江西某民爆办公大楼报警方案

一、概述

随着智能小区的蓬勃发展，人们对居住条件提出了越来越高的要求，作为智能小区中安全防范系统的重要组成部分，智能家居报警系统正越来越受到人们的重视。智能家居报警系统一般分为室内被动红外探头报警和室外主动式红外对射报警，虽然目前室内的红外探头产品大多数已经做到无线传输，但是主动式红外对射却还是要布线，这给智能家居的建设带去了极大困扰，一方面是增加了布线成本和施工难度，另一方面是在布线的同时会破坏装修。

宁波恒博通讯设备有限公司致力于发展家居安防的智能化建设，其中“太阳能供电的无线红外对射” 在2007年5月已获得国家实用新型专利证书(专利号：ZL 2006 2 0101076.4)。 该系列产品是在传统红外报警的原理上，采用太阳能供电和无线通讯技术，安装时无需电源线和信号线，真正做到零布线，得到了广大工程商的欢迎和好评。

发明专利证书             实用新型专利证书             3C认证证书

产品检测报告                  CE认证                    FCC认证

- 设计说明

共3层，由于已经装修好，所以考虑用恒博牌太阳能全无线红外报警产品，整个系统施工无需布线。

无线报警设计方案是：第一层防护：首先在外围围墙上安装四光束的太阳能全无线光墙，肉眼不可见的红外光束24小时守护着围墙，当人攀爬时主机就会报警并通知业主；第二层防护：在正面、背面和一个侧面（另外一个侧面和别的靠在一起）的窗户上安装四光束及八光束太阳能无线红外光栅，肉眼不可见的红外光束24小时守护着窗口，当小偷爬窗进入触碰到红外线的时候主机就会报警，从而做到防贼于户外的目的；第三层防护：在室内安装广角红外探测器，全方位探测房间内的每个角落，门上安装无线门磁。整个系统用智能报警主机控制，该主机可将报警信息上传到用户手机APP及微信公众号上，从而做到人防+技防的安全组合。另外再在外安装1个无线声光警号，一旦某个防区触警，它会使用声光报警功能吓退小偷，从而真正意义上起到“防贼于户外”。

预计需要如下无线报警产品：1台智能报警主机、4对四光束太阳能全无线光墙、？对四光束太阳能无线红外光栅、？对八光束太阳能无线红外光栅、1个门磁、5个太阳能红外探测器、1个无线声光警号。

三、设计依据

《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16-92

《建筑电气设计技术规范》(JGJ16-83)

《工业企业通讯设计规范》(GBJ42-81)

《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85)

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-94

《入侵探测器通用技术条件》GB10408.1-89

《安全防范工程程序与要求》GT/T75-9

《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94

- 设计原则

1、先进性

本系统设计中采用了目前世界上先进的太阳能全无线主动红外对射装置和智能型无线报警主机，按照国际上成熟的系统结构进行工程安装。

2、扩展性

整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如在其他区域增加探头、报警系统与视频监控系统联动防范、利用网络平台实现多系统远程操控等，我们为系统都留有足够的扩展空间。

3、安全性和可靠性

系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外对射是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频调幅无线信号传输技术，结合主动式红外对射原理，所研制出来的新一代周界入侵探测器。与有线的红外对射、红外光栅、红外护栏、红外光墙相比，太阳能全无线对射具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。

4、实用性和经济性

整个系统简单实用，用户操作、安装、维护都比较简单，完全满足用户的实际需要，最大限度的为用户节约投资，同时也符合国家对节能环保的产业发展需要。

- 系统拓补图

- 系统组成

本智能无线报警系统主要由太阳能无线红外光栅和智能报警主机组成，另外配套产品是无线声光警号灯，我们将对其分别进行叙述：

窗户防范部分

产品名称：八光束太阳能全无线光栅

产品型号：HB-T001 S8

功能详解：

1. 防小偷于户外，更安全。

2. 安装于户外，不影响户内活动，二十四小时不间断值守。

3. 采用太阳能、无线技术，节能又不破坏装饰。

4. 采用对射原理，解决了普通报警器容易误报的问题。

5. 具备多光束，防范度高。

6. 具有故障自检，并向主机报告功能。

7. 抗强光干扰，并有干扰提示。

8. 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

9. 采用二次调制编码的光信号，避免多对光墙之间的红外光相互干扰问题。

技术参数：

产品名称：八光束太阳能全无线光栅

产品型号：HB-T001 S8

功能详解：

1. 防小偷于户外，更安全。

2. 安装于户外，不影响户内活动，二十四小时不间断值守。

3. 采用太阳能、无线技术，节能又不破坏装饰。

4. 采用对射原理，解决了普通报警器容易误报的问题。

5. 具备多光束，防范度高。

6. 具有故障自检，并向主机报告功能。

7. 抗强光干扰，并有干扰提示。

8. 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

9. 采用二次调制编码的光信号，避免多对光栅之间的红外光相互干扰问题。

技术参数：

| 红外距离 | 实用10-15米 |
| --- | --- |
| 无线发射距离 | 开阔地500米 |
| 红外光束数 | 8光束 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 24小时最大触警次数 | ≤50次 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 储电类型 | 可充磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 发送端500mAh,接收端500mAh |
| 静态工作电流 | 发送端≤1mA，接收端≤1mA |
| 红外光波长 | 940nm±20nm |
| 太阳能电板输出电流 | 1800Lx光照情况下≥3mA (注：普通雨天户外光照度约2000Lx) |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |
| 外型尺寸 | 1120×48×56（mm） |

产品名称：太阳能全无线户外警号

产品型号：HB-JHD-2

功能简介

◆ 采用太阳能供电，无需外接电源线；

◆ 接收433MHz无线调频信号报警，无需外接信号线；

◆ 内置扬声器、大功率LED灯，具有现场声光报警功能；

◆ 可单独学习433 MHz的太阳能全无线红外系列探测器。当探测器发生无线报警信号时警号会以声光灯形式报警。

◆ 六个大功率LED灯同时点亮时，相当于1个100W灯泡的亮度。

◆ IPX6（耐水性）防水等级，室外使用寿命长达8年。

3、主机控制部分

产品名称：智能报警主机

产品型号：HB-BJQ-560B

智能报警主机(HB-BJQ-560)

功能简介

◆ 255个无线可编程防区。

◆ 全液晶显示，触摸按键，外形美观，操作舒适。

◆ 支持CONTACT.ID、ADEMCO4+2通讯协议、GPRS网络报警(选配GSM模块)。

◆ 多种布防撤防模式：定时撤/布防，手动撤/布防，自动撤/布防，远程撤/布防。

◆ 多种报警模式：现场报警，网络报警，微信报警，无线报警。

◆ 历史记录查询：记录探头的报警，系统故障及布撤防操作。

◆ 所有设置内容均储存在存储元件内，掉电不丢失。

◆ 电话线断路、主机低电、探头低电、强光干扰、探头无效都有指示灯提示。

◆ 4种报警音色选择，报警音量大小可调节，操作语音提示。

技术参数

| 工作电压 | 交流AC220V±15% 50Hz，直流12V~13.8V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 待机电流≤100mA，报警电流≤350mA |
| 使用环境 | -10—55℃ ，相对湿度：40—70% |
| 拨号方式 | 双音频 高频群组电平：-7±2dBm 低频群组电平：-9±2dBm |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 备用电池 | 5号镍氢电池(10节) |
| 产品重量 | 2.1（kg） |
| 外形尺寸 | 280×180×74（mm） |

- 手机APP介绍

在网络状态下支持手机APP软件接警，可远程“全局布防”、“半布防”、“撤防”、“SOS”紧急求助、“本端消音”、“视频查看”、历史记录查询和主机参数设置等功能；

太阳能全无线对射与传统有线对射区别对照表

|  | 太阳能全无线对射、光栅 | 有线对射、光栅 |
| --- | --- | --- |
| 区别1 | 工程安装无需挖沟和布信号线、电源线 | 施工时需挖沟、布信号线、电源线 |
| 区别2 | 维护时无需查信号线、电源线 | 维护时需查信号线、电源线 |
| 区别3 | 安装简便，工程简单 | 安装麻烦，施工时间长，工程复杂 |
| 区别4 | 太阳光干扰时能自动屏蔽，主机防区有强光干扰指示 ，不误报 | 受太阳光干扰时可能会误报 |
| 区别5 | 本系统为无线装置，若有雷击不会造成系统整体瘫痪。系统恢复快，损失小。 | 本系统为有线装置，若有雷击容易造成系统的全部瘫痪。系统恢复慢，损失大。 |

七、系统配置

根据客户所提供的厂区平面图，结合实际的安装环境及整体工程预算，现将该系统的具体配置统计如下（具体订货数量应由工程商自己计算）：以上报价均不含税，税点8%。

详细见配置清单

宁波恒博通讯设备有限公司