## 油库入侵防范报警解决方案

1.1  系统概述
      新的时代环境给人们带来了舒服的生活，时代的变迁更新也给如今的社会形势带来各种新的问题。市场经济的深入，流动人口的逐步增多，随之而来的抢劫、盗窃等犯罪活动日益严重。如果没有及时有效的处理措施，共建和谐社会就无从谈起。就油库这一类特殊场所的周界防范而言，以往的做法是安装电子围栏或铁丝网，虽能起到一定的防护作用，但也存在着一定的，犯罪分子易破坏而不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在，全国各地区的重要的公共场所都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动，对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。由于油库这一类区域人员复杂，地域相对较广，犯罪分子很容易从围墙或窗户等地方进入区域内作案，为了使人们的人身安全、财产安全得到应有的保护，必须要有一套专门的安全防范设备，通过油库安保人员来维护和管理，以油库厂区员工的日常工作及财产安全不受任何侵害。比较安全有效的方法是：1、在油库的围墙上装上无线红外对射，它是利用人眼看不见的红外线相互之间构成一个防护网，安全性极高。2、报警主机由专人来管理，报警时主机上会显示报警的防区，显示的防区就代表该方位有人入侵，因此报警中心必须要有人值守，以便警情得到迅速处理。 
 
1.2 设计依据
1)《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；
2)《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；
3)《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；
4)《主动红外入侵探测器》（GB10408.4-89）；
5)《安防防范系统验收规则》（GA308-2001）；
6)《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）；
7)《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）；
8)《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）；

1.3 设计原则
1）先进性
      本系统设计中采用了目前世界上先进的太阳能全无线主动红外对射装置和智能型无线报警主机，按照国际上成熟的系统结构进行工程安装。
2）扩展性
      整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如在其他区域增加探头、报警系统与视频监控系统联动防范、利用网络平台实现多系统远程操控等，我们为系统都留有足够的扩展空间。
3）安全性和可靠性
      系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外对射是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频跳频无线信号传输技术，结合主动式红外对射原理，所研制出来的新一代周界入侵探测器。与有线的红外对射、红外光栅、红外护栏、红外光墙相比，太阳能全无线对射具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。
4）实用性和经济性
      整个系统简单实用，用户操作、安装、维护都比较简单，完全满足用户的实际需要，最大限度的为用户节约投资，同时也符合国家对节能环保的产业发展需要。

1.4 设计原理
      太阳能全无线对射与普通有线对射的工作原理是相同的，每组对射探头均由一个发射端和一个接收端组成（以两束红外线为例）。 发射端发射经调制后的红外线，红外线构成了探头的保护区域（图 1 ）。如果有人企图跨越被保护区域，则两条红外线被同时遮挡，接收端输出报警信号，触发报警主机报警（图 2 ）。如果有飞禽（如小鸟、鸽子）飞过被保护区域（图 3 ），由于其体积小，速度快于被保护区域，则发射端认为正常，不向报警主机报警。
   
      不同点在于太阳能无线对射完全不需要铺设任何电源线和信号线（如图4），因为我们在每对对射两端的正面分别加装了一片到四片不等的非晶硅太阳能电池板，内置可充电磷酸铁锂电池，在户外普通自然光条件下就能转化出足够的电能来保障对射的工作和充电需要。一般来说太阳能板的供电能力要远大于对射本身功耗，从而保证了晚上无光线或连续一年阴雨天也能照常工作；信号方面，对射接收端（S端）内置无线信号发送模块，报警信号通过FSK调频+跳频无线传输到后端主机，在符合国家相关政策法规的前提下，尽可能用大功率以保证对射与主机间的无线距离。由于是户外产品，为了保障一定的使用年限，对整个对射腔体做了全密封处理，防尘防水等级达到IP66级。如图（5）所示：

发明专利证书                       实用新型专利证书                     3C认证证书
  
    
           产品检测报告                               CE认证                                FCC认证

ROHS认证

1.5 设计思路及系统组成
      本项目为一个石油储存仓库的周界报警项目，因仓库存储产品的特殊性，更加需要做到安全无隐患，传统有线红外对射不仅在使用过程中线路老化容易产生电火花，而且电源连接供电的话容易被雷击，更加会产生电火花，存在非常大的安全隐患，为了规避这些问题，特推荐使用完全防雷的太阳能全无线红外对射，利用自然光供电，无线信号传输，无需任何线路，就不会产生电火花，安全稳定。
本项目为一个石油储存仓库的周界报警项目，需要立杆安装红外对射做警戒，，推荐使用的产品为有效红外距离为100米的“三光束太阳能全无线光墙（HB-T001R3）”，数量约为20组。该产品不仅供电无线，信号传输亦无线，方便安装维护，在一定程度上能对非法入侵行为产生警示作用；后端的无线报警主机则用性价比非常高的“卧式报警主机（HB-2020A）”来进行集中管理，我们将对其分别进行叙述:  
系统拓扑图如下：

1.5.1  红外对射部分
1）红外对射产品介绍

产品名称：三光束太阳能全无线光墙
产品型号：HB-T001R3

产品特点及功能
1)太阳能供电，无需外接电源线；
2)调频信号报警，无需外接信号线；
3)调频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题；
4)采用数据编码方式，做到6万对对射不重码；
5)抗强光干扰，并有干扰提示；
6)具有故障自检，并向主机报告的功能；
7)具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。

技术参数

| 红外距离 | 实用100米 |
| --- | --- |
| 无线发射距离 | 开阔地3公里 |
| 红外光束数 | 3光束 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 24小时最大触警次数 | ≤50次 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 发送端500mAh,接收端1000mAh |
| 静态工作电流 | 发送端≤0.6mA，接收端≤0.6mA |
| 红外光波长 | 940nm±20nm |
| 太阳能电板输出电流 | 1800Lx光照情况下≥2mA （注：普通雨天户外光照度约2000LX） |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |
| 产品重量（带包装） | 2.0（kg） |
| 外型尺寸 | 340×84×45（mm） |

2）安装效果图
1.5.2  控制主机
     
产品名称：工程报警主机
产品型号：HB-G250 
 
功能简介
　 ·8个有线992个无线可编程防区。
　 ·含键盘，内置电源、录音模块、无线接收模块。
　 ·Ademco contact ID通讯协议。
　 ·4种布防方式：全局布防、半局布防、遥控布防、远程布防。
　 ·6种防区类型：全局防区、半局防区、门铃防区、屏蔽防区、旁路防区、紧急防区。
　 ·密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种撤防方式。
　 ·可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作。
　 ·1组6位用户密码，1组6位设置密码均可自行修改。
　 ·可远程控制，可外接监听头，可远程监听现场警情，可录2~3秒语音，进行语音报警。
　 ·可拨打2组电话号码（固定电话或手机号码）和2组报警中心号码。警情触发时，循环拨号。
　 ·录音、监听、远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数通过键盘按需要设置，防剪，防雷击。
   ·220VAC供电，可接监听头、12V7AH蓄电池，最多可接4个键盘。
　 ·本主机接收频率：433MHz

1.5.3 其他配套产品
 
产品名称：无线信号转发器  
产品型号：HB-ZFQ

功能简介
◆ 无线信号转发器的主要功能是当报警主机接收太阳能全无线对射的无
    线信号距离超出产品本身无线距离规格时，通过该设备的转发使无线
    信号距离增加一倍, 从而使主机能正常接收全无线对射发出的无线信号。
◆公司生产了两款不同频率的无线信号转发器，分别可转发230MHz /433MHz频率的太阳能全无线对射的无线信号。
◆当报警主机与探头间的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使报警主机能正常接收探头发出的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，主机能接收任何一级转发器发出的无线信号(此功能只针对433MHz频率的转发器)。
◆单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

B、联动模块

产品名称：联动模块32L
产品型号：HB-LD-32

功能简介
◆ 本设备可外接16/32路开关量(编号00-15/31)可以分别设置与1个或几个防区相关联，这几个防区中一旦有报警, 与之相关联的开关量状态只发生一次变化，例如：1号、5号、20号防区设置成与0号开关量关联, 那么, 当1号、5号、20号防区中只要有1个触警，0号开关量的状态就发生变化，到了设置时间后，0 号开关量的状态就恢复到原来状态, 但如果这时5号或20号防区有触警, 0号开关量的状态不会发生变化的。
◆ 一个开关量可用设定与多个防区相关联; 但一个防区只能设定一个开关量与之相关联。
◆ 可用专用命令检查防区与开关量的关联设定是否正确。
◆ 开关量的状态保持时间从1---5999秒可设置，默认1秒。
◆ 开机自检，一打开电源或复位后，开关量的状态按顺序变化一次，以检查开关量的好坏。
◆ 本设备只能与HB-G250FM系列主机配套使用。

C、网络通信模块

产品型号：HB-WT-1
功能简介：网络通信模块体积小，可直接安装在报警主机内，由报警主机主机供电，通过两种方式对外通信，一种通过网线与Internet网络连接，将报警事件通过网络方式实时向监控中心传输；另一种通过无线将报警事件发送到监控中心；中心同时可控制各报警主机的布防、撤防、旁路等远程控制。
特点： 
1）通过网络即可远程控制报警主机，接收主机信息；
2）通过无线即可接收主机信息；
3）虚拟键盘：用户用虚拟键盘通过网络对报警主机进行远程控制； 
4）远程编程：用户通过虚拟键盘对报警主机进行远程编程； 
5）远程信息：远程了解报警主机的布、撤防、旁路、解除旁路状态及时接收报警信息； 
6）通过“恒博HB-RJ8000”监控中心软件对报警主机同时进行监控和接警；　 
7）通过模块上的4个拨码开关对相关操作进行限制；

1.6 系统优势及特点
1)太阳能供电，无需外接电源线；无线信号报警，无需外接信号线，真正的全无线对射。
2)安装不用铺管布线，维护不用查线，节省管线等材料费，减少工程量降低安装维护成本。
3)弱光型充电方式，无需太阳直射，连续阴雨天也能把光线转化为电能，供对射正常使用。
4)太阳光干扰时能自动屏蔽，不误报，主机有强光干扰提示。
5)大功率无线信号发送，具有较强的抗干扰能力。
6)完备的防卫能力：入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫射束网的防范范围。
7)良好的抗干扰特性：当昆虫或小动物等通过红外防卫射束网时，由于不能完全遮断红外防卫射束,所以不会产生误报警。
8)严密的防破坏能力：当红外对射被破坏或撬砸时，报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。
9)可全天侯工作：红外对射探测器具有抗不良天气环境干扰能力。
太阳能全无线对射与传统有线对射区别对照表

太阳能全无线对射与传统有线对射区别对照表

## 1.7 系统配置

根据客户所提供的平面图，结合实际的安装环境、边界防范长度及整体工程预算，现将该系统的具体配置统计如下：（以下价格均不含税，若开票需增加8%税点） 
具体配置见附件

宁波恒博通讯设备有限公司
2018年08月