炸药库防外来入侵报警监控联动方案

一.  系统概

新的时代给人们带来了富足舒适的生活，同时带来各种新的问题。随之而来的盗窃、抢劫.暴力事件频频发生，而民用爆炸物品是国民经济建设中不可缺少的重要特殊原材料，随着我国经济建设的飞速发展，所需的民用爆炸物品逐年增加，全国民用炸药产量由90年代中期的100多万吨到2017年末期猛增到近700万吨；如果没有及时有效的防范措施，势必会造成财产人身安全问题，甚至更有可能造成不可预估的严重后果；这样我国民爆行业的运行机制和管理体制及相关设施急需更新；管理水平和技术水平急需提高，使民爆器材更好的服务于国民经济建设并保证国家和人民生命财产的安全。根据公安部《民用爆炸物品从业单位储存库房治安防范风险等级标准》中有关储存库房风险等级划分标准和民用爆炸物品储存库房治安防范基本标准规定，推荐以下技防方案：根据《关于加强民用爆炸物品从业单位储存库房治安防范工作的通知》推荐建立一套完整的库房防入侵联网报警系统，确保民爆仓库落实技术防范措施，除满足技术标准的推荐方案基本配置外，也可根据周边环境、布局和自身需求另增加监控点位和防盗报警系统进行联动。就目前各种周界防范而言，常用的防范手段主要有以拉铁丝网为代表的机械类防范和以电子围栏、红外对射等为代表的电子类防范两大类。传统机械类防范虽然造价成本低，但也存在犯罪分子易破坏而不能有效地防止坏人的入侵等缺点；而以威慑、阻挡为主要目的的电子围栏虽能起到一定的防护作用，但存在电火安全隐患，不合适应用；红外对射作为一种成熟的电子类防范手段，虽然对安装环境、安装场所有一定的要求，但因其造价适中，隐形安全而备受人们关注。现在全国各地的小区、学校、厂区、仓库.加油加气站等都在迅速地开展建设现代化的智能防入侵活动，对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更人性化实用的要求。

1.2 设计依据

1) 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

2) 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

4) 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》GB 10408.4-89

- 《安防防范系统验收规则》GA 308-2001

7)  工程商提供的设计图纸及甲方提出的具体要求。

1.3 设计原则

- 先进性

本系统设计中采用了目前世界上先进的太阳能全无线主动红外对射装置和智能型无线报警主机，按照国际上成熟的系统结构进行工程安装。

- 扩展性

整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如养殖中心以后要扩展，增加对射探头、报警系统与视频监控系统联动防范、利用网络平台实现多系统远程操控等，我们为系统都留有足够的扩展空间。

- 安全性和可靠性

系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外对射是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频调幅无线信号传输技术，结合主动式红外对射原理，所研制出来的新一代周界入侵探测器。与有线的红外对射、红外光栅、红外护栏、红外光墙相比，太阳能全无线对射具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。

- 实用性和经济性

整个系统简单实用，用户操作、安装、维护都比较简单，完全满足用户的实际需要，最大限度的为用户节约投资，同时也符合国家对节能环保的产业发展需要。

1.4 系统安装布局图

针对实际安装要求，现将系统安装分布示意图介绍如下：

二.系统组成

本项目为一个炸药库的周界报警改造项目，地处相对较为偏僻的地方，白天夜间值班人员有限，虽有部份围墙已装了电子围栏，但是并不够智能化人性化，无法满足目前的安全防范需求，所以完善保证炸药库安全的报警系统成为其迫切需求。建议改造完善电子围栏防盗并加装红外光墙，后端由值班人员来维护和管理，以确保炸药不受任何侵害。比较安全有效的方法是:
前端围墙部分：

部分围墙装有电子围栏，为了增加震慑力，建议利用原有电子围栏的电源线信号线接爆闪警灯或语音喇叭（可提前录音，报警时可喊话）。电子围栏报警系统可单独管理，也可以通过我司太阳能大功率有线无线转换器，将前端围栏的开关量报警信号转换成无线信号并发射给红外对射的报警主机，与红外对射共用一个主机。

推荐在围墙上以及每个库房四周加装一套无盲区的太阳能全无线红外光墻报警防护，数量约为**组，该产品不仅供电无线，信号传输亦无线，方便安装维护，全程防雷，又能在一定程度上能对非法入侵行为产生警示作用；

后端部分：

后端采用的无线报警主机则用兼容性较强的“工程报警主机（HB-G250）”来进行集中管理。本款主机除常规功能外，还可外接多款配套设备的系统集成型报警主机。本主机可通过电话线连接公安系统接警平台（如需采用网络的形式连接公安系统接警中心，则需要增加网络通讯模块，并做数据二次开发）。

为了便于这款主机接收前端设备发过来的无线信号，建议增加2个调频收发器，相当于主机的外置天线，利用485线连接主机，挂于高一些楼层外侧，利用无线信号的收入。

监控报警的联动：通过增加联动模块一块和监控的硬盘录像机对接，实现和监控联动，当遇到有入侵者来犯，马上响起报警声；同时光墙把信号送到后台主机，信号通过联动模块带动摄像头，第一时间把入侵者的照片拍录下来，送到后台。

    前端库房在地处，管理办公室在高处，中间相隔500米左右，考虑到无线信号的传输问题，建议在报方案时增加1至2个“433无线信号转发器（HB-ZFQ/433）”，我们将对其分别进行叙述:

1. 前端红外光墙部分

- 工作原理

太阳能全无线对射与普通有线对射的工作原理是相同的，需完全阻断发送端（F端）与接收端（S端）之间的相邻两束或两束以上红外光，接收端（S端）发送报警信号产生报警。不同点在于太阳能无线对射不需要布线，以太阳能板将自然光转化成电能进行工作，以无线调频加跳频技术发送信号，查找故障简单。太阳能全无线对射的基本设计思路是这样的：第一，对射内置可充电磷酸铁锂电池，供电部分采用太阳能板供电，这样就可以循环利用太阳能，无需电源线缆。一般来说太阳能板为非晶硅，不需要太阳直射就内产生电能，安装环境大大扩展。另外，太阳能板的供电能力要远大于对射本身功耗，保证晚上无光线或连续阴雨天也能照常工作。第二，对射内置无线信号发送模块，报警信号用无线传输，在符合国家相关政策法规的前提下，尽可能用大功率以保证对射与主机间的无线距离。我公司的太阳能无线对射的红外光为38KHz的二次调制光（区别于太阳光中未经调制的红外光，因此在一定程度上可防止自然光干扰、误报等情况的发生），他是将1秒的光波截断成10万段，只在10万段里取30段，每秒就发送30段，从而达到功耗的节省，30段中只有连续丢6个光波段才报警——这也就是常说的红外脉冲。在接收端（S端）上电后，先以每秒3000次的速度采集脉冲，然后依靠接收到的脉冲信号来调整接收端的处理器时钟，最后根据对方脉冲的频率来设置时钟，从而只有对方脉冲过来时接收端才接收，达到省电的目的。

本次涉及到的产品工作状态为：对射发射端发射三束或肉眼看不见的经过调制的红外线，与之对准放置一个红外接收端，红外线光束构成了一道人眼看不见的封锁线。当有人穿越时，同时完全阻挡2束红外线时，接收端收不到红外光波，接收端产生无线报警信号并发送到报警主机，报警主机接到报警信号后报警、电话报警等方式做出相应的报警反应。红外线探测器有较高的抗干扰能力，大雾、暴雨、光扰、自由落体、小动物穿越或无线干扰等一系列外界因素都能有效规避，降低误报。

红外对射产品介绍
1、三光束太阳能全无线对射&多光束太阳能全无线光墙

HB-T001R3（备选）

三光束太阳能全无线对射(带液晶显示校准功能)

HB-T001R4 （必选）                     HB-T001R6 （必选）

四光束太阳能全无线光墙                       六光束太阳能全无线光墙

产品特点及功能

◆ 太阳能供电，无需外接电源线，预留了外接充电口，能适应各种安装环境。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 采用数据编码方式，做到6万对光墙不重码。

◆ 采用二次调制编码的光信号，避免多对对射和光墙之间的红外光相互干扰问题。

◆ 抗强光干扰，并有光扰提示。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

◆ 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。

◆ 具备3光束、4光束、6光束等款式，可选择防范高度。

◆ 具备校准微调功能，以三位数码液晶屏直观显示校准精度。

◆ 4光束、6光束带扬声器，具有现场报警功能。

技术参数

| 红外距离 | HB-T001R3&HB-T001R4&HB-T001R6 实用100米 |
| --- | --- |
| 无线发射距离 | HB-T001R3&HB-T001R4&HB-T001R6 开阔地3公里 |
| 红外光束数 | 3光束、4光束、6光束 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 24小时最大触警次数 | HB-T001R3 ≤50次 HB-T001R4&HB-T001R6&HB-T001R8 1分钟报警音≤3次 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | HB-T001R3&HB-T001R4&HB-T001R6：发送端500mAh,接收端1000mAh |
| 静态工作电流 | HB-T001R3&HB-T001R4 发送端≤0.5mA，接收端≤0.5mA HB-T001R6 发送端≤0.75mA，接收端≤0.75mA |
| 红外光波长 | 940nm±20nm |
| 太阳能电板输出电流 | HB-T001R3 1800Lx光照情况下≥2mA HB-T001R4 1800Lx光照情况下≥4mA HB-T001R6 1800Lx光照情况下≥6mA （注：普通雨天户外光照度约2000LX） |
| 工作环境适应温度 | -30℃～70℃ |
| 产品重量（带包装） | HB-T001R3：2.0（kg） HB-T001R4：3.0（kg） HB-T001R6：3.6（kg） |
| 外型尺寸 | HB-T001R3：340×84×45（mm） HB-T001R4：590×84×45（mm） HB-T001R6：840×84×45（mm） |

围墙部分安装效果图片：


      







                                库房四周部分安装效果图片：

2.后端无线报警主机部分

产品名称：工程报警主机

产品型号：HB-G250

功能简介

·8个有线992个无线可编程防区。

·含键盘，内置电源、录音模块、无线接收模块。

·Ademco contact ID通讯协议。

·4种布防方式：全局布防、半局布防、遥控布防、远程布防。

·6种防区类型：全局防区、半局防区、门铃防区、屏蔽防区、旁路防区、紧急防区。

·密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种撤防方式。

·可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作。

·1组6位用户密码，1组6位设置密码均可自行修改。

·可远程控制，可外接监听头，可远程监听现场警情，可录2~3秒语音，进行语音报警。

·可拨打2组电话号码（固定电话或手机号码）和2组报警中心号码。警情触发时，循环拨号。

·录音、监听、远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数通过键盘按需要设置，防剪，防雷击。

·220VAC供电，可接监听头、12V7AH蓄电池，最多可接4个键盘。

·本主机接收频率：433MHz

无线紧急按钮（HB-A380）

功能简介

◆ 无线紧急按钮具有紧急报警触摸发送功能，在关键时候可起到紧急呼救的作用。

◆ 待机时间长，适应范围广。

◆ 采用无线信号传输，无需布线。

技术参数

| 工作电压 | DC 3V（CR2450纽扣电池） |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流：0mA，发射电流：60 mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -10℃～+55℃ |
| 触发次数 | 1000次 |
| 产品重量（含包装） | 0.05（kg） |
| 外形尺寸 | 59×59×23（mm） |

3 .其他配套产品

- 产品名称：无线信号转发器

产品型号：HB-ZFQ

功能简介

◆ 无线信号转发器的主要功能是当报警主机接收太阳能全无线对射的无

线信号距离超出产品本身无线距离规格时，通过该设备的转发使无线

信号距离增加一倍, 从而使主机能正常接收全无线对射发出的无线信号。

◆公司生产了两款不同频率的无线信号转发器，分别可转发230MHz /433MHz频率的太阳能全无线对射的无线信号。

◆当报警主机与探头间的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使报警主机能正常接收探头发出的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，主机能接收任何一级转发器发出的无线信号(此功能只针对433MHz频率的转发器)。

◆单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

B、无线调频收发器(HB-SFQ)

功能简介

◆ 无线调频收发器以RS-485通信方式与报警主机连接，承担了无线信号接收与发射的双重功能。

◆ 无线调频收发器一般安装于建筑物高处，能增强报警主机对无线信号的收发能力，但应注意做防水和防雷处理。

◆ 无线调频收发器只能与本公司生产的无线设备进行匹配，无法兼容市面上其他同频率的无线设备。

◆ 本设备工作频率：433MHz调频。

C、联动模块

产品名称：联动模块32L

产品型号：HB-LD-32

功能简介

◆ 本设备可外接16/32路开关量(编号00-15/31)可以分别设置与1个或几个防区相关联，这几个防区中一旦有报警, 与之相关联的开关量状态只发生一次变化，例如：1号、5号、20号防区设置成与0号开关量关联, 那么, 当1号、5号、20号防区中只要有1个触警，0号开关量的状态就发生变化，到了设置时间后，0 号开关量的状态就恢复到原来状态, 但如果这时5号或20号防区有触警, 0号开关量的状态不会发生变化的。

◆ 一个开关量可用设定与多个防区相关联; 但一个防区只能设定一个开关量与之相关联。

◆ 可用专用命令检查防区与开关量的关联设定是否正确。

◆ 开关量的状态保持时间从1---5999秒可设置，默认1秒。

◆ 开机自检，一打开电源或复位后，开关量的状态按顺序变化一次，以检查开关量的好坏。

◆ 本设备只能与HB-G250FM系列主机配套使用。

D、网络通信模块

功能简介：网络通信模块体积小，可直接安装在报警主机内，由报警主机主机供电，通过两种方式对外通信，一种通过网线与Internet网络连接，将报警事件通过网络方式实时向监控中心传输；另一种通过无线将报警事件发送到监控中心；中心同时可控制各报警主机的布防、撤防、旁路等远程控制。

特点：

1）通过网络即可远程控制报警主机，接收主机信息；

2）通过无线即可接收主机信息；

3）虚拟键盘：用户用虚拟键盘通过网络对报警主机进行远程控制；

4）远程编程：用户通过虚拟键盘对报警主机进行远程编程；

5）远程信息：远程了解报警主机的布、撤防、旁路、解除旁路状态及时接收报警信息；

6）通过“恒博HB2000”监控中心软件对报警主机同时进行监控和接警；

7）通过模块上的4个拨码开关对相关操作进行限制；

三.系统优势及特点

- 系统优势

1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，太阳能全无线对射更显优势。以一个工程要安装50对对射为例，安装传统有线对射的话，因为要连接大量的线缆（每个对射拉1根电源线和信号线的话，一对对射就是4根线缆，50对对射需要200根线缆），先要挖钩、铺管和布线，然后再安装对射，整个工程下来需要较长周期。如果安装太阳能全无线对射，两个人安装的话一两天即可，省时省材。

2．方便维护。太阳能全无线对射在主机的显示中每对都拥有唯一的地址代码，某对对射发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这对对射电池低电，就会在主机显示屏上显示“008低电”，所以对于故障对射的维护很方便。传统的有线对射不仅要检查对射本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．防止全系统遭受雷击。因为对射装于室外，所以在夏季遭受雷击的可能性比较大。太阳能全无线对射无金属线连接，即使单个太阳能全无线对射遭受雷击也只是单个损坏，不会影响整个防盗系统。

4．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用太阳能全无县对射既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

5.5.便于拓展--------产业发展很快，仓库有扩大，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，搬迁就必须重新又投入；而太阳能对射因为全无线，可以根据需要随时增加，不用二次投资造成浪费。以后需要安装各类触发事件的防范，如烟雾火灾事件、紧急突发求助等安全措施，这需要增加各类探头（都是免布线及免换电池的光能探头）主机马上进行现场报警，并通过多种网络形式上传，上传后的报警事件一条路通过服务器中转到值班端手机APP操控，同时上传到接警中心，及时弹出事发点和实时监控画面，通知巡逻人员进行警情处理。

B、系统特点:

·太阳能供电，无需外接电源线；无线信号报警，无需外接信号线，真正的全无线对射。

·安装不用铺管布线，维护不用查线，节省管线等材料费，减少工程量降低安装维护成本。

·无需太阳直射，阴雨天也能把光线转化为电能，供对射正常使用。

·具有故障自检功能。

·太阳光干扰时能自动屏蔽，不误报，主机有强光干扰提示。

·大功率无线信号发送，具有较强的抗干扰能力。

·完备的防卫能力：入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫射束网的防范范围。

·良好的抗干扰特性：当昆虫或小动物等通过红外防卫射束网时，由于不能完全遮断红外防卫射束,所以不会产生误报警。

·严密的防破坏能力：当红外对射被破坏或撬砸时，报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。

·可全天侯工作：红外对射探测器具有抗不良天气环境干扰能力。

·433频率的对射可通过转接器、接收头与第三方主机配套使用。

太阳能全无线对射与传统有线对射区别对照表

|  | 太阳能全无线对射 | 传统有线对射 |
| --- | --- | --- |
| 区别1 | 安装不需要布任何线，施工周期短；简单 | 施工需挖沟.布信号线.电源线，工期长；工程复杂 |
| 区别2 | 维护简单，无需查线； | 维护麻烦，需要查线； |
| 区别3 | 省人工费，线材费，综合成本底； | 需要各种费用，综合成本高； |
| 区别4 | 透镜采用阶梯式结构，抗误报； | 太阳光或强光干扰时会误报； |
| 区别5 | 系统采用无线装置，不怕雷击； | 系统采用有线装置，易遭雷击，造成瘫痪；系统恢复慢 |
| 区别6 | 太阳能供电用之不尽，节能环保； | 24小时供电，浪费电力资源； |
| 区别7 | 全无线装置，不存在线路老化问题；使用寿命是有线的几倍； | 有线装置，在安装2-3年后，存在线路老化问题，需要维护；使用寿命短 |
| 区别8 | 全无线装置，平时不容易被破坏 | 平时容易被剪断线路遭受破坏； |
| 区别9 | .台风造成水淹，无触电隐患，安全，恢复快，损失小； | 台风造成水淹，有触电隐患，不安全，无法恢复，需重新投资； |
| 优点 | 采用调频加跳频技术和深孔导入技术，二次光调制，解决了无线干扰及误报，比传统有线对射误报率降低90%以上。 | 误报率较高 |

四 系统配置(见附件)

根据所描述的需求情况，结合实际的安装环境、边界防范长度及整体工程预算，现将该系统的具体配置统计如下：（以下价格均不含税及运费，含税需增加9%税点，同一序号的请选择一项就好）

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 图片 | 单位 | 数量 | 优惠价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程报警主机 | HB-G250 | 恒博 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 三光束太阳能全无线光墙 | HB-T001R3 | 恒博 |  | 对 | N |  |  |
| 2 | 四光束太阳能全无线光墙 | HB-T001R4 | 恒博 |  | 对 | N |  |  |
| 3 | 六光束太阳能全无线光墙 | HB-T001R6 | 恒博 |  | 对 | N |  |  |
| 4 | 语音喇叭（有线警号） | CA-130 | 外购 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 联动模块32L | HB-LD-32 | 恒博 | HB-LD-32 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 网络通信模块 | HB-WT-1 | 恒博 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 主机遥控器 | HB-YKQ-4 | 恒博 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 主机备用电源 （选配） | 12V7AH | 自购 |  | 个 |  |  |  |
| 7 | 对射安装支架 | —— | 自购 |  | 个 |  |  |  |
| 8 | 校正器 | 安装工具 | 恒博 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 安装人工费 | 一般1人一天可安装16对左右 | 当地 |  | 工 |  |  |  |
| 10 | 运费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 税费（8%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 合计（未含税） |  |  |  |  |  |  |  |

注：正常环境下这个周界报警工程就这些预算，同一个序号下的请二选一，您只要根据现场情况把对射及支架数量做些微调就是完整的预算清单了（太阳能红外对射R型的距离是100米内通用的，超出100米增加一对，超出200米再加一对，对射数量以此类推）。

原厂商售后服务承诺函

我宁波恒博通讯设备有限公司是按  中华人民共和国 法律成立的一家公司，主要生产地址设在 浙江省宁波市宁海县桃源街道金桥八路1号； 如工程单位采购由我方制造的货物的，作为原厂商，我方承诺本项目中应用到我公司生产的所有产品提供二年免费保修（人为造成及人力不可抗原因造成的不在保修范围内），保修期内质量问题引起故障所需配件提供免费更换。服务热线0574-65222108  18969872718

宁波恒博通讯设备有限公司 工程部