一、 概述

随着国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》的下发，住建部明确今年要新开工改造城镇老旧小区3.9万个。涉及居民约700万户；到2025年，于2000年底前建成的老旧小区改造工作要基本完成。老旧小区改造实施过程中涉及：1.公共设施改造，2、环境改造3、房子室内改造等等；施工遇到最多阻力的应该是“防护网”的拆除问题，很多老百姓因为担心拆掉防护网家中被盗，不愿配合拆除防护网。所以拆掉防护网首先需要完善新的智能化安防系统，或者能做到当天拆掉当天安装上新的安防系统，当然就不会遇到阻力。毕竟老旧小区的改造本来就是一项民心工程，旨在提升千万老百姓的幸福感和安全感，但老旧小区改造或建设新的安防系统最大难点就是原先的管道线路无法用，新铺设管线又异常困难。怎么避开布设管线的难题，让老百姓即装即用，是解决老旧小区改造实施过程中紧待解决的难题。

- 应用选择分析

安全防范领域种类很多：有取证为主的监控系统、有防陌生人闯入楼层为主的门禁系统、有防火灾、防可燃气体泄漏的消防系统、有防外来入侵防盗为主的周界报警系统、室内报警系统,道闸等等；但不管选用何种类术防护系统，电子技术都无可避免需要解决供电及信号传输问题，而老旧小区改造或建设安防系统最大难点就是原先的管道线路无法用，新铺设管线又异常困难，且我们老旧小区改造中经费有限，更是希望花最少的经费，来解决有效的安全保障。综上所述，安防产品各自的主要功能及起到的作用；结合能投入的经费，选择一套周界报警结合一二楼住户容易攀爬的窗户栅栏防盗作为小区公共部份的安全保障是非常合适的。而防外来入侵的周界防盗报警系统可细分为红外周界报警，电子围栏周界报警，红外光墙周界报警等等；考虑铺设管线难题及经费有限，且能满足即装即用，又能符合行业技术发展的大趋势，同时体现老旧小区实施的可行性，并具备可靠性、先进性为一体的太阳能无线红外报警系统，可以说特别适合老旧小区改造应用。该系统区别于传统报警系统都需要由①前端探测部份+②传输部份+③报警主机等三部分组成；在技术上更加先进，功能上更为完善，即吸收了传统报警系统的优点，又摒弃了施工布线等繁琐环节：首先在前端探测部份引进了设计新颖、技术成熟的全无线室内光能、户外太阳能一体化的探测设备，完全免去供电、传输的布线施工环节；后端采用先进的GPRS、互联网等多种接入方式；系统即满足小区公共部份安全管理应用，也满足小区内众多住户各类安全防范应用，把各类报警信息在物业的“接警管理中心”平台上集中管理，同时可把实时情况落实到值班负责人手机APP微信上；也可联网到就近的安保公司、派出所、110中心，利用就近的警力地域优势，实现技防人防完美结合；这样的组建方式不仅避免了老旧小区前期繁琐的挖沟铺管、预埋线缆不便的施工环节；实现今天安装，明天就可应用；也解决了传统安防报警系统在应用过程中传输部份容易因各种原因损坏，且恢复周期慢长的各种售后问题，大大节约投入成本，且提高应用效率；使老旧小区改造施工中面临的管线布设难题迎刃而解。

三、 系统设计原则

作为一套专业的联网报警系统解决方案，在前期构思和设计时，应该紧紧围绕“用户最需要的是什么”这一核心命题来统筹规划，具体要遵循的原则如下：

1）以人为本——“人”是整个改造老旧小区联网报警运营服务的主体，系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求，以实用、简便、经济、安全为原则，同时兼顾各种不同层次、不同年龄用户的需要，满足“安全居住”这一特定使用功能。

2）可行性——以现有成熟的系统和新产品为设计对像，同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势，并考虑行政主管部门归类管理的要求，设计方案现实可行。

3）可靠性——系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外对射是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频调幅无线信号传输技术，结合主动式红外对射原理，所研制出来的新一代周界入侵探测器。与有线的红外对射、红外光栅、红外护栏、红外光墙相比，太阳能全无线对射具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强使用寿命长等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。。

4）先进性——系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，充分保护了业主的投资。

5）可扩充性——整个系统的设计满足目前改造工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如小区内业主家里需要增加各类报警手段联网到物业接警中心来，中心以后要扩展增加对射探头、报警系统与视频监控系统联动防范、门禁系统在报警平台统一管理、利用网络平台实现多系统远程操控等，我们为系统都留有足够的扩展空间。

6）方便易用性——联网报警运营服务系统是面向各类文化层次包括老人和孩子使用的系统，系统及功能的配置以能给用户提供安全、方便、快捷、舒适为准则，其操作应简便易学。

7）标准化、开发性——标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势。系统中采用的无线频率、通信协议均严格遵循国际上通用的行业标准。应用软件是已商品化的通用软件，减少了二次开发的工作量和利于日后的使用维护。

四、 系统设计依据

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

- 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》（GB10408.4-89）；

- 《安防防范系统验收规则》（GA308-2001）；

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）；

- 《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）；

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）；

- 系统组成拓扑图一、

拓扑图二、

拓扑图三、

六、系统组成

本项目为一个占地约N万平的老旧小区安全防范系统改造项目；公共部份:建立防外来入侵周界防盗红外报警及小区内Ｎ栋楼一二楼容易攀爬的住户窗户防攀爬盗窃的联网报警项目，是地处在一个区域范围内；有围墙防护，但由于围墙非常容易攀爬，小区环境人员复杂，拆掉机械式防护网后无法满足住户的安全防范需求，推荐安全有效的解决方案是:

本解决方案公共部份：①第一重防护先用红外光墙在小区围墙上做一个周界，就是在小区的围墙上安装一套无盲区的红外光墻报警防护，②第二重防护在Ｎ栋楼的一二楼容易攀爬的住户窗户外安装红外栅栏；光墙及栅栏都是利用人眼看不见的红外光线相互之间构成一个光的防护“墙”,安全性极高，③在小区的物业公司值班室（消控室）电脑上安装一套“中心报警管理平台软件”。把小区内的所有报警信息上报联网到物业值班室，由值班人员来负责接处警。

本解决方案业主室内部份：①、在各业主家里各安装一套GPRS无线网络主机或有线网络主机，同时在业主户内厨房选配一个防可燃气体泄漏探头，防火灾的烟感探头，几个防盗窃的红外探测器及一个一键式手动报警按钮， 可选配一至二个无线遥控器（方便老人一键式撤布防），②、当业主家庭有老人紧急事故发生，业主按下紧急按钮，需要现场警报的首先现场马上拉响警报（不需要现场警报的，可以设置成现场无声），同时一路报警信号通过GPRS无线网络通道或有线网络通道传送到业主家庭成员的手机APP上或微信上报警，另一路同时上传至联网的小区物业报警平台，由值班人员来负责接处警。

业主室内部份推荐的防盗探测器及防火灾烟感探测器均采用了超大的内置锂电池及光能补充供电双供电的全无线模式，无需布线和平凡换电池，紧急按钮采用了超大的内置锂电池，无需布线和平凡换电池，可燃气体探头也采用信号无线，交流供电模式；一旦侦测到报警、低电、被破坏等异常情况，探测器本端会以无线调频加跳频的方式主动报告给用户端主机。后续业主可根据需要随时选配增  加安装防火灾的烟雾感应探头、防漏水等探测器，不管业主家里是否已装修，都可灵活增加。

公共部份推荐的围墙周界上使用的产品为有效红外距离100米内通用的三光束或四光束太阳能全无线光墙“（HB-T001R3/HB-T001R4）”；一二楼住户窗户外防攀爬使用的栅栏为有效红外距离在15米的四光束或者八光束红外栅栏“（HB-T001S4/HB-T001S8）”;这个项目周界部份约需要R4太阳能全无线红外光墙NN对,一二楼住户窗户外部份约需要太阳能全无线栅栏NN对（具体分布根据图纸参考安装示意图），所有前端产品不仅供电无线，信号传输亦无线，方便安装维护，而且本端三光束或四光束光墙均采用调频加跳频技术，提供可靠的抗干扰性能。公共周界部份及每户业主家庭后端均建议采用“网络报警主机“（HB-5050G型或HB-G1000型或全网通型）”触警时即可以实现现场报警并连接报警到业主的手机APP及微信上远程布撤防操控，又同时实现报警到物业“中心管理平台”上统一管理；当周界上或业主家庭有何种警情发上，报警防区实现弹屏，软件上弹跳出来的红色点位显示的周界防区及何位业主家庭的何种性质报警。一目了然；当然中心值班岗人员也可以通过手机APP来管理，当遇到有入侵者来犯，现场马上响起警报声；同时光墙把信号送到后台主机；如果增加国内一线大牌海康萤石摄像头或大华乐橙摄像头第一时间把入侵者拍录下来,以震慑入侵者，使他无处遁形，确保小区内的财产得到有效安全的保护。本方案的设置不管是业主家庭的网络主机，还是物业管理的“中心接警管理平台”都留有足够的拓展空间，因为免布线，后续可以根据需要随时增加各类报警探头，都满足即装即用，考虑到无线信号的传输问题，在报方案时看小区范围大小增加几个“433无线信号转发器（HB-ZFQ/433）”来增加信号覆盖范围。下面将对产品分别进行叙述:

6.1小区周界前端探测设备

周界红外光墙部分的工作原理：太阳能全无线对射光墙与普通有线对射的工作原理是相同的，需完全阻断发送端（F端）与接收端（S端）之间的相邻两束或两束以上红外光，接收端（S端）发送报警信号产生报警。不同点在于太阳能无线对射不需要布线，供电以太阳能板将自然光转化成电能进行工作，以无线调频加跳频抗干扰技术发送信号，查找故障简单。太阳能全无线光墙对射的基本设计思路：①光墙对射内置可充电磷酸铁锂电池，供电部份采用太阳能板供电，这样就可以循环利用太阳能，无需电源线缆。一般来说太阳能板为非晶硅，不需要太阳直射就内产生电能，安装环境大大扩展。另外，太阳能板的供电能力要远大于光墙对射本身功耗，保证晚上无光线或连续阴雨天也能照常工作。②光墙对射内置无线信号发送模块，报警信号用无线传输，在符合国家相关政策法规的前提下，尽可能用大功率以保证光墙对射与主机间的无线距离。且太阳能无线光墙对射的红外光为38KHz的二次调制光（区别于太阳光中未经调制的红外光，因此在一定程度上可防止自然光干扰、误报等情况的发生），他是将1秒的光波截断成10万段，只在10万段里取30段，每秒就发送30段，从而达到功耗的节省，30段中只有连续丢6个光波段才报警——这也就是常说的红外脉冲。在接收端（S端）上电后，先以每秒3000次的速度采集脉冲，然后依靠接收到的脉冲信号来调整接收端的处理器时钟，最后根据对方脉冲的频率来设置时钟，从而只有对方脉冲过来时接收端才接收，达到省电的目的。

本次涉及到的产品工作状态为：对射发射端发射三束或四束肉眼看不见的经过调制的红外线，与之对准放置一个红外接收端，红外线光束构成了一道人眼看不见的封锁线。当有人穿越时，同时完全阻挡2束红外线时，接收端收不到红外光波，接收端产生无线报警信号并发送到报警主机，报警主机接到报警信号后报警、电话报警等方式做出相应的报警反应。红外线探测器有较高的抗干扰能力，大雾、暴雨、光扰、自由落体、小动物穿越或无线干扰等一系列外界因素都能有效规避，降低误报。

6.1.1三光束及四光束太阳能红外光墙对射（周界围墙上应用）

（型号HB-T001R3/HB-T001R4）

HB-T001R3                                          HB-T001R4

三光束太阳能全无线对射                                       四光束太阳能全无线光墙

产品特点及功能

◆ 太阳能供电，无需外接电源线，预留了外接充电口，能适应各种安装环境。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 采用数据编码方式，做到6万对光墙不重码。

◆ 采用二次调制编码的光信号，避免多对对射和光墙之间的红外光相互干扰问题。

◆ 抗强光干扰，并有光扰提示。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

◆ 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。

◆ 具备3光束、4光束、可选择防范高度。

◆ 具备校准微调功能，以三位数码液晶屏直观显示校准精度。

◆ 4光束光墙带扬声器，具有现场报警功能。

技术参数

| 红外距离 | 实用100米 |
| --- | --- |
| 无线发射距离 | 开阔地3公里 |
| 红外光束数 | 3光束、4光束、 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 24小时最大触警次数 | HB-T001R3 ≤50次 HB-T001R4 1分钟报警音≤3次 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 发送端500mAh,接收端1000mAh |
| 静态工作电流 | 发送端≤0.5mA，接收端≤0.5mA |
| 红外光波长 | 940nm±20nm |
| 太阳能电板输出电流 | HB-T001R3 1800Lx光照情况下≥2mA HB-T001R4 1800Lx光照情况下≥4mA（注：普通雨天户外光照度约2000LX） |
| 工作环境适应温度 | -30℃～70℃ |
| 产品重量（带包装） | HB-T001R3：2.0（kg） HB-T001R4：3.0（kg） |
| 外型尺寸 | HB-T001R3：340×84×45（mm） HB-T001R4：590×84×45（mm） |

6.1.2四光束及八光束太阳能全无线红外栅栏（一二楼住户窗户外应用）

（型号HB-T001S4/HB-T001S8）

功能详解：

1. 防小偷于户外，更安全。

2. 安装于户外，不影响户内活动，二十四小时不间断值守。

3. 采用太阳能、无线技术，节能又不破坏装饰。

4. 采用对射原理，解决了普通报警器容易误报的问题。

5. 具备多光束，防范度高。

6. 具有故障自检，并向主机报告功能。

7. 抗强光干扰，并有干扰提示。

8. 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

9. 采用二次调制编码的光信号，避免多对光墙之间的红外光相互干扰问题。

技术参数

| 红外距离 | 实用10米 |
| --- | --- |
| 无线发射距离 | 开阔地700米 |
| 红外光束数 | 4光束、8光束 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 24小时最大触警次数 | ≤50次 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 发送端500mAh,接收端500mAh |
| 静态工作电流 | HB-T001S4 发送端≤0.6mA，接收端≤0.6mA HB-T001S8 发送端≤1mA，接收端≤1mA |
| 红外光波长 | 940nm±20nm |
| 太阳能电板输出电流 | HB-T001S4 1800Lx光照情况下≥1.5mA HB-T001S8 1800Lx光照情况下≥3mA(注：普通雨天户外光照度约2000Lx) |
| 工作环境适应温度 | -30℃～70℃ |
| 产品重量（带包装） | HB-T001S4：1.4（kg） HB-T001S8：2.5（kg） |
| 外型尺寸 | HB-T001S4：620×48×56（mm） HB-T001S8：1120×48×56（mm） |

6.1.3网络报警主机（HB-5050G或HB-G1000）

HB-5050G或HB-5050R                HB-G1000

5050G功能简介

◆多网互联，用户可通过GPRS、LAN等互联网络实时监控和操控报警主机。

◆ 99个无线可编程防区，并可任意定义防区属性。

◆支持安定宝网络通讯协议。

◆交流供电和备用铅酸蓄电池（选配）双电源不间断供电。

◆提供两组12V直流输出，作为控制其他设备使用（如启动警号，警灯、警示牌和用于联动等）。

◆支持多种布防方式, 多种警示声音可选。

◆具有强制拆除、破坏后紧急报警功能。

◆支持手机APP应用，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。

◆HB-5050G型：通过GPRS无线网络方式通讯。

G1000功能介绍

◆用户可通过GPRS互联网络实时监控和操控报警主机。

◆ 60个无线可编程防区，并可任意定义防区属性,8个有线防区，支持一路常开，一路常闭输出，12V电源输出

◆支持安定宝网络通讯协议。

◆交流供电和备用铅酸蓄电池（选配）双电源不间断供电。

◆提供两组12V直流输出，作为控制其他设备使用（如启动警号，警灯、警示牌和用于联动等）。

◆支持多种布防方式, 多种警示声音可选。

◆具有强制拆除、破坏后紧急报警功能。

◆支持手机APP应用，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。

◆支持电话短信报警、报警支持防区播报，LCD触摸屏操作、菜单式操作。

◆HB-G1000型：通过GPRS无线网络方式通讯。

6.1.4 其他配套产品

- 产品名称：无线信号转发器  （型号：HB-ZFQ）

功能简介

◆ 无线信号转发器的主要功能是当报警主机接收太阳能全无线对射的无线信号距离超出产品本身无线  距离规格时，通过该设备的转发使无线信号距离增加一倍, 从而使主机能正常接收全无线对射发出的无线信号。

◆  公司生产了两款不同频率的无线信号转发器，分别可转发230MHz /433MHz频率的太阳能全无线对射的无线信号。

◆  当报警主机与探头间的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使报警主机能正常接收探头发出的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，主机能接收任何一级转发器发出的无线信号(此功能只针对433MHz频率的转发器)。

◆  单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

6.2 住户室内部份

在本老旧小区改造项目的NN户住户室内建设改造部份的设备，可分为前端探测设备和报警主机两部份。其中前端探测设备要根据投入经费来进行选配件，每户家庭可安装室内防盗的太阳能被动红外探测器（HB-T205）、防可燃气体泄漏的探测器（HB-T501）、紧急呼叫用的无线紧急按钮（HB-A380），防火灾的烟感探测器（HB-T611）、防水泄漏的无线防漏水探测器（HB-L188）以及进门防盗的光能无线门磁（HB-MC-3）一二楼住户级顶楼住户也可选择安装于窗户外的四光束或者八光束太阳能红外栅栏(HB-T001S4或HB-T001S8)，。用户端报警主机建议用HB-5050型或HB-G1000型网络报警主机，外加2个主机遥控，既可实现用户自己通过遥控、手机APP或微信单独撤布防，同时实现物业值班室在中心管理软件上统一布撤防。我们分别介绍如下：

6.2.1用户端探测设备（选配）

① 可燃气体泄漏探测器（HB-T501）

②太阳能全无线被动红外探测器（HB-T205）

③无线紧急按钮（HB-A380）

④ 四光束/八光束太阳能全无线栅栏（HB-T001S4/S8）

⑤太阳能全无线光电烟感探测器（HB-T601）

⑥无线防漏水探测器（HB-L188）

⑦太阳能无线门磁（HB-MC-3）

6.2.2 用户端报警主机：

①  网络报警主机（HB-5050G或5050R）（选配）

6.2.3 用户端手机APP软件

6.2.1.1产品硬件详细介绍

1、无线紧急按钮（HB-A380）（选配）

（1）功能简介

◆ 无线紧急按钮具有紧急报警触摸发送功能，在关键时候可起到紧急呼救的作用。

◆ 待机时间长，适应范围广。

◆ 采用无线信号传输，无需布线。

（2）技术参数

| 工作电压 | DC 3V（CR2450纽扣电池） |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流：0mA，发射电流：60 mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 触发次数 | 1000次 |
| 产品重量（含包装） | 0.05（kg） |
| 外形尺寸 | 59×59×23（mm） |

2、太阳能全无线被动红外探测器（HB-T205）（选配）

（1）功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到8年无需更换电池。

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低。

◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿，能根据环境温度的变化自动调整灵敏度，降低误报。

◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池,电池容量2000-9000mAh |
| 报警电流 | ≤60mA |
| 待机电流 | ≤40μA |
| 探测角度 | 水平4°，垂直100° |
| 封锁时间 | 30秒和120秒可选 |
| 探测距离 | 4-8米 |
| 发射时间 | 5秒 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发射距离 | 开阔地500米 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 储存温度 | -25℃~65℃ |
| 产品重量 | 0.3（kg） |
| 外形尺寸 | 115×80×50（mm） |

3、无线可燃气体探测器（HB-T501）（选配）

功能简介

◆操作真人语音提示，中文和英文可选。

◆采用高可靠性催化燃烧式传感器。

◆可显示燃气浓度（PPM）。

◆交流供电和内置可充电电池（选配）双电源不间断供电。

◆微处理器智能控制。

◆传感器故障自动检测功能。

◆报警时无线发送报警信息给报警主机。

◆报警时一路继电器输出。

技术参数

| 外接电源 | 交流100V-240V 50-60Hz |
| --- | --- |
| 内置电池 | 9V镍氢可充电电池（选配） |
| 工作温度 | 0℃～50℃ |
| 工作湿度 | 相对湿度10% ～ 95% |
| 报警浓度 | 2500PPM（±1500PPM） |
| 报警时长 | 浓度超过2500PPM时，一直报警 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发射距离 | 开阔地>300米 |
| 外形尺寸 | 99x153x46（mm） |

４、3、太阳能全无线被动红外幕帘探测器（HB-T201）（选配）

（1）功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到8年无需更换电池。

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低。

◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿，能根据环境温度的变化自动调整灵敏度，降低误报。

◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池,电池容量2000-9000mAh |
| 报警电流 | ≤60mA |
| 待机电流 | ≤40μA |
| 探测角度 | 水平4°，垂直100° |
| 封锁时间 | 30秒和120秒可选 |
| 探测距离 | 4-8米 |
| 发射时间 | 5秒 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发射距离 | 开阔地500米 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 储存温度 | -25℃~65℃ |
| 产品重量 | 0.3（kg） |
| 外形尺寸 | 115×80×50（mm） |

5、太阳能无线门磁（HB-MC-3）（选配）

（1）功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到5年无需更换电池

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 采用433MHz FSK+跳频无线信号，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检（如失效、低电等），并向主机报告的功能。

◆ 配合HB-BJQ-560智能报警主机使用能准确提示“门、窗”没有关好等状态。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 工作电流 | ≤0.01mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 备用电池 | 一节3.6V锂电池, 电池容量2000mAh |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 产品重量 | 0.07（kg） |
| 外形尺寸 | 79×36×21（mm） |

6、防漏水探测器（HB-L188）（选配）

功能简介

◆ 全密封防水外壳无需担心浸水.

◆ 探头抗氧化.

◆ 无线调频+跳频信号报警，无线抗干扰能力强。

◆ 电池供电，功耗低，使用时间长.

◆ 无需连线，安装简单，不受交流电源停电影响.

技术参数

| 工作电压 | 一节3.6V锂电池，电池容量2000mAh |
| --- | --- |
| 报警电流 | ≤50mA |
| 待机电流 | ≤10uA |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发射距离 | 开阔地>300米 |
| 工作温度 | 0℃～50℃ |
| 工作湿度 | 20%RH～100%RH |
| 外形尺寸 | 106×83×38（mm） |

6.2.1.2 用户端报警主机

1、网络报警主机（HB-5050G或5050R）

6.2.3 用户端手机APP功能介绍

- 在网络状态下支持手机APP软件接警，可远程“全局布防”、“半布防”、“撤防”、“SOS”紧急求助、“本端消音”、“视频查看”、历史记录查询和主机参数设置等功能；在断网状态下也可依靠短信通道，实现正常报警信息接收，撤布防指令下达（仅针对GPRS类型的报警主机）；

- 操作配置简便。用户只需在APP“初始参数”页面中正确填写主机背面的15位出厂账号及配置的手机号码，即可完成初步配置；

3、探头学码、遥控器学码统一由APP软件完成，并可添加防区备注信息和修改防区属性；

4、可设置两组定时布防、定时撤防时间，方便操作者使用；

5、可手动查看视频监控画面，支持手机截图和录像存储，支持语音对讲功能；

6、可查询99条历史记录（如报警记录、布撤防记录或上线断线记录等），软件升级不丢失；

7、支持四部手机、两个接警中心（标准和中转）同步接警操控，方便多成员、多级联网使用；

8、添加和修改软件参数时设有密码保护，增强系统安全性；

6.3  物业——接处警中心管理部份

6.3.1 硬件构成

1、接警中心电脑配置要求：PC机1套：CPU要求core I 5以上，显卡至少支持2个-3个接口的独立显卡，主板要求支持RS-232串口，内存8G以上，硬盘1T以上；显示器2-3套；

2、中心操作系统：Windows 7以上（支持32或64位）；

3、短信猫模块：1套；（选配：用户需要短信接警的需要配一套，不要短信接警的就不需要）

4、有托管于阿里云及腾讯服务器供免费用。（后续想要自己搭建的也可以，服务器配置要求：CPU要求英特尔4核4线程以上，三级缓冲3M以上，主频3GHz以上；主板要求内存支持4通道，能支持32G以上内存，网卡千兆以上；内存16G，主频ddr3 2400以上；硬盘1T以上；内装厂家提供的网络寻址服务、视频私有云服务、手机APP服务等（选配））；

5、服务器操作系统：Linux（Red-Hat）。

6.3.2 接警中心管理软件（必配）

1、软件概述

接警中心管理软件运行在Windows环境下，使用网络连接与用户端报警主机进行通信（通过网络服务器中转或直连），实现了接收和管理前端报警主机信息并实时显示的功能。

2、功能介绍

2.1 软件主界面与状态显示

主界面中，每个按钮表示一户住户“报警主机”，按钮文字表示此报警主机管理的辖区，可能是一个家庭、一个商铺、一个小区，一栋商厦等。

2.2  按钮图标表示了不同类型报警主机的当前状态，全局布防、撤防状态、断线状态和信号强度等图标分别表示如下：

全局布防：

撤   防：

GPRS主机断线：

有分机类主机断线：

主机网络连接状态及信号强度：

2.3 多屏显示报警事件：对任何一类突发警情都能实现三屏同步显示：第一屏显示该警情精准的百度地图，迅速锁定出警路线；第二屏显示该警情的点位分布图和详实的用户信息；第三屏显示警情现场的视频画面，复核报警事件的有效性。

2.4 私有云服务器搭建保障了系统运营的流畅性和稳定性：摒弃市场上公共的云服务平台而选择自建服务器的优越性在于，有限的网络资源可以完全由运营方自主掌控并合理分配给下辖的服务群体，这样既能合理限制单个用户的带宽上限，保障每个用户随时随地访问的流畅性，又能充分实施分散性管理，减轻中心服务器访问压力，提高整体系统运营的稳定性。

2.5 两组中转、一组直连、一组GSM短信共四组通道保障各接警方通信畅通：当用户手机出现网络受限或接警中心网络出现异常等复杂情况时，系统将自动启动短信备用通道，重建用户端报警设备与手机APP、接警中心的双向通信链接，避免报警信息丢失或反向操控失灵。

2.6 支持多级联动接警： 警情发生后，用户手机APP上第一时间接收报警信息，并查看相应视频画面视为一级接警；物业值班中心电脑屏幕上同时弹出报警点位分布图，并调取对应监控图像视为二级接警；安保服务中心同步分屏显示百度地图，点位分布图和监控图像视为三级接警。

2.7不同警情不同的提示：针对各类警情（如盗警、火警、水警、SOS紧急求助、燃气泄漏等），系统可通过不同的报警语音，不同的报警图标进行直观提示，让操作者一目了然。

2.8定时自动巡检终端设备故障功能：对于所有前端报警主机的状态进行监测，如设备有问题或不在线，平台立即弹出对应提示，以便对上报前端报警设备及主机维护信息及时处理，避免造成贻误警情。

2.9完整的用户资料信息：报警用户的名称、地址、平面图、视频图、联系人、联系电话、备用电话以及报警时间、报警位置、报警次数、客户布撤防状态、客户设备工作是否正常等信息。

2.10  监控视频、截图存储及语音对讲功能：可分单屏、四屏、九屏显示监控画面，报警时联动的监控视频一旦被弹出，系统在后台将自动启动录像（可手动设置录像时间）、截图功能，并实时存储。如前端摄像机具有语音对讲功能时可开启软件的对讲模式实现现场监听和喊话功能。

2.11强大的数据备份和恢复功能：重要的数据库资料如客户资料、电子地图、报警信息等系统将实时备份，一旦系统遭到雷击或其他不可抗拒力量破坏能及时恢复，保障了系统的安全性。

2.12入网用户服务到期提醒功能：当入网用户服务时间超过预设期限时，系统自动弹出提醒画面，方便管理。

2.13分权限管理：平台共设有超级管理员、管理员和操作员三种权限管理，增强系统的安全性。

2.14超大容量用户接入：可管理用户量达100万户以上。

七、该系统优势及特点

一、系统优势

1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境下，太阳能全无线对射更显优势。传统安防产品安装先要挖钩、铺管和布线，然后再安装对射，整个工程下来需要较长周期。如果安装太阳能全无线对射，两个人安装的话一两天即可，省时省材。

2．方便维护。太阳能全无线对射在主机的显示中每对都拥有唯一的地址代码，某对对射发生故障或报警都会在主机上有相应提示，对于故障对射的维护很方便。传统的有线对射不仅要检查对射本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．防止全系统遭受雷击。因为对射装于室外，所以在夏季遭受感应雷击的可能性比较大。太阳能全无线对射无金属线连接，即使单个太阳能全无线对射遭受雷击也只是单个损坏，不会影响整个防盗系统。

4．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用太阳能全无县对射既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

5.便于拓展。老旧小区改造好后，随着社会发展，安防系统也会跟着发生需求变化，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，而太阳能对射因为全无线，可以根据需要随时增加，不会应为被局限二重新建立造成二次投资的浪费。

二、系统特点:

·太阳能供电，无需外接电源线；无线信号报警，无需外接信号线，真正的全无线对射。

·安装不用铺管布线，维护不用查线，节省管线等材料费，减少工程量降低安装维护成本。

·无需太阳直射，阴雨天也能把光线转化为电能，供对射正常使用。

·具有故障自检功能。

·太阳光干扰时能自动屏蔽，不误报，主机有强光干扰提示。

·大功率无线信号发送，具有较强的抗干扰能力。

·完备的防卫能力：入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫射束网的防范范围。

·良好的抗干扰特性：当昆虫或小动物等通过红外防卫射束网时，由于不能完全遮断红外防卫射束,所以不会产生误报警。

·严密的防破坏能力：当红外对射被破坏或撬砸时，报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。

·可全天侯工作：红外对射探测器具有抗不良天气环境干扰能力。

·433频率的对射可通过转接器、接收头与第三方主机配套使用。

八、系统配置

1、本老旧小区改造公共部份配置(太阳能红外对射R型的距离是100米内通用的，超出100米增加一对，超出200米再加一对，数量以此类推)

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络报警主机 （必配） | HB-5050G或HB-G1000 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 三光束太阳能全无线对射 | HB-T001R3 |  | 对 |  |  |  |
| 2 | 四光束太阳能前无线对射 | HB-T001R4 |  | 对 |  |  |  |
| 3 | 无线信号转发器 | HB-ZFQ |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 有线声光警笛 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 主机遥控器 | HB-YKQ-4 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 主机备用电源 （选配） | 12V1.3AH |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 对射安装支架 | —— |  | 个 |  |  |  |
| 8 | 校准器 | 安装工具 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 中心管理软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 货款小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装施工费 | 按当地人工费计算 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：同一个序号下的请二选一。

2、住户独立撤布防报警主机和住户后续可以自由选配的探头

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 图片 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络报警主机 | HB-5050/4G或HB-G1000 | 恒博 |  | 台 |  |  |  |
| ２ | 无线紧急按钮 （选配） | HB-A380 | 恒博 |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 光能无线被动红外广角探测器（选配） | HB-T205 | 恒博 |  | 个 |  |  |  |
| ５ | 无线可燃气体 探测器 （选配） | HB-T501 | 恒博 |  | 个 |  |  |  |
| ６ | 光能无线门磁 （选配） | HB-MC-3 |  |  | 个 |  |  |  |
| 7 | 主机遥控器 | HB-YKQ-4 | 恒博 |  | 个 |  |  |  |
| 8 | 防漏水报警器 （选配） | HB-L188 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3、物业接警中心配置：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后台PC机 | 外购 |  | 套 | 1 | 自购 |  |
| 2 | 中心报警管理 软件 | 后台软件 |  | 套 | 1 |  |  |

- 结束语

老旧小区改造利国利民；在各方一致努力下，综合运用物防、技防、人防等措施，满足居民安全需要。完善居民生活便利需要，提升丰富社区服务供给、提升居民生活品质，提升物业管理和公共服务，改善民生，构建和谐社会，提升城市形象。在解决老旧小区布线难题上，希望通过我们安防人士在成熟的光伏技术支撑下，对太阳能供电技术、无线传输技术在老旧小区改造中的应用，起到中流砥柱的作用。使广大老小区原住户成为最大的受益者；本安防系统解决方案应用到的的太阳能供电技术产品克服了普通电池供电使用周期短，维护更换频繁等弊端，用无线调频加跳频技术解决了安防领域上无线传输距离短，信号收发不稳定等技术难题，具有很强的优势。我们相信，只要政府职能部门、住建单位结合物业管理、保安运营公司等社会各界共同发挥各自领域先进的技术、地缘人脉、网络平台等各方面优势，通过资源大整合协同运作，就一定能为参与老旧小区改造各方带来良好的社会效益和经济效益。我们安防人士在我国老旧小区改造的浪潮下，也能贡献一份微薄之力。