1.1  系统概述

新的时代给人们带来了富足舒适的生活，随着生活条件的改变，餐桌上的饮食文化也越来越丰富，各种特色农副产品需求也随之增大，由于大量捕捞采集，野生资源面临枯竭，特色养殖种植业迅猛发展，成为我国特别是长江中下游地区农业产业结构的重要产业，成为农民增收创效的亮点产业。时代的变迁更新也同时带来各种新的问题。随之而来的抢劫、盗窃等犯罪活动日益严重。如果没有及时有效的处理措施，势必会造成种养殖业主的损失，严重的甚至造成种养殖人员的投入积极性，有一天我们的餐桌将不再丰富。就各种周界防范而言，目前常用的防范手段主要有以拉铁丝网为代表的机械类防范和以电子围栏、红外对射等为代表的电子类防范两大类。传统机械类防范虽然造价成本低，但也存在有碍美观，犯罪分子易破坏而不能有效地防止坏人的入侵等缺点；而以威慑、阻挡为主要目的的电子围栏虽能起到一定的防护作用，但因造价成本高、缺乏观赏性，且存在伤及人身安全等不利因素而不能普遍推广；红外对射作为一种成熟的电子类防范手段，虽然对安装环境、安装场所有一定的要求，但因其造价适中，隐形安全而备受人们关注,但因为老一代的红外存在众多的售后问题，让很多工程单位及用户望而却步；今天给您介绍的红外是抗雷击、抗干扰。误报极低的太阳能免布线的新一代红外对射，现在全国各地区的种养殖业.厂区.办公楼.住宅小区等都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动，对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。正对XX养殖场约有N多亩的范围，地域相对较广，夜间值班人员有限，养殖场没有围墙做防护，但犯罪分子很容易进来偷捕，无法满足目前养殖场的安全防范需求，所以一套保证财产安全的防盗报警系统成为其迫切需求；为了使养殖场的财产安全得到应有的保护，建议安装一套专业的电子报警设备，通过养殖场值班人员来维护和管理，以确保日常活动及财产安全不受任何侵害。比较安全有效的方法是：1、在鱼塘的周围安装一套无盲区的红外对射做报警防护，它是利用人眼看不见的红外光线相互之间构成一个光的防护“墙”,安全性极高。2、报警主机由值班人员来管理，报警时主机上会显示报警的防区，选用网络主机（或工程主机加网络通讯模块）的值班人员也可以通过手机远程APP及微信来管理，同时也可以在电脑上安装管理软件，在电脑上管理；3.发展后续可以增加联动模块和监控联动，当遇到有入侵者来犯，马上响起报警声；同时光墙把信号送到后台主机，信号通过联动模块带动摄像头，第一时间把入侵者的形象拍录下来,以震慑入侵者，使他无处遁形；因此接警平台必须要有人值守，以便警情得到迅速处理。

1.2 设计依据

1) 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

2) 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

4) 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》GB 10408.4-89

- 《安防防范系统验收规则》GA 308-2001

7)  工程商提供的设计图纸及甲方提出的具体要求。

1.3 设计原则

- 先进性

本系统设计中采用了目前世界上先进的太阳能全无线主动红外对射装置和智能型无线报警主机，按照国际上成熟的系统结构进行工程安装。

- 扩展性

整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如养殖中心以后要扩展，增加对射探头、报警系统与视频监控系统联动防范、利用网络平台实现多系统远程操控等，我们为系统都留有足够的扩展空间。

- 安全性和可靠性

系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外对射是采用成熟的太阳能光伏电池技术和调频加跳频无线信号传输技术，结合主动式红外对射原理，所研制出来的新一代周界入侵探测器。与有线的红外对射、红外光栅、红外护栏、红外光墙相比，太阳能全无线对射具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。

- 实用性和经济性

整个系统简单实用，用户操作、安装、维护都比较简单，完全满足用户的实际需要，最大限度的为用户节约投资，同时也符合国家对节能环保的产业发展需要。

1.4 系统安装布局图

针对实际安装要求，现将系统安装分布示意图介绍如下：（略）

1.5 系统组成

本项目为一个鱼塘防入侵偷盗的周界报警的一个项目，是地处在一个区域范围内，建议用红外光墙做一个周界，确保财产不受侵害，推荐使用的产品为有效红外距离100米的“三光束太阳能全无线光墙（HB-T001R3）或“四光束太阳能全无线光墙（HB-T001R4）”；这个项目约需要红外光墙N对左右（具体分布参考安装示意图），该产品不仅供电无线，信号传输亦无线，方便安装维护，而且本端三光束、四光束光墙均采用调频加跳频技术，提供可靠的抗干扰性能；后端采用的无线报警主机1、用兼容性较强的“工程报警主机（HB-G250）”报警时主机会显示各独立的防区号，显示的防区即表示该方位有人入侵，并通过拨打电话方式报警到业主的手机上，也可增加上网络通讯模块和电脑相连接，在显示器上以电子地图的形式表现鱼塘周界各防区的相关信息，报警时电子地图会弹跳出来报警防区点位，主机上也会显示报警的防区，弹跳出来的红色点位显示的防区就代表该方位有人入侵，当然业主也可以通过手机APP来管理；发展后还可以根据需求，增加联动模块一块实现和监控联动，当遇到有入侵者来犯，马上响起报警声；同时光墙把信号送到后台主机，信号通过联动模块带动摄像头，第一时间把入侵者的照片拍下，送到后台。2、采用当下最潮流的网络主机（HB-5050G或5050R）,一旦有非法入侵，报警信息首先发送到报警主机拉响警报，触发报警时信号通过GPRS无线网络或LAN传输到业主手机上，业主可实现APP、微信远程操控。鱼塘地域相对较大的话，考虑到无线信号的传输问题，在报方案时增加1个或几个“433无线信号转发器（HB-ZFQ/433）”来解决无线信号的传输问题。我们将对其分别进行叙述:

1.5.1  红外光墙部分

- 工作原理

太阳能全无线对射与普通有线对射的工作原理是相同的，需完全阻断发送端（F端）与接收端（S端）之间的相邻两束或两束以上红外光，接收端（S端）发送报警信号产生报警。不同点在于太阳能无线对射不需要布线，以太阳能板将自然光转化成电能进行工作，以无线调频加跳频技术发送信号，查找故障简单。太阳能全无线对射的基本设计思路是这样的：第一，对射内置可充电磷酸铁锂电池，供电部分采用太阳能板供电，这样就可以循环利用太阳能，无需电源线缆。一般来说太阳能板为非晶硅，不需要太阳直射就内产生电能，安装环境大大扩展。另外，太阳能板的供电能力要远大于对射本身功耗，保证晚上无光线或连续阴雨天也能照常工作。第二，对射内置无线信号发送模块，报警信号用无线传输，在符合国家相关政策法规的前提下，尽可能用大功率以保证对射与主机间的无线距离。太阳能无线对射的红外光为38KHz的二次调制光（区别于太阳光中未经调制的红外光，因此在一定程度上可防止自然光干扰、误报等情况的发生），他是将1秒的光波截断成10万段，只在10万段里取30段，每秒就发送30段，从而达到功耗的节省，30段中只有连续丢6个光波段才报警——这也就是常说的红外脉冲。在接收端（S端）上电后，先以每秒3000次的速度采集脉冲，然后依靠接收到的脉冲信号来调整接收端的处理器时钟，最后根据对方脉冲的频率来设置时钟，从而只有对方脉冲过来时接收端才接收，达到省电的目的。

本次涉及到的产品工作状态为：对射发射端发射三束或肉眼看不见的经过调制的红外线，与之对准放置一个红外接收端，红外线光束构成了一道人眼看不见的封锁线。当有人穿越时，同时完全阻挡2束红外线时，接收端收不到红外光波，接收端产生无线报警信号并发送到报警主机，报警主机接到报警信号后报警、电话报警等方式做出相应的报警反应。红外线探测器有较高的抗干扰能力，大雾、暴雨、光扰、自由落体、小动物穿越或无线干扰等一系列外界因素都能有效规避，降低误报。

- 红外对射产品介绍

产品型号： 三光束及四光束太阳能红外对射（HB-T001R3/HB-T001R4）

三光束                                    四光束

产品特点及功能

- 太阳能供电，无需外接电源线；

- 调频信号报警，无需外接信号线；

- 跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题；

- 采用数据编码方式，做到6万对对射不重码；

- 抗强光干扰，并有干扰提示；

- 具有故障自检，并向主机报告的功能；

- 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。

R3技术参数

红外距离：实用100米

无线发射距离：开阔地3公里

红外光束数：3光束

无线发射频率:433MHz调频+跳频

24小时最大触警次数:  ≤50次

工作电压:3.3V

储电类型:可充型磷酸铁锂电池

电池容量：发送端500mAh，接收端1500mAh

静态工作电流：发送端≤0.6mA，接收端≤0.6mA

红外光频率：38KHz

红外光波长：940nm±20nm

太阳能电板输出电流：1800Lx光照情况下≥2mA(注：普通雨天户外光照度约2000LX)

工作环境适应温度：-30℃～70℃

·外型尺寸：HB-T001R3：2（kg）: 产品尺寸：34.0×8.4×4.5(cm)

产品型号：HB-T001R4

产品特点及功能

◆ 太阳能供电，无需外接电源线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 采用数据编码方式，做到6万对光墙不重码。

◆ 采用二次调制编码的光信号，避免多对对射和光墙之间的红外光相互干扰问题。

◆ 抗强光干扰，并有光扰提示。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

◆ 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。

◆ 4光束、6光束、8光束光墙带扬声器，具有现场报警功能。

R4技术参数

·工作电压：3.3V

·储电类型：可充电磷酸铁锂电池

·电池容量：发送端500mA，接收端1500mA

·静态工作电流： 发送端≤1 mA，接收端≤1mA

·红外光频率：38KHz

·红外光波长：940nm±20nm

·红外距离：实用距离100米

·红外光束数：4光束

·无线发射频率：调频加跳频433MHz

·无线发射距离：开阔地测试3公里左右

·太阳能电板输出电流：HB-T001R4  1800Lx光照情况下≥8mA(注：普通雨天户外光照度约2000LX)

·工作环境适应温度：-30℃～70℃

·24小时最大触警次数：HB-T001R4    1分钟报警音≤3次

·外型尺寸：HB-T001R4：2.95（kg）: 产品尺寸：59.0×8.4×4.5(cm)

安装效果图片：

1.5.2无线报警主机部分

产品名称：工程报警主机

产品型号：HB-G250FM

功能简介

·8个有线992个无线可编程防区。

·含键盘，内置电源、无线接收模块。

·Ademco contact ID通讯协议。

·4种布防方式：全局布防、半局布防、遥控布防、远程布防。

·6种防区类型：全局防区、半局防区、门铃防区、屏蔽防区、旁路防区、紧急防区。

·密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种撤防方式。

·可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作。

·1组6位用户密码，1组6位设置密码均可自行修改。

·可远程控制,可拨打2组电话号码（固定电话或手机号码）和2组报警中心号码。警情触发时，循环拨号。

·远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数通过键盘按需要设置，防剪，防雷击。

·220VAC供电，可接监听头、12V7AH蓄电池，最多可接4个键盘。

·本主机接收频率：433MHz

1.5.2、2网络报警主机（HB-5050G）

（1）功能简介

◆ 多网互联，用户可通过GPRS网络实时监控和操控报警主机。

◆ 99个无线可编程防区，并可任意定义防区属性。

◆ 交流供电和内置可充电电池双电源不间断供电。

◆ 提供一组12V直流输出，作为控制其他设备使用（如启动警号，用于联动其他设备等）。

◆ 提供一组警示牌接口，通过跳针可切换两种工作模式：第一种是交流电状态下常亮，直流电状态下仅报警灯闪；第二种是不论交流直流电，仅报警时灯闪，撤布防时短暂提示。

◆ 支持多种布防方式, 多种警示声音可选。

◆ 支持手机APP应用，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。

（2）技术参数

| 工作电压 | 交流AC220V+15% 50Hz, 直流12V-13.8V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流≤75mA 报警电流≤300mA |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃～50℃，相对湿度：40-70% |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| GSM工作频段 | 900MHz/1800 MHz/1900 MHz/2100 MHz (仅G型) |
| 备用电池 | 12V 1.3Ah蓄电池 |
| 外形尺寸 | 150x170x60（mm） |

1.5.3 其他配套产品

产品名称：无线信号转发器

产品型号：HB-ZFQ

功能简介

◆ 无线信号转发器的主要功能是当报警主机接收太阳能全无线对射的无

线信号距离超出产品本身无线距离规格时，通过该设备的转发使无线

信号距离增加一倍, 从而使主机能正常接收全无线对射发出的无线信号。

◆公司生产了两款不同频率的无线信号转发器，分别可转发230MHz /433MHz频率的太阳能全无线对射的无线信号。

◆当报警主机与探头间的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使报警主机能正常接收探头发出的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，主机能接收任何一级转发器发出的无线信号(此功能只针对433MHz频率的转发器)。

◆单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

B、网络通信模块

产品型号：HB-WT-1

功能简介：网络通信模块体积小，可直接安装在报警主机内，由报警主机主机供电，通过两种方式对外通信，一种通过网线与Internet网络连接，将报警事件通过网络方式实时向监控中心传输；另一种通过无线将报警事件发送到监控中心；中心同时可控制各报警主机的布防、撤防、旁路等远程控制。

特点：

1）通过网络即可远程控制报警主机，接收主机信息；

2）通过无线即可接收主机信息；

3）虚拟键盘：用户用虚拟键盘通过网络对报警主机进行远程控制；

4）远程编程：用户通过虚拟键盘对报警主机进行远程编程；

5）远程信息：远程了解报警主机的布、撤防、旁路、解除旁路状态及时接收报警信息；

6）通过“恒博HB2000”监控中心软件对报警主机同时进行监控和接警；

7）通过模块上的4个拨码开关对相关操作进行限制；

C、联动模块

产品名称：联动模块32L

产品型号：HB-LD-32

功能简介

◆ 本设备可外接16/32路开关量(编号00-15/31)可以分别设置与1个或几个防区相关联，这几个防区中一旦有报警, 与之相关联的开关量状态只发生一次变化，例如：1号、5号、20号防区设置成与0号开关量关联, 那么, 当1号、5号、20号防区中只要有1个触警，0号开关量的状态就发生变化，到了设置时间后，0 号开关量的状态就恢复到原来状态, 但如果这时5号或20号防区有触警, 0号开关量的状态不会发生变化的。

◆ 一个开关量可用设定与多个防区相关联; 但一个防区只能设定一个开关量与之相关联。

◆ 可用专用命令检查防区与开关量的关联设定是否正确。

◆ 开关量的状态保持时间从1---5999秒可设置，默认1秒。

◆ 开机自检，一打开电源或复位后，开关量的状态按顺序变化一次，以检查开关量的好坏。

◆ 本设备只能与HB-G250FM系列主机配套使用。

产品名称：太阳能全无线户外警号(HB-JHD-2)

功能简介

◆ 采用太阳能供电，无需外接电源线；

◆ 接收433 Mhz无线调频信号报警，无需外接信号线；

◆ 内置扬声器、大功率LED灯，具有现场声光报警功能；

◆ 可单独学习433 MHz的太阳能全无线红外系列探测器。当探测器发

生无线报警信号时警号会以声光灯形式报警。

技术参数

| 工作电压 | 6.4V |
| --- | --- |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 静态工作电流 | 平均1mA |
| 无线接收频率调频 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线接收距离 | 开阔地300米 |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |
| 单个LED亮度 | 70lm |
| 报警音量 | 90分贝 |
| 外形尺寸 | 280×180×74（mm） |

1.6 系统优势及特点

A、  1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，太阳能全无线对射更显优势。以一个工程要安装50对对射为例，安装传统有线对射的话，因为要连接大量的线缆（每个对射拉1根电源线和信号线的话，一对对射就是4根线缆，50对对射需要200根线缆），先要挖钩、铺管和布线，然后再安装对射，整个工程下来需要较长周期。如果安装太阳能全无线对射，两个人安装的话一两天即可，省时省材。

2．方便维护。太阳能全无线对射在主机的显示中每对都拥有唯一的地址代码，某对对射发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这对对射电池低电，就会在主机显示屏上显示“008低电”，所以对于故障对射的维护很方便。传统的有线对射不仅要检查对射本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．防止全系统遭受雷击。因为对射装于室外，所以在夏季遭受雷击的可能性比较大。太阳能全无线对射无金属线连接，即使单个太阳能全无线对射遭受雷击也只是单个损坏，不会影响整个防盗系统。

4．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用太阳能全无县对射既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

5.便于拓展。产业发展很快，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限。

B、系统特点:

·太阳能供电，无需外接电源线；无线信号报警，无需外接信号线，真正的全无线对射。

·安装不用铺管布线，维护不用查线，节省管线等材料费，减少工程量降低安装维护成本。

·无需太阳直射，阴雨天也能把光线转化为电能，供对射正常使用。

·具有故障自检功能。

·太阳光干扰时能自动屏蔽，不误报，主机有强光干扰提示。

·大功率无线信号发送，具有较强的抗干扰能力。

·完备的防卫能力：入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫射束网的防范范围。

·良好的抗干扰特性：当昆虫或小动物等通过红外防卫射束网时，由于不能完全遮断红外防卫射束,所以不会产生误报警。

·严密的防破坏能力：当红外对射被破坏或撬砸时，报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。

·可全天侯工作：红外对射探测器具有抗不良天气环境干扰能力。

·433频率的对射可通过转接器、接收头与第三方主机配套使用。

太阳能全无线对射与传统有线对射区别对照表

|  | 太阳能全无线对射 | 传统有线对射 |
| --- | --- | --- |
| 区别1 | 太阳能供电用之不尽，符合创导的低碳生活，节能环保； | 24小时供电，浪费电力资源； |
| 区别2 | 太阳光干扰时能自动屏蔽，主机防区有强光干扰指示 ，不误报； | 受太阳光干扰时容易产生误报； |
| 区别3 | 全无线装置，不存在线路老化问题；使用寿命是有线的几倍； | 有线装置，在安装2-3年后，存在线路老化问题，需要维护；使用寿命短 |
| 区别4 | 维护无需查信号线、电源线，快捷； | 维护时需查信号线、电源线，耗时长； |
| 区别5 | 全无线装置，若有雷击不会造成系统瘫痪。系统恢复快，损失小；。 | 有线装置，若有雷击容易造成整个系统的瘫痪。损失大，系统恢复慢； |
| 区别6 | 全无线装置，平时不容易被破坏。 | 有线报警，平时容易被剪断线路遭受破坏； |
| 区别7 | .台风造成水淹，无触电隐患，安全，恢复快，损失小； | 台风造成水淹，有触电隐患，不安全，无法恢复，需重新投资； |
| 区别8 | 安装简便，工程简单，施工时间短； | 安装麻烦，施工时间长，工程复杂； |
| 区别9 | 工程安装时无需挖沟和布信号线、电源线； | 施工时需挖沟、布信号线、电源线； |
| 优点 | 采用调频加跳频技术和深孔导入技术，二次光调制，解决了无线干扰及误报，比传统有线对射误报率降低90%以上。 | 误报率较高 |