| 产品名称 | LED室内高清全彩显示屏 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 显示尺寸：高1.76米，长3.84米， 面积：6.76平方米，水平解析度：1536点，垂直解析度：704点。 |
| 显示屏屏体 | 1.产品规格：PH2.5； 2.像素点间距:≤2.5mm； 3.像素密度≥160000点/㎡； 4.模组尺寸：320mm×160mm； 5.模组分辨率≥128*64； 6.箱体平整度≤0.05； 7.灯珠外层具备哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级HRC8级，灯珠表面使用无划痕。 8.设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、RoHS2.0认证，并可提供相应证书 |
| 接收卡 | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。 3、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片。 4、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。 5、可提供LED控制系统计算机软件著作权登记证书。 6、设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、RoHS2.0认证，并可提供相应证书。 |
| 脱机播放器 | 1. 双网口输出，最大带载130万像素，最宽4064像素，最高1536像素。 2.支持3.5mm音频输出，实现音视频同步输出。 3.内置 8GB存储空间，可通过U盘进行扩展，即插即播。 4. 支持通过U盘快速加载调屏文件，批量完成对相同规格的屏幕进行调试。 5.设备通过CCC认证，并可提供相应证书。 |
| 控制软件 | 可安装于电脑端和手机端 |
| 开关电源 | 电压：AC220V±10% 50HZ±1HZ 每台功率：200W/5V/40A |
| 工作环境 | 温度：+0℃~+40℃ 湿度：40%~80%（相对，非减压） |
| 控制方式 | RJ45网络控制 |
| 售后服务 | 终身免费技术支持：①电话支持；②qq远程支持；③微信建群支持，此群建立后将永久存在，方便用户在以后的遇到问题随时解决。 2、设备产品质保期从出厂之日开始，对于非人为因素造成损坏的，乙方在十二月内免费保修。 3、质保期内我方对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责，若产品发生故障，我方在接到甲方的通知后，12小时内做出回应，24小时（外地48小时内）内提出解决方案并到达现场排除故障，确保恢复系统正常运行。售后服务7*24小时提供上门服务。 4、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务： ①由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。②由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。 |

参考图：图片仅供参考，实际生产为准。

# 1产品特点

- 优质灯管，灯管亮度利用率高，保障灯管使用寿命

- 精选PWM驱动IC,灰阶过渡自然，高刷新，画面显示逼真、色彩艳丽

- 重量轻、易于安装、拆卸

- 可进行单点、单灯维护，成本低

- 采用低压方式驱动LED，发光均匀，功耗低

# 2 单元板图片

| 正视图 |  | 备注： 驱动芯片使用的是SSOP的恒流芯片。 |
| --- | --- | --- |
| 背视图 |  |  |

# 3.单元板信号接口定义

HUB75

| 引脚 | 信号 | 功能 | 引脚 | 信号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 红色数据信号 | 2 | G1 | 绿色数据信号 |
| 3 | B1 | 蓝色数据信号 | 4 | GND | 电源地 |
| 5 | R2 | 红色数据信号 | 6 | G2 | 绿色数据信号 |
| 7 | B2 | 蓝色数据信号 | 8 | GND | 电源地 |
| 9 | A | 行控制信号 | 10 | B | 行控制信号 |
| 11 | C | 行控制信号 | 12 | N | 悬空 |
| 13 | CLK | 时钟信号 | 14 | LAT | 锁存信号 |
| 15 | OE | 使能信号 | 16 | GND | 电源地 |

## 4.单元板安装孔位

备注：“如有制作箱体，请提前告知并确认订单产品孔位图，具体详见CAD

图”

所有尺寸的单位为mm。