附件一：

南平房拆除要求

经医院研究决定，拆除医院宿舍区2排平房（顶为瓦面）要求如下：

一、中标方任务：

1、南平房全部拆除，拆除的地面低于东西路10CM；

2、北平房拆除后的地面低于周围地面10CM；

3、南平房北边的垛子和墙全部拆除，地面低于周围地面10CM；

4、中标方自行切割影响运输的西暖气管道；

5、全部清运拆除后的垃圾；

6、中标方对整个垃圾清运、处置服务环节中的环保及安全事项负全责。

二、甲方任务：

1、甲方负责整排平房断电；

2、甲方负责清理房间内有用物品。

附件二：

南平房宿舍更换房顶要求

经医院研究决定，南平房宿舍更换彩钢板房顶，要求如下：

一、

1、原有的复合板全部拆除归中标方所有，其余无用垃圾清运出去。

二、

1、更换新的750MM厚岩棉彩钢板，彩钢板厚度不低于0.4MM,彩钢板品牌为冠洲、鸿基、大基均可。更换期间分批施工，将原有的电扇、照明灯、空调等保留并保护好；

2、彩钢板板面做好防护，不允许弯折、变形、划伤；

3、脊板安装：脊板铺盖方向应当与风雨常年主导方向相反。脊板左右两侧与两坡屋面板搭接长度不小于500mm，两脊板搭接长度不小于200mm。

三、安全文明施工

1、施工前检查架子是否牢固，高度是否满足要求，合格才能施工。凡是不符合安全之处应及时修整；

2、禁止穿硬底鞋、拖鞋施工，要佩戴安全帽及安全带，工具搁置稳定，以防坠落伤人；

3、高处作业要特别注意平台防护、临边防护。交叉作业和攀登作业时严格遵守安全规范，在施工中不得向下投掷板料；

4、施工人员按规范施工，一切安全事故由施工方负全部责任；

5、成品保护：保护好原有的内墙，如有破坏修复原装；保护好外墙，如有破坏修复原装。

| 附件三： 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 南平房拆除及南平房宿舍更换房顶 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021058#-A 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 南平房拆除一轮报价 |  |
| 南平房拆除二轮报价 |  |
| 南平房拆除三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |

附件四：

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 南平房拆除及南平房宿舍更换房顶 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021058#-B 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 南平房宿舍更换房顶一轮报价 |  |
| 南平房宿舍更换房顶二轮报价 |  |
| 南平房宿舍更换房顶三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |