附件一：

东营市第二人民医院

平房外墙及门窗维修等工程项目

院内预招标方案要求

项目一：南平房外墙乳胶漆门窗维修

目的：美化家园，方便职工。

1、东院区住宅区南、北两排平房外墙面维修后外墙腻子、乳胶漆，乳胶漆不指定品牌，用室外专用乳胶漆刷3遍，颜色待定。

2、门窗防盗窗更换为热镀锌密网。同幸福公寓。

3、所有平房门窗维修，门锁更换三环球形锁，坏的窗锁进行维修。

4、平房东路5棵树修剪树枝三层以上，不得破坏周围建筑物，具体按照甲方意见。

项目二：南平房北，北平房北加东路铺花砖

目的：美化家园，方便职工。

南平房北侧，北平房北侧，东侧路面铺花砖，见图。具体要求如下：

1、现有南平房门前晾衣杆8根北移，移至距北平房南2000mm处，晾衣杆加300mmx300mm水泥底座，晾衣杆院方负责。

2、南平房北侧距北侧平房之间晾衣杆北面高出部分清除，三合土搅拌压路机压平后5mm混合砂浆铺花砖面积4400mmx11500mm，要求南高北低。

3、北平房门前砂浆铺花砖宽3700mm，北面路沿石出2步台阶，门前地面高度以现有地面为准，面积44000x3500。

4、平房东侧路灰土夯实长×宽为37800×4200，铺100*200的红小花砖。

5、北段自东向西设雨水排水管一根，排水管地埋约150㎜，管下接触点有混凝土固定，管与管之间抹混凝土，埋φ300的水泥管做排水干管，设3个收水井，安装3个750*45*5雨水排水篦子，排水管西接西侧下水道。

6、南平房南测原水泥地面60cm处自东向西设雨水排水管一根，排水管地埋约150㎜，管下接触点有混凝土固定，管与管之间抹混凝土，埋φ300的水泥管做排水干管，设3个收水井，安装3个750*45*5雨水排水篦子，下水道向北接北侧停车场东南角下水道处。

6、完成垃圾清运。

7、以上工程按照包括但不限于施工费、清理费、税费等。

项目三：南平房厕所、暖气管道恢复、西路铺花砖

经医院研究，对东院区住宅区两排平房宿舍进行整修改造，增加男女厕所，修复暖气管道、与永泰家属院比邻的西路铺设花砖，方案分三部分进行：

一、男女厕所部分

1、南平房最西侧房间设男厕所，北平房最西侧房间设女厕所。男女厕所地上各设置3个蹲便器，每个蹲便器之间用隔断间隔，蹲便器设脚踏阀，根据实际情况设置厕所宽度；

2、男女厕所蹲便器排污管道均为华亚PVC110#，合适的斜度向外接到原排污管道，向南接到原化粪池；中标方对原先的排污管道进行疏通，并清理管道污物。男女厕所西头各建1个尺寸为内径1000*1500*1200小型化粪池，化粪池中间间隔，井盖用圆形的聚乙烯排污井盖；

3、男女厕所各设洗手池，用红砖垒，尺寸2200*600，总高度为850mm，洗手池深度为300-350mm；

4、洗手间各给水用灰色PPR32#管从原给水管上接到男女厕所，32#给水管前端安装好阀门，室内使用灰色PPR20#管接洗手池，洗手池水管前端设阀门，洗手池安装防冻阀门6个，所有给水管墙面固定牢固；洗手池排水管使用不小于50#的华亚PVC管。

5、卫生间整体墙面900mm一下全部刷防水涂料，以5年内不渗漏水为准；墙面300*600卫生瓷砖，高度1200mm；地面塑胶地面或贴600*600防滑地砖。

二、暖气管道修复部分

1、南排平房西头补充暖气65#主管后接到南平房西头的暖气管上，需要管道变径，裸露的暖气管进行保温并用玻璃丝布包两层刷灰色防锈漆。

2、从南头小屋内向北的暖气主管的8个接口焊接至原先状态，裸露的暖气管进行保温并用玻璃丝布包两层刷灰色防锈漆。

3、北平房第4间室内PPR管更换，加设1个阀门，4个分水器的回水管断裂，需要接4条PPR管，打压实验无异常。

三、西侧花砖铺设部分

1、西侧地面全部铺设花砖，花砖面积约37800x4700，北高南低，向南散水。花砖规格为100*200的红小砖。

2、原有的地面灰土夯实后50mm的C25混凝土上用混合砂浆铺设花砖。

3、铺花砖之前的排水管道及原先下水道、厕所给水排水管道预留并保护好。

4、损坏的雨搭维修好。

5、所有的暖气管线修复后试压，试压合格后再进行保温。

四、完成工程后垃圾清运。

五、以上工程按照包括但不限于施工费、清理费、税费等。

项目四：南平房南地面硬化

目的：美化家园，方便职工。

南平房南地面混凝土硬化做为停车场，停车场内设4处绿化带，具体要求如下：

1、自南平房南墙根南开始向南松土地面，面积约44000mm×9200mm，平整后使用三合土夯实，压路机压平，C25混凝土随打随摸厚度不低于100mm，与南路面水平平齐。

硬化地面留伸缩缝：硬化地面每6米设置一道伸缩缝，伸缩缝在地面浇注完成后适当时间（即在未出现收缩缝前）用切割机切缝，缝深不小于地面厚度的2/3，种灌封胶。

2、自南平房跟向南1200mm用路沿石垒护水坡，护水坡高200mm，护水坡上用花砖铺。

3、硬化路面南北设4处绿化带，宽2米，见图，采用750*250的水泥路沿石镶边，路沿石高出地面100mm。

4、南侧自东向西设雨水排水管一根，排水管地埋约150㎜，埋φ300的水泥管做排水干管，设3个收水井，安装3个750*45*5雨水排水篦子。

5、7号楼前东西路树坑破碎地面清除，安砌收水井，尺寸为400㎜×600㎜×600㎜，收水井两头地埋φ300的水泥管2根，向东留阳沟。其余地面水土夯实用混凝土打平，垃圾自行处理。

5、完成垃圾清运。

6、以上工程按照包括但不限于施工费、清理费、税费等。

项目五：生活垃圾、可回收医疗垃圾暂存处板房移建方案

根据医院发热门诊建设，请示大王镇政府，同意迁建生活垃圾暂存站四间，建设材料为简易板房。方案如下：

1、活垃圾暂存站地面建设施工要求：垃圾站东西建设四间，门朝北。东西长为15米，南北宽为5.55米，房屋地面总面积约83.25平方米。房屋北场地留南北5米，东西16米，面积80平方米。地面总面积163.25平方米。163.25减去现水泥地面公路48平方米，总共115.25平方米。地面采用三合土夯实后，房屋地面采用3cm混合砂浆上铺红砖铺设，地面高度为原水泥地面上面3cm混合砂浆上铺红砖。房外场地地面采用C25混凝土预制，高度与原地面相平，房屋地面预埋Φ75PVC管，总电源设在东墙室内东南角,配电箱医院提供。

2、地面排水要求，房屋地面高出室外场地8cm，下水道与墙外市政管网连接，具体路线以图纸为准，室内室外各留2处漏水篦子，具体位置以图纸为准。垃圾站内设给冬天专用防冻阀门一套，给水主管为Φ40灰色PPR管；回收间和保洁间内各设一处水龙头和拖把池，排水与地下市政官网连接。现有医疗废物垃圾清运到南边空地。

3、房屋建设，地基为4层红砖垒砌，原地面高出20cm，高标号水泥抹平，里面铺设2跟5mm粗钢筋，周围水泥抹平。室内2道隔墙，分割为3间房子，按照图纸施工，格栅为封闭式，制作工艺将原有房屋能用的好材料单独采用，确保质量美观。垃圾站两间设卷帘门一处，前后设金刚网窗3处，屋顶设2个风力排气扇，卷帘门宽1.8米高2米，卷帘门门框由医院提供电梯轨道槽钢制作。地埋轨道槽钢30cm，其他两间设门联窗2个，后窗户2个。房屋西墙前角为斜角，自行改装。其他构造按照原有房屋设计安装。房屋要求兼顾抗风力、美观、大气流程合理。

4、在原来基础上檩与檩之间加一根檩条。周边镶边和地槽钢和部分不能用的自行购买全新，槽钢厚度不能低于2mm，部分生锈处用银粉粉刷，每间屋设40WLED灯一个，开关、插销各一个，设一个总配电箱（配电箱由院方提供）室内室外所有电灯电线开关由院方提供。垃圾间安装原有紫外线灯。

项目六：东院区室外暖气管道防水方案

一、地点：锅炉房外延伸出去的院区所有暖气管道及家属院管道。

二、施工方案：

1.锅炉房到一号楼主管道缠绕2层玻璃丝绵，再做刷漆处理。大约102米（单根管道）。

2.锅炉房主管道到门诊楼管道及东平房只做刷漆处理。大约97米（单根管道）

3.乡医药库西边，上边0.5米包玻璃丝绵，下边刷漆处理。大约3米

4.锅炉房到家属院5号楼（包括进户管道）包2层玻璃丝绵，再做刷漆处理。大约134米。

5.锅炉房到家属院1号楼（新管道）只做刷漆处理。大约254米。

6.一号楼到七号楼包玻璃丝绵，再做刷漆处理。大约178米。

7.所有管道下边的支撑柱除锈刷漆。

8.锅炉房：更换2个50阀门。

9.A45西墙：更换2个25阀门。

10.病案科：在改造的管道上进水管回水管最高点安装2个放气阀。

11.更换5号住宅楼北面阀门。

三、注意事项：

中标方需要自行测量管道米数核对支撑住个数（高度不同）。具体米数需要米尺测量。

附件二：

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 南平房外墙乳胶漆门窗维修 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021062-1# 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 南平房北，北平房北加东路铺花砖 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021062-2# 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 南平房厕所、暖气管道恢复、西路铺花砖 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021062-3# 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 南平房南地面硬化 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021062-4# 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |
| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| 生活垃圾、可回收医疗垃圾暂存处板房移建 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021062-5# 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |
| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| 东院区室外暖气管道防水 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021062-6# 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |