| 急速生物阅读器招标参数要求 |
| --- |
| 序号 | 要求 | 备注 |
| 1 | 适用范围及用途 |  |
| *1.1 | 适用范围（广义描述设备使用范围） | 消毒供应室 |  |
| 1.2 | 工作用途（具体应用场所） | 用于消毒供应室过氧化氢低温等离子体灭菌效果的监测。 |  |
| 2 | 设备配置与配件 |  |
| *2.1 | 配置1 | 极速生物阅读器主机 |  |
| 2.2 | 配置2 | 电源适配器 |  |
| 3 | 技术参数与性能要求（一行只写一个方面） |  |
| *3.1 | 培养时间应≤1小时，阳性结果报警时间≤15min，1小时内确定阴性结果。 |  |
| #3.2 | 屏幕分辨率为800×480 |  |
| 3.3 | 防尘罩与机身一体，棕色，磨砂处理，减少外界光源影响。 |  |
| 3.4 | 能够自动打印培养结果 |  |
| 3.5 | 可自动存储培养记录≥10000条，存储内存不足时报警提示 |  |
| 3.6 | 培养孔数量≥10个 |  |
| 3.7 | 可接入追溯系统 |  |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修年限 | 两年以上 |  |
| 4.2 | 出现故障响应时间 | 2小时内电话响应，24小时内达到现场进行故障处理 |  |
| 4.3 | 维修支持 | 7*24h |  |
| #4.4 | 耗材及零配件 | 配备2盒生物指示剂 |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供设备维修手册（中文版） |  |
| 4.6 | 维修工具 | 无 |  |
| 4.7 | 预防性维修/定期维护保养 | 厂家工程师定期（每月至少一次）进行维护保养，并提供相关记录 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 终身免费提供 |  |
| #4.9 | 升级 | 终身免费升级 |  |
| #4.10 | 使用培训 | 对操作者进行使用操作相关知识进行培训，培训时长≥2h，并提供培训资料电子版院方留存。 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 对设备科工程师进行日常维护保养等培训，提供设备科工程师巡检、维护保养项目清单和培训资料电子版，院方留存 |  |
| 备注：加注“*”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到要求，即做废标处理；加注“#”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则加倍扣分；其它为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。 |