附件一：

东营市第二人民医院

王道院区CT故障维修服务

项目询价单

序号：DYEY2022075#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 项目名称 | 王道院区CT故障维修服务 |
| 质保及付款方式 | 质保期：不少于一年 付款方式：验收合格一次性全额付款 |
| 最终报价（元） |  |

附件二：

东营市第二人民医院

王道院区CT故障维修服务技术要求

一、设备信息：

设备名称：西门子双排CT

品牌型号：somatom spirit

启用时间：2006年2月

二、故障现象

1、信号碳刷和低压碳刷磨损严重，需要更换；

- 主空开旁边延时继电器坏，需要更换恢复原状。

- 机架顶部风扇备用2个，原厂全新件，型号见图；检查风扇运行情况。

- 开机检查有时重启后灰色，进一步排查原因。

二、服务要求

1、更换或维修相关配件服务，报价中包含设备故障诊断、配件的安装、调试直至设备正常运行。

2、收到院方中标通知后，维修完成时间不超过10天。

3、投标方提供的此次维修服务（包含更换的配件等）质保期不少于一年，质保期内出现类似故障免费维修或更换配件。

三、投标人资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．投标人的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”的营业执照具备有效的社会信用代码）证件齐全、营业范围满足采购要求；

3．投标人维修人员具备同品牌设备技术服务能力。