附件一：

东营市第二人民医院

蒸汽发生器

院内招标参数要求

| 要求 |
| --- |
| 适用范围及用途 |
| 消毒供应室 |
| 为消毒供应室的灭菌器及清洗消毒器提供蒸汽 |
| 设备配置与配件 |
| 相关管路、电源等配套设施接到院方指定位置 |
| 查看现场，制定设备安装方案（包括旧设备安全拆除，现有设备移机、新设备安装调试） |
| 技术参数与性能要求 |
| 额定蒸发量≥80kg/h，无需办理安照锅炉类特种设备管理 |
| 一键启动、全自动控制、双重压力开关控制 |
| 加热管接触器黏连保护、过流保护、防干烧保护 |
| 加热管分级启动 |
| 注水超时保护 |
| 注水泵过载保护 |
| 加热密度高，热效率≥97%，节能环保 |
| 售后服务 |
| 保修年限 | 整机质保二年以上，并提供原厂保修证明 |
| 出现故障响应时间 | 2小时内电话响应，24小时内达到现场进行故障处理 |
| 维修支持 | 7*24h |
| 耗材及零配件 | 保修期内电加热管免费更换 |
| 维修资料 | 提供设备维修手册（中文版） |
| 预防性维修/定期维护保养 | 厂家工程师定期（每月至少一次）进行维护保养，并提供相关记录 |
| 维修密码支持 | 终身免费提供 |
| 升级 | 终身免费升级 |
| 使用培训 | 对操作者进行使用操作相关知识进行培训，培训时长≥2h，并提供培训资料电子版院方留存。 |
| 工程师培训 | 对设备科工程师进行日常维护保养等培训，提供设备科工程师巡检、维护保养项目清单和培训资料电子版，院方留存 |

附件二：

东营市第二人民医院

| 名称 项目 | 品牌型号 | 投标报价（元） | 磋商中报价（元） | 最终报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽发生器 |  |  |  |  |  |

蒸汽发生器采购项目报价表

本表空白上加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。磋商中报价及最终报价磋商会议现场填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日

附件三：

东营市第二人民医院

蒸汽发生器采购项目

主要耗材及易损件价格报价表

| 主要耗材及易损件名称 | 参数、型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| ……………… |  |  |

本表填写完加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日