附件一：

东营市第二人民医院

儿保科视力筛查仪、便携式骨密度仪

院内招标参数要求

一、视力筛查仪参数要求

操作模式：可选择双眼/单眼模式，可视化屏幕。

适用范围：从小儿到成人全年龄段，自动检测出屈光度问题（包括近视、远视、散光、瞳距、瞳孔直径、眼红光反射及眼震颤轨迹图），可检查不同瞳孔大小的眼睛

测量模式：可根据受测者的具体情况设置为婴幼儿、儿童、成人等不同年龄段的测量模式

屈光检测：全自动

球面度DS：        范围    -9.00D~+7.50D

分辨率  0.25D/0.01D

精度    ±0.50D

柱面度DC：        范围    0.00D~3.00D

分辨率  0.25D/0.01D

精度    ±0.50D

轴位Axis：         范围     0°~  180°

分辨率   1°

精度    ±5°

瞳孔直径Pupil size:   范围    3.5㎜~9.0㎜

分辨率  0.1㎜

精度    ±0.1㎜

瞳距 Pupil distance:  范围    30㎜~80㎜

分辨率  1㎜

精度    ±1㎜

可以看红光反射检查跟眼震轨迹检查图

工作距离Measuring distance:  1m ± 5cm

测量时间Time per measurement: 1 ~3s

固视目标Fixation target: 随机闪烁，声音刺激

测量范围 0-20°

数据接口：Wi-Fi ，USB

打印机接口：USB

可选择配件：打印机，相机支架等

电池：可充电锂电池，续航5-6小时，可更换

显示器：4-5寸触摸显示屏

重量：0.8-1.0Kg

二、便携式骨密度仪参数要求

1、主要技术规格

1.1探头频率及带宽:核心频率1.25MHz，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性；

1.2探头的测量模式:轴向超声波传导技术；

1.3收发模式:双向发射与双向接收技术，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性；

1.4检测部位:桡骨、胫骨；

1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；

1.6声速测量范围:2300m/s～4700m/s；

1.7高测量重复性:≤±0.8%；

1.8测量声速2300m/s-4700m/s范围内准确度:≤±50m/s；

1.9快速、高精度两种测量模式；

1.10单点检测速度:≤0.4-10s；

1.11主机重量:≤4.4kg；

1.12操作平台：简单，易操控；

2、产品功能

2.1探头导航:显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度，提高检测速度和数据准确性；角度显示偏转精度0.1°；

2.2 联网功能：

2.2.1 数据联网方式： 支持有线、WIFI、4G模块(选配)联网；

2.2.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；

2.3实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；

2.4探头自动休眠，有效延长探头使用寿命；

2.5显示患者详细信息资料并可编辑；

2.6显示历史测量结果；

2.7多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；

2.8病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、导出等一系列操作管理；

2.9 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；

2.10 自动生成报告单；

2.11支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式；

2.12 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；

2.13报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；

2.14骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命；

2.15适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库；

2.16标准配备打印机，可打印报告；

3、质量保证及售后服务

3.1提供用户操作手册和维修手册

3.2 24小时快速反应

3.3免费提供操作和维修培训

3.4终身免费提供软件升级服务

附件二：

东营市第二人民医院

| 名称 项目 | 品牌型号 | 投标报价（元） | 磋商中报价（元） | 最终报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包视力筛查仪 |  |  |  |  |  |
| B包便携式骨密度仪 |  |  |  |  |  |

儿保科视力筛查仪、便携式骨密度仪采购项目报价表

本表空白上加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。磋商中报价及最终报价磋商会议现场填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日

附件三：

东营市第二人民医院

儿保科视力筛查仪、便携式骨密度仪采购项目

主要耗材及易损件价格报价表

| 主要耗材及易损件名称 | 参数、型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| ……………… |  |  |

本表填写完加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日