# 附件：

东营市第二人民医院

消防主机合并服务采购项目

单一来源采购谈判参数要求

# 概述

# 本技术要求适用于东营市第二人民医院东院区火灾自动报警系统联网并网，内容包括系统及设备、功能、安装、调试、培训等要求。

# 总体设计

## 系统组网架构

整个系统由四层设计，前端接入层、数据传输层、服务层和系统应用层组成，分层功能设计如下说明。

接入层：终端感知探测报警设备，如烟感、燃气报警器、电气火灾报警器等设备，提供数据基本采集信息。

传输层：中间层的接入传输设备，NB-IOT基站，如信号覆盖部到的可以采用Lora室外网关、Lora室内网关等本地组网设备。基于3DES、哈希安全传输加密算法，将住户、人员、设备、平台等全方位的信息进行安全保密。

服务层：中间服务层，云服务器、云计算机、存储服务等。基于云端存储，双机应用，服务功能分开，避免单机负荷过大。

应用层：数据传输基于物联网NB-IOT技术，通过设备上的物联网数据卡，将信息传输至运营商基站，运营基站再将设备信息上传到运营商中心数据机房，基于云端安防平台通过专用IP到运营商数据池读取设备信息，经计算后显示至监管大屏及用户APP、监管者APP、后台监管者。

系统性能方面满足如下要求：

1、网络传输性能：数据传输网络畅通、快捷、高带宽、安全、可靠、可扩展。

2、系统平台性能：采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统，吞吐能力强，保证系统良好的性能。

3、应用系统性能：应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

4、数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。

5、系统运行需求：应用系统具有7×24小时稳定运行的能力，包括监控数据采集、可靠传输与安全存储；关键业务系统需支持集群，避免意外的系统宕机。

6、系统存储需求：存储容量在设计上要考虑五年内系统存储容量；同时在不影响系统使用的情况下，通过扩展存储空间，适应未来业务数据容量的增长；

数据库管理系统具备高可靠性、高性能、可伸缩性和高安全性，支持大规模并发能力，具备数据库集群支持能力，具备TB级海量空间数据存储管理能力。

- 系统维护性能：提供系统正常运行所必须的管理和维护功能，包括：数据备份与恢复、应用系统管理、信息内容管理、用户权限管理、代码维护。

## 安全体系

系统安全体系

平台的安全体系按照安全防护对象来划分，包括基础设施安全防护、网络系统安全管控、数据安全防护三部分。

基础设施安全防护包括通信网络基础设施安全、数据中心基础设施安全等，是对物理实体的安全防护；网络系统安全管控对网络及其承载的业务系统提供安全防护手段，实现安全监管和安全运维；数据安全防护对数据全生命周期进行安全防护以及监管。

各安全体系包括相关的政策法规、标准规范。

探测设备提供一型一密的设备预烧，认证动态获取设备证书（包括ProductId、MasterKey和DeviceID）。

信息传输支持TLS（MQTT）、DTLS(NB-IOT)数据传输通道，保证数据的机密性和完整性，支持设备权限管理机制，保障设备与云端安全通信。

传输用物联网卡扩展了SIM卡的高安全性的存储和运算能力；支持国密算法（SM2, SM3, SM4），支持IBC标识算法（SM9）及通用国际算法；密钥不出芯片，密码计算在芯片内进行，能够有效保障密钥安全。安全芯已达到EAL4+金融级安全，能有效提升物联网终端的安全级别，降低物联网安全方案的成本。

整个系统提供的安全体现如下：

1、物理安全。主要是保证项目涉及的各个系统的运行不受各种灾害或物理设备老化等因素的影响。

2、网络安全。主要是防止非法入侵，并对网络通信流进行有效的监控，对已知的潜在威胁进行有效的防范，保障网络的正常工作。

3、信息访问安全。要对数据资源访问规定不同的访问等级，不同用户只可访问经过授权的数据资源。同时，要加强对数据资源访问的安全审计。

4、计算机防病毒。在系统中安装防病毒软件；对防病毒软件及时升级。

5、身份鉴别需求：在平台管理员、操作员登录系统时，需要对登录用户的身份进行真实性鉴别，确保为合法用户访问业务系统，保证系统使用的安全性。

6、数据安全存储需求：在数据存储时对数据加密存储，保护数据在整体上的保密性、可靠性和防抵赖性。

## 业务流程

告警管理业务流程展示了事件发生后的处理动态走向，也能详细记录整个事件的过程。

告警事件发生后，首先会推送至平台，平台会及时弹窗消息，并根据预设的监管人员，将信息推送至其移动端APP，同时短信语音告知；监管中心对其事件是否为误报做了解（视频查看或人工电话核实），若为误报则标记，否则派发处置单给相应现场人员；现场人员前往处置并对过程及结果记录入档。

### 告警事件实时监控

平台实时监测设备的运行状态，若设备发生报警，将第一时间把信息推出来，在监管中心地图详情呈现，并同时推送到APP，还会以短信、语音等方式提醒管理人员，做到24小时随时随地监管，保证事件信息无遗漏。

功能描述：

● 原始地图、混合地图显示、地图放大缩小；

● 报警详情（包含报警时间、设备名称、报警原因、设备号、联系人、联系电话、设备安装详细地址、设备图示、）；

● 视频联动进入按钮、3D进入按钮

● 报警详情页跳转；

● 地图报警呼吸灯；

● 报警声响提醒；

● 待处理报警历史查看；

● 快速派单；

● 网络状态显示；

● 已安装设备呼吸灯开关显示、手动详情显示；

● 账号登录地市显示；

其他功能描述：

● APP告警推送；

● 短信告警推送；

● 语音电话告警推送；

### 项目信息管理

此功能管理了项目基本数据，方便管理人员对单位信息有整体了解，包括基本资料、监管人员、设备管理、设备数据全貌、巡检巡查、一键评估，保证了信息的及时性、准确性。

功能描述：

● 基本信息管理，查看及修改（包括项目名称、项目类型、项目负责人、负责人电话、项目地址、场所标签）；

● 安监人员信息管理，查看、新增、删除及修改（包括姓名、职务、电话号码）；

● 设备分模块管理，显示所安装设备数量；

● 数据全貌展示，统计显示各类设备今日、近7日、近30日报警量；

● 巡检巡查管理，巡检计划编排，值班计划编排；

● 一键评估，扫描各类设备的工作情况，有无异常发生；

### 项目设备管理

设备管理功能管理了本项目中安装的所有设备，分类别模块显示，各模块可单独进入，并且内容列表详情显示，方便管理人员对设备的查看、管理。

功能描述：

● 类别图标分类，模块显示，安装数量直观统计显示；

● 已安装设备的模块点亮，并预留其他设施设备管理模块，方便后继扩展接入；

● 设备详情列表，包含安装位置（楼栋或商铺号、楼层、房间号）、最后在线时间（也即心跳时间）、设备在线状态、监管人及电话、设备MAC地址、绑定的视频地址）；

● 设备操作，提供汉字安装地址修改、设备地图定位地址修、解绑操作（需短信验证码）、视频查看操作功能；

● 设备搜索，能根据设备MAC号、安装楼号、楼层号、房间号做精确和模糊查找；

● 单设备详情，通过点击设备MAC地址能进入到单个设备的详情页，页面功有含有设备信息、设备地图位置显示、报警曲线分析图、报警历史记录；

### 报警事件管理

报警事件管理详细记录所有设备的告警信息，方便管理查询历史告警，并实时汇总生成数据曲线图，分析告警数据走向，对数据分析、整改建议、年度总结有很重要的意义。

功能描述：

● 详细记录每个设备的每个告警事件，以列表展现，内容包括设备安装地址、报警时间、监管人、事件类型、报警原因、设备MAC、派工状态；

● 告警事件查询，支持以MAC号、监管人、时间段查询，预警事件还支持以设备类型查询，查询结果可导出成电子档；

● 报警事件统计，今日报警与故障数量总计，7日、30日报警数据曲线走向图；

### 隐患处置管理

隐患处置是一套动态流程管理，记录了从报警事件发起、工单派发、现场处置、原因调查到记录入档整个事件过程。

针对不同的告警类型（故障、火灾）、设备类型，选派不同的工单给不同职责的监管人，让其跟踪调查整个事件的处理过程及结果，并将信息记录入档，以备后查。通过技防与人防的结合，让整个事件最终闭环。

功能描述：

● 隐患处置单派发，派发给指定监管人员，并APP和短消息通知；

● 处置单跟进，查看派发的人员信息，处置单的流程点；

● 处置结果查看查询，支持以报警类型、处置单状态、设备MAC、时间段方式查询，查询结果支持导出成电子档；

● 处置单统计图，今日待处理、处理中、已处理的数据展示，近70日、近30日柱状对比图；

### 视频联动管理

消防视频联动指当发生报警时快速调取摄像头查看火情现场，无需新安装摄像头，可接入项目上已安装的摄像头，资源复用，节省投资。

平台支持不同品牌不同型号的网络摄像头，兼容性强，各路主子码流可设置切换，满足各种网络环境。

功能描述：

● 使用ONVIF国际通用视频传输协议，支持各种不同品牌摄像头；

● 视频码流通过前端视频一点通获取，平台设置调试便捷；

● 单独视频管理模块，平台每页四画面直播显示；

● 支持画面码流地址与探测设备MAC关联，实现报警联动，快速查看现场情况；

### 三维可视化管理

三维可视化是把实体场景做成一个三维模型，利用数字化技术，为这个模型提供完整的、与实际情况一致的信息库，达到对模型进行实时可视化管理的目的。

基础3D模型上可展示原建筑结构、通道的走向等信息，再通过高级精细化的系统操作，可将消防设施设备安置于模型中，实现设备报警精确定位显示、视频联动、设备控制等多种功能。

通过模型可随时了解建筑的消防构造，及时巡检设备的运行状态，针对消防的预案管理、决策调度及灭火救援可提供全方位资料。

功能描述：

● 支持模型的放大、缩小、旋转、平移；

● 设备支持拖拽式安装，设备点位精确对应；

● 通道箭头标识，提供疏散指引；

● 设备预览透视显示，点击直接查看设备详情；

● 设备报警特效显示，弹出视频画面，并自动切换定位到安装点；

● 基本信息显示，安装设备统计显示；

● 一键自动巡检，系统评分并生成巡检报告；

### 移动端APP

手机移动端APP和微信小程序是用户及监管人员使用的工具，用于设备扫码绑定，接收告警消息、处理派工单、查询历史等工作，方便监管工作的处理。

其底层数据与平台相通，数据信息实时与平台保持一致，告警消息的接收与平台一致，保证数据的实效，提高工作的效率。

各模块功能描述：

● 告警消息实时接收，带报警音效，报警内容包含设备类型、报警时间、报警原因、设备安装位置、设备MAC号；

● 设备扫码安装，支持地图定位；能自动识别设备类型；手工填写安装楼号、楼层、门号；监管人手工填写或选择；

● 设备管理，其各设备管理模块分类显示，安装数量显示；详情列表具体安装位置显示；支持APP解绑设备；

● 事件管理，查看告警历史记录；可对告警记录派工；查看待处理、处理中、已处理的处理单；

● 远程巡检，可巡检设备使用情况，给出综合评分；

● 工单管理，处理接收到的处理工单，能手动填写原因；

● 培训考试，有安全知识栏学习，能接收服务端下发的考试安排并进行考试；

### 数据共享对接

平台基于数据共享的原则，提供标准的API接口，可根据需求将数据提供给第三方平台，如上层平台、行业主管部门平台。也提供预留兼容接口，对接不同厂商不同类型设备的数据或其他平台的数据，为以后数据扩展、平台升级提供基础。

二、各类设备技术参数

2.1消防主机联网功能及技术参数

主机联网设备是将传统消防设备报警信息接入消防管理平台的网关设备，可实现目前市场上的消防主机数据传输过程中的兼容问题，接入到管理平台，帮助传统的消防主机智能升级、打破信息孤岛。

其可完成从局域网到互联网、从传统消防到智慧消防的升级，助力各单位加强消防管控，节约消防投入成本，全力推动社会消防工作的整体提升。

其是依托应急信息管理平台实现远程设备监测，移动APP应用、大数据挖掘于一体的系统服务。

支持GPRS/NB-IOT/LORA网络传输方式

支持RS485/RS232/ CAN/TTL/并行打印机/串行打印机/CRT接口多种主机通讯接口

支持无线报警设备反向接入消防主机应用

加密通讯，信息传输安全可靠

支持软件远程升级(OTA空中升级)

支持设备参数远程配置

可靠性高，安装简便

支持即插即用，免配置设备参数

支持接入应急信息管理平台

宽电压设计，在不方便供电的情况下，可直接使用消防主机自身电源

| 技 术 参 数 | 电源 | DC 5～24V /1A |
| --- | --- | --- |
|  | 功率 | <3W |
|  | 支持通讯类型 | GPRS/NB-IOT/LORA |
|  | 支持主机接口类型 | RS485/RS232/ CAN/TTL/并行打印机/串行打印机/CRT接口 |
|  | 工作温度 | -10℃ ～ +50℃ |
|  | 环境湿度 | ≤95%RH（无凝露） |
|  | 外形尺寸 | 114*100*33(mm) |

2.2用电安全监测功能及技术参数

用电安全监测报警器是一种集漏电监测、短路过载监测、温度监测的电气火灾报警器，其能实时测试线路的运行情况，监测线路的电压、电流、漏电等情况，协同监管平台，做到24小时在线监控用电安全，如果发生电气隐患，报警器自身报警的同时将第一时间把报警信息推送到监管平台，手机APP、短信、电话语音立即通知监管人员处理，保证用户的生命财产安全。

## 产品参数

工作电压：   AC220V

额定功率：   产品≤4W

报警输出     无源开关量

远程上电     无源开关量

远程断电     无源开关量

通讯方式     2G或NB-IOT

使用环境     -20℃~60℃

相对湿度      ≤90%RH（40℃±2℃）

海拔高度      ≤4500m

设备尺寸      长107mm X 宽92mm X高70mm

安装方式      柜内标准 35mm导轨

2.3视频监控对讲联动摄像机功能及技术参数

视频对讲摄像头，整合语音和视频的交互核心能力，可以通过画面和语音与对方做实时的信息沟通，在重要的场合如消控室安装此设备，可做巡岗检查或及时信息沟通，还可以监控一些消防设备的实场运行状态，如卷帘门的升降、风机泵机的启停实景等，也可做视频联动，检测重要场所的实时情况。

特点

●高清视频

●云台远程控制

●视频语音对讲

●红外夜视

●支持云存储

●上下左右任意旋转，垂直可视角度90度、水平可视角度340度

●APP绑定，快捷，无线连接，布线简单

●APP操作，方便

产品参数：

对视视角： 90±5

有效像素：720P (1280*720 像素）

红外补光：4 颗红外灯

夜视距离：10 米

帧速度：25 帧/秒

红外夜视：0照度红外夜视支待I R-Cut

语音功能：双向语音对讲，具备高清降嗓

检测：高精度运动检测自适应嗓音检测

WIFI 标准：150Mbps IEEE802.11 b/g/n

无线安全：WEP/WPA/\NPA-PSK/WPA2-PSK

建议宽带：建议2Mbps以上上行宽带

音频传输：半双工语音通话

加密方式：私有视频编码，全程https长链接，AES256加密

视频回看：中国移动云储存

终端支持：IOS/Android/Web

工作温度：-10°C~ 50°C

垂直转运：90度遥控

水平转动：340度遥控

供电电源：5V-MicroUSB接口

2.4独立式烟感报警器功能及技术参数

独立式光电感烟火灾探测报警器是一种低功耗数字式光电感应火灾探测报警器。内部由精密的模拟电路、数字电路组成，使探测器工作更加稳定可靠。产品体积小，内置大容量长寿命电池，设计使用寿命可达10 年。

特点

光电式烟雾探测；

工作稳定减少误报；

精密模拟和数字电路组成；

低功耗；

体积小；

无线联网＞100米（空旷距离）

使用寿命10年；

技术参数

| 技术参数 | 烟雾探测 |
| --- | --- |
|  | 电压 | DC3V（内置 CP605050） |
|  | 低电量检测 | 2.2v |
|  | 电流 | 报警电流 | 静态电流 |
|  |  | ≤600mA | ≤45uA |
|  | 状态/显示 | 正常本地烟雾探测 | 约 344S LED(红)闪一次，无报警音 |
|  |  | 本地有烟雾或按键测试 | LED(红)闪，连续报警 |
|  |  | 正常工作模式下长按下自检按键静音开启 | LED（红色）每 9 秒闪一次，持续时间1.2 分钟 |
|  |  | 报警记忆 | LED(绿)指示，LED 闪 3 次约 43 秒重复一次，24 小时之后停止。发生过烟雾报警之后第一次按下自检键，探测器以特殊报警模式提示。 |
|  |  | 寿命结束 | 通电工作 10 年之后，有声警告，蜂鸣器约 43 秒蜂鸣 3 次。 |
|  |  | 低电压检测 | LED(红)344S 闪一次，约 43 秒“滴”声警告 |
|  | 报警响度 | ≥85dB/3m |
|  | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
|  | 环境湿度 | ≤95%RH（无凝露） |
|  | 内置通讯模块 | NB_iot |

2.5智能巡检远程控制终端功能及技术参数

智能巡检终端、远程控制终端是采用物联网技术，实现消防设备（防火卷帘门、防烟风机、排烟风机、水泵、集中控制应急照明等）状态检测，远程巡检以及与应急信息管理平台联动功能。

特点

支持GPRS/NB-IOT/LORA无线网络传输方式，以及RS485/ CAN有线网络传输。

支持从RS485/RS232/TTL/CAN/并行打印机/串行打印机/CRT接口等多种接口获取设备运行数据。

加密通讯，信息传输安全可靠

支持软件远程升级

支持设备参数远程配置

可靠性高，安装配置简便

支持接入应急信息管理平台

宽电压设计，可直接使用控制器自身电源。

技术参数

| 技 术 参 数 | 电源 | DC 5～24V /1A |
| --- | --- | --- |
|  | 功率 | <3W |
|  | 支持通讯类型 | GPRS/NB-IOT/LORA/RS485 / CAN |
|  | 工作温度 | -10℃ ～ +50℃ |
|  | 环境湿度 | ≤95%RH（无凝露） |
|  | 外形尺寸 | 114*100*33(mm) |

2.6反向接入功能及技术参数

消防主机反向接入盒子，是指把已安装的无线消防设备，反向接回到本地消防主机上，能让本地消防主机发生报警并打印凭条，并可联动原有的消防设施。

其可助力各单位加强消防管控、方便维护维修消防设施、节约消防投入成本，全力推动社会消防工作的整体提升。

特点

加密通讯，信息传输安全可靠

支持软件远程升级

支持设备参数远程配置

可靠性高，安装配置简便

支持接入信息管理平台

宽电压设计，在不方便供电的情况下，可直接使用消防主机自身电源

技术参数

| 技 术 参 数 | 电源 | DC 5～24V /1A |
| --- | --- | --- |
|  | 功率 | <3W |
|  | 支持通讯类型 | GPRS/LORA/RS485 / CAN |
|  | 工作温度 | -10℃ ～ +50℃ |
|  | 环境湿度 | ≤95%RH（无凝露） |
|  | 外形尺寸 | 114*100*33(mm) |

三、验收方式及期限

3.1第一次初次验收：设备运抵需方工地现场后，供需双方公司有关人员共同派员进行开箱验收，如发生数量短少、外观破损，有供方负责免费补齐、调换。并提供设备清单及设备合格证及有关质量证明材料。

3.2第二次验收：设备安装调试完毕，系统调试完成，成功运转、达到系统要求和制造验收标准。

3.3质量保证期2年。

四、售后服务

4.1在质保期内，因供方所供设备制造质量问题出现设备故障时，供方在接需方通知后，24小时内赶到需方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。

4.2在质保期内，因需方使用不当原因出现设备故障时，供方在接到需方通知后，应在上述时间内赶到需方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

4.3质保期满后，出现设备及系统故障时，供方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，所需费用由需方承担。

五、人员培训

5.1供方应向需方现场派出有经验、健康的、有资格的服务工程师，在现场对设备进行安装、调试、培训等工作。供方对其现场服务人员的一切行为负责。

5.2培训要求：了解系统和设备的性能、工作原理、操作、故障分析与处理等，达到熟练操作，培训人员不低于4人。

5.3供方对于派驻需方现场的工作人员应有相关保险，遵守需方的厂规厂纪。

六、各类设备材料清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统平台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 智能烟感 |  | 1 |  |  |
| 3 | 消防主机数据终端 |  | 1 |  |  |
| 4 | 电气火灾报警器 |  | 1 |  |  |
| 5 | 智能摄像机 |  | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |

7、项目清单

序号	设备名称	单位	数量	单价	总价	备注

1	消防主机入网终端	个	1

2	电气火灾监控终端	套	1

3	NB无线压力传感器	个	1

4	NB无线液位传感器	个	1

5	视频监控	个	1

6	NB无线烟感	套	1

东营市第二人民医院

消防主机合并服务采购项目

单一来源采购文件

# 第一章  总  则

一、项目名称

东营市第二人民医院消防主机合并服务项目采购。

二、采购内容：消防主机合并服务

三、项目完成要求

（一）项目完成时间：根据采购人需求及时供货。

（二）供货地点：采购人指定地点。

四、项目资金来源

单位自筹。

五、对项目转包、分包要求

（一）该项目不允许转包、分包。

（二）采购人发现成交供应商进行转包、分包的，有权单方解除合同，取消成交供应商项目实施资格。成交供应商除赔偿损失外，还须向采购人支付项目合同总价款10%的违约金。

第二章  供应商条件及须提供的资信证明

一、供应商条件

（一）认可本采购文件中的各项约定。

（二）供应商在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的并具备合法经营范围的单位（经营范围包含采购人所需购买的货物（或服务），以营业执照为准）；

（三）供应商具有本项目生产或经营范围，必须具有本项目的服务能力及履行合同能力，并在人员、设备、资金、经验等方面具有相应的能力；

# 二、供应商应提供的资信证明

（一）提供法人营业执照副本原件或国家公证机构出具的公证书原件；

（二）法定代表人身份证原件，如法定代表人委托代理人参加时，须提供法定代表人亲自签名（或印鉴）并加盖供应商公章的法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证原件；

（三）提供《信誉承诺函》（见附件1）；

（四）谈判保证金；

（五）其它能证明公司资信水平或企业资质的文件或证书等。

鉴于以上要求的各类资信证明中，有的可能因特殊情况难以提供原件，因此供应商参加本次谈判必须满足本章第二项的第（一）、（二）、（三）、（四）款的要求，否则取消谈判资格；其它款如未能提供有关原件时，可以继续参加谈判。

# 第三章 谈判时间安排及保证金缴纳

一、谈判时间

谈判时间：2021年6月19日9:00开始资格审查并进行谈判。

2021年6月19日9:00前，供应商将报价文件送达谈判现场，逾期送达的按弃权处理。

谈判地点：东营市广饶县大王镇常春路28号（东营市第二人民医院）东院区五楼会议室。

二、谈判保证金缴纳

供应商必须于谈判时交纳谈判保证金1000元，否则按自动放弃投标权处理。

第四章  报价文件编制与递交

- 报价文件编制

供应商应认真阅读谈判文件的所有内容，根据采购项目特点和要求对谈判文件作出实质性响应，认真编制报价文件。主要内容包括：企业基本概况、所报项目的基本条件和优势、报价情况、分项报价明细、项目完成时间、售后服务承诺以及保证项目顺利实施的措施等。

报价文件采用人民币报价，单位为元，报价为完成采购范围内所有内容的各项支付金额的总和，供应商自主确定报价。供应商在确定本项目报价时，不得弄虚作假，以低于成本报价，骗取中标或成交。

相关法规规定，供应商提供虚假材料谋取成交的，其成交结果无效。同时，依法处以罚款，列为不良行为记录名单，禁止参加采购活动。供应商在确定报价时，不得低于本企业成本报价，更不得蓄意高于正常市场销售价格。以上行为都视为提供虚假材料谋取成交行为。

●报价文件加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。

●报价文件的密封袋须加盖供应商公章及法定代表人或法人委托代理人签字（或印鉴）。

●报价文件一律用计算机打印，连同其它资料一并装订成册，加盖供应商公章，一式五份（正本一份，副本四份），装袋密封。

●报价表应加盖供应商公章，同时由法定代表人或法人委托代理人签字（或印鉴），一式五份，单独装袋密封。

二、报价文件递交

（一）供应商按照谈判文件要求的时间将报价文件送达谈判地点。

●供应商所报项目报价表一式五份装袋密封，与报价文件一并送达谈判地点。

（二）供应商未按谈判文件要求提交报价文件的，不允许参加谈判活动。

（三）报价文件或报价表无供应商公章的，不允许参加谈判活动。

（四）采购人在谈判文件约定的谈判时间以后不再接收报价文件。

三、有下列情形之一的，取消其谈判资格：

(一) 报价文件逾期送达的；

(二) 报价文件未按规定密封的；

(三) 报价文件未按规定格式填写，内容不全或字迹辨认不清的；

(四) 企业法定代表人或授权代理人未参加谈判会议的；

(五) 供应商未按照谈判文件的要求缴纳保证金的；

(六) 供应商在谈判过程中，不按谈判文件要求进行报价的；

(七) 供应商的后一轮报价比前一轮报价高的；

(八) 报价文件中存在采购人不能接受的实质性条件或提供虚假资料的；

(九) 违反有关法律、法规规定的。

# 第五章  谈判程序和内容

一、谈判会议

谈判会议由谈判小组负责。谈判小组由采购人依据有关法律规定组建。本次谈判小组由3人组成。

二、谈判原则

（一）谈判小组须按法律法规规定及谈判文件中规定的谈判办法、谈判方式，公平、公正地确定成交供应商。

（二）谈判过程中出现各类带有争议或不明确性问题均由谈判小组共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经谈判小组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经谈判小组全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

（三）参加谈判会议的人员应对谈判全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露。

三、谈判程序

（一）谈判会议由采购机构主持人主持会议议程；

（二）采购机构主持人宣布谈判会议纪律；

（三）谈判小组应设负责人，确定谈判小组成员是否需要回避，；

（四）按照会议议程，由谈判小组负责人主持并依照法律法规和规定的程序进行谈判；

供应商必须对所提供声明的真实性负责，如有虚假，谈判保证金不予退还，承担采购人的相应损失，并依法承担相应责任。

对于供应商在谈判活动中提出的问题，谈判小组应认真核实，必须形成书面材料作为谈判文件的补充，并通知所有参加谈判的供应商，确保公开、公平、公正。

（五）采购人介绍采购项目内容情况；

（六）按照谈判程序进行最后报价后，供应商必须将最后报价递交至采购机构主持人。

四、谈判内容

谈判小组按照程序同法定代表人或委托代理人就本次采购的各方面内容进行谈判。主要包括：企业基本概况、供应商整体素质强弱、报价、服务质量、类似业绩、售后服务措施、信誉情况等。

# 第六章  评定成交供应商

一、评定成交供应商标准

谈判小组应当评定供应商的质量和服务是否均能满足采购文件实质性响应要求，供应商产品质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，按照最后报价确定成交价格。

二、评定成交供应商程序

（一）结合谈判内容，谈判小组应系统评价供应商所报产品的质量是否符合采购需求，确认是否存在质量服务方面的问题，切实防止潜在风险。

（二）综合考虑供应商产品质量和服务。谈判小组应认真考虑供应商的企业基本概况、供应商整体素质强弱、报价、市场信誉、类似业绩、完成日期、售后服务措施、信誉情况，综合比较分析，认真讨论，实事求是确定供应商所报产品是否实质性响应采购文件要求。

（三）结合市场情况，谈判小组应认真分析评价供应商报价是否符合市场正常价格范围，对于报价差异明显较大的，应对供应商报价组成内容，分项核实比较，确定差异较大的因素，但是一经发现存在恶意低价或低价高报等弄虚作假行为，必须按照法律规定及谈判文件约定处理后才能继续进行谈判活动。

# 第七章  成交通知书及合同

一、签发成交通知书

确定成交供应商后，采购人应当在发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书，经有关部门备案、盖章。成交通知书是合同的有效组成部分。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

二、签订合同及备案

采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起十个工作日内书面签订采购合同。采购人无正当理由拒签合同的，双倍返还谈判保证金。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人不予退还谈判保证金。

合同由采购人（甲方）、成交供应商（乙方）双方签订。在签订合同之前，为维护双方利益，按照谈判文件约定，不但采购人要对成交供应商的履约能力进行考察，而且成交供应商也要对采购人的资金支付能力等情况进行认真考察。签订合同后，甲、乙双方应严格履行各项约定。

三、合同主要条款

（一）成交供应商一旦出现违约行为，所有后果由成交供应商承担，并由采购人按合同约定予以处理。

（二）无论任何原因和理由，在签订采购合同时，质量、服务技术标准一律以采购谈判文件为准，其合同金额一律以供应商在谈判时的最后报价为准。

（三）成交供应商必须与采购人积极配合，随时反映工作情况，研究工作措施，及时解决项目实施过程中存在的问题；如因成交供应商原因致使项目实施出现质量问题，给采购人造成损失的，采购人将按照合同约定予以处理，并有权单方解除合同。

（四）本项目不允许转包、擅自分包，成交供应商如转包合同或擅自分包的，一经发现即取消其成交资格，并向采购人支付相当于合同款总额10%的违约金。

（五）项目验收与支付方式：

支付方式：项目完成，验收合格，一次性全额付款。

（六）项目实施过程中，采购人要按照合同约定、资金结算办法及时拨付资金；否则，由此造成的损失，成交供应商不承担责任。

（七）成交供应商逾期完工的，每日按项目合同价款的3‰支付违约金。超过完工时间后十日内仍不能完工的，采购人有权解除合同，并由成交供应商按合同价款的10%向采购人支付违约金。

（八）项目合同在采购人住所地签订，因合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

第八章   采购人责任

一、采购项目进入采购程序，采购人应结合东营市采购谈判文件范本制定谈判文件和评定成交供应商标准向供应商提供谈判文件。

二、采购人应根据项目的规模大小、技术复杂程度确定谈判小组人员数量，并在谈判文件中具体明确人员数量。

三、采购人必须认真核对供应商的证件，证件不全或不符合有关要求的供应商不允许参加本次谈判活动确定成交供应商后，无正当理由不得单方面宣布成交结果无效，否则须赔偿成交供应商的损失，并双倍返还谈判保证金。

四、项目实施过程中，采购人要按照合同约定、资金结算办法及时拨付资金，现场必须提前准备完毕，以保证供货时间；否则，由此造成的损失，成交供应商不承担责任。

第九章  供应商责任

一、供应商编写的报价文件一律按采购谈判文件要求的格式认真填写，字迹要清楚，项目报价等主要条款不得出现前后不一致的现象。

二、供应商报价文件要按采购谈判文件的要求密封并加盖供应商公章、法定代表人或授权代理人签字（或印鉴）。

三、供应商报价文件必须按照本采购谈判文件要求的时间、地点及时送达。

四、供应商在谈判过程中的一切费用自理。

五、供应商在成交后不得将项目转包给其它单位或个人，也不得将项目肢解以后擅自分包。否则，采购人有权取消其成交资格，单方解除合同。成交供应商应向采购人支付项目合同价款10%的违约金。

六、供应商一旦前来参加谈判活动，就表示认可并遵循本采购谈判文件的各项规定，并对自己在谈判活动中的行为负责，不得进行阻挠其他人参加谈判活动、操纵或恶意串通以及旨在影响谈判结果的活动，一经发现，采购人有权取消其谈判资格并不予退还谈判保证金。

第十章   其他内容

●采购人向供应商提供的有关项目的资料、质量技术标准和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的推论、理解和结论等概不负责。

●供应商应认真审阅采购文件及有关资料的所有内容，按规定提供有关证明材料，并保证所提供资料的真实性和可靠性。供应商由于对采购文件及相关资料的任何误解和忽略，导致发生的任何风险及结果，其责任一律自负。

●未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》等有关规定执行。

●采购人不解释供应商成交或未成交原因。

●本采购文件由采购人解释。

附件：

1、信誉承诺函

2、法人授权委托书

3、采购参数

4、报价表

附件1：

信誉承诺函

东营市第二人民医院：

根据已收到的东营市第二人民医院消防主机合并服务采购项目的单一来源谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，我单位已经研究本项目谈判文件内容和其它有关文件。

为了切实防止在谈判过程和成交以后出现违规问题，即：成交后提出放弃成交结果、成交后或项目实施过程中提出谈判时最后报价低于本单位成本、提供的有实质性影响成交结果的资料和情况与事实不相符，投诉处理决定涉及成交供应商候选人存在弄虚作假等违规问题，根据有关规定我方愿作出如下书面承诺：

一、成交后尚未签订合同的，采购人不予退还成交供应商在参加本次谈判活动中所交纳的谈判保证金。

二、采购人可在有关信息媒体上通告我公司的不良行为。

三、将严格执行采购人关于项目期限、服务质量、项目组成人员配备等方面的相关要求，并接受采购人的监督。

供应商单位（盖章）：

日  期：   年   月   日

附件2：

法人授权委托书

本授权书声明：我       （姓名）系               （单位）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的    （姓名）为我公司签署               （项目名称）的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字或盖章）     性别：       年龄：

身份证号码：                        职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：         年         月       日

附件3：

东营市第二人民医院

消防主机合并服务采购项目

单一来源采购谈判参数要求

# 概述

# 本技术要求适用于东营市第二人民医院东院区火灾自动报警系统联网并网，内容包括系统及设备、功能、安装、调试、培训等要求。

# 总体设计

## 系统组网架构

整个系统由四层设计，前端接入层、数据传输层、服务层和系统应用层组成，分层功能设计如下说明。

接入层：终端感知探测报警设备，如烟感、燃气报警器、电气火灾报警器等设备，提供数据基本采集信息。

传输层：中间层的接入传输设备，NB-IOT基站，如信号覆盖部到的可以采用Lora室外网关、Lora室内网关等本地组网设备。基于3DES、哈希安全传输加密算法，将住户、人员、设备、平台等全方位的信息进行安全保密。

服务层：中间服务层，云服务器、云计算机、存储服务等。基于云端存储，双机应用，服务功能分开，避免单机负荷过大。

应用层：数据传输基于物联网NB-IOT技术，通过设备上的物联网数据卡，将信息传输至运营商基站，运营基站再将设备信息上传到运营商中心数据机房，基于云端安防平台通过专用IP到运营商数据池读取设备信息，经计算后显示至监管大屏及用户APP、监管者APP、后台监管者。

系统性能方面满足如下要求：

1、网络传输性能：数据传输网络畅通、快捷、高带宽、安全、可靠、可扩展。

2、系统平台性能：采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统，吞吐能力强，保证系统良好的性能。

3、应用系统性能：应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

4、数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。

5、系统运行需求：应用系统具有7×24小时稳定运行的能力，包括监控数据采集、可靠传输与安全存储；关键业务系统需支持集群，避免意外的系统宕机。

6、系统存储需求：存储容量在设计上要考虑五年内系统存储容量；同时在不影响系统使用的情况下，通过扩展存储空间，适应未来业务数据容量的增长；

数据库管理系统具备高可靠性、高性能、可伸缩性和高安全性，支持大规模并发能力，具备数据库集群支持能力，具备TB级海量空间数据存储管理能力。

- 系统维护性能：提供系统正常运行所必须的管理和维护功能，包括：数据备份与恢复、应用系统管理、信息内容管理、用户权限管理、代码维护。

## 安全体系

系统安全体系

平台的安全体系按照安全防护对象来划分，包括基础设施安全防护、网络系统安全管控、数据安全防护三部分。

基础设施安全防护包括通信网络基础设施安全、数据中心基础设施安全等，是对物理实体的安全防护；网络系统安全管控对网络及其承载的业务系统提供安全防护手段，实现安全监管和安全运维；数据安全防护对数据全生命周期进行安全防护以及监管。

各安全体系包括相关的政策法规、标准规范。

探测设备提供一型一密的设备预烧，认证动态获取设备证书（包括ProductId、MasterKey和DeviceID）。

信息传输支持TLS（MQTT）、DTLS(NB-IOT)数据传输通道，保证数据的机密性和完整性，支持设备权限管理机制，保障设备与云端安全通信。

传输用物联网卡扩展了SIM卡的高安全性的存储和运算能力；支持国密算法（SM2, SM3, SM4），支持IBC标识算法（SM9）及通用国际算法；密钥不出芯片，密码计算在芯片内进行，能够有效保障密钥安全。安全芯已达到EAL4+金融级安全，能有效提升物联网终端的安全级别，降低物联网安全方案的成本。

整个系统提供的安全体现如下：

1、物理安全。主要是保证项目涉及的各个系统的运行不受各种灾害或物理设备老化等因素的影响。

2、网络安全。主要是防止非法入侵，并对网络通信流进行有效的监控，对已知的潜在威胁进行有效的防范，保障网络的正常工作。

3、信息访问安全。要对数据资源访问规定不同的访问等级，不同用户只可访问经过授权的数据资源。同时，要加强对数据资源访问的安全审计。

4、计算机防病毒。在系统中安装防病毒软件；对防病毒软件及时升级。

5、身份鉴别需求：在平台管理员、操作员登录系统时，需要对登录用户的身份进行真实性鉴别，确保为合法用户访问业务系统，保证系统使用的安全性。

6、数据安全存储需求：在数据存储时对数据加密存储，保护数据在整体上的保密性、可靠性和防抵赖性。

## 业务流程

告警管理业务流程展示了事件发生后的处理动态走向，也能详细记录整个事件的过程。

告警事件发生后，首先会推送至平台，平台会及时弹窗消息，并根据预设的监管人员，将信息推送至其移动端APP，同时短信语音告知；监管中心对其事件是否为误报做了解（视频查看或人工电话核实），若为误报则标记，否则派发处置单给相应现场人员；现场人员前往处置并对过程及结果记录入档。

### 告警事件实时监控

平台实时监测设备的运行状态，若设备发生报警，将第一时间把信息推出来，在监管中心地图详情呈现，并同时推送到APP，还会以短信、语音等方式提醒管理人员，做到24小时随时随地监管，保证事件信息无遗漏。

功能描述：

● 原始地图、混合地图显示、地图放大缩小；

● 报警详情（包含报警时间、设备名称、报警原因、设备号、联系人、联系电话、设备安装详细地址、设备图示、）；

● 视频联动进入按钮、3D进入按钮

● 报警详情页跳转；

● 地图报警呼吸灯；

● 报警声响提醒；

● 待处理报警历史查看；

● 快速派单；

● 网络状态显示；

● 已安装设备呼吸灯开关显示、手动详情显示；

● 账号登录地市显示；

其他功能描述：

● APP告警推送；

● 短信告警推送；

● 语音电话告警推送；

### 项目信息管理

此功能管理了项目基本数据，方便管理人员对单位信息有整体了解，包括基本资料、监管人员、设备管理、设备数据全貌、巡检巡查、一键评估，保证了信息的及时性、准确性。

功能描述：

● 基本信息管理，查看及修改（包括项目名称、项目类型、项目负责人、负责人电话、项目地址、场所标签）；

● 安监人员信息管理，查看、新增、删除及修改（包括姓名、职务、电话号码）；

● 设备分模块管理，显示所安装设备数量；

● 数据全貌展示，统计显示各类设备今日、近7日、近30日报警量；

● 巡检巡查管理，巡检计划编排，值班计划编排；

● 一键评估，扫描各类设备的工作情况，有无异常发生；

### 项目设备管理

设备管理功能管理了本项目中安装的所有设备，分类别模块显示，各模块可单独进入，并且内容列表详情显示，方便管理人员对设备的查看、管理。

功能描述：

● 类别图标分类，模块显示，安装数量直观统计显示；

● 已安装设备的模块点亮，并预留其他设施设备管理模块，方便后继扩展接入；

● 设备详情列表，包含安装位置（楼栋或商铺号、楼层、房间号）、最后在线时间（也即心跳时间）、设备在线状态、监管人及电话、设备MAC地址、绑定的视频地址）；

● 设备操作，提供汉字安装地址修改、设备地图定位地址修、解绑操作（需短信验证码）、视频查看操作功能；

● 设备搜索，能根据设备MAC号、安装楼号、楼层号、房间号做精确和模糊查找；

● 单设备详情，通过点击设备MAC地址能进入到单个设备的详情页，页面功有含有设备信息、设备地图位置显示、报警曲线分析图、报警历史记录；

### 报警事件管理

报警事件管理详细记录所有设备的告警信息，方便管理查询历史告警，并实时汇总生成数据曲线图，分析告警数据走向，对数据分析、整改建议、年度总结有很重要的意义。

功能描述：

● 详细记录每个设备的每个告警事件，以列表展现，内容包括设备安装地址、报警时间、监管人、事件类型、报警原因、设备MAC、派工状态；

● 告警事件查询，支持以MAC号、监管人、时间段查询，预警事件还支持以设备类型查询，查询结果可导出成电子档；

● 报警事件统计，今日报警与故障数量总计，7日、30日报警数据曲线走向图；

### 隐患处置管理

隐患处置是一套动态流程管理，记录了从报警事件发起、工单派发、现场处置、原因调查到记录入档整个事件过程。

针对不同的告警类型（故障、火灾）、设备类型，选派不同的工单给不同职责的监管人，让其跟踪调查整个事件的处理过程及结果，并将信息记录入档，以备后查。通过技防与人防的结合，让整个事件最终闭环。

功能描述：

● 隐患处置单派发，派发给指定监管人员，并APP和短消息通知；

● 处置单跟进，查看派发的人员信息，处置单的流程点；

● 处置结果查看查询，支持以报警类型、处置单状态、设备MAC、时间段方式查询，查询结果支持导出成电子档；

● 处置单统计图，今日待处理、处理中、已处理的数据展示，近70日、近30日柱状对比图；

### 视频联动管理

消防视频联动指当发生报警时快速调取摄像头查看火情现场，无需新安装摄像头，可接入项目上已安装的摄像头，资源复用，节省投资。

平台支持不同品牌不同型号的网络摄像头，兼容性强，各路主子码流可设置切换，满足各种网络环境。

功能描述：

● 使用ONVIF国际通用视频传输协议，支持各种不同品牌摄像头；

● 视频码流通过前端视频一点通获取，平台设置调试便捷；

● 单独视频管理模块，平台每页四画面直播显示；

● 支持画面码流地址与探测设备MAC关联，实现报警联动，快速查看现场情况；

### 三维可视化管理

三维可视化是把实体场景做成一个三维模型，利用数字化技术，为这个模型提供完整的、与实际情况一致的信息库，达到对模型进行实时可视化管理的目的。

基础3D模型上可展示原建筑结构、通道的走向等信息，再通过高级精细化的系统操作，可将消防设施设备安置于模型中，实现设备报警精确定位显示、视频联动、设备控制等多种功能。

通过模型可随时了解建筑的消防构造，及时巡检设备的运行状态，针对消防的预案管理、决策调度及灭火救援可提供全方位资料。

功能描述：

● 支持模型的放大、缩小、旋转、平移；

● 设备支持拖拽式安装，设备点位精确对应；

● 通道箭头标识，提供疏散指引；

● 设备预览透视显示，点击直接查看设备详情；

● 设备报警特效显示，弹出视频画面，并自动切换定位到安装点；

● 基本信息显示，安装设备统计显示；

● 一键自动巡检，系统评分并生成巡检报告；

### 移动端APP

手机移动端APP和微信小程序是用户及监管人员使用的工具，用于设备扫码绑定，接收告警消息、处理派工单、查询历史等工作，方便监管工作的处理。

其底层数据与平台相通，数据信息实时与平台保持一致，告警消息的接收与平台一致，保证数据的实效，提高工作的效率。

各模块功能描述：

● 告警消息实时接收，带报警音效，报警内容包含设备类型、报警时间、报警原因、设备安装位置、设备MAC号；

● 设备扫码安装，支持地图定位；能自动识别设备类型；手工填写安装楼号、楼层、门号；监管人手工填写或选择；

● 设备管理，其各设备管理模块分类显示，安装数量显示；详情列表具体安装位置显示；支持APP解绑设备；

● 事件管理，查看告警历史记录；可对告警记录派工；查看待处理、处理中、已处理的处理单；

● 远程巡检，可巡检设备使用情况，给出综合评分；

● 工单管理，处理接收到的处理工单，能手动填写原因；

● 培训考试，有安全知识栏学习，能接收服务端下发的考试安排并进行考试；

### 数据共享对接

平台基于数据共享的原则，提供标准的API接口，可根据需求将数据提供给第三方平台，如上层平台、行业主管部门平台。也提供预留兼容接口，对接不同厂商不同类型设备的数据或其他平台的数据，为以后数据扩展、平台升级提供基础。

二、各类设备技术参数

2.1消防主机联网功能及技术参数

主机联网设备是将传统消防设备报警信息接入消防管理平台的网关设备，可实现目前市场上的消防主机数据传输过程中的兼容问题，接入到管理平台，帮助传统的消防主机智能升级、打破信息孤岛。

其可完成从局域网到互联网、从传统消防到智慧消防的升级，助力各单位加强消防管控，节约消防投入成本，全力推动社会消防工作的整体提升。

其是依托应急信息管理平台实现远程设备监测，移动APP应用、大数据挖掘于一体的系统服务。

支持GPRS/NB-IOT/LORA网络传输方式

支持RS485/RS232/ CAN/TTL/并行打印机/串行打印机/CRT接口多种主机通讯接口

支持无线报警设备反向接入消防主机应用

加密通讯，信息传输安全可靠

支持软件远程升级(OTA空中升级)

支持设备参数远程配置

可靠性高，安装简便

支持即插即用，免配置设备参数

支持接入应急信息管理平台

宽电压设计，在不方便供电的情况下，可直接使用消防主机自身电源

| 技 术 参 数 | 电源 | DC 5～24V /1A |
| --- | --- | --- |
|  | 功率 | <3W |
|  | 支持通讯类型 | GPRS/NB-IOT/LORA |
|  | 支持主机接口类型 | RS485/RS232/ CAN/TTL/并行打印机/串行打印机/CRT接口 |
|  | 工作温度 | -10℃ ～ +50℃ |
|  | 环境湿度 | ≤95%RH（无凝露） |
|  | 外形尺寸 | 114*100*33(mm) |

2.2用电安全监测功能及技术参数

用电安全监测报警器是一种集漏电监测、短路过载监测、温度监测的电气火灾报警器，其能实时测试线路的运行情况，监测线路的电压、电流、漏电等情况，协同监管平台，做到24小时在线监控用电安全，如果发生电气隐患，报警器自身报警的同时将第一时间把报警信息推送到监管平台，手机APP、短信、电话语音立即通知监管人员处理，保证用户的生命财产安全。

## 产品参数

工作电压：   AC220V

额定功率：   产品≤4W

报警输出     无源开关量

远程上电     无源开关量

远程断电     无源开关量

通讯方式     2G或NB-IOT

使用环境     -20℃~60℃

相对湿度      ≤90%RH（40℃±2℃）

海拔高度      ≤4500m

设备尺寸      长107mm X 宽92mm X高70mm

安装方式      柜内标准 35mm导轨

2.3视频监控对讲联动摄像机功能及技术参数

视频对讲摄像头，整合语音和视频的交互核心能力，可以通过画面和语音与对方做实时的信息沟通，在重要的场合如消控室安装此设备，可做巡岗检查或及时信息沟通，还可以监控一些消防设备的实场运行状态，如卷帘门的升降、风机泵机的启停实景等，也可做视频联动，检测重要场所的实时情况。

特点

●高清视频

●云台远程控制

●视频语音对讲

●红外夜视

●支持云存储

●上下左右任意旋转，垂直可视角度90度、水平可视角度340度

●APP绑定，快捷，无线连接，布线简单

●APP操作，方便

产品参数：

对视视角： 90±5

有效像素：720P (1280*720 像素）

红外补光：4 颗红外灯

夜视距离：10 米

帧速度：25 帧/秒

红外夜视：0照度红外夜视支待I R-Cut

语音功能：双向语音对讲，具备高清降嗓

检测：高精度运动检测自适应嗓音检测

WIFI 标准：150Mbps IEEE802.11 b/g/n

无线安全：WEP/WPA/\NPA-PSK/WPA2-PSK

建议宽带：建议2Mbps以上上行宽带

音频传输：半双工语音通话

加密方式：私有视频编码，全程https长链接，AES256加密

视频回看：中国移动云储存

终端支持：IOS/Android/Web

工作温度：-10°C~ 50°C

垂直转运：90度遥控

水平转动：340度遥控

供电电源：5V-MicroUSB接口

2.4独立式烟感报警器功能及技术参数

独立式光电感烟火灾探测报警器是一种低功耗数字式光电感应火灾探测报警器。内部由精密的模拟电路、数字电路组成，使探测器工作更加稳定可靠。产品体积小，内置大容量长寿命电池，设计使用寿命可达10 年。

特点

光电式烟雾探测；

工作稳定减少误报；

精密模拟和数字电路组成；

低功耗；

体积小；

无线联网＞100米（空旷距离）

使用寿命10年；

技术参数

| 技术参数 | 烟雾探测 |
| --- | --- |
|  | 电压 | DC3V（内置 CP605050） |
|  | 低电量检测 | 2.2v |
|  | 电流 | 报警电流 | 静态电流 |
|  |  | ≤600mA | ≤45uA |
|  | 状态/显示 | 正常本地烟雾探测 | 约 344S LED(红)闪一次，无报警音 |
|  |  | 本地有烟雾或按键测试 | LED(红)闪，连续报警 |
|  |  | 正常工作模式下长按下自检按键静音开启 | LED（红色）每 9 秒闪一次，持续时间1.2 分钟 |
|  |  | 报警记忆 | LED(绿)指示，LED 闪 3 次约 43 秒重复一次，24 小时之后停止。发生过烟雾报警之后第一次按下自检键，探测器以特殊报警模式提示。 |
|  |  | 寿命结束 | 通电工作 10 年之后，有声警告，蜂鸣器约 43 秒蜂鸣 3 次。 |
|  |  | 低电压检测 | LED(红)344S 闪一次，约 43 秒“滴”声警告 |
|  | 报警响度 | ≥85dB/3m |
|  | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
|  | 环境湿度 | ≤95%RH（无凝露） |
|  | 内置通讯模块 | NB_iot |

2.5智能巡检远程控制终端功能及技术参数

智能巡检终端、远程控制终端是采用物联网技术，实现消防设备（防火卷帘门、防烟风机、排烟风机、水泵、集中控制应急照明等）状态检测，远程巡检以及与应急信息管理平台联动功能。

特点

支持GPRS/NB-IOT/LORA无线网络传输方式，以及RS485/ CAN有线网络传输。

支持从RS485/RS232/TTL/CAN/并行打印机/串行打印机/CRT接口等多种接口获取设备运行数据。

加密通讯，信息传输安全可靠

支持软件远程升级

支持设备参数远程配置

可靠性高，安装配置简便

支持接入应急信息管理平台

宽电压设计，可直接使用控制器自身电源。

技术参数

| 技 术 参 数 | 电源 | DC 5～24V /1A |
| --- | --- | --- |
|  | 功率 | <3W |
|  | 支持通讯类型 | GPRS/NB-IOT/LORA/RS485 / CAN |
|  | 工作温度 | -10℃ ～ +50℃ |
|  | 环境湿度 | ≤95%RH（无凝露） |
|  | 外形尺寸 | 114*100*33(mm) |

2.6反向接入功能及技术参数

消防主机反向接入盒子，是指把已安装的无线消防设备，反向接回到本地消防主机上，能让本地消防主机发生报警并打印凭条，并可联动原有的消防设施。

其可助力各单位加强消防管控、方便维护维修消防设施、节约消防投入成本，全力推动社会消防工作的整体提升。

特点

加密通讯，信息传输安全可靠

支持软件远程升级

支持设备参数远程配置

可靠性高，安装配置简便

支持接入信息管理平台

宽电压设计，在不方便供电的情况下，可直接使用消防主机自身电源

技术参数

| 技 术 参 数 | 电源 | DC 5～24V /1A |
| --- | --- | --- |
|  | 功率 | <3W |
|  | 支持通讯类型 | GPRS/LORA/RS485 / CAN |
|  | 工作温度 | -10℃ ～ +50℃ |
|  | 环境湿度 | ≤95%RH（无凝露） |
|  | 外形尺寸 | 114*100*33(mm) |

三、验收方式及期限

3.1第一次初次验收：设备运抵需方工地现场后，供需双方公司有关人员共同派员进行开箱验收，如发生数量短少、外观破损，有供方负责免费补齐、调换。并提供设备清单及设备合格证及有关质量证明材料。

3.2第二次验收：设备安装调试完毕，系统调试完成，成功运转、达到系统要求和制造验收标准。

3.3质量保证期2年。

四、售后服务

4.1在质保期内，因供方所供设备制造质量问题出现设备故障时，供方在接需方通知后，24小时内赶到需方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。

4.2在质保期内，因需方使用不当原因出现设备故障时，供方在接到需方通知后，应在上述时间内赶到需方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

4.3质保期满后，出现设备及系统故障时，供方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，所需费用由需方承担。

五、人员培训

5.1供方应向需方现场派出有经验、健康的、有资格的服务工程师，在现场对设备进行安装、调试、培训等工作。供方对其现场服务人员的一切行为负责。

5.2培训要求：了解系统和设备的性能、工作原理、操作、故障分析与处理等，达到熟练操作，培训人员不低于4人。

5.3供方对于派驻需方现场的工作人员应有相关保险，遵守需方的厂规厂纪。

六、各类设备材料清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统平台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 智能烟感 |  | 1 |  |  |
| 3 | 消防主机数据终端 |  | 1 |  |  |
| 4 | 电气火灾报警器 |  | 1 |  |  |
| 5 | 智能摄像机 |  | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |

7、项目清单

序号	设备名称	单位	数量	单价	总价	备注

1	消防主机入网终端	个	1

2	电气火灾监控终端	套	1

3	NB无线压力传感器 个1

4	NB无线液位传感器	个	1

5	视频监控	   个  	1

6	NB无线烟感	套	1

附件4：

东营市第二人民医院消防主机合并服务采购项目采购报价表

2021年   月    日

| 项目 名称 | 谈判前基础报价 | 谈判中报价 | 最终报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东营市第二人民医院消防主机合并服务采购项目 |  |  |  |  |
| 最终报价人民币 | 大写： |
| 供应商承诺接到采购人问题通知后响应时间及措施 | 1．响应时间：接到采购人问题通知后，我方保证在 小时内组织人员赶赴现场、进行处理。 2．保证响应时间的措施：（1）通信联络方式： ；（2）采用何种交通方式： ； 3．其它售后服务承诺。 |

备注：供应商谈判前只填写谈判前基础报价；在谈判过程中后次报价不得高于前次报价，否则取消其谈判资格。

供应商名称：（盖章）                                         法定代表人或授权委托代理人签字（或印鉴）