附件一：

东营市第二人民医院

麻醉机

院内招标参数要求

1、一线品牌，知名度高，售后服务可靠，提供周边医院配置情况供参考；性能稳定可靠，适用于成人及小儿麻醉。

2、锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟。

3、具有三个以上的辅助输出电源接口。

4、标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源，配置德标接头。

5、快速充氧范围25 - 75 l/min

6、电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min。

7、标配双麻醉罐位，配有互锁装置。标配一个高品质七氟醚挥发罐，麻醉罐和主机同品牌，具备温度、压力和流量补偿功能。配备挥发罐专用加药器，方便加药。

8、回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求

9、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

10、流量传感器精准。

11、具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

12、在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

13、气动电控呼吸机，全中文操作和显示，可应对断电断气时应急需求。

14、上升式风箱，气体泄漏一目了然。

15、标配VCV、PCV通气模式，可设置PEEP通气模式。

16、潮气量设置范围：20ml-1400ml，能满足小儿麻醉需要。

17、吸气压力设置范围：5-60cmH2O

18、呼气末正压范围：OFF，3到30 cmH2O

19、呼吸频率：4-100次/分钟

20、吸呼比：4:1到1:8

21、具备潮气量实时自动补偿功能，呼吸机根据测得的吸入潮气量来调节送气的流速，动态补偿通气系统的顺应性和系统微量泄漏等带来的潮气量损失，同时消除新鲜气体的影响。

22、标配呼气末二氧化碳模块，方便手术室外麻醉监测。

23、具备彩色触摸屏，显示直观，操作便捷。

24、免费提供安装及使用维修培训。

附件二：

东营市第二人民医院

| 名称 项目 | 品牌型号 | 投标报价（元） | 磋商中报价（元） | 最终报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包麻醉机 |  |  |  |  |  |

麻醉机采购项目报价表

本表空白上加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。磋商中报价及最终报价磋商会议现场填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日

附件三：

东营市第二人民医院

麻醉机采购项目

主要耗材及易损件价格报价表

| 主要耗材及易损件名称 | 参数、型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| ……………… |  |  |

本表填写完加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日