附件一：

妇幼保健楼三楼连廊封闭方案

为不影响医院整体外观，妇幼保健楼三楼连廊使用，需进行施工。

一、窗户部分

1、普通铝合金推拉窗1mm厚度，其余铝合金厚度不低于0.8mm，4mm浮法玻璃，金钢网纱窗，窗尺寸1.5*1.9，2.7*1.9，3*1.9*，2.38*1.9，2.69*1.9*5个，2.54*1.9；2.53*1.9，2.69*1.9*5个，2.38*1.9，3*1.9，2.69*1.9，2.69*1.9，1.49*1.9；门帘窗1.48*2.1+1.18*1.9一个。中标方自行测量，以上为大约尺寸。所有门窗配件全部优质，胶条、减震垫要求优质。（窗104m²，门3.1m²）

2、铝合金外立面颜色、样式同下层窗户（见图）。

二、顶部要求

1、连廊顶为岩棉彩钢板，岩棉厚度为75mm，彩钢板厚度0.4mm，彩钢板品牌为冠洲、鸿基、大基均可；

2、岩棉彩钢板中间起拱，高度为400mm，梁和檩条为不低于2.5mm厚的热镀锌40*60方管，每条柱子一架梁，与顶部预埋件固定连接。

3、穿廊上圈梁上面与热镀锌檩条之间垒120mm的砖檩，砖檩内外水泥砂浆抹平、腻子、乳胶漆，乳胶漆颜色同外墙真石漆颜色。砖檩、热镀锌檩等之间密封好，不得进风、进雨水、雪水。

4、顶部安装2个自动排风扇。

三、三楼连廊内墙面、柱面要求：抹平、弹性腻子、白色乳胶漆；窗台内立面、内平面摸的水泥砂浆清理下来后抹平，内立面腻子乳胶漆，窗台贴瓷砖；瓷砖外线磨圆，内出20mm；修复踢脚线打胶、地面补充瓷砖。预留瓷砖不够的由中标方补齐。

四、三楼北面太阳板整面拆除，地面上左右两个墙垛拆除，中间的沉降缝填满，在北面原墙面上开门洞，从拆除的太阳板处砌24砖墙，两边安装无框玻璃门，医院提供门，中标方安装肯德基门框、皇冠地弹簧、上亮子等；与北面2号病房楼的穿廊连接，美观不漏雨。

五、二楼连廊北面开门洞，底部伸缩缝的颗粒板切平，盖成型的U型不锈钢板，粘结牢固；医院提供无框玻璃门，中标方安装肯德基门框、皇冠地弹簧、上亮子等，内墙面腻子乳胶漆。补充缺少的天花板20块左右。

六、安全文明施工

1、施工前检查架子是否牢固，高度是否满足要求，合格才能施工。凡是不符合安全之处应及时修整；

2、禁止穿硬底鞋、拖鞋施工，要佩戴安全帽及安全带，工具搁置稳定，以防坠落伤人；

3、高处作业要特别注意平台防护、临边防护、洞口防护。交叉作业和攀登作业时严格遵守安全规范，在施工中不得向下投掷板料；

4、施工人员按规范施工，一切安全事故由施工方负全部负责。

5、成品保护：保护好原有的内墙，如有破坏修复原装；保护好外墙，如有破坏，如有破坏修复原装。

附件二：

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 妇幼保健楼三楼连廊封闭 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021043# 招标时间: 2021 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |