附件一：

东营市第二人民医院

深层肌肉刺激仪（DMS）院内招标参数要求

一、技术参数要求

1. 处方可按扳机点、筋膜炎，颈部、头部、肌肉结缔组织、前臂等小肌群、大肌群、分解纤维化组织、深层肌肉组织等运动系统进行分类选择不同的适用治疗头；

2. 采用低压控制方式，保证使用过程中的安全性；

3. 电源输入电压:220V.50HZ交流电，内部电源电压：DC24V/12V;电源保险丝：放电单位每次为4A;辅助插座:100-240VAC/5A；辅助设备消耗功率：最大为200VA；

4. 最底频率:10HZ;

5. 最高频率:60HZ;

6. 每分钟最高振动次数：3600次/min;

7. 独特的外观设计，便于使用过程中的操作；

8. 操作模式：无极变速开关，10-60HZ连续震动模式，赫兹参数10-60HZ之间可根据承受随意调整，更加适用于骨肌疾病的治疗需求；深度可达20-60mm;

9. 治疗头材质规格：采用钛合金材质、多种治疗头可选，配备35mm、25mm、15mm三种治疗头；

10. 控制器采用线控方式，安全灵敏易操作，避免长期使用产生故障；

11. 治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张；

12. 深层肌肉刺激仪手柄采用不锈钢材质，大重量有利于固定治疗部位，免使用过程中治疗头漂浮现象；

13. 电机免噪音干扰；

14. 材质：钛合金、不锈钢、铝合金。

二、适应症：

软组织治疗（肌肉、筋膜、韧带、肌腱等）

进行性脊柱弯曲（脊柱后凸、脊柱侧弯等）

术后肢体恢复（骨折、外伤等）

物理治疗（止痛、牵拉降低张力等）

肌筋膜导致的疼痛（腰肌劳损、腕管综合征、肩周炎等）

肌肉过渡紧张、痉挛（截瘫、脑瘫、偏瘫、外周神经损伤等）

运动体育（肌肉酸痛、运动前体能提升）

附件二：

东营市第二人民医院

深层肌肉刺激仪（DMS）

项目报价单

序号：DYEY2020052#

| 项目名称 | 东营市第二人民医院深层肌肉刺激仪（DMS）采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价（元） |  |
| 磋商中报价（元） |  |
| 最终报价（元） |  |

公司名称（盖章）：                       联系人及电话：