附件一：

东营市第二人民医院监控对讲等系统技术要求

一、概述

1、控制子终端设于西院区综合楼二层远程会诊中心。主要负责二层。12层-16层的监控对讲情况，智能对讲半球型网络摄像机分布于2层、12F-16F合计12个房间中，实现二层控制终端分别与12个房间的双向视频对讲功能。★视频监控资料要求存储不小于180天。

2、密码器门禁分别放置于2层、12F-16F合计6套。

3、投标供货商根据需求可自行联系院方勘察现场。

4、根据院方后期工作需要，实现对接医院安保监控平台。

二、主要设备参数

1、服务器要求：一线品牌

- 机架式服务器

- CPU 4216*2

- 内存 64G

- 硬盘 480GSSD*2  2.4TSAS*3 硬盘槽位8个

- 阵列卡 H750-8G

- 千兆电网口4个 2个万兆光口配2个万兆光模块

- 内存插槽数量 24个

- 电源数量 2个750W

- 导轨 2个

- 光驱 1个

- iDRAC 1个

2、三层核心交换机  一线品牌

- 硬件配置：主机+双A类主控(M3)、24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)1个、交流电源模块,300W 2个 原厂万兆单模光模块4个、原厂千兆单模块20个

- 参数：

- 交换容量：38.4Tbps/168Tbps

- 包转发能力7200Mpps/36000mpps

- 业务槽数量 3

- 交换网槽位2（主控集成）

- 电源模块数量2

- 硬件冗余设计：冗余主控、冗余模块化电源

- 二层特性：

- 支持EEE802.1P(CoS优先级)

- 支持EEE802.1 Q (VLAN)

- IEEE 802.1d (STP)/802.1w (RSTP)/802.1s (MSTP)支持leEE802.1ad(QinQ),灵活QinQ和Vlan mapping支持EEE802.3x(全双工流控)和背压式流控（半双工）

- 支持EEE802.3ad (链路聚合)和跨板链路聚合

- 支持RRPP(快速环网保护协议)

- 支特跨板端口/流镜像

- 支持端口广播/侈播/床知单播风暴抑制

- 支持umbo Frame

- 支持基于端口、 协议、子网和MAC的VLAN划分

- 支持SuperVLAN

- 支持PVLAN

- 支持Multi(ast VLAN+

- 支特点到点单VLAN交叉连接，双VLAN交叉连接

- 支特最大VLAN MAPPING/灵活QinQ表项

- 支特GVRP

- 支特LDP

- IPV4特性

- 支持DHCP Server

- 支持静态路由

- 支持RIPv1/N2

- 支持OSPFv2

- 支持S-IS

- 支持BGPv4

- 支持OSPF/IS-IS/BGP GR(Graceful Restart优雅重启)支持等价路由

- 支持策略路由

- 支持路由策略

- IPV6路由特性

- 支持ICMPv6

- 支持CMPv6重定向

- 支持DHCPv6

- 支持ACLv6

- 支持OSPFv3

- 支持RIPng

- 支持BGP4+

- 支持IS-ISv6

- 支持手工道

- 支持ISATAP

- 支持6to4道

- 支持IPv6和Pv4双栈

- 组播

- 支持GMPv1/N2W3

- 支持GMPv1/W2W3 Snooping

- 支特GMP Filter

- 支特GMP Fast leave

- 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM

- 支持MSDP

- 支持AnyCast-.RP

- 支持MLDv2/MLDv2 Snooping

- 支持PIM-SMN6、PIM-DMN6.PIM-SSW6

- ACL/Qos

- 支持标准和扩展ACL

- 支持基于VLAN的ACL

- 支持ngress/,Egress ACL

- 支持ngress/Egress CAR,粒度可达8Kbps

- 支特VLAN聚合CAR,MAC聚合CAR功能

- 支持流量整形(Traffic Shaping)

- 支特802.1P/DSCP优先级Mark/Remark

- 支持层次化QoS(H-QoS)，支持三级队列调度

- 支特队列调度机制，包括SP、WRR、SP+WRR、WFQ

- 支特拥塞避免机制，包括Tail-Drop.

- WRED

- 支持Mirroring

- SDN/OPENFLOW

- 支特OPENFLOW1.3标准FLOW

- 支特多控制器(QUAL模式、主备模式)

- 支特多表流水线

- 支持Group table

- 支特两级Mete能力

- VXLAN

- 支持VXLAN二层交换

- 支特VXAN路由交换

- 支持VXAN网关

- 支持BGP EVPN特性

- 支持S-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面

- 支持DpenFlow.+Netconf的VXLAN集中式控制平面

- MPLS/VPLS

- 支持L3 MPLS VPN

- 支持2VPN:VL(Martini,,Kompella)

- 支持MCE

- 支持MPLS OAM

- 支特VPLS,VLL

- 支持分层VPLS

- 支持P/PE功能

- 支特扎DP协议

- 多业务融合

- 支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能

- 支持专业的无线AC业务板卡

- 支持融合鹰视功能

- 支持融合SDN功能

- 安全机制

- 支持EAD安全解决方案

- 支持Portal认证

- 支持MAC认证

- 支特IEEE802.1x和IEEE802.1 X SERVER

- 支特AAA/Radius

- 支精HWTACACS,支持命令行认证

- 系统管理

- 支持TP、TFTP、Xmodem

- 支特NMPv1/N2W3

- 支持Flow流量统计

- 支持RMON

- 支持NTP时钟、PTP(1588V2)时钟

- 支持NetStream流量统计功能

- 支持电源智能管理，支持802.3az高效节能以太网

- 支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件

- 支持Telemetryi流量可视化功能

- 支持NQA功能，通过对业务报文进行标记，实现对网络级和设备级的丢包统计

- 支持内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级

- 支持eMDl技术

- 可编程性

- 支特Ansible自动化配置，实现网络配置批量发放

- 支特通过Python/NETCONF/TCL等对网络自动化编排，实现DevOps自动化运维

- SDN/Openflow

- 支特DPENFLOW1.3标准

- 支特多控制器(EQUAL模式、主备模式)

- 支持多表流水线

- 支特Group table

- 支特Meter

- 可靠性

- 支持主控板1+1冗余备份

- 支特电源1+1冗余备份

- 用无源背板设计

- 所有单板支特热插拔

- 支特CPU保护技术

- 支特VRRP

- 支特thernet0AM(8021ag和802.3ah)

- 支特AC Tracer

- 支持RRPP,ERPS

- 支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-s

- 支特DLDP

- 支持VCT

- 支持Smart-Link

- 支持热补丁

- 支持硬件BFD

- 环境要求

- 温度范围：0℃、45(

- 相温度5%一95%（无冷凝）

3、三层接入交换机

- 硬件配置8口千兆电口POE供电，2个千兆光口

- 背板带宽 336Gbps

- 包转发率 27Mpps

- QOS支持

- QoS,支持802.1p/DSCP优先级标记,支持包过滤功能,支持SP/WRR/SP+WRR队列调度,支持基于端口的限速,支持基于流的重定向,支持时间段

- Vlan支持

- 支持VLAN功能,支持基于端口的VLAN,支持QinQ,支持Voice VLAN,支持协议VLAN,支持MAC VLAN

- 网管功能

- 支持命令行接口（CLI）配置,支持Telnet远程配置,支持通过Console口配置,支持SNMP（EImple Network Management Protocol）,支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录,支持iMC网管系统,支持WEB网管,支持系统日志,支持分级告警,支持IRF,支持NTP,支持电源、风扇、温度告警

- 网络安全

- 支持用户分级管理和口令保护,支持AAA认证,支持Radius认证,支持HWTACACS,支持SSH2.0,支持端口隔离,支持 802.1X,支持端口安全,支持MAC地址认证,支持IP Source Guard,支持HTTPs,支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施),支持EAD

- 电源电压

- AC：100V-240V AC，50/60Hz

- 最大功率 44W

4、汇聚交换机

- QOS支持

- 支持QOS,支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类,支持时间段（Time Range）ACL,支持入方向和出方向的双向ACL策略,支持基于VLAN下发ACL,支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为8Kbps,支持报文重定向,支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记,支持CAR（Committed Access Rate）功能,支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式,支持WRED

- VLAN支持

- 支持基于端口的VLAN,支持基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN,基于IP子网的VLAN,支持QinQ，灵活QinQ,支持VLAN Mapping,支持Voice VLAN,支持MVRP

- MAC地址表

- 支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数

- 网管功能

- 支持网管功能

- 网络安全

- 支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证
支持Guest VLAN
支持RADIUS认证
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持端口安全
支持EAD
可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器
支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务
支持BPDU guard， Root guard
支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证
支持PKI（Public Key Infrastructure，公钥基础设施）

- 其它参数

- 电源电压100V-240V,50/60Hz

- 最大功率88W

- 外形尺寸440×360×43.6mm

- 重量 <6.7Kg

- 其它工作环境温度：0℃-45℃
工作环境相对湿度（非凝露）：5%-95%

- 5、commscope光纤ODF箱

- 光纤配线架

- 由配线架箱体、面板、耦合器及相关附件组成的模块化的抽屉式配线架。箱体高度不超过1U（1.75英寸）并有透明盖板以便于维护和检测，每个ODF箱陪12个LC耦合器。

- 支持LC、SC及ST双工光纤耦合器，采用双工LC小型光纤连接头时，可端接48芯单/多模光纤。

- 配线架有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。应提供框架和有关的轨道、托架、设环以及现场组装接线所需的所有部件。它应由光缆接头和特制的水平跨接缆组成。可更具需要在免插拔跳线情况下随时升级为电子配线架。

- 安装：19”机柜式安装，带光跳线管理器、色标和固定附件。

6、其他详细参数见附件，包含但不限于附件中满足于院方工作需求的所有软硬件设备及配套实施一并包含在总报价中。

7、保修期不少于三年，保修期内系统出现问题免费维修或更换。

三、综合布线标准

- 本项目的综合布线系统分为内外网进行逻辑隔离的设计模式，其系统设计均采用星型结构，采用单链路连接模式。

- 本系统采用独立设备间设计模式。设备间（网络机房）作为整个综合布线系统的心脏，位于五层的中心机房。

- 严格按照国家最新规范标准进行施工。

- 布线方法本系统数据水平部分，均采用十字骨件六类双绞线布线，符合并超过ISO/IEC11801及TIA/EIA 6类标准规范的所有要求，至少提供在250MHz的带宽情况下，能够完美的使用千兆以太网，整套网络满足内部人员对大容量数据传输的需要。布线方法采用走天花板方式从接入间机房，poe交换机直连到每个监控摄像机。

- 本系统数据主干线（包括本期核心交换机及接入交换机、 主干链路）按照布线标准布线，垂直干线采用8芯单模室内软光纤布线，整套网络满足内部人员对大容量数据传输的需要。

- 接入机房每层楼安装一台POE供电三层交换机一台，安装一个24口ODF光纤配线箱端口LC.

- 核心机房内全部采用19英寸标准网络机柜安装，模块化配线架、理线器等，配线架与设备间必须采用专用标准光纤跳线跳接。

- 综合布线系统产品，包括各种线缆、配线架、模块和面板、光纤跳线、连接器等，线缆和接插件及其组成的信道需通过国家相关部门的认证。

- 要求综合布线系统配线架、跳线、模块等，其传输特性必须与线缆的传输特性相一致，或高于线缆的传输特性。

- 总配线机柜内各配线架的摆放及线缆的走向合理，接插件、模块及跳线的标志齐全，线缆终端有编号和颜色标签，以标明线号、线位、区号。

- 信息插座面板有标识，以色标和编号表示插座类型和连接线缆号，以颜色、文字表示所接终端设备的类型，设备均采用标准模块化的接插件方式，以便今后的管理和使用。

- 综合布线产品需符合最新的国际标准和国家标准，充分保证计算机网络的高速、可靠的信息传输要求，适应现在和将来的技术发展。保证综合布线系统是一套完整的、规范化的布线系统。

- 网络建设基本要求：该信息系统主要提供内部医院监控信息系统使用，且不同子系统之间实现逻辑分离，划分不同的VLAN，核心交换机和计入交换机开启STP协议。

附件二：

| 监控对讲系统配置清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 400万智能对讲半球型网络摄像机POE | 400万智能对讲半球型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 支持白光和混光补光 最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52°，对角线视场角：114° 4mm 水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角线视场角：93° 6mm 水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角线视场角：57° 8mm 水平视场角：37°，垂直视场角：20°，对角线视场角：43° 补光: 白光距离: 智能警戒：20 m 混光距离: 智能警戒：30 m 人脸抓拍：2.8 mm：1.5~2.5 m，4 mm：2~3 m，6 mm：3~5 m，8 mm：4~6.5 m 波长范围: 750nm+白光混光 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器; 1路输入Line in（2芯端子）；1路输出Line out 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA（2芯接口） | 台 | 12 |
| 2 | 摄像头 | 1、系统要求 Windows 7,8.1,10 macosx10.7或更高版本，集麦克风、扬声器、摄像头功能于一体。 2、摄像头 ： 全高清1080p视频通话(最高1920x1080 像素) 使用支持的客户端，可进行 720p 高清视频通话(最高 1280x720 像素) 视野:对角线:78°水平:70.42°垂直:43.39 1.2倍高清变焦 228毫米延长杆，用于提升/调整至与视线平齐的摄像头角度，Rightlight2技术能够在多种光照 环境中呈现清晰画面，即使光线不足也有出色表现。摄像头 LED 活动指示灯盗 扬声器麦克风 集成全双工扬声器麦克风，具有回声消除和降噪功能 接听/结束通话、音量调节、静音和摄像头运动控制 3、麦克风(TX) 全向麦克风，拾音范围直径2.4米 频率响应:200Hz-8KHz 4、扬声器(Rx) 频率响应:220Hz-20KHz 最大输出:80 dBSPL @0.3米 5、遥控器 红外遥控范围:3米（附电池） 线缆/电源 交流电源适配器 6、电源线缆(2.4米) USB线缆(2.4米) 7、安装 为桌面使用设计 8、兼容性与认证 即插即用 USB 连接 通过 Skype for Business 认证，支持 Teams Zoom认证 Fuze认证 兼容 Google Meet 兼容Cisco Jabber 和 WebEx 盗 兼容 BlueJeans、BroadSoft、GoToMeeting、 Vidyo 以及其他支持 USB 摄像头的视频会议、录制和 广播应用程序。 9、配套专用三角支架。 | 台 | 20 |
| 3 | 综合安防管理平台 | 综合安防管理平台提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议接入平台，实现可视对讲、视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。视频预览：支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；录像回放：支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；视频上墙：支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；视频事件：支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 | 套 | 1 |
| 4 | 对讲耳麦 | 商务对讲专业耳麦/单元类型：动圈式单元直径：∅50mm/单元阻抗：32±15% /耳机频率响应：20Hz-20KHz/耳机灵敏度：96±3dB at 1KHz/采样率：48KHz/16bit /频率响应：20Hz-20KHz/总谐波失真: THD<0.5%1KHz /耳机输出功率：10mW/32Ω /耳机信噪比： 90dB (A-Weighted)/麦克风指向性：单指向/麦克风灵敏度（单体）：-38dB±3dBV(0dB=1V/Paat IKHz)/输出阻抗：2.2KΩ at 1kHz | 套 | 6 |
| 5 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，内置8块8T企业级硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 6 | 操作终端 | 酷睿I7 10代以上处理器 16G三星内存 256固态三星+1T硬盘 华硕/技嘉主板 华硕730-2C显卡 25寸液晶显示器 长城750W电源 | 套 | 6 |
| 7 | poe核心交换机 | 三层核心交换机 一线品牌 硬件配置：主机+双A类主控(M3)、24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)1个、交流电源模块,300W 2个 原厂万兆单模光模块4个、原厂千兆单模块20个 参数： 交换容量：38.4Tbps/168Tbps 包转发能力7200Mpps/36000mpps 业务槽数量 3 交换网槽位2（主控集成） 电源模块数量2 硬件冗余设计：冗余主控、冗余模块化电源 | 台 | 1 |
| 8 | poe接入交换机 | 三层接入交换机 硬件配置8口千兆电口POE供电，2个千兆光口 背板带宽 336Gbps 包转发率 27Mpps 管理端口 1个Console口 | 台 | 6 |
| 9 | poe汇聚交换机 | 三层汇聚交换机 24千兆电口 8千兆光口 4万兆 双电源双风扇， 背板带宽 598Gbps 24个10/100/1000TX 8口千兆光 4口万兆 双电源 双风扇 管理端口 1个Console口 | 台 | 1 |
| 10 | 服务器 | 要求 一线品牌 机架式服务器 Cpu 4216*2 内存 64G 硬盘 480GSSD*2 2.4TSAS*3 硬盘槽位8个 阵列卡 H750-8G 千兆电网口4个 2个万兆光口配2个万兆光模块 内存插槽数量 24个 电源数量 2个750W 导轨 2个 光驱 1个 iDRAC 1个 带21寸显示器 | 套 | 1 |
| 11 | ODF光纤配线箱 | commscope光纤ODF箱 光纤配线架 由配线架箱体、面板、耦合器及相关附件组成的模块化的抽屉式配线架。箱体高度不超过1U（1.75英寸）并有透明盖板以便于维护和检测，每个ODF箱陪12个LC耦合器。 支持LC、SC及ST双工光纤耦合器，采用双工LC小型光纤连接头时，可端接48芯单/多模光纤。 配线架有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。应提供框架和有关的轨道、托架、设环以及现场组装接线所需的所有部件。它应由光缆接头和特制的水平跨接缆组成。可更具需要在免插拔跳线情况下随时升级为电子配线架。 安装：19”机柜式安装，带光跳线管理器、色标和固定附件。 | 个 | 12 |
| 12 | 原厂千兆单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-d | 个 | 20 |
| 13 | 原厂万兆单模光模块 | SFP-XG-LX-SM1310-d | 个 | 4 |
| 14 | LCD | 1：面板尺寸：55” 京东方 Panel 2：外观尺寸：1213.7mm×684.5(mm) 3：分辨率：1920*1080 4：拼接缝隙：≦3.5mm 5：亮度：≥500cd/m² 6：对比度：≥4500：1 7：响应时间：8ms 8：背光源:直下式LED背光 9：屏幕比例：16：9 10：使用寿命：60000小时 信号接口：DVI×1、VGA×1、 AV×2、HDMIx1；RS232输出口(RJ45)x1；功率：≦230W；工作环境：0℃-55℃； | pcs | 4 |
| 15 | 拼接软件 | （1）人性化软件操作界面功能：系统管理软件平台基于Win7中文操作系统，支持Windows的各种应用，采用专用的智慧型控制软件，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，人性化操作界面，易懂、易操作。（2）智能化拼接缝隙图像补偿、图形调整功能：可在控制端对LCD拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿、几何修正、任意调整图像重显率，满足用户的个性化需求。 （3）拼接单元实时控制功能：控制软件通过RS232（RJ485）通讯接口与各拼接单元的通信连接，可对各显示单元进行实时控制，调整各显示单元的亮度、对比度及色温，调整后参数自动保存，从而保证整个拼接屏幕色彩的一致性和亮度的均匀性，并设有参数恢复出厂设置功能。（4） 图像画面的图像模式、色温及图形重显率设置校正功能：可在控制端对各单元监视器或组合单元的图像画面的图像模式（亮度、对比度）、色温及图形重显率进行任意设置校正。（5）参数自动调整：将组合模式设置好后，通过控制软件可对图像参数实现自动调整。（6）开放式软件设计，支持二次开发：可根据用户的个性化要求，提供软件的全方位服务，如控制软件可提供SKD软件包的I/O协议开放，供系统集成或二次开发使用，及软件的二次开发等。（7）任意拼接组合，对接外置处理器并可实现开窗、漫游、叠加、缩放等功能。（8）整套大屏幕系统由一套控制软件操作控制，操作员可通过软件设置大屏幕系统的所有参数，实现对信息显示、信号切换等操作。可对显示信号的窗口大小、位置进行安排和设置，并且可将结果存储为一个显示预案，可以随时以多种方式调用显示预案的执行。 | 套 | 1 |
| 16 | HDMI高清分配器 | 支持1路HDMI输入4路HDMI输出，支持拼接。 | 台 | 1 |
| 17 | 高清线缆 | HDMI线缆；分配器到显示单元的输出连线 | 套 | 1 |
| 18 | 前维护液压支架 | 完全实现前维护安装，便于后期维护；支架采用高强型材，不变形；表面采用防静电喷墨技术，防腐，防静电。 | 套 | 4 |
| 19 | 控制电脑 | I7处理器、8G内存、独立显卡一拖四、千兆网口、带ＣＯＭ、ＨＤＭＩ接口，另配罗技无线鼠标、键盘分别不少于3套。 | 台 | 1 |
| 20 | 机柜 | 42U 机柜，600*600*2055mm，8 口 PDU 国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12 支脚×4，M6 方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 套 | 1 |
| 21 | 六类网线 | 国标六类网线 | 米 | 根据需要，自行勘察现场 |
| 22 | 光纤 | 国标企业级4芯一体光纤 | 米 | 根据需要，自行勘察现场 |
| 23 | 安装实施费 | 网线、一体光纤敷设及辅料、附件等 | 批 | 根据需要，自行勘察现场 |
| 备注 | 保修期不少于三年 |

门禁配置清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门门禁控制器 | 1. 与下层设备支持韦根接口通信。支持海康、大华等私有韦根协议，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。 2. 支持多种类型卡设计 | 台 | 6 |
| 2 | 按键式-门禁密码器 | 物理接口 韦根：1个 防拆：防拆报警 认证参数 读卡类型：Mifare卡序列号 读卡频率：13.56MHz 其它参数 按键：有 供电方式：12V 工作温度：-20℃～﹢65℃ 工作湿度：10%至90%(在不凝结水滴状态下) 防护等级：防水IP65 | 个 | 6 |
| 3 | 磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 把 | 6 |
| 4 | 磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：1.5kg L型支架尺寸：长480*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 只 | 6 |
| 5 | 出门开关 | 开门方式：按钮开关开门 安装方式：86盒 输入电压：DC12V-24V | 个 | 6 |
| 6 | 发卡器 | • 符合ISO 14443 A/B、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别Mifare 1卡、ID（EM）卡 • 通过USB 2.0接口与PC通讯，具有免驱动技术，即插即用 • 发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全 • 完善的开发接口，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台 • 支持在线升级功能，可在线更新设备程序 | 个 | 1 |
| 备注：保修期不少于三年 |