附件一：

东营市第二人民医院
120救护车院内预招标参数要求

| 技术要求 |
| --- |
| 外观颜色：白色/红色 |
| 公告参数 |
| 乘员人数 | 9人 |
| 接近/离去角 | 22/24 (°) |
| 最高车速 | 145km/h |
| 排放标准 | 国六 |
| 最小离地间隙 | 195mm |
| 悬挂型式 | 前独立悬挂/后2片钢板弹簧 |
| 转向型式 | 齿轮齿条式、液压助力转向式 |
| 制动型式 | 前后盘式，液压制动 |
| 燃油箱容量 | 80L |
| 驱动型式 | 4×2后轮驱动 |
| 医疗警示外观 |
| 车身结构 | 承载式高钢性车身，采用高强度镀锌钢材，高钢性底盘一体铸造，多支横梁增加强度，安全性能好。车体右侧侧拉门，尾部双开门结构，便于人员进出和病患的转移 |
| 车顶结构 | 新世代长轴福星Ⅵ专用铁制冲压成型顶盖, 荣获国家专利 ,运用了空气流动学流线性设计，外观大方 |
| 警示灯具 | 车顶前部设有前顶风翼及LED蓝色警灯总成，尾部有后尾翼及LED蓝色角爆闪总成和倒车摄像头。车顶左右两侧及尾部分别配备蓝色爆闪和照明一体式LED灯，驾驶内安装有警报器系统，保证整车具有全方位的警示效果，夜间车外提供照明等需求 |
| 外观颜色 | 车身白色，喷制红色彩条和贴制救护标识，颜色鲜艳醒目 |
| 外观标识 | 医疗舱车窗玻璃及驾驶舱升降玻璃贴有1套深灰色太阳膜 |
| 内饰系统 |
| 医疗舱内饰 | 一体化ABS真空吸塑成型，环保、抗菌、防腐、易清洗 |
| 中隔板 | 在驾驶室和医疗舱之间安装1套一体化ABS真空吸塑成型的隔板完全隔开，隔板上安装可视玻璃推拉窗，玻璃窗尺寸845*450，面积为0.38 M2观察窗，便于前后舱观察、沟通。 |
| 医用地板 | 采用防水、防腐、耐磨、抗菌、防尘、拉伸强度、环保材料 |
| 医疗舱橱柜配置 |
| 医疗舱前部 | 在医疗舱前部设有中隔断、隔板横置柜总成，柜内集成了操作台、急救箱柜、置物柜、药品柜、转角柜、暖风机、折叠护理座椅。 |
| 医疗舱中部 | 医疗舱中部为病员区，布置了一副自动上车担架。上车担架区域配备了担架平台，辅助担架上下车 |
| 医疗舱左侧 | 在医疗舱左侧设有左前壁柜、左后设备柜和SMC吊柜，壁柜内集成了氧气柜、氧气瓶、供氧管路、氧气智能检测、开关控制等供氧系统，以及电气控制薄膜开关面板、电源插座等电器系统；矮柜台面可安装急救设备，柜内集成电器柜、暖气风道、储物等功能，SMC吊柜内可存放医用耗材药品等；合理的设计，方便人员对设备操作同时、最大化的利用了车内空间 |
| 医疗舱右侧 | 在医疗舱右侧设有三人侧向坐座柜式座椅，座柜可掀开储物 座柜前部设有1个朝前坐座椅，配三点式安全带 |
| 医疗舱顶部 | 医疗舱顶部设抗菌扶手杆、吸排气功能的换气扇、折叠式输液挂钩、照明灯、可调节角度的局部射灯、空调回风口、空调出风口、空调控制开关、紫外线消毒灯、对讲机扬声器及话麦。医疗舱内空高度为1800mm，扶手杆可满足车行驶下护理人员的行走及安全需要 |
| 供氧系统 | 医疗舱内设有完备密闭式的供氧系统，隐藏式氧气管道 |
|  | 专用车载式医用氧气智能检测系统（荣获国家专利），含2个氧气终端、1个氧气吸入器和1个呼吸机接头，氧气管路、氧气柜设置2个10 L氧气瓶 |
| 电器系统 |
| 逆变系统 | 配有1套车载工频正弦波1200W逆变充电一体机，提供220V交流电车内使用 |
| 外接电源系统 | 1组带防水盖的外接电源插座设置在车的左侧围后部 |
| 附加蓄电池 | 医疗舱另外配有一套附加蓄电池，确保原车发动时能够给附加电瓶充电之外，也保证了原车电瓶的电量充足，不影响原车的启动 |
| 对讲机系统 | 对讲机系统：医疗舱与驾驶室安装对讲系统,能够前后双向控制（对讲机能与原车CD共用原车喇叭，并且对讲机优先使用，即是对讲机打开后原车喇叭出对讲声音，关闭对讲机原车CD自动恢复声音。） |
| 监视系统 | 拥有倒车显示，车内视频监控的功能 |
| 照明系统 | 配有方形照明灯、圆形照明灯和手术射灯各2盏，保证医疗舱拥有足够的照度 |
| 消毒系统 | 配有带定时功能的紫外线消毒灯1只 |
| 控制系统 | 医疗舱舱前后采用薄膜开关控制 |
| 辅助设备 |
| 侧拉门推拉玻璃窗 | 定制侧拉门推拉玻璃窗1套 |
| 辅助扶手 | 配有内顶扶手、侧拉门及右侧尾门扶手个1套 |
| 灭火器 | 2只2kg干粉式灭火器（含原车1只） |
| 安全锤 | 带报警功能的安全锤1只 |
| 利器盒 | 配有1只利器盒，用于医疗废物收纳 |
| 后踏板防撞板 | 后踏板后端面配有不锈钢防撞板，防止担架上下车碰撞损伤踏板 |
| 担架系统 |
| 自动上车担架 | 自动上车担架：主体采用优质铝合金材料制作，具有轻便牢固，操作简便的特点，通过操作,可迅速平稳地将载有病员的担架推入或拉出救护车，靠背采用调节结构支撑，可在60度范围内调节，配备病员捆绑安全带，便于病员与担架之间的固定。 |
| 担架平台 | 采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车。 |
| 碳纤维铲式担架 | 自重4.39kg，有效降低急救人员工作强度；担架两端具有卡扣装置，可分离为左右两部分；最大可载重230kg；担架材质：航空级碳纤维材料，耐腐蚀、耐重压，强度好、重量轻；可用于X光、CT、核磁共振医学影像下检查使用。 |
| 救护系统 |
| 除颤监护仪 | 原装进口产品，双相波技术，最大能量270焦耳，至少14档能量可选；彩色LCD显示屏6.5英寸，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |
| 心电监护仪 | 适用范围：成人，儿童，新生儿；标配触摸屏；屏幕：10.4英寸，背光内置式TFT彩色显示屏；电池：标配锂电池，充满电后监护时间6小时；存储：120小时全息波形存储；把手：可折叠把手，便于携带。 |
| 心电图机 | 超级便携轻巧的多道打印心电图机；同屏显示12导心电波形；内置强大的ECAPS 12C 同步12导心电分析程序；支持内部存储及闪存卡扩展存储；支持内置电池或交流电工作；4.8英寸液晶显示。 |
| 转运呼吸机 | 用于院外或院内的幼儿、儿童、成人患者进行转运途中的呼吸生命支持；气动电控型；2.4TFT彩屏，分辨率；320*240；具备中文语音智能导航操作和报警功能；主机上可通过不同颜色区分幼儿、儿童及成人模式；呼吸模式：IPPV、手动呼吸模式（M）、辅助呼吸功能（Assist）等；主机重量: 1.5Kg，非常轻便。 |
| 负压吸引器 | 适用于院内外转运病人时用于清理口腔异物等；主机尺寸：270×150×240 mm；主机重量：3kg（含电池)；瞬时抽气速率： 16L/min ；极限负压值：80kPa；负压精度：±5kPa；内置锂电池：14.8V，2600mAh |

附件二：

预招标知情同意书

东营市第二人民医院：

我公司参加本次采购人组织的东营市第二人民医院120救护车采购项目预招标活动，明确该项活动为了解相关设备性能参数及市场价格行为，非正式招标行为，自行承担预招标活动的自身费用。

供应商名称：

（公章）：

年   月   日