附件一：

东营市第二人民医院

西院区防火门闭门器招标相关参数、技术要求

- 招标名称及品牌：防火门闭门器购买及安装

品牌名称：1.Marie（玛丽）2.瓯宝3.坚朗

- 招标数量：180个（订单价后，按最终实际安装数量为准）

- 招标参数

安装类型代号：c（垂直安装）

使用寿命：三级品。代号Ⅲ。使用寿命≥10万次

规格代号：3

四、招标技术要求

- 防火门闭门器必须符合标准XF93-2004，并提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告

- 将防火门闭门器安装在试验用防火门上，调整门扇配重，使门扇重量与被测防火门闭门器的规格相适应。目测防火门闭门器的运转性能。

(三)防火门闭门器的产品使用说明书的表述应符合GB 9969.1的规定。使用说明书中还应包括维护和保养要求及周期。

（四）保修期限为一年，保修期内免费更换。

五、其它

招标时，请各招标人员带好样品及报告到现场考察完毕后，再进行报价招标。

附件二：

东营市第二人民医院

西院区防火门顺序器招标相关参数、技术要求

- 招标名称：双扇防火门顺序器购买及安装

品牌：1.Marie（玛丽）2.西星3.科象

- 招标数量：180个（订单价后，按最终实际安装数量为准）

- 招标技术要求

1.按实际使用状态将防火顺序器装配到防火门上，同时推开各个门扇，然后同时释放门扇，目测防火顺序器能否使防火门门扇按顺序要求关闭；

2.防火顺序器的耐火性能应按照规定的要求进行检验，并提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告；

3.防火门顺序器的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间；

4.保修期限为一年，保修期内免费更换。

四、其它

招标时，请各招标人员带好样品及报告到现场考察完毕后，再进行报价招标。

附件三：