附件1：

东营市第二人民医院

120救护车采购

院内招标参数要求

| 序号 | 基本参数 |
| --- | --- |
| 1 | 长（mm） | ≥5000，≤5500 |
| 2 | 宽（mm） | ≥1800 |
| 3 | 高（mm） | ≥2000 |
| 4 | 发动机 | 直列四缸 |
| 5 | 燃油种类 | 汽油或柴油 |
| 6 | 排量（ml） | ≥1800 |
| 7 | 变速箱 | 等同于或优于5挡手动 |
| 8 | 轴距（mm） | ≥2900 |
| 9 | 整备质量（kg） | ≥1600 |
| 10 | 最小离地间隙（mm） | ≥140 |
| 11 | 最大功率（kw/rpm） | 等同于或优于100/5600 |
| 13 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 等同于或优于180/3600-4400 |
| 14 | 悬挂系统 | 前双横臂扭杆/后钢板弹簧或独立悬挂 |
| 15 | 驱动形式 | 前置后驱 |
| 16 | 制动形式 | 前盘/后盘 |
| 17 | 转向 | 电子助力或液压助力 |
| 18 | 大灯 | LED大灯，带延时功能、转向辅助 |
| 19 | 轮胎规格 | 等同于或优于215/65 R16 |
| 20 | 座位数 | 5-8座 |
| 主要配置 |
| 20 | 主副驾驶座安全气囊 |
| 21 | 防抱死制动系统（ABS） |
| 22 | 电子制动力分配系统(EBD) |
| 23 | 紧急制动辅助系统(BA) |
| 24 | 铝合金轮圈 |
| 25 | 发动机电子防盗 |
| 26 | 遥控钥匙 |
| 27 | 防眩目后视镜 |
| 28 | 行车电脑显示屏 |
| 29 | 皮质座椅 |
| 30 | GPS导航系统+倒车影像 |
| 31 | 胎压监测 |
| 32 | 前、后雾灯 |
| 33 | 前、后空调 |
| 34 | 后视镜电动调节 |
| 35 | 中门窗中窗玻璃 |
| 36 | 后隐私玻璃 |
| 37 | 发动机防盗 |
| 38 | 车载蓝牙+USB+车机互联 |
| 救护配置 |
|  | 外观 | 救护车外观要求+红十字标识 |
| 39 | 警示系统 | 全蓝工字型警灯 110W警报器 |
| 40 | 医疗舱系统 | 药品柜、4L便携式固定供氧器及固定支架、固定式输液挂钩、铝合金担架、玻璃钢隔断、不锈钢污物桶、朝前乘员座椅、医用地板革 |

附件2：

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 120救护车 | 项 目 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2021057# 招标时间: 2021年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 设备品牌、型号 |  |
| 初始报价 |  |
| 磋商中报价 |  |
| 最终报价 |  |
|  | 报价人签字： |