附件一：

东营市第二人民医院

盆底康复治疗仪

院内二次招标参数要求

- 注册适用范围为用于盆底功能障碍的治疗，需提供产品注册证。

- 至少具有三个电刺激通道、三个生物反馈通道、一个压力通道、两个电流调节通道。

- 肌电信号测量范围≥1-1500μV。

- 肌电信号分辨率≤0.5μV。

- 差模输入阻抗≥8 MΩ。

- 刺激频率≥2-200Hz。

- 刺激脉宽≥50-700μS。

- 压力测量范围 ≥10-105mmHg。

- 具有至少四种盆底肌肉肌电评估方案，经阴道肌电评估所用电极为一次性使用金属电极。

- 盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。

- 盆底肌肉功能评估过程中，可实现对盆底肌、腹肌、臀肌和内收肌四个部位同时进行实时监测，且腹肌、臀肌和内收肌阈值可调。

- 评估报告具有盆底肌和协同肌双肌电图，且支持同时显示反映腹肌、臀肌及内收肌异常收缩的指标。

- 盆底肌肉功能评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告。

- 具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力。

- 具有标准盆底肌区分训练模块，可同时监测盆底肌肉、腹肌、内收肌和臀肌共四个部位肌群的运动状态，并可通过多媒体动画反馈进行区分定位。

- 在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 然后根据评估结果直接自动调整治疗方案的参数并显示，允许进一步手动调整。

- 治疗方法至少包括肌电触发电刺激、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。

- 可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练。

- 电流强度调节方式至少包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节三种，并支持远距离调节。

- 疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的收缩高度、模板宽度和收缩时间。

- 治疗过程中显示监测指标可实时反映训练效果和肌肉疲劳状态，并可根据肌肉疲劳状态调整训练难度，包括自动和手动两种模式。

- 内置叫号功能，可与患者叫号系统对接，且可手动设置软件开机自动启动功能。

- 设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。

- 数据管理模块至少包括工作量自动统计、评估指标趋势分析和治疗指标趋势分析，其中工作量统计可按照医生、操作师以及不同时间段进行自动统计。

附件二：

东营市第二人民医院

| 名称 项目 | 品牌型号 | 投标报价（元） | 磋商中报价（元） | 最终报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盆底康复治疗仪 |  |  |  |  |  |

盆底康复治疗仪采购项目报价表

本表空白上加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。磋商中报价及最终报价磋商会议现场填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日

附件三：

东营市第二人民医院

盆底康复治疗仪采购项目

主要耗材及易损件价格报价表

| 主要耗材及易损件名称 | 参数、型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| ……………… |  |  |

本表填写完加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日