附件一：

东营市第二人民医院电梯维修

院内招标技术要求

一、招标内容（详见附件电梯明细）

1、11台日立电梯缓冲距调整；

- 王道院区快速电梯钢丝绳更换。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 层号 | 启用时间 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 快速电梯 | HYPEX 7600 | 3层/3站 | 2017.08 | 王道院区 | 更换钢丝绳 |
| 2 | 电梯 | 日立 | LCA | 3层/3站 | 2015.10 | 西院区 | 调整缓冲距 |
| 3 | 电梯 | 日立 | LCA | 3层/3站 | 2015.10 | 西院区 | 调整缓冲距 |
| 4 | 电梯 | 日立 | LCA | 4层/4站 | 2015.10 | 西院区 | 调整缓冲距 |
| 5 | 电梯 | 日立 | MCA-B | 10层/10站 | 2015.10 | 西院区 | 调整缓冲距 |
| 6 | 电梯 | 日立 | MCA-B | 20层/20站 | 2015.10 | 西院区 | 调整缓冲距 |
| 7 | 电梯 | 日立 | MCA-B | 20层/20站 | 2015.10 | 西院区 | 调整缓冲距 |
| 8 | 电梯 | 日立 | MCA-B | 20层/20站 | 2015.10 | 西院区 | 调整缓冲距 |
| 9 | 电梯 | 日立 | MCA-B | 20层/20站 | 2015.10 | 西院区 | 调整缓冲距 |
| 10 | 电梯 | 日立 | MCA-B | 20层/20站 | 2015.10 | 西院区 | 调整缓冲距 |
| 11 | 电梯 | 日立 | MCA-B1600-CO60 | 10层/10站 | 2014.11 | 东院区 | 调整缓冲距 |
| 12 | 电梯 | 日立 | MCA-B | 21层/21站 | 2015.10 | 西院区 | 调整缓冲距 |

二、维修及服务要求：

1、投标方投标前根据需要自行勘察现场，投标时须提供详细的维修方案及其说明，勘察现场、维修、安装、调试等产生的所有费用一并包含在报价中（维修更换的配件逐一列出并分别报价）。

2、维修要求：

（1）日立电梯缓冲距调整后满足国家规范标准要求，对重距离缓冲距的距离满足45cm-50cm。

（2）王道院区电梯更换全新原型号电梯专用钢丝绳，具体规格型号投标方投标前自行勘察现场，到货时提供厂家合格证。

（3）投标方对该项目相关电梯运行过程中的产生的异响一并进行检修和调试直至电梯正常运行，产生的费用一并包含在维修总报价中。

（4）以上两个项目维修完成后对本项目所有电梯进行全面检查和试运行，验收合格后方可投入正常使用。

3、维修周期：接到院方中标通知后，7个工作日内完成维修和调试。

4、质保期：

（1）该项目中投标方提供的配件必须满足院方维修要求（提供相关证明文件），且质保期不少于一年；

（2）王道院区电梯更换钢丝绳质保期为五年；

（3）质保期内电梯出现类似故障，免费维修或更换相关配件。

三、投标方资格要求

1、投标方必须具有电梯改造资质、维修人员持有特种作业证。

2、中标方应在院方规定的时间内完成维修工作，若因中标方未及时维修或因中标方操作不当导致电梯损坏，应无偿将设备恢复原状，并赔偿医院损失。

3、维修更换后的配件归院方所有，放置于院方指定地点。

4、中标方在施工过程中按照要求做好安全防护，出现意外事故，有中标方自行承担。

四、项目联系人：赵工     联系电话：18562085318

附件二：

东营市第二人民医院

电梯维修项目报价单

序号：DYEY2020071#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 投标报价（元） |  |
| 谈判中报价（元） |  |
| 最终报价（元） |  |