# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：兰西县老水厂升级改造工程项目

建设单位（盖章）：兰西县住房和城乡建设局

编制日期：   2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 兰西县老水厂升级改造工程项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2019-23122-78-01-078505 |
| 建设单位联系人 | 孙成 | 联系方式 | 13206908990 |
| 建设地点 | 黑龙江 省（自治区） 绥化 市兰西（区）麻城大道（街道）兰西县供水公司（具体地址） |
| 地理坐标 | 供水厂（ 126 度 18 分 59.020 秒， 46 度 15 分 19.531 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 94、自来水生产和供应 461（不含供应工程； 不含村庄供应工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 0/2.665 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 兰西县发展和改革委局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 兰发改[2019]139号 |
| 总投资（万元） | 6600 | 环保投资（万元） | 295 |
| 环保投资占比（%） | 4.47 | 施工工期 | 2022年4月-2022年10月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为自来水的生产和供应项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”中“第二十二项：城市基础设施”，中“7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”。因此，本项目符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 中华人民共和国生态环境部以环评评[2016]95号文的形式发布了《关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》、以环评评[2016]150号文的形式发布了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号），推进绥化“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）落地，实施生态环境分区管控，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。根据《绥化市生态环境准入清单》、《黑龙江省“三线一单”文本（发布稿）》，本项目建设与“三线一单”的符合性分析详见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目选址位于黑龙江省绥化市兰西县，不在绥化市生态保护红线内，本项目位于绥化市重点管控单元分布范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 资源利用上线 本项目为自来水的生产和供应项目，运行过程中消耗一定量的电源、水资源，不属于高耗能行业与高耗水行业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。 环境质量底线 环境质量现状： （1）环境空气：本项目位于绥化市兰西县，根据《2019年绥化市环境质量报告》结果，区域基本污染物除PM2.5超标外，PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准要求，区域属于环境空气质量不达标区。 （2）水环境：本项目所在断面为金河村-富强村断面，该段水体规划类别为Ⅲ~Ⅳ类，本项目执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中 Ⅲ类水体。根据《2019年绥化市环境质量报告》，全市地表水国控断面总体水质状况为中度污染。该段水体规划类别为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，属于达标区。 （3）声环境：根据《2019年绥化市环境质量报告》，2019年绥化市市区昼间区域环境噪声平均等效声级为59.0dB(A)。市区昼间区域环境噪声总体水平等级均为三级，评价为“一般”。昼间区域噪声环境质量为二级及以下的声级覆盖面积为4.0平方公里，占网格总面积的12.4%，比2018年减少12.8个百分点。本项目供水厂50m范围内无居民等保护目标，供水管线运营期无噪声影响，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）生态 本项目位于绥化市兰西县，兰西县为已开发区域，人类活动频繁，野生动物较少，土地利用现状以建设用地为主，属于城市生态系统，评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊敏感区，也无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区，属一般区域。 污染物达标分析： 本项目对产生的废气、废水和噪声治理后均能做到达标排放，固废可达到无害化处置，采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 负面清单 本项目为自来水的生产和供应项目，不属于《绥化市生态环境准入清单》中，绥化市兰西县管控产业。因此，本项目符合绥化市准入要求。 本项目与环境管控单元位置关系见图1-1。 图1-1 本项目所在地分区管控单元图 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目拟建设地点位于黑龙江省绥化市兰西县。新、老水厂位于兰西县麻城大道，新老水厂紧邻，新水长位于老水厂东侧，新、老水厂中心位置在北纬46.255425，东经126.316394。原水输水管道在现有单条净水厂原水输水管线的基础上，局部并行新建另一条原水输水管，设计管径DN700，管材采用球墨铸铁管材，总长度约2665.0m，原水输水管沿绥兰路路南，自东向西敷设，在穿越呼兰河向西约100m位置处为改造管线设计起点，横穿绥兰路后北沿现状道路进入河口村，后向西沿麻城大道敷设1.2km，后向南沿路接至现有原水输水管道。 河口村内部管段须避让现有地面及地下障碍物，沿规划道路敷设；麻城大道管段埋设在道路北侧路肩，须避让路侧行道树；净水厂东侧管段沿现有道路由北向南敷设，管道埋设在现有道路西侧耕地内，施工采用临时征地。原水输水管道部分管段占用耕地，采用临时占地方式，临时占地总面积5000m2，临时占地为一般农田，不占用基本农田。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、工程项目组成 本报告工程内容包括原水输水管线改造、兰西县老水厂升级改造、二次供水管网系统的改造及兰西县智慧水务的建设。 （1）原水输水管线改造 在现有单条净水厂原水输水管线的基础上，局部并行新建另一条原水输水管，设计管径DN700，管材采用球墨铸铁管材，总长度约2665.0m。 （2）兰西县新、老水厂升级改造 目前兰西镇共有两座净水厂，合计处理能力达到35000.0吨/天，其中老水厂（采用地下水源）处理能力为10000.0吨/天，新水厂（采用泥河水库水源）处理能力为25000.0吨/天。老水厂设计处理规模为16000m3/d，其中包括6000m3/d呼兰河水源和10000.0m3/d地下水源，但由于设备年久失修，现状只能处理10000.0吨/天。 对老水厂进行升级改造，改造后处理能力恢复到原处理能力1.6万吨/天。 具体改造内容包括： 净水系统及加药系统升级改造、厂房更新、电气自控系统改造、采暖系统改造以及厂区道路绿化改造等。 新水厂具体改造内容包括： 混凝加药系统改造、清水池改造、采暖系统改造等。 （3）二次供水管网系统的改造（含水表） 本工程对兰西县兰西镇镇区现有小区二次供水设施进行改造，小区共有管网更新改造长度共计约6.4公里，敷设PE给水管（管径DN200）400米，PE给水管（管径DN110）6000米，破坏路面修复3200平方米；建设无负压加压泵站8座；改造户数22724户，改造供水立管PPR给水管（管径DN75）12316米，进户机械水表22724台，进户支管PPR给水管（管径DN20）181792米。 （4）智慧水务建设 本次项目中近期需要建立监控系统、GIS系统、巡检系统、分区计量系统、客服系统、移动管理系统、智慧水务平台六大系统和一个平台，完善二次供水系统，远期需要建立水力模型，实现对整个公司运营管理的科技化、智慧化。本工程在新水厂建设智慧水务平台1套，在水源、输水管线、配水管线相应的节点处，分别配置流量计、大用户水表、表井、阀门等监控、控制设施。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容 主项 名称 工程名称 主要建设内容 备注 主体 工程 管线工程 新建净水厂输水管道总长度约2665.0m，管径DN700，管材为球墨铸铁管，工程压力1.0Mpa。 输水管网沿线高处设排气阀，低处设排泥阀，管道连通处设阀门井。共设置砖砌排气井2个，砖砌排泥井2个，钢砼阀门井3个 新建 新、老水厂升级改造 老水厂（地下水）：改造后总生产水量 Q=16000吨/天（m3/d）。改造的厂区内现有两套水处理系统：一套是处理地表水的小系统，另一套是用来处理地下水的大系统。两套系统改造后均处理地下水，预计两套水处理系统改造后总处理水量16000吨/天，大系统处理改造后预计处理10000吨/天，小系统改造后预计处理6000.0吨/天，出水达到《生活饮用水卫生标准》 改造 新水厂（地表水）：改造后总生产水量 Q=25000吨/天（m3/d）。①新建清水池：两个清水池旁新建一座5000吨的清水池，与两座清水池串联连通。将地下水厂的产水引进来统一由地表水厂的送水泵给城市管网供水。 ②混凝加药系统改造：聚合铝加药系统和配套助凝剂系统一起搬迁到紧邻净水间的锅炉房中，同时新建半地下室50立方米的溶药池一座，改善初始建设的12立方米溶药池偏小弊端，同时增加溶药池的不溶物沉淀功能，将聚合铝药剂中钙化颗粒不溶物沉淀分离，避免沉淀物堵塞加药泵，保障工艺更加平稳运行 改造 二次供水管网系统的改造（含水表） 本工程需改造户数为22724户，改造供水立管总长12316米，采用PPR给水管，管径dn75；进户水表22724台，采用机械水表，上附摄像直读抄表仪；进户支管按每户8米预计，总长为181792米，采用PPR给水管，管径为dn20，每户钻进户眼直径50mm，并用发泡剂密封保温。工程敷设PE给水管（管径DN200）400米，PE给水管（管径DN110）6000米，管道埋深2.5m 改造 智慧水务建设 建立分区计量系统；通过在主干管安装流量计将供水管网划分为若干个单独的计量单元，利用区域考核表、支管考核表、单元考核表、用户水表等建立起一个分区分级水量分析体系，结合管网调度实时监测系统（SCADA）、管网地理信息系统（GIS）、营业抄收系统、管网巡检系统等一系列信息技术管理手段，实时掌握管网水量变化规律与趋势，及时发现管网运行中存在的安全隐患与漏水点，达到提高管网运行安全保障与降低漏损控制的目的 新建 占地 永久占地 待该区域给水系统形成后，本工程无新增永久占地，均为临时用地 / 临时占地 临时占地主要为开挖土方的堆放，项目大部分区域主要采用顶管施工，在施工时不需要对面层进行挖掘，仅小部分管线改造需要进行挖方，设计对工程土石方在全线进行综合调配、挖填平衡，挖方临时堆放在管道边缘2米范围内，临时占地总面积5000m2，临时占地为一般农田，不占用基本农田 / 土石方 土石方平衡 本项目无取土，管线开挖挖方6092.35m3，挖方回填，土石方回填量约为4423.12m3，弃土量为1669.23 m3，弃土运至市政指定地点 / 公用 工程 给水 项目不设施工营地，施工期无施工用水 / 排水 运营期无新增废水。施工期废水为施工人员生活污水、施工废水及试压水，施工现场位于城区，施工人员生活污水依托就近的公共卫生间解决。施工废水及试压水经沉淀池沉淀后回用于场地内洒水降尘 依托 供热 采用采暖系统包括电锅炉、保温水箱、锅炉循环水泵、板式换热器、换热器循环泵及系统循环泵等，取代原2.5t/h燃煤锅炉 改造 供电 市政供电 依托 环保 工程 废气 施工期现场设置围挡，施工道路定时洒水降尘，运输车辆进行遮盖，减轻施工期扬尘对沿线的影响 新建 噪声 施工机械设备选用低噪声设备，设备基础采取减振、降噪措施 新建 废水 施工人员生活污水依托就近的公共卫生间解决；施工废水及试压水经沉淀池沉淀后回用于施工场地内洒水降尘 依托 固体废物 本项目固体废物主要有建筑垃圾和施工生活垃圾，建筑垃圾运往指定地点处理处置；生活垃圾由市政环卫部门定期清运 依托 生态 土石方堆放坡面应平整，施工完成后应对裸露地面及时进行恢复，加强绿化 新建 二、主要工程量 1、原水输水管道工程数量表 表2-2 原水输水管道工程数量表 序号 名称 规格 材料 单位 数量 备 注 1 原水输水管 DN700 球墨铸铁 m 2665.0 小计 m 2665.0 2、新、老水厂升级改造工程数量表 表2-3 老水厂升级改造工程数量表 一 小系统改造 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 一级曝气池 套 1 利用原有絮凝池改造 2 鼓风机系统 套 1 配套 3 二级曝气池 套 1 利用原有沉淀池改造 4 鼓风机系统 套 1 配套 5 鹅卵石 16-32 8-16 4-8 2-4 立方 30.0 6 锰砂 二氧化锰≥35% 立方 125 7 水反洗系统 套 1 8 气反洗系统 套 1 9 旧料清涛 项 1 10 废旧管路拆卸 项 1 11 滤砖 材质HDPE 平方米 40 12 旧滤砖拆除 平方米 40 二 大系统改造 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 曝气塔 7×7×3m 套 1 2 鼓风机系统 套 1 3 钢混支撑住 根 6 4 高锰酸钾氧化药剂装置 全自动加药 套 1 5 PAC加药系统 套 1 6 助凝剂系统 套 1 7 储药桶 4立方 套 2 5 鹅卵石 16-32 8-16 4-8 2-4 立方 87 6 锰砂 二氧化锰≥35% 立方 200 7 水反洗系统 套 1 8 气反洗系统 套 1 9 旧料清涛 项 1 10 废旧管路拆卸 项 1 11 滤砖 材质HDPE 平方米 100 12 旧滤砖拆除 平方米 100 三 厂房改造 序号 名称 规格 改造内容 数量 备注 1 大系统净水间 525平方米 屋面平改坡 门窗更换 内墙装饰 外墙保温并装饰真石漆 2 小系统净水间 556平方米 3 送水泵房 359平方米 4 门洞连接处 76平方米 5 室内装修 4000平方米 四 电气改造 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 监控系统 套 2 2 远程控制系统 套 2 2.1 网络机柜 台 1 2.2 工控机 台 2 2.3 显示器 台 2 2.4 组态软件 套 2 2.5 应用软件 套 2 2.6 工业以太网交换机 台 4 2.7 光电转换器 台 4 2.8 通讯光缆 米 1000 2.9 光纤熔接 点 10 2.10 尾纤 条 10 2.11 送水泵站PLC通讯程序 个 1 2.12 加药PLC通讯程序 个 1 2.13 滤池PLC通讯程序 个 1 五 消毒系统 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 次氯酸钠消毒 套 1 六 管路阀门系统 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 管路阀门系统 套 2 七 厂区道路绿化及维修 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 道路绿化及维修 项 1 表2-3 新水厂升级改造一览表 一 新建清水池 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 地埋式清水池 钢混 立方 5000 2 管道阀门系统 套 1 配套 3 计量仪表 套 1 二 加药系统改造 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 溶药池 钢混 立方 50 2 电动葫芦 套 1 3 电气系统改造 项 1 3、 新老水厂采暖系统改造一览表 表2-4（1） 1400平方米办公楼电蓄热采暖系统设备表 序号 名称 规格说明 单位 数量 备注 1 电锅炉 远红外智能120kw 组 1 模块组合 2 白钢保温水箱 储热水箱不锈钢方形，内胆SUS304-2B不锈钢，外皮201白钢，聚氨酯保温。 吨 20 3 锅炉循环泵 1.5KW 台 1 纯铜 4 换热器循环泵 2kw、20米 台 1 纯铜 5 板式换热器 8平方 台 1 6 系统循环泵 3KW、32米、一备一用 台 2 表2-4（2） 4800平方米净水间电蓄热采暖系统设备表 序号 名称 规格说明 单位 数量 备注 1 电锅炉 远红外智能400kw 组 1 电锅炉 2 锅炉循环泵 5KW、40米一备一用 台 2 锅炉循环泵 3 材料、安装附件 锅炉定位，二次阀门，仪表，管道、管材，管件、型材、保温材料等 项 1 材料、安装附件 4 改造所需电缆 外部电缆、配电柜、安装附件、人工费、运输费等 项 1 改造所需电缆 表2-4（3） 2100平方米臭氧间电蓄热采暖系统设备表 序号 名称 规格说明 单位 数量 备注 1 电锅炉 远红外智能160kw 组 1 电锅炉 2 锅炉循环泵 3KW、32米一备一用 台 2 锅炉循环泵 3 材料、安装附件 锅炉定位，二次阀门，仪表，管道、管材，管件、型材、保温材料等 项 1 材料、安装附件 4 改造所需电缆 外部电缆、配电柜、安装附件、人工费、运输费等 项 1 改造所需电缆 表2-4（4） 600平方米泵房电蓄热采暖系统设备表 序号 名称 规格说明 单位 数量 备注 1 电锅炉 远红外智能50kw 组 1 电锅炉 2 锅炉循环泵 1000W 台 1 锅炉循环泵 3 材料、安装附件 锅炉定位，二次阀门，仪表，管道、管材，管件、型材、保温材料等 项 1 材料、安装附件 4 改造所需电缆 外部电缆、配电柜、安装附件、人工费、运输费等 项 1 改造所需电缆 表2-4（5） 900平方米新车间电蓄热采暖系统设备表 序号 名称 规格说明 单位 数量 备注 1 电锅炉 远红外智能80kw 组 1 电锅炉 2 锅炉循环泵 750W 台 1 锅炉循环泵 3 材料、安装附件 锅炉定位，二次阀门，仪表，管道、管材，管件、型材、保温材料等 项 1 材料、安装附件 4 改造所需电缆 外部电缆、配电柜、安装附件、人工费、运输费等 项 1 改造所需电缆 二次供水管网改造工程数量表 表2-5 管网、水表改造内容一览表 序号 实施项目 规格/型号 单位 数量 备注 1 小区供水支线PE给水管 DN200 m 400 2 小区供水支线PE给水管 DN110 m 6000 3 破坏路面修复 DN100 m2 3200 4 供水立管PPR给水管 dn75 m 12316 5 进户机械水表 台 22724 摄像直读抄表仪 6 进户支管PPR给水管 dn20 m 181792 建设无负压泵站小区一览表 序号 小区名称 规格/型号 单位 数量 备注 1 金穗小区 CR10-6 套 1 2 五小正房楼 CR15-5 套 1 3 土地局住宅楼 CR15-3 套 1 4 老人和小区 CR10-6 套 1 5 麻城新区 CR10-6 套 1 6 明珠家园 CR15-5 套 1 7 老电业局家属楼 CR15-5 套 1 8 金座小区 CR15-3 套 1 5、智慧水务建设内容数量表 表2-6 智慧水务平台建设内容一览表 序号 实施项目 规格型号 单位 数量 备注 1 一级分区流量计 DN400 台 3 2 二级分区流量计 DN200 台 13 3 三级分区流量计 DN100 台 20 4 大用户水表 DN200 台 20 5 表井 1100×1100mm 座 56 6 阀门井 1100×1100mm 座 56 7 软件平台 套 1 三、工程方案设计 1 输水管线工程 （1） 路线 现有原水输水管沿绥兰路路南，自东向西敷设，在穿越呼兰河向西约100m位置处为改造管线设计起点，横穿绥兰路后北沿现状道路进入河口村，后向西沿麻城大道敷设1.2km，后向南沿路接至现有原水输水管道。 河口村内部管段须避让现有地面及地下障碍物，沿规划道路敷设；麻城大道管段埋设在道路北侧路肩，须避让路侧行道树；净水厂东侧管段沿现有道路由北向南敷设，管道埋设在现有道路西侧耕地内，施工采用临时征地。 管道具体统计见下表： 新建净水厂输水管道总长度约2665.0m，管径DN700，管材为球墨铸铁管，工程压力1.0Mpa。 输水管网沿线高处设排气阀，低处设排泥阀，管道连通处设阀门井。共设置砖砌排气井2个，砖砌排泥井2个，钢砼阀门井3个。 （2）管道铺设 管材采用球墨铸铁管，球墨铸铁管及管件的尺寸公差应符合现行国家产品标准的规定。 球墨铸铁管之间采用橡胶圈柔性连接当柔性接口采用滑入式T形，梯唇形及柔性机械式接口时，橡胶圈的质量、性能、细部尺寸，应符合现行国家铸铁管、球墨铸铁管及管件标准中有关橡胶圈的规定。确保管顶在冰冻线（2.05m）以下。本工程管线除特别处（如穿越河流、道路、铁路）管线埋深较大外（3.5-4.6m），其余管线平均埋深为2.3—2.5m，采用素土基础。由于管道敷设地段地质条件较差、土质不均匀，根据实际情况进行顶管施工或开槽施工，在开槽施工时，需要做好沟槽支撑维护、降水等措施，并按要求对槽底地基土壤进行换填处理，回填材料应满足国家有关规范规定。 球墨铸铁管采用制造厂的标准水泥砂浆内防腐（ISO2531），环氧煤沥青外防腐。 （3） 管道穿越 管道穿越公路和水渠： 配水管道穿越公路和水渠采用顶管施工，套管采用钢筋混凝土管，管径DN1200。 本次设计管道在穿越绥兰路和麻城大道时，需要采用顶管施工，顶管位置共计3处。 （4）附属工程 ① 管道支墩 钢制锚固件必须采取相应的防腐处理，支墩应在坚固的地基上修筑。无原状土做后背墙时，应采取措施保证支墩在受力情况下，不致破坏管道接口；采用砌筑支墩时，原状土与支墩之间应采用砂浆填塞；支墩应在管节接口做完、管节位置固定后修筑；支墩施工前，应将支墩部位的管节、管件表面清理干净；支墩宜采用混凝土浇筑，其强度等级不应低于C15，采用砌筑结构时，水泥砂浆强度不应低于M7.5级。 ②阀门井 本次设计输水管网管径为DN700，管道选用带伸缩节的手动蝶阀。 阀门井选用钢砼圆形阀门井，钢砼井均采用带有木质保温盖板的保温井口。井盖选用有防盗防坠落功能的重型铸铁井盖。按《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101-2）进行施工。 ③ 排气井 在配水管网的隆起点上，应设置能自动进气和排气的阀门，用以排除管内积聚的空气，保持排水通畅；同时，在产生水锤时可使空气自动进入，避免产生负压。 排气阀井采用砖砌圆形排气阀井，采用带有木质保温盖板的保温井口。排气阀采用P41X快速排气阀，阀门选用手动闸阀，井盖选用有防盗防坠落功能的重型铸铁井盖。 ④ 排泥井 在管道下凹处及阀门间管段的最低处，一般须设排泥井，以便排除管内沉积物或检修时放空之用。 排泥井选用砖砌排泥井，采用带有木质保温盖板的保温井口；井内设置手动闸阀；配套排泥湿井；井盖选用有防盗防坠落功能的重型铸铁井盖。 2、老水厂升级改造 （1）改造后处理规模 计划改造后总生产水量Q=16000吨/天（m3/d）。 目前老水厂产水量约为10000.0吨/天，即 Q=10000吨/天（m3/d） 。 当前计划改造的厂区内现有两套水处理系统：一套是处理地表水的小系统，原设计处理水量约6000吨/天。另一套是用来处理地下水的大系统，原设计处理水量约10000吨/天。两套系统改造后均处理地下水，预计两套水处理系统改造后总处理水量16000吨/天，大系统处理改造后预计处理10000吨/天，小系统改造后预计处理6000.0吨/天，出水达到《生活饮用水卫生标准》。 3、新水厂改造 （1）新建清水池 兰西县供水公司现有两座水厂：其一是以兰西县泥河水库为水源的地表水厂，处理水量 Q=25000吨/天，配套清水池两座，每座容积2500立方米（吨）。 其二是以兰西县兰西镇内当前30口地下水水井为水源的地下水厂，经过处理后水量 Q=10000吨/天，配套清水池两座，一座1500吨，另一座1000吨。注预计 2020年将利用原有水厂设施，再次改造新增地下水水量6000吨/天，此时新增地下水量将达到16000吨/天。1999年末完成的新增Q=10000吨/天地下以来，同时配套了地下水恒压变频供水系统，与地表水厂的供水系统同步向城市供水。两套恒压变频供水系统分别由两套PLC控制系统控制运行，当两套系统正常变频供水时，距离较近的两套系统工作时使管网压力出现脉冲式的此起彼伏的压力变化，供水泵站有明显的送水泵叶轮变频噪声，控制触屏的变频数据不停变化，使管网处于压力变化的冲击振动中，从而出现不安全供水因素。 考虑在地表水厂的两个清水池旁新建一座5000吨的清水池，与两座清水池串联连通。将地下水厂的产水引进来统一由地表水厂的送水泵给城市管网供水。规划建设后的供水系统会更加稳定可靠，便于运行管理。原有的地下水恒压变频送水系统保留备用，共用原有地表水消毒系统。新建清水池设计要点在于，清水池与相邻清水池整齐划一，标高相等，共用已有的溢流系统和液位传感系统，便于观察和运行管理。内部结构采用导流墙结构，保持出厂水单方向流淌，防止短流和回流，时刻保持水质新鲜防止局部水流停留过长而水质变差。依据生产经验，清水池的容积适当增大，可以节省水厂电耗。即当水容量足够大时，净水车间可以采取错峰用电方式，节约用电。同时，当水源泵站或管道出现问题需要检修时，可以在更充分的时间范围内检修，由于清水池储量大能保证在一定时间内不间断连续的向城市供水。另外，大容量的清水池为城市招商引资也垫定了稳定的供水保证。 （2）混凝加药系统改造 兰西县供水公司现有的以泥河水库为水源的地表水厂，处理水量Q=25000吨/天。设计建设之初的混凝投药系统位于高差约3米的低洼处，投药管线距离净水间混凝反应池300米。经过多年的生产运行发现，由于加药距离远离投药点，尤其冬季低温时容易发生加药管路药剂凝聚，加药量变小甚至堵塞情况，进而出现爆管漏药现象，影响正常水处理效果。 为了避免这种加药困难现象的发生，同时结合考虑采用电供暖取代传统燃煤供暖的节能改造措施。如今计划将聚合铝加药系统和配套助凝剂系统一起搬迁到紧邻净水间的锅炉房中，同时新建半地下室50立方米的溶药池一座，改善初始建设的12立方米溶药池偏小弊端，同时增加溶药池的不溶物沉淀功能，将聚合铝药剂中钙化颗粒不溶物沉淀分离，避免沉淀物堵塞加药泵，保障工艺更加平稳运行。 4、 新老水厂采暖系统改造 为了减轻环境污染，同时节约运行费用，本工程对新水厂及老水厂的采暖系统就行改造，采用更加环保节能的电蓄热锅炉采暖方式。采暖系统热源为电蓄热锅炉房提供的热水，系统的补水定压由电蓄热锅炉房统一设置。 本方案采用电能蓄热系统；在电力低谷电期间，利用电作为能源来加热蓄热介质，并将其储藏在蓄热装置中；在用电高峰期间将蓄热装置中的热能释放出来满足供热需要。其优点是：平衡电网峰谷荷差；充分利用廉价的低谷电降低运行费用；系统运行的自动化程度高，无噪声，无污染，无明火；采用PLC集中控制群，控制精准，操作简单、方便； 交互界面，实现人机对话。 本方案电能蓄热系统的蓄热介质为水蓄热；将水加热到一定的温度，使热能以显热的形式储存在水中，当需要用热时，将其释放出来提供采暖用热需要。其优点是：方式简单，清洁、成本低廉。 由于车间建筑物之间距离长，为了减少管道热损耗，车间将采用独立即热式供暖方式，这样减少初期投资成本，灵活多用避免能源浪费。新老水厂需要改造建筑单体内容如下： （1）办公楼建筑面积1400平方米，室内净高3.5米，暖气片取暖，塑窗，有外墙保温，南北朝向，建筑物坐落地址兰西县，本地区冬季历史最低温度零下36度，冬季极寒天气在40天左右，要求办公楼室内平均温度23度。 （2）净水车间建筑面积4800平方米，（落地面积1600平方米室内净高9米），暖气片取暖，塑窗，有外墙保温，南北朝向，坐落地址兰西县，要求室内温度13度。 （3）臭氧车间建筑面积2100平方米，室内净高3米，暖气片取暖，塑窗，有外墙保温，南北朝向，坐落地兰西县，要求室内温度13度。 （4）加药车间建筑面积340平方米，室内净高3米，暖气片取暖，塑窗，有外墙保温，坐落地兰西县，要求室内温度13度。 （5）泵房车间建筑面积600平方米，室内净高3米，暖气片取暖，塑窗，有外墙保温，坐落地兰西县，要求室内温度13度。 本次采暖系统包括电锅炉、保温水箱、锅炉循环水泵、板式换热器、换热器循环泵及系统循环泵等。 5、二次配水管网改造 (1) 配水管网改造 兰西县小区共有管网更新改造长度6.4公里，改造户数22724户，根据各小区情况进行敷设，水源引自附近供水管线。 本工程敷设PE给水管（管径DN200）400米，PE给水管（管径DN110）6000米，管道埋深2.5m，管线采用牵引措施施工，在施工过程中破坏路面需按原状进行修复，修复约3200平方米。本工程需改造户数为22724户，改造供水立管总长12316米，采用PPR给水管，管径dn75；进户水表22724台，采用机械水表，上附摄像直读抄表仪；进户支管按每户8米预计，总长为181792米，采用PPR给水管，管径为dn20，每户钻进户眼直径50mm，并用发泡剂密封保温。 表2-7 兰西县兰西镇小区改造一览表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 新纺小区住宅楼 1983 31909.2 1 3 5 45 45 2 3 5 60 60 3 4 5 40 40 4 4 5 40 40 5 3 5 60 60 6 3 4 36 36 7 3 4 32 32 8 3 4 36 36 9 3 4 36 36 10 4 5 57 57 12 4 5 46 46 经理楼 1 8 8 8 合计 38 59 496 496 备注 本小区为兰西县最早期小区，管线改造已经完成，应更换水表、锁闭阀。 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 茂新家园 2006 5325.5 1 6 6 62 62 东方名都 2008 12 69 6 1053 1053 明珠丽景 2 12 6 199 199 合计 87 18 1314 1314 备注 新安装水表、锁闭阀、现场勘查是否可以无负压集中供水 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 烟草家属楼 1991 1783.96 1 3 4 72 216 27 27 合计 3 4 72 216 27 27 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 人和小区 2009 A 5 6 44 44 B 5 6 46 46 C 5 6 50 50 D 5 6 50 50 商服 33 33 33 车库 79 79 79 合计 132 24 302 302 备注 安装水表、锁闭阀、现场勘查是否可以无负压集中供水 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 地税小区 1995 5974.29 1 5 5 120 150 70 70 合计 5 5 120 150 70 70 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 金穗小区 2006 9470.28 A 3 7 42 336 42 42 B 8 7 112 872 109 109 车库 392 49 49 合计 11 14 154 1600 200 200 备注 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 兰亚街道新立社区地税局稽查局后面 1993 2381.64 1 2 6 24 128 16 16 车库 0 64 8 8 合计 2 6 24 192 24 24 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 老工商行 1995 1536.26 1 3 3 40 100 36 36 应急管理局 1 1 合计 3 3 40 100 37 37 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 医药局 兰亚街道新立社区东二道街东侧 1993 2956.08 1 3 6 36 160 20 20 商服 10 3 60 80 10 10 独立二楼 1 2 4 8 1 1 合计 14 11 100 248 31 31 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 物资 兰亚街道新立社区通河街路北 1995 4264.62 2 8 6 200 200 58 58 商服 14 14 14 车库 21 21 21 合计 43 6 200 200 93 93 备注 整体改造、现场勘查是否可以直供 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） DN80（米） （台） 工业局家属楼 兰亚街道新立社区东二道街北路东 1992 4980.8 1 4 6 70 100 35 35 车库 5 5 5 商服 16 16 16 企事业 1 1 1 合计 26 6 70 100 57 57 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 学府一中家属楼 兰亚街道新立社区东二道街路东教委后院 2005 5562.84 1 7 6 84 560 70 70 合计 7 6 84 560 70 70 备注 整体改造、现场勘查是否可以直供 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 五小厢房楼 兰亚街道新立社区五小停车场路北 1 3 5 60 150 35 35 商服 7 7 7 企业 1 1 1 合计 11 5 60 150 43 43 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 五小正房楼 兰亚街道新立社区五小停车场路北 2 13 7 350 260 144 144 商服 30 30 30 合计 43 7 350 260 174 174 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 综合大市场 兰西县十字街北三商店对面 2006 11325.89 2 10 6 131 131 合计 10 6 0 0 131 131 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 燃料家属楼 正阳街道新建社区东环路西 1992 7324.06 2 8 6 200 150 84 84 商服 18 18 18 合计 26 6 200 150 102 102 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 利成家园 正阳街道新建社区东环路东 2006 3560.07 1 3 6 60 60 36 36 商服 10 10 10 独立二楼 1 1 1 合计 14 6 60 60 47 47 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 阳光家园 正阳街道新建社区通城路南二中对面 2006 29572.36 3 317 317 合计 0 0 0 0 317 317 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 和谐家园 正阳街道新建社区通城路南二中对面 60000 6 43 6 450 1001 1001 合计 43 6 0 450 1001 1001 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 土地局住宅楼 正阳街土地局院里 2000 9216.43 3 9 7 200 400 85 85 地理二楼 1 1 1 独立三楼 1 1 1 商服 17 17 17 门卫 1 1 1 合计 29 7 200 400 105 105 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 新地税花园小区住宅楼 土地局后身 2005 12618.72 2 15 6 180 960 120 120 车库 84 1 168 672 84 84 合计 99 7 348 1632 204 204 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 农机局家属楼 正阳街路南东二道街路东 1991 2847.12 1 3 6 60 100 28 28 独立二楼 1 1 1 车库 1 1 1 商服 22 22 22 合计 27 6 60 100 52 52 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 农行家属楼 正阳街道新建社区东二道街通城路北 1993 13090.49 2 12 6 260 300 163 163 合计 12 6 260 300 163 163 备注 整体改造自备水源 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 农机公司家属楼 农行家属楼东侧 1993 4121.6 1 4 6 80 150 56 56 合计 4 6 80 150 56 56 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 一公司家属楼 正阳街道新建社区和谐花园西侧 1993 3205.28 2 5 4 40 272 34 34 商服 4 2 16 32 4 4 企业 1 2 4 8 1 1 合计 10 8 60 312 39 39 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 三公司家属楼 正阳街道新建社区东朝小区北侧 2006 6094.85 2 6 5 60 472 59 59 独立二楼 1 8 1 1 车库 7 56 7 7 商服 1 8 1 1 合计 15 5 60 544 68 68 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 东朝小区 正阳街道新建社区东二道街福泰楼北侧 2003 4949.97 3 6 6 100 464 58 58 合计 6 6 100 464 58 58 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 七粮店 东二道街二小北侧 2 5 7 72 72 商服 10 10 10 合计 15 7 0 0 82 82 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 二小西侧金鑫商务会馆整体楼实地测量 5 6 66 66 合计 5 6 0 0 66 66 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 粮食局楼 1 4 6 82 82 合计 4 6 0 0 82 82 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 粮库家属楼 东二道街建设局对过 1993 4197.73 1 3 6 50 60 36 36 合计 3 6 50 60 36 36 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 鑫盛家园 正阳街道新建社区中医院东北老粮库前院 2006 21121.74 4 6 248 248 合计 0 6 0 0 248 248 备注 换表、锁闭阀、待查 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 老交警队家属楼 正阳街道新华社区中医院北 1992 2784.9 1 3 6 60 100 30 30 商服 6 6 6 合计 9 6 60 100 36 36 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 农村信用联社 正阳街道新华社区 1998 3050.9 1 3 5 60 80 26 26 商服 2 2 2 合计 5 5 60 80 28 28 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 外贸家属楼 正阳街道新华社区 1 4 80 304 38 38 商服 12 12 12 合计 16 0 80 304 50 50 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 财政局家属楼 现综合执法大队 县政协 老刑警队 正阳街道新华社区 1 6 520 65 65 1 1 1 合计 6 0 0 520 65 65 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 生产资料四店家属楼 正阳街道新华社区 1 4 264 33 33 商服 10 80 10 10 企业 2 16 2 2 合计 16 0 0 360 45 45 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 食品楼 正阳街道新华社区 1 2 160 20 20 商服 5 40 5 5 合计 7 0 0 200 25 25 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 粮食局家属楼 1 4 320 40 40 独立三楼 1 48 6 6 企业 1 合计 6 0 0 368 46 46 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 南街住宅楼 1 1 72 9 9 商服 16 128 16 16 企业 6 48 6 6 合计 23 0 0 248 31 31 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 建设局楼 1 4 5 40 320 40 40 合计 4 5 40 320 40 40 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 老人和小区 正阳街道新建社区歌厅一条街北 1995 8437.3 1 8 7 200 150 93 93 车库 10 10 10 独立二楼 2 2 2 门卫 1 1 1 商服 10 10 10 合计 31 7 200 150 116 116 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 妇幼保健站 正阳街道新建社区 1993 1857.12 1 2 6 60 100 20 20 商服 3 3 3 合计 5 6 60 100 23 23 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 东国税局住宅楼 正阳街道新建社区 1995 5206.6 1 4 7 100 344 43 43 车库 1 1 1 商服 4 4 4 企业 2 2 2 合计 11 7 100 344 50 50 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 水利局家属楼 正阳街道新建社区 1996 3029.39 1 3 6 60 80 28 28 独立二楼 1 1 1 车库 2 2 2 商服 10 10 10 合计 16 6 60 80 41 41 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 邮政家属楼 1997 12662.35 3 9 6 200 100 93 93 商服 5 5 5 企业 4 4 4 合计 18 6 200 100 102 102 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 计生委家属楼 1993 2 6 6 144 344 43 43 商服 13 104 13 13 合计 19 6 144 448 56 56 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 庆祥家电城 1993 3187.79 1 2 6 24 128 16 16 商服 3 24 3 3 独立二楼 1 8 1 1 合计 6 6 24 160 20 20 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 亚峰名店信用社楼 1993 9138.81 1 3 6 60 120 49 49 商服 1 1 1 企业 1 1 1 合计 5 6 60 120 51 51 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 一百住宅楼 1 3 6 60 120 36 36 合计 3 6 60 120 36 36 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 开发四号楼 1993 6534.84 1 9 6 200 220 89 89 车库 2 2 2 独立二楼 1 5 5 商服 16 16 16 企业 1 1 1 合计 29 6 200 220 113 113 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 110家属楼 1995 4935.07 1 4 6 80 100 54 54 车库 18 18 18 合计 22 6 80 100 72 72 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 东二道街信用社 1993 9138.81 1 7 6 140 200 81 81 独立二楼 1 4 4 独立三楼 1 8 8 商服 23 23 23 合计 32 6 140 200 116 116 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 中医院家属楼 1995 2650.74 1 3 5 60 120 30 30 商服 18 18 18 合计 21 5 60 120 48 48 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 房产家属楼 2000 1941.12 1 2 6 40 200 36 36 合计 2 6 40 200 36 36 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 凯旋城 13 61 745 745 独立二楼 1 1 1 独立三楼 3 3 3 换热站 1 1 1 车库 163 163 163 平房车库 5 5 5 商服 51 51 51 企业 10 10 10 合计 295 0 0 0 979 979 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 一副食 1994 4213.41 1 3 5 60 80 30 30 商服 14 14 14 企业 1 1 1 合计 18 5 60 80 45 45 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 新华书店 1993 2547.18 1 3 18 18 18 商服 10 10 10 10 合计 13 0 0 28 28 28 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 新农行家属楼 1993 3249.9 1 3 60 80 27 27 合计 3 0 60 80 27 27 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 人民银行 1993 6787.55 3 8 6 160 200 74 74 车库 2 2 2 合计 10 6 160 200 76 76 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 药材局家属楼 药材公司家属楼 2000 3164.04 1 3 192 24 24 2 4 280 35 35 商服 11 88 11 11 企业 2 16 2 2 2006 1197.97 小黄楼 96 12 12 合计 20 0 0 672 84 84 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 老烟草公司 老北头派出所 1 1 40 5 5 商服 6 48 6 6 1992 1320.72 1 1 64 8 8 商服 6 48 6 6 合计 14 0 0 200 25 25 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 工商行家属楼 1989 4936.31 1 5 100 100 55 55 商服 5 5 合计 10 0 100 100 55 60 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 刺绣厂家属楼 1992 7042.06 1 7 140 200 61 61 车库 11 11 11 商服 9 9 9 企业 1 1 1 合计 28 0 140 200 82 82 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 乳品厂家属楼 1992 3156.76 1 5 5 100 320 40 40 商服 合计 5 5 100 320 40 40 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 康安家园 2006 27177.61 4 32 525 525 独立二楼 1 1 1 车库 6 6 6 物业 1 1 1 合计 40 0 0 0 533 533 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 皮革厂 1994 1516.48 1 2 40 150 16 16 一二楼 21 车库 21 21 合计 23 0 40 150 16 58 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 老法院 1993 4419.96 1 4 256 32 32 商服 12 96 12 12 合计 16 0 0 352 44 44 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 建材局 1993 6970.62 1 6 120 150 56 56 商服 28 28 28 合计 34 0 120 150 84 84 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 万米号 1 8 120 150 80 80 商服 19 19 19 合计 27 0 120 150 99 99 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 邮政家属楼 2 6 120 130 54 54 车库 23 23 23 合计 29 0 120 130 77 77 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 国税家属楼 2001 12967.29 3 10 7 220 300 120 120 合计 10 7 220 300 120 120 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 老石油家属楼 1992 5507.35 1 5 6 100 150 51 51 商服 24 24 24 企业 1 1 1 合计 30 6 100 150 76 76 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 农业技术推广中心 1 4 80 150 40 40 商服 12 12 12 企业 1 1 1 合计 17 0 80 150 53 53 备注 整体改造（直供） 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 种子公司 1996 3714.24 1 4 6 80 320 40 40 商服 12 96 12 12 企业 2 16 2 2 合计 18 6 80 432 54 54 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 农村信用联社 住宅楼 1 7 140 200 70 70 合计 7 0 140 200 70 70 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 生资 县标东侧 1 5 100 100 22 22 商服 6 6 合计 11 0 100 100 22 28 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 麻城新区 2005 18917.24 3 12 9 400 450 220 220 车库 68 68 68 商服 55 55 55 合计 135 9 400 450 343 343 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 明珠家园 2 17 11 748 200 250 250 独立三楼 1 1 1 商服 10 10 10 宾馆 1 1 1 合计 29 11 748 200 262 262 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 福和城 2008 6 43 6 550 550 合计 43 6 0 0 550 550 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 乡企局住宅楼 1998 5209.9 2 5 100 150 85 85 合计 5 0 100 150 85 85 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 孙麻子楼 哈黑公路道西 1 6 6 120 200 65 65 合计 6 6 120 200 65 65 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 木材家属楼 1993 2927.1 1 3 6 60 100 26 26 车库 3 3 3 商服 10 10 10 合计 16 6 60 100 39 39 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 老宫威小区 1 3 60 100 47 47 商服 29 车库 10 企业 1 合计 43 0 60 100 47 47 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 新宫威小区 2 8 200 215 215 车库 41 41 41 商服 17 17 17 合计 66 0 200 0 273 273 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 五金二店住宅楼 1994 2085.64 1 2 6 40 100 23 23 合计 2 6 40 100 23 23 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 老工商局住宅楼 1994 2 68 68 商服 18 18 18 合计 18 0 0 0 86 86 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 百货住宅楼 计委家属楼 1993 13192.18 4 5 7 240 500 111 111 1 5 6 100 75 75 商服 25 25 25 合计 35 13 340 500 211 211 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 张四楼 1 3 6 60 100 25 25 商服 1 1 合计 4 6 60 100 25 26 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 香榭住宅楼 1 1 6 12 128 16 16 商服 10 80 10 10 宾馆 1 8 1 1 合计 12 6 12 216 27 27 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 祥和大院 住宅楼 颜和街道新生社区庙头街南 1990 7832.8 1 7 6 150 150 131 131 商服 30 30 30 合计 37 6 150 150 161 161 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 祥和丽苑 6 19 337 337 商服 47 47 47 合计 66 0 0 0 384 384 备注 原无表，安表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 二粮店儿 丁家楼 1 3 6 100 32 32 商服 10 10 10 1 2 6 16 16 合计 15 12 100 0 58 58 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 弘慈医院 1 4 48 48 商服 10 10 10 合计 14 0 0 0 58 58 备注 安表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 武装部住宅楼 二副食 1992 7860.35 1 5 7 120 230 48 48 商服 19 19 19 企业 2 2 2 1995 2690.52 1 3 6 60 44 44 合计 29 13 180 230 113 113 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 建委住宅楼 新生社区西二道街纪检委东侧 1992 4566.75 2 6 5 120 150 81 81 合计 6 5 120 150 81 81 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 劳动局家属楼 1992 5825.41 1 6 6 120 150 60 60 商服 15 15 15 企业 1 1 1 合计 22 6 120 150 76 76 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 县宾馆住宅楼 颜河街道西二道街人社局南 1992 2597.3 1 4 6 60 80 35 35 合计 4 6 60 80 35 35 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 老电业局家属楼 颜河街道西二道街人社局后侧 泥河家属楼 1991 19218.81 3 17 6 340 1416 177 177 商服 24 192 24 24 企业 3 24 3 3 1 5 7 150 500 52 52 商服 13 13 13 合计 62 13 490 2132 269 269 备注 整体改造（劳动局、县宾馆、电业局、泥河，考虑小型无负压） 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 政府住宅楼 检察院住宅楼 1994 8114.02 1 6 6 120 200 94 94 1995 4317.67 1 4 6 48 48 商服 8 8 8 合计 18 12 120 200 150 150 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 福乾新城 19 116 6 1437 1437 车库 340 340 340 商服 74 74 74 合计 530 6 0 0 1851 1851 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 王国林楼 1 2 12 12 商服 2 2 2 合计 4 0 0 0 14 14 备注 换表。锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 县委住宅楼 广播局东侧 1995 11222.6 2 10 6 200 300 140 140 商服 20 20 20 合计 30 6 200 300 160 160 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 广播局住宅楼 2006 6598.25 2 7 6 140 200 78 78 企业 1 1 1 合计 8 6 140 200 79 79 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 豪华家园 酱菜厂楼 17 110 1403 1403 车库 496 496 496 商服 88 88 88 1 2 6 40 100 合计 696 6 40 100 1987 1987 备注 整体改造，换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 易海峰小区 2 3 6 60 150 36 36 合计 3 6 60 150 36 36 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 老糖酒 西二道街 1993 6047.62 1 6 6 120 150 58 58 商服 31 31 31 合计 37 6 120 150 89 89 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 东方粮贸 1994 5019.18 1 4 6 80 150 34 34 商服 34 34 合计 38 6 80 150 34 68 备注 整体改造（易海峰、糖酒、东方粮贸，考虑小型无负压） 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 龙泉小区 19 131 80 1806 1806 车库 324 325 325 商服 110 110 110 企业 2 2 2 合计 567 0 80 0 2243 2243 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 百姓小区 1994 3958.68 1 5 6 100 150 34 34 商服 12 12 12 合计 17 6 100 150 46 46 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 天益小区 1 5 6 120 120 合计 0 0 0 0 120 120 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 平安家园 18 108 1454 1454 车库 336 336 336 商服 77 77 77 合计 521 0 0 0 1867 1867 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 金座小区 2 6 17 173 173 车库 26 26 26 企业 1 1 1 商服 4 4 4 合计 37 17 0 0 204 204 备注 换表、锁闭阀 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 药厂楼 1998 1197.84 1 1 6 20 120 15 15 合计 1 6 20 120 15 15 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 石油家属楼 沿河街哈黑公路南侧 1991 4536.59 3 4 6 80 100 48 48 合计 4 6 80 100 48 48 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 新邮政 哈黑公路东 2002 8356.42 1 7 6 140 150 50 50 商服 16 16 16 企业 2 2 2 合计 25 6 140 150 68 68 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 中秀花园 2004 14892.71 11 70 6 1400 2000 855 855 合计 70 6 1400 2000 855 855 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 兰郊税务分局 中秀花园对面老消防队西侧 1 2 6 40 150 30 30 合计 2 6 40 150 30 30 备注 整体改造 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 工商小区 2006 20663.12 4 4 6 192 864 108 108 合计 4 6 192 864 108 108 备注 整体改造（自备井） 改造户数情况统计表 小区名称 建成 建筑 楼栋数 单元数 层数 进单元供水立管 进户支管 进户水表 总户数 年限 面积 （米） （米） （台） 收费所 1994 1340.57 2 6 24 216 27 27 合计 0 6 24 216 27 27 备注 整体改造（自备井） （5）管道敷设及附属构筑物 根据上述对管材的论述，小区室外供水管线当管径≤DN200时，采用聚乙烯PE给水管，管道基础采用150mm厚砂垫层基础，管道接口采用电热熔接口，管中平均埋深2.5m。如遇到淤泥及其他承载能力达不到设计要求的地基，必须进行地基处理。在管道的弯管、丁字管处需设混凝土支墩，形式见国标03S233。阀门采用混凝土矩形阀门井，井盖采用保温井盖。在穿越主干道时，PE管采用牵引施工。 ①阀门井 阀门井，位于人行道和非砌筑路面上的阀门井采用重型井盖及井座，位于非机动车和机动车道的阀门井采用超重型井盖及井座，所有井盖均采用1.0m长防盗链。 配水管网中共设阀门井按《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101-2-24）进行建设。 ② 排气阀井 根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）规定，配水管网中共设排气阀井，按《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101-2-52）进行建设。 ③排泥井 在管道下凹处及阀门间管段的最低处，一般须设排泥井，以便排除管内沉积物或检修时放空管道。 供水管网中排泥井按《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101-2-58）进行建设。 ④ 管道与其它管道交汇处理 供外网布置，应减少管道与其他管道的交叉。当竖向位置发生矛盾时，宜按下列规定处理： （1）压力管线让重力管线。 （2）可弯曲管线让不易弯曲管线。 （3）分支管线让干管线。 （4）小管径管线让大管径管线。 （5）一般给水管在上，废、污水管在其下部通过。 管道与其它管线交叉时，最小水平、竖净距符合《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-1998)要求，管道交叉处上层管道应坐落在可靠基础上，基础一般用素土夯实后垫砂，管沟回填土密实度在95%以上。 6、 智慧水务DMA分区计量管理系统 （1）分区计量概况 分区计量以准确的管网拓扑结构为基础，通过在主干管安装流量计将供水管网划分为若干个单独的计量单元，利用区域考核表、支管考核表、单元考核表、用户水表等建立起一个分区分级水量分析体系，结合管网调度实时监测系统（SCADA）、管网地理信息系统（GIS）、营业抄收系统、管网巡检系统等一系列信息技术管理手段，实时掌握管网水量变化规律与趋势，及时发现管网运行中存在的安全隐患与漏水点，达到提高管网运行安全保障与降低漏损控制的目的。 分区计量主要体现为三个落脚点： （1）区域考核、科学调度之需要 表现为：区域结算、定量管理（一级分区）；分区调度、分区控压（二级分区）。 精准定位、降低损失之需要 表现为：实时性、针对性、高效性（持续过程--针对突发性事件）。实时性：预警更及时；2、针对性：定位更准确；3、高效性：处置更高效。 （3）提高效率、高效检漏之需要 表现为：感知时间、定位时间、处置时间（针对趋势性事件）。1、知时间：从发生到发现；2、定位时间：从发现到定点；3、处置时间：从定点到处置。 （2）分区点位的设备设施 1）监测井的设计与建设，考虑到原阀门井设备设施老化，后期维护成本太高，且空间和位置不适用于安装新的监测设备，本次需在各个监测点位重新建设监测井； 2）每个点位安装管段式电磁流量计，采集流量数据，监控流量信息； 3）压力传感器，本次设计将压力传感器与流量计合并的方式，也即流量与压力一体型流量计，以减少设备安装数量； 4）数据测控与传输终端，用于收集并传输各监测参数，同时为水质参数的采集预留接口。 5）表前阀门，做为管网设备安装的配套设备，特别是在非分区点位，起到关闭管网循环的作用。 根据上述建设内容设计，本工程在净水厂建设智慧水务平台1套，在水源、输水管线、配水管线相应的节点处，分别配置流量计、大用户水表、表井、阀门、等监控、控制设施。 （3）分区计量管理平台 供水管网分区计量管理系统是在供水管网监测系统的基础上针对供水企业分区计量管理的需要而开发的专业管理平台，是整体智慧管网管理平台的一部分，系统涵盖了分区计量所需的分区管理、地图管理、设备管理、水量统计、夜间小流量分析、用水异常查询等多方面功能。 该平台基于分区管理和管网监测，并为水质监测和管网GIS系统的对接与整合预留了接口。 （4）中控中心建设 中控中心是分区计量管理的终端可视化系统，由中心大屏，操作电脑等硬件设备及分区计量管理系统软件组成。本项目控制中心拟建设在净水厂内。 四、工程占地及土石方平衡 本工程不设取、弃土场，取土利用开挖土石方，挖方回填。本工程原水输水管道部分管段占用耕地，采用临时占地方式，临时占地总面积5000m2，为临时占地，占地期限为6个月。 ①永久占地 本项目管线沿规划进行敷设，采用地埋式管道，无永久占地，项目在一批复的建设用地进行建设，不新增永久占地。 ②临时占地 本项目临时工程占地面积5000m2，主要为以下三个部分： a、管线开挖区 管道施工分为5个阶段，主体工程负责管段内的开挖、铺设、回填、闭水试验和收尾配套工作。对于绿地和尚未开发的建设用地，施工开挖前需先剥离0.3m厚的表土，施工结束后用于恢复植被，管道沟槽开挖断面边坡控制在1:0.33左右，剥离表土和管道沟槽开挖土方集中堆置在临时堆土区内。管线安装完成并闭水试验后，回填土方，将剥离表土回填在最上层。回填结束后进行全面整地并恢复原地面。 b、临时施工区 临时施工区布置在管线开挖区的一侧，包括施工便道和堆管区，占地性质为临时占地。施工结束后，施工便道拆除并恢复原地面。 c、临时堆土 临时堆土区布置在管线开挖区的另一侧，占地性质为临时用地。施工结束后土方回填，占地恢复为原地面。 （2）土石方平衡 本项目工程量主要为土石方的开挖和回填，土石方属道路工程内容，本项目土石方场地内部达到平衡，本项目位于填方段，挖方土均可用于回填，少量弃土运至市政指定地点。施工过程中所产生的废弃建材量较少。 根据土石方平衡，本工程土石方开挖量约为6092.35m3，土石方回填量约为4423.12m3，弃土量为1669.23 m3，项目土石方平衡表见表1-6。 表2-8 施工区土石方平衡表 单位：m3 挖方 填方 弃方 6092.35 4423.12 1669.23 五、需水量预测及供需水量平衡 1、需水量预测 （1）设计年限 根据《室外给水设计标准》规定，近期设计年限宜采用5~10年，远期规划年限宜采用10~20年，因此本工程近期水平年确定为2025年，远期水平年确定为2030年。 （2）近期2025年需水量预测 1）综合生活用水量预测 近期设计年限为2025年，根据《兰西县兰西镇总体规划》，人均综合生活用水量160升/人•日，2025年人口为17.2万人，综合生活用水量2.75万吨/日。 2）工业用水量预测 工业用水指标1.2万吨/平方公里•日，2025年城区工业用地135公顷，工业用水的重复使用率为75%，工业用水量为0.4万吨/日。 3）浇洒道路、绿化用水量预测 根据兰西镇路面、绿化、气候及土壤等实际情况，浇洒道路用水定额按2.5L/（m2·d）计算，浇洒绿地用水定额按1.5L/（m2·d）计算。兰西镇属水资源缺乏地区，未来应加大对雨水和回用水、小区中水的使用力度。经计算，浇洒道路、绿化用水量约为0.57万吨/日。 4）管网漏失及未预见水量 管网漏失及未预见水量按以上用水量的10%计算，经计算，约为0.37万吨/日。 综上所述，2025年兰西镇实际最高日需水量为4.09万吨。 表2-9 2025年需水量预测表 序号 项目 2025年 1 人口（万人） 17.2 2 用水定额（L/人日） 160 3 综合生活用水总量（万m3/d） 2.75 4 工业用水量（万m3/d） 0.4 5 浇洒道路、绿化用水量（万m3/d） 0.57 6 管网漏失及未预见水量（万m3/d） 0.37 7 最高日需水量（万m3/d） 4.09 （3）远期2030年需水量预测 1）综合生活用水量预测 近期设计年限为2030年，根据《兰西县兰西镇总体规划》，人均综合生活用水量180升/人•日，2030年人口为23.5万人，综合生活用水量4.23万吨/日。 2）工业用水量预测 工业用水指标1.2万吨/平方公里•日， 2030年城区工业用地318.4公顷，工业用水的重复使用率为80%，工业用水量为0.76万吨/日。 3）浇洒道路、绿化用水量预测 根据兰西镇路面、绿化、气候及土壤等实际情况，浇洒道路用水定额按2.5L/（m2·d）计算，浇洒绿地用水定额按1.5L/（m2·d）计算。兰西镇属水资源缺乏地区，未来应加大对雨水和回用水、小区中水的使用力度。经计算，浇洒道路、绿化用水量约为1.01万吨/日。 4）管网漏失及未预见水量 管网漏失及未预见水量按以上用水量的10%计算，经计算，约为0.60万吨/日。 综上所述，2030年兰西镇实际最高日需水量为6.60万吨。 表2-10 2030年需水量预测表 序号 项目 2030年 1 人口（万人） 23.5 2 用水定额（L/人日） 180 3 综合生活用水总量（万m3/d） 4.23 4 工业用水量（万m3/d） 0.76 5 浇洒道路、绿化用水量（万m3/d） 1.01 6 管网漏失及未预见水量（万m3/d） 0.60 7 最高日需水量（万m3/d） 6.60 2、供需平衡分析 （1）老水厂改造后规模 表2-11 2020年－2030年兰西镇总需水量与现有水厂处理能力一览表 年份 综合生活用水量(m3/d) 工业用水量(m3/d) 浇撒道路和绿地 (m3/d) 总用水量(m3/d) 管网漏失量及未预见水量 (m3/d) 总需水量(m3/d) 现水厂处理能力(m3/d) 2019 22000.0 3500.0 3500.0 29000.0 2900.0 31900.0 35000.00 2025 27500.0 4000.0 5700.0 37000.0 3700.0 40900.0 35000.00 2030 42300.0 7600.0 10100.0 60000.0 6000.0 66000.0 35000.00 根据以上预测结果，兰西镇近期2025年总需水量为40900.0吨/天，远期2030年总需水量为66000.0吨/天。目前兰西镇共有两座净水厂，合计处理能力达到35000.0吨/天，其中老水厂（采用地下水源）处理能力为10000.0吨/天，新水厂（采用泥河水库水源）处理能力为25000.0吨/天。老水厂设计处理规模为16000 m3/d，其中包括6000 m3/d呼兰河水源和10000 m3/d地下水源，但由于设备年久失修，现状只能处理10000.0吨/天，故本工程通过对老水厂进行改造，使其能达到原设计处理能力，可与新水厂一起供水满足近期兰西县用水需求。远期新水厂进行扩建，规模达到50000.0吨/天，与老水厂（届时供水能力为16000.0吨/天）一起供水可满足远期兰西县用水需求。 六、 区域水资源论证 兰西镇可选择的城市水源有地下水源、呼兰河水源及泥河水库水源，下面分别论述三个水源情况。 （一）地下水资源 兰西县属于贫水区，地下水资源较贫乏，地下水的形成、运移、赋存主要受地貌、地层结构及岩性因素控制。根据区域地质资料兰西地下水资源分三个区。 东部河谷平原区：该区幅员面积691.8km2，地下水属弱富水区，以潜层水为主。年均地下水补给量7623万m3/a，成井深15～40m，单井涌水量500～1000m3/d，可开采量5971万m3/a。可规模开采的只有现应急水源地。应急水源在苏家屯—唐家窝铺—花蒌窝棚一线以东底板埋深一般大于10.0m，以西一般小于8.0m。地下水位埋深由呼兰河岸边向东为5.0～3.5m，由无压转为微承压及承压水。含水层渗透系数48.19～160.62m/d。根据富水性分区，水量丰富区分布苏家屯—唐家窝铺—花蒌窝棚以东，含水层主要岩性为砂砾石，厚度3.30～7.00m，含水层渗透系数103.74～160.62m/d，导水系数483.13～833.69m2/d。在本区应急水源开采量1.0×104m3/d投产后，年采补为正均衡，水源地运行是基本可靠的。 中部拉哈岗台地区：该区幅员面积706.4km2，地下水属较弱富水区，以深层承压水为主。年均地下水补给量4277万m3/a，成井深100～150m，单井涌水量300～800m3/a，可开采量为2609万m3/a。无规模开采区。 西部漫岗平原区：该区幅员面积1092.8km2，地下水属极弱富水区，以深层承压水为主。年均地下水补给量7539万m3/a，成井深120～160m，单井涌水量200～500m3/a，可开采量4599万m3/a。无规模开采区。 1、水文地质条件 依据地下水的赋存、埋藏条件及水力特征，将地下水类型及含水岩组划分为：松散岩类砂、砂砾石孔隙潜水，松散岩类砂、砂砾石孔隙弱承压水，松散岩类砂、砂砾石孔隙承压水，松散岩类黄土状粘土孔隙裂隙潜水，碎屑岩类裂隙孔隙水。 （1）第四系全新统河漫滩孔隙潜水 主要分布于呼兰河两侧及泥河右侧河漫滩区，含水层岩性为第四系 全新统冲积砂、砂砾石；含水层厚度 2.9～4.5m，上部多分布有较连续透水性较差的粉质粘土，厚度一般在 1.2～3.0m，构成含水层较稳定的顶板；地下水埋深一般在 1.0～3.0m 间，枯丰水期水位变幅 1.0～2.0m；含水层富水性、透水性相对较差，单井涌水量多在 1000～1500m3/d，属水量贫乏区，渗透系数一般在 5～15m/d。 （2）第四系上更新统一级阶地孔隙弱承压水 主要分布于呼兰河左侧一级阶地区，含水层岩性为第四系上更新统顾乡屯组冲积砂、砂砾石；含水层厚度 5.1～11.7m，上部分布有连续透水性较差的粉质粘土，厚度一般在 3.0～6.0m，构成含水层较稳定的顶板； 地下水埋深一般在 2.5～6.0m 间，枯丰水期水位变幅 1.0～2.0m；含水层 富水性、透水性相对较好，单井涌水量多在 1000～1500m3/d，属水量中 等区，渗透系数一般在 15～30m/d。 （3）第四系上更新统高平原孔隙裂隙潜水 主要分布于呼兰河右侧高平原区，含水层岩性为第四系上更新统哈 尔滨组冰水-洪积黄土状粘土；含水层厚度一般在 5.0～10.0m，地下水埋 深一般在 4.0～6.0m 间，枯丰水期水位变幅 2.0～4.0m；含水层富水性、 透水性较差，单井涌水量多<100m3/d，水量贫乏，渗透系数一般在 3～ 5m/d。 （4）第四系中更新统孔隙承压水 主要分布于呼兰河右侧高平原及南部、西部低平原区，含水层岩性主要为第四系中更新统下荒山组冲积细砂、中粗砂；含水层厚度一般在3.0～5.0m；含水层呈零星分布，不连续，高平原东北部大片缺失；地下水埋深一般在 10.0～15.0m 之间，枯丰水期水位变幅 1.0～2.0m；含水层富水性、透水性相对一般，单井涌水量多为 100～800m3/d，渗透系数一般在 5.0～10.0m/d。 （5）白垩系下统碎屑岩裂隙孔隙承压水 分布于第四系松散层之下，含水层岩性主要为白垩系下统嫩江组砂岩；含水层分布不甚连续，局部地段缺失，含水层厚度一般在 5.0～20.0m。含水层的渗透性和富水性差异性较大，单井涌水量一般在 500～1000m3/d，渗透系数一般在 12.0～17.0m/d，水量一般。 2、地下水富水性分区 兰西县由于含水层分布不同，含水层特性差异较大，按照含水层本身结构、含水层埋深条件、含水层厚度及其富水特点、现有开采条件、含水层水位动态变化情况、含水层边界性质及其补给条件、以及含水层垂向和平面上分布范围，对区域地下水富水性分区。 根据以上条件将区域分为六个区： Ⅰ1：呼兰河左岸河漫滩孔隙潜水贫乏区（100～500m3/d)； Ⅰ2：呼兰河右岸河漫滩孔隙潜水贫乏区（100～500m3/d)； Ⅱ1：一级阶地孔隙弱承压水中等富水区（1000～3000m3/d)； Ⅱ2：南部低平原孔隙承压水贫乏区（100～500m3/d)； Ⅱ3：西部低平原孔隙承压水贫乏区（500～1000m3/d)； Ⅲ1：北部低平原孔隙承压水弱贫乏区（500～1000m3/d)； Ⅲ2：中部高平原孔隙潜水较弱弱贫乏区（500～1000m3/d)。 图2-1 兰西县地下水富水性分区图 3、地下水补给、径流及排泄条件 本区位于黑龙江省西部寒冷少雨区，降水量不充沛。区内地下水类型的形成与分布严格受地貌、地层岩性及地质构造所控制，其补给、径流、排泄条件也存在着一定的差异。 （1）第四系孔隙潜水、孔隙裂隙潜水 区内第四系孔隙潜水、孔隙裂隙潜水主要分布于河漫滩及高平原区，含水层上覆隔水层较薄或出露于地表，极易接受大气降水入渗。区内多年平均降水量为 490mm，且多集中于 6～9 月份，占年平均降水量的81.3％；此时正值冰消雪融，冻结层已全部消失，大气降水后可直接入渗补给地下潜水。地下水位埋深均随降水量的增加而上升，随降水量的减少而下降，故大气降水为第四系孔隙潜水、孔隙裂隙潜水的主要补给来源；其次地下侧向径流补给也是第四系孔隙潜水、孔隙裂隙潜水补给方式之一；另外丰水期，河流附近的孔隙潜水还短期接受河水的侧向入渗补给。 区内第四系孔隙潜水径流方向基本汇向河流及其下游，总流向趋势 为北东～南西向；水力坡度一般在 0.001～0.002。第四系孔隙裂隙潜水由于受地形及含水层岩性影响，径流方向基本随地势起伏方向，水力坡度较大，一般在 0.005～0.01。第四系孔隙潜水的排泄主要以地下径流方式向河流排泄；由于部分地区地下水埋藏较浅，故潜水蒸发也是孔隙潜水排泄的方式之一。第四系孔隙裂隙潜水除向下部含水层下渗外，还向高平原上发育的下切较深的冲沟排泄。 （2）第四系上更新统一级阶地孔隙弱承压水 主要分布于呼兰河左侧一级阶地区，地下水主要受侧向径流补给为 主，另外还接受大气降水入渗补给。地下水径流方向基本汇向河流及其下游，总流向趋势为北东—南西向；水力坡度一般在 0.001～0.002。地下水排泄主要以地下径流方式向下游河漫滩排泄，另外少量下渗补给下部的白垩系碎屑岩裂隙孔隙承压水。 （3）第四系中更新统孔隙承压水 主要分布于呼兰河右侧高平原及西北部低平原区。地下水主要受侧 向径流补给为主，另外少量接受上部第四系孔隙裂隙潜水越流补给。地下水径流总流向趋势为北东—南西向；水力坡度一般在 0.001～0.002。地下水排泄主要以地下径流排泄方式为主，另外少量下渗补给下部的白垩系碎屑岩裂隙孔隙承压水。 （4）白垩系下统碎屑岩裂隙孔隙承压水 主要分布于第四系松散层之下。地下水主要受侧向径流补给为主，另外接受上部第四系松散岩孔隙水越流补给。地下水径流总流向趋势为北东—南西向；水力坡度一般在 0.001～0.002。地下水排泄主要以地下径流排泄方式为主。 （二） 呼兰河水资源 在水量方面：呼兰河在城市中心区以东4km处由北向南流过，兰西水文站年均地表水资源量40亿m3，最小年径流量11亿m3。建国以来，呼兰河最大洪峰流量出现在1962年，流量为5120m3/s；最小流量出现在1990年，流量为0。平均流量为118m3/s。近几年该河流上游农田灌溉用水量逐年增多，连续几年6月份流量很小，几乎达到断流的边缘，城市水源及亚麻厂、亚纺厂水源取水头均取不到水，采用设拦河坝提高水位的临时措施才取到有限水量。亚纺厂及亚麻厂取水量为1.0×104m3/d。城市现取水量为0.6×104m3/d，总取水量达到1.6×104m3/d。按2005年以前呼兰河水文资料分析，取水保证率为94％的情况下可取水量为2.6×104m3/d。但近十年来除1998年大洪水以外，其他年份2～3月和5～6月呼兰河水流量连续偏小，根据补充的水文资料分析计算，2～3月和5～6月份流量在保证率90%时，仅能满足取水1.5×104m3/d。当河口水电站建成投产后，夏季橡胶坝正常运行时，蓄水量可达到设计的957×104m3，供水能力没问题。由于（省内现有）橡胶坝冬季都不运行，再增加取水量没有可能性。当阁山水库建成后，每年可为兰西镇提供1700×104m3的水量，远期供水问题可得到解决。 在水质方面：呼兰河是黑龙江省10条主要江河之一，上游有铁力、庆安、绥化、绥棱、海伦、望奎、青冈等城市污水汇入呼兰河，尤其是冬季封冻季节河水水质恶化，水中有机物含量严重超标，铁锰含量也严重超标，给净水工艺带来困难。城市净水厂工艺流程中原方案为曝气、絮凝、沉淀及二级过滤，由于资金不足只建了絮凝、沉淀及一级过滤系统，冬季铁锰含量高时除锰效果差，达不到国家生活饮用水标准。 呼兰河水质见下表： 表2-12 呼兰河水质检测表 日期 检测项目 Fe mg/l Mn mg/l NH4+-N mg/l NO2--N mg/l COD mg/l 硬度 mg/l 碱度 mg/l 氯化物 mg/l 浊度 色度 PH值 臭味 11. 8 0.94 0.87 150 60 6.5 11.23 90 15 30 150 80 6.5 12.17 0.21 0.84 1.32 0.009 3.7 95 65 30 7 23 6.5 1.29 2.76 2.17 3.22 0.004 9 17 6.5 很强 2.6 1.40 1.89 5.28 10 20 6.5 很强 2.8 1.79 2.13 3.10 4.3 10 20 6.5 很强 11.30 0.8 0.23 1.25 0.025 80 100 11 8 23 6.5 12.6 0.19 0.25 1.564 0.027 90 120 15 8 23 6.5 12.9 0.18 0.24 1.073 0.016 6 20 6.5 1.27 3.02 3.71 5.01 0.005 135 170 23 8 25 6.5 很强 3.4 3.23 4.00 6.45 0.010 130 170 24 10 25 6.5 很强 总而言之，呼兰河水的水量不能满足城市可持续发展的用水需求，根据《地表水环境质量标准》，呼兰河水体的水质夏季为Ⅲ类，冬季超V类，只能维持现状或做为工业用水水源。呼兰河水源只有拟建的阁山水库建成和水质改善后，才能做为兰西镇城市远期供水水源。 （三）泥河水库水资源 泥河水库位于黑龙江省兰西县、绥化市北林构、哈尔滨市呼兰区交界处，呼兰河支流泥河的下游，是一座以防洪除涝、生态供水为主，兼顾灌溉养鱼综合利用的大型平原水库，坝址以上控制面积1515平方公里，占流域总面积的72%。设计最大库容1.13亿m3。泥河水库始建于1958年8月，1975年8月复建，1977年10月竣工，1978年11月由省验收委员会验收后交付使用。水库防洪标准为五十年一遇洪水设计，五百年洪水校核，水库工程规模为大（2）型，主要建筑物Ⅱ等2级。主体工程坝体为亚粘土均质坝，全长6160m。其中主坝长4310m，平均坝高6.8m，副坝长1850m，平均坝高3.5m，主坝坝顶高程为137.10m。 泥河水库校核洪水位134.53，正常蓄水位133.50m，相应库容7300×104m3；汛期水位为132.17m，相应库容3340×104m3；死水位为131.00m；相应库容为1100×104m3。水库设计灌溉面积7.2万亩，现状灌溉面积5.5万亩，其中兰西县2.5万亩，呼兰区3.0万亩。 泥河水库位于泥河下游，坝址以上集水面积1515km2，年径流量较少，加之水库上游的丰农、东风等水库拦截，入库水量更少。为缓解水库来水量不足问题，在非汛期（9、10月）水库通过永安渠首经红旗干渠引呼兰河水。故水库来水量除本流域径流外，还包括从呼兰河干流引水量。 1、泥河水库年径流 （1）泥河水库坝址年径流 泥河水文站以上灌溉面积较少，不需要灌溉用水还原，断面迁移后根据面积比转换为泥河（二）站年径流，根据泥河（二）站1957年～2007年实测年径流系列进行频率分析，n=51年，用矩法初估均值和Cv值，按P—Ⅲ型曲线，取Cs=2.0Cv，频率曲线见图3-2。 泥河水库位于泥河（二）站下游52km，水文站与水库之间无大的支流汇入，水库年径流可按坝址与泥河面积比计算，并考虑泥河站以下径流呈减小趋势，采用1996年版《黑龙江省水文图集》中年径流深等值线图变化梯度对泥河站的年径流深进行修正。 推求泥河水库的多年平均径流深为42.9mm，多年平均径流量为6499.4×104m3；泥河水文站多年平均径流深为64.5mm，多年平均径流量为4119.5×104m3。泥河水库设计年径流成果见下表。 表2-13 泥河水库设计年径流成果表 站名 F （km2） 项目 单位 均 值 Cv 设计值 P=75% P=90% P=95% 泥河(二) 639 W 104m3 4119.5 0.90 1438 616 339 R mm 64.5 0.90 22.5 9.65 5.31 水库 1515 W 104m3 6499.4 0.90 2269 972 535 R mm 42.9 0.90 15.0 6.42 3.53 泥河水库月、旬径流按泥河水文站月、旬径流年内分配计算。 2、丰农水库坝址年径流 丰农水库坝址以上流域面积915km2，支流上的东风水库坝址以上流域面积为74km2。丰农水库坝址径流分为两部分，一为泥河干流和支流东风水库下游区间来水，区间集水面积841km2，二为泥河支流上的东风水库弃水及其下游灌区回归水。 1）东风水库坝址设计年径流 东风水库坝址以上流域面积74 km2，泥河站流域面积639km2，本次东风水库坝址设计年径流推求采用图集参数修正法。 根据泥河站计算的径流深，按1996年版《黑龙江省水文集》查得的径流深参数修正东风水库径流参数，修正后的径流量成果见下表： 表2-14 东风水库设计径流成果表 Cv Cs/Cv 均值 设计值(104m3) W0（104m3） R（mm） P=75% P=95% 0.92 2 332.2 44.9 115.4 26.6 东风水库坝址月、旬径流按泥河站月、旬径流年内分配计算。 2）丰农坝址～泥河站区间设计年径流 丰农水库以上集水面积915km2，泥河站控制面积639km2，泥河站至丰农水库坝址区间面积为276km2，根据泥河站计算的径流深，按1996年版《黑龙江省水文集》查得的径流深参数修正区间（F=276km2）径流参数。其多年平均年径流深为58.0mm，多年平均径流量为4879.5×104m3，75%的年径流量为1641.6×104m3，年径流成果见下表。 表2-15 丰农水库区间设计年径流成果表 站 名 集水面积 （km2） 均 值 CV P (%) W0(106m3) R0(mm) W75%（106m3） R75%(mm) 泥河站 639 4119.5 64.5 0.9 1437.8 22.5 丰农坝址以上区间 841 4879.5 58.0 0.92 1641.6 19.52 丰农水库坝址以上区间月、旬径流按泥河站月、旬径流年内分配。 3）丰农水库坝址年径流 丰农水库坝址天然年径流为丰农水库坝址以上区间年径流与东风水库年径流之和。 3、泥河水库坝址～丰农水库坝址区间天然年径流 泥河水库坝址天然年径流扣除丰农水库坝址年径流即为泥河水库～丰农水库区间天然年径流。 图2-2 区域河流水系图 六、公用工程 （1）供水 本项目不新增员工，由于本项目供水厂改造，不新增处理能力，故本项目无新增生产废水和生活污水产生。 （2）排水 本项目供水厂不新增员工，年工作天数365d，每班工作8小时，一天3班。 （3）采暖、通风 本次采暖系统包括电锅炉、保温水箱、锅炉循环水泵、板式换热器、换热器循环泵及系统循环泵等。 |
| 总平面及现场布置 | （1）原水输水管线工程：现有原水输水管沿绥兰路路南，自东向西敷设，在穿越呼兰河向西约100m位置处为改造管线设计起点，横穿绥兰路后北沿现状道路进入河口村，后向西沿麻城大道敷设1.2km，后向南沿路接至现有原水输水管道。 河口村内部管段须避让现有地面及地下障碍物，沿规划道路敷设；麻城大道管段埋设在道路北侧路肩，须避让路侧行道树；净水厂东侧管段沿现有道路由北向南敷设，管道埋设在现有道路西侧耕地内，施工采用临时征地。 （2）老水厂（地下水）改造工程：老水厂系统改造均利用原有水池进行改造，不改变原有布局。 新水厂（地下水）改造工程：考虑在地表水厂的两个清水池旁新建一座5000吨的清水池，与两座清水池串联连通。将地下水厂的产水引进来统一由地表水厂的送水泵给城市管网供水。规划建设后的供水系统会更加稳定可靠，便于运行管理。 将聚合铝加药系统和配套助凝剂系统一起搬迁到紧邻净水间的锅炉房中，同时新建半地下室50立方米的溶药池一座，改善初始建设的12立方米溶药池偏小弊端，同时增加溶药池的不溶物沉淀功能，将聚合铝药剂中钙化颗粒不溶物沉淀分离，避免沉淀物堵塞加药泵，保障工艺更加平稳运行。 老水厂（地下水）平面布置见附图3。新水厂（地下水）平面布置见附图4。原水供水管线图见附图5。 2、施工布置情况 （1）施工总布置规划原则 根据本工程的特点，在施工布置中考虑一下原则： a）施工总布置遵循因地制宜，利于生产、生活，方便管理，安全可靠、经济适用的原则； b）充分考虑投药系统的布置特点； c）根据工程区域地质条件及施工布置，统筹规划，尽量节约用地，合理布置施工临时设施，尽可能实现永临结合； d）结合当地的条件，合理布置施工供水与施工供电； e）施工期间施工布置必须符合环保要求，尽量避免环境污染。 （2）施工设施 本项目为自来水供应工程，是城市配套基础设施建设项目，属于市政环保工程，本项目建设有利于减少因管道老化造成的跑冒滴漏等情况，减少用于管道查漏、抢修和维护造成的经济损失，提高供水安全可靠性、降低产销差率，防止对地表水、地下水污染。 项目不设取弃土场、拌和站。项目施工过程针对施工扬尘、施工废水、噪声、固体废物等提出了相应的环保措施，施工结束时对临时占地进行平整、恢复，采取上述措施后降低了项目施工对所在区域环境的影响。 |
| 施工方案 | 施工期工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程及产污环节图见下图： 图2-1 水厂施工工艺流程及产污节点图 图2-2 本项目给水管道铺设工程及产污环节图 图2-3 泵站施工工艺流程及产污节点图 本项目施工期主要作业流程为给水管道沿线的混凝土表层拆除、表土开挖、管道的铺设、表土回填及混凝土表层修复以及供水厂的施工和改造，施工流程如下： （1）施工流程 本项目大部分区域主要施工流程：平整场地、安装设备、沟槽开挖、管道基础、管道铺设、管道圬膀、沟槽回填、撤板、撤除井点、清场等施工程序。 ①井点施工 可根据工程管道埋深而定，一般情况下在沟槽上口开挖深为1.0m左右，采用单井点，井管长计算确定，射流泵抽水。在井点施工中留一观察井，以便掌握地下水位情况。 ②沟槽开挖 一般宜采用混合槽形式，即头层土为大开挖，深为1.0m，边坡为1：0.75。头层土开挖后，进行井点施工，当地下水位降到管道土基面以下时，进行第二层土开挖，即直沟开挖。第一层采用挖掘机和人工相配合挖土，第二层采用挖掘机，最好有吊运功能的挖掘机，以便人工配合。沟槽挖出的土不直堆在沟槽两侧，若受场地限制，必须距沟槽边B/ 以外，堆土高度不大于1.0m。 ③管道基础与垫层 沟槽完成后，人工挖底层土，并边挖土边进行基础垫层施工，基础材料为道石、卵石或碎石，厚度500~600mm左右（视管径而定），基础铺设后，平整并用平板振动机夯实（夯密实度≥5%），再虚铺250－450mm垫层，材料可用石屑、中粗沙等可以夯实的材料，以当地取材方便为宜。 ④排管 管道排设随工程而定；管材运到沟槽边后，用麻绳或吊带套在管材四分之一处的两端，在沟槽内的工人配合将管材运至排管部位，管材进行管道轴线及标高定位符合要求后，用石屑或中粗沙从管材两侧各四段踏实，管材定位稳固后，及时用石屑或中粗沙坞膀时要做到：充分用石屑或中粗沙等充填管材与垫层之间的空隙，两侧对称用木棒或脚踏实。坞膀时每层石屑或中粗沙的厚度约200mm左右，并用夯锺或平板振动机夯实。为使石屑或中粗沙等回填密实度达到95%左右，在回填过程中适量洒水效果更好。 ⑤接口 管与管之间的连接，是由特制的接头板带材按不同管径配制的接头圆环来完成的，所有制好的管子首先在地面上将配制的接头圆环按水流方向插入管材端面，符贴后即可进行粘或焊。沟槽内的管材。连接前确保沟槽内无积水。并将接口处用抹布等清理干净，为确保接口处质量。管材接口的连接是采用特制的粘接剂或专用塑料焊枪来完成。 ⑥闭水 两窨井间管道连接完毕后，管区两侧回填超过管道半径，并已经过夯实，即可进行管道闭水试验，若发现有渗漏的地方，则及时进行修补，闭水通过后，抓紧进行管区和管顶回填夯实，以减少已安装好管道的暴露时间，防止管道因地下水引起上浮的机率，确保管道安装质量。 ⑦沟槽回填 沟槽回填时采用机械回填，填方时应从场地最低处开始，有坑应先填，再水平分层整片回填碾压（或夯实）。管道两侧回填土压实度达到90%以上，管顶0.5m以内不宜用机械碾压，管顶0.5m以上回填土压实度应达到85%。对排水管一般应采用中、粗砂回填至管中心处。 在地下水位较浅区域填土时，应设排水沟和集水井将水位降低，于回填干土，沟槽内不得回填淤泥土，若沟槽内有淤泥，应将淤泥清除干净，然后换填干土。 管道闭水验收通过后，在管顶回填达到300～500mm，并经夯实达标后，方可进行沟槽回填，终填完成5～7天，抽干管道内的水，并进行管道变形率的检测，若发现问题，及时处理，直至符合标准为止。 管区沟槽回填，要做到对称、均匀和分层。每层回填厚度约200mm左右，至管顶500mm以内宜采用人工夯实。超过管顶500mm可采取机械夯实。管区沟槽回填前，应先将沟槽内的积水抽干。回填过程中，严禁将淤泥、腐植土或＞30mm的石料、碎砖块等硬物回填到管腋区沟槽中，以确保管腋区沟槽回填夯实质量。 沟槽支护除要与回填夯实工作交替进行，要求自下而上按顺序逐层进行。沟槽支护当天拆除后应当天复土、当天夯实。沟槽回填完成后再拆除井点。 （2）沟槽开挖施工方案 本工程拟建场地的地质条件较好，场地地下水位较高的。综合考虑施工难易程度、施工工期、施工费用等方面的因素，管道沟槽的施工采用下列施工方法： ①管道埋置深度较浅(埋深小于2.0m)，在比较密实的回填土或粘性土层中，上面不存在不良地质土的，且场地开阔，采用放坡开挖埋管。 ②管道埋置稍深的(埋深大于2.0m)，周围条件受到限制的，采用支护开挖埋管，支护分两种情况：地质条件较好的，采用钢板加纵横梁支护；地质条件较差的，采用钢板桩加纵横梁支护。 （3）临时施工场地设置方案 本项目主要是新增污水管线工程，施工期间沿线会产生一定的弃土、施工垃圾（如路面开挖出的水泥路面材料、残土、废水泥管等）和清淤垃圾。设计对工程土石方在全线进行综合调配、挖填平衡，能够回填的弃土和施工垃圾尽量及时回填。对少量不能及时利用的剩余土石方、建筑垃圾和清淤垃圾的临时堆放场设置于施工场地内，即管道边缘2米范围内，无需设置专门弃土场。在临时堆放点堆放的时间不应超过两天，尽量做到日产日清。 施工周期： 本项目预计于2021年9月开工建设，2022年9月建成完工，建设周期为12个月。 运营期工艺流程简述： 本项目运营期间仅有来泵站的噪声，无废气、废水及固体废物产生。 |
| 其他 | 1、原水输水管网布置原则 ①应尽量利用水位差，结合沿线条件优先采用重力流输水； ②尽量避开工程地质条件差的地带，尽量避免穿越河沟及公路； ③管线路线短、少拆迁、少穿越农田、方便施工、有利维护和节省投资； ④应该按照城市规划，考虑分期建设的可能，为后续的发展留有充分余地。 2、管网定线 现有原水输水管沿绥兰路路西敷设，在穿越呼兰河向西约100m位置处作为新建管线起点，横穿绥兰路向北沿路进入河口村，后向西沿麻城大道敷设1.2km，后再向南沿现状路接至现有原水输水管道，形成局部并行线路。 3、原水输水管道管材比选 目前常用于给水管道的管材主要有：钢管、球墨铸铁管、UPVC管及PE管，本次设计给水管道的选材通过对上述管材进行技术经济比较确定。 近年来随着项目技术、新型材料的发展，加上大量引进国外先进技术设备，为供水项目管道材质的选择提供了更多的余地。本次设计对钢管、球墨铸铁管、钢丝网骨架复合管、PE管进行比较。 ①技术比较 1）钢管 钢管具有强度高，管材及管件易加工的特点，特别适应地形复杂的地段，但衬里及外防腐要求严格，必要时需做阴极保护，施工过程中组合焊接工作量大，与其它管材相比，造价较高。 2）球墨铸铁管 球墨铸铁管的优点是管道使用年限长、管道延伸性好、耐腐蚀、抗氧化、耐高压以及管道抗腐蚀能力较强等优点，如采用胶圈接口，柔性较好，对地基适应性较强，有标准的配件，适用于配件及支管较多的地段。球墨铸铁管的缺点是重量较重。 3）钢丝网骨架复合管 有更高的承压强度和抗蠕变性能，具有超过普通纯塑料管的刚性、抗冲击性； 内壁光滑，不结垢，水流摩擦阻力小，输水能力大，降低能耗；耐腐蚀性好，管材内外层为塑料层，具有与塑料管相同的优良防腐性能；重量轻，装卸运输方便；采用电熔连接，施工快捷方便，接头不渗漏；抗磨损性能良好，在正常使用情况下，使用寿命50年。 4）PE给水管 高密度聚乙烯给水管耐腐蚀，不结水垢、不滋生微生物，无毒洁净、对水质无污染；具有良好的抗震、抗地基不均匀沉降性能；自重小，运输及安装方便；标准长度6-12m，接口采用电热熔连接或法兰连接，接头少、减少渗漏几率；管壁光滑耐磨，输水压力损失小。管材造价高于其它管材。 上述四种管材的技术特性详见下表。 表2-8 管材主要技术特性比较 管材 接口形式 生产与应用 优点 缺点 钢管 焊接、法兰接口 可工厂或现场制作，输配水中采用普遍，适应性强 1.管材强度、工作压力较高，运行安全可靠； 2.敷设方便，适应性强，可埋设穿越各种障碍； 3.重量轻，经内外防腐后，寿命长； 4.可不停水焊接漏缝。 需进行防腐处理，造价较高 球墨铸铁管 承插、 法兰接口 DN1200以下配水管道应用中较多 使用寿命长； 2.防腐性能好； 3.有标准配件，适用于配件及支管较多的管段； 4.接口采用橡胶圈接口,柔性较好。 重量大； 造价较高 钢丝网骨架复合管 电热熔 连接 DN50-DN500，小口径配水管材应用较多 重量轻，运输、施工方便，维修费用低； 耐腐蚀，使用寿命长，可达50年； 3.管壁光滑，水力条件好。 管材造价较高 PE管 电热熔或法兰接口 工厂制作，新型管材。 重量轻，运输、施工方便，维修费用低； 2.无毒耐腐，使用寿命长，可达50年； 3.管壁光滑耐磨，C值149，水力条件好； 4.柔性较好。 管材造价较高 ②经济比较 上述管材的经济比较见下表： 表2-9 给水管道综合造价比较表 （元/米） 管道 管径 钢管 球墨铸铁管 钢丝网骨架 复合管 PE管 DN700 2850 2700 4300 4100 ③管材确定 本次设计考虑工程总投资、管材采购、运行修护等原因，同时“黑龙江省泥河水库兰西县兰西镇供水工程”使用的管材为球墨铸铁管，目前运行效果良好，故本工程继续选用球墨铸铁管作为输水管材。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、环境空气现状 本项目位于绥化市兰西县，根据《2019年绥化市环境质量报告》，2019年绥化市环境空气中PM10年均浓度为56μg/m3，SO2年均浓度为9μg/m3，NO2年均浓度为17μg/m3，PM2.5年均浓度为36μg/m3，一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为115μg/m3。各项指标均本项目环境空气质量达标区判定情况见表3-1。 表3-1 区域空气环境质量现状评价表（单位：μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率/ （%） 达标情况 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 36 35 1.03 不达标 可吸入颗粒物（PM10） 年平均质量浓度 56 70 80 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 17 40 43 达标 二氧化硫 年平均质量浓度 9 60 15 达标 一氧化碳 百分位数日平均 1000 4000 25 达标 臭氧 8h平均质量浓度 115 160 72 达标 根据《2019年绥化市环境质量报告》结果，区域基本污染物除PM2.5超标外，PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准要求，区域属于环境空气质量不达标区。 二、水环境现状 本项目所在区域地表水为呼兰河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划 （2011-2030 年）》，本项目所在断面为金河村-富强村断面，该段水体规划类别为Ⅲ~Ⅳ类，本项目执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中 Ⅲ类水体。根据《2019年绥化市环境质量报告》，全市地表水国控断面总体水质状况为中度污染。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和氨氮，40%的地表水断面能够达到其功能区水质目标要求，同比无变化。地表水Ⅰ-Ⅲ类水质比例无变化，肇东金山村、泥河水库、东方红水库三个断面未达到其Ⅲ类水质目标要求。呼兰河跨界断面水质状况： 入境伊春→绥化：庆红大桥监测断面水质类别为Ⅲ类，属良好，达到了其功能区水质目标要求。同比庆红桥水质无明显变化。 出境绥化→哈尔滨：榆林镇鞍山屯监测断面水质类别为Ⅲ类，属良好，水质优于其功能区水质目标要求，同比水质变好。 各地表水断面主要水质监测项目氨氮、化学需氧量、总磷，庆红桥、绥庆桥、绥望桥、榆林镇四个断面水质类别无明显变化，各指标均略有上升；肇东金山村断面除化学需氧量明显上升外，其余各指标略有下降；以上各断面的溶解氧指标皆明显变优。 本项目水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境现状 本项目位于绥化市兰西县，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-94）本项目所在区域声功能区划为2类区，执行2类标准，根据《2019年绥化市环境质量报告》，2019年绥化市市区昼间区域环境噪声平均等效声级为59.0dB(A)。市区昼间区域环境噪声总体水平等级均为三级，评价为“一般”。昼间区域噪声环境质量为二级及以下的声级覆盖面积为4.0平方公里，占网格总面积的12.4%，比2018年减少12.8个百分点。本项目供水厂50m范围内无居民等保护目标，供水管线运营期无噪声影响，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、生态环境现状 本项目供水厂均在现有厂区内建设，管线平行于原输水管线，本项目位于绥化市兰西县，兰西县为已开发区域，人类活动频繁，野生动物较少，土地利用现状以建设用地为主，属于城市生态系统，评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊敏感区，也无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区，属一般区域。根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，兰西县属于省级水土流失重点治理区，东部漫川漫岗土壤保持区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主；项目区属于东北黑土区，水土流失强度以轻度为主。根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，兰西县水土流失面积为506.15km2，其中轻度侵蚀面积423.57km2，占83.7%；中度侵蚀面积43.59km2，占8.6%；剧烈侵蚀1.63km2，占0.3%。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、城市供水现状及存在问题 （1）供水现状 兰西县各乡镇均以地下水为水源，超采严重，且管网老化、水压不足；主要企业以及各乡镇均使用自备井分散供水。水资源缺乏有效管理和调配。农业用水需求量大，且逐年增加，地下水位逐步加深后，导致用电需求日益增加，而电力供应不足，电力和水量都难以保障。 目前兰西镇共有两座净水厂，合计处理能力达到35000.0吨/天，其中老水厂（采用地下水源）处理能力为10000.0吨/天，新水厂（采用泥河水库水源）处理能力为25000.0吨/天。老水厂设计处理规模为16000m3/d，其中包括6000m3/d呼兰河水源和10000.0m3/d地下水源，但由于设备年久失修，现状只能处理10000.0吨/天。 新水厂的水源取自泥河水库，由泥河水库取水泵站加压后，通过原水输水管道引入兰西镇东侧净水厂，原水处理达标后供县城居民使用。 泥河水库取水头设在水库主坝西段，矩形箱式取水头，分为两格，每格按2.95×104 m3/d设计，近期一用一备，远期两格共用。 取水泵房位于水库坝外侧，泵房平面尺寸：A×B=18×16.5m，分为两层，一层高9.00m，二层高4.50m。一层包括进水室，吸水室和水泵室。进水室进出水均设闸板，中间设机械旋转格网。水泵室设立式离心泵三台，其中一台备用。远期增加二台，四用一备。工作参数Q=615m3/h，H=57m，水泵配套电机N=160KW，电机采用变频调速电机，以降低能耗。二层包括值班配电室，锅炉间，操作间。操作间内设电动单梁悬挂起重机一台，起重量2吨。 新水厂设计规模为2.5×104 m3/d，远期扩建至5.0×104 m3/d。水厂土建按远期预留。 新净水厂位于兰西镇中心镇区东部，原二水厂旁，地势平坦。净水工艺采用：预处理+活性炭生物反应池＋气浮＋过滤工艺。厂区建构筑物主要包括接触絮凝池、折板反应池、气浮池、活性炭生物反应池、快滤池、清水池、送水泵房及浓缩脱水间等。 净水厂总用地面积为3.872ha，近期总用地面积为2.72ha。 兰西镇现有配水管线21.6公里，管径为DN200mm—DN800mm。 （2）存在问题 ①新水厂原水输水管道为单根，供水安全性低 2019年底，新水厂原水输水管，靠近镇东侧山坡管段，局部因山体滑坡导致输水中断，造成兰西镇断水近2日。单根输水管存在发生故障时，无法保证供水安全性。 ②老水厂年久失修 老水厂建设年代久远，设备老化严重，无法保证出水水量及水质。 ③配水管网漏失严重 现有的配水管网中，管网管径小，老化管道占近40%，使用年限已经超过10年，存在着严重的安全隐患水损率达60%以上。管道腐蚀破损严重，导致供水服务压力不足、管网漏失率高、爆管事故频发、管网余氯消耗速率加快、二次污染严重等供水安全问题，这不仅对水资源造成了浪费，给居民的生产和人民的生活造成了很大的影响，同时也给供水企业带来了巨大的经济损失。此外，随着人民生活质量的提升，人们也要求净水工艺不断改进以提高饮用水水质。 ④二次供水压力不够 二次供水设施现状存在供水服务压力不足，部分楼层水压偏低，采用分时供水，影响居民生活。经兰西县智慧水务平台建设项目的建设改造能满足二次供水需求。 ⑤水表破损严重 兰西镇进户水表，破损严重，无法达到有效计量，需对进户水量进行更换。 ⑥设施管理能力薄弱 兰西县自来水公司的基础设施包括了水源、水厂、加压站等，属于重资产配置，水务设施涵盖供水管网、厂房及水泵、电机、流量计、水质分析仪表等，属于资产密集型产业，随着企业自动化、信息化的不断提升，相应的设施也在不断的增加或更新换代，原本应该通过水务基础设施建设达到降低成本、提升效率的目的，由于未建立完整的水务设施管理平台，反而成为了“成本负债”。目前兰西县供水公司对基础设施的管理仅局限于人工管理，未建立全水务设施资产从设备采购—设备档案管理—设备运行管理—设备养护管理—设备维修管理—备品备件管理—设备报废管理的全生命周期管理信息化管理系统，因而存在水务设施老化失修、施工违章等安全隐患。 2、黑龙江省兰西县兰西镇泥河水库供水工程环境影响概况 （1）主体工程 工程包括：取水工程、输水工程、净水厂工程和配水工程四部分，建设地点位于兰西县的城区和兰西县的长河乡、兰河乡,具体如下： 1）取水工程：建设箱式取水头一座，规模为3.6万吨/天，位于兰西县长江乡泥河水库处，取水头设在泥河水库主坝西段， 2）输水工程：输水管线沿现有公路、土路铺设，平均埋深2.9m，途径兰西县长河乡、兰河乡，最后接入兰西县净水厂。泥河水库泵站输水管线为重力流输水，近期2010年建设一条DN600玻璃钢管线，输水量1.5万吨/天，远期2020年再增建一条DN700管线，输水量3.6万吨/天，全长18.7公里；中途提升泵站近期2010年规模1.5万吨/天，远期2020规模3.6万吨/天；泵站至水厂输水管线为压力输水，近期2010年建设一条DN600球墨铸铁管线，输水量1.5万吨/天，远期2020年再增建一条DN600管线，总输水量3.6万吨/天，全长5.1公里。 3）净水厂工程：净水厂设于绥兰公路南侧，现有水厂东侧100米空地内，工程占地1.5公顷，2010年规模1.5万吨/天，远期2020规模3.6万吨/天。 净水工艺采用：预处理+活性炭生物反应池＋气浮＋过滤工艺。厂区建构筑物主要包括接触絮凝池、折板反应池、气浮池、活性炭生物反应池、快滤池、清水池、送水泵房及浓缩脱水间等。 配水工程：对兰西县兰西镇配水管网进行相应的改造扩建，共建设DN500管线7.381公里，DN400管线1.725公里，DN300管线16.825公里，共计55.07公里，平均埋深2.9m，DN300以上配水管线全部采用球墨铸铁管线，，DN300以下配水管线全部采用HDPE管。 （2）公用工程 1）排水 排水：项目排水主要是生活污水和冲洗污泥废水，工作人员为22人，排水482t/a，水厂冲洗污泥的废水约排放60000t/a，总计排水60482t/a，生活污水和冲洗废水经过处理达标后，进入市政管网，排入呼兰河。 2）采暖 项目提升泵站采用电采暖，在净水厂内新建一座锅炉房，为新老供水厂供暖共用1台1t/h的燃煤热水锅炉，采用干、湿两级除尘器，排气筒高度20m，除尘器除尘效率97%，脱硫效率40%。 3）劳动定员及工作制度 劳动定员为22人，年工作365天。 4）供电 项目供电由供电局统一接入变电室，满足本项目需求。 （3）现有工程污染防治措施 1）废气 新老供水厂供暖共用1台1t/h的燃煤热水锅炉，采用干、湿两级除尘器，排气筒高度20m，除尘器除尘效率97%，脱硫效率40%，锅炉用于供水厂采暖，排放的污染物为：颗粒物：0.18t/a，SO20.44t/a，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准要求。 储煤场采取密闭措施，避免 产生扬尘；消毒间和污水处理站产生的异味，采用密闭，集中集气装置，从独立排气筒高空排放，臭气排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求。 2）废水 项目废水主要是生活污水和冲洗污泥废水，总计排水60482t/a，主要污染物为COD、氨氮、SS和植物油，污水处理工艺为：沉淀池+接触氧化+二沉池+消毒池，生活污水和冲洗废水经过污水处理站处理达标后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，进入市政管网，排入呼兰河。 3）噪声 本项目运营期噪声主要来源于各类生产设备的噪声，采取选用低噪声设备，采取减振隔声措施后，全厂各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-1990）2类标准，对周围的环境影响较小。 4）固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾和炉渣，生活垃圾为4t/a，炉渣为46t/a，全部由市政部门统一收集。 项目过滤、吸附使用的活性炭（75m3/a）由厂家回收；浓缩工艺产生的污泥及污水处理装置产生的污泥，污泥量为4383.2t/a，由环卫部门统一运送到当地垃圾处理厂。 3、本项目现有环境问题 根据现场调查，目前本项目废水、噪声均实现达标排放，固废得到合理处置。但现新老供水厂供暖共用1台1t/h的燃煤热水锅炉，采用干、湿两级除尘器，排气筒高度20m，除尘器除尘效率97%，脱硫效率40%，已不满足新的环保要求，现有锅炉存在年代已久，无总量指标，本次改造需拆除现有锅炉，暖系统包括电锅炉、保温水箱、锅炉循环水泵、板式换热器、换热器循环泵及系统循环泵等多种环保采暖方式对新老供水厂供暖。 同时，目前兰西镇共有两座净水厂，其中老水厂（采用地下水源）建设于1989年，老水厂建设时无环境影响评价制度，新水厂（采用泥河水库水源）于2006年取得环评批复《关于黑龙江省兰西县兰西镇泥河水库供水工程环境影响报告表的批复》（黑环建审[2016]110号）(附件4)，由于历史遗留问题，新老水厂的建设均未验收，待本项目建成后应与本项目一同验收。 |
| 生态环境保护目标 | 供水厂位于当地主导风向的下风向，本项目不新增大气污染物，本评价以供水管线范围所在区域的环境敏感区和居民等为施工期的环境保护目标，并且施工期的影响随着施工期的结束而结束。 本项目供水厂及供水管道均市区，供水管线施工过程的影响随着施工期的结束而结束，综上所述，本项目评价范围内无生态环境保护目标，项目周边无保护区及水源地。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 表3-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； mg/m3 序号 污染物 取值时间 浓度限值 标准来源 1 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 4 臭氧 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.20 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 （2）地表水环境 表3-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准； mg/L 项目 pH COD BOD NH3-N GB3838-2002 Ⅲ类 无量纲 ≤20 ≤4 ≤1.0 （3）声环境 表3-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准 类别 昼间 夜间 2类 60dB（A） 50dB（A） 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物无组织排放浓度限值要求。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准 污染物 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 （2）废水 本项目无生产废水，不新增员工，现有员工生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表3-6 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物名称 pH CODCr BOD5 悬浮物 氨氮 标准 6~9 500 300 400 / （3）噪声 施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体噪声标准见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 标准值 昼间 夜间 GB12523-2011 70 55 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体噪声标准见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 标准值 昼间 夜间 2类 60 50 （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目拆除现新老供水厂供暖共用1台1t/h的燃煤热水锅炉，改造暖系统包括电锅炉、保温水箱、锅炉循环水泵、板式换热器、换热器循环泵及系统循环泵等多种环保采暖方式对新老供水厂供暖，本项目不新增废水。本项目总量申请指标如下： 表3-9 全厂污染物核定排放量一览表 单位：t/a 序号 污染物 时段 废气污染物 水污染物 颗粒物 二氧化硫 COD 氨氮 1 现有工程预测排放量 0.18 0.44 10.87 1.51 3 本工程预测排放量 0 0 10.87 1.51 4 本工削减量 0.18 0.44 0 0 5 本工程建成后全厂核定排放量变化量 -0.18 -0.44 0 0 本项目建成后，全厂许可核定总量削减了颗粒物0.18t/a、SO2 0.44t/a。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | （一）施工期环境影响分析 本项目在施工期间会产生污染影响的因素有：（1）施工设备运行噪声；（2）工程建筑垃圾及施工人员生活垃圾；（3）施工粉尘废气、施工设备尾气；（4）施工人员生活污水、施工废水等。这些都会给周围环境造成不良的影响，必须采取相应的污染防治和环境管理措施，减少其对环境的影响。 1、大气影响分析 （1）施工扬尘 施工现场扬尘分为风力扬尘和动力扬尘两种，均属于无组织排放；本项目工程量较大，但一次堆放量不大，且不露天堆放，堆场风力扬尘量较少，对周边大气环境影响不大；本项目施工沿线敏感点少，且运输车辆进出时需进行清洗，减少动力扬尘产生，施工区域经洒水降尘后对大气环境影响不大。 （2）施工机械废气及运输路线沿线车辆尾气 施工现场使用的施工机械，如挖掘机、推土机等设备以及原料运输车辆，以柴油为燃料，产生一定量燃油废气，其废气的主要污染物为NOx、SO2。施工现场的施工面积及施工机械数量有限，多台设备错开时间施工，所产生的机械尾气量不大，浓度较低，对周边环境影响较低。 项目运输路线环境敏感目标主要为沿线村庄，运输路线与村庄有一定的距离，附近地势比较空旷，汽车尾气产生量不大，浓度较低，经自然扩散后对周边大气环境基本无影响。 2、水环境影响分析 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、施工活动自身产生的废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、NH3-N等。施工活动自身产生的废水主要为混凝土养护水、建筑保养废水等，主要污染因子为SS。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。施工设备中噪声级较高的机械设备有：推土机、挖掘机、装载机、搅拌机等，其噪声级在82~90dB（A）。 预测模型选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的推荐模式进行预测。预测情形仅考虑距离衰减（Adiv），不考虑大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）及其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。预测公式如下： 式中： Lr—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lr0—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 项目施工期主要施工设备噪声衰减预测结果见表4-1。 表4-1 施工期环境噪声预测结果 序号 设备名称 测定距离 源强 预测噪声级dB（A） 10m 20m 40m 50m 100m 200m 1 挖掘机 5m 85 79 73 67 65 59 53 2 装载机 5m 90 84 78 72 70 64 58 3 自卸车 5m 82 76 70 64 62 56 50 4 推土机 5m 83 77 71 65 63 57 51 本项目夜间不进行施工，根据表4-1预测结果，单台机械设备在60m处产生的声级值均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求。随着距离加大，均有明显衰减，至200m处噪声贡献值一般均在55dB（A）以下。 经调查项目净水厂施工主要为室内施工，净水厂50m范围内无居民，但西北侧150m有兰西县居民，根据噪声衰减规律分析，施工时应在施工场界设置隔声屏障。管线施工一般位于道路一侧农田内，距离居民距离较近，施工时应设置移动隔声屏障，管线施工主要为挖掘机施工噪声，属于短时偶发噪声，设置移动隔声屏障可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。夜间禁止施工，加强运输车辆的管理，经过村屯时限速、禁鸣，使施工期声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。 4、固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾 本项目会产生少量的施工建筑垃圾。施工结束后，对能够再利用的材料进行回收，无回收价值的建筑材料应进行回收或分类收集，及时清运至市政指定地点。 （2）施工人员生活垃圾 施工高峰期人员50人，本项目施工人员生活垃圾按0.5kg/d计算，生活垃圾产生量为25kg/d。放置于指定地点收集交由环卫部门处理，对周边环境影响不大。 （3）挖方弃土 开挖土方用于回填。回填完成后，弃土运至市政指定地点。对周围环境影响较小。 5、水土流失影响分析 （1）水土流失影响因素 本工程建设过程中造成的水土流失量一般由两部分组成：一是因项目建设需开挖、扰动、破坏地表等造成原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量，即直接流失量；二是因建筑基础开挖产生的堆土造成的水土流失量，即间接水土流失量。项目所在地多阵雨，降雨量大部分集中在雨季（5月至7月），夏季阵雨较集中，降雨大，这些气象条件是导致项目施工期水土流失的主要原因。在开挖施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。 同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，极易造成严重的水土流失。另一方面，开挖产生的堆渣，土质松散，具有流失面积大、流失时间长等特点，成为水土流失因素。以上施工的各种因素将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响，故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。 6、施工期生态环境影响分析 现有原水输水管沿绥兰路路南，自东向西敷设，在穿越呼兰河向西约100m位置处为改造管线设计起点，横穿绥兰路后北沿现状道路进入河口村，后向西沿麻城大道敷设1.2km，后向南沿路接至现有原水输水管道。（见附图5 原水供水管线图） 河口村内部管段须避让现有地面及地下障碍物，沿规划道路敷设；麻城大道管段埋设在道路北侧路肩，须避让路侧行道树；净水厂东侧管段沿现有道路由北向南敷设，管道埋设在现有道路西侧耕地内，施工采用临时征地，故本项目管线的铺设不会增加新的敏感目标。（见附图6 兰西县给水管网改造工程总平面布置图） （1）对土地利用的影响（临时占地） 本工程无永久占地，对周边土地利用影响轻微。本工程主要建设管线，临时占地主要为管道工程、挖方临时堆放场地及施工料场。经分析，本工程建设引发的水土流失主要发生在施工期，新增水土流失主要产生于以下方面：施工便道及管线敷设等开挖时将产生大量的弃土、弃渣，若堆放不合理，且无防护措施，将为该区域的风蚀形成提供物质来源，易发生水土流失；另外，施工期间，由于机械车辆、人员的施工，将在一定程度上对地表原有稳固层造成破坏；道路修建及车辆运行将破坏地表植被或地表原有的稳固层，雨季及洪水期将遭受水蚀，大风日裸露的地表受到风力吹蚀，将产生水土流失。临时占地将会造成一定的水土流失。 （2）对植被的影响 在进行施工时管道挖掘以及机械、车辆的碾压，将会使占地范围内的植被遭到破坏。项目在市区内，受项目占地影响的植被均属一般常见种，主要是人工绿化带，其生长范围较广，适应性强，不存在因局部农作物破坏而导致农作物种群消失或灭绝的风险。因此，项目不会对整个评价区的生态带来大的影响。 （3）对动物的影响 本项目位于兰西县兰西镇内，根据工程占地情况来分析，本工程区域内由于人类活动频繁，评价区内无珍稀濒危野生保护动物，皆为普通鸟类、两栖类等。施工人为活动、施工噪声使动物产生趋避反映，远离施工现场，本评价要求施工期采取噪声、扬尘防治措施，采取上述措施后，项目建设对动物带来影响较小，且施工结束后，影响将消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、地表水水环境影响分析 本项目不新增员工，由于本项目供水厂改造，不新增处理能力，老水厂具体改造内容为：净水系统及加药系统升级改造、厂房更新、电气自控系统改造、采暖系统改造以及厂区道路绿化改造等；新水厂具体改造内容为：混凝加药系统改造、清水池改造、采暖系统改造等，故本项目无新增生产废水和生活污水产生。原有生产废水主要由两部分组成，一是絮凝、沉淀池排泥水，二是滤池反冲排水，经沉淀、调节处理后外排，排放水水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后排放，通过管道输送至兰西县污水处理厂。现有员工生活污水排入城镇污水管网。 二、声环境影响分析 运行期噪声源主要为新、老净水厂运行时的设备噪声由于新老水厂紧邻，本项目作为一个工程预测。工程内容预测模式如下： 净水厂运营期噪声预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的8.3.2点声源的几何发散衰减预测模式。 a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)；i T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 本项目运行期噪声主要是泵站产生的噪声。具体噪声源见表4-2 表4-2 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 噪声源 噪声源强dB(A) 降噪措施 噪声排放值dB(A) 持续时间（h） 工艺 降噪效果 新、老水厂 水泵 水泵 85 选用低噪声设备，厂房隔声、加装减振 30dB(A) 55 8760 风机 风机 80 选用低噪声设备，厂房隔声、加装减振 30dB(A) 50 8760 项目净水厂周边50m内没有敏感点，因此仅预测噪声源对厂界的影响程度。 根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则—声环境》，新厂界噪声采用贡献值进行评价。经过预测，取水泵厂界噪声预测结果见表4-3。 本项目采用了噪声治理措施，利用以上预测模式和参数计算各预测点噪声预测值，项目东、西、南、北四周厂界处预测结果见下表。 表4-3 厂界噪声预测结果表 单位：Leq(dB(A)) 预测点 昼间 夜间 贡献值 贡献值 北侧厂界 41.55 41.55 东侧厂界 42.00 42.00 南侧厂界 39.98 39.98 西侧厂界 42.71 42.71 通过相应减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施，再经墙体隔声以及距离衰减后，本项目运行后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，本项目产生的噪声经隔声及距离衰减后可达标排放，对周围声环境影响较小。 三、固体废物影响分析 本项目不新增员工，由于本项目供水厂改造，不新增处理能力，原新老供水厂生活垃圾与污泥由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目运营产生的固体废物均有相应的、安全的处理措施，对环境的影响较小。 四、环境风险影响分析 （1）二氧化氯进样器消毒 本项目源水净水工艺消毒环节中使用了二氧化氯进样器，采用了二氧化氯、氯气混合消毒法，此工艺和液氯消毒比较，消毒效果好，安全性强，风险小，水中副产物卤代烃产生量极少。且二氧化氯是强氧化剂，在水中是纯粹的溶解状态，不与水发生化学反应，它的消毒作用受水的pH值影响极小，在水中对有机物的氧化降解不会产生氯化产物，同时大大降低三氯甲烷的生成，还能氧化水中的铁、锰、镁离子以及硫化物，不和水中的酚类反应。 (2)环境风险因素分析 原料供应系统内的次氯酸钠和盐酸（浓度30-31%）在计量调节系统、电控系统的作用下被定量输送到反应罐内，在一定温度下经过负压曝气发生反应生成二氧化氯和氯气的气液混合物，经吸收系统吸收制成一定浓度的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中，完成二氧化氯和氯气的协同消毒、氧化等作用。 二氧化氯制取工艺原理反应式如下：NaClO3 +2HCl = ClO2 + 1/2Cl2 + NaCl + H2O 反应式中氯气已列入环境影响评价导则环境风险有毒物质名录，另据专家介绍二氧化氯也有很多危害，但目前气态二氧化氯的监测手段还不完备，毒理学认识尚无定论，目前仍处于研究阶段。加氯量为0.5mg/l、225g/h，由于二氧化氯和氯气混合液采用现场制备边制边投加的方式，不进行储存，在环境中的预测值小于空气中的最高允许浓度0.4mg/m3，对环境的危害不大，因此对二种物质不进行环境风险源强核算，只进行有毒有害物质风险源项分析和提出污染防范措施。 (3)风险源项分析 在消毒进样过程中，进样器、进样器的阀门、加氯管道、加氯管道和综合净水间的弯道连接处均有可能产生氯气和二氧化氯的释放与泄露，其中以阀门损坏泄露最为严重。 （4）消毒原料存储环境风险因素分析 本项目采用次氯酸钠和盐酸做为原料进行消毒，盐酸和次氯酸钠储存时间为一周，盐酸和次氯酸钠属非氧化酸，没有列入建设项目环境风险评价技术导则有毒、易燃、易爆风险物质目录中，但在固体废物储存控制标准里，两种物质属刺激性、腐蚀性酸类危险废物。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 现有原水输水管沿绥兰路路南，自东向西敷设，在穿越呼兰河向西约100m位置处为改造管线设计起点，横穿绥兰路后北沿现状道路进入河口村，后向西沿麻城大道敷设1.2km，后向南沿路接至现有原水输水管道。 河口村内部管段须避让现有地面及地下障碍物，沿规划道路敷设；麻城大道管段埋设在道路北侧路肩，须避让路侧行道树；净水厂东侧管段沿现有道路由北向南敷设，管道埋设在现有道路西侧耕地内，施工采用临时征地，故本项目管线的铺设不会增加新的敏感目标。 本项目实施过程中可在一定程度上改变土地利用的方式，但其占地类型均为临时占地，临时占地可以通过恢复措施，恢复原来的土地利用类型，对土地利用的影响较小。 由管道建设时尽量采用平行于原有管线进行修建，对工程造成破坏的植被进行异地修复和补偿，使区域内植被覆盖率尽量减少降低，且本规划区域内生态资源较为主要为农田，本项目施工完成后即可恢复。综上所述，本规划从生态适宜度考虑选址是合理的。 综上所述，本项目的选址和选线是合理可行的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | （一）施工期环境影响保护措施 1、生态环境保护措施 （1）土地占用影响减缓措施。 ①对施工范围内的规划要进行严格的审查。管沟开挖之前，利用显著标志物（如彩旗）标明作业带或施工便道使用范围，并在显著地段利用宣传牌详细说明有关管理规定。本项目占地主要为农田，既要少占植被，又要方便施工。 ②本工程无永久占地，本工程主要建设管线，严格按照设计文件确定土地使用范围，进行地表植被的清理工作。 ③工程分段施工，开挖后及时铺设管线，调试后及时回填土方，本工程回填按施工顺序进行，按桩号分段填筑，回填作业连续进行。土方回填时，分层对回填土进行夯实，随填随夯，小型推土机平铺碾压，使其密实，回填面与地面齐平，尽快对施工路面采取恢复措施，减少水土流失。 ④应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。 ⑤加强施工期的组织管理，提高工效，缩短工期；施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工；挖、填方施工时，尽量做到随挖、随运、随压，严禁随意开挖取土取石，破坏植被。 （2）临时工程恢复措施 本工程无永久占地，对周边土地利用影响轻微。本工程主要建设管线，临时占地主要为管道工程、挖方临时堆放场地及施工料场。临时占地将会造成一定的水土流失，采取的防治措施主要为：①要求工程在施工期间严格控制作业带；②施工期尽量设置在降雨较小的秋季，可以减少水土流失；③施工过程中，剥离表土堆放前，设置临时土袋拦挡，堆土周边设置临时排水沟，施工结束后，拆除填土编织袋挡墙。④本项目剥离的表土采取表土分层开挖，分层剥离，分层回填的方式，最后进行地面恢复。⑤施工结束后，恢复原有地貌，恢复绿化。采取以上措施后，施工期临时占地对土地的影响可被接受。 （3）对植被的影响减缓措施 在进行施工时管道挖掘以及机械、车辆的碾压，将会使占地范围内的植被遭到破坏。项目在市区内，受项目占地影响的植被均属一般常见种，主要是人工绿化带，其生长范围较广，适应性强，不存在因局部农作物破坏而导致农作物种群消失或灭绝的风险。因此，项目不会对整个评价区的生态带来大的影响。 （4）对动物的影响减缓措施 本项目位于兰西县兰西镇内，根据工程占地情况来分析，本工程区域内由于人类活动频繁，评价区内无珍稀濒危野生保护动物，皆为普通鸟类、两栖类等。施工人为活动、施工噪声使动物产生趋避反映，远离施工现场，本评价要求施工期采取噪声、扬尘防治措施，采取上述措施后，项目建设对动物带来影响较小，且施工结束后，影响将消失。 （5）生态影响和水土流失减缓措施 施工过程中的开挖、挖方堆填、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。为了减轻施工造成的水土流失，本环评建议如下： ①施工现场应保持路面平整，土方堆放坡面应平整，施工完成后应对裸露地面及时进行恢复； ②项目沿线及挖方临时堆场周边应设置排水沟，避免施工废水横流； ③雨季施工时，应备有工程土工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； ④管线施工开挖，分段进行，控制开挖面不要太大，完成一段，恢复一段，及时进行迹地平整； ⑤对施工弃土严格管理，严禁随意堆放。用于平整土地或回填的，应堆放在固定的地方，并加盖塑料膜等，以减少风吹损失； ⑥项目完成后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。 上述措施的确定需要建设方提供详细的施工方案和运行方式，才能更具有针对性，才能将生态影响和水土流失消减到合理程度。项目采取生态预防及恢复工程措施的情况下，项目实施对评价区的生态环境影响很小。由管道建设时尽量采用平行于原有管线进行修建，对工程造成破坏的植被进行异地修复和补偿，使区域内植被覆盖率尽量减少降低，且本规划区域内生态资源较为主要为农田，本项目施工完成后即可恢复。 1、大气环境保护措施 为了降低扬尘、施工机械及运输车辆尾气的产生量，减少施工扬尘对环境敏感点的影响，保护大气环境，本环评对施工单位建议采取以下措施： ①装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的沙石土等物料应及时清扫，施工道路应定时洒水抑尘，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； ②选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； ③加强施工场所清扫及洒水降尘，从而消除二次扬尘产生源，减少其对大气环境的污染。 ④对排烟量大的施工机械，安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染； ⑤合理安排多台设备的开工运作时间，避免多台设备同时运作。 2、水环境保护措施 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、施工活动自身产生的废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、NH3-N等。施工活动自身产生的废水主要为混凝土养护水、建筑保养废水等，主要污染因子为SS。 ①建设期间生产废水需建沉降池，悬浮物进行沉淀澄清后，可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。本项目在施工期间产生施工废水及试压水，统一收集沉淀后，用于现场洒水抑尘；施工人员生活污水依托就近的公共卫生间解决。 ②合理选择施工时间，避免雨季进行挖填方大的工程建设，从而减少挖填方堆土随雨水影响区域水环境质量。同时施工期间需与气象部门加强沟通，掌握施工期天气状况，避免在降雨等不利气候条件下施工。合理安排施工活动，加快施工进度，及时回复施工场地。从而最大程度减少施工过程对水环境的影响。 ③施工期间严禁将泥沙、施工机械矿物油等排入河流，施工废渣应当及时运至指 定的弃堆场地处理，如有泄漏现象发生，也必须限制在施工区域内，确保不会对水体产生污染。 施工期废水对周围环境的影响随着施工期的完成而消除。施工期在采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对环境影响较小。 3、声环境保护措施 施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。施工设备中噪声级较高的机械设备有：推土机、挖掘机、装载机、搅拌机等，其噪声级在82~90dB（A）。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。 由于项目施工期噪声影响较大，造成施工场地周边局部地区噪声超标，为了降低项目施工对周边区域造成的环境影响，本环评建议采取以下措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围应适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声，使其不超《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； ②实施局部围蔽施工，在施工场地设置隔声屏障，合理布置固定设备的布局，远离项目沿线周边声环境敏感点； ③精心安排，减少施工噪声影响持续时间，禁止夜间施工。尽量避开附近单位的中午和晚上的休息时间施工，确实需要夜间施工的，按国家有关规定到当地环境保护行政主管部门办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示； ④施工中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。采用先进的施工工艺，合理选用施工设备； ⑤加强施工场所及周边道路的维护，减少运输车辆产生的噪声； ⑥合理安排弃土及管道运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近居民区的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响； ⑦加强道路及管道的施工管理，避免其对周围居民的影响。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响； ⑧对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，并合理安排施工时间及施工活动内容； ⑨合理安排施工设备运作时间，错开多台施工机械同时运作。 4、固体废物环境保护措施 为了进一步减少弃土、建筑废材等固体废物对周边环境的影响，建议采取如下措施： ①对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料由施工方统一回填或者清运到指定地点，严禁乱堆乱放； ②合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量。对临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的弃土堆地面径流水，并通过沉淀后再予排放； ③施工过程中严格限制施工范围，严禁随意堆放建筑垃圾。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 本项目实施过程中可在一定程度上改变土地利用的方式，但其占地类型均为临时占地，临时占地可以通过恢复措施，恢复原来的土地利用类型，对土地利用的影响较小。 2、地表水保护措施 本项目不新增员工，由于本项目供水厂改造，不新增处理能力，原有生产废水主要由两部分组成，一是絮凝、沉淀池排泥水，二是滤池反冲排水，经沉淀、调节处理后外排，排放水水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后排放，通过管道输送至兰西县污水处理厂。现有员工生活污水排入城镇污水管网。 3、声环境保护措施 本项目噪声污染防治采取的措施如下： ①合理布局，将高噪声源尽量布置远离厂界和噪声敏感点。压泵站严禁设置于居民楼下或负一层，需在居民楼外设置独立的设备间，已减少对居民的影响。 ②生产设备已选取新型低噪声设备，定期进行维修，防止机械摩擦造成噪声污染。 ③加强对各类噪声源的控制和管理，对于高噪设备进行隔声、减振、消声等降噪措施处理，减少噪声污染。选用低噪声设备、高噪声设备基础减振、车间门窗封闭、墙面进行吸声处理等措施。 降噪措施可行性： 1、减振隔声技术 声音传播是能量通过振动波方式辐射传播的，在传播途径上安装弹性材料或阻尼材料，隔绝或衰减振动的传播，就可以实现减振降噪的目的。可用的减振措施主要有隔震减震和阻尼减震，在设备安装时采用橡胶减振垫或弹簧减震，可以有效减少声能的传播，从而起到降噪的效果。 2、隔声降噪技术 声波在通过空气的传播途径中，碰到一匀质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物发射回去，从而降低噪声的传播。隔声是用构件将噪声源接收者分开，使声能在传播途径中受到阻挡，从而降低或消除噪声的措施，称为隔声。 这些隔声措施包括：隔声墙、隔声窗、隔声罩、隔声屏障等，不同的隔声措施可以降噪20~50dB(A)。本项目针对不同的设备采用不同的隔声措施，主要有隔声间、隔声窗、隔声罩等，降噪效果在20dB(A）以上。 3、消声降噪技术 在声波入射到多孔材料时，即可激起小孔或纤维的空气运动，紧靠孔壁或纤维表面的空气，因孔壁的影响，产生粘滞作用，使声波与多孔材料产生摩擦使声能转化热能，从而得到衰减。本项目排气筒安装的消声器，消声量可以达到15dB(A)。 通过监测，经最小距离衰减后，各噪声源至厂界外1m 处的贡献值昼间可以达到 本项目位于执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，项目采取的噪声控制措施能够满足达标排放，且本项目所有泵均位于独立房间内，以上技术成熟、可靠，投资费用较少，因此项目的噪声控制措施是可行的。 表4-5 噪声监测方案 监测项目 监测位点 监测项目 监测频率和时间 泵站厂界噪声 厂界外四周1m处布设4个监测点 连续等效A声级 每季度监测1次 经上述措施处理后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 4、固体废物保护措施 本项目不新增员工，由于本项目供水厂改造，不新增处理能力，原新老供水厂生活垃圾与污泥由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目运营产生的固体废物均有相应的、安全的处理措施，对环境的影响较小。 四、环境风险影响分析 （1）二氧化氯进样器消毒 本项目源水净水工艺消毒环节中使用了二氧化氯进样器，采用了二氧化氯、氯气混合消毒法，此工艺和液氯消毒比较，消毒效果好，安全性强，风险小，水中副产物卤代烃产生量极少。防止氯气和二氧化氯有毒有害物质对人体的伤害，在二氧化氯消毒过程中，严格按操作规程进行操作，避免在操作过程中发生事故性二氧化氯和氯气有害气体的泄漏；加强劳动、安全、卫生和环境的管理，从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施；加强消毒设备定期检查，检查输氯管道、阀门和垫片等，定期进行检漏试验，防止设备的破损老化引起的泄漏；加强对操作人员的培训，提高操作技能，严格按操作规程操作，室内保持一定的常温，避免高温气体进入容器导致局部增压；加氯车间配备二氧化氯测控仪、反传感器、漏氯报警装置、配备机械强制通风设备和氯气喷淋处理装置，以保证事故发生后及时报警、抢修、通风及氯气的处理。 （2）消毒原料存储风险防范措施 本项目采用次氯酸钠和盐酸做为原料进行消毒，盐酸和次氯酸钠储存时间为一周，盐酸和次氯酸钠属非氧化酸，没有列入建设项目环境风险评价技术导则有毒、易燃、易爆风险物质目录中，但在固体废物储存控制标准里，两种物质属刺激性、腐蚀性酸类危险废物，因此对次氯酸钠和盐酸的储存提出以下防范措施： 盐酸和次氯酸钠的容器应使用标准的容器盛装，装载的容器及材质要满足相应的强度要求，装载的容器必须完好无损，盛装的容器材质和衬里要与二种药品相容（不相互反应），要求单独存放在高密度聚乙烯或聚丙烯为衬垫材料或容器材料的容器里，容器外要按GB15562.2的规定附腐蚀性和刺激性危险废物标签，容器内须留足够空间，容器项部与液体表面之间保留100mm以上的空间。容器放入坚固的柜或箱内，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。加氯间的地表采取必要的防渗措施，地面采用15cm厚混凝土地面，表面刷与两种物质不相互反应的防渗漆。加氯间设事故水池，四周设集水沟，如发生泄漏，泄漏物料经集水沟进入事故池。采取以上防渗措施后，防渗层整体渗透系数小于1*10-7 cm。只要按以上要求对盐酸和次氯酸钠进行储存和储存场所防护，严格操作规程，对储罐定期检查，防容器损坏、滴、漏，盐酸和次氯酸钠对地表水体、地下水、土壤的污染影响不会大。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为6600万元，环保投资总额为295万元，环保投资比例为4.47%，具体的分项投资详见表5-1。 表5-1 项目环保措施及投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 废气 施工期 现场设置围挡，施工道路定时洒水降尘，运输车辆进行遮盖 50 建筑材料遮盖 40 废水 施工期 施工废水及试压水经沉淀池沉淀后回用于施工场地内洒水降尘 20 固废 施工期 生活垃圾由市政环卫部门统一处理 40 噪声 施工期 选择低噪声设备、实施局部围蔽施工，加强对施工机械的维修保养 50 运营期 选购低噪声设备 20 生态 土石方堆放坡面应平整，施工完成后应对裸露地面及时进行恢复，加强绿化 75 总环保费用合计 295 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 项目不设取弃土场、拌和站，不占用城市绿地。施工结束后对管线工程、施工料场、临时堆场的临时占地进行平整、恢复原环境。 | 各项措施落实及时到位 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水及试压水经集水沉淀池处理后回用于洒水降尘；生活污水依托就近的公共卫生间 | / | 生活污水、絮凝、沉淀池排泥水，二是滤池反冲排水，经沉淀、调节处理后排入城镇污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 装消声减振设施，同时加强施工期的监督管理 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，即昼间70dB (A)，夜间55dB(A)。 | 基础减振措施；加强场区、场界绿化，利用绿化来阻隔噪声的传播 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 采取拦挡、苫盖等临时防护措施 | 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501 -2017） | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾分类回收利用，生活垃圾由市政部门统一处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及修改单有关要求 | 原新老供水厂生活垃圾与污泥由环卫部门统一清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-20 20）及修改单有关要求 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目采取的各项环保措施在确保严格落实本报告表提出的污染物防治措施的前提下，对水环境、环境空气、声环境、固体废物、生态环境等的影响较小，可以被周围环境所接受。因此，本项目的建设从环境保护的角度而言是可行的。

# 附表

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

附图1 本项目区域位置图

附图2本项目保护目标图

# 附图3  老水厂（地下水厂）平面布置图

# 附图4  新水厂（地地表水厂）平面布置图

# 附图5 原水供水管线图

附图6 兰西县给水管网改造工程总平面布置图

附图7 兰西县给水管网改造工程分区总平面图

附图5本项目四周照片

# 附件1 统一社会信用代码

# 附件2 关于兰西县老水厂升级改造工程项目可行性研究报告的批复

# 附件3 关于兰西县供水公司老水厂升级改造工程项目的环保意见

附件4 关于黑龙江省兰西县兰西镇泥河水库供水工程环境影响报告表的批复

# Text boxes

本项目位置

图3-2

基础施工

主体工程

装修工程

设备安装

噪声、废气、废渣

噪声、废气、废渣

噪声