绥兰环发 [2022] 13号

关于兰西县伟丰装潢材料加工厂年产100万平方米PVC集成墙板项目环境影响报告表的批复

兰西县伟丰装潢材料加工厂：

你单位报送的《兰西县伟丰装潢材料加工厂年产100万平方米PVC集成墙板项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究，并结合专家函审意见，现批复如下：

一、兰西县伟丰装潢材料加工厂年产100万平方米PVC集成墙板项目，建设性质为新建，建设地点为黑龙江省绥化市兰西县哈北新城工业经济开发区。项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目建设内容及规模：兰西县伟丰装潢材料加工厂租用黑龙江龙鑫节水科技有限公司的部分厂区及厂房、办公区及食堂等进行建设，新建PVC集成墙板生产线3条，年生产规模为100万平方米，公用工程依托租赁厂区现有工程。项目租赁厂房为钢结构厂房，仅进行设备安装，项目总占地面积2000m2，项目共有1栋厂房，内设有基材存放区、成品存放区、挤出区、配料区、包覆区及辊涂区。项目总投资100万元，其中环保投资20万元。同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点等环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运营中要注意做好以下工作：

（一）该项目必须完全符合《哈北新城总体规划调整环境影响报告书》及其审查意见。

（二）加强施工期的环境管理工作，防止水土流失、施工扬尘和噪声污染。施工污水、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，建筑材料集中堆放并且必须加盖蓬布，运输车辆用苫布遮盖，水泥和碎石砼的搅拌应在密闭的过程中进行。生活垃圾要集中堆放在厂区内垃圾收集箱，统一送处理；建筑垃圾及工程弃土及时清运至市政指定的倾倒地点。施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，施工过程中尽量减少对地表植被的破坏，施工结束后，要对施工期取土和地表植被的破坏加以恢复，厂区合理进行绿化、美化。

（三）水环境影响及保护措施

无生产废水排放，生活污水经园区废水管网排入兰西县开发区工业废水处理厂处理，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排至呼兰河。

严格落实报告表中提到的地下水及土壤污染防治措施。项目危废暂存间等要严格落实防渗要求,确保无渗漏点，避免对土壤和地下水产生影响。

- 大气环境影响保护措施

租用黑龙江龙鑫节水科技有限公司办公室，冬季供暖依托现有供暖方式，由园区集中供暖。生产车间冬季未供暖。生产用热采用电加热方式。

厂区有组织废气：挤出机、覆膜机上方设置集气罩，集气罩罩口尺寸应不小于集气罩所在位置的污染物扩散断面面积；并采用低悬罩，以保证集气罩收集效率。集气装置收集废气通过风机引入一套活性炭吸附装置+碱液喷淋装置处理后，通过15m高排气筒高空排放；混料机、自动切割机、粉碎机、磨粉机上方设置集气罩，集气罩罩口尺寸不小于集气罩所在位置的污染物扩散断面面积；并采用低悬罩，以保证集气罩收集效率。集气装置收集的工业粉尘通过风机引入一套布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒高空排放。排放的粉尘、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。臭气排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

厂区无组织废气：主要为非甲烷总烃、颗粒物、HCl、氯乙烯、臭气浓度，采用车间封闭作业，洒水降尘，加强管理及绿化等设施，减少无组织逸散废气的影响。产生粉尘、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；非甲烷总烃厂内无组织排放浓度需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；臭气排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

依托租用厂区现有食堂，内设2座灶台及1台油烟净化设施，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求。

- 声环境影响及保护措施

要选用低噪声设备，车间采用隔声门窗，风机采取柔性接连措施，建筑上采取隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器。厂界必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求。

- 固体废物环境影响及保护措施

边角料及不合格品经破碎磨粉处理后，回用于混料工序继续生产；布袋除尘器除尘灰回用于混料工序，不外排；生活垃圾、产生废布袋、机修过程产生的废弃零件（含挤出机头等）、含油抹布、手套等，按照一般固体废物处置，集中收集委托市政环卫部门处置；本项目原辅料、覆膜及包装工序工序等产生的废弃包装物集中收集，外售综合利用；

危险废物：设备运营与维护过程中产生的废机油、废弃油桶等，活性炭吸附装置产生的废活性炭，暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置。

建设危废暂存间1间，位于生产车间内部（东侧），占地面积5m2，用于机修过程产生的废机油及其包装桶、废活性炭等危险废物存储，存储能力5t。本项目防渗材料拟采用高密度聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗处理，HDPE厚度为2mm，渗透系数K≤10-10cm/s。防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）要求。

（七）环境风险和保护措施

该项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施，避免泄露事故发生。要建立完善的环境监督管理制度，制定切实可行的环境风险应急预案，防止环境污染事故发生。因发生事故或者其他突发性事件，造成严重环境污染危害时，必须立即采取措施，启动应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境局和有关部门报告，接受调查处理。

三、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点等发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可投入生产。

五、由我局负责项目需配套污染防治设施落实情况的监督管理工作。

绥化市兰西生态环境局

2022年6月15日

主题词：伟丰装潢材料      环评报告             批复

绥化市兰西生态环境局                2022年6月15日

共印4份