绥兰环发 [2022] 15号

关于兰西县颜家河大德泉至西三马架治理工程建设项目环境影响报告表的批复

兰西县水务局：

你单位报送的《兰西县颜家河大德泉至西三马架治理工程建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经我局对报告表详细审查研究，并结合专家函审意见，现批复如下：

- 该项目位于绥化市兰西县红光镇、平山镇、红星乡，建设性质为新建。主要建设规模和内容:综合治理河道长度为6.842千米。颜家河干流河道清淤疏浚长为6.572千米，沿线9条汇入的小支沟河道清淤0.27千米。新建护岸工程20段，总长13.684千米，其中：干流2段，总长13.14千米，处理支流汇入口18段、总长0.54千米。该工程永久占地面积23.6亩。总投资4294.50万元。同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工工艺、工程内容和环境保护及环境风险对策措施进行项目建设。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）生态环境影响及保护措施。项目实施将改变局部土地利用格局，工程占地、施工过程等将对沿线生态环境产生一定不利影响。应严格落实生态保护措施。施工期，做好生态保护工作，严格控制施工作业范围，施工场地布设在项目占地范围内，禁止扩大占地范围。临时施工占地应进行植被恢复，工程结束后，拆除临时占地上的设施，所有临时占地清理平整土地后，恢复原有植被。提高施工进度，缩短水下作业时间。加强对施工设备的管理与维修保养，杜绝施工机械泄漏石油类物质以及建筑材料散落物等，禁止向水体排放废物。提高施工人员的生态环境保护意识，保护工程施工区域的水生生物资源，严禁捕食鱼类和蛙类等。

（二）水环境影响及保护措施。施工废水对水环境产生一定不利影响。应严格落实水环境保护措施。施工期，做好施工期水环境保护工作。生活污水排入防渗旱厕定期清淘堆肥；施工导流设置围堰；施工生产废水排入沉淀池，静置沉淀后回用于施工用水或用于洒水降尘；疏浚物晾晒过程中产生少量污水导流至沉淀池，经沉淀后场地洒水降尘。

（三）大气环境影响及保护措施。施工期产生的扬尘对区域环境和周边敏感点产生一定不利影响。应严格落实大气环境保护措施。施工期，在施工现场修建围挡，建筑材料加盖苫布，运输道路洒水抑尘，施工废气要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。淤泥晾晒过程喷洒除臭剂，减小恶臭污染物对环境的影响。

（四）声环境影响及保护措施。施工期，合理布置施工场地，安排施工时段和运输时段，尽量选用低噪声施工机械，高噪声施工机械采取隔声减震措施，临近敏感点路段禁止夜间（22:00-6:00）施工作业，合理安排运输路线，运输车辆经过敏感点时限速、禁鸣。施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。施工期产生的固体废物对区域环境和周边敏感点产生一定不利影响。应严格落实固体废物处理处置措施。施工期，生活垃圾统一收集后送城市生活垃圾场处理，能够回收利用的送交废旧物资回收站处理，自然干化后的淤泥与弃土进行回填，剩余部分用于社会相关部门土地平整、生态修复等项目。

三、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点等发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可投入生产。

五、由我局负责项目需配套污染防治设施落实情况的监督管理工作。

绥化市兰西生态环境局

2022年 6月 15日

主题词：大德泉至西三马架   环评报告      批复

绥化市兰西生态环境局               2022年6月15日

共印4份