绥兰环审 [2023] 1号

关于黑龙江省佰益生物农业有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江省佰益生物农业有限公司：

你公司报送的《黑龙江省佰益生物农业有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究，并结合专家函审意见，现批复如下：

一、黑龙江省佰益生物农业有限公司建设项目，建设性质为新建，建设地点为兰西县奋斗乡团结村，建设内容：项目占地面积为28134.4㎡，总建筑面积6687.44㎡，现有2座生产车间，一座建筑面积3519.35㎡，一座建筑面积835.8㎡，建设两条掺混肥生产线，年生产掺混肥10000t;现有2座库房，建筑面积分别为401.31㎡、580.22㎡，用于原料储存；现有一座成品库房，建筑面积为234.05㎡，用于包装后成品储存;原料为袋装，由汽车运入原料库房，最大储存量为1000t，原料堆场按一般防渗区采取防渗措施;现有办公楼1座，建筑面积806.98㎡；现有展厅1座，建筑面积为144.13 ㎡。项目总投资200万元，其中环保投资14万元。同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点等环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运营中要注意做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理工作，防止水土流失、施工扬尘和噪声污染。施工污水、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，建筑材料集中堆放并且必须加盖蓬布，运输车辆用苫布遮盖，水泥和碎石砼的搅拌应在密闭的过程中进行。生活垃圾要集中堆放在厂区内垃圾收集箱，统一送处理；建筑垃圾及工程弃土及时清运至市政指定的倾倒地点。施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，施工过程中尽量减少对地表植被的破坏，施工结束后，要对施工期取土和地表植被的破坏加以恢复，厂区合理进行绿化、美化。

（二）生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

（三）进料口、出料口要设置密闭彩钢罩，并在进料口、出料口和封包机处设置集气罩（集气罩尺寸为740×340×130）集中收集含尘废气（集气效率90%），收集后的含尘废气经布袋除尘器（除尘效率99%）除尘后，经15米高排气筒高空排放，颗粒物排放浓度和排放速率必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2中的二级标准。

（四）进料口和出料口要设置密闭彩钢罩，可有效阻止粉尘外溢，车间地面采取洒水降尘，无组织排放监控浓度必须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2中无组织标准。

（五）要选用低噪声设备，通过减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施。厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（六）生产线布袋除尘器收集的粉尘，回用于生产；原料废包装袋统一收集后外售综合利用；布袋除尘器除尘后会产生废布袋，废布袋集中收集，厂家定期回收；彩钢罩收集的粉尘，回用于生产；生活垃圾集中收集，由市政部门统一清运。

（七）原料库房要封闭，原料堆场按一般防渗区采取防渗措施，底部采用等效黏土防渗层，渗透系数K≤1.0x10-7cm/s，地面进行水泥硬化处理。

三、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点等发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可投入生产。

五、绥化市兰西生态环境保护综合执法队和绥化市兰西生态环境局负责该项目生态环境保护事中事后监管。

六、你单位应在接到本批复后20日内，将批复后的《报告表》分别送至绥化市兰西生态环境保护综合执法队和绥化市兰西生态环境局，并按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

绥化市兰西生态环境局

2023年1月13日

主题词：佰益生物农业           环评报告         批复

绥化市兰西生态环境局                2023年1月13日

共印4份