绥兰环审 [2022] 1号

关于黑龙江省绥化市兰西县绥美公司

蔬菜加工项目环境影响报告表的批复

黑龙江省绥化市兰西县绥美公司：

你公司报送的《黑龙江省绥化市兰西县绥美公司蔬菜加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究，并结合专家函审意见，现批复如下：

一、黑龙江省绥化市兰西县绥美公司蔬菜加工项目，建设性质为新建，建设地点为兰西县榆林镇林城村哈黑公路西侧，本项目厂区北侧为农田、东侧为哈黑公路、南侧为农田、西侧为农田。项目建设内容及规模：占地面积：6000㎡、总建筑面积：3550㎡，租用现有建筑建设1座生产车间，1层建筑，建筑面积为3000㎡。生产车间内分为腌制车间和蔬菜保鲜库，其中腌制车间占地面积1000㎡，蔬菜保鲜库占地面积为2000㎡。年生产酸菜600吨；建设1座一般工业固体废物暂存间，位于生产车间内，为单独隔间，占地面积约10㎡；建设蔬菜保鲜库1座，位于生产车间内，占地面积为2000㎡，用于蔬菜的储存，蔬菜的最大储存量为200t；建设1座办公室，建筑面积为500㎡。新建1个容积为20 m³的废水暂存池，新建1座10t/d的污水处理设施，建筑面积50㎡。项目总投资1600万元，其中环保投资41.5万元。同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点等环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运营中要注意做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理工作，防止水土流失、施工扬尘和噪声污染。施工污水、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，建筑材料集中堆放并且必须加盖蓬布，运输车辆用苫布遮盖，水泥和碎石砼的搅拌应在密闭的过程中进行。生活垃圾要集中堆放在厂区内垃圾收集箱，统一送处理；建筑垃圾及工程弃土及时清运至市政指定的倾倒地点。施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，施工过程中尽量减少对地表植被的破坏，施工结束后，要对施工期取土和地表植被的破坏加以恢复，厂区合理进行绿化、美化。

（二）水环境影响及保护措施

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运积肥。

生产废水要建设1座10t/d的污水处理设施，处理工艺为格栅+调节+接触氧化+沉淀，项目生产废水经厂区内污水处理站预处理，必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后拉运至兰西县污水处理厂，经兰西县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入呼兰河。

污水处理站废水储池要采取防渗措施以防止污染区域地下水，池壁刷防水防渗材料，池底铺设防渗膜，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；内各池体采用不锈钢一体化结构，金属表面刷防腐蚀涂料，池壁刷防水防渗材料，池底铺设防渗膜，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

（三）大气环境影响保护措施

在发酵和取酸菜的过程中会逸散异味，发酵罐位于腌制车间，为独立的腌制区发酵过程呈密封状态，故产生异味对外环境影响较小，厂界臭气浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。

污水处理站恶臭要集中收集后经活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，氨、硫化氢有组织排放速率及臭气浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，厂界氨、硫化氢及臭气浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。

项目办公楼冬季采用电取暖。

（四）声环境影响及保护措施

要选用低噪声设备，安装基础减振措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类类标准要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施

废菜叶、废酸菜根、污泥、废活性炭和生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废包装材料集中收集后外售综合利用。

（六）环境风险和保护措施

该项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施，避免泄露事故发生。要建立完善的环境监督管理制度，制定切实可行的环境风险应急预案，防止环境污染事故发生。因发生事故或者其他突发性事件，造成严重环境污染危害时，必须立即采取措施，启动应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境局和有关部门报告，接受调查处理。

三、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点等发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可投入生产。

五、绥化市兰西生态环境保护综合执法队和绥化市兰西生态环境局负责该项目生态环境保护事中事后监管。

六、你公司应在接到本批复后20日内，将批复后的《报告表》分别送至绥化市兰西生态环境保护综合执法队和绥化市兰西生态环境局，并按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

绥化市兰西生态环境局

2022年8月31日

主题词：兰西县绥美公司        环评报告          批复

绥化市兰西生态环境局                2022年8月31日

共印4份