绥兰环审 [2022] 2号

关于兰西县老水厂升级改造工程项目

环境影响报告表的批复

兰西县住房和城乡建设局：

你单位报送的《兰西县老水厂升级改造工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究，并结合专家函审意见，现批复如下：

一、兰西县老水厂升级改造工程项目，建设性质为改建，建设地点为兰西麻城大道兰西县供水公司。项目建设内容及规模：（1）原水输水管线改造：在现有单条净水厂原水输水管线的基础上，局部并行新建另一条原水输水管，设计管径DN700，管材采用球墨铸铁管材，总长度约2665.0m。（2）兰西县新、老水厂升级改造：目前兰西镇共有两座净水厂，合计处理能力达到35000.0吨/天，其中老水厂（采用地下水源）处理能力为10000.0吨/天，新水厂（采用泥河水库水源）处理能力为25000.0吨/天。老水厂设计处理规模为16000m3/d，其中包括6000m3/d呼兰河水源和10000.0m3/d地下水源，但由于设备年久失修，现状只能处理10000.0吨/天。对老水厂进行升级改造，改造后处理能力恢复到原处理能力1.6万吨/天。具体改造内容包括：净水系统及加药系统升级改造、厂房更新、电气自控系统改造、采暖系统改造以及厂区道路绿化改造等。新水厂具体改造内容包括：混凝加药系统改造、清水池改造、采暖系统改造等。（3）二次供水管网系统的改造（含水表）：本工程对兰西县兰西镇镇区现有小区二次供水设施进行改造，小区共有管网更新改造长度共计约6.4公里，敷设PE给水管（管径DN200）400米，PE给水管（管径DN110）6000米，破坏路面修复3200平方米；建设无负压加压泵站8座；改造户数22724户，改造供水立管PPR给水管（管径DN75）12316米，进户机械水表22724台，进户支管PPR给水管（管径DN20）181792米。（4）智慧水务建设：本次项目中近期需要建立监控系统、GIS系统、巡检系统、分区计量系统、客服系统、移动管理系统、智慧水务平台六大系统和一个平台，完善二次供水系统，远期需要建立水力模型，实现对整个公司运营管理的科技化、智慧化。本工程在新水厂建设智慧水务平台1套，在水源、输水管线、配水管线相应的节点处，分别配置流量计、大用户水表、表井、阀门等监控、控制设施。项目总投资6600万元，其中环保投资295万元。同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点等环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运营中要注意做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理工作，施工人员生活污水、施工废水、施工粉尘废气、施工设备尾气和噪声污染。施工期生产废水需建沉降池，悬浮物进行沉淀澄清后，可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。本项目在施工期间产生施工废水及试压水，统一收集沉淀后，用于现场洒水抑尘；施工人员生活污水依托就近的公共卫生间解决；运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；加强施工场所清扫及洒水降尘，从而消除二次扬尘产生源，减少其对大气环境的污染。对产生的建筑废料，要尽量回收和利用，严禁乱堆乱放；合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量。对临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的弃土堆地面径流水，并通过沉淀后再予排放；施工过程中严格限制施工范围，严禁随意堆放建筑垃圾。施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围应适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声，使其不超《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工结束后，要对施工期取土和地表植被的破坏加以恢复，厂区合理进行绿化、美化。

（二）本项目无新增生产废水和生活污水产生。

（三）要选用低噪声设备，安装基础减振措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（四）生活垃圾与污泥由环卫部门统一清运。

（五）该项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施，避免泄露事故发生。要建立完善的环境监督管理制度，制定切实可行的环境风险应急预案，防止环境污染事故发生。因发生事故或者其他突发性事件，造成严重环境污染危害时，必须立即采取措施，启动应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境局和有关部门报告，接受调查处理。

三、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点等发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可投入生产。

五、绥化市兰西生态环境保护综合执法队和绥化市兰西生态环境局负责该项目生态环境保护事中事后监管。

六、你单位应在接到本批复后20日内，将批复后的《报告表》分别送至绥化市兰西生态环境保护综合执法队和绥化市兰西生态环境局，并按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

绥化市兰西生态环境局

2022年9月1日

主题词：老水厂升级改造工程       环评报告      批复

绥化市兰西生态环境局                2022年9月1日

共印4份