兰西县声环境功能区划分技术报告

主持单位：绥化市兰西生态环境局

协作单位：哈尔滨东隆环保科技开发有限公司

编制时间：二〇二一年八月

目  录

1 总论	1

1.1工作由来	1

1.2区划的目的及意义	2

1.3基本原则	2

1.4主要依据	2

1.5主要工作流程及内容	3

1.6区划范围及时限	5

1.7主要工作内容	5

1.8划分原则	6

2 区域概况	8

2.1地理位置	8

2.2自然环境概况	9

2.3社会经济状况	14

2.4城市总体规划情况	15

3 声环境质量现状调查	20

3.1历史监测资料收集	20

3.2现状分析主要流程	20

3.3监测的主要方法	21

3.4监测仪器要求	23

3.5监测点设置原则	23

3.6监测记录与审核	24

3.7声环境现状监测与评价	24

4 声环境功能区划定方案	38

4.1概述	38

4.2区划的主要方法	40

4.3兰西县兰西镇声环境功能区划分方案	46

4.4区域声环境质量达标情况分析	59

4.5主要存在的问题及建议	59

5 规划可行性分析	62

5.1声环境质量现状	62

5.2功能区划分结果	62

5.3可行性分析	63

5.4管理及保护建议措施	65

5.5下一步建议	66

6 结论	67

# 1 总论

## 1.1工作由来

声环境功能区划分是加强环境噪声污染防治、强化噪声源监督管理和环境执法、改善声环境质量的重要依据和手段。随着兰西县社会经济的快速发展和城市化、工业化的步伐大大加快，城区面积不断地扩大，城市规模、城市功能布局都发生了较大的变化，人们对工作、学习和生活的环境的声环境质量的要求逐步提高，对声环境管理也提出了新的要求，原有的声环境管理模式已很难适应新形势下声环境管理工作的需要。此外，原环境保护部（现为生态环境部）和国家质量监督检验检疫总局联合发布了新的《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）和《声环境质量标准》（GB 3096-2008），声环境功能区的内涵、范围、划分方法及技术要求均发生了变化，致使兰西县声环境质量标准在执行过程中存在一定的困难。因此，迫切需要对全县范围内的声环境功能区划进行划分，以适应新的标准及规划、城市建设发展和人民对声环境质量的要求。

为落实《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发﹝2010﹞144 号）有关要求，原环境保护部发布了《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函﹝2017﹞1709 号），要求加强城市噪声污染防治工作，改善声环境质量，进一步加强和规范声环境功能区划分调整工作。为此，兰西县按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T19150-2014）要求，结合城市建设现状和未来发展规划，包括兰西县声环境现状、交通道路网、行政区划、总体规划等资料基础上，对兰西县声环境功能区进行划分，以其为合理规划兰西县总体布局提供一定的理论依据，并为兰西县环境质量评价、建设项目审批、噪声纠纷评判等提供一定的规范依据。

绥化市兰西生态环境局委托我单位对兰西县声环境功能区进行划分，为该工作的进行提供专业技术保障。

## 1.2区划的目的及意义

城市声环境功能区划是在分析城市环境噪声污染特点，发展趋势以及城市环境管理要求等基础上，根据城市总体规划对功能区的划分和规划用地的主导功能，确定城市范围内《声环境质量标准》（GB 3096-2008）适用区域划分及其执行标准。声要素是城市居民比较敏感的环境要素，编制城市声环境功能区划方案，对于加强城区声环境综合整治、提高环境管理水平、创造一个安静舒适的人居环境具有重要的指导意义。

## 1.3基本原则

区划以有效地控制噪声污染的程度与范围，有利于提高声环境质量为宗旨。区划应遵循以下基本原则：

（1）区划应以城市规划为指导，按区域规划用地的主导功能、用地现状确定。应覆盖整个城市规划区面积。

（2）区划应便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。

（3）单块的声环境功能区面积，原则上不小于0.5km2。

（4）调整声环境功能区类别需进行充分的说明。严格控制4类声环境功能区范围。

（5）根据城市规模和用地变化情况，噪声区划可适时调整，原则上不超过5年调整一次。

（6）宜粗不宜细，宜大不宜小，宜连不宜断。

## 1.4主要依据

### 1.4.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日实施）。

### 1.4.2规范标准

（1）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（3）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

（4）《环境噪声监测技术规范  城市声环境常规监测》（HJ640-2012）；

（5）《环境噪声监测技术规范  噪声测量值修正》（HJ706-2014）；

（6）《声学、机动车定置噪声测量方法》（GB/T14365-93）；

（7）《声校准器标准》（GB/T15173-1994）；

（8）《积分平均声级计》（GB/T17181-1997）。

### 1.4.3其他依据

（1）兰西县兰西镇总体规划总图；

（2）兰西县兰西镇土地利用现状图；

（3）兰西县兰西镇交通道路现状；

（4）兰西县兰西镇土地利用现状；

（5）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函﹝2017﹞1709 号），2017年11月10日。

## 1.5主要工作流程及内容

本次区划工作主要流程有以下几个部分：

（1）搜集区划工作中所需资料，包括兰西县兰西镇总体规划、兰西县兰西镇用地现状及规划、交通现状及规划等；

（2）对兰西县兰西镇用地类型及总体规划进行分析，初步确定各级声功能区划范围；

（3）对兰西县兰西镇内各用地类型及主要交通道路布设环境噪声监测点，分析环境噪声分布特征，并对初步确定的各级声功能区划范围进行调整；

（4）组织专家对区划方案进行分析、调整和验收；

（5）依据区划方案绘制区划图并编写技术报告，并报政府部门审批、公示等。

具体工作流程如下图所示。

图1-1 声环境功能区划分工作流程图

## 1.6区划范围及时限

### 1.6.1区划范围

本次功能区划范围为兰西县兰西镇行政区划范围。

### 1.6.2区划时限

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）中区划的基本原则中“5.5根据城市规模和用地变化情况，噪声区划可适时调整，原则上不超过5年调整一次。” 本次规划适用时限为2021年～2025年。

## 1.7主要工作内容

### 1.7.1声环境污染现状分析

噪声监测：依据《环境噪声监测技术规范  城市声环境常规监测》（HJ640-2012）附录A以及城市环境综合整治定量考核有关要求，设置区域环境噪声监测网络布局，依据国家有关技术规范开展监测工作。

结果分析：确定区域环境噪声等效声级，并与国家城市区域环境噪声标准进行比照分析。按照五分贝一档的分类分析方法，探讨区域环境噪声监测点位的噪声主要分布范围。根据监测结果，分析研究区内噪声污染的分布特点。

### 1.7.2规划用地功能分析

城市总体规划、相关土地利用规划、土地利用现状、道路现状以及社会经济发展规划等是制定环境功能区划的主要依据。根据规划确定各用地类型的主要噪声来源等。

### 1.7.3声环境功能区划

#### 1.7.3.1规划结果

根据规划用地功能，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，确定兰西县兰西镇声环境功能区划，并绘制声环境功能区划图，分析其主要的分布特征。

#### 1.7.3.2合理性分析

（1）确定区划方案是否符合规划用地功能和土地利用现状；

（2）声环境功能区的划分是否充分体现“区域与类型相结合”的重要原则，即声环境功能区划是否考虑了城市区域社会经济活动的内在联系；

（3）在用地现状类型与规划类型不同的情况下，在做标准适用区域变更时是否考虑全面；

（4）对典型区域是否做清晰的说明。

## 1.8划分原则

兰西县兰西镇声环境功能区划分充分利用道路、自然分界线、规划界限及现行行政区界等，既要考虑城区的声环境质量现状，又要兼顾城市的总体发展规划，更要满足城市环境综合整治定量考核要求，具体原则为：

（1）以人为本，提高声环境质量。有效控制噪声污染的程度和范围，提高声环境质量，保障城市居民正常生活、学习和工作场所的安静。

（2）城市规划为指导，结合实际现状。以城市总体规划为指导，按区域规划、近期规划和城市规划用地现状的主导功能确定声环境质量功能区。其中，近期内功能与规划目标相差较大的区域，以近期的区域规划用地主导功能作为功能区类别划分的主要依据，并应随着城市规划的逐步实现及时调整功能区类别；未建成的规划区内，按其规划性质或区域声环境质量现状，结合未来发展划定该区域的功能区类别。

（3）声环境保护与社会、经济发展协调统一。城市区域声环境质量功能区划分要充分考虑城市生态性原则、经济性原则和可持续发展原则，充分利用城市行政区划及自然地貌，做到区划科学合理，促进环境、经济、社会协调一致发展。

（4）划分充分考虑城市性质、结构特征、城市规划、城市用地现状以及自然地貌特征，同时还应该满足环境噪声管理的要求。

（5）城市区域声环境质量功能区划分坚持以宏观控制为主，宜粗不宜细，宜大不宜小，宜连不宜断的原则。

（6）区划主观性与城市客观性协调统一。如大区划分、小区管理。一般不在低噪声环境功能区内再划定高噪声环境功能区，但市内交通干线道路可作为特殊高噪声区段考虑。

（7）城市总体规划确定的工业区域内按3类声环境功能区划分。3类功能区中的居住小区、商业金融区等和未规划的工业区域执行2类声环境功能区标准。

（8）本次功能片区划分与调整工作中未涉及到的乡镇、村组等区域如出现噪声污染事件时，所在区域统一按《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中相关规定执行。

（9）根据城市规模和用地变化情况，原划分结果可由环境保护管理部门根据变化情况适时进行调整，进一步提高兰西县兰西镇的声环境质量水平。

# 2 区域概况

## 2.1地理位置

兰西县位于黑龙江省西南部，绥化地区西部，地处松嫩平原东南部，呼兰河下游，小兴安岭余脉拉哈岗沿呼兰河西岸纵贯县境南北。县城地理坐标东经126°22′12″至126°28′6″，北纬46°12′57″至46°18′2″。北连青冈、望奎，东临绥化，西界肇东、安达，南毗呼兰。南距省会哈尔滨市67km，东距绥化地区行署驻地绥化镇85km。

图2-1 兰西县地理位置图

## 2.2自然环境概况

### 2.2.1地质特征

兰西县属新华夏系第二沉降带，松嫩平原断坳盆地东部隆起过渡区。

在白垩化早期，沉积有巨厚碎屑石第四纪洪冲击松散积物覆盖全区。沉积物比较发达，厚度为10m～70m，构成区内含水系统。全县大致分为三种类型（地区）：

（1）东部低岸漫滩孔隙水系统：主要分布在呼兰河沿岸漫滩及河谷平原，上覆1m～12m亚粘土及亚沙土，含水层厚度相对比较稳定，透水性及蓄水性较强，近呼兰河地带，土质肥沃，适于各种农作物生长。

（2）中部岗阜状平原孔隙水系统：主要分布于拉哈岗台地，含水层由中粗砂及细砂组成，局部含少量砾石，厚度2m～15m，上覆黄土状亚粘土，有较强透水性，水质较好。

（3）西部漫岗平原含水系统：西北部沉积有白山组细砂、沙砾石、透镜砾含水层厚度一般在5m～15m，最厚达46m。西部低地地表盐渍化较严重，局部地下水矿化度较高，土壤板结，怕旱易涝。

### 2.2.2地形地貌

兰西县地处小兴安岭西南部，拉哈岗和呼兰河纵贯南北，把全县分割成为三个地貌单元：呼兰河东部河谷平原；中部拉哈岗台地；西部漫岗平原。总的看，地势是西北高，东南低，海拔高度122m～206.8m。属松嫩平原漫川漫岗地形。不利条件主要是：夏季多雨，西北部地势低洼且多盐碱，易受内涝。

自白垩系以来，白垩系地层之上直接接收了第四系地层的沉积，形成了西北高、东南低的倾斜平原地貌。

地表有小兴安岭余脉拉哈岗（旧称沙里勒硕岗），北自青冈入境，傍呼兰河岸，蜿蜒起伏，南至马鞍山，东去隔河与团山（温得赫恩山，温得亨山）相望，是一个蛇形岗子。还有被俗称作山的土丘，如：马鞍山位于县城东南，相距20km，海拔160m，形似马鞍，故名马鞍山；青山子位于县城东，相距18km，海拔168.7m，早时山顶上林木丛生，一片葱绿，故名青山子；盘龙山（现名任家岗）位于县城西北，相距25km，海拔206.8m，是全县的最高点；二龙山位于县城西北，相距40km，海拔201.1m。

### 2.2.3气候特征

兰西县属寒温带半湿润季风型气候。受季风影响，春季干旱，夏季短而热，秋季早霜，冬季寒冷。年平均气温为2.9℃，最热在7月，平均气温为22.6℃，极端最高气温37.6℃，出现在1980年6月26日；最冷在1月，平均气温为零下20.3℃，极端最低气温零下39℃。活动积温为2711℃，无霜期最长年份1972年长达160d，最短年份1967年115d。年平均气压992.5hpa，年平均风速4.0m/s，年最大风速29.3m/s，主导风向为西北西风（WNW）、西北风（NW），风向频率分布为11%和10%；静风频率为4%。

### 2.2.4河流特征

兰西县内有较大河流两条：呼兰河、泥河；有片泡、月牙泡、兴隆泡、莲花泡、菱角泡等沟泡七处；积水面积7500亩，水深常年保持在1.5m～2m。兰西县地下水总补给量为0.583亿m3/a，其中：降雨入渗补给量为0.55亿m3/a，河渠补给量为0.03亿m3/a，灌溉回归水补给量为0.003亿m3/a。

呼兰河兰西段上游自临江镇徐发窝堡北起，下游至榆林镇马鞍山排水闸止，干流河长120km。干流流经临江镇、北安乡、红光镇、长岗乡、兰河乡、兰西镇、康荣乡和榆林镇等共8个乡镇的24个村，兰西县域范围内左岸有较大支流通肯河汇入，右岸有泥河汇入。呼兰河兰西水文站以上控制面积为27736km2，兰西县境内总面积2499km2，流域内地势西北高，东南低，海拔高程在116.6m～209.8m，最低点位于兰河乡长红村，最高点位于北安乡的新安村。兰西县境内流域地势基本为丘陵区和平原区，以平原区为主，其中丘陵面积为750km2，约占30%，平原面积为1749km2，约占70%。河流弯曲系数约1.84，平均比降约1/1300。枯水河宽一般为100m～250m，水深约0.7m左右。丰水期主河槽宽约200m～400m，行洪断面宽约3.0km～6.0km。

### 2.2.5水文地质

按所处地貌单元，第四纪成因类型及其岩性等，将区内含水层（系）作如下划分。

一、含水岩组

（1）第四系含水岩层

①全新统冲积亚沙土、砂、砂砾石中潜水

分布在呼兰河高低漫滩，含水层为冲积砂砾石、亚沙土，局部夹亚粘土透镜体，岩性厚度各地不一，致使富水性、透水性各地差别颇大，最大可能涌水量为1～5L/s。

②上更新统冲积洪积黄土状亚粘土、亚粘土中潜水含水层

含水层为黄土状亚粘土，该层下有断续细粉砂层分布，厚度不大（1m～3m），地下水常以上层滞水形式出现。黄土状土厚度由北东向南西变薄，该层最厚达20m，地下水皆受降水与山前坡洪积、冲洪积潜水补给，故季节性变化颇大，富水性较差，最大可能涌水量为0.1L/s～1L/s。

③中更新统冲积洪积砂砾石承压含水层

分布于高平原上，呈块状分布，岩性为冲积洪积砂砾石、中粗砂、中细砂、砾石含量40%～60%，砾径一般1cm～3cm，大者达3cm～5cm，磨圆度差，多为次圆形。含水层之顶板，被中更新统冲洪积亚粘土和湖沼相淤泥质亚粘土所隔，故形成良好的承压水层。水量丰富，但由于含水层厚度变化很大（最厚达39.62m，薄者为5m），致使各地涌水量亦有差异。

（2）白垩系裂隙孔隙承压水含水岩组

①白垩系下统伏龙泉组承压含水层

含水层为灰白色细砂岩和粉砂岩，近上部约有0.5m～1m左右的强烈风化带，该岩层为泥质胶结，含水层厚度一般3m～20m，埋藏深度西北部浅，向南太平山一带变深，约在12m～50m间，涌水量＜0.1L/s。

②白垩系下统泉头组砂砾岩承压含水层

含水层为砂岩、砂砾岩，该岩层为泥质胶结，砾石含量较少，仅下部砾石含量略有增多，粒径变粗，一般为0.5cm～1cm，分选不好，矿物成分以石英、长石为主，次为角闪石及黑云母，该岩层富水中等，最大涌水量为1L/s～5L/s。

二、地下水补给、径流及排泄特征

（1）上层潜水

广大平原区的上层潜水，分别埋藏于高平原上部冲积洪积黄土状亚粘土层之中，其补给来源主要是大气降水的垂直渗透作用进行补给，补给作用集中表现在7月～8月份的雨季里，此时降水量占全年的70%～80%，可对潜水进行大量的补给，使潜水位迅速地升高，一般可达2m左右，成为一年之中的丰水期。

区内上层潜水的主要补给来源为大气降水，但由于季节性冻土比较发育，冬春两季在地面上形成一个暂时性隔水层，严重地妨碍了春季融化的冰雪水和大气降水的下渗，构成一年之中的枯水季节。

区内上层潜水的循环排泄条件，在高平原地区，由于含水岩层渗透能力微弱，主要以垂直循环方式为主，通过缓慢的地下径流运动，泄给深切沟谷和河流平原中的地下水。

（2）下部承压水

高平原中更新世下部承压水：中更新世下部承压含水层，岩性主要为砂砾石，呈断续分布于高平原底部，下伏白垩纪泥页岩夹薄层砂岩底层，上部较普遍地覆盖一层厚度较大的亚粘土或淤泥质亚粘土层，构成良好的隔水底板和顶板，形成水头较高的承压含水层，从承压含水层的埋藏条件及分布特点来看，此含水层在分布上，一直向北和东北延伸，从而沟通了整个高平原下部承压含水层的水力联系，这样可直接接受上游承压含水层的径流补给。

在循环排泄条件上，仍然是较为良好的，虽然此含水层在某些地段上造成较大的缺失现象，但根据其底板表面起伏较大的特点，仍然能够使含水层构成一定的连续性，使地下水形成良好的径流条件，从而通过地下径流运动，将高平原区地下水泄给河谷平原区地下水。

### 2.2.6动植物资源

（1）野生植物

①野菜

野菜有：苣荬菜（苦菜）、苋菜（长寿菜）、黄花菜（金针菜）、红花菜（山月花）酸浆果、柳蒿芽、小根蒜、蒲公英（婆婆丁）、蕨菜、黄瓜香、地骨皮等。

②野草

野草有：乌拉草、芦苇草、柳叶菸、马兰（牛筋草、千金草）、羊草、矬草、大（小）叶章、芸香草、如意草、扁担草、碱草、香草、香蒲、菖蒲（吴蒲）、茜草（茹芦）、莎草、老少年（秋红）、小脊草、星星草（猩猩草）、猫儿草、灯心草、含生草、万年松、荇藻（冬青菜）、苹鬃、三楞草等。

③药材

药材有：黄芪、防风、黄连、甘草、桔梗、车前子、荆芥、茵陈、地榆、匾蓄、贯众、藜芦、苍耳、苦参、地肤子、五味子、益母草、蒲公英、苦丁香、白头翁、透骨草、天南星、菟丝子、大蓟、小蓟、狼毒、玉竹、地丁、龙胆草、知母、青箱子、薄荷、艾叶、换服子、王不留行、瞿麦、黄柏、枸杞子、柴胡、鹤虱子韭菜子威灵仙、芦根、苦杏仁、天仙子、百合、北沙、远志、山豆根、独活、川山龙、茄根、萱草根、独角莲、薤白、苋实、茅苈子、水红子、急性子、芜蔚子、白瓜子、黄瓜子、蛇床子胡麻了、冬葵子、赤小豆、金灯、木贼、青蒿、马齿苋、浮萍、鲜皮、血见愁、洋金花、牵牛、平贝、牛蒡子、紫苏、茴香、仙人掌等。

（2）野生动物

①禽类

禽类有：鹰、雉（野鸡）、沙鸡、野鸭、鹳、鱼鹰、燕、鸽、鸠、鸦、鹊、啄木鸟、蜡嘴、百灵、画眉、黄鹂、红料、靛鸟、黄雀、苏雀、麻雀、窝鸾、树叶儿、黄豆瓣儿、鹌鹑、大雁、雀鹰、鹞鹰、猫头鹰等。

②兽类

兽类有：獐、鹿、狼、狐、狸、貂、貉子、黄鼠狼、兔、田鼠、鼠等。

③虫类

虫类有：蜡虫、蜂、螺赢、蚂蚁、蟋蟀、蜘蛛、蜻蜓、蝴蝶、蚱蜢、蝼蛄、蜣螂、螳螂、阜螽、蜗牛、蚯蚓、萤、蛇、蝎虎、壁钱、蚂蟥等。

（4）水生动物

水生动物有：鲤、鲫、黑鱼、哲罗、白鱼、草根、鲢鱼、胖头鱼、船钉鱼、狗牙鱼、黄骨鱼、柳根、黄鳝、泥鳅、螺、鲇鱼、青蛙、蟾蜍、七星鱼、甲鱼、鳊花等。

## 2.3社会经济状况

兰西县辖兰西县下辖4个街道（颜河街道、正阳街道、顺达街道、兰亚街道）、9个镇（兰西镇、临江镇、榆林镇、红光镇、康荣镇、平山镇、远大镇、燎原镇、奋斗镇）、6个乡（长江乡、长岗乡、兰河乡、北安乡、红星乡、星火乡），县政府驻兰西镇。

兰西县农牧业资源丰富，主要粮食作物有玉米、大豆、水稻、小麦、谷子、高粱；经济作物有亚麻、烤烟、甜菜、油料等，是全国粮食和畜产品生产基地。兰西是“中国亚麻之乡”，素有“东方亚麻城”的美誉，亚麻种植面积每年都在20万亩以上，原茎产量占全国总产量的1/8，占全省的1/5；亚麻细布、亚麻纱、亚麻纤维、亚麻座垫、亚麻凉席、亚麻服装、麻屑制板等40多种产品畅销国内外。

兰西县粮食总产实现22亿斤。棚室基地、观光采摘基地和私家菜园发展迅速，特色瓜菜种植面积达到19万亩。改良草原5万亩；完成了4个市级畜牧科技示范园区建设和1000头母猪扩繁场基础建设，民猪养殖专业户发展到1026户，县生猪饲养量达到142万头。肉牛、肉羊和鹅禽饲养量分别达到24.4万头、34.4万只和790万只，畜牧业总产值实现22.5亿元。

兰西县投资1.1亿元，完成了以54所农村中小学小火炉改造为代表的8个新建项目。截止至2014年初兰西县共有普通中学34所，在校生27682人，比上年减少7.8%，初中升高中入学率达到67%。小学136所，在校生27346人，比上年减少6.1%。成人中等专业学校3所，在校生845人，比上年增长15.4%。职业高中在校生1483人，比上年增长84.5%。2020年5月19日，兰西县入选2019年全国义务教育发展基本均衡县（市、区）名单。

兰西县共有医疗卫生机构23个，床位397张，医疗卫生专业技术人员973人；社区卫生服务站10家，专业技术人员30人；个体门诊部11家，专业技术人员22人。兰西县城乡6.5万人纳入最低生活保障，农村五保户集中供养率达到60%以上，五保家园与社区一体化建设成效显著，6200m2的城乡社会养老福利中心投入使用，新增就业6096人，下拨资金1565万元，救助3351人。兰西县完成房地产开发37万m2，其中完成保障性安居工程15万m2，回迁居民316户，配建廉租房36套。投资3.1亿元实施了城镇化建设项目，建成住宅楼16.3万m2。同时，兰西县完成农房改造7816户。2020年4月14日，兰西县入选2020年～2021年水系连通及农村水系综合整治试点县。兰西县总投资1.48亿元的城镇供水工程开栓供水；投资8718万元的污水处理厂项目委托中东集团运营管理；投资9000万元，实施集中供热二期工程，新增集中供热面积90万m2，兰西县城镇供热总面积达到254万m2；投资835万元，完成了26栋、11.2万m2既有楼房节能改造任务。

## 2.4城市总体规划情况

2012年兰西县兰西镇编制了《兰西县兰西镇总体规划（2011-2030年）》，规划期限为近期为2011年～2015年；远期为2016年～2030年。规划性质为：中国亚麻之乡，生态旅游名城，哈尔滨市卫星城镇，县域政治、经济、文化中心。以农业为基础，亚麻产业、农副产品精深加工业、科教产业、新能源开发为特色的资源节约、环境友好、适宜人类居住的和谐城市。

形成“三心三片，两带两轴，一廊”的总体结构。

“三心”——一个城镇主中心和两个城镇次中心。在绥肇公路以北、西环路两侧的区域，形成以行政、商业金融、文化娱乐、体育功能为主的城镇主中心；在正阳街与麻城大道区域形成北部城镇次中心；在城镇东部的麻城大道南侧，形成以亚麻文化为核心的城镇次中心。

“三片”——主城中心片区、新城拓展片区和东部拓展片区。主城中心片区，以老城区为主，整合中心镇区功能、完善配套服务设施，形成特色商业和生活居住区；新城拓展片区，以经济开发区为核心，规划行政中心、商务中心、文化体育中心、产业中心，形成城镇发展新的核心；东部拓展片区，依托镇区东部发展亚麻产业区。

“两带”——以黑大公路为城镇发展主轴带，以绥肇公路为城镇发展次轴带。

“两轴”——正阳街—开元大街和麻城大道两条公共服务轴。

“一廊”——东西向的生态廊道。

表2-1 兰西镇区城镇规划用地平衡表

| 用地 代号 | 用地名称 | 用地面积 （万m2） | 占城镇建设用地比例（%） | 人均城镇建设用地 （m2/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| R | 居住用地 | 538.3 | 892.6 | 52.94 | 34.67 | 49.07 | 37.98 |
| A | 公共管理与公共服务用地 | 60.6 | 168.7 | 5.96 | 6.55 | 5.52 | 7.18 |
|  | 其中 | A1 | 行政办公用地 | 23.3 | 29.7 |  |  |  |  |
|  |  | A2 | 文化设施用地 | 0.3 | 22.2 |  |  |  |  |
|  |  | A3 | 教育科研用地 | 23.9 | 77.2 |  |  |  |  |
|  |  | A4 | 体育用地 | 3.5 | 21.2 |  |  |  |  |
|  |  | A5 | 医疗卫生用地 | 3.3 | 5.5 |  |  |  |  |
|  |  | A6 | 社会福利设施用地 | 4.2 | 10.0 |  |  |  |  |
|  |  | A9 | 宗教设施用地 | 2.1 | 2.9 |  |  |  |  |
| B | 商业服务业设施用地 | 43.5 | 288.9 | 4.28 | 11.22 | 3.97 | 12.29 |
| M | 工业用地 | 169.2 | 318.4 | 16.64 | 12.37 | 15.42 | 13.55 |
| W | 物流仓储用地 | 35.5 | 37.3 | 3.49 | 1.45 | 3.24 | 1.59 |
| S | 道路广场用地 | 157.0 | 521.1 | 15.44 | 20.24 | 14.31 | 22.17 |
|  | 其中 | S1 | 城市道路用地 | 156.2 | 514.6 |  |  |  |  |
| U | 市政公用设施用地 | 7.3 | 67.5 | 0.72 | 2.62 | 0.67 | 2.87 |
| G | 绿地 | 5.4 | 279.7 | 0.53 | 10.87 | 0.49 | 11.90 |
|  | 其中：公园绿地 | 5.4 | 188.4 | 0.53 | 7.32 | 0.49 | 8.02 |
| 城镇建设用地 | 1016.75 | 2574.2 | 100.00 | 100.00 | 92.68 | 109.54 |

图2-2 兰西县兰西镇城镇中心城区土地利用现状图

图2-3 兰西县兰西镇总体规划中心镇区规划图

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）规定，“近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着城市规划的逐步实现，及时调整声环境功能区”。因此，结合兰西县兰西镇总体规划情况，本次声环境功能区按兰西县兰西镇规划情况进行划分。

# 3 声环境质量现状调查

## 3.1历史监测资料收集

根据收集相关资料，截至目前为止，兰西县兰西镇尚未开展区域环境噪声监测、道路交通噪声监测以及功能区环境噪声监测，因此无历史监测资料。

## 3.2现状分析主要流程

对兰西县兰西镇声环境现状的分析主要包括以下主要步骤：

（1）根据兰西县兰西镇不同区域实际情况设置监测点位；

（2）根据监测对象和目的，按要求选取合适的监测点位；

（3）现场监测并对监测结果进行记录；

（4）根据兰西县兰西镇声环境实地监测结果，分析兰西县兰西镇声环境现状的分布特征。

主要技术路线如下图所示：

图3-1 声环境现状分析技术路线

## 3.3监测的主要方法

实地监测主要采用普查监测法，并对声环境敏感区及重要噪声源进行加密布点监测。

### 3.3.1  0～3类声环境功能区普查监测及评价

（1）功能区监测

将要普查的功能区划分成多个等大的正方形网格，网格要完全覆盖被普查区域，且有效网格总数应多于100个，监测点应设在每一个网格的中心，测点条件为一般户外条件。

监测工作分别在昼间和夜间进行，在监测时间内，每次每个测点测量10min的等效声级Leq，同时记录噪声的主要来源，监测应避开节假日和非正常工作日。

（2）功能区评价

将全部网格中心测点测得的10min的等效声级Leq做算术平均运算，所得到的平均值代表某一环境功能区的总体环境噪声水平，并计算标准偏差。

根据每个网格中心的噪声值及对应的网格面积，统计不同噪声影响水平下的面积百分比，以及昼间、夜间的达标面积比例，有条件可估算受影响人口。

### 3.3.2  4类声环境功能区普查监测及评价

（1）功能区监测

以自然路段、站场等为基础，考虑交通运行特征和两侧噪声敏感建筑物分布情况，划分典型路段。在每个典型路段对应的4类区边界上（指4类区内有噪声敏感建筑物存在时）或第一排噪声敏感建筑物户外（指4类区内有噪声敏感建筑物存在时）选择1个测点进行噪声监测。这些测点应与站、场、岔路口等相隔一定的距离，避开这些地点的噪声干扰。

监测工作分昼间和夜间两个时段进行，分别测量如下规定时间内的等效声级Leq和交通流量，对铁路、城市轨道交通线路（地面段），应同时测量最大声级Lmax，对道路交通噪声应同时测量累积百分声级L10、L50、L90。

根据交通类型的差异，规定的测量时间为：

铁路、城市轨道交通（地面段）：昼、夜各测量不能低于平均运行密度的1h值，若城市轨道交通（地面段）的运行车次密集，记录时间可缩短至20min。

高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧，昼、夜各测量不能低于平均运行密度的20min值。

监测应避开节假日和非正常工作日。

（2）功能区评价

将某条交通干线各典型路段监测的噪声值和路段长度进行加权平均计算，以此得到某条交通干线两侧4类声环境功能区的环境噪声平均值。也可对某一区域内的所有铁路、确定为交通干线的道路、城市轨道交通（地面段）、采用前述方法进行长度加权统计，得出针对某一区域某一交通类型的环境噪声平均值。

根据每个典型路段的噪声值及对应的路段长度，统计不同噪声影响水平下的路段百分比，以及昼间、夜间的达标路段比例，有条件可估算受影响人口，对某条交通干线或某一区域某一交通类型采用抽样测量的，应统计抽样路段比例。

## 3.4监测仪器要求

噪声监测的测量仪器精度、气象条件和采样方式等应符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的相应要求。

噪声测量仪器在每次测量前后须在现场用声校准器进行声校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB，否则测量无效。测量需使用延伸电缆时，应将测量仪器与延伸电缆一起进行校准。

声级计或传声器单元可手持或固定在测量三脚架上，传声器距水平基础支撑面1.2m以上，离任何反射面距离不小于1m，与操作者距离不小于0.5m。道路交通噪声监测，传声器指向被测声源。

声环境质量监测应在规定时间内进行，不得挑选监测时间或随意按暂停键。测量过程中凡是自然社会可能出现的声音（如：叫卖声、说话声、小孩哭声、鸣笛声等），均不得视作异常噪声而予以排除。

## 3.5监测点设置原则

### 3.5.1功能区监测的点位设置原则

常规监测中功能区监测采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录B中定点监测法。

测点选择按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录B中普查监测法，各类功能区粗选出其等效声级与该功能区平均等效声级无显著差异，能反映该类功能区声环境质量特征的测点若干个，再根据如下原则确定本功能区定点监测点位。

（1）能满足监测仪器测试条件，安全可靠。

（2）监测点位能保持长期稳定。

（3）能避开反射面和附近的固定噪声源。

（4）监测点位应兼顾行政区划分。

（5）4类声环境功能区选择有噪声敏感建筑物的区域。

各类功能区监测点位数量比例按照各自城市功能区面积比例确定。监测点位距地面高度1.2m以上。

### 3.5.2道路交通监测的点位设置原则

（1）能反映城市建成区内各类道路（快速路、主干路、次干路等）交通噪声排放特征。

（2）能反映不同道路特点（考虑交通类型、交通流量、机动车行驶速度、路面结构、道路宽度、敏感建筑物分布等）交通噪声排放特征。

（3）一个测点可代表一条或多条相近的道路。

监测点选在路段两路口之间，距任一路口的距离大于50m，路段不足100m的选路段中点，测点位于人行道上距路面（含慢车道）20cm处，监测点位高度距地面为1.2m～6.0m。测点应避开非道路交通源的干扰。

## 3.6监测记录与审核

按要求完整记录和填写相关监测表，测量记录应包括以下事项：（1）日期、时间、地点及测定人员；（2）使用仪器型号、编号及其校准记录；（3）测定时间内的气象条件（风向、风速、雨雪等天气状况）；（4）测量项目及测定结果；（5）测量依据的标准；（6）测点示意图；（7）声源及运行工况说明（如交通噪声测量的交通流量等）；（8）其他应记录的事项。

监测数据和监测报告应执行三级审核相关要求。

## 3.7声环境现状监测与评价

本区划声环境现状监测由黑龙江华航环境监测有限公司完成，2021年8月10日～8月15日。

### 3.7.1区域声环境质量现状监测与评价

（1）区域监测点位设置

①按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录B中声环境功能区普查监测方法，将兰西县兰西镇划分为250m×250m的正方形网格，对于未连成片的建成区，正方形网格可以不衔接。网格中水域面积为100%、非建成区面积大于50%的网格视为无效网格。按照此原则，通过划分最终得出兰西县兰西镇区域环境噪声监测有效网格总数为108个，具体监测点位分布图见图3-2。

图3-2 区域监测点位分布图

②在每一个网格的中心布设1个监测点位。若网格中心点不宜测量（如水面、禁区等），应将监测点位移动到距离中心点最近的可测量位置进行测量。测点位置要符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中测点选择一般户外的要求。监测点位高度距地面为1.2m～4.0m。

（2）区域监测的频次、时间与测量

①监测项目：每个监测点位测量10min的等效连续A声级Leq。

②每个监测点位在监测日期范围内共监测两次，昼间监测1次，监测时段为8：00～22：00；夜间监测1次，监测时段为22：00～6：00。

③监测工作安排在无雨、无雪的天气条件下进行，风速达到5m/s以上时，停止测量工作。

（3）区域噪声监测结果与评价

兰西县兰西镇区域环境噪声监测数据统计结果见表3-1。

表3-1 区域声环境监测结果（单位：dB(A)）

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 56.3 | 50.2 | N55 | 47.7 | 42.2 |
| N2 | 54.9 | 47.3 | N56 | 56.6 | 49.8 |
| N3 | 48.7 | 41.6 | N57 | 46.8 | 42.2 |
| N4 | 51.3 | 44.6 | N58 | 46.4 | 41.5 |
| N5 | 47.8 | 41.5 | N59 | 48.7 | 41.3 |
| N6 | 55.2 | 51.1 | N60 | 45.9 | 44.2 |
| N7 | 44.3 | 40.1 | N61 | 47.4 | 43.9 |
| N8 | 47.7 | 40.5 | N62 | 57.1 | 48.4 |
| N9 | 43.6 | 38.5 | N63 | 52.5 | 44.9 |
| N10 | 45.6 | 40.3 | N64 | 56.2 | 50.8 |
| N11 | 44.1 | 39.7 | N65 | 53.3 | 45.2 |
| N12 | 51.8 | 42.7 | N66 | 48.9 | 41.8 |
| N13 | 49.6 | 41.8 | N67 | 50.1 | 42.5 |
| N14 | 43.7 | 39.5 | N68 | 47.1 | 41.5 |
| N15 | 42.2 | 38.4 | N69 | 44.6 | 40.8 |
| N16 | 48.7 | 39.6 | N70 | 44.9 | 37.5 |
| N17 | 52.2 | 43.1 | N71 | 49.2 | 43.5 |
| N18 | 46.7 | 42.2 | N72 | 50.4 | 41.8 |
| N19 | 52.3 | 46.2 | N73 | 47.6 | 39.8 |
| N20 | 50.8 | 42.4 | N74 | 45.2 | 40.6 |
| N21 | 47.9 | 40.8 | N75 | 44.1 | 40.6 |
| N22 | 46.4 | 40.3 | N76 | 49.9 | 42.5 |
| N23 | 45.2 | 40.9 | N77 | 48.5 | 41.1 |
| N24 | 42.6 | 40.2 | N78 | 48.1 | 42.4 |
| N25 | 44.2 | 39.8 | N79 | 51.7 | 43.6 |
| N26 | 48.6 | 40.3 | N80 | 47.4 | 40.9 |
| N27 | 49.1 | 42.9 | N81 | 48.7 | 42.2 |
| N28 | 45.7 | 39.6 | N82 | 44.2 | 41.3 |
| N29 | 47.3 | 38.6 | N83 | 46.6 | 41.7 |
| N30 | 44.4 | 40.2 | N84 | 48.6 | 44.2 |
| N31 | 48.5 | 40.7 | N85 | 48.4 | 42.3 |
| N32 | 46.3 | 41.1 | N86 | 51.1 | 44.1 |
| N33 | 50.1 | 44.6 | N87 | 49.1 | 42.0 |
| N34 | 43.8 | 39.3 | N88 | 45.8 | 41.2 |
| N35 | 51.4 | 43.2 | N89 | 44.7 | 41.4 |
| N36 | 47.1 | 41.3 | N90 | 43.2 | 41.7 |
| N37 | 45.4 | 40.5 | N91 | 47.9 | 41.1 |
| N38 | 50.4 | 44.5 | N92 | 53.8 | 47.9 |
| N39 | 47.1 | 40.9 | N93 | 46.2 | 39.5 |
| N40 | 42.5 | 40.0 | N94 | 46.8 | 38.9 |
| N41 | 48.5 | 43.2 | N95 | 45.4 | 39.1 |
| N42 | 50.1 | 45.9 | N96 | 46.3 | 41.1 |
| N43 | 46.2 | 40.5 | N97 | 44.9 | 39.7 |
| N44 | 45.7 | 38.3 | N98 | 48.9 | 40.6 |
| N45 | 51.6 | 42.8 | N99 | 46.5 | 41.0 |
| N46 | 44.8 | 39.6 | N100 | 43.9 | 38.2 |
| N47 | 43.5 | 41.8 | N101 | 47.6 | 41.8 |
| N48 | 46.4 | 40.7 | N102 | 44.8 | 39.6 |
| N49 | 48.6 | 41.5 | N103 | 46.6 | 42.0 |
| N50 | 49.2 | 44.6 | N104 | 45.9 | 41.1 |
| N51 | 48.2 | 42.2 | N105 | 49.1 | 43.6 |
| N52 | 48.9 | 41.7 | N106 | 52.8 | 43.9 |
| N53 | 50.7 | 43.6 | N107 | 48.7 | 43.2 |
| N54 | 46.2 | 41.4 | N108 | 46.2 | 41.9 |

①区域声环境质量分布情况

根据监测结果得到兰西县兰西镇区域声环境现状分布图，如图3-3和3-4所示。昼间区域噪声中满足1类环境噪声限值（即Leq≤55dB（A））的网格数为103个，占总网格数的95.4%；满足2类环境噪声限值（即55dB（A）＜Leq≤60dB（A））的网格数为5个，占总网格数的4.6%。昼间区域声环境质量主要为1类，个别区域略超过2类标准，总体区域声环境质量较好。夜间区域噪声中满足1类环境噪声限值（即Leq≤45dB（A））的网格数为98个，占总网格数的90.7%；满足2类环境噪声限值（即45dB（A）＜Leq≤50dB（A））的网格数为7个，占总网格数的6.5%；超过2类环境噪声限值（即Leq≥45dB（A））的网格数为3个，占总网格数的2.8%，夜间区域声环境质量主要为1类。

图3-3 兰西县兰西镇区域声环境质量现状图-昼间

图3-4 兰西县兰西镇区域声环境质量现状图-夜间

②区域声环境质量评价

将兰西县兰西镇全部网格测得的昼间和夜间的等效声级按如下公式进行算数平均运算，所得到的昼间平均值Ld和夜间平均值Ln，分别代表兰西县兰西镇昼间和夜间的声环境质量的总体水平。并按表3-2判断兰西县兰西镇昼间和夜间的声环境质量的等级。

表3-2 城市区域环境噪声总体水平等级划分（单位：dB（A））

| 等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间平均等效声级（Sd） | ≤50.0 | 50.1～55.0 | 55.1～60.0 | 60.1～65.0 | ＞65.0 |
| 夜间平均等效声级（Sn） | ≤40.0 | 40.1～45.0 | 45.1～50.0 | 50.1～55.0 | ＞55.0 |

根据表3-1监测结果及上述公式，兰西县兰西镇区域声环境昼间平均等效声级48dB（A），区域声环境质量等级为“一级”，对应评价为“好”；夜间平均等效声级42dB（A），区域声环境质量等级为“二级”，对应评价为“较好”。

### 3.7.2道路交通噪声现状监测与评价

（1）道路交通监测点设置

①道路交通监测点的设置应能反映城市建成区内各类道路（快速路、主干路、次干路等）交通噪声排放特征，能反映不同道路特点（考虑交通类型、交通流量、机动车行驶速度、路面结构、道路宽度、敏感建筑物分布等）交通噪声排放特征。

②一个测点可代表一条或多条相近的道路。测点选在路段两路口之间，距任一路口的距离大于50m，路段不足100m的选路段中点，测点位于人行道上距路面（含慢车道）20cm处，监测点位高度距地面为1.2m～6.0m。测点应避开非道路交通源的干扰。

③本次监测主要对现有21条道路共布置20个监测点，其测点分布见图3-5。

图3-5 道路交通监测布点图

（2）道路交通监测的频次、时间与测量

①监测项目为L90、L50、L10、Leq，每个道路交通测点测量20min的等效声级Leq，并记录车流信息并折算成小时车流量。

②每个监测点位在监测日期范围内共监测两次，昼间监测1次，监测时段为8：00～22：00；夜间监测1次，监测时段为22：00～6：00。

（3）道路交通噪声监测结果与评价

①兰西县兰西镇道路交通噪声监测数据统计结果见表3-4。

表3-4 道路交通声环境现状监测结果（单位：dB（A））

| 编号 | 监测时间 | Leq | L10 | L50 | L90 | 监测点位 | 道路类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 昼间 | 70.7 | 73.3 | 62.6 | 53.1 | 哈黑公路 | 主干路 |
|  | 夜间 | 65.4 | 68.1 | 58.7 | 49.2 |  |  |
| 2# | 昼间 | 44.2 | 47.4 | 40.5 | 34.8 | 北环路 | 主干路 |
|  | 夜间 | 42.7 | 45.7 | 39.5 | 32.1 |  |  |
| 3# | 昼间 | 58.9 | 61.1 | 52.4 | 46.3 | 柴市街 | 主干路 |
|  | 夜间 | 52.6 | 54.8 | 49.1 | 43.0 |  |  |
| 4# | 昼间 | 46.5 | 48.2 | 42.3 | 37.5 | 利民路 | 次干路 |
|  | 夜间 | 42.8 | 45.6 | 38.7 | 31.5 |  |  |
| 5# | 昼间 | 45.2 | 48.3 | 42.2 | 37.4 | 西二道街 | 次干路 |
|  | 夜间 | 43.7 | 46.1 | 40.1 | 33.7 |  |  |
| 6# | 昼间 | 67.7 | 70.4 | 63.8 | 56.2 | 正阳街 | 主干路 |
|  | 夜间 | 59.4 | 62.3 | 54.2 | 46.1 |  |  |
| 7# | 昼间 | 62.4 | 65.8 | 58.7 | 51.6 | 东二道街 | 次干路 |
|  | 夜间 | 56.8 | 58.9 | 51.1 | 43.8 |  |  |
| 8# | 昼间 | 50.3 | 53.1 | 47.5 | 42.1 | 通民路 | 次干路 |
|  | 夜间 | 47.1 | 49.6 | 43.5 | 37.2 |  |  |
| 9# | 昼间 | 59.7 | 62.3 | 56.3 | 49.6 | 麻城大道 | 主干路 |
|  | 夜间 | 53.2 | 55.8 | 48.9 | 40.6 |  |  |
| 10# | 昼间 | 58.5 | 61.6 | 56.1 | 47.9 | 西环路 | 主干路 |
|  | 夜间 | 51.7 | 54.4 | 47.2 | 39.7 |  |  |
| 11# | 昼间 | 49.8 | 52.4 | 46.4 | 40.3 | 东环路 | 次干路 |
|  | 夜间 | 45.9 | 48.6 | 42.5 | 35.7 |  |  |
| 12# | 昼间 | 60.1 | 62.7 | 54.3 | 46.3 | 绥兰路 | 主干路 |
|  | 夜间 | 48.9 | 51.2 | 45.1 | 38.9 |  |  |
| 13# | 昼间 | 45.2 | 47.9 | 41.4 | 35.2 | 广东路 | 次干路 |
|  | 夜间 | 42.1 | 45.5 | 38.7 | 31.4 |  |  |
| 14# | 昼间 | 54.2 | 57.5 | 48.3 | 42.3 | 重庆路 | 主干路 |
|  | 夜间 | 49.4 | 52.2 | 46.0 | 38.5 |  |  |
| 15# | 昼间 | 57.1 | 59.5 | 51.5 | 40.8 | 天津路 | 次干路 |
|  | 夜间 | 50.3 | 53.4 | 45.8 | 38.1 |  |  |
| 16# | 昼间 | 58.4 | 61.2 | 53.3 | 43.8 | 北京路 | 次干路 |
|  | 夜间 | 51.6 | 53.9 | 47.9 | 40.1 |  |  |
| 17# | 昼间 | 55.7 | 58.7 | 49.5 | 43.3 | 开元大道 | 主干路 |
|  | 夜间 | 48.7 | 51.2 | 45.3 | 37.4 |  |  |
| 18# | 昼间 | 58.9 | 61.2 | 54.5 | 48.9 | 南环路 | 主干路 |
|  | 夜间 | 51.5 | 54.2 | 47.9 | 41.1 |  |  |
| 19# | 昼间 | 47.9 | 50.2 | 44.8 | 38.3 | 通城街 | 次干路 |
|  | 夜间 | 43.5 | 46.3 | 40.1 | 33.9 |  |  |
| 20# | 昼间 | 56.3 | 59.2 | 52.8 | 46.1 | 农林街 | 主干路 |
|  | 夜间 | 49.8 | 52.1 | 45.5 | 37.6 |  |  |

②道路交通噪声现状评价

由表3-4的监测结果可知，兰西县兰西镇道路交通噪声昼间、夜间无超标情况，声环境较好。

将道路交通噪声监测的等效声级采用路段长度加权算术平均法，按下述公式计算城市道路交通噪声昼间平均值Ld和夜间平均值Ln，分别代表兰西县兰西镇交通噪声昼间和夜间的总体水平。并按表3-5判断兰西县兰西镇昼间和夜间的声环境质量的等级。

表3-6 道路交通噪声强度等级划分（单位：dB（A））

| 等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间平均等效声级（Sd） | ≤68.0 | 68.1～70.0 | 70.1～62.0 | 72.1～74.0 | ＞74.0 |
| 夜间平均等效声级（Sn） | ≤58.0 | 58.1～60.0 | 60.1～62.0 | 62.1～64.0 | ＞64.0 |

根据表3-4和3-5监测结果及上述公式计算得到公路昼间平均值Ld和夜间平均值Ln分别为55.4dB（A）和49.9dB（A），道路昼间和夜间声环境质量等级为“一级”，对应评价均为“好”。

### 3.7.3噪声污染水平分析

根据监测结果可知，兰西县兰西镇的道路交通噪声大部分达标。监测数据超标的监测点均为车流密集的区域和路段，受密集来往车辆产生噪声影响所致。

# 4 声环境功能区划定方案

## 4.1概述

### 4.1.1声环境区划及其分类

城市声环境功能区划是在分析城市环境噪声污染特点，发展趋势以及城市环境管理要求等基础上，根据城市总体规划对功能区的划分和规划用地的主导功能，确定城市范围内《声环境质量标准》（GB3096-2008）适用区域划分及其执行标准。

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，声环境功能区按区域的使用功能特点和环境质量要求，分为五类声环境功能区，包括 0类、1类、2类、3类、4类，其中：

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括 4a 类和 4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b 类为铁路干线两侧区域。

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，0类、1类、2类、3类、4类声功能区环境噪声限值见下表。

表4-1 环境噪声限值（单位：dB(A)）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 0类 | 50 | 40 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

### 4.1.2其他有关概念

（1）城市规划区

城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的其他区域。

（2）近期规划

在城市总体规划中，对短期内建设目标、发展布局和主要建设项目的实施所做的安排。

（3）交通干线

铁路（铁路专用线除外）、高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路（地面段）、内河航道。应根据铁路、交通、城市等规划确定。

（4）区划单元

在区划工作中，由交通干线、河流、沟壑等明显线状地物和绿地等围成的城市结构、布局和环境状况相近的居、街委会或小区。

（5）用地类型

Ⅰ类用地包括《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中规定的居住用地（R类）、公园绿地（G1类）、行政办公用地（A1类）、文化设施用地（A2类）、教育科研用地（A3类）、医疗卫生用地（A5类）、社会福利设施用地（A6类）。

Ⅱ类用地包括《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中规定的工业用地（M类）和物流仓储用地（W类）。

（6）交通干线边界线

城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线，无人行道的高架道路地面投影边界，各级公路的边界线，铁路交通用地边界线，城市轨道交通用地边界线，内河航道的河堤护栏或地外坡角。

（7）临街建筑

交通干线边界线外拟划定4类声环境功能区域范围内，面向道路的第一排建筑。

## 4.2区划的主要方法

### 4.2.1规划的划分次序

区划宜首先对0、1、3类声环境功能区确认划分，余下区域划分为2类声环境功能区，在此基础上划分4类声环境功能区。

### 4.2.2  0类声环境功能区划分

0类声环境功能区适用于康复疗养区等特别需要安静的区域。该区域内及附近区域应无明显噪声源，区域界限明确。本次区划暂不划定0类声环境功能区。

### 4.2.3  1～3类声环境功能区划分

（1）符合下列条件之一的划为1类声环境功能区：

①城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合“1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需保持安静的区域”规定的区域；

②Ⅰ类用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域。

大型公园、风景名胜区和旅游度假区等区划为Ⅰ类标准适用区域。结合兰西县兰西镇区域特点，不具有此类区域，因此不将此类区域划分为1类。

根据村庄原则上执行1类声环境功能区要求和近期内区域功能与规划目标的差异，以用地现状作为区划的主要依据原则。

由于兰西县兰西镇部分医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公区域地处城市繁华地段，其区域环境噪声现状值不能满足1类声环境功能区要求，因此不划入1类声环境功能区。

（2）符合下列条件之一的划为2类声环境功能区：

①城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合“2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域”规定的区域；

②划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域。

③3类声环境功能区补充说明

位于各类工业区控制性相依规划范围，总体上划分为3类声环境功能区的，在下列情况下执行2类声环境功能区标准：

Ⅰ、规划为工业用地，但尚未开发建设，且仍有敏感目标的区域；

Ⅱ、现状为学校、医院、住宅、机关、公园、宾馆等噪声敏感区域；

Ⅲ、开发区明确规定为非工业用地的区域；

Ⅳ、以商务办公、软件开发为主的非生产区域（除工业地产外）。

结合兰西县兰西镇区域特点，不具有此类区域，因此不将此类区域划分为3类区。

（3）符合下列条件之一的划为3类声环境功能区：

①城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合“3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域”规定的区域；

②Ⅱ类用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域。

### 4.2.4一般情况4类声环境功能区划分

4类功能区的划分主要以交通干线边界线外一定区域范围为划分的基本依据。交通干线包括：铁路（铁路专用线除外）、高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路（地面段）、内河航道。应根据铁路、交通、城市等规划确定。各类交通干线类型的定义见表4-2。

表4-2 各类交通干线的定义

| 道路类型 | 具体定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铁路 | 以动力集中方式或动力分散方式牵引，行驶于固定钢轨线路上的客货运输系统 | / |
| 高速公路 | 专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的多车道公路，其中：四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25000～55000辆；六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量45000～80000辆；八车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量60000～100000辆。 | 《公路工程技术标准》（JT GB01-2014） |
| 一级公路 | 供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入的多车道公路，其中：四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量15000～30000辆；六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25000～55000辆。 | 《公路工程技术标准》（JT GB01-2014） |
| 二级公路 | 供汽车行驶的双车道公路。双车道二级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量5000～15000辆。 | 《公路工程技术标准》（JT GB01-2014） |
| 城市快速路 | 城市道路中设有中央分隔带，具有四条以上机动车道，全部或部分采用立体交叉与控制出入，供汽车以较高速度行驶的道路，又称汽车专用道。城市快速路一般在特大城市或大城市中设置，主要起联系城市内各主要地区、沟通对外联系的作用。 | 《城市规划基本术语标准》（GB/T 50280-1998） |
| 城市主干路 | 联系城市各主要地区（住宅区、工业区以及港口、机场和车站等客货运中心等），承担城市主要交通任务的交通干道，是城市道路网的骨架。主干路沿线两侧不宜修建过多的车辆和行人出入口。 | 《城市规划基本术语标准》（GB/T 50280-1998） |
| 城市次干路 | 城市各区域内部的主要道路，与城市主干路结合成道路网，起集散交通的作用兼有服务功能。 | 《城市规划基本术语标准》（GB/T 50280-1998） |
| 城市轨道交通 | 以电能为主要动力，采用钢轮—钢轨（或胶轮-胶轨）为导向的城市公共客运系统。按照运量及运行方式的不同，城市轨道交通分为地铁、轻轨以及有轨电车。 | / |
| 内河航道 | 船舶、排筏可以通航的内河水域及其港口。 | / |

（1）铁路

铁路边界参照了《铁路运输安全保护条例》中对于铁路线路两侧安全保护区的定义，针对不同的周边环境，其安全距离也有所差异，具体数值见表4-3。其中范围是指从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离。

表4-3 铁路边界的规定

| 区域类型 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 城市市区 | ≥8m | 《铁路运输安全保护条例》（中华人民共和国国务院令 第430号） |
| 城市郊区居民区 | ≥10m |  |
| 村镇居民区 | ≥12m |  |
| 其他地区 | ≥15m |  |

（2）道路

道路红线宽度包括了机动车道路面宽度、非机动车道路面宽度、路侧带宽度的总和。城市道路以道路外延为边界，高速公路以护网处为边界，没有护网的可按一般公路和城市道路相关情况处理。

根据交通干线相邻区域的声环境功能区，确定4类功能区距离见表4-4。其中，铁路交通干线边界线外区域划为4b类声环境功能区域，其余均为4a类。对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，划为4b类声环境功能区。

表4-4 交通干线相邻区域4类功能区距离的确定

| 源强类型 | 划分距离（m） | 相邻功能区类型 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路、城市快速路、城市轨道交通（钢轨-地面段）、铁路 | 55 | 1类区 |
|  | 40 | 2类区 |
|  | 25 | 3类区 |
| 城市主干路、一级公路 | 50 | 1类区 |
|  | 35 | 2类区 |
|  | 20 | 3类区 |
| 城市次干路、二级公路 | 45 | 1类区 |
|  | 30 | 2类区 |
|  | 15 | 3类区 |

### 4.2.5临街建筑4类声环境功能区划分

（1）若临街建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，线路边界线外一定距离内（见表4-4）的区域为4a类声环境功能区。

（2）若划分距离范围内临路建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，第一排建筑面向线路一侧至线路边界线的区域及该建筑物的两侧一定纵深距离（见表4-4）范围内受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。

（3）对于第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼梯探出前排遮挡并受到线路交通噪声的直达声影响，则高出及探出部分的楼层面向线路一侧范围为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行相邻声环境功能区要求。

### 4.2.6乡村声环境功能的确定

乡村区域一般不划分声环境功能区，根据环境管理的需求，区（县）级以上人民政府环境保护行政主管部门可按以下要求确定乡村区域适用的声环境质量

要求：

（1）位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求；

（2）村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；

（3）集镇执行2类声环境功能区要求；

（4）独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求；

（5）位于交通干线两侧一定距离内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。

### 4.2.7声环境功能区划的其他规定

（1）大型工业区中的生活小区，根据其与生产现场的距离和环境噪声现状水平，可从工业区中划出，定为2类或1类声环境功能区。

（2）铁路和城市轨道交通（地面）场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域，划为4a类或4b类声环境功能区。

（3）尽量避免0类声环境功能区紧邻3类、4类声环境功能区的情况。

（4）近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着总体规划的逐步实现，及时调整声环境功能区。

（5）未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状，结合可能的发展划定区域类型。

（6）区划图图示

区划图用不同颜色或阴影线在相应地图上绘制，各区域的颜色或阴影线规定如下表所示。

表4-5 各类声环境功能区图示表

## 4.3兰西县兰西镇声环境功能区划分方案

### 4.3.1明确划分范围

本技术报告以《兰西县兰西镇总体规划（2011-2030年）》为依据，按照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中规定的居住用地（R类）、公园绿地（G1类）、防护绿地（G2类）、行政办公用地（A1类）、文化设施用地（A2类）、教育科研用地（A3类）、体育用地（A4类）、医疗卫生用地（A5类）、社会福利设施用地（A6类）、宗教用地（A9类）、商业服务业设施用地（B类）、道路将设施用地（S类）、工业用地（M类）、公告设施用地（U类）和物流仓储用地（W类），对兰西县兰西镇地块功能进行划分并统计分析，确定兰西县兰西镇声环境功能区划分的范围。

按照《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函﹝2017﹞1709号）要求，交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理，规划实施后适时调整为4类区。

#### 4.3.1.1确定用地现状

依据《兰西县兰西镇总体规划（2011-2030年）》及现状用地情况，在总规图中优先划定网格，以便于后续确定各区域声环境功能区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）要求，对各网格内土地现状情况进行统计，明确各类用地构成及比例。由于兰西县兰西镇区域较小，因此每个网格设置为200×200m范围，并对兰西县兰西镇区域内用地进行编号，兰西县兰西镇区域网格图见图4-1。

图4-1 兰西县兰西镇区域网格图

#### 4.3.1.2确定单元区划类型

以兰西县兰西镇总体规划以及土地利用现状为基础，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）确定兰西县兰西镇区域声环境功能区划单元，划分过程中把多个区域类型相同且相邻的单元连成片，充分利用交通干线、区行政边界、河流、沟壑、绿地等地形地貌作为区划边界，划定各区划单元的区划类型。

### 4.3.3声环境功能区划分结果

根据上述分析，最终得出兰西县兰西镇声环境功能区划分结果，具体见表4-9。

表4-9 兰西县兰西镇镇声环境功能区划方案

| 类别 | 功能 | 片区（交通干线）名称 | 片区面积 （km2） | 总面积 （km2） | 占区划总面 积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住、文 教、机关为主区域 | 生活居住区（东环路-规划一路-西环路-柴市街-东二道街-重庆路-环城路-农林街-纵四路-柴市街-东环路合围区域） | 5.843 | 5.843 | 22.7 |
| 2 | 居住、商业、工业混杂区 | 城区南部（哈黑公路-横十二路-正阳大道-横十五路-哈黑公路） | 1.3384 | 9.8595 | 38.3 |
|  |  | 城区东部（纵四路-麻城大道-纵七路-柴市街-环城路-农林街-纵四路） | 0.937 |  |  |
|  |  | 城区西部（西环路-柴市街-东二道街-重庆路-正阳街-绥肇公路-纵二路-横五路-哈黑公路-重庆路-西环路） | 7.5841 |  |  |
| 3 | 工业生产、仓储物流 | 城区东部工业区（纵四路-麻城大道-纵七路-柴市街-纵四路） | 0.6924 | 4.4654 | 17.35 |
|  |  | 城区南部工业区（哈黑公路-横五路-纵二路-绥肇公路-正阳街-横十四路-开元大道-横十二路-哈黑公路） | 3.773 |  |  |
| 4 | 道路交通干线两侧区域及交通场站 | 4a类：规划一路、规划二路、北环路、柴市街、麻城大道、农林街、重庆路、绥肇公路、横九路、横十二路、横十五路、西环路、黑大公路、开元大道、正阳街、东环路、新民路、纵七路、规划三路、纵一路、北京路、南环路、上海路、天津路、广东路、横五路、横七路、横十路、横十一路、横十三路、横十四路、纵六路、西二道街、东二道街、纵二路、纵三路、规划三路、纵四路、纵五路、纵七路 | 5.571 | 21.65 |
| 合计 | 25.742 | 100 |

（1）1类标准适用区域

1类声环境功能区适用于以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域。本次划分为生活居住区（东环路-规划一路-西环路-柴市街-东二道街-重庆路-环城路-农林街-纵四路-柴市街-东环路合围区域），总面积为5.843km2。

（2）2类标准适用区域

2类声环境功能区适用于以商业金融、集市贸易为主要功能的区域，或居住、商业、工业混杂，需要维护居住安静的区域，即划分范围内除去1类、3类、4类以外的所有区域均为2类标准适用区，面积约9.8595km2。

（3）3类标准使用区域

3类声环境功能区适用于以工业生产、仓储物流为主要功能的区域，本次划分城区东部工业区（纵四路-麻城大道-纵七路-柴市街-纵四路），片区面积为0.6924km2；城区南部工业区（哈黑公路-横五路-纵二路-绥肇公路-正阳街-横十四路-开元大道-横十二路-哈黑公路），片区面积为3.773km2，总面积4.4654km2。

（4）4类标准适用区域

4类标准适用区域是城市道路中交通干线两侧区域、穿越城区的铁路两侧区域及铁路场站用地。

4a类声环境功能区域：

将交通干线边界外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离的确定方法如下：

a）相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m±5m；

b）相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m；

c）相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5m；

4b类声环境功能区域：

交通干线边界线外一定距离以内的区域划分为4b类声环境功能区。兰西县兰西镇无铁路，因此，不涉及4b类声环境功能区。

兰西县兰西镇道路划分明细见下表：

表4-10 兰西县兰西镇交通干线明细表

| 道路类型 | 道路名称 |
| --- | --- |
| 主干路 | 规划一路、北环路、柴市街、麻城大道、农林街、重庆路、绥肇公路、横九路、横十二路、横十五路、西环路、黑大公路、开元大道、正阳街、东环路、纵二路 |
| 次干路 | 规划二路、纵七路、规划三路、纵一路、北京路、南环路、上海路、天津路、广东路、横五路、横七路、横十路、横十一路、横十三路、横十四路、纵六路、西二道街、东二道街、纵三路、规划三路、纵四路、纵五路、纵七路 |

兰西县兰西镇声功能区划分区示意图如下图所示：

图4-3 兰西县兰西镇声功能区划分图

### 4.3.4区划结果与说明

结合以上声功能区划分析，整合得到兰西县兰西镇声环境功能区划分图，如上图所示。其中浅绿色区域为1类声环境功能区，浅蓝色区域为2类声环境功能区，褐色区域为3类声环境功能区，公路交通干线两侧区域内为4a类声环境功能区，铁路干线两侧区域为4b类声环境功能区。

本区划适用的昼间、夜间时段分别为：昼间6:00～22:00，夜间22:00～次日6:00。

## 4.4区域声环境质量达标情况分析

由监测结果可知，兰西县兰西镇声环境质量昼间部分点位出现超标情况，超标主要发生在1类区、4a类区，兰西县兰西镇声环境质量夜间部分点位出现超标情况，超标主要发生在1类区、2类区、4a类区，本次区划的各功能区达标情况如下表所示：

表4-11 各功能区达标情况表

| 功能区 | 1类 | 2类 | 3类 | 4a类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位（个） | 17 | 63 | 28 | 20 |
| 达标点位（个） | 昼间 | 16 | 63 | 28 | 19 |
|  | 夜间 | 13 | 62 | 28 | 17 |
| 达标率（%） | 昼间 | 94.1 | 100 | 100 | 95 |
|  | 夜间 | 76.5 | 98.4 | 100 | 85 |

### 4.3.2交通干道划分

根据兰西县兰西镇区域现状主要交通干线及2016年～2030年建设规划明确的道路干线分布情况，划定本次区划中4类声环境功能区域。兰西县兰西镇主要交通干道情况见表4-6。

表4-6 城市主要交通干道划分情况

| 序号 | 道路名称 | 道路起止端 | 道路性质 | 红线宽度 （m） | 道路长度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划一路 | 城市西入口—城市东入口 | 城市主干路 | 50 | 1590 |
| 2 | 规划二路 | 西环路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 1788 |
| 3 | 北环路 | 西环路—重庆路 | 城市主干路 | 50 | 1938 |
| 4 | 柴市街 | 西环路—重庆路 | 城市主干路 | 50 | 4514 |
| 5 | 麻城大道 | 西环路—东环路 | 城市主干路 | 50 | 5038 |
| 6 | 农林街 | 西环路—重庆路 | 城市主干路 | 50 | 4386 |
| 7 | 重庆路 | 哈黑公路—东环路 | 城市主干路 | 50 | 7808 |
| 8 | 绥肇公路 | 西环路—重庆路 | 城市主干路 | 50 | 2439 |
| 9 | 横九路 | 哈黑公路—正阳路 | 城市主干路 | 50 | 2025 |
| 10 | 横十二路 | 哈黑公路—正阳路 | 城市主干路 | 50 | 1996 |
| 11 | 横十五路 | 哈黑公路—正阳路 | 城市主干路 | 50 | 2075 |
| 12 | 西环路 | 规划一路—重庆路 | 城市主干路 | 50 | 4644 |
| 13 | 黑大公路 | 规划一路—横十五路 | 城市主干路 | 50 | 9359 |
| 14 | 开元大道 | 柴市街—横十五路 | 城市主干路 | 50 | 7483 |
| 15 | 正阳街 | 规划一路—横十五路 | 城市主干路 | 50 | 9246 |
| 16 | 东环路 | 规划一路—绥肇公路路 | 城市主干路 | 50 | 4947 |
| 17 | 新民路 | 西环路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 2168 |
| 18 | 纵七路 | 麻城大道—农林街 | 城市次干路 | 30 | 616 |
| 19 | 规划三路 | 纵七路—西二道街 | 城市次干路 | 30 | 985 |
| 20 | 纵一路 | 北京路—广东路 | 城市次干路 | 30 | 1532 |
| 21 | 北京路 | 西环路—正阳路 | 城市次干路 | 30 | 2192 |
| 22 | 南环路 | 正阳路—绥肇公路 | 城市次干路 | 30 | 3172 |
| 23 | 上海路 | 西环路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 4401 |
| 24 | 天津路 | 西环路—东城路 | 城市次干路 | 30 | 3667 |
| 25 | 广东路 | 哈黑公路—正阳路 | 城市次干路 | 30 | 1951 |
| 26 | 横五路 | 哈黑公路—正阳路 | 城市次干路 | 30 | 2233 |
| 27 | 横七路 | 哈黑公路—开元大道 | 城市次干路 | 30 | 1179 |
| 28 | 横十路 | 哈黑公路—开元大道 | 城市次干路 | 30 | 2006 |
| 29 | 横十一路 | 哈黑公路—开元大道 | 城市次干路 | 30 | 2001 |
| 30 | 横十三路 | 哈黑公路—开元大道 | 城市次干路 | 30 | 1991 |
| 31 | 横十四路 | 哈黑公路—开元大道 | 城市次干路 | 30 | 1986 |
| 32 | 纵六路 | 横九路—横十五路 | 城市次干路 | 30 | 2179 |
| 33 | 西二道街 | 规划一路—广东路 | 城市次干路 | 30 | 4845 |
| 34 | 东二道街 | 规划一路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 4535 |
| 35 | 纵二路 | 农林街—横十五路 | 城市主干路 | 50 | 6345 |
| 36 | 纵三路 | 规划一路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 4495 |
| 37 | 规划四路 | 纵四路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 2605 |
| 38 | 纵四路 | 柴市街—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 2720 |
| 39 | 纵五路 | 柴市街—南环路 | 城市次干路 | 30 | 1791 |
| 40 | 纵七路 | 柴市街—纵四路 | 城市次干路 | 30 | 2377 |

4类声环境功能区域是城市道路中交通干线两侧区域、穿越城区的铁路两侧区域及铁路场站用地。

将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。其距离划定如下表。

表4-7 类功能区两侧距离的划定要求

| 源强类型 | 划分距离（m） | 相邻功能区类型 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路、城市快速路、一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、铁路 | 50 | 1类区 |
|  | 35 | 2类区 |
|  | 20 | 3类区 |

若临街建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，线路边界线外一定距离内的区域划为4a类声环境功能区。

若临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

将铁路用地范围外一定距离以内的区域划分为4b类声环境功能区，垂直距离的确定方法同4a类；一定规模的铁路场站可化为4b类声环境功能区。4类区域具体划分情况见表4-8。

表4-8  4类标准适用区域

| 序号 | 道路名称 | 道路起止端 | 道路性质 | 红线宽度 （m） | 道路长度 （m） | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划一路 | 城市西入口—城市东入口 | 城市主干路 | 50 | 1590 | 道路两侧各距边界线垂直距 离为：相邻1类区域为50m，2类区域为35m，3类区域为20m |
| 2 | 规划二路 | 西环路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 1788 |  |
| 3 | 北环路 | 西环路—重庆路 | 城市主干路 | 50 | 1938 |  |
| 4 | 柴市街 | 西环路—重庆路 | 城市主干路 | 50 | 4514 |  |
| 5 | 麻城大道 | 西环路—东环路 | 城市主干路 | 50 | 5038 |  |
| 6 | 农林街 | 西环路—重庆路 | 城市主干路 | 50 | 4386 |  |
| 7 | 重庆路 | 哈黑公路—东环路 | 城市主干路 | 50 | 7808 |  |
| 8 | 绥肇公路 | 西环路—重庆路 | 城市主干路 | 50 | 2439 |  |
| 9 | 横九路 | 哈黑公路—正阳路 | 城市主干路 | 50 | 2025 |  |
| 10 | 横十二路 | 哈黑公路—正阳路 | 城市主干路 | 50 | 1996 |  |
| 11 | 横十五路 | 哈黑公路—正阳路 | 城市主干路 | 50 | 2075 |  |
| 12 | 西环路 | 规划一路—重庆路 | 城市主干路 | 50 | 4644 |  |
| 13 | 黑大公路 | 规划一路—横十五路 | 城市主干路 | 50 | 9359 |  |
| 14 | 开元大道 | 柴市街—横十五路 | 城市主干路 | 50 | 7483 |  |
| 15 | 正阳街 | 规划一路—横十五路 | 城市主干路 | 50 | 9246 |  |
| 16 | 东环路 | 规划一路—绥肇公路路 | 城市主干路 | 50 | 4947 |  |
| 17 | 新民路 | 西环路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 2168 |  |
| 18 | 纵七路 | 麻城大道—农林街 | 城市次干路 | 30 | 616 |  |
| 19 | 规划三路 | 纵七路—西二道街 | 城市次干路 | 30 | 985 |  |
| 20 | 纵一路 | 北京路—广东路 | 城市次干路 | 30 | 1532 |  |
| 21 | 北京路 | 西环路—正阳路 | 城市次干路 | 30 | 2192 |  |
| 22 | 南环路 | 正阳路—绥肇公路 | 城市次干路 | 30 | 3172 |  |
| 23 | 上海路 | 西环路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 4401 |  |
| 24 | 天津路 | 西环路—东城路 | 城市次干路 | 30 | 3667 |  |
| 25 | 广东路 | 哈黑公路—正阳路 | 城市次干路 | 30 | 1951 |  |
| 26 | 横五路 | 哈黑公路—正阳路 | 城市次干路 | 30 | 2233 |  |
| 27 | 横七路 | 哈黑公路—开元大道 | 城市次干路 | 30 | 1179 |  |
| 28 | 横十路 | 哈黑公路—开元大道 | 城市次干路 | 30 | 2006 |  |
| 29 | 横十一路 | 哈黑公路—开元大道 | 城市次干路 | 30 | 2001 |  |
| 30 | 横十三路 | 哈黑公路—开元大道 | 城市次干路 | 30 | 1991 |  |
| 31 | 横十四路 | 哈黑公路—开元大道 | 城市次干路 | 30 | 1986 |  |
| 32 | 纵六路 | 横九路—横十五路 | 城市次干路 | 30 | 2179 |  |
| 33 | 西二道街 | 规划一路—广东路 | 城市次干路 | 30 | 4845 |  |
| 34 | 东二道街 | 规划一路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 4535 |  |
| 35 | 纵二路 | 农林街—横十五路 | 城市主干路 | 50 | 6345 |  |
| 36 | 纵三路 | 规划一路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 4495 |  |
| 37 | 规划四路 | 纵四路—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 2605 |  |
| 38 | 纵四路 | 柴市街—重庆路 | 城市次干路 | 30 | 2720 |  |
| 39 | 纵五路 | 柴市街—南环路 | 城市次干路 | 30 | 1791 |  |
| 40 | 纵七路 | 柴市街—纵四路 | 城市次干路 | 30 | 2377 |  |

图4-2 交通干线4类区划图

## 4.5主要存在的问题及建议

### 4.5.1存在的问题

目前，兰西县兰西镇区域噪声、交通噪声依然存在以下问题：

（1）兰西县兰西镇昼间和夜间区域声环境质量均较好，达标率较高，只在1类区、2类区、4a类区有个别区域超标；

（2）交通噪声较好，无点位超标。

### 4.5.2建议

针对兰西县兰西镇声环境现状，结合本次规划方案，为控制噪声污染水平，保障民众日常生活、工作学习等环境的宁静舒适，提出以下建议：

（1）制定区域噪声防治规划

通过规划的实施，要求各功能区达到国家规定标准，工业噪声、建筑施工噪声、交通噪声、社会生活噪声污染得到有效控制，城市管理部门应加强对商业活动宣传噪声的控制，在居住区及其附近街道、广场、公园等区域，二十二时至次日六时期间应避免进行产生环境噪声污染、影响周边居民正常休息的商品展示、宣传促销等活动。在其他时间进行商品展示、宣传促销等活动，使用音响器材所产生的环境噪声不得超过相应声环境功能区域环境噪声排放限值。采取有效管控措施后，城市声环境质量有所改善，噪声扰民问题明显缓解，为人民群众营造舒适、安静的生活环境和工作环境，保障广大市民的身体健康。

（2）加强噪声达标区建设

根据兰西县兰西镇的城镇建设和发展规模，结合城市总体功能布局，根据声环境功能区划结果，开展声环境达标区建设工作，提高声环境达标区覆盖率。声功能区的达标覆盖率的提高需要多个部门协调合作，主要措施有：

①全区推广机动车“禁鸣”措施，加强禁鸣宣传。通过公共信息平台，给全县司机定期发送禁鸣提示；在交通要道、城市主干道等区域张贴醒目的禁鸣标志；在商场、公交车、宾馆等公共场所张贴统一的静音标志，禁止商家利用高音喇叭进行促销等。

②道路新建、改造时，铺装低噪声路面。施工中的各种大型机械的使用尽量安排在白天工作，若实在需要工作的尽量安排在22:00之前进行。

③加强对沿街流动小贩的整治，避免造成交通拥堵，进而影响声环境质量。

（3）开展“宁静小区”创建活动

在声环境达标区内开展“宁静小区”创建活动。各小区要设立专人负责创建工作，小区配电设施、水泵等公用设施要采取减噪措施，小区居民室内装修要控制作业时间避免噪声扰民，小区居民在室内播放音乐、演奏乐器及各类群众性文体活动适当控制音量，小区内禁止设置高音喇叭和机动车鸣笛，并且制定防止饲养宠物产生的噪声扰民的措施等。

（4）严格建设项目的审批

声环境功能区划是在结合城市用地现状及规划的基础上进行的，对于在1、2类区范围内新建的项目，应严格审批，避免在文教、居住设施旁，建立新的噪声污染源；对于在3类区中原已存在的文教、居住区旁新建项目，应严格审批，尽量使噪声源远离文教、居住区，预留足够的防护距离。

（5）完善噪声投诉与处理工作机制

在绥化市兰西县生态环境局内设立噪声投诉热线与监督处理机构，设专人专职，根据各部门相关权责，制定行之有效的处理办法，让居民有渠道直接与相应的监管部门联系，就可以在最短时间内是问题得到妥善解决。

# 5 规划可行性分析

## 5.1声环境质量现状

根据出具的环境噪声监测结果，兰西县兰西镇功能区噪声昼夜及各区域噪声污染状况差异性不大。区域声环境达标情况较好，1类、2类区有部分区域超标外，其他区域基本全部达标；昼间、夜间交通噪声达标情况较好。

## 5.2功能区划分结果

兰西县兰西镇声环境功能区划分范围为行政区划范围，规划城镇建设用地总面积2574.2hm2。根据国家有关技术规范确定本次声环境功能区划分为4类功能区，其中：

1类声环境功能区适用于以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域。本次划分为生活居住区（东环路-规划一路-西环路-柴市街-东二道街-重庆路-环城路-农林街-纵四路-柴市街-东环路合围区域），总面积为5.843km2，占区划面积的22.7%。

2类标准适用区包括城区南部（哈黑公路-横十二路-正阳大道-横十五路-哈黑公路）、城区东部（纵四路-麻城大道-纵七路-柴市街-环城路-农林街-纵四路）、城区西部（西环路-柴市街-东二道街-重庆路-正阳街-绥肇公路-纵二路-横五路-哈黑公路-重庆路-西环路），总面积约9.8595km2，占区划面积的38.3%。

3类标准适用区为3类声环境功能区适用于以工业生产、仓储物流为主要功能的区域，本次划分城区东部工业区（纵四路-麻城大道-纵七路-柴市街-纵四路），片区面积为0.6924km2；城区南部工业区（哈黑公路-横五路-纵二路-绥肇公路-正阳街-横十四路-开元大道-横十二路-哈黑公路），片区面积为3.773km2，总面积4.4654km2，占区划面积的17.35%。

4类标准适用区主干路（规划一路、北环路、柴市街、麻城大道、农林街、重庆路、绥肇公路、横九路、横十二路、横十五路、西环路、黑大公路、开元大道、正阳街、东环路、纵二路）、次干路（规划二路、纵七路、规划三路、纵一路、北京路、南环路、上海路、天津路、广东路、横五路、横七路、横十路、横十一路、横十三路、横十四路、纵六路、西二道街、东二道街、纵三路、规划三路、纵四路、纵五路、纵七路），按照声环境功能区划分具体范围，道路占地面积5.5741km2；占区划面积的21.65%。

## 5.3可行性分析

### 5.3.1 与城市规划的协调性分析

根据兰西县兰西镇城市现状布局和总体规划相关内容，本次声环境功能区划范围与之一致，区划工作是以城市总体规划为指导，按照区域规划、近期规划和城市规划用的主导功能辅以用地现状与声环境质量水平确定声环境质量功能区，得到最终区划结果。

（1）1类区

本次划分的1类区1个，为生活居住区（东环路-规划一路-西环路-柴市街-东二道街-重庆路-环城路-农林街-纵四路-柴市街-东环路合围区域），均为居住、办公、学校等用地，有少量的商业金融用地，城市总体规划在1类区范围内没有大的噪声污染源，因此1类区划分与规划相协调，能够满足规划要求。

（2）2类区

本次声环境功能区划分的2类区范围，主要为商业金融等用地，以及部分居住、商业、市政等混合用地，功能区划分时，充分考虑了城市总体规划的要求，按照城市规划及现状用地类型予以划分，因此2类区与城市规划相协调。

（3）3类区

本次功能区划分的3类区为东部工业区（纵四路-麻城大道-纵七路-柴市街-纵四路），片区面积为0.6924km2、城区南部工业区（哈黑公路-横五路-纵二路-绥肇公路-正阳街-横十四路-开元大道-横十二路-哈黑公路），主要为仓储用地、工业用地，城市总体规划中这些均为工业、仓储用地，因此3类区与城市规划相协调。

（4）4类区

本次功能区划分的4类区为兰西县兰西镇镇内城市道路，按照城市规划及现状用地类型，结合城市道路等级予以划分，城市快速路、城市主干路、城市次干路边界线外一定距离内的区域划分为4a类。因此4类区与城市规划相协调。

### 5.3.2 区划目标的可达性分析

根据对兰西县兰西镇声环境质量现状调查，兰西县兰西镇昼间和夜间达标率较高声环境质量较好。1类区昼间声环境质量达标率均为94.1%，夜间达标率均为76.5%，2类区昼间达标率为100%，夜间达标率为98.4%，3类区昼间和夜间达标率较好，达到100%，4a类区昼间标率为95%，夜间达标率为85%。

本次声环境功能区划在结合城市总体规划的前提下，充分考虑了城市声环境质量现状。影响区域声环境质量的主要因素有交通以及居民生活噪声等。

1类、2类区昼间、夜间部分区域超标，分析主要原因为超标区域为商业区，这部分区域社会生活噪声较大，影响了周围声环境质量，夜间4类区有超标情况出现，主要原因为车流量较大、鸣笛等嘈杂声，这些对区域环境质量会造成一定影响。

目前兰西县兰西镇部分区域声环境质量超标，噪声污染线源与面源相叠加，环境声环境质量完全达标还需要一个努力的过程；技术的发展和住宅质量能保障兰西县兰西镇人居住宅室内声环境质量达标，不影响人们正常生活及工作。政策导向和管理在环境保护中起着至关重要的作用，良好的政策导向和有效的环境管理会对兰西县兰西镇声环境质量的改善起到至关重要的作用。因此，制定严格的噪声控制政策及声环境管理机制对兰西县兰西镇声环境区划达标有积极的作用。

### 5.3.3环境管理的可操作性分析

本次区划的声功能区划分是对兰西县兰西镇进行首次区划，划分以保证区域内声环境质量、确保区域内的人群健康为目的。其结果与兰西县兰西镇环境管理目标基本一致，范围明确，能够应用于日常声环境管理，满足环境管理要求的深度，具有较强的可操作性。

### 5.3.4规划可行性分析结论

本次声环境功能区划定结果与城市总体规划相协调，1类区多数为规划的居住、学校等用地；2类区主要为商业金融用地以及以商业为主的商业、居住、市政等混合用地；3类区为工业、仓储用地；4类区为道路两侧区域，具有较强的环境管理可操作性，因此本次声环境功能区划定结果是可行的。

## 5.4管理及保护建议措施

根据兰西县兰西镇目前声环境监测结果， 其管理及保护措施应主要从以下几个方面开展。

### 5.4.1按照城市总体规划，合理分布噪声源

按照兰西县兰西镇总体规划，利用科学手段合理分布噪声源，减少噪音叠加形成噪声污染。

### 5.4.2依据相关法律法规，加大重点领域噪声污染防治力度

一是严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，加大对工业噪声排放超标污染源的治理力度，查处工业企业噪声排放超标扰民行为。

二是不断加强交通噪声污染防治。全面落实《地面交通噪声污染防治技术政策》，对噪声敏感建筑物集中区域的高架路、快速路、高速公路等道路两边应配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。

三是积极推进社会生活噪声污染防治。严格实施《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008），加大市内尤其是声环境1类区社会生活噪声治理。

### 5.4.3完善声环境监测网络，强化监管支撑能力建设

一是完善噪声监测网络。重点噪声污染源应安装噪声自动监测仪器，将监测数据作为执法监管依据。加强噪声污染执法监测能力，加大力度对环境监测和环境监察部门配置相应的噪声现场监测设备和仪器。

二是提高执法监管能力。坚持按年组织开展噪声污染防治相关法规、政策和标准的培训。

三是强化部门协调联动。环保、城管、公安、文化、交通、住建等部门应协调配合，加强噪声防治污染。定期组织联合执法专项行动。

### 5.4.4与城市整体建设相衔接，做好宣传教育工作

不断深化信息管理。划定后的声环境功能区应在兰西县政府网站予以公开。建立环境噪声信息通报制度，区划制定和建设项目审批前应广泛征求相关居民意见。同时大力促进公众参与。广泛宣传噪声污染防治的法律、法规和政策，介绍噪声对人体健康危害的知识。

## 5.5下一步建议

（1）本次区划工作是以城市总体规划为指导，近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着城市规划的逐步实现，应及时调整声环境功能区。

（2）若城市道路等级发生调整后，声环境功能区划应根据实际道路等级适时调整。

（3）在今后城市规划和总体设计时，对各种交通干线和噪声源进行合理布局，一些要求安静的区域，如医院、学校、办公楼等，应与交通干线和工业区保持一定的距离，以利用环境的自然衰减来降低噪声。若3类声功能区内存在学校、医院、居民等声环境敏感目标，应按照2类声环境功能区管理。

（4）建立噪声达标区，按照城市环境整治定量考核要求，建立噪声达标区，并制定管理规章。

（5）严格建设项目的审批：声环境功能区划是在结合城市用地现状及规划的基础上进行的，对于在1、2类区范围内新建的项目，应严格审批，避免在文教、居住设施旁，建立新的噪声污染源；对于在3类区中原已存在的文教、居住区旁新建项目，应严格审批，尽量使噪声源远离文教、居住区，预留足够的防护距离。

（6）完善噪声投诉与处理工作机制，在绥化市兰西生态环境局局内设立噪声投诉热线与监督处理机构，设专人专职，根据各部门相关权责，制定行之有效的处理办法，让居民有渠道直接与相应的监管部门联系，就可以在最短时间内是问题得到妥善解决。

# 6 结论

兰西县兰西镇按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T19150-2014）要求，首次对兰西县兰西镇声环境功能区进行划分。根据现场监测结果，兰西县兰西镇声环境质量较好，仅1类、2类区昼间、夜间部分区域超标，分析主要原因为超标区域为商业区，这部分区域社会生活噪声较大，影响了周围声环境质量，夜间4类区有超标情况出现，主要原因为车流量较大、鸣笛等嘈杂声，这些对区域环境质量会造成一定影响。

在采取制定噪声控制政策、声环境管理机制等手段后，能够实现兰西县兰西镇声环境区划达标，因此本次声环境功能区划定结果是可行的。

附1 环保部办公厅印发的《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函﹝2017﹞1709号）

附件2 监测报告

附图1 土地利用现状图

附图2 中心城区规划图

附图3 综合交通规划图