建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：黑龙江省兰西县农村供水保障工程

建设单位（盖章）：    兰西县水务局

编制日期：            2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	22

四、生态环境影响分析	35

五、主要生态环境保护措施	49

六、生态环境保护措施监督检查清单	54

七、结论	55

地下水专项评价	56

附件	70

附件1 项目登记信息单	70

附件2 用地预审与选址意见书	71

附件3 声环境检测报告	78

附件4 水源水水质检测报告	80

附图	96

附图1 地理位置图	96

附图2 绥化市生态保护红线分布图	97

附图3绥化市环境管控单元分布图	98

附图4 林盛村水厂平面布置图	99

附图5 永久村水厂平面布置图	99

附图6 林盛村集中式供水工程输水管网图	100

附图7 永久村集中式供水工程输水管网图	100

附图8 林盛村集中式供水工程配水管网图	101

附图9 永久村集中式供水工程配水管网图	101

附图10 厂界四周照片	101

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黑龙江省兰西县农村供水保障工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-231222-04-05-666974 |
| 建设单位联系人 | 张秋 | 联系方式 | 13846781379 |
| 建设地点 | 黑龙江省（自治区）绥化市兰西县（区） 兰西镇、奋斗镇、康荣镇、平山镇、红光镇 |
| 地理坐标 | 兰西镇林盛村集中式供水工程位置： 水厂：E126°19′17.96979″，N46°19′7.55235″ 1号井：E126°19′5.362″，N46°19′8.1022″ 2号井：E126°19′12.527″，N46°19′9.1837″ 3号井：E126°19′22.414″，N46°19′10.709″ 4号井：E126°19′38.579″，N46°19′12.988″ 兰西镇永久村集中式供水工程位置： 水厂：E126°18′48.28700″，N46°12′32.93627″ 1号井：E126°18′37.07″，N46°12′45.726″ 2号井：E126°18′53.292″，N46°12′59.592″ 3号井：E126°19′2.2528″，N46°12′42.984″ 4号井：E126°19′21.14″，N46°12′41.053″ |
| 建设项目 行业类别 | 94自来水的生产和供应；129地下水开采 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 3342.07m2/ 84.694km（新建33.243km、改造51.451km） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1506 | 环保投资（万元） | 75 |
| 环保投资占比（%） | 4.98 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》，本项目涉及地下水（含矿泉水）开采，故设置地下水专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2021年修订）中的鼓励类，二十二、城镇基础设施：7、城镇安全饮水工程、供水水源及水厂工程，符合国家产业政策要求。 二、“三线一单”符合性分析 本项目位于黑龙江省绥化市兰西县，地理位置图见附图1。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号），为推进绥化“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）落地，实施生态环境分区管控，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。根据绥化市生态保护红线分布图，项目不在生态保护红线范围内；根据绥化市环境管控单元分布图，项目所在区域属于一般管控单元。项目采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》绥政发[2021]10号中要求。绥化市生态保护红线分布图见附图2，绥化市环境管控单元分布图见附图3。 本项目与“三线一单”的符合性如下。 1、生态保护红线符合性 根据本项目与绥化市生态保护区红线分布图对照，本项目未进入生态保护红线内，项目所在区域为一般生态空间。 2、环境质量底线符合性 本项目属于大气环境一般管控区、水环境一般管控区。 （1）大气 表1-1 大气环境分区管控要求符合性分析 环境要素分区管控 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发率要求 符合性分析 监控区分类 环境要素 要素细类 一般管控区 大气 大气环境一般管控区 减少新增化工园区，除符合省政府产业布局调整政策外，减少新增钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。减少建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行国家、省及各市下达的大气污染防治要求。新建钢铁、焦化等高污染项目要同时配置最先进的生产工艺和污染治理装备。 编制区域内大气污染应急减排项目清单，做到可操作、可核查、可监测，当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施。 / 本项目不属于高污染项目，运营期主要是水的生产和供应，不产生废气，对大气环境影响较小，符合大气一般管控区要求。 （2）水环境 表1-2 水环境分区管控要求符合性分析 管控单元类别 水环境（一般管控区） 管控要求 空间布局约束 严格依法管控，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。加快市域内各城镇污水处理厂的建设。严格依法管控畜禽养殖企业，提高规模化养殖占比，优化种植业结构，坚持适区种植坚持市场需求导向 污染物排放管控 加强污水厂日常监管，确保达标排放。加强畜禽养殖、农业种植、农村生活污染管控。加强畜禽养殖企业环境管理；实施农村环境综合整治，减少农村污水、垃圾等面源污染物排放；加强农灌水排放管理 环境风险防控 加强污水厂事故排放管控。对化肥、农药、除草剂及包装物等处理、处置加强风险防控 资源开发效率要求 建议实施清洁生产、中水回用、循环利用，提高化肥、农药、除草剂及农业生产废弃物、畜禽粪便等资源综合利用水平 符合性分析 建设项目营运期生活废水排入化粪池，不进入地表水水体，反冲洗废水沉淀后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于办公区冲厕，不外排，符合水环境一般管控区要求。 3、资源利用上线符合性 绥化市水资源管控分区将庆安县和绥棱县划为重点管控区，其他市县区为一般管控区；本项目位于兰西县，因此项目所在区域属于一般管控区。土地资源管控分区将生态保护红线集中、地块或重度污染农用地集中区等区域确定为土地资源重点管控区，其他区域划为一般管控区。本项目与黑龙江省水资源利用上线管控分区及管控要求符合性分析见下表。 表1-3 黑龙江省资源分区管控要求符合性分析 类型 管控要求 符合性 水资源（一般管控区） （1）严格控制水资源消耗总量和强度，加快完成江河流域水量分配、生态流量保障实施方案工作，推进水权确权。 （2）积极推进节水型社会达标建设，限制高耗水工业项目建设和高耗水服务业发展，遏制农业粗放用水，强化用水定额管理，加大农业节水力度，加大工业节水技术改造。 （3）各级水行政主管部门要按照确定的地下水水位控制指标，加强水位动态监控。 （4）建立用水单位重点监控名录，实施计划用水管理。 （5）建立健全规划和建设项目水资源论证制度，完善规划水资源论证相关政策措施。市县重点推进重大产业布局和各类开发区规划水资源论证，严格建设项目水资源论证，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。 本项目用水主要为职工生活用水和生产用水，运行过程中会严格控制水资源消耗总量和强度，加强设备综合管理，对水、电等原料的使用严格计量，选用效率高、能耗低的设备，符合水资源一般管控区要求。 土地资源（一般管控区） 针对土地资源一般管控区，坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用节约集约水平。优化建设用地布局，严格划定城市开发边界，统筹区域发展、统筹城乡发展，统筹安排生产、生活、生态用地，引导形成合理的空间开发格局。——黑土地。一是重点保护类黑土地应保持和提高土壤肥力，通过土壤改良、地力培肥和治理修复，有效遏制黑土地退化，持续提升黑土耕地质量，改善黑土区生态环境；二是质量严重退化或者污染严重的黑土地，应当实行轮耕、休耕或者退耕还林、还草、还湿以及采取土壤工程技术等污染防治措施推进连片治理；三是整合黑土保护技术，分类推广成熟黑土耕地保护模式，针对不同类型区域，开展差异化的黑土耕地保护治理工作；四是加快农村土地流转，促进适度规模经营及黑土地的集中连片治理，提升修复治理效率。 本项目位于兰西县，覆盖兰西镇、奋斗镇、康荣镇、平山镇、红光镇5个乡镇，符合土地资源一般管控区要求 能源利用上线 （1）夯实能源共赢基础（2）引到能源绿色低碳利用（3）推动能源技术创新（4）加强对俄能源合作 本项目在运营过程中使用水资源、少量电资源等，符合能源利用上线要求 4、环境准入负面清单 本项目与绥化市生态环境准入清单对照情况见下表。 表1-4 项目与绥化市生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 符合性分析 ZH23122230002 其他区域 一般管控单元 空间布局约束 贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 本项目各项污染物达标排放，严格贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准。 本项目不属于产能严重过剩行业；不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业，符合管控要求。 因此，本项目符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于黑龙江省绥化市兰西县，覆盖兰西镇、奋斗镇、康荣镇、平山镇、红光镇5个乡镇。其中兰西镇林盛村集中式供水工程和兰西镇永久村集中式供水工程为新建规范化小型供水工程，其他工程均为老旧供水工程和管网更新改造工程，各工程地理坐标见表2-1。 表2-1 工程地理坐标一览表 序号 工程名称 乡镇 行政村 自然屯 经度 纬度 1 兰西镇林盛村集中式供水工程 兰西镇 城东村 后刘家窝堡屯 126°17′58.87″ 46°16′18.30″ 兰西镇 城东村 赵忠杰屯 126°19′31.88″ 46°17′15.32″ 兰西镇 城东村 王信屯 126°18′23.90″ 46°17′30.26″ 兰西镇 城东村 宋家沟屯 126°19′9.32″ 46°17′36.67″ 兰西镇 林盛村 杨仁屯 126°19′22.76″ 46°19′3.65″ 兰西镇 林盛村 赵秀烧锅屯 126°19′21.84″ 46°18′34.63″ 兰西镇 林盛村 王德良屯 126°18′0.11″ 46°18′47.54″ 兰西镇 林盛村 吉福屯 126°18′33.48″ 46°18′39.75″ 兰西镇 林盛村 刘君屯 126°20′8.96″ 46°18′40.50″ 兰西镇 林盛村 刘广庆屯 126°18′47.07″ 46°19′22.64″ 兰西镇 林盛村 吉祥屯 126°18′5.36″ 46°18′14.88″ 兰西镇 林盛村 王章屯 126°17′34.31″ 46°19′9.95″ 2 兰西镇永久村集中式供水工程 兰西镇 永久村 西黄崖子屯 126°18′55.73″ 46°12′9.74″ 兰西镇 永久村 东黄崖子屯 126°19′37.13″ 46°13′3.41″ 兰西镇 永久村 头道沟屯 126°17′57.64″ 46°13′25.43″ 兰西镇 永久村 小后屯 126°18′38.11″ 46°12′24.92″ 兰西镇 跃进村 偏脸鱼屯 126°16′40.08″ 46°13′17.52″ 兰西镇 跃进村 秦娄铺屯 126°16′14.28″ 46°12′48.66″ 兰西镇 跃进村 朱家沟屯 126°17′24.26″ 46°12′41.60″ 兰西镇 跃进村 东包家窝堡屯 126°15′33.80″ 46°14′1.13″ 兰西镇 向阳村 兰家窝堡屯 126°17′11.21″ 46°13′58.72″ 3 奋斗镇团结村宋家屯供水工程 奋斗镇 团结村 宋家屯 126°11′7.30″ 46°8′18.86″ 4 奋斗镇爱国村小霍卜屯供水工程 奋斗镇 爱国村 小霍卜屯 126°7′29.77″ 46°25′54.14″ 5 奋斗镇前锋村鄂家窝堡屯供水工程 奋斗镇 前锋村 鄂家窝堡屯 126°4′29.63″ 46°21′27.75″ 6 奋斗镇前锋村张家窝堡屯供水工程 奋斗镇 前锋村 张家窝堡屯 126°5′39.46″ 46°22′6.35″ 7 奋斗镇前锋村李珠店屯供水工程 奋斗镇 前锋村 李珠店屯 126°16′30.50″ 46°17′57.80″ 8 奋斗镇春岭村刘喜贤屯供水工程 奋斗镇 春岭村 刘喜贤屯 126°15′30.86″ 46°17′39.98″ 9 康荣镇荣岗村客家窝堡屯供水工程 康荣镇 荣岗村 客家窝堡屯 126°14′19.49″ 46°17′50.87″ 10 平山镇伟兴村包家岗屯供水工程 平山镇 伟兴村 包家岗屯 126°17′1.40″ 46°19′22.75″ 11 平山镇前兴村三旗屯屯供水工程 平山镇 前兴村 三旗屯屯 126°5′32.04″ 46°13′18.59″ 12 平山镇前兴村石家围子屯供水工程 平山镇 前兴村 石家围子屯 126°2′37.46″ 46°16′1.32″ 13 红光镇义发村东姚启屯供水工程 红光镇 义发村 东姚启屯 126°9′58.70″ 46°13′20.94″ 14 红光镇义发村西姚启屯供水工程 红光镇 义发村 西姚启屯 126°10′51.54″ 46°14′34.47″ 15 红光镇义发村西朝阳沟屯供水工 红光镇 义发村 西朝阳沟屯 126°4′25.45″ 46°15′19.77″ 16 红光镇义发村张平房屯供水工程 红光镇 义发村 张平房屯 126°8′19.82″ 46°15′44.33″ 新建供水工程建设水源井8眼，井深均为120m，水源井地理位置及坐标见表2-2。 表2-2水源井位置表 序号 供水工程 供水类型 水源位置 水源井 东经 北纬 1 兰西镇林盛村集中式供水工程 规范化小型供水工程 杨仁屯 1号井 126°19′5.362″ 46°19′8.1022″ 杨仁屯 2号井 126°19′12.527″ 46°19′9.1837″ 杨仁屯 3号井 126°19′22.414″ 46°19′10.709″ 杨仁屯 4号井 126°19′38.579″ 46°19′12.988″ 2 兰西镇永久村集中式供水工程 规范化小型供水工程 小后屯 1号井 126°18′37.07″ 46°12′45.726″ 小后屯 2号井 126°18′53.292″ 46°12′59.592″ 小后屯 3号井 126°19′2.2528″ 46°12′42.984″ 小后屯 4号井 126°19′21.14″ 46°12′41.053″ |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十一、水利 129地下水开采”，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，生态敏感区，也不涉及生态保护红线管控范围和重要湿地，故本项目应编制环境影响报告表。 2.1项目组成 项目名称：黑龙江省兰西县农村供水保障工程 建设单位：兰西县水务局 建设地点：黑龙江省绥化市兰西镇、奋斗镇、康荣镇、平山镇、红光镇 建设性质：新建 占地面积：永久占地3342.07m2，临时占地面积2338m2 用地性质：建设用地 总投资：1506万元 劳动定员：新建水厂劳动定员为4人，共8人；改造工程不新增工作人员。 工作制度：年工作天数365d，每班工作8小时，一天3班。 建设内容及规模： 本项目建设内容包括水源工程、水处理工程、输配水工程。其中水源工程包括新打水源井，配套深井泵；水处理工程包括水处理工艺设施设备，水处理厂房以及厂房配套水暖电；输配水工程包括水源井至水处理厂房的输水管线以及水处理厂房至用户的配水管网。 本次建设兰西县农村供水工程16处，其中新建规范化小型供水工程2处，老旧供水工程和管网更新改造14处，主要建设内容为水源井工程8眼，水泵8台套，变频设备8台套，6.68m2井房8座，110m2厂房1座，173m2厂房1座，水源地保护工程8处，水厂平面建设工程2处，水处理工程2处，视频监控工程2处，输电线路2处，新建水厂输水管网4294m，水厂配水管网28949m，更新改造管网51451m。 项目组成一览表见表2-3，主要构筑物一览表见表2-4。 表2-3 项目组成一览表 工程 分类 工程名称 主要工程内容 备注 主体 工程 水源工程 新建水源工程2处。 1.兰西镇林盛村集中式供水工程：新建水源井4眼，取水规模为561.03m3/d，建设水源地保护井房4座，每座面积为6.68m2。 2.兰西镇永久村集中式供水工程：新建水源井4眼，取水规模为542.99m3/d，建设水源地保护井房4座，每座面积为6.68m2。 新建 水处理工程 新建水处理工程2处。 1.兰西镇林盛村集中式供水工程：新建厂房1处，面积110m2，配备水处理设备1套。水处理设备包括反应水箱1个、铁锰过滤器1个、活性炭过滤器1个、清水箱1个、次氯酸钠发生器1个、增加泵2个、变频供水泵4个、反冲洗泵1个、风机1个，具体型号见表3-2。 2.兰西镇永久村集中式供水工程：新建厂房1处，面积173m2，配备水处理设备1套。水处理设备包括反应水箱1个、铁锰过滤器1个、活性炭过滤器1个、清水箱1个、次氯酸钠发生器1个、增加泵2个、变频供水泵4个、反冲洗泵1个、风机1个，具体型号见表3-2。 新建 输配水工程 新建输水管网4294m，配水管网28949m。 1.兰西镇林盛村集中式供水工程：新建输水管网1242m，配水管网16574m。 2.兰西镇永久村集中式供水工程：新建输水管网3052m，配水管网12375m。 新建 管网更新改造51451m。 奋斗镇团结村宋家屯供水工程：2831m 奋斗镇爱国村小霍卜屯供水工程：2309m 奋斗镇前锋村鄂家窝堡屯供水工程：3719m 奋斗镇前锋村张家窝堡屯供水工程：7018m 奋斗镇前锋村李珠店屯供水工程：2460m 奋斗镇春岭村刘喜贤屯供水工程：1638m 康荣镇荣岗村客家窝堡屯供水工程：3959m 平山镇伟兴村包家岗屯供水工程：7368m 平山镇前兴村三旗屯屯供水工程：3998m 平山镇前兴村石家围子屯供水工程：4762m 红光镇义发村东姚启屯供水工程：3427m 红光镇义发村西姚启屯供水工程：3445m 红光镇义发村西朝阳沟屯供水工程：2134m 红光镇义发村张平房屯供水工程：2383m 改造 临时工程 施工营地 项目不设施工生活区，由施工队伍租用当地民房。项目使用成品混凝土，不设混凝土拌合站；水厂建筑材料堆放在工程永久占地内，不另设临时堆料场；管线工程临时堆料场和临时堆管区设在每个工作坑附近。 / 临时占地 水厂工程不新增临时占地；管线工程采用水平定向钻施工，不进行大面积开挖，临时占地包括工作坑、临时堆料区和临时堆管区，临时占地面积为2338m2。 / 辅助工程 视频监控 新建视频监控工程2处。 1.兰西镇林盛村集中式供水工程：在厂房和水源井处新建视频监控工程，配备监控系统。 2.兰西镇永久村集中式供水工程：在厂房和水源井处新建视频监控工程，配备监控系统。 新建 储运工程 清水箱 配备清水箱2个。 1.兰西镇林盛村集中式供水工程：设计清水箱1个，容积48m3。 2.兰西镇永久村集中式供水工程：设计清水箱1个，容积82.5m3。 新建 公用 工程 给水 生活用水和生产用水均使用水源井供水，新建工程取水量为1104.02m3/d。 新建 排水 排水采用雨污分流，雨水随地势排至厂区外排水沟； 反冲洗水水质简单，用于办公区冲厕；生活污水排入化粪池，定期清掏，外运堆肥。 新建 供热 两个新建供水工程的水厂厂房均采用电暖气取暖，功率为1.0kw。 新建 供电 市政供电，引自变压器电源的低压侧出线。 依托 道路 依托项目所在地现有乡镇道路和村屯之间的道路。 依托 环保 工程 噪声 使用低噪声设备，采取基础减振、厂房和围墙隔声等措施。 新建 废水 生活污水排入防渗化粪池定期清掏，外运堆肥；反冲洗废水收集后用于办公用房冲厕。 新建 地下水 化粪池采取防渗措施，池体均采用混凝土硬化，四周壁也用混凝土砌筑防渗。 新建 固体废物 生活垃圾由市政环卫部门定期清运；生产过程中产生的废滤料由厂家定期上门更换。 依托 生态 管线工程开挖对表土进行剥离，分层开挖，分层剥离，分层回填，表土单独收集，堆放时设置围挡并遮盖苫布，防治水土流失；施工结束对开挖面层进行迹地恢复；运营期加强绿化。 / 表2-4 主要建构筑物一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 一 水源工程 1 水源井 井深120m 眼 8 新建 2 井房 6.68m2 座 8 新建 二 水处理工程 1 厂房 110m2厂房1座， 173m2厂房1座 座 2 新建 三 输配水工程 1 输水管网 管径为DN90 m 4294 新建 2 配水管网 管径DN110长3413m，管径DN160长12018m，管径DN200长13518m。 m 28949 新建 3 管网 管径DN63长7863m，管径DN32长30288m，管径DN20长13300m，为入户管。 m 51451 更新改造 2.2建设内容 1、水源工程 本项目新建2个供水工程，兰西镇林盛村集中式供水工程日取水量为561.03m3/d，兰西镇永久村集中式供水工程日取水量为570.14m3/d。新建水源井8眼，井深为120m。其中兰西镇林盛村集中式供水工程在杨仁屯新建4眼水源井，兰西镇永久村集中式供水工程在小后屯新建4眼水源井。 水源井采用管井，包括井壁管、滤水管（过滤器）和沉淀管三部分。管井材料采用钢筋混凝土，过滤器采用无砂混凝土管过滤器，滤水管外侧采用滤料回填。 采用井用潜水电泵向管网供水，水泵型号见表2-5。 表2-5 水泵型号表 序号 供水工程名称 供水工程类型 数量（台） 泵型 功率（kW） 1 兰西镇林盛村集中式供水工程 规范化小型供水工程 4 150QJ10-78 4 2 兰西镇永久村集中式供水工程 规范化小型供水工程 4 150QJ10-78 4 本项目为饮用水源工程，工程范围内无已划分的水源地保护区，现状水源井周围30m内不存在与供水设施和保护水源无关的建设项目。新建水井的水源地划分工作正在进行中，为防止水源收到污染，在水井外建设井房8座，建筑面积均为6.68m2，采用一层彩钢结构。井房尺寸为2.88m×2.32m，外墙采用压型钢板复合保温墙面，屋面采用夹心彩钢板屋面。建议建设单位及时开展水源地保护区划分工作，加强对水源地保护区的监督和管理，明确水源地保护区地理界限，在保护区边界设立界标。 根据改造工程的原水检测报告（附件），本项目开采的地下水水质未超过《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）限值，表明地下水水质未收到污染。 2、水处理工程 新建水处理工程2处。原辅材料见表2-6。 表2-6 原辅材料一览表 材料类型 材料名称 单位 兰西镇林盛村集中式供水工程 兰西镇永久村集中式供水工程 合计 原料 地下水 万m³/a 15.75 16.01 31.76 辅料 锰砂 t/a 11.7 11.7 23.4 活性炭 t/a 3.25 3.25 6.5 石英砂 t/a 21.48 21.48 42.96 （1）兰西镇林盛村水厂 新建厂房1处，面积110m2，配备水处理设备1套。 ①净水构筑物 水源井来水先经过喷淋曝气进入曝气反应水箱，曝气反应水箱体积为36m3。原水经过曝气后在曝气水箱中暂存后由水泵打入后续的滤罐中进一步处理，本次设计采用二级过滤，设计滤速为10m/h。采用锰砂过滤器直径为2.2m，高4.2m，活性炭过滤器直径为2.2m，高4.2m。滤罐材质为304不锈钢材质。供水采用次氯酸钠发生器消毒。 ②清水箱 清水箱调节容积按供水量的15%设计。设计1个清水箱，清水箱有效容积为48m3，采用304不锈钢水箱。 ③供水 水泵与净水设备在同一净水间，采用立式单级单吸式水泵。 供水泵按供水外网情况配两套变频给水泵，一套流量为20m3/h，设计扬程为70m，功率为7.5kw，2台，一用一备；一套流量为14m3/h，设计扬程为64m，功率为5.5kw，2台，一用一备。 反冲洗水泵1台，反冲洗时间为15min，反冲洗强度为15L/s·m2，单泵设计流量为200m3/h，扬程为20m。 （2）兰西镇永久村水厂 新建厂房1处，面积110m2，配备水处理设备1套。 ①净水构筑物 水源井来水先经过喷淋曝气进入曝气反应水箱，曝气反应水箱体积为45m3。原水经过曝气后在曝气水箱中暂存后由水泵打入后续的滤罐中进一步处理，本次设计采用二级过滤，采用锰砂过滤器1台，活性炭过滤器1台，锰砂过滤器直径为2.2m，高4.2m，活性炭过滤器直径为2.2m，高4.2m。滤罐材质为304不锈钢材质。供水采用次氯酸钠发生器消毒。 ②清水箱 清水箱调节容积按供水量的15%设计，设计1个清水箱，清水箱有效容积为82.5m3，采用304不锈钢水箱。 ③变频供水 水泵与净水设备在同一净水间，采用立式单级单吸式水泵。 供水泵按供水外网情况配两套变频给水泵，一套流量为20m3/h，设计扬程为47m，功率为5.5kw，2台，一用一备；一套流量为20m3/h，设计扬程为47m，功率为5.5kw，2台，一用一备。 反冲洗水泵1台，反冲洗时间为15min，反冲洗强度为15L/s·m2，单泵设计流量为200m3/h，扬程为20m。 新建供水工程水处理设备见表2-7。 表2-7 水处理设备一览表 设备 型号 兰西镇林盛村集中式供水工程 兰西镇永久村集中式供水工程 铁锰过滤器 规格 DN2200x4200 DN2200x4200 数量（个） 1 1 活性炭过滤器 规格 DN2200x4200 DN2200x4200 数量（个） 1 1 反应水箱 规格 3×4×3 6×2.5×3 数量（个） 1 1 净水箱 规格 4×4×3 5×5.5×3 数量（个） 1 1 增压泵 规格 Q=35m3/hH=22mN=5.5Kw Q=35m3/hH=13.8mN=3Kw 数量（个） 2 2 反冲洗泵 规格 Q=200m3/hH=20mN=18.5Kw 1Q=89m3/hH=16mN=7.5Kw 数量（个） 1 1 变频供水泵 规格 Q=20m3/hH=70mN=7.5Kw Q=20m3/hH=47mN=5.5Kw 数量（个） 2 2 变频供水泵 规格 Q=14m3/hH=64mN=5.5Kw Q=20m3/hH=47mN=5.5Kw 数量（个） 2 2 轴流风机 规格 T35-Ⅱ-4N=0.75Kw T35-Ⅱ-4N=0.75Kw 数量（个） 1 1 消毒 型号 次氯酸钠发生器 SYS-SH-130N=1.3Kw 次氯酸钠发生器 SYS-SH-130N=1.3Kw 3、输配水工程 本工程的管材均选用给水用聚乙烯PE管。输配水管线总长84694m，其中水厂输水管线4294m，管径为DN90；水厂配水管线总长28949m，其中管径DN110长3413m，管径DN160长12018m，管径DN200长13518m；管网更新改造总长51451m，其中管径DN63长7863m，管径DN32长30288m，管径DN20长13300m，为入户管。管网布局采用树状管网，管网分区见表2-8和表2-9。 表2-8 林盛村集中式供水工程管网分区汇总表 序号 工程名称 乡镇 行政村 自然屯 覆盖人口 分区 户数（户） 人口（人） 1 兰西镇城东村赵忠杰屯 兰西镇 城东村 赵忠杰屯 201 643 A 2 兰西镇林盛村赵秀烧锅屯 兰西镇 林盛村 赵秀烧锅屯 142 467 A 3 兰西镇林盛村刘君屯 兰西镇 林盛村 刘君屯 116 388 A 4 兰西镇城东村后刘家窝堡屯 兰西镇 城东村 后刘家窝堡屯 234 783 B 5 兰西镇城东村王信屯 兰西镇 城东村 王信屯 197 676 B 兰西镇 城东村 宋家沟屯 6 兰西镇林盛村杨仁屯 兰西镇 林盛村 杨仁屯 236 1029 B 7 兰西镇林盛村王德良屯 兰西镇 林盛村 王德良屯 80 279 B 8 兰西镇林盛村吉福屯 兰西镇 林盛村 吉福屯 97 339 B 9 兰西镇林盛村刘广庆屯 兰西镇 林盛村 刘广庆屯 96 319 B 10 兰西镇林盛村吉祥屯 兰西镇 林盛村 吉祥屯 62 247 B 11 兰西镇林盛村王章屯 兰西镇 林盛村 王章屯 98 279 B 合计 1559 5449 表2-9 永久村集中式供水工程管网分区汇总表 序号 工程名称 乡镇 行政村 自然屯 覆盖人口 分区 户数（户） 人口（人） 1 兰西镇永久村西黄崖子屯 兰西镇 永久村 西黄崖子屯 279 1107 A 2 兰西镇永久村东黄崖子屯 兰西镇 永久村 东黄崖子屯 228 1008 A 3 兰西镇永久村头道沟屯 兰西镇 永久村 头道沟屯 223 906 B 4 兰西镇永久村小后屯 兰西镇 永久村 小后屯 101 449 B 5 兰西镇跃进村偏脸鱼屯 兰西镇 跃进村 偏脸鱼屯 57 210 B 兰西镇 跃进村 秦娄铺屯 6 兰西镇跃进村朱家沟屯 兰西镇 跃进村 朱家沟屯 111 400 B 7 兰西镇跃进村东包家窝堡屯 兰西镇 跃进村 东包家窝堡屯 118 450 B 8 兰西镇向阳村兰家窝堡屯 兰西镇 向阳村 兰家窝堡屯 303 809 B 合计 1420 5339 |
| 总平面及现场布置 | 项目位于黑龙江省绥化市兰西县，覆盖兰西镇、奋斗镇、康荣镇、平山镇、红光镇5个乡镇。 1、总体布局 项目总体布局见表2-10。 表2-10 总体布局表 序号 工程名称 工程规划 乡镇 行政村 自然屯 属性 工程类型 1 兰西镇林盛村集中式供水工程 新建 规范化小型供水工程 兰西镇 城东村 后刘家窝堡屯 兰西镇 城东村 赵忠杰屯 兰西镇 城东村 王信屯 兰西镇 城东村 宋家沟屯 兰西镇 林盛村 杨仁屯 兰西镇 林盛村 赵秀烧锅屯 兰西镇 林盛村 王德良屯 兰西镇 林盛村 吉福屯 兰西镇 林盛村 刘君屯 兰西镇 林盛村 刘广庆屯 兰西镇 林盛村 吉祥屯 兰西镇 林盛村 王章屯 2 兰西镇永久村集中式供水工程 新建 规范化小型供水工程 兰西镇 永久村 西黄崖子屯 兰西镇 永久村 东黄崖子屯 兰西镇 永久村 头道沟屯 兰西镇 永久村 小后屯 兰西镇 跃进村 偏脸鱼屯 兰西镇 跃进村 秦娄铺屯 兰西镇 跃进村 朱家沟屯 兰西镇 跃进村 东包家窝堡屯 兰西镇 向阳村 兰家窝堡屯 3 奋斗镇团结村宋家屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 奋斗镇 团结村 宋家屯 4 奋斗镇爱国村小霍卜屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 奋斗镇 爱国村 小霍卜屯 5 奋斗镇前锋村鄂家窝堡屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 奋斗镇 前锋村 鄂家窝堡屯 6 奋斗镇前锋村张家窝堡屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 奋斗镇 前锋村 张家窝堡屯 7 奋斗镇前锋村李珠店屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 奋斗镇 前锋村 李珠店屯 8 奋斗镇春岭村刘喜贤屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 奋斗镇 春岭村 刘喜贤屯 9 康荣镇荣岗村客家窝堡屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 康荣镇 荣岗村 客家窝堡屯 10 平山镇伟兴村包家岗屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 平山镇 伟兴村 包家岗屯 11 平山镇前兴村三旗屯屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 平山镇 前兴村 三旗屯 12 平山镇前兴村石家围子屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 平山镇 前兴村 石家围子屯 13 红光镇义发村东姚启屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 红光镇 义发村 东姚启屯 14 红光镇义发村西姚启屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 红光镇 义发村 西姚启屯 15 红光镇义发村西朝阳沟屯供水工 改造 老旧供水工程和管网更新改造 红光镇 义发村 西朝阳沟屯 16 红光镇义发村张平房屯供水工程 改造 老旧供水工程和管网更新改造 红光镇 义发村 张平房屯 2、水厂平面布置 新建水厂厂区平布置图见附图4和附图5，厂区的布置充分考虑了动静结合，工艺顺畅，运输短捷，分区明确，管理方便，竖向合理的原则，总平面布置合理。 3、管网布置 新建水厂输配水管网见附图6-附图9。管网布局采用树状管网，输水线路尽可能布置成最短的直线，配水管网布置在满足便于施工和管理等要求的同时，要保证用水安全可靠、有足够的水量和水压。管网施工方式采用水平定向钻施工。因此，管网平面布置合理。 4、施工布置 项目不设施工生活区，由施工队伍租用当地民房解决。临时施工区为工作坑和堆管区，为临时占地。工作坑开挖深度为2.5m，开挖前进行表土剥离，剥离厚度为30cm。 占地情况 工程占地包括永久占地和临时占地。永久占地面积为3342.07m2，其中，井房占地53.44m2，两个新建水厂占地面积3288.63m2（永久村水厂占地2355.67m2，林盛村水厂占地932.96m2）；临时占地为工作坑和堆管区，占地面积为2338m2。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 施工内容包括水源井施工、水厂施工和管线敷设施工三个部分。 （1）水源井施工 水源井工程施工顺序为：场地平整→钻机钻孔→安放井管→填砾和封闭→洗井。 ①场地平整 首先进行机井定位，定位后进行场地平整。 ②安装钻机钻孔 根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件，并考虑钻机运输、施工、水电供应条件等因素，采用回旋式正循环钻机造孔，泥浆护壁，采用吊机安放井管。 ③井管安装 根据测井和原始记录数据及井深，从下而上，将各井壁管、滤水管、导正器、变径管及浮板顺序排定，并记号。 ④填砾和管外封闭 填砾：滤料采用大砂滤料，滤料按标准要求严格筛选，不合格的颗粒含量不得超过15%。滤料除按设计备妥外，还要准备一定的余量。填砾采用静水填砾。填砾时必须连续均匀，严防棚堵，及时测量填砾高度，校核数量，如与计划填量出入较大时，应查明原因妥善处理。回填滤料根据含水层位置确定，底部宜低于2m以上，上部应高出含水层8m以上，厚度在粗砾层不少于10cm，粉细砂不小于15cm。所填滤料应留样备查。 管外封闭井管外部封闭，封闭材料采用含砂量不大于5%的半干粘土块。直径在25～30mm，且井口3m以内必须用粘土封闭。管外封闭位置，上下偏差不得超过300mm。 ⑤洗井和试验抽水 填砾完毕后应及时进行洗井并补填滤料，主要施工工序及产污环节详见图2-1。 图2-1 水源井施工工序及产污环节示意图 （2）水厂施工 水厂施工主要包括场地平整、基础施工、结构施工、管道敷设、设备安装，最后竣工验收。场地平整前，先划定占地红线，所有施工活动和机械设备的放置均布置在占地红线内；然后对水厂内植被进行清理，对表层土进行剥离并单独堆放，用于后期的绿化覆土；场地平整后，开始建筑物的基础和结构施工，同时对水厂内的管沟进行开挖，对管道进行敷设并回填表土。土建工程完成后，对建筑物进行装修、设备进行安装，并对水厂根据设计要求进行绿化，对施工场地进行清理恢复。主要施工工序及产污环节见图2-2。 图2-2 水厂施工工序及产污环节示意图 （3）管线敷设施工 采用水平导向钻进施工方案。穿越施工流程如下： 测量放线→钻机场地布置→钻机安装调试→钻导向孔→扩孔→回拖→清理场地 ①测量放线 根据设计交底（桩）与施工图纸放出钻机场地控制线及设备摆放位置线，确保钻机中心线与入土点、出土点成一条直线。 ②定向钻施工 确定入土点将钻机就位在穿越中心线位置上，钻机就位调试完成后，进行系统连接、试运转，检查设备是否工作正常。按操作规程标定控向参数，为保证数据准确，在穿越轴线的不同位置测取，且每个位置至少测四次，进行对比，并做好记录，取其有效值的平均值作为控向 Line Az 值。开钻前做好钻机的安装和调试等一切准备工作，确定系统运转正常。钻杆和钻头吹扫完毕并连接后，严格按照设计图纸和施工验收规范进行试钻，检查各部位运行情况。如各种参数正常即可正常钻进。 ③钻导向孔 导向孔是在水平方向按预定角度并沿预定截面钻进的孔，包括一段直斜线和一段大半径弧线。冲洗管可以起到类似导管的作用，还可以方便导向钻杆的抽回和更换钻头等工作。导向孔的方向控制由位于钻头后端的钻杆内的控制器（称为弯外壳）完成。钻进过程中钻杆是不做旋转的，需要变换方向时若将弯外壳向右定位，钻进路线即向右沿平滑曲线前进。钻孔曲线由放置在钻头后端钻杆内的电子测向仪进行测量并将测量结果传导到地面的接收仪，这些数据经过处理和计算后，以数字的形式显示在显示屏上，该电子装置主要用来监测钻杆与地球磁场的关系和倾角（钻头在地下的三维坐标），将测量到的数据与设计的数据进行对比，以便确定钻头的实际位置与设计位置的偏差，并将偏差值控制在允许的范围之内，如此循环直到钻头按照预定的导向孔曲线在预定位置出土。 ④扩孔 导向孔完成后，要将该钻孔进行扩大到合适的直径以方便安装成品管道，此过程称为预扩孔，依最终成孔尺寸决定扩孔次数。通常在钻机对岸将扩孔器连接到钻杆上，然后由钻机旋转回拖入导向孔，将导向孔扩大。 ⑤回拖 管道预扩孔完成以后，成品管道即可拖入钻孔。管道预制应在钻机对面的一侧完成。扩孔器一端接上钻杆，另一端通过旋转接头接到成品管道上。旋转接头可以避免成品管道跟着扩孔器旋转，以保证将其顺利拖入钻孔。回拖由钻机完成，回拖过程要连续进行直到扩孔器和成品管道自钻机一侧破土而出。 以上建设完成后，一般以水为介质对管道进行试压、清扫，然后清理作业现场，恢复管道沿线使用功能，最后投产运行。管线敷设施工工艺流程详见图2-3。 图2-3 管线敷设施工工序及产污环节示意图 2、施工时序 工程采用流水作业，连续、均衡施工。为确保工程的顺利实施，在水源井施工期间，管道的土方开挖、地下管网布设都要同时进行。在施工顺序安排上，遵循先地下后地上、先深后浅、先主体后附属、先干线后支线等原则，同时科学合理安排施工进度计划。 土石方 水厂工程无地基工程，不进行土方开挖，仅进行场地平整，不产生弃方。 管网工程主要采用定向钻施工，在施工时不需要对全部面层进行挖掘，仅对工作坑进行土方开挖，采用机械和人工配合开挖，机械开挖土方至设计标高上20cm，余下土方采用人工修边捡底。 挖方临时堆放在工作坑一侧，采用原土分层回填，挖填平衡，工程不产生弃方。 4、建设周期 工程建设周期为6个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境 1、黑龙江省主体功能区规划 本项目位于绥化市兰西县，新建工程位于兰西镇，根据《黑龙江省主体功能区规划》，兰西镇属于升级重点开发区域中的其他重点开发城镇。该区功能定位、产业发展方向与布局、生态和农业建设以及基础设施建设的要求如下： 功能定位：优质农产品生产加工基地，县域经济发展的核心区和引导区，特色优势产业的集聚区，周边农业人口转移的集散区。 产业发展方向与布局：因地制宜发展优势特色产业，重点发展农畜产品精深加工、食品加工、轻纺、新材料、新能源、生物、旅游等产业。 生态和农业建设：积极保护耕地，保障粮食生产，大力发展生态农业，积极推广应用保护性耕作技术，治理水土流失，实施退耕还林还草还湿，强化西部地区的防风固沙功能，加强水资源保护治理。 基础设施建设：完善城镇各类道路、供水、电力、通信、交通等基础设施，优化居住环境，提升服务水平。 本项目属于基础设施建设中的完善供水基础设施，符合《黑龙江省主体功能区规划》。 黑龙江省生态功能区划 根据《黑龙江省生态功能区划》，项目所处区域兰西县属于Ⅰ—5—2—2松嫩平原中部农业与土壤保持生态功能区。该区的主要生态环境问题是：植被覆盖率低；草原三化和水土流失现象严重；土地生产力低；保护措施与发展方向是：提高水资源的利用率，积极恢复草地生态环境，加大生态农业建设。 本项目建成后会加强厂区绿化，为覆盖区域供水，改造工程将降低管网漏失率，提高水资源的利用率，不会加剧区域的生态环境问题，因此本项目与《黑龙江省生态功能区划》相符合。 水土流失 根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，兰西县属于省级水土流失重点治理区，东部漫川漫岗土壤保持区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主；项目区属于东北黑土区，水土流失强度以轻度为主。根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，兰西县水土流失面积为506.15km2，其中轻度侵蚀面积423.57km2，占83.7%；中度侵蚀面积43.59km2，占8.6%；剧烈侵蚀1.63km2，占0.3%。 生态现状 本项目位于绥化市兰西县，新建工程位于兰西镇，改扩建工程位于奋斗镇、康荣镇、平山镇和红光镇，工程均位于农村区域。项目不涉及生态红线，且距离较远。水厂为永久占地，土地性质为建设用地，林盛村水厂位于杨仁屯，四周均为民房；永久村水厂位于小后屯永久小学南侧，西侧为小后屯，东侧和南侧为耕地（玉米地）。管网工程占地为临时占地，土地利用现状以原有道路路边沟和田间路为主，不占用耕地。评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊敏感区，也无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区，属一般区域。 （1）植物资源 根据实地调查，工程沿线植被包括农田植被、次生林地和草甸植被。农田植被主要有玉米、大豆等农作物；森林植被主要为落叶松、樟子松等次生林；草甸植被有狗尾草、猪尾草、星星草等。 （2）动物资源 评价区域以农田生态系统为主，受人为干扰较大。经调查评价区出现的均为小型哺乳动物，如香鼬、黄鼬、黑线仓鼠、大仓鼠、普通田鼠、褐家鼠、小家鼠等。两栖类、爬行类动物有中华蟾蜍、花背蟾蜍、雨蛙科的东北雨蛙、蛙科的东北林蛙等。 环境质量现状 1、环境空气 本项目位于绥化市兰西县，根据《2021年绥化市环境质量年报》，2021年绥化市空气质量级别为二级，空气质量综合指数为3.18，同比降低13.4%，PM10年均浓度为49μg/m3，SO2年均浓度为8μg/m3，NO2年均浓度为16μg/m3，PM2.5年均浓度为33μg/m3，一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为121μg/m3。有效监测天数为363天，达标天数为316天，达标率为87.0%，达标天数与上年相比升高了2个百分点。 环境空气质量达标区判定情况见表3-1。 表3-1区域空气环境质量现状评价表（单位：μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率/ （%） 达标情况 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 33 35 0.94 达标 可吸入颗粒物（PM10） 年平均质量浓度 49 70 0.70 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 16 40 0.40 达标 二氧化硫 年平均质量浓度 8 60 0.13 达标 一氧化碳 百分位数日平均 1000 4000 0.25 达标 臭氧 8h平均质量浓度 121 160 0.76 达标 根据《2021年绥化市环境质量年报》结果，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准要求，区域属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境 本项目所在区域地表水为呼兰河，本项目所在区间为金河村-富强村断面，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，该段水体规划类别为Ⅲ~Ⅳ类，本项目执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体。根据《2021年绥化市环境质量年报》，呼兰河金河村-富强村河段有榆林镇鞍山桥断面，该断面为国控断面，该断面2021年1-12月水质类别为Ⅳ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，属于达标区。 3、声环境现状 本项目位于绥化市兰西县，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-94），本项目所在区域声功能区划为1类区，执行1类标准，根据《2021年绥化市环境质量年报》，2021年绥化市昼间区域环境噪声平均等效声级为53.0dB(A)。昼间区域环境噪声总体水平等级均为二级，评价为“较好”。 新建水厂运行期存在声环境敏感目标，在新建供水工程厂界四周及敏感目标处设置声环境监测点，监测昼夜噪声等效A声级。监测点位见表3-2。噪声监测布点图见图3-1和图3-2。 表3-2 噪声监测点位 编号 地 点 1# 林盛村水厂东厂界 2# 林盛村水厂南厂界 3# 林盛村水厂西厂界 4# 林盛村水厂北厂界 5# 林盛村水厂东侧居民 6# 永久村水厂东厂界 7# 永久村水厂南厂界 8# 永久村水厂西厂界 9# 永久村水厂北厂界 10# 永久村小学 图3-1 林盛村水厂噪声监测布点图 图3-2 永久村水厂噪声监测布点图 表3-3 声环境检测结果 检测点位 检测结果Leq dB (A) 2022.10.13 2022.10.14 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 48.8 39.7 45.8 37.1 2# 49.1 38.5 47.1 37.8 3# 47.9 37.8 50.4 39.6 4# 45.5 36.6 48.9 38.2 5# 47.7 40.2 46.6 40.3 6# 46.4 38.1 48.2 35.9 7# 49.6 37.7 47.6 37.3 8# 48.5 35.2 46.3 40.8 9# 48.7 38.2 48.6 36.3 10# 49.5 37.2 47.3 37.6 根据表3-3声环境监测结果，新建水厂厂界四周及周边环境敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目新建供水工程2处，更新改造供水工程14处。项目所在区域环境质量状况良好，改造工程存在问题主要是管网老化，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 一、环境空气 本项目对大气的影响随着施工期结束而消失，运行期不产生大气污染物，无环境空气保护目标。 声环境 本项目施工期声环境保护目标为管网铺设与改造沿线的村屯，见表3-2。运行期声环境保护目标为新建供水工程周围50m范围内居民，永久村水厂声环境保护目标为永久小学，林盛村水厂声环境保护目标为杨仁屯，运行期声环境保护目标见表3-3，保护目标图见图3-1和图3-2。 表3-2 施工期声环境保护目标表 序号 工程名称 乡镇 保护目标 距离和方位 户数 建筑物数量、层数 1 兰西镇林盛村集中式供水工程 兰西镇 后刘家窝堡屯 管线两侧 1677 1677个、1层 兰西镇 赵忠杰屯 兰西镇 王信屯 兰西镇 宋家沟屯 兰西镇 杨仁屯 兰西镇 赵秀烧锅屯 兰西镇 王德良屯 兰西镇 吉福屯 兰西镇 刘君屯 兰西镇 刘广庆屯 兰西镇 吉祥屯 兰西镇 王章屯 2 兰西镇永久村集中式供水工程 兰西镇 西黄崖子屯 管线两侧 1609 1609个、1层 兰西镇 东黄崖子屯 兰西镇 头道沟屯 兰西镇 小后屯 兰西镇 偏脸鱼屯 兰西镇 秦娄铺屯 兰西镇 朱家沟屯 兰西镇 东包家窝堡屯 兰西镇 兰家窝堡屯 3 奋斗镇团结村宋家屯供水工程 奋斗镇 宋家屯 管线两侧 74 74个、1层 4 奋斗镇爱国村小霍卜屯供水工程 奋斗镇 小霍卜屯 管线两侧 60 60个、1层 5 奋斗镇前锋村鄂家窝堡屯供水工程 奋斗镇 鄂家窝堡屯 管线两侧 130 130个、1层 6 奋斗镇前锋村张家窝堡屯供水工程 奋斗镇 张家窝堡屯 管线两侧 284 284个、1层 7 奋斗镇前锋村李珠店屯供水工程 奋斗镇 李珠店屯 管线两侧 64 64个、1层 8 奋斗镇春岭村刘喜贤屯供水工程 奋斗镇 刘喜贤屯 管线两侧 42 42个、1层 9 康荣镇荣岗村客家窝堡屯供水工程 康荣镇 客家窝堡屯 管线两侧 54 54个、1层 10 平山镇伟兴村包家岗屯供水工程 平山镇 包家岗屯 管线两侧 204 204个、1层 11 平山镇前兴村三旗屯屯供水工程 平山镇 三旗屯 管线两侧 89 89个、1层 12 平山镇前兴村石家围子屯供水工程 平山镇 石家围子屯 管线两侧 82 82个、1层 13 红光镇义发村东姚启屯供水工程 红光镇 东姚启屯 管线两侧 78 78个、1层 14 红光镇义发村西姚启屯供水工程 红光镇 西姚启屯 管线两侧 69 69个、1层 15 红光镇义发村西朝阳沟屯供水工 红光镇 西朝阳沟屯 管线两侧 42 42个、1层 16 红光镇义发村张平房屯供水工程 红光镇 张平房屯 管线两侧 58 58个、1层 表3-3 运行期声环境保护目标表 序号 保护目标 工程名称 距离和方位 户数 建筑物数量、层数 1 杨仁屯 兰西镇林盛村集中式供水工程 林盛村供水工程 东 6m；西 27m； 南 28m 13户 13个、1层 2 永久小学 兰西镇永久村集中式供水工程 永久村供水工程 西北 46m 1所 1个、1层 图3-1 林盛村供水工程声环境保护目标图 图3-2 永久村供水工程声环境保护目标图 生态环境 本项目占地性质为建设用地，工程影响范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，为一般区域，因此无生态环境保护目标。 地表水 本项目涉及地表水为呼兰河，不属于《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），“3.2水环境保护目标”中包含的水环境保护目标，故本项目不设置水环境保护目标。 五、地下水 本项目占地范围内均无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，地下水保护目标为占地范围内的潜水含水层和承压水含水层。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 本项目所在区域属于农村地区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 表3-2《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；mg/m3 序号 污染物 取值时间 浓度限值 标准来源 1 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 4 臭氧 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.20 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 （2）地表水环境 本项目所在区域水表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表3-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准；mg/L 项目 pH COD BOD NH3-N GB3838-2002Ⅲ类 无量纲 ≤20 ≤4 ≤1.0 出水水质标准 水厂出水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）中表1和表4水质常规指标及限值，2023年4月1日起执行《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）中水质常规指标及限值。 表3-4 生活饮用水卫生标准 序号 指标 单位 《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）标准限值 《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）标准限值 1 色度 度 20 20 3 浑浊度 NTU 3 1 4 臭和味 级 无 无 5 肉眼可见物 / 无 无 6 硝酸盐（以N计） mg/L 20 20 7 耗氧量 mg/L 5 3（高锰酸盐指数） 8 硫酸盐 mg/L 300 300 9 氯化物 mg/L 300 300 10 氟化物 mg/L 1.2 1.2 11 pH 无量纲 6.5-9.5 6.5-8.5 12 溶解性总固体 mg/L 1500 1500 13 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 0.3 14 挥发酚类 mg/L 0.002 0.002 15 氰化物 mg/L 0.05 0.05 16 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.06 17 四氯化碳 mg/L 0.002 0.002 18 铝 mg/L 0.2 0.2 19 铁 mg/L 0.5 0.5 20 汞 mg/L 0.001 0.001 21 锰 mg/L 0.3 0.3 22 铜 mg/L 1.0 1.0 23 镉 mg/L 0.005 0.005 24 砷 mg/L 0.01 0.01 25 锌 mg/L 1.0 1.0 26 铅 mg/L 0.01 0.01 27 铬（六价） mg/L 0.05 0.05 28 硒 mg/L 0.01 0.01 29 菌落总数 CFU/mL 500 500 30 耐热大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 不得检出 31 氨氮 mg/L 0.5 0.5（氨） （4）声环境 本项目所在区域为农村地区，声功能区划为1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-4《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准 类别 昼间 夜间 1类 55dB（A） 45dB（A） 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物无组织排放浓度限值要求。 表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准 污染物 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 （2）废水 本项目生产废水为设备反冲洗水，沉淀后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于办公用房冲厕，不外排。 员工生活污水排入化粪池，定期清掏，外运堆肥。 表3-6 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020） 项目 冲厕、车辆冲洗 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工 PH 6.0~9.0 6.0~9.0 色度 ≤15 ≤30 嗅 无不快感 无不快感 浊度/NTU ≤5 ≤10 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) ≤10 ≤10 氨氮(mg/L) ≤5 ≤8 阴离子表面活性剂 (mg/L) ≤0.5 ≤0.5 铁(mg/L) ≤0.3 - 锰(mg/L) ≤0.1 - 溶解性总固体(mg/L) 1500 1000 溶解氧(mg/L) ≥2.0 ≥2.0 总氯(mg/L) ≥1.0（出厂），0.2（管网末端） ≥1.0（出厂），0.2（管网末端） 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） 无 无 （3）噪声 施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体噪声标准见表3-7。 表3-7建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别 标准值 昼间 夜间 GB12523-2011 70 55 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，具体噪声标准见表3-8。 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别 标准值 昼间 夜间 1类 55 45 （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、大气影响分析 （1）污染源分析 ①施工扬尘 本项目使用商品混凝土，不设拌合站；建筑材料和管道开挖土方不露天堆放，堆场风力扬尘量较少，施工期进行洒水降尘后，施工区域对大气环境影响较小。 ②施工机械废气及运输路线沿线车辆尾气 施工现场使用的施工机械，如挖掘机、推土机等设备以及原料运输车辆，以柴油为燃料，产生一定量燃油废气，其废气的主要污染物为NOx、SO2。施工现场的施工面积及施工机械数量有限，多台设备错开时间施工，所产生的机械尾气量不大，浓度较低，对周边环境影响较小。 项目运输路线环境敏感目标主要为沿线村庄，附近地势比较空旷，汽车尾气产生量不大，浓度较低，经自然扩散后对周边大气环境基本无影响。 （2）废气污染物治理措施 为了降低扬尘、施工机械及运输车辆尾气的产生量，减少施工扬尘对环境敏感点的影响，保护大气环境，采取以下措施： ①装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的沙石土等物料应及时清扫，施工道路应定时洒水抑尘，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； ②选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； ③加强施工场所清扫及洒水降尘，从而消除二次扬尘产生源，减少其对大气环境的污染。 ④对排烟量大的施工机械，安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染； ⑤合理安排多台设备的开工运作时间，避免多台设备同时运作。 2、水环境影响分析 （1）污染源分析 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、施工活动自身产生的废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、NH3-N等；施工活动自身产生的废水主要为洗井废水和管道试压废水，主要污染因子为SS。 （2）水污染防治措施 在施工过程中，加强施工废水的管理，严禁施工及生活废水外排。 ①施工期间产生的施工废水及试压水，统一收集沉淀后，用于现场洒水抑尘；项目不设施工营地，施工人员租用附近民房，生活污水依托附近的防渗旱厕。 ②合理选择施工时间，避免雨季进行挖填方大的工程建设，从而减少挖填方堆土随雨水影响区域水环境质量。同时施工期间需与气象部门加强沟通，掌握施工期天气状况，避免在降雨等不利气候条件下施工。合理安排施工活动，加快施工进度，及时恢复施工场地，减少施工过程对水环境的影响。 ③施工期间严禁将泥沙、施工机械矿物油等排入河流，如有泄漏现象发生，也必须限制在施工区域内，确保不会对水体产生污染。 ④水源井周围30m内范围内按饮用水水源地保护区进行管理，严禁施工废水和生活污水散乱排放，建设井房防止污染地下水环境。 施工期废水对周围环境的影响随着施工期的完成而消除。在采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期声环境影响主要为水厂施工对周围居民和学校的影响以及管网工程施工和运输车辆对沿线村屯的影响。 根据4-1各种施工机械噪声值，通过计算可以得出不同类型施工机械在采取隔声屏障等噪声衰减措施后的不同距离处的噪声预测值，见表4-1。 表4-1各种施工机械在不同距离的噪声值单位：dB(A) 距离(m) 机械设备 5 20 50 100 150 200 300 500 自卸汽车 80 67.96 60.00 53.98 50.46 47.96 44.44 40.00 起重机 88 75.96 68.00 61.98 58.46 55.96 52.44 48.00 推土机 86 73.96 66.00 59.98 56.46 53.96 50.44 46.00 振动打拨锤 92 79.96 72.00 65.98 62.46 59.96 56.44 52.00 牵引机 86 73.96 66.00 59.98 56.46 53.96 50.44 46.00 切割机 88 75.96 68.00 61.98 58.46 55.96 52.44 48.00 挖掘机 86 73.96 66.00 59.98 56.46 53.96 50.44 46.00 在距离施工现场100m处大部分施工机械的噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》的昼间标准，夜间振动拨打锤于300m处有超标现象。施工机械噪声会对敏感点及施工人员产生一定的不利影响，施工期间应当选用低噪声的设备，要注意施工时间的安排。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。 由于项目施工期噪声影响较大，造成施工场地周边局部地区噪声超标，为了降低项目施工对周边区域造成的环境影响，本环评建议采取以下措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围应适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声，使其不超《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； ②实施局部围蔽施工，在施工场地设置隔声屏障，合理布置固定设备的布局，尽量减小对输配水管线沿线村屯的影响； ③减少施工噪声影响持续时间，禁止夜间施工。永久村供水工程施工时需避开学生上课时间； ④施工中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。采用先进的施工工艺，合理选用施工设备； ⑤加强施工场所及周边道路的维护，加强运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近居民区的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响； ⑥加强管道的施工管理，避免其对周围居民的影响。禁止夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响； ⑦对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，并合理安排施工时间及施工活动内容； ⑧合理安排施工设备运作时间，错开多台施工机械同时运作。 4、固体废物环境影响分析 （1）污染源分析 本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾。开挖土方用于回填，项目不产生弃土。 施工高峰期人员50人，本项目施工人员生活垃圾按0.5kg/d计算，生活垃圾产生量为25kg/d。放置于指定地点收集交由环卫部门处理，对周边环境影响不大。 （2）固体废物治理及防范措施 为了减少固体废物对周边环境的影响，采取如下措施： ①施工人员产生的生活垃圾分类放置于指定地点的垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 ②合理调配工程土方，若有剩余土方则用于就近低洼地势填平。 ③对临时堆放土方，应采取覆盖防尘布、防尘网等措施防止扬尘。 5、水土流失影响分析 （1）水土流失影响因素 本工程建设过程中造成的水土流失量一般由两部分组成：一是因项目建设需开挖、扰动、破坏地表等造成原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量，即直接流失量；二是因建筑基础开挖产生的堆土造成的水土流失量，即间接水土流失量。项目所在地多阵雨，降雨量大部分集中在雨季（5月至7月），夏季阵雨较集中，降雨大，这些气象条件是导致项目施工期水土流失的主要原因。在开挖施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。 同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，极易造成严重的水土流失。另一方面，开挖产生的堆渣，土质松散，具有流失面积大、流失时间长等特点，成为水土流失因素。以上施工的各种因素将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响，故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。 （2）水土流失防治措施 应该合理安排施工时间，尽量避免雨季施工，最好在旱季施工开挖土方、填土，及时排出地面积水，以减少地表径流对该区的冲刷；在堆渣区布置拦挡措施，施工结束后，采取地面恢复措施，及时进行土地整治，采取水土保持措施，恢复其原有功能。 6、施工期生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响 本项目对土地利用的影响主要为占地影响。 水源工程和水厂占地为永久占地，永久占地面积为3342.07m2，土地性质为建设用地，因此，对当地的土地利用结构的影响较小。 本项目不设施工生活区，由施工队伍租用当地民房解决。 管线施工占地为临时占地，临时占地面积为2338m2，占地主要为开挖工作坑和临时堆料区。配水管网工程多沿乡镇道路进行，占地为路边沟和田间路等，项目不占用耕地。临时占地为田间道路的管线工程，在播种前施工，铺设管线后即填土恢复，对农事活动影响很小；在管线施工完毕后，做好水土保持措施，并恢复其土地利用类型。 因此，工程施工过程中对土地利用的影响较小。 （2）对植被的影响 水厂占地为永久占地，土地性质为建设用地，现状均已进行地面硬化，基本无植被生长，因此水厂占地对植被基本不产生影响。 管道施工方式采用定向钻施工，不进行大面积面层开挖。对植被的影响主要为工作坑开挖，将会使占地范围内的植被遭到破坏。因临时占地以路边沟为主，受项目占地影响的植被主要为农作物及路边野生杂草，均属一般常见种，生长范围广，适应性强，不存在因局部破坏而导致种群消失或灭绝的风险。因此，项目实施对植被的影响在可接受的范围内。 （3）对动物的影响 本项目位于兰西县，涉及5个乡镇，均为农村地区，工程区域内由于人类活动频繁，评价区内无珍稀濒危野生保护动物，皆为普通鸟类、两栖类等。施工人为活动、施工噪声使动物产生趋避反映，远离施工现场。施工期采取噪声、扬尘防治措施后，项目建设对动物带来影响较小，且施工结束后，影响将消失。 （4）生态影响和水土流失减缓措施 施工过程中的开挖、挖方堆放、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失，采取如下措施： ①施工现场应保持路面平整，土方堆放坡面应平整，并进行苫盖，施工完成后应对裸露地面及时进行恢复； ②雨季施工时，应备有工程土工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； ③工作坑开挖分段进行，严格控制开挖面积，完成一段，恢复一段，及时进行迹地平整； ④项目完成后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。 项目采取生态预防及恢复工程措施的情况下，项目实施对评价区的生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运行期工艺流程简述 根据当地地下水水质条件，参照工程附近水厂运行情况，净水设计采用过滤罐除铁除锰工艺技术。处理工艺流程为： 地下水→深井泵→曝气→除铁除锰过滤罐→活性炭过滤罐→清水箱→送水泵→消毒→配水管网→用户。 工艺流程说明：地下水经井泵提升后，通过喷淋曝气，使地下水与空气接触，氧化二价铁离子，然后再进入过滤罐进行过滤后进入清水池（清水箱）蓄存，经次氯酸钠消毒后，通过供水泵加压供给各用水户。 本次水厂消毒设计采用次氯酸钠发生器。次氯酸钠发生器为组合形式，盐的溶解，稀盐水的调配，投加计量及次氯酸钠循环发生在一只槽体内进行，通过工业盐或海水稀溶液，经无隔膜电解而发生。为确保次氯酸钠有较高的活性，保证消毒效果，本装置一边发生，一边将发生的次氯酸钠投加使用。因此，本项目不储存次氯酸钠。 （1）工艺流程图 图4-4水厂生产工艺流程及产污环节示意图 （2）工艺流程简述及产污环节分析 水厂处理设备为除铁锰过滤设备。 除铁锰过滤设备是利用适用的滤料作为过滤介质，把井水通过一定厚度的滤料，有效的截留去除水中的悬浮物、浊度、色度、铁锰等，使水澄清的水处理设备。 采用固定单层床工艺，顺流过滤。当过滤器工作时，源水自上而下通过过滤层，水中的超标项不断被滤料层去除。 当出水达到一定量时，过滤罐中的滤料吸附量逐渐饱和，失去过滤能力，须进行冲洗。反冲洗水用于办公区冲厕，不外排。 清水池中自来水经配送管网输送到用户。 运营期生态影响分析 本项目建成后，管道沿线无污染物产生，运营期生态影响主要为水厂产生的废水、噪声和固废。 1、地表水影响分析 本项目运营期排水主要来自反冲水废水和职工生活污水。 本项目产生的生产废水为反冲洗水，主要污染物为悬浮物，污染物种类单一。本项目新建2个水厂，每个水厂设反冲洗水泵1台，反冲洗时间为15min，反冲洗强度为15L/s·m2。反冲洗频率为15天一次，年冲洗次数为24次。计算得每次用水量为27m3，年用水量为648m3/a。反冲洗水水质简单，主要污染物为SS，浓度为100mg/L，反冲洗水排放浓度达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于办公区冲厕，不外排。 新建供水工程2处，每处劳动定员为4人。根据黑龙江省《用水定额》（DB23/T 727-2021），职工生活用水量按80L/人·d计，则用水量为0.64m3/d，233.6m3/a。生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.512m3/d，186.88m3/a。职工生活污水排入化粪池，定期清掏。 表4-2运营期污水及其污染物排放情况一览表 工序/生产线 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间 h 核算方法 产生废水量 m3/a 产生浓度 mg/L 产生量 kg/a 工艺 效率 % 排放废水量 m3/a 排放浓度 mg/L 排放量 kg/a 反冲洗水 过滤设备 SS 类比法 648 100 64.8 / / / / / / 2、声环境影响分析 本项目运营期噪声源主要为泵房及水厂各类生产设备噪声，噪声源强在65～75dB(A)之间，设备的噪声源强及相关参数见表4-3。 表4-3设备噪声源强及相关参数表 工序/生产线 噪声源 声源类型 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 排放规律 噪声值 dB（A） 工艺 降噪效果 dB（A） 噪声值 dB（A） 供水工程 增压泵 连续 70 减震、隔声 20 50 连续排放 反冲洗泵 间断 75 减震、隔声 20 55 间断排放 供水泵 连续 65 减震、隔声 20 45 连续排放 本项目林盛村供水工程声环境保护目标为杨仁屯，永久村供水工程声环境保护目标为永久小学，因此对林盛村供水工程、永久村供水工程厂界四周及杨仁屯、永久小学声环境进行预测，厂界噪声贡献值见表4-4，保护目标噪声预测结果见表4-5。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测方法，工业噪声源分为室内声源和室外声源，应分别计算。本项目供水工程各车间为封闭结构，因此主要为室内声源，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出： 式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级； 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③点声源噪声衰减模式： LP(r)＝LP(r0)－20lg(r/r0) 式中：LP(r0)—已知点的噪声声级，dB(A)； LP(r)—评价点的噪声声级，dB(A)； r0—已知点到噪声源的距离，m； r1—评价点到噪声源的距离，m。 经预测，本项目厂界四周及敏感目标噪声预测结果见下表： 表4-4 厂界噪声贡献值预测结果 单位：LeqdB（A） 项目名称 点位 昼间贡献值 夜间贡献值 林盛村供水工程 东厂界 38.5 37.41 南厂界 24.54 23.44 西厂界 38.68 37.59 北厂界 46.86 45.77 永久村供水工程 东厂界 42.69 41.61 南厂界 38.82 37.72 西厂界 42.79 41.69 北厂界 44.99 43.89 表4-5 敏感目标预测结果 单位：LeqdB（A） 敏感点 贡献值 背景值 预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 杨仁屯 41.66 40.56 46.6 40.3 47.81 43.44 永久小学 27.44 26.34 47.3 37.6 47.34 37.91 图4-5 林盛村供水工程噪声预测等值线图 图4-6 永久村供水工程噪声预测等值线图 经预测，厂界昼间、夜间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求；敏感目标杨仁屯和永久小学噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。因此对周围声环境影响较小。 3、固体废物 ①生活垃圾 新建供水工程2处，每处劳动定员为4人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，该项目的生活垃圾产生量为4kg/d（1.46t/a），集中收集，交由市政环卫部门统一处置。 ②废滤料 滤料每半年更换一次，2个新建水厂废滤料产生量共为72.86t/a，其中锰砂23.4t/a，活性炭6.5t/a，石英砂42.96t/a，更换后的废滤料由厂家带走，不在厂区内暂存。 ③污泥 反冲洗水沉淀产生少量污泥，产生量为0.432t/a。污泥浓缩后由环卫部门统一收集，送往兰西县生活垃圾填埋场填埋。 表4-6 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生环节 固体废物名称 固废属性 产生量 处置措施 最终去向 工艺 处置量 职工办公 生活垃圾 一般固废 1.46t/a 交由市政环卫部门统一处置 1.46t/a 兰西县生活垃圾填埋场 过滤设备 废滤料 一般固废 72.86t/a 厂家更换后带走 72.86t/a 厂家更换后带走 沉淀 污泥 一般固废 0.432t/a 脱水 0.432t/a 兰西县生活垃圾填埋场 4、地下水 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“94自来水生产及供应”和“129地下水开采”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），涉及地下水（含矿泉水）开采的项目需要进行地下水专项评价。因此本项目开展地下水专项评价。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）,本项目行业类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业”，项目类别属于“其他”，为IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不开展土壤环境评价。 6、风险分析 新建供水工程消毒工艺采用次氯酸钠发生器，为保证消毒效果，为了使次氯酸钠保持较高的活性，次氯酸钠边发生边用于消毒，不在厂区内储存。 因此本项目不产生和储存有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源，对生态环境产生风险的概率极小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 水源井选址 根据工程水文地质情况和农村经济条件，结合过去建设农村饮水工程的经验，地下水作为供水水源在水量和水质两方面都能够满足要求，同时具有管理方便，成本低，不易受污染等特点。水源井选址遵循以下原则： ①位于水质良好，不易受污染的富水地段，并便于划定保护区； ②位于水文地质和工程地质条件良好的地段； ③按地下水流向，设在村镇的上游，并靠近主要用水区； ④靠近电源，施工和运行管理方便。 本实施方案共设计水源井8眼，井深为120m。 水厂选址 水厂选址择应根据下列要求，通过技术经济比较确定。 （1）充分利用地形高程，靠近用水区和可靠电源，供水系统布局合理。 （2）不受洪水与内涝的威胁。 （3）有良好的地质条件。 （4）有良好的卫生环境，并便于设立防护地带。 （5）有较好的废水排放条件。 （6）少拆迁，不占或少占农田。 （7）施工、运行管理方便。 三、管网布局 输配水管网是用以向用户配水的管道系统，根据供水区域的范围、用水需求、地形和地质条件、村镇建设规划及水厂位置等确定。 本项目管网布局采用树状管网，输水线路尽可能布置成最短的直线，以减少临时占地；配水管网布置在满足便于施工和管理等要求的同时，保证用水安全可靠、有足够的水量和水压。管网施工方式采用水平定向钻施工。 根据水力计算，对兰西镇林盛村、兰西镇永久村集中式供水工程管网进行分区布置。 四、临时工程 项目不设置施工营地，由施工队伍租用当地民房解决，减少了临时占地面积。 输配水管网根据供水区域的范围、用水需求、地形和地质条件、村镇建设规划及水厂位置等确定，并满足用水安全可靠、用户有足够的水量和水压、降低管网造价和供水能量费用、消防、便于施工和管理等要求，通过不同方案的技术经济比较，选择树状管网。 管网工程采用水平定向钻施工方式，不进行大面积开挖，仅对工作坑进行开挖，减少了临时占地面积，进而减少了水土流失和植被破坏，尽量减轻对环境的影响程度。 五、合理性分析 本工程从技术要求、地形条件、经济可行等角度综合考虑，水源井和水厂选址、管网选线遵循以上原则，从生态适宜角度考虑，本工程选址和选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | （1）对土地利用的影响临时占地 工程占地将对区域土地利用造成一定程度的负面影响。 本工程建设占地包括水源工程占地、水厂占地和管网工程施工临时占地，其中水源工程和水厂占地为永久占地，管网工程占地为临时占地。 水源工程与水厂占地为永久占地，土地性质为建设用地。永久占地改变了土地的利用方式，但由于本项目永久占地面积较小，因此，对当地的土地利用结构的影响不大，在可接受的范围之内。 输配水管网工程多沿乡镇道路进行，占地为路边沟和田间道路等，不占用耕地。管网工程临时占地为田间路的，建设期选择播种前，铺设管线后即填土恢复，对农事活动影响很小；不设施工生活区，由施工队伍租用当地民房解决。 临时占地将会造成一定的水土流失，采取的防治措施主要为：①要求工程在施工期间严格控制作业带；②施工期尽量设置在降雨较小的秋季，可以减少水土流失；③施工过程中，剥离表土堆放前，设置临时围挡，施工结束后，拆除围挡。④本项目剥离的表土采取表土分层开挖，分层剥离，分层回填的方式，最后进行地面恢复，表土剥离厚度为30cm。⑤施工结束后，恢复原有地貌，恢复绿化。采取以上措施后，施工期临时占地对土地的影响可被接受。 （2）对植被的影响 在进行管网工程施工时工作坑开挖将会使临时占地范围内的植被遭到破坏。受项目占地影响的植被均属一般常见种，以杂草为主，其生长范围较广，适应性强，不存在因局部破坏而导致种群消失或灭绝的风险。因此，项目不会对整个评价区的生态带来大的影响。 （3）对动物的影响 工程区域内由于人类活动频繁，评价区内无珍稀濒危野生保护动物，皆为普通鸟类、两栖类等。施工人为活动、施工噪声使动物产生趋避反映，远离施工现场，本评价要求施工期采取噪声、扬尘防治措施，采取上述措施后，项目建设对动物带来影响较小，且施工结束后，影响将消失。 （4）生态影响和水土流失减缓措施 施工过程中的开挖、挖方堆填、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。为了减轻施工造成的水土流失，本环评建议如下： ①施工现场应保持路面平整，土方堆放坡面应平整，施工完成后应对裸露地面及时进行恢复； ②挖方临时堆场周边应设置排水沟，避免施工废水横流； ③雨季施工时，应备有工程土工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； ④管线施工工作坑开挖分段进行，严格控制开挖面积，完成一段，恢复一段，及时进行迹地平整； ⑤开挖土方用于平整土地或回填，应堆放在固定的地方，并进行苫盖，以减少风吹损失和扬尘污染； ⑥项目完成后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。 项目采取生态预防及恢复工程措施的情况下，项目实施对评价区的生态环境影响很小。 （5）生态措施可行性分析 永久占地土地性质为建设用地，未因工程建设和而改变土地利用性质；管线工程采用水平定向钻施工方式，不进行大面积面层开挖，大大减少了临时用地面积，进而减少了水土流失及植被损失。工作坑开挖前进行表土剥离，剥离厚度为30cm，对临时堆放的土方进行围挡和苫盖，以减少扬尘，施工结束后及时进行回填并进行迹地恢复，因此，施工期生态环境保护措施技术可行、经济合理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 环境空气保护措施 本项目不设食堂，不产生食堂油烟，因此不设环境空气保护措施。 声环境保护措施 本项目运营期噪声源主要为泵房及水厂各类生产设备噪声，噪声源强在65～75dB(A)之间。 为减小项目设备运转噪声对周围环境的影响，本次评价建议采取以下措施： ①选用低噪设备，并做好生产设备的保养和维护，确保设备处于良好的运转状态，避免因设备不正常运转产生高噪声现象，对于老化的高噪声设备应尽量淘汰。 ②加强周围及厂区四周的绿化，以起到削减噪声的作用。 经采取基础减振措施，再经距离衰减、空气吸收衰减、绿化带及围墙有效屏蔽后，项目厂界处可确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准限值内，则本项目的噪声对厂界周围的声环境不会有明显影响。 运营期噪声监测要求见表5-1。 表5-1 噪声监测要求一览表 监测因子 监测点位 监测频次 执行标准 昼间、夜间等效连续A声级LeqdB（A） 林盛村供水工程 厂界四周、杨仁屯 每年一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表1中1类标准 永久村供水工程 厂界四周、永久小学 每年一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表1中1类标准 地表水环境保护措施 本项目运营期废水排放主要来自于反冲水废水和职工生活污水。 反冲洗水主要污染物为悬浮物，污染物种类简单。本项目新建2个水厂，每个水厂设反冲洗水泵1台，反冲洗时间为15min，反冲洗强度为15L/s·m2。反冲洗频率为15天一次，年冲洗次数为24次。计算得每次用水量为27m3，年用水量为648m3/a。反冲洗水主要污染物为SS，浓度为100mg/L，沉淀后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于办公用房冲厕，不外排。 职工生活污水排入化粪池，定期清掏，外运堆肥。 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表5-2，废水污染物排放方式及措施汇总见表5-3，废水监测要求见表5-4。 表5-2 运营期污水及其污染物排放情况一览表 工序/生产线 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间 h 核算方法 产生废水量 m3/a 产生浓度 mg/L 产生量 kg/a 工艺 效率 % 排放废水量 m3/a 排放浓度 mg/L 排放量 kg/a 反冲洗水 过滤设备 SS 类比法 648 100 64.8 沉淀 / / / / / 表5-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 林盛村供水工程反冲洗水 SS 间断排放，排放期间流量稳定 TW001 沉淀池 沉淀 / / / 2 永久村供水工程反冲洗水 SS 间断排放，排放期间流量稳定 TW002 沉淀池 沉淀 / / / 表5-4 废水监测要求一览表 监测因子 监测点位 监测频次 执行标准 SS 林盛村供水工程沉淀池出口 每年2次 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020） SS 永久村供水工程沉淀池出口 每年2次 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020） 反冲洗水回用可行性分析： 反冲洗水产生频率为15天一次，年产生量为648m3/a。水质简单，主要污染物为SS，浓度为100mg/L，经沉淀后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准，用于办公用房冲厕，不外排。反冲洗水回用于冲厕，水量上可以完全消耗，水质上能够满足相应的回用标准，经合理处理后进行利用，减轻对区域地表水环境的不良影响，因此反冲洗水回用于办公区冲厕具有可行性。 4、固体废物 本项目产生的固体废物包括职工生活垃圾、废滤料和反冲洗水沉淀污泥。其中生活垃圾产生量为4kg/d（1.46t/a），由市政环卫部门统一收集后集中处置；滤料每年更换一次，废滤料产生量为42.96t/a，更换后的废滤料由厂家带走，不在厂区内暂存；污泥脱水后送往兰西县生活垃圾填埋场填埋。 固体废物对水体和土壤环境的影响主要是通过大气降水产生淋滤液，含污染成分的淋滤液进入水体和土壤造成环境污染；对大气环境的影响主要是通过粉尘飞扬以及释放出有害气体对大气造成污染。本项目遵循“减量化、资源化和无公害化”的原则，对固体废物分类管理，可以利用部分全部回收综合利用，将废物资源化。及时清运固体废物，从产生、收集、储存、运输、利用直到最终处置的全部过程进行污染控制，有效避免了雨水淋滤而造成对地表水和地下水的影响，生活垃圾每日及时清运，有效减小了垃圾恶臭影响周边大气环境。 在采取以上措施后，本项目所产生的固体废物均可得到有效的处理处置。项目固废处理处置率为100%，不向外环境直接排放，对周围环境的影响很小。 5、生态环境 本项目实施过程中永久占地在一定程度上改变土地利用的方式，临时占地可以通过恢复措施，恢复原来的土地利用类型，对土地利用的影响较小。 6、其他 本项目不进行土壤影响分析，因此不设土壤环境保护措施；本项目不产生和储存有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源，因此环境风险较小。不设环境风险防范措施。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为1506万元，环保投资总额为75万元，环保投资比例为4.98%，具体的分项投资详见表5-8。 表5-8项目环保措施及投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 废气 施工期 围挡，洒水降尘 8 建筑材料遮盖 2 废水 施工期 沉淀池 8 运行期 沉淀池、防渗化粪池 20 固废 施工期 垃圾桶 3 运行期 垃圾桶 2 噪声 施工期 声屏障 2 运行期 对噪声源进行基础减震、隔声 10 生态 迹地恢复、绿化等 20 总环保费用合计 75 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工结束后对管线工程、施工料场、临时堆场的临时占地进行平整、恢复原生态环境。 | 各项措施落实及时到位 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水及试压水经集水沉淀池处理后回用于洒水降尘；生活污水依托附近的防渗旱厕 | / | 生活污水排入化粪池，定期清掏，外运堆肥；反冲洗水沉淀后用于冲厕，不外排。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 厂区化粪池池体采用混凝土硬化，四周壁也用混凝土砌筑防渗处理 | / |
| 声环境 | 装消声减振设施，同时加强施工期的监督管理 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 基础减振措施；选用低噪声设备 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 采取拦挡、苫盖等临时防护措施 | 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017） | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由市政部门统一处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单 | 生活垃圾由环卫部门统一清运；废滤料由厂家回收；污泥送往兰西县生活垃圾填埋场填埋 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目采取的各项环保措施在确保严格落实本报告表提出的污染物防治措施的前提下，对水环境、环境空气、声环境、固体废物、生态环境等的影响较小，可以被周围环境所接受。因此，本项目的建设从环境保护的角度而言是可行的。

# 地下水专项评价

一、概述 本项目为黑龙江省兰西县农村供水保障工程，位于黑龙江省绥化市兰西县，覆盖兰西镇、奋斗镇、康荣镇、平山镇、红光镇5个乡镇。其中兰西镇林盛村集中式供水工程和兰西镇永久村集中式供水工程为新建规范化小型供水工程，新建8眼水源井，井深120m。其他工程均为老旧供水工程和管网更新改造工程，项目代码为2203-231222-04-05-666974。本项目用地性质为建设用地，已取得兰西县自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》，见附件2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“94自来水生产及供应”和“129地下水开采”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），涉及地下水（含矿泉水）开采的项目需要进行地下水专项评价。因此本项目开展地下水专项评价。 二、总则 1、评价目的 （1）调查建设项目所在地区的地下水环境状况，为项目建设和环境影响评价提供背景资料； （2）核实建设项目的地下水污染来源，弄清主要污染源及污染物，预测项目建成投入使用后，排出的污染物对周围环境的影响程度； （3）针对各污染源及污染特征，提出环境保护及污染防治对策，使其对环境的影响降到最低程度； （4）对项目的建设在环境方面是否可行做出明确的结论，为环境保护主管部门的决策提供科学依据。 2、编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）； （5）《中华人民共和国农业法》（2018年10月26日）； （6）《中华人民共和国森林法》（2019年 12月28日）； （7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日）； （8）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日）； （9）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年7月29日）； （10）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年3月19日）； （11）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日）； （12）《地下水管理条例》。 2.2行政法规和政策性文件 （1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日，国务院令第682号） （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》(生态环境部令第16号)； （3）国务院关于印发《水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日，国务院国发（2015）17号）； （4）《产业结构调整指导目录》（2019年修正版，发展改革委令2019第29号）； 2.3地方法规、规章及规范性文件 （1）《黑龙江省主体功能区规划》（2007年11月16日）； （2）《黑龙江省生态功能区划》； （3）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划的通知》（黑政规〔2021〕19号）； （4）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的通知》（黑政规〔2021〕18号）； （5）《黑龙江省环境保护条例》（2018年修正）； （6）《黑龙江省森林管理条例》（2018年6月28日修正）； （7）《黑龙江省地质环境保护条例》（2009年10月1日实施）。 2.4技术导则、标准与规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）； （4）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）； 3、评价原则 对建设项目在建设期、运营期和服务期满后对地下水水质可能造成的直接影响进行分析、预测和评估，提出预防、保护或者减轻不良影响的对策和措施，为建设项目地下水环境保护提供科学依据。 4、评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目地下水环境评价项目类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价。本项目运营期抽水泵将地下水抽出，经管道输送至水厂，输送管道采取了防腐防渗处理，不会出现向地下渗漏的情况，不会造成地下水污染。但地下水资源开采有可能会引起地下水水位变化。故本专项对项目可能对地下水水位产生的影响进行定性分析。 5、环境功能区划及评价标准 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）4.1地下水质量分类，区域地下水质量执行III类标准。 6、评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，项目地下水环境评价项目类别为IV类，因此，不设置地下水评价范围。 7、地下水环境保护目标 项目周边无其他地下水取水户，因此将本项目的取水井作为地下水保护目标。 三、区域地质及水文地质概况 1、水文地质条件 依据地下水的赋存、埋藏条件及水力特征，将地下水类型及含水岩组划分为：松散岩类砂、砂砾石孔隙潜水，松散岩类砂、砂砾石孔隙弱承压水，松散岩类砂、砂砾石孔隙承压水，松散岩类黄土状粘土孔隙裂隙潜水，碎屑岩类裂隙孔隙水。 （1）第四系全新统河漫滩孔隙潜水 主要分布于呼兰河两侧及泥河右侧河漫滩区，含水层岩性为第四系 全新统冲积砂、砂砾石；含水层厚度 2.9～4.5m，上部多分布有较连续透水性较差的粉质粘土，厚度一般在 1.2～3.0m，构成含水层较稳定的顶板；地下水埋深一般在 1.0～3.0m 间，枯丰水期水位变幅 1.0～2.0m；含水层富水性、透水性相对较差，单井涌水量多在 1000～1500m3/d，属水量贫乏区，渗透系数一般在 5～15m/d。 （2）第四系上更新统一级阶地孔隙弱承压水 主要分布于呼兰河左侧一级阶地区，含水层岩性为第四系上更新统顾乡屯组冲积砂、砂砾石；含水层厚度 5.1～11.7m，上部分布有连续透水性较差的粉质粘土，厚度一般在 3.0～6.0m，构成含水层较稳定的顶板； 地下水埋深一般在 2.5～6.0m 间，枯丰水期水位变幅 1.0～2.0m；含水层 富水性、透水性相对较好，单井涌水量多在 1000～1500m3/d，属水量中 等区，渗透系数一般在 15～30m/d。 （3）第四系上更新统高平原孔隙裂隙潜水 主要分布于呼兰河右侧高平原区，含水层岩性为第四系上更新统哈 尔滨组冰水-洪积黄土状粘土；含水层厚度一般在 5.0～10.0m，地下水埋 深一般在 4.0～6.0m 间，枯丰水期水位变幅 2.0～4.0m；含水层富水性、 透水性较差，单井涌水量多<100m3/d，水量贫乏，渗透系数一般在 3～ 5m/d。 （4）第四系中更新统孔隙承压水 主要分布于呼兰河右侧高平原及南部、西部低平原区，含水层岩性主要为第四系中更新统下荒山组冲积细砂、中粗砂；含水层厚度一般在3.0～5.0m；含水层呈零星分布，不连续，高平原东北部大片缺失；地下水埋深一般在 10.0～15.0m 之间，枯丰水期水位变幅 1.0～2.0m；含水层富水性、透水性相对一般，单井涌水量多为 100～800m3/d，渗透系数一般在 5.0～10.0m/d。 （5）白垩系下统碎屑岩裂隙孔隙承压水 分布于第四系松散层之下，含水层岩性主要为白垩系下统嫩江组砂岩；含水层分布不甚连续，局部地段缺失，含水层厚度一般在 5.0～20.0m。含水层的渗透性和富水性差异性较大，单井涌水量一般在 500～1000m3/d，渗透系数一般在 12.0～17.0m/d，水量一般。 2、地下水富水性分区 兰西县由于含水层分布不同，含水层特性差异较大，按照含水层本身结构、含水层埋深条件、含水层厚度及其富水特点、现有开采条件、含水层水位动态变化情况、含水层边界性质及其补给条件、以及含水层垂向和平面上分布范围，对区域地下水富水性分区。 根据以上条件将区域分为六个区： Ⅰ1：呼兰河左岸河漫滩孔隙潜水贫乏区（100～500m3/d)； Ⅰ2：呼兰河右岸河漫滩孔隙潜水贫乏区（100～500m3/d)； Ⅱ1：一级阶地孔隙弱承压水中等富水区（1000～3000m3/d)； Ⅱ2：南部低平原孔隙承压水贫乏区（100～500m3/d)； Ⅱ3：西部低平原孔隙承压水贫乏区（500～1000m3/d)； Ⅲ1：北部低平原孔隙承压水弱贫乏区（500～1000m3/d)； Ⅲ2：中部高平原孔隙潜水较弱弱贫乏区（500～1000m3/d)。 图1 兰西县地下水富水性分区图 3、地下水补给、径流及排泄条件 本区位于黑龙江省西部寒冷少雨区，降水量不充沛。区内地下水类型的形成与分布严格受地貌、地层岩性及地质构造所控制，其补给、径流、排泄条件也存在着一定的差异。 （1）第四系孔隙潜水、孔隙裂隙潜水 区内第四系孔隙潜水、孔隙裂隙潜水主要分布于河漫滩及高平原区，含水层上覆隔水层较薄或出露于地表，极易接受大气降水入渗。区内多年平均降水量为 490mm，且多集中于 6～9 月份，占年平均降水量的81.3％；此时正值冰消雪融，冻结层已全部消失，大气降水后可直接入渗补给地下潜水。地下水位埋深均随降水量的增加而上升，随降水量的减少而下降，故大气降水为第四系孔隙潜水、孔隙裂隙潜水的主要补给来源；其次地下侧向径流补给也是第四系孔隙潜水、孔隙裂隙潜水补给方式之一；另外丰水期，河流附近的孔隙潜水还短期接受河水的侧向入渗补给。 区内第四系孔隙潜水径流方向基本汇向河流及其下游，总流向趋势 为北东～南西向；水力坡度一般在 0.001～0.002。第四系孔隙裂隙潜水由于受地形及含水层岩性影响，径流方向基本随地势起伏方向，水力坡度较大，一般在 0.005～0.01。第四系孔隙潜水的排泄主要以地下径流方式向河流排泄；由于部分地区地下水埋藏较浅，故潜水蒸发也是孔隙潜水排泄的方式之一。第四系孔隙裂隙潜水除向下部含水层下渗外，还向高平原上发育的下切较深的冲沟排泄。 （2）第四系上更新统一级阶地孔隙弱承压水 主要分布于呼兰河左侧一级阶地区，地下水主要受侧向径流补给为 主，另外还接受大气降水入渗补给。地下水径流方向基本汇向河流及其下游，总流向趋势为北东—南西向；水力坡度一般在 0.001～0.002。地下水排泄主要以地下径流方式向下游河漫滩排泄，另外少量下渗补给下部的白垩系碎屑岩裂隙孔隙承压水。 （3）第四系中更新统孔隙承压水 主要分布于呼兰河右侧高平原及西北部低平原区。地下水主要受侧向径流补给为主，另外少量接受上部第四系孔隙裂隙潜水越流补给。地下水径流总流向趋势为北东—南西向；水力坡度一般在 0.001～0.002。地下水排泄主要以地下径流排泄方式为主，另外少量下渗补给下部的白垩系碎屑岩裂隙孔隙承压水。 （4）白垩系下统碎屑岩裂隙孔隙承压水 主要分布于第四系松散层之下。地下水主要受侧向径流补给为主，另外接受上部第四系松散岩孔隙水越流补给。地下水径流总流向趋势为北东—南西向；水力坡度一般在 0.001～0.002。地下水排泄主要以地下径流排泄方式为主。 四、地下水环境现状调查与评价 1、地下水资源现状 目前，项目周围无其他大规模的地下水开采使用情况。 2、地下水水质 本次环评采用已建改造水厂的水源水监测数据。 （1）监测点 表1 监测点统计表 序号 样品名称 采样点 采样日期 1 水源水 奋斗镇春岭村刘贤屯 2022.5.23 2 水源水 红光镇红光村长山堡 2022.5.21 3 水源水 康荣镇荣富村肖天洞 2022.6.3 4 水源水 平山镇民兴村任家岗 2022.5.30 （2）监测项目 pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、耗氧量、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、氰化物、总硬度、总大肠菌群、细菌总数、耐热大肠菌、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物共计31项。 （3）监测结果 地下水水质监测结果见下表。 表2 地下水水质监测结果 序号 指标 单位 样品1 样品2 样品3 样品4 1 pH 无量纲 6.9 6.92 6.85 6.9 2 色度 度 11 12 13 15 3 浑浊度 NTU 1 2 3 4 4 臭和味 级 无异臭无异味 无异臭无异味 无异臭无异味 无异臭无异味 5 肉眼可见物 / 大量黑色颗粒 大量片状物 无 大黄色片状物 6 铝 mg/L 0.05 0.05 0.05 0.05 7 铁 mg/L 0.15 0.15 0.15 0.15 8 锰 mg/L 0.05 0.05 0.05 0.05 9 铜 mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5 10 锌 mg/L 0.25 0.25 0.25 0.25 11 氯化物 mg/L 24 51 30 41 12 硫酸盐 mg/L 26 37 21 46 13 溶解性总固体 mg/L 421 405 369 421 14 耗氧量 mg/L 0.65 0.65 0.65 0.65 15 挥发酚类 mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001 16 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.025 0.025 0.025 0.025 17 氨氮 mg/L 0.05 0.05 0.05 0.05 18 氰化物 mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001 19 总硬度 mg/L 203 196 160 209 20 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 21 菌落总数 CFU/mL 39 70 103 119 22 耐热大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 23 砷 mg/L 0.005 0.005 0.005 0.005 24 镉 mg/L 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 25 铬（六价） mg/L 0.002 0.002 0.002 0.002 26 铅 mg/L 0.005 0.005 0.005 0.005 27 汞 mg/L 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 28 硒 mg/L 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 29 氟化物 mg/L 0.4 0.45 0.2 0.45 30 三氯甲烷 mg/L 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 31 四氯化碳 mg/L 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 （4）评价标准 项目区域地下水环境质量现状评价执行《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）中表4小型集中式供水和分散式供水水质指标及限值。2023年4月1日起执行《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）水质指标及限值。 （5）评价方法 采用单项标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，评价模式如下： Pi=Ci/Csi 式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L； Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。 pH≤7.0时 pH＞7.0时 式中：PpH——pH的标准指数，无量纲； pH——pH监测值； pHsu——标准中pH的上限值； pHsd——标准中pH的下限值。 当标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。 （6）评价结果 单项水质参数计算结果见下表。 表3 地下水评价结果 序号 指标 样品1 样品2 样品3 样品4 1 pH 0.20 0.16 0.30 0.20 2 色度 0.55 0.60 0.65 0.75 3 浑浊度 0.33 0.67 1.00 1.33 4 臭和味 / / / / 5 肉眼可见物 / / / / 6 铝 0.25 0.25 0.25 0.25 7 铁 0.30 0.30 0.30 0.30 8 锰 0.17 0.17 0.17 0.17 9 铜 0.50 0.50 0.50 0.50 10 锌 0.25 0.25 0.25 0.25 11 氯化物 0.08 0.17 0.10 0.14 12 硫酸盐 0.09 0.12 0.07 0.15 13 溶解性总固体 0.28 0.27 0.25 0.28 14 耗氧量 0.13 0.13 0.13 0.13 15 挥发酚类 0.50 0.50 0.50 0.50 16 阴离子合成洗涤剂 0.08 0.08 0.08 0.08 17 氨氮 0.10 0.10 0.10 0.10 18 氰化物 0.02 0.02 0.02 0.02 19 总硬度 0.37 0.36 0.29 0.38 20 总大肠菌群 / / / / 21 菌落总数 0.08 0.14 0.21 0.24 22 耐热大肠菌群 / / / / 23 砷 0.10 0.10 0.10 0.10 24 镉 0.05 0.05 0.05 0.05 25 铬（六价） 0.04 0.04 0.04 0.04 26 铅 0.50 0.50 0.50 0.50 27 汞 0.50 0.50 0.50 0.50 28 硒 0.02 0.02 0.02 0.02 29 氟化物 0.33 0.38 0.17 0.38 30 三氯甲烷 0.01 0.01 0.01 0.01 31 四氯化碳 0.03 0.03 0.03 0.03 （8）评价结论 生活饮用水现行卫生标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006），2023年4月1日起执行《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）。由以上地下水标准指数分析可知，除样品4（平山镇民兴村任家岗）水源水浑浊度外，各监测因子指标均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）中表4小型集中式供水和分散式供水水质指标及限值；除浑浊度外，各监测因子指标同时满足《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）中水质指标及限值。水源水经二级过滤处理后，出厂水的浑浊度可以满足《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）和《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）。 3、区域污染源调查 本项目位于农村地区，周边无大型工业企业等，未发现有明显的地下水污染源存在。 五、地下水环境影响预测分析与评价 1、对地下水位及水量的影响 本项目周边无其他地下水取水户，供水的来源可以得到保证，且本项目取水量较小，为31.76万t/a，引起的水位降深较小。本区域多年平均降雨量能达到463.5mm，降雨量越大，渗入地下水的水量就越大，地下水就越丰富，该地下水补给位置较高，条件较好。通过降水和地表水的补给，该区域的地下水可以很快得到恢复。 为保证地下水的可持续利用，确保该井的长期使用，必须严格控制开采量。根据《黑龙江省水资源综合规划地下水资源评价报告》的成果，兰西县多年平均地下水总补给量为21901.19万m3，多年平均地下水可开采量为18333.37万m3。本项目取水量占地下水可开采量比例较小，该地下水开采有足够的地下水量保证，当天的开采降深能够在极短时间内得到有效补充，满足持续开采的能力，不会对地下水位造成明显的影响，不会引起水位持续下降和地下水资源枯竭。 2、对地下水质的影响 本项目污染物对地下水的影响主要是由于生活污水、生产废水等通过垂直渗透等方式进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，根据地下水能否被污染以及污染物的种类和性质，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，具体污染途径有如下几种： ①生产设施因基础防渗不足导致生产废水通过裂隙污染地下水； ②化粪池等防渗措施不足，而造成生活污水在收集处理过程中下渗污染地下水。 本项目用水引用地下水取水点，生活污水经防渗化粪池收集用作农肥，不外排。生产区均进行防渗，只要生产过程中加强场内管理，保持各防渗区域完好，项目污水下渗的可能性极小。本项目运营期抽水泵将地下水抽出，经管道输送至蓄水池，输送管道采取了防腐防渗处理，不会出现向地下渗漏的情况，不会造成地下水污染。 3、土壤盐碱化 区域地下水基本无咸水层，环境矿化度较低，因此，区域内地下水资源开发利用一般不会引发土壤盐碱化加重的环境问题。 4、地面沉降 据国内外许多观测资料表明，地面沉降与地下水压力降低之间没有明显的正比关系，地面沉降量最大的地方并不是地下水压力降低最多的地方。最近的一些研究表明，最大的沉降是发生在超量开采浅部松散沉积层或未固结地层中的承压水。本项目开采的地下水赋存于构造裂隙及断裂带中，断裂带为地下水的主要通道，呈带状分布。本项目饮用天然山泉水的开采，不会影响浅部地下水的水位产生影响，不会引起地表水的流失，也不会产生地裂缝、地面沉降、地面塌陷等地质环境问题。 综上，项目建设对区域地下水环境影响较小。 六、地下水环境保护措施 1、地下水污染防治原则 按地下水环境影响评价导则提出的"源头控制、末端防治、污染监控、应急响应"的地下水污染防治要求，结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则： ①主动控制原则 主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、粪污收集及处理构筑物采取相应措施，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②被动控制原则 被动控制，即末端控制措施，主要包括项目区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施进行处理。 ③坚持"可视化"原则 坚持"可视化"原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质就地收集和及时发现破损的防渗层。 ④工程措施与污染监控相结合的原则 采用先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度的强化防渗防污能力;同时实施覆盖污水处理区及周边一定范围的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测报告制度，配备先进的检漏检测分析仪器设备，及时发现污染，及时采取措施，及早消除不良影响。 2、地下水防治措施 为防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，建议从以下几方面着手： ①优化场区布置，将污废水处理设施布置在粘土层较厚的地方，禁止各防渗区域布置在易渗漏处。结合场区总平面布置，应将各构筑物全部布置在地质稳定区域。 ②尽可能避免运输过程中的跑、冒、滴、漏，污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ③结合区域地质、水文地质条件，厂区化粪池池体采用混凝土硬化，四周壁也用混凝土砌筑防渗处理。 ④为防止跑、冒、滴、漏对地下水造成不利影响，抽水设备的使用应由专人负责，对抽水设备应每半年进行一次检修与保养，对泵体进行清洗，检查泵管连接是否牢固，以防止脱落，损坏井管。提高操作人员技术水平，妥善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，加强环保设施的维护和管理，选用优质设备和管件。 七、地下水环境影响评价结论与建议 1、结论 本项目位于黑龙江省绥化市兰西县，覆盖兰西镇、奋斗镇、康荣镇、平山镇、红光镇5个乡镇。其中兰西镇林盛村集中式供水工程和兰西镇永久村集中式供水工程为新建规范化小型供水工程，新建8眼水源井，取水量为31.76万t/a。项目的建设开采对地下水水位的影响较小，在可接受范围内。在切实做好防渗措施并定期检查后，对区域地下水水质影响不大。从环境保护角度出发，项目建设可行。 2、建议 根据项目运行特点及周边实际情况，评价提出以下建议∶ （1）项目建设应处理好工程与周边环境关系。严格按照建设程序上报审批，相关部门应根据有关规定进行监督。 （2）建设单位须严格执行环境保护"三同时"制度，落实各项治理措施，并严格接受生态环境主管部门对其环境保护工作的日常监督。 （3）根据项目工程设计，落实各项环保措施，并重点对落实防渗措施，加强防渗区域及环保设施的运行管理及维护。

# 附件

# 附件1 项目登记信息单

# 附件2 用地预审与选址意见书

# 附件3 声环境检测报告

附件4 水源水水质检测报告

# 附图

# 附图1 地理位置图

# 附图2 绥化市生态保护红线分布图

# 附图3绥化市环境管控单元分布图

# 附图4 林盛村水厂平面布置图

# 附图5 永久村水厂平面布置图

# 附图6 林盛村集中式供水工程输水管网图

# 附图7 永久村集中式供水工程输水管网图

# 附图8 林盛村集中式供水工程配水管网图

# 附图9 永久村集中式供水工程配水管网图

# 附图10 厂界四周照片

| 永久村水厂厂界东侧 | 永久村水厂厂界西侧 |
| --- | --- |
| 永久村水厂厂界南侧 | 永久村水厂厂界北侧 |

| 林盛村水厂厂界东侧 | 林盛村水厂厂界西侧 |
| --- | --- |
| 林盛村水厂厂界南侧 | 林盛村水厂厂界北侧 |

# Text boxes

场地平整

填砾

安装井管

弃渣、废水、噪声

钻孔

洗井

弃渣、水土流失

废水

场地平整

基础施工

竣工验收

设备安装

管道敷设

结构施工

废水

弃渣、废水

弃渣、废水

水土流失

噪声、废气

噪声

噪声

扩孔

钻导向孔

定向钻施工

测量放线

弃渣、水土流失

试压废水

噪声、扬尘

回拖

管道试压

清理现场

竣工验收

噪声

本项目位置

本项目位置