建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：黑龙江省兰西县颜家河(刘申屯至大德泉）治理工程建设项目

建设单位（盖章）：兰西县水务局

编制日期：2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	14

三、生态环境部分现状、保护目标及评价标准	26

四、生态环境影响分析	37

五、主要生态环境保护措施	51

六、生态环境保护措施监督检查清单	58

七、结论	60

附图1  项目地理位置图	61

附图2  项目线路走向图	62

附图3  项目平面布置示意图	63

附图4  水系图	64

附图5  环境保护目标分布图	65

附图6 环境空气现状监测点位图（引用）	66

附图7  河道淤泥监测点位图	67

附图8  张平店屯西南侧河道淤泥堆场布设图	68

附图9  后姜家屯西北侧河道淤泥堆场布设图	69

附件1  监测报告	70

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黑龙江省兰西县颜家河(刘申屯至大德泉）治理工程建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 黑龙江省绥化市兰西县刘申屯至大德泉河段内 |
| 地理坐标 | （126度12分44.540秒，46度20分52.781秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 128.河湖整治（不含农村塘堰、水渠）：其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 工程总占地面积125.89亩，其中永久占地23.42亩，临时占地102.47亩。 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4744.82 | 环保投资（万元） | 32.27 |
| 环保投资占比（%） | 0.68 | 施工工期 | 2023.4-2023.10 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目，需设置地表水专项评价，本项目属于河流整治类项目，涉及清淤，本次评价对底泥进行监测，根据监测结果，重金属可以满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行)(GB36600-2018）第二类用地筛选值，故不设置地表水专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号）绥化市综合管控单元图，本项目位置属于优先保护单元，本项目与分区管控要求分析见下表。 表1-1 本项目与分区管控要求符合性分析 环境管控单元 分区管控要求 拟建项目情况 符合性 优先保护单元 优先保护单元以生态保护为导向，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 本项目为河道整治项目，旨在保护河道两岸的耕地和居民区，以防洪为主要工作，可以提高区域生态环境质量。 符合 图1-1 绥化市环境管控单元分布图 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于黑龙江省绥化市兰西县红光镇、红星乡，本项目选址不涉及自保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级公益生态林等生态保护红线区域。根据绥化市生态红线分布图，本项目建设地点不属于绥化市生态保护红线范围内。本项目选址符合生态保护红线的相关要求。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目所在区域属于绥化市，根据《2021年绥化市环境质量年报》，佳木斯市2021年属于达标区，黑龙江青冈县监测点位TSP、SO2、NO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO均可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准。本项目补充监测结果表明，下风向TSP可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准。根据《绥化市环境质量简报》（2021年），本项目所在区域地表水体为呼兰河， 根据《2021年黑龙江省生态环境状况公报》，本项目所在区域呼兰河水系满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准 本项目厂址周围无大型工业企业，声环境质量较好。本项目运营期所排放的污染物经各类污染防治措施后，符合环境质量底线要求，对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目主要工程量为清污疏浚工程、护岸工程、支沟（排水沟）入河口护砌工程。本项目所占永久占地和临时占地，土地利用类型为农村集体所有和国有，符合用地性质，满足土地资源利用要求；生活用水水源为附近村屯拉运水解决，符合水资源利用要求；本项目投产后综合利用率高、能耗低，原材料指标、产品指标、资源指标、污染物排放指标符合国家清洁生产相关政策要求。因此本项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于黑龙江省绥化市兰西县红光镇、红星乡，根据《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号），环境管控单元编码为ZH23122210002，环境管控单元名称为兰西县一般生态空间区，环境管控单元类别为优先保护单元，内容具体如下： 表1-2 生态环境准入清单管控要求表 管控要求 本项目 符合性 空间布局约束 1.总体要求 （1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 （2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。 （3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。 （4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 2.生态重要功能评价区 限制开发建设活动要求: （1）加强大江大河源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面源污染。巩固退耕还林、退牧还草成果。 （2）限制陡坡垦殖和超载过牧;加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。 （3）继续加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、草地、湿地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力。坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。 （4）对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐;对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。 （5）恢复水土保持功能。在水土保持生态功能保护区内，实施水土流失的预防监督和水土保持生态修复工程，加强小流域综合治理，营造水土保持林。 （6）生物多样性保护优先区域内要优化城镇开发建设活动的规模、结构和布局，严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。 3.生态敏感评价区 限制开发建设活动要求: （1）水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。 （2）在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求。 （3）在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准： ①采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥； ②爆破、钻探、挖筑鱼塘；③在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；④在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。向河道、湖泊排污的排污口的设置和扩大，排污单位在向环境保护部门申报之前，应当征得河道主管机关的同意。 本项目为河道整治项目，占用地类主要为荒草地、耕地、国有未利用地和少量林地，耕地为一般农田，永久占地主要为河道两侧护岸工程占地，临时占地主要包括施工区域，临时道路及堆场等，临时占地在施工结束后恢复原有地类。 本项目建成后对区域生态环境具有有利作用，可以防止洪水冲击农田和居民区，可以提高河道的防洪性能。 本工程实施后，将保护沿岸大片耕地。如果没有护岸工程的保护，发生洪灾，洪水将淹没地表植被，冲刷土壤，造成水土流失，破坏生态。另外工程建设的草皮护坡将增大流域的绿化面积，改善项目区的生态。 护岸工程实施后，防洪标准提高，将洪水限制在行洪道内，使其不能任意漫流，可避免因洪水灾害而污染河水水质的情况发生，对保护颜家河水环境起到一定作用，极大程度的改善水土流失现状。 符合 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、与产业政策符合性分析 本工程项目属于《产业结构调整指导目录》（2019本）中“二、水利1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属于鼓励类项目，项目建设符合国家的产业政策。 3、与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析 《黑龙江省主体功能区规划》指出，本项目所在区域属于限制开发区。 功能定位：以提供农产品为主体功能，保障农产品供给安全的重要区域。重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区、农业综合开发试验区、社会主义新农村建设的示范区。 加快水利设施建设，加快大中型灌区、排灌泵站配套改造以及水源工程建设。鼓励和支持农民开展小型农田水利设施建设、小流域综合治理。建设节水农业，推广节水灌溉，发展旱作农业。 加强生态建设，积极保护森林、草原、水域、湿地，保证生态安全。采取工程、生物和耕作相结合的方法，加强小兴安岭山地向松嫩平原过渡地带的水土流失治理，加强西部科尔沁沙地边缘地区的防风固沙屏障建设。 本项目建设任务是防洪排水，提高行洪排水能力，解除洪涝灾害。通过清淤疏浚疏通河道，降低河道水位，减少两岸洪水淹没范围，排除农田涝水；通过岸坡防护，稳定岸线，减少水土流失。本项目符合《黑龙江省主体功能区规划》。 4、与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析 本工程位于黑龙江省绥化市兰西县红光镇、红星乡，属于《黑龙江省生态功能区划》“I-5松嫩平原东部农业生态区”的“I-5-2松嫩平原东北部农业与土壤保持生态亚区”的“I-5-2-2松嫩平原中部农业与土壤保持生态功能区”。主要生态问题为植被覆盖率低；草原三化和水土流失现象严重；土地生产力低。生态环境敏感性为大面积的土地沙漠化敏感性为中度敏感。主要生态服务功能为土壤保持与沙漠化控制、农业生产。保护措施与发展方向为提高水资源的利用率，积极恢复草地生态环境，加大生态农业建设。 本项目的建设任务是以防洪排水，提高行洪排水能力，解除洪涝灾害。通过清淤疏浚疏通河道，降低河道水位，减少两岸洪水淹没范围，排除农田涝水；通过岸坡防护，稳定岸线，减少水土流失，保护颜家河沿岸农田被淹，提高当地生态服务功能，满足对耕地资源保护，发展生态农业建设的保护措施和发展方向，与《黑龙江省生态功能区划》符合。 5、《松花江流域综合治理规划》（2012-2030）符合性分析 《松花江流域综合治理规划》（2012-2030）概要指出：防洪减灾规划遵循“蓄泄兼筹，综合治理，突出重点”的防洪方针，按照左右岸兼顾、上下游协调的原则，妥善安排防洪工程措施和非工程措施，既重视重点河段、重点城市防洪，也重视一般河段防洪及中小河流治理和山洪灾害防治，明确了松花江流域防洪减灾体系总体布局。以保障防洪安全为目标，加强干流、支流和重点城市堤防的达标建设；新建一些具有防洪任务的水库，进行滞洪区安全建设，治理河道险工险段、扩孔改建阻水桥梁及河道清淤清障；完成病险水库除险加固、加大中小河流治理和山洪灾害防治力度；加强防洪非工程措施建设，进一步完善以堤防为基础，以控制性水利枢纽和流域蓄滞洪区为重点的防洪减灾体系。以提高治涝标准为目标，通过对现有涝区进行整修加固、挖潜配套，完善排水系统，使涝区达到5~10年一遇治理标准。 颜家河治理工程任务是防洪排水，提高行洪排水能力，解除洪涝灾害。通过清淤疏浚河道，降低河道水位，减少两岸洪水淹没范围，排除农田涝水，通过岸坡防护，稳定岸线，减少水土流失。符合《松花江流域综合治理规划》（2012-2030）。 6、《松花江防洪流域规划（简本）》符合性分析 《松花江防洪流域规划（简本）》的指导思想以科学发展观为指导，按照“蓄泄兼筹、综合治理、突出重点”的防洪方针，坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理的原则，进一步完善流域防洪工程体系总体布局，适应流域经济社会发展对防洪减灾的需要；加强洪水管理和防洪非工程措施建设，提高松花江流域的防洪减灾能力，为流域经济社会发展提供防洪安全保障。目标为使松花江流域形成比较完整的防洪减灾体系，干流各主要防洪保护区基本达到国家规定的防洪标准，干流其他防洪保护区和支流防洪保护区具有一定的防洪能力，一般城市防洪体系初步形成，水文基础设施条件得到进一步改善，洪水预警预报系统、防汛指挥系统基本建成，洪水预报调度更加科学可靠，防洪区管理更加规范，洪水风险意识显著增强，防洪区洪水保险制度实行，洪水风险社会化保障体系基本形成，生态环境逐步改善。在发生规划标准洪水时，该体系可以保障流域社会经济活动和人民生活的正常进行；发生大洪水时，通过工程和非工程防洪措施的联合运用，保障流域重要城市、重点防洪保护区的防洪安全；当发生特大洪水时，有预定的方案和切实的措施，保证经济社会活动不至于发生大的动荡及造成严重的灾难。 松花江支流较多，支流防洪保护区位于河谷平原，区内人口、耕地相对较多，经济较发达，易受洪水威胁，历史上洪灾损失较大，进行保护很有必要。支流防洪工程措施以堤防为主，结合修建支流水库、河道整治等工程，进行综合治理。 颜家河治理工程任务是防洪排水，提高行洪排水能力，解除洪涝灾害。通过清淤疏浚河道，降低河道水位，减少两岸洪水淹没范围，排除农田涝水，通过岸坡防护，稳定岸线，减少水土流失。符合《松花江防洪流域规划》防洪方针和治理原则。 7、与《绥化市人民政府关于印发绥化市呼兰河流域水污染综合治理实施方案的通知》（绥政发【2009】68号）符合性分析 《方案》内容：（六）自然生态保护修复工程。3、加强河道湿地生态保护。一是加强对全市中小河流的综合治理。 本项目所在河段最终流入呼兰河，故执行呼兰河流域水污染综合治理实施方案可行，本项目的建设任务是以防洪排水，提高行洪排水能力，解除洪涝灾害。通过清淤疏浚疏通河道、新建护岸等工程，可以降低河道水位，减少两岸洪水淹没范围，排除农田涝水，减少水土流失等问题。故项目建设符合《绥化市人民政府关于印发绥化市呼兰河流域水污染综合治理实施方案的通知》（绥政发【2009】68号）要求。 8、与《中华人民共和国黑土地保护法》的符合性分析 根据《中华人民共和国黑土地保护法》，国家采取措施加强黑土地保护的科技支撑能力建设，将黑土地保护、治理、修复和利用的科技创新作为重点支持领域；鼓励高等学校、科研机构和农业技术推广机构等协同开展科技攻关。县级以上人民政府应当鼓励和支持水土保持、防风固沙、土壤改良、地力培肥、生态保护等科学研究和科研成果推广应用。县级以上人民政府应当采取以下措施加强黑土地农田基础设施建设：（1）加强农田水利工程建设，完善水田、旱地灌排体系；（2）加强田块整治，修复沟毁耕地，合理划分适宜耕作田块；（3）加强坡耕地、侵蚀沟水土保持工程建设；（4）合理规划修建机耕路、生产路；（5）建设农田防护林网；（6）其他黑土地保护措施。国家鼓励采取综合性措施，预防和治理水土流失，防止黑土地土壤侵蚀、土地沙化和盐渍化，改善和修复农田生态环境。县级以上人民政府应当开展侵蚀沟治理，实施沟头沟坡沟底加固防护，因地制宜组织在侵蚀沟的沟坡和沟岸、黑土地周边河流两岸、湖泊和水库周边等区域营造植物保护带或者采取其他措施，防止侵蚀沟变宽变深变长。县级以上人民政府应当按照因害设防、合理管护、科学布局的原则，制定农田防护林建设计划，组织沿农田道路、沟渠等种植农田防护林，防止违背自然规律造林绿化。农田防护林只能进行抚育、更新性质的采伐，确保防护林功能不减退。县级以上人民政府应当组织开展防沙治沙，加强黑土地周边的沙漠和沙化土地治理，防止黑土地沙化。本项目主要工程为清淤工程、护坡工程、支沟（排水沟）入河口护砌工程，项目结束后有利于改善河道水土流失现象，本项符合要求。 9、与《黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021—2025年》的符合性分析 根据《黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021—2025年》，到2025年，治理长度大于100米的大中型侵蚀沟累积达到2520条。加强耕地水土流失治理，坚持水土保持工程与耕作、生物措施想结合。治理侵蚀沟，结合小流域综合治理，开展大中型侵蚀沟治理，通过工程措施稳固后，栽种护沟林草等生物措施恢复生态。本项目主要工程为清淤工程、护坡工程、支沟（排水沟）入河口护砌工程，项目结束后有利于小型冲沟治理，改善水土流失，本项符合要求。 10、与《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》的符合性分析 根据《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》，成片开发和城镇批次用地占用耕地的，应在供地前实施耕作层土壤剥离；单独选址项目及其他需要剥离的项目，应在开工建设前按照剥离利用方案要求实施耕作层土壤剥离，并将剥离土壤存储在指定地点或直接输送到再利用场所。耕作层土壤剥离及运输过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施，防止土壤和环境污染。土壤存储点的选取应遵循就近存储、易于存放、专人管理的原则，尽量利用废弃土地、闲置建设用地和未利用地，避让永久基本农田和生态保护红线、水源地等敏感区域。土壤存储要采取必要的工程防护和保育措施，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患。剥离的土壤优先用于土地整治、高标准农田建设、工矿废弃地复垦、生态修复等项目，以及新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良等农业生产生活，富余土壤可以用于绿化。通过市场化有偿使用的，应纳入政府公共资源交易平台（农村集体土地耕作层剥离的土壤应纳入农村集体产权交易平台），进行公平、公正、公开交易。由县（市、区）政府实施剥离的，土壤利用收益归相应县（市、区）政府；由农村集体经济组织实施剥离的，土壤利用收益归相应农村集体经济组织；由项目用地单位（个人）实施剥离的，土壤利用收益归相应用地单位（个人）。本项目用地性质为农村集体所有和国有，永久占地类型为荒草地、旱田和林地，临时占地为旱田、国有未利用地、荒草地和林地。本项目剥离表土均用在工程及填方，剩余部分用于社会相关部门土地平整、生态修复等项目。本项目符合要求。 11、与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》的符合性分析 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》，四、落实临时用地恢复责任：临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。 严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。 本工程临时用地用于本项目的临时堆场、临时道路及施工生产区的建设，不得进行转让、出租、抵押临时用地。本项目临时用地恢复责任主体为本项目的建设单位，占用耕地的，施工过程中进行表土剥离，施工结束后拆除临时建筑物，将剥离表土回填，进行复垦，恢复为耕地。符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》“落实临时用地恢复责任”的要求。 12、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）的符合性分析 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的相符性分析详见表1-7。 表1-3 本项目与审批原则符合性一览表 序号 审批原则要求 相符性分析 相符性 1 第二条项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。 工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 本项目建设与与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调。工程不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。 相符合 2 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 工程选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。 相符合 3 第四条项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 本项目为防洪工程，在正常时期颜家河本段的水动力条件或水文过程不会发生改变，在汛期水文过程会发生一定的变化，由于护岸的建设，将降低沿岸面源随洪水汇入颜家河的影响，对保护颜家河水质起到一定的作用；工程建设不会对地下水环境产生不利影响。 相符合 4 第五条项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 本次工程范围内不涉及鱼类三场及一通道，因此工程建设不会对鱼类产卵场和索饵场产生影响。 相符合 5 第六条项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 相符合 6 第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 本项目施工组织方案具有环境合理性，对临时施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。本项目不涉及饮用水水源保护区或取水口，涉水工程采取了一定措施，不会对对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响。 相符合 7 第八条项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。 本项目不涉及蓄滞洪区。不涉及移民安置。 相符合 8 第九条项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 本项目为清淤疏浚、护岸、支沟（排水沟）入河口护砌工程，原有水质通过治理后可达到水体水质要求，并对水质进行监测 相符合 9 第十条改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。 本次为新建工程。 相符合 10 第十一条按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 本项目按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等，并提出了环境管理有关要求。 相符合 11 第十二条对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点等。 相符合 综上，本项目符合“水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 颜家河位于松嫩高平原东部兰西县兰西镇南部，为季节性河流，发源于兰西县北安乡境内的刘占山屯和马达屯之间的坡地，地理坐标为东经126.18° -126.12°，北纬 46.49°-46.27°，属于呼兰河下游右岸一级支流。河源始向南流，在兰西镇南折向东，至兰家窝堡村附近转向南，于兰西县境内的西黄崖子附近律家店向东汇入呼兰河，河道全长 40.1km，流域面积567km2。流域地势由西北向东南倾斜，上游河道平均比降约为 2/1000，主槽河宽约5m～15m，流域内村屯较密。 根据设计方案，本项目主要工程为河道清淤疏浚工程、河道两侧护岸工程和支沟（排水沟）入河口护砌工程，本项目位于黑龙江省绥化市兰西县红光镇、红星乡，本工程治理颜家河干流河段位于刘申屯至大德泉河段内，工程起点坐标为东经126.229528°，北纬 46.306580°；终点坐标为东经126.190053°，北纬46.360078°。河道两侧主要为耕地、草地和小部分居民区，少有林地。工程地理位置详见附图1。 图2-1 河道现状照片 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、工程内容 根据建设单位提供，本工程治理颜家河干流河段位于刘申屯至大德泉河段内，治理河段位于干流桩号0+840～7+913之间，包括其间汇入的28条支沟汇入口，综合治理河道长度为7.913km。其中：颜家河干流河道清淤疏浚长为7.073km，沿线28条汇入的小支沟河道清淤0.84km。新建护岸工程58段，总长15.826km，其中：干流2段，长14.146km，处理支流汇入口28处、长1.68km。 护岸形式采用雷诺护坡，厚度为23cm，下设10cm砂砾石垫层和土工布。护岸的固脚为格宾固脚，断面为矩形结构，宽1.0m，高1.5m。护坡顶部采用雷诺护垫封顶，封顶宽0.5m，厚0.23m。 工程总占地面积125.89亩，其中永久占地面积23.42亩，临时占地面积102.47亩，本工程永久占地包括河道清淤工程、护岸工程和支沟（排水沟）入河口护砌工程本身占地。管理单位设在兰西县水务局，故不征管理单位占地。临时占地包括临时道路、临时堆场、施工场地与生活区占地。占地面积统计见下表。 表2-1 占地面积统计表 单位：亩 分类 占地（亩） 其他草地 国有未利用地 乔木林地 旱地 合计 永久占地 12.03 1.34 10.05 23.42 临时占地 临时道路 23.62 8.92 19.95 52.49 施工场地与生活区 2.53 2.53 临时堆场 18.98 28.47 47.45 小计 45.13 28.47 8.92 19.95 102.47 合计 57.16 28.47 10.26 30.00 125.89 注：本项目占用旱田为一般农田。 本项目建设内容一览见下表。 表2-2 本项目建设内容一览表 项目名称 建设情况 本工程建设内容 主体工程 清淤疏浚工程 颜家河干流河段位于刘申屯至大德泉河段内干流河道桩号0+840～7+913，总长7.073km，支流28处河道长度各清淤长度为30m，小计840m，总规划清淤长度为7.913km。干流清淤量为164294m3，支流清淤量为20286m3，共计清淤量为184580m3。 护岸工程 干流：新建颜家刘申屯至大德泉河段内干流护岸工程2处，总长14.146km。其中：左岸1处，长7.073km，右岸1处，长7.073km，岸结构型式采用雷诺护垫护砌，结构层为：雷诺护垫厚0.23m、砂砾石垫层0.10m，土工布一层400g/㎡，固脚采用1.5m×1.0m的格宾石笼，岸上压顶宽0.5m，结构形式同岸坡。封边格宾石笼尺寸为0.5m（宽）×0.5m高。本次河道整治设计防洪标准为10年一遇。 支沟（排水沟）入河口护砌工程 设置支沟护砌工程28处，护砌长度左、右两岸均为30m，共30×2×28=1680m，支沟入河口护砌工程采用雷诺护垫结构型式，雷诺护垫厚23cm，下设10cm砂砾石垫层及一层无纺布（400g/㎡），岸上压顶宽0.5m，结构形式同岸坡。封边格宾石笼尺寸为0.5m（宽）×0.5m高。 临时工程 临时道路 施工期交通运输利用河道附近乡道及村村通公路，场地内交通因部分护岸施工区岸边无施工道路，故新建施工临时道路8.0km。临时道路为土基，行车道宽4.0m，纵向比将为<1/10，路基宽5.0m。临时道路总占地面积35000m2。 临时堆场（晾晒场、表土暂存场、临时弃土堆放场） 临时堆场占地共31634m2（47.45亩），设置2处临时堆场，一处位于张平店屯西南侧，一处位于后姜家屯西北侧，占用地类为荒草地、国有未利用地。临时堆场主要设置晾晒场、表土暂存场，及临时弃土堆放场，临时堆场需设置拦挡墙，晾晒场需进行地面防渗，疏浚物自然晾干，晾晒场设置导流沟，晾晒废水进导流沟进入沉淀池，沉淀后用于降尘不外排。 施工场地及生活区 设置3个施工场地及生活区，占地面积为1680m2（2.53亩），主要用于办公、食宿等。不建设拌合站，不设置柴油储罐 占地情况 永久占地 本工程永久占地包括道清淤工程、护岸工程和支沟（排水沟）入河口护砌工程。永久占地面积23.42亩，其中荒草地12.03亩，林地1.34亩，一般农田10.05亩。永久占地不涉及特殊及重要生态敏感区。 临时占地 临时占地包括临时道路、临时堆场、施工场地与生活区占地。临时占地面积102.47亩，其中荒草地45.13亩、国有未利用地28.47亩、林地8.92亩、一般农田19.95亩。临时占地不涉及特殊及重要生态敏感区。 土石方工程 本项目施工时土方开挖约22.61万m3，其中：河道清淤184580m3，护岸部分挖土土方为37133m3，汇水口护彻部分挖土土方4410m3；土方回填12.50万m3，弃方为10.11万m3，施工开挖的弃土方和河道清淤的淤泥方大部分回用于工程及填方，剩余部分用于社会相关部门土地平整、生态修复等项目。 公用工程 供水 生活和施工用水采用附近村屯拉运水解决。 排水 施工生产废水排入沉淀池进行沉淀后，澄清液可回用作施工用水，不外排；堆场内疏浚物晒干脱水通过沉淀池沉淀后用于降尘，不外排；施工人员生活污水设置临时防渗旱厕，定期清掏堆肥，防渗旱厕施工结束后拆除，施工期废水不外排，运营期无废水排放 供热 本项目无需供热 供电 周边的电力主要为农电(局部有城区网电但距离建筑物较远)，能承担的负荷较小，保证率较差，施工用电采用自发电提供，使用轻质柴油。本项目柴油不在施工区储存，由附近2km左右的加油站购买使用。 环保工程 废气 本项目施工期材料整齐堆放，用密目网苫盖；施工区设置高挡板；施工道路沿线及施工场地定期洒水抑尘；物料运输时加盖苫布；运输车减速慢行；柴油发电机废气量小，间接性无组织排放；油烟产生量小，无组织排放；堆场恶臭暂置于淤泥晾晒场晾晒，淤泥晾晒过程喷洒除臭剂 废水 施工生产废水排入沉淀池进行沉淀后，澄清液可回用作施工用水，不外排；堆场内疏浚物晒干脱水通过沉淀池沉淀后用于降尘，不外排；施工人员生活污水设置临时防渗旱厕，定期清掏堆肥，防渗旱厕施工结束后拆除，施工期废水不外排，运营期无废水排放。 噪声 机械设备安装基础减振，设置隔声屏障，运输车减速慢行，夜间禁止施工。运输路线路过居民区时减速慢行，禁止鸣笛。限制夜间工作时间，在22:00~6:00间不得施工。 固废 施工人员生活垃圾统一收集清运，送城市生活垃圾填埋场进行处理； 施工开挖的弃土方和河道清淤的淤泥方大部分回用于工程及填方，剩余部分用于社会相关部门土地平整、生态修复等项目。 生态保护 严格按征地进行占地，施工材料堆放尽量在永久占地内，严格控制占地范围，减少植被破坏、禁止动物的捕猎、鱼类的捕捞；施工结束后，拆除临时占地上的设施，所有临时占地清理平整土地后，分层回填，恢复原有地类。临时道路恢复成草地、林地、旱田，恢复面积35000m2（52.49亩），施工场地及生活区恢复为草地，恢复面积为1680m2（2.53亩），临时堆场恢复为草地、国有未利用地，恢复面积为31634m2（47.45亩），播撒草籽，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷。施工开挖的弃土方和河道清淤的淤泥方大部分回用于工程及填方，剩余部分回填周围环境的土坑中，剩余部分用于社会相关部门土地平整、生态修复等项目。 依托工程 施工便道 本项目施工期利用乡镇道路，道路状况良好，进入施工场地没有现有道路，本项目修建临时道路。 本项目工程特性一览见下表。 表2-3 工程特性一览表 序号及名称 单位 数量 备注 一、水文 1、流域面积 全流域 km2 567 2河流长度 km 40.1 3、利用水文系列年限 年 51 4、代表性流量 设计洪峰流量(P=10%) m³/s 87.9 设计洪峰流量(P=5%) m³/s 159 二、工程规模 1、防洪标准 % 10 3、整治河道长度 km 7.913 521521 4、主要保护效益 保护面积 万亩 2.00 保护耕地 万亩 1.20 三、主要工程 1、河道整治工程 干流清淤疏浚 km 7.073 28处支沟 Km 0.84 2、护岸工程 km 15.826 干流雷诺护岸长度 Km/处 14.146/2 支沟雷诺护岸长度 Km/处 1.68/28 四、工程占地 亩 125.89 永久占地 亩 23.42 临时占地 亩 102.47 五、施工 1、工程量 总工程量 万m³ 43.45 土方 万m³ 35.11 砂石方 万m³ 8.34 2、主要建筑材料 块石 万m³ 7.10 砂石 万m³ 1.80 柴油 t 193 3、所需劳动量 万工时 35.63 4、总工期 年 1 六、经济指标 1、静态投资 万元 4744.82 不包含占地投资为4613.14万元 2、工程投资 万元 4613.14 3、占地投资 万元 131.68 4、环评投资 万元 32.27 5、水保投资 万元 46.11 6、经济评价指标 万元 多年平均效益 万元 460.74 经济内部收益率 % 9.69 经济净现值 万元 709.95 经济效益费用比 1.23 投资回收期 年 11.48 2、原辅材料 本项目原辅材料情况见下表。 表2-4 项目原辅材料用量一览表 序号 产品名称 单位 用量 备注 1 块石 万m3 6.77 外购 2 砂砾石 万m3 1.99 外购 3 土工布 万m2 24.31 外购 4 柴油 t 193 外购 本项目柴油不在施工区储存，由附近加油站购买。 3、护岸工程 针对兰西颜家河岸坡土体抗冲刷能力较差，岸坡冲刷严重，在对河道进行清淤疏浚治理的基础上，通过新建河道护岸，稳定清淤疏浚后的河道岸形、减少河道水土流失，减轻下游河道的淤积压力，也能有效的防止岸边居民再次往主河槽中围垦屯田。本次设计新建护岸2处，总长14.146km。 表2-5 兰西颜家河治理工程护岸统计表 序号 名称 岸别 开始桩号 结束桩号 长度（m） 保护对象 1 1#护岸 左岸 0+840 7+913 7073 耕地 2 2#护岸 右岸 0+840 7+913 7073 草原、耕地 小计 14146 护岸结构型式采用雷诺护垫护砌，结构层为：雷诺护垫厚0.23m、砂砾石垫层0.10m，土工布一层400g/m2，固脚采用1.5m×1.0m的格宾石笼，岸上压顶宽0.5m，结构形式同岸坡。封边格宾石笼尺寸为0.5m（宽）×0.5m高。 图2-2 护岸标准横断面图 支沟（排水沟）入河口护砌工程 兰西颜家河刘申屯至大德泉段治理工程沿岸共有28处支沟（排水沟），沟道断面较深，沟道底宽4～16m，为防止汇水（农田排水）对支沟（排水沟）入口处冲刷，更好的保护河岸稳定，在沟道的汇入口进行护砌，与护岸形成统一的防护体系。本次共设置支沟护砌工程28处，每处护砌长度均为30m。 表2-6 河道治理及防护范围统计表 所在河道 治理河道名称 治理长度（米） 护岸名称 工程范围 岸别 颜家河 颜家河 14146 1号护岸 0+840～7+913 左岸 2号护岸 0+840～7+913 右岸 14146 颜家河支流 1号支沟 60 1号支沟 0+000～0+030 左右岸 2号支沟 60 2号支沟 0+000～0+030 左右岸 3号支沟 60 3号支沟 0+000～0+030 左右岸 4号支沟 60 4号支沟 0+000～0+030 左右岸 5号支沟 60 5号支沟 0+000～0+030 左右岸 6号支沟 60 6号支沟 0+000～0+030 左右岸 7号支沟 60 7号支沟 0+000～0+030 左右岸 8号支沟 60 8号支沟 0+000～0+030 左右岸 9号支沟 60 9号支沟 0+000～0+030 左右岸 10号支沟 60 10号支沟 0+000～0+030 左右岸 11号支沟 60 11号支沟 0+000～0+030 左右岸 12号支沟 60 12号支沟 0+000～0+030 左右岸 13号支沟 60 13号支沟 0+000～0+030 左右岸 14号支沟 60 14号支沟 0+000～0+030 左右岸 15号支沟 60 15号支沟 0+000～0+030 左右岸 16号支沟 60 16号支沟 0+000～0+030 左右岸 17号支沟 60 17号支沟 0+000～0+030 左右岸 18号支沟 60 18号支沟 0+000～0+030 左右岸 19号支沟 60 19号支沟 0+000～0+030 左右岸 20号支沟 60 20号支沟 0+000～0+030 左右岸 21号支沟 60 21号支沟 0+000～0+030 左右岸 22号支沟 60 22号支沟 0+000～0+030 左右岸 23号支沟 60 23号支沟 0+000～0+030 左右岸 24号支沟 60 24号支沟 0+000～0+030 左右岸 25号支沟 60 25号支沟 0+000～0+030 左右岸 26号支沟 60 26号支沟 0+000～0+030 左右岸 27号支沟 60 27号支沟 0+000～0+030 左右岸 28号支沟 60 28号支沟 0+000～0+030 左右岸 小计 1680 合计 14274 支沟入河口护砌工程采用雷诺护垫结构型式，雷诺护垫厚23cm，下设10cm砂砾石垫层及一层无纺布（400g/m2），固脚采用1.5m×1.0m的格宾石笼，岸上压顶宽0.5m，结构形式同岸坡。封边格宾石笼尺寸为0.5m（宽）×0.5m高。与颜家河干流护岸构造一致。 4、土石方平衡 本项目施工时土方开挖约22.61万m3，其中：河道清淤184580m3，护岸部分挖土土方为37133m3，汇水口护彻部分挖土土方4410m3；土方回填12.50万m3，弃方为10.11万m3，填筑石方为8.34万m3，施工开挖的弃土方和河道清淤的淤泥方大部分回用于工程及填方，剩余部分用于社会相关部门土地平整、生态修复等项目。 5、临时工程 （1）临时道路 施工期交通运输利用河道附近乡道及村村通公路，场地内交通因部分护岸施工区岸边无施工道路，故新建施工临时道路8.0km。临时道路为土基，行车道宽4.0m，纵向比将为<1/10，路基宽5.0m，临时道路总占地面积35000m2。占地类型为草地、林地、旱田。 （2）临时堆场 临时堆场占地共31634m2（47.45亩），设置2处临时堆场，一处位于张平店屯西南侧，一处位于后姜家屯西北侧，占用地类均为荒草地、国有未利用地，临时堆场主要设置晾晒场、表土暂存长及临时弃土场，临时堆场连接临时道路运输，距离村子大于50m，对周围环境影响较小，选址合理。 （3）施工场地及生活区 设置1个施工场地及生活区，占地面积为1680m2（2.50亩），占地类型为草地，主要用于办公、食宿等，施工场地及生活区在村庄外，交通方便，对周围环境影响较小，选址合理。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工工场和生活设施的布置 项目临时占地为征用的岸边坡地，本工程施工临建设施如设备停放场、施工仓库以及施工生活区均布置在临时堆场旁边，施工临时道路可在河滩空地上布置，对当地居民影响不大。根据施工组织设计测算得施工生活区、办公区及仓库等临时占地共计0.168hm2。施工期交通运输利用河道附近乡道及村通公路，场地内交通因部分护岸施工区岸边无施工道路，故新建施工临时道路8.0km。临时道路为土基，行车道宽4.0m，纵向比将为<1/10，路基宽5.0m，临时道路总占地面积35000m2。 2、临时堆场设计 临时堆场占地共31634m2（47.45亩），设置2处临时堆场，一处位于张平店屯西南侧，一处位于后姜家屯西北侧，占用地类为荒草地、国有未利用地。临时堆场主要设置晾晒场、表土暂存长及临时弃土场。临时堆放点充分利用项目区河岸滩地，尽量做到不占耕地。临时堆场和临时通道具体布设情况如下所述： （1）疏浚工程临时占地和临时通道 ①张平店屯西南侧 该处河道疏浚清淤堆场，位于张平店屯西南侧，面积为15000m2，土地类型为荒草地、国有未利用地，需进行平整。临时通道位于临时堆场的东侧，连接村道，但从村道至临时堆场的土路较窄，需进行扩宽1.0~1.5m，便于运输车辆更好的通行，临时通道长560m。堆场位置布设见附图8。 ②后姜家屯西北侧 该处河道疏浚清淤堆场，位于后姜家屯西北侧，面积为16634m2，土地类型为荒草地、国有未利用地，需进行平整。临时通道位于临时堆场的西侧，连接村道，但从村道至临时堆场的土路较窄，需进行扩宽1.0~1.5m，便于运输车辆更好的通行，临时通道长430m。堆场位置布设见附图9。 本项目临时堆场需设置拦挡墙，储存区需设置防渗措施，疏浚物脱水通过沉淀池沉淀后用于降尘不外排。来往运输车辆设置防尘布，项目施工过程洒水抑制扬尘产生。 综上，在做好措施情况，项目对颜家河及地下水基本无影响，距堆场最近居民点为张平店屯，距离为300m，本项目淤泥恶臭影响范围最大为100m，同时做好施工降尘、运输除尘、机械减震的情况下，对周围环境、居民均无影响。 具体施工布置见附图3工程总平面图布置图。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 （1）施工导截流 a导流标准及导流方式 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，本工程施工围堰工程级别为5级。 本工程主要是清疏疏浚和护岸工程。主要为自上而下的加工，根据分区原则，当下一区加工是，停止上游补水，关闭上下游截污闸，即可实现干地施工。 b围堰方案 围堰型式采用土方填筑围堰方案，梯形断面，在围堰外包土工膜加尼龙编织袋装砂包压重护坡护脚。 基坑内设排水沟和集水井，由污水泵将水抽出基坑外，确保结构在干地施工。 c施工排水 为保证工程质量及施工顺利进行，做好基坑施工排水。施工排水拟在地面及基坑内设置排水系统。排（截）水沟与集水井相连，及时用泵将水抽出基坑外，确保结构在干地施工。 （2）主体工程施工 本项目主体工程施工期为4月至9月。其中清淤工程4-5月施工，护坡工程6月至7月施工，支沟（排水沟）入河口护砌工程7-9月施工。 1）河道清淤工程 本项目河段所在地貌单元主要为堆积河漫滩，地形起伏不大。本项目建设地6-9月为丰水期，清淤疏浚工程为涉水工程，在枯水期施工，项目施工时间为4-5月，河滩上的污泥基本附着在表面上，河床淤积泥砂在控制河岸边坡和河床高程的前提下，主要通过水陆两用挖掘机完成，从上游向下游逐步疏浚，土方开挖主要集中在窄弯河道、沙洲、淤泥淤积严重河段进行疏浚开挖。疏浚采用环保型疏浚工艺，采用水陆两用挖掘机开挖，淤泥通过排管抽至河滩地内临时堆放场，由自卸汽车转运至晾晒场。 本次清淤工程的主要措施为河道清淤、疏通和开挖等，本项目清淤工程区河道比降较为平缓。清淤区范围以河道边滩为主，部分河面，采用水陆两栖挖掘机作业方式，多个作业面同时开工，疏浚物通过装载车装车后自卸至临时堆场。施工工艺流程见下图2-1。 图2-3 疏浚工程施工工艺流程 2）护岸工程 本项目岸坡整治工程为涉水工程，因此在枯水期施工，工程内容施工时间为6月至7月施工。 ①土方工程： 土方回填：利用开挖土方回填，采用拖拉机碾压。 固脚开挖：采用人工配合1m3挖掘机开挖。 固脚回填：利用开挖土回填，采用2.8kw蛙式夯实机夯实。 ②雷诺护垫护坡： a.雷诺单元是成套运至工程现场的，施工人员首先将各片直立，确保各片在准确的位置。 b.绑扎石笼的四个角点，绑扎可以采用绑扎丝或者金属环扣。 c.用绑扎丝或者金属环扣将隔片和网身进行连接。 d.人工码放块石，保持块石整齐均匀。 ③砂砾石垫层：采用人工铺筑，施工时坡面处理完成并经过验收后，按设计要求进行垫层分层填筑施工。原料用机动翻斗车运到施工段附近，按设计厚度要求人工进行铺筑。 ④土工布施工：采用人工铺设，可自下游侧开始依次向上游侧进行，土工布接头处采用搭接方式。 ⑤格宾石笼固脚施工： a.石笼单元是成套运至工程现场的，施工人员首先将各片直立，确保各片在准确的位置。 b.绑扎石笼的四个角点，绑扎可以采用绑扎丝或者金属环扣。 c.用绑扎丝或者金属环扣将隔片和网身进行连接。 d.人工码放块石，保持块石整齐均匀。 ⑥土工布：土工布的铺设，应自下而上，自下游侧依次向上游侧进行，相邻土工织物块拼接采用搭接法和缝接。土工布长边应顺河纵向人工铺设，并避免张拉受力，折叠、打皱等情况发生。铺设完成应尽快铺筑保护层。 （3）临时工程施工 本工程主要围绕河道整治工程展开，因此临时施工场地布置采用集中的布置方式，工程连续分布，需布置施工场地及生活区，布置风水电系统、交通道路和堆场等。 （4）施工仓库、施工工厂 施工仓库：由油料库和其他库（杂物）组成。 施工机械维修厂：由车辆修理场地和车辆维护场地组成。维修场地由手动葫芦、台钻、砂轮和电焊机等轻型维修设备组成。发动机维修送县城进行。 （5）生活区 各段生活区布置在护岸的中间位置，以每生活区控制3km～5km护岸为界限进行布置。施工区占地见表2-7。 表2-7 河道护岸施工临时占地表 （3处） 单位：m2 序号 项 目 堤防工程 3处 备注 建筑面积 占地面积 一 施工仓库 临时施 工占地 1 油料库 60 180 540 2 器具仓库 60 180 540 小计 120 360 1080 二 办公及生活福利设施 100 200 600 合计 100 200 600 临时道路 35000 弃土料场 31634 占地合计 68314 （6）临时道路 施工期交通运输利用河道附近乡道及村村通公路，场地内交通因部分护岸施工区岸边无施工道路，故新建施工临时道路8.0km。临时道路为土基，行车道宽4.0m，纵向比将为<1/10，路基宽5.0m。施工临时道路按照农道标准设计。 （7）弃渣场 弃渣场规划原则为少占地、少占耕地，方便利用为原则。 弃渣主要用于附近坑塘及废弃地的填埋。弃渣场采用集中布置，尽量在保护地内，少占地。弃渣场占地47.45亩，占用附近侵蚀沟冲出的大坑。 （8）施工进度 通过收集资料和现场查勘调查，在本项目评价区域附近，据调查，本工程段无鱼类三场和珍稀濒危鱼类分布，因此施工期时间不用对其进行考虑。本根据《水利水电施工组织设计规范》(SL303-2004)和《水利水电枢纽工程项目建设工期定额》中的有关规定，并分析参考国内外有关工程资料，结合本工程的实际情况，确定本工程主体工程施工周期为6个月。其中准备期2个月，主体工程施工期为4个月。 主体工程施工期：2月至4月。 其中清淤工程4-5月施工，护坡工程6月至7月施工，支沟（排水沟）入河口护砌工程7-9月施工。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境部分现状、保护目标及评价标准

| 生态环境部分现状 | 1、生态环境质量部分现状 （1）主体功能区规划 根据《黑龙江省主体功能区规划》，本项目位于绥化市兰西县红光镇、红星乡，属于限制开发区域（国家农产品主产区），该区域主要包括宾县、双城市、巴彦县、依兰县、依安县、克山县、克东县、拜泉县、富裕县、讷河市、泰来县、龙江县、桦南县、桦川县、汤原县、林甸县、肇源县、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县、萝北县、宝清县、集贤县、友谊县、鸡东县、勃利县、绥化市北林区、安达市、肇东市、海伦市、兰西县、望奎县、青冈县、明水县等33个县（市、区）以及位于上述地区的农垦、森工系统所属场、局。该区域总面积10.30万平方公里，占全省的21.8%，耕地面积5.40 万平方公里；2010年总人口1188 万人，占全省的30%，农业人口865.19万人，粮食总产量762.08亿斤，人均粮食产量6415斤。 （2）生态功能区划 根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目位于绥化市兰西县红光镇、平山镇、红星乡，属于《黑龙江省生态功能区划》“I-5松嫩平原东部农业生态区”的“I-5-2松嫩平原东北部农业与土壤保持生态亚区”的“I-5-2-2松嫩平原中部农业与土壤保持生态功能区”。主要生态问题为植被覆盖率低；草原三化和水土流失现象严重；土地生产力低。生态环境敏感性为大面积的土地沙漠化敏感性为中度敏感。主要生态服务功能为土壤保持与沙漠化控制、农业生产。保护措施与发展方向为提高水资源的利用率，积极恢复草地生态环境，加大生态农业建设。 根据实地调查，评价区生态系统类型主要为荒草地及旱田，林地极少。项目运输道路边界线两侧200m范围内为主要植被为玉米等常见农作物。 （3）陆地生态现状 根据本项目建设内容、环境污染物排放特征及建设地点等具体情况，对项目沿线的生态环境现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态条件资料和现场踏勘相结合的方法。根据实地调查，沿线植被为农田植被、次生林地、草甸植被和蒿草等。农田植被主要有玉米、大豆等农作物；森林植被主要有落叶松、杨树等次生林；草甸植被主要分布在沿岸滩地，有狗尾巴草、猪尾巴草、星星草等。此段野生动物鲜有分布，主要有麻雀、喜鹊等。工程沿线范围内的野生动物主要有松鼠、家鼠以及小型啮齿类动物，广泛分布于农田与居民集中居住的村屯周围区域中。 本工程永久占地类型为荒草地、旱田和林地，临时占地为旱田、国有未利用地、荒草地和林地。 项目地处冲积平原，沿线地势平坦，不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。也没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，没有占用国家确定的水土保持长期定位观测站。更没有经过生态脆弱区、固定、半固定沙丘区、国家划定的水土流失重点预防保护区和重点治理成果区。现状土壤侵蚀类型为水蚀，项目区水土流失容许值为200t/km2.a。根据现场查勘情况，结合第二次土壤侵蚀遥感资料，项目区水土流失强度为轻度，平均土壤侵蚀模数为800t/km2·a，自然恢复期平均土壤侵蚀模数为1500t/km2·a。根据《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030年）的规定，项目区属于省级水土流失重点治理区。 （4）水生生态现状 工程所在地颜家河是呼兰河下游右岸一级支流，颜家河属于季节性河流，洪水按成因可分为春汛和夏汛。春汛洪水由融冰雪形成，大小主要取决于冬季降雪量和春季气温回升的速度，主要发生在4月中下旬至5月上旬，洪峰洪量一般不大，过程较短。夏汛洪水主要是由暴雨形成，流域内暴雨多出现在7月和8月，7月份最多，6月和9月也有暴雨出现，但为数不多。夏汛洪水与暴雨相对应，主要发生在7月～8月，其它时间发生洪水相对较少。峰形多为单峰形，起涨时间短，一般在3d以内，洪水持续时间为3d～7d。其主要洪灾为淹没农田，冲毁房屋。现状河道未经过任何治理，两岸没有堤防，河槽蜿蜒曲折，两岸水土流失严重，河道比降较陡，水流急，主槽冲刷下切严重，沟深4～6m，河底宽8～10m，边坡为1：1.5～1：2.5，局部凹岸处边坡为1：0.5左右。河道两岸土质疏松，岸坡坍塌，河势不稳，局部河段塌岸土淤堵河道，造成河水下泄不畅，河槽淹没两岸农田。洪涝灾害2-3年发生一次，淹没大面积农田和村镇，洪涝灾害十分严重，制约当地农业增产稳产，威胁沿岸村镇人民生命安全。当地人民迫切要求对颜家河进行综合治理，保障人民生命财产安全，促进当地的经济发展。 根据呼兰河流域鱼类三场一通道示意图，本项目位于呼兰河鱼类三场一通道的西侧8公里左右，项目施工段无鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，无珍稀濒危的鱼类，只有一些常见的鱼类，如鲤鱼、鲫鱼等，由于颜家河为季节性河流，鱼类数量比较少，颜家河最终汇入呼兰河，汇入处呼兰河上游及下游存在鱼类洄游通道，根据历史资料记载，呼兰河流域分布的海淡水洄游性和半洄游性鱼类（主要经济鱼类）共5目2科5种，其中海淡水洄游性鱼类（日本七鳃鳗）1种，半洄游性（江湖洄游）鱼类（草鱼、鳙、鲢和青鱼）4种。本项目施工段距离汇入口约17km，距离很远，对其影响较小。 图3-1 呼兰河流域鱼类三场一通道位置图 （5）工程占地 本工程永久占地中荒草地为12.03亩，林地为一般林地，占地面积为1.34亩，一般农田10.05亩。本工程临时占地类型主要为荒草地、耕地、国有未利用地和林地，耕地占地面积为19.95亩，荒草地占地面积为45.13亩，国有未利用地占地面积为28.47亩，林地占地面积为8.92亩。耕地主要种植作物为玉米，荒草地主要植被类型为马莲、蒲公英、水稗草等常见植被。 2、项目区域环境空气质量部分现状 本项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《绥化市环境质量年报》，绥化市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8ug/m3、16ug/m3、49ug/m3、33ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为121ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。由此可知，绥化市2021年属于达标区域。 表3-1 区域空气环境质量部分现状评价表 污染物 年评价指标 部分现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 94.3% 超标 PM10 年平均质量浓度 49 70 70.0% 达标 NO2 年平均质量浓度 16 40 40.0% 达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3% 达标 CO 第95百分位数日平均浓度（mg/m3） 1 4.0 25.0% 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 121 160 75.6% 达标 本项目特征污染物为TSP，本次项目特征因子与《兰西县颜家河大德泉至西三马架治理工程建设项环境影响报告表》相同，监测时间为2022年5月8日至5月10日进行了现状监测，连续监测3天，监测点位距离本项目5km，因此本项目特征污染物引用上述公示项目中补充监测数据合理。 根据《兰西县颜家河大德泉至西三马架治理工程建设项环境影响报告表》对现状TSP进行监测，监测点位信息见表3-2及附图5，监测结果见表3-4。监测报告见附件。 （1）监测因子 根据本项目污染物排放特点及拟建厂址周围的环境特征，确定补充监测因子为：TSP。 （2）监测点位 在本项目西南侧方向设置1个监测点位。 表3-2 其他污染物补充监测点基本信息 监测点名称 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 河道西侧100米处 TSP 2021.8.20-8.22 北方向 5000 （3）监测结果 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果） 监测点位 污染物 平均时间 评价标准（μg/m3） 监测浓度（μg/m3） 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 河道西侧100米处 TSP 24h 300 129~142 47.3 / 达标 根据引用项目监测结果可知：颗粒物可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 3、地表水环境质量部分现状 项目所在区域地表水为颜家河（无水体类别），最终汇入呼兰河。本项目地表水体为呼兰河。 根据《2021年黑龙江省生态环境状况公报》，本项目所在区域呼兰河水系满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。 图3-2 2021年全省地表水水质状况示意图 4、声环境质量部分现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （生态影响类）》（试行）中要求项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状，无符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于区域声环境质量现状中的要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目主要为线性工程，颜家河刘申屯至大德泉河段内河道两边50m范围内无环境敏感目标，故不进行监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 5、淤泥现状检测 （1）监测点位： 本项目淤泥由哈尔滨捷通环境监测有限责任公司于2022年12月08日对颜家河干流河段刘申屯至大德泉河段内中部河道及下游河道处设置监测点，共2个监测点位，具体监测点位见附图11。监测1天，一天1次。 （2）监测因子： 表3-4 检测布点表 序号 检测点位置 监测项目 ☆1# 河段上游 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项 ☆2# 河段下游 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项 （3）监测频次：监测1天，一天1次。 （4）执行标准：淤泥执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行)(GB36600-2018）第二类用地筛选值。 表3-5 监测结果一览表 检测项目 检测时间 监测点位 标准限值 占标率（%） 是否超标 河段上游 河段下游 上游 下游 上游 下游 pH（无量纲） 2022.12.8 7.3 7..2 6.5＜pH≤ 7.5 / / / / 铅 23 26 120 19.17 21.67 否 否 镉 0.15 0.23 0.3 50.00 76.67 否 否 铬 22 24 200 11.00 12.00 否 否 铜 32 38 100 32.00 38.0 否 否 锌 57 64 250 22.80 25.60 否 否 镍 26 31 100 26.00 31.00 否 否 砷 7.2 7.9 30 24.00 26.33 否 否 汞 0.801 0.795 2.4 33.38 33.13 否 否 根据监测结果可知河段淤泥的监测现状值符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行)(GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 颜家河刘申屯至大德泉河段内河道存在的主要问题如下： （1）现状河道未经过任何治理，两岸没有堤防，河槽蜿蜒曲折，两岸水土流失严重，河道比降较陡，水流急，主槽冲刷下切严重； （2）道两岸土质疏松，岸坡坍塌，河势不稳，局部河段塌岸土淤堵河道，造成河水下泄不畅，颜家河河槽淹没两岸农田。 整改措施： （1）建设护岸工程，防洪标准定至10年一遇，河道两端进行封闭； （2）颜家河干流河道清淤疏浚，28条支流汇入口处清淤。 |
| 生态环境保护目标 | 1、施工场地 本项目评价区域内无国家、省、市重点保护文物、自然保护区、濒危珍稀动植物等重点生态保护目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （生态影响类）（试行）》中环境空气敏感保护目标为厂界外500m范围内，声环境敏感保护目标为厂界外50m范围内声环境保护目标。本项目厂界外500m范围有环境空气敏感保护目标居民区，无声环境敏感保护目标。 表3-6 项目环境空气敏感保护目标一览表 名称 坐标/° 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 东经 北纬 半步道屯 126.220216 46.315547 农村地区中人群较集中的区域 人群 空气二类区 W 235 张平店 126.233190 46.330083 N 290 前姜家屯 126.231150 46.336350 N 150 后姜家屯 126.216807 46.348326 N 185 表3-7 其他主要环境保护目标一览表 环境 环境保护目标名称 与建设项目的位置关系 规模 主要保护对象 功能分区 生态 项目区内的陆生生态及水生生态 项目区内及用地边界两侧各200m范围的生态环境 陆生动植物资源、水生生物及其生境 保护陆生和水生生态环境 周边农田生态系统（主要为种植农作物的农田） 项目用地边界两侧200m范围内 农田及农作物 保护农田生态系统 2、运输道路 本项目运输道路200m范围内存在存在声环境保护目标和空气敏感保护目标。 表3-8 项目环境空气敏感保护目标一览表 名称 坐标/° 保护对象 保护内容 环境功能区 相对道路方位 相对道路距离（m） 东经 北纬 半步道 126.214569 46.314699 农村地区中人群较集中的区域 人群 空气二类区 S 10 刘申屯 126.221703 46.300117 E 145 杨老五屯 126.223234 46.285751 E 5 颜家沟子 126.224350 46.271054 W 30 王若屯 126.229557 46.268540 N 20 兰西县 126.259182 46.259603 N 5 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1.1、大气环境质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准部分限值见下表。 表3-9 大气环境质量标准部分限值 污染物名称 取值时间 浓度限值(μg/m3) 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8h平均 160 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 1.2、地表水环境质量标准 本项目所处区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中执行Ⅳ类标准，具体标准限值见下表。 表3-10 地表水环境质量标准（摘录） 项目 单位 IV类 标准来源 pH 无量纲 6-9 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） COD mg/L ≤30 BOD5 mg/L ≤6 NH3-N mg/L ≤1.5 总氮 mg/L ≤1.5 总磷 mg/L ≤0.3 1.3、声环境质量标准 评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 表3-11 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 标准值（dB（A）） 昼间 夜间 1类 55 45 2、污染物排放标准 2.1、废气排放标准 施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物浓度限值。柴油发电机废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2相关标准限值要求，具体标准限值见下表。 表3-12 《大气污染物综合排放标准》 污染因子 标准限值 标准名称及级（类）别 单位 数值 无组织 施工期颗粒物 mg/m3 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物浓度限值 表3-13 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段 额定净功率（Pmax）（kW） CO（g/kWh） HC（g/kWh） NOx（g/kWh） HC+NOx（g/kWh） PM（g/kWh） 第三阶段 Pmax＞560 3.5 - - 6.4 0.20 130≤Pmax≤560 3.5 - - 4.0 0.20 75≤Pmax＜130 5.0 - - 4.0 0.30 37≤Pmax＜75 5.0 - - 4.7 0.40 Pmax＜37 5.5 - 7.5 0.60 第四阶段 Pmax＞560 3.5 0.40 3.5，0.67 - 0.10 130≤Pmax≤560 3.5 0.19 2.0 - 0.025 75≤Pmax＜130 5.0 0.19 3.3 - 0.025 56≤Pmax＜75 5.0 0.19 3.3 - 0.025 37≤Pmax＜56 5.0 - - 4.7 0.025 Pmax＜37 5.5 - - 7.5 0.60 （1）适用于可移动式发电机组用Pmax＞900kW的柴油机。 2.2、噪声排放标准 施工期产生的噪声，执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。 表3-14 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 2.3、固体废物 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。 |
| 其他 | 本项目运营期不产生污染物，无总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响 （1）工程占地的影响 ①永久占地 本次永久占地面积23.42亩，其中荒草地12.03亩，林地1.34亩，耕地（旱田）10.05亩。永久占地将永久失去其原有使用功能，造成可使用土地资源量的减少。工程永久占地主要土地类型为耕地和荒草地，极少数林地，工程占地将导致耕地农作物减产及草地绿化减少，但相对于项目区资源损失相对较小。工程永久占地将改变土地利用类型，在小尺度范围内改变了土地利用格局，将其他用地转变成水利工程用地。本工程新增占地占工程所在区域土地资源的比例很小，对于整个区域的土地资源影响较小。 本工程永久占地将使所占用土地利用类型发生改变，破坏其上分布的植被，减少植被生物量。工程永久占地范围内没有国家珍稀、濒危保护植物，损失的植被主要是岸边的荒草，在项目所在区域广泛分布，属于区内广布种或常见种类，因此工程永久占地对植物区系、植被类型及经济资源植物的直接影响不大，不会引起任何种类和植被类型的消失或灭绝。不会对工程所在区域陆生生态系统的完整性和稳定性造成不利影响。占用旱地会降低当地农田覆盖率，主要种植农作物为玉米，造成粮食减产，单就区域粮食产量而言，影响很小。对占用的农田，采取村内协调，开拓荒地等形式尽可能弥补降低的粮食产量。 ②临时占地 本工程临时占地包括临时占地包括施工场地及生活区、施工临时道路占地及堆场临时占地，临时占地类型为荒草地、耕地、国有未利用地、林地。工程临时占地将在短期内改变所占用地的土地利用类型和地表植被及农作物，使草甸群落植被和玉米等农作物的生物量在施工期内有所减少。但施工结束后，建设单位及时采取土地清理、回填、平整、植被恢复、恢复种植原有农作物等措施，将逐步恢复原有占地类型和地表植被。因此，工程临时占地对陆生植被和土地资源的影响是短暂的、可恢复的。施工场地及生活区、临时堆场和施工临时道路需进行表土剥离，剥离的表土单独集中暂存于临时堆场，施工期结束后，表土全部用于土地复垦。 （2）对陆生动物的影响 本项目工程占地主要为草地、林地、旱田，工程占地将减少植被的面积，生物量减少，对生态系统产生一定的影响。工程施工期间，由于运输车辆的增加，以及土方开挖等各种施工活动的进行，使临时施工区域受到扬尘污染，以及机械噪声污染，加之人员活动频繁等因素影响，会对施工场地周围的野生动物造成一定的干扰，迫使野生动物暂时迁往它处，使其密度相应减少。本工程施工区域内没有国家级重点保护野生动物，主要为小型兽类和食谷鸟类。小型兽类主要以鼠、兔等小型啮齿类哺乳动物为主，鸟类以麻雀、喜鹊等常见鸟类为主。栖息生境属广布型，动物适应能力强。施工期间的机械噪声及频繁的人为活动可能对周围野生动物产生一定的惊吓，鸟类和兽类等受到恫吓可能产生趋避反映而被迫迁移；特别是鸟类，高噪声机械的施工将对鸟类的产卵和孵化产生不利影响；施工占地还可能破坏或影响到野生动物栖息的洞穴以及该区域内的野生鸟类栖息，使该区域的动物不得不迁移到适宜的环境中栖息和繁衍。 因此，施工期内该区域的动物数量将呈略微下降趋势。但是工程占地面积较小，其影响只存在护岸两侧周围一定范围内，随着施工的结束，随着原有地貌和植被逐渐恢复，这种影响将消失，野生动物的活动范围将得到重新的调整。工程施工对保护区内野生动物的影响是短暂的、可逆的，不会对评价区内野生动物的种群结构和物种多样性产生明显不良影响。 （3）对水生生物的影响 河道两侧为平原区，两侧均为草地，两岸水土流失严重，水质较差，无保护性鱼类，河内鱼类多为常见的鲫鱼、柳根、老头鱼、泥鳅鱼等，无保护性鱼类，无洄游性鱼类。 堤防施工过程中，筑堤土料在地表径流的作用下容易进入水中，将导致近岸水体短期内悬浮物含量的轻微增加，从而对近岸水体中水生生物产生不利影响，但这些不利影响范围都局限于近岸水体，影响时段仅为施工期。 1）对浮游生物的影响 项目河道疏浚作业施工过程中，会引起附近水域悬浮物质的增加，破坏浮游生物的生存环境，从而对本项目附近水域内浮游生物产生影响。 ①对浮游植物的影响 水中浮游生物的时空分布、数量变化与水体的透明度密切相关，且具有较强的流动性，本河道疏浚作业对水体底部扰动面产生一定量的悬浮物，悬浮物随着水体流场的变化扩散，会形成一定范围的悬浮物高浓度分布区，导致局部水体透明度下降，而水体浊度变化将直接或间接影响水生植物的光合作用。 一般来说，河流中悬浮物浓度超过50mg/L时，浮游植物的光合作用开始减弱，悬浮物浓度超过100mg/L时，浮游植物的光合作用便停止。若本工程的3个疏浚河段同时施工作业，将造成SS浓度短时间内剧增，进而影响浮游植物的光合作用，甚至造成其死亡。但由于施工周期较短，施工结束后，SS很快就会自然沉降完全，水体的流动性也保证了水体中浮游生物和营养盐的更新，水质基本恢复至工程施工前的水平，浮游植物也会逐渐得到恢复。可见，本项目疏浚作业基本上不会影响疏浚点周边浮游植物的生长。 ②对浮游动物的影响 疏浚施工作业将引起施工水域内的局部水体浑浊，这将使阳光透射率下降，从而使得该水域内的游泳动物迁移别处，浮游动物将受到不同程度的影响，尤其是滤食性浮游动物受到的影响较大，这主要是由于施工作业引起的水中悬浮物增加，悬浮颗欧跟我非常粘附在动物体表，干扰其正常的生理功能，滤食性浮游动物会吞食适当粒径的悬浮颗粒，造成内部消化系统絮乱。据有关资料，水中悬浮物质会堵塞浮游桡足类动物的食物过滤和消化器官，尤其在其含量水平达到300mg/L以上时，这种危害特别明显。而在悬浮物中，又以粘性淤泥的危害最大，泥土及细砂泥次之。 另外，疏浚作业时由于水陆两用挖掘机在水下搅动可引起底泥中污染物的再悬浮与扩散，根据类比调查分析，一般疏浚作业区周边约15m范围内的水域SS浓度明显增高，N、P污染物的释放速率较静止状态提高了1~2倍，而15m范围以外的区域水环境影响不明显。而河流中的浮游动物具有较强的流动性，因此，疏浚作业对河流浮游生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性，对整个水生生态系统影响不大。 2）对底栖动物的影响 多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，而大面积底泥的挖除，会使各类底栖生物的生境受到影响，甚至将死亡。根据类比同类河流疏浚后底栖动物调查数据的分析得知，河流疏浚后底栖动物能得到一定程度的恢复，只是恢复进程缓慢。另外，恢复时间越长，底栖动物就恢复得越好。因此，本工程疏浚作业通过合理安排施工时间、进度、方式的情况下，其影响在可接受的范围内。 3）对鱼类的影响 ①对鱼类资源的影响 施工期持续性的机械噪声以及振动等通过水体的传导，将在一定程度上导致过往鱼群受到惊吓或逃避，致使施工水域鱼类资源量有所降低，但对整个河段的鱼类资源基本没有影响，常见的鱼类主要为鲤鱼、鲫鱼等。工程的建设，施工期内噪声振动对周围100m范围内的鱼类产生驱离作用，施工结束后自然消除。 ②对鱼类繁殖的影响 通过收集资料和现场查勘调查，在本项目评价区域附近，据调查，本工程闫家沟河段无鱼类三场和珍稀濒危鱼类分布，本工程噪声会驱赶鱼类等水生动物离开影响范围内的产卵场，影响部分水生动物繁殖。项目施工将导致鱼类产卵选择范围变窄、面积减少，增加鱼类等水生动物繁殖竞争压力，对评价区域影响范围内的鱼类繁殖产生一定影响。 （4）对水质的影响 本项目施工期内工程机械会对河床底部进行搅动，造成水质短时间内悬浮物超标，但由于本项目施工期较短，且护岸工程施工选择在枯水期进行，水量较少，本项目施工对水质的影响是短暂的，施工结束后短时间内通过自然沉降，颜家河水质即可恢复正常，对下游河流水质影响也是短暂的，可以被接受。 （5）河道疏浚对沿河环境的影响分析 1）对河岸稳定的影响分析 ①疏浚作业对河道岸坡的直接影响 疏浚作业对颜家河河道的影响是明显的，一方面是对河道横向拓宽的影响，另一方面是对河道纵向的影响，会从横向、纵向两方面改变现有河道的形状，若不合理控制作业面，将可能对河道岸坡的稳定性，造成威胁，并且此影响在疏浚过后一定时期内是无法弥补消除的。若进行合理的河道拓宽、河岸平整，在水位影响程度不明显的情况下，合理的疏浚作业反而有利于河水流速平稳通畅，有利于行洪。 ②对河道岸坡横向、纵向变化的影响 a纵向变化 通过参考《河道采砂对河道河势及环境的影响》（王世安，张波，东北水利水电，2006年）的研究，河床的逐年下降与河道砂石流失量有直接关系，并且河床下降程度与流失量直接相关。若原有河道内的砂石被大量取走后，瓦解了原先砂石等沉积物的供应与输送之间的平衡；原有河道内的砂石被大量取走则会使作业区处的梯度变大，增加了河水切割河床的能量。这个效应可能波及到上游数公里处的主流和支流，因为许多河中沉积物在砂石坑洞处被拦截，所以侵蚀也可能发生在下游，贫瘠的水切割了下游的河床及河岸，以补充在上游流失的砂石。 b横向变化 河道横向变化主要表现为弯道的发展与消亡，从而使弯道在平面上发生位移，在弯道凸岸，可能会引起水流动力轴线及水流对凹岸顶冲点的变化，在河道疏浚作业区上下游有可能产生河道侵蚀或河岸崩塌，导致河道的不稳定，引发河岸的冲刷及河道的迁移。 因此，为了减缓由于疏浚作业对河岸稳定性的影响，应严格控制疏浚作业范围及深度和强度，疏浚深度应不得低于河道多年冲淤变化的最低高程，保障河水水流通畅而不发生新的侧向侵蚀、产生新的侵蚀岸。 c对农业灌溉的影响分析 据现场调查，河道疏浚段由于长期受泥沙淤积，至使河流改道，导致两侧出现不同程度的滑坡，河道变窄，河床不同程度裸露，河道两侧农田被淹没，对沿河两岸的农田作物产值造成了一定的影响。通过本次河道疏浚后，区域水土流失和滑坡现象得到治理，将改善河道两侧农田被冲刷的现状，对农业发展有正效益。水流流速及流量恢复平缓后，河道行洪环境得到保障，在一定程度上避免了河流水体对沿河两岸农作物的冲刷；此外，河道疏浚仅对淤积在河道内的泥沙进行清理，不会影响颜家河整体的水文情势及水量。因此，不会对农业灌溉取水产生影响。 （6）对区域景观的影响 工程施工期间取土对沿线景观环境质量将产生破坏作用。本工程共设1处施工场地及生活区，施工区的建设，将破坏本区原有的景观结构，使原有自然景观变成人为参与的施工场地。随着施工的结束，临时占地也会及时进行复垦和植被恢复，临时占地区域将逐渐恢复原有景观，因此除堤防增高培厚的景观变化外，工程施工造成的景观环境影响是短暂的、可恢复的。 （7）对水土流失的影响 本工程为线性工程，在颜家河沿岸布设，工程施工将扰动地貌，破坏地表植被将产生一定程度的水土流失。本工程施工期由于开挖取土，弃土和淤泥堆放，预制场地整修等原因，破坏了该流域原有地貌和植被，破坏了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失增加。施工过程中需要进行取土作业，土石方施工以机械施工为主，破坏原生地表土层结构，这是造成水土流失的主要原因。另外，施工场地的整平或填筑，造成的裸露松散的土质平面和坡面，会加重局部水土流失。 工程建设对占地区造成不同程度的扰动破坏，降低或丧失了原有地表水土保持功能，打破了外应力与原土体抗侵蚀力之间的相对平衡，导致原地貌土壤侵蚀的加速发展，增加施工范围内水土流失量。 工程永久或临时占地破坏了项目区自然植被，降低了植被保土、保水及调节区域小气候的生态功能，同时也降低了土壤抗侵蚀能力，使施工期间项目区部分区域土壤侵蚀强度呈增加趋势。 护岸工程沿线布置，距离河道较近，施工期间建设活动对占地区扰动剧烈，易产生水土流失，径流冲刷后流入河道，将增加河道泥沙含量。 临时占地对地表植被的影响是暂时的，工程结束后，经过采取土地清理、回填、平整和绿化等措施，其不利影响可基本得到减免。因此，工程临时占地的影响是暂时的，通过生态措施可以得到恢复。 本工程实施后，将保护沿岸大片耕地。如果没有护岸工程的保护，发生洪灾，洪水将淹没地表植被，冲刷土壤，造成水土流失，破坏生态。另外工程建设的草皮护坡将增大流域的绿化面积，改善项目区的生态。 护岸工程实施后，防洪标准提高，将洪水限制在行洪道内，使其不能任意漫流，可避免因洪水灾害而污染河水水质的情况发生，对保护颜家河丰水期水环境起到一定作用，极大程度的改善水土流失现状。 2 施工期大气环境影响分析 本项目施工对大气环境的影响主要包括施工作业产生的扬尘、运输车辆产生的道路扬尘、柴油发电机产生的废气、油烟及堆场污泥恶臭，生产区不设置拌合站。 （1）施工作业、运输过程产生的扬尘 对于运输扬尘而言，在路面洁净程度相同的情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大；对于物料堆场扬尘而言，物料粒径越小，含水量越低，扬尘量越大；对于施工扬尘而言，扬尘量大小由被施工对象决定。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由此可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。运输扬尘的产生量取决于作业方式，施工场所路面的清洁程度，风速以及车辆运行速度。因此，定期洒水，风大天气不施工，路面定期清扫，进出车辆减速慢行等措施可以减少扬尘，粉尘的产生，降低对环境空气及敏感点的影响较小。 土石方工程以及块石、砂土等散体材料储料场在风力作用下产生的扬尘对人体和植物的有害作用，本评价要求施工单位对其存放应做好防护工作，在护岸工程施工区场外侧设置围挡、洒水抑尘，物料的运输、堆存全部苫盖等措施，可有效地防止扬尘的产生，降低对周围环境空气的影响。 本项目最近的环境保护目标为前张平店店，距离300m。项目建设单位应强化管理。对于施工现场扬尘，项目单位应经常性洒水，减少道路扬尘对项目所在区域大气环境的影响，施工机械应选用设备性能良好的机械。施工期颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。施工期颗粒物对敏感目标影响较小。 （2）燃油废气 发电机排放的废气主要由其所采用的燃料决定，一般工程均使用柴油作为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，但产生量不大，影响范围有限，废气的排放间断性强，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃油废气对周围环境影响很小。废气排放浓度可以满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2相关标准限值要求。 （3）油烟废气 本项目设置3处施工营地生活区，将产生餐饮油烟废气，由于人数较少，且使用罐装液化煤气，所产生的油烟量较小。 （4）清淤及淤泥堆场恶臭 河道清淤产生的底泥，在受到扰动和堆置地面时，可能会引起恶臭物质呈无组织状态释放，从而影响周围环境空气质量，主要恶臭污染物为硫化氢和氨。淤泥长期沉积于河底可能含有少量植物、藻类、生活垃圾等，沉积时间如果较长，有机质腐败后容易散发臭味。由工程地质结构特性可知，项目所在区地貌单位为河漫滩，以砂砾、粉粒和粘粒沉积为主，疏浚深度范围内的土层主要由粉粒组成，淤泥量极少，因此本项目疏浚过程恶臭影响较小。类比同类项目，清淤过程臭气浓强度为2~3级，30m之外将至2级，有轻微臭味，低于恶臭强度的限值标准；50m之外基本无气味。 表4-2 淤泥臭气强度影响距离 距离 臭气感觉强度 级别 堆放区 有较明显臭味 3级 堆放区30m 轻微 2级 堆放区40m 极微 1级 50m 外 无 0级 本项目在临时堆场设置晾晒场，晾晒场四周设置导流沟，项目清除淤泥在晾晒场自然晾干，一般晾晒时间约为7-10天，晾晒后含水率在60%左右，风干后污泥作为弃土全部回填。淤泥晾晒过程喷洒除臭剂，可进一步减小恶臭污染物的影响。由于暴露时间短，且工程区空旷、扩散条件好，淤泥产生的恶臭对环境影响较小。 综上，通过采取以上措施，可以有效减少施工行为对大气环境的影响。施工期对大气环境的影响暂时的，随着施工活动结束，影响消失。 3 施工期水环境影响分析 （1）施工导流 本工程施工期必须安排在非汛期，通过设置临时围堰进行导流，使上游来水沿河道两岸下泄，保证施工场地为干地施工。 临时围堰施工对河水及河底底泥产生扰动，是河水中泥沙等悬浮物暂时增加，降低了局部水体的透明度。类比同类工程，施工导流阶段围堰附近水体中SS约3000mg/L。由于河水中泥沙等悬浮物来与与河道本底，非外源引入，待一定时间自然沉降后，河道水质可恢复原有水平，此外，待工程施工完毕后，临时围堰拆除，长期来看，临时围堰施工不会使河道水质发生明显变化。 （2）河道疏浚扰动对水质的影响分析 水陆两用挖掘机施工时基本上是定点作业，SS扩散机理类似于连续点源扩散。施工作业时对河底扰动造成底泥悬浮并随流扩散，在施工区水域形成条状浑浊水体。使水体内SS含量升高，对疏浚河段水质有较明显的影响，它随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，疏浚引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。且由于河道疏浚施工程序为局部施工而非全面铺开，清淤河道较短，因此水体浑浊度的增加仅限于局部地区的短时期内，这一不利影响将随施工结束而消失。 河道疏浚本身不会对河水水质产生影响，疏浚所引起的是河水中泥沙的悬移以及底泥中已被沉降的微量的金属类物质重新释放进入水体，悬移的泥沙及重新计入水体的金属类物质经过一定的时间和距离后会逐渐沉积，这个过程不会造成水质污染物总量增加。 但施工扰动过程的悬浮物是造成水质变化的主要原因，因此应加强对施工扰动产生的SS进行有效的防控，环评要求建设单位在疏浚区的河道中间浅滩处进行疏浚作业时应布设防污帘，有效的控制悬浮物的沉降速率，缩短悬浮物在水中的完全沉降距离，同时，建设单位还应在疏浚作业的下游位置布设围油栏，避免疏浚的溢油事件发生后，泄露油品随水流至下游的水环境保护区。 （3）疏浚作业扰动底泥的重金属影响分析 根据工程河段现状监测资料，各监测点中有重金属物质均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行〉》(GB 15618-2018)标准，底泥质量良好。 且河道疏浚作业扰动底泥，释放出来的重金属的含量十分有限，在水力作用下很快稀释，对局部水域水之中的重金属浓度有所贡献的范围一般在50m以内，不会造成河道疏浚下游重金属超标污染，更不会影响到下游水体水质。 本工程施工扰动过程包括围堰的修建以及河道内的疏浚等。围堰施工对河道SS浓度增加量较小，扩散范围有限，对河流水质的影响区域较小。河道疏浚施工过程会引起局部水域泥沙的再悬浮，从而引起SS的增加。由于疏浚施工主要在枯水期，流速相对较小，因此河道疏浚扰动底泥只会短期内使小范围水体悬浮物有所超标，总体来看，产生的SS不会对水体水质造成较大不利影响。经过一段时间的沉淀，水体中的SS可恢复到接近原有水平。 （4）施工废水 项目施工期废水主要来源于砂石料冲洗、混凝土拌合系统转筒及料罐冲洗废水、施工机械冲洗废水等，废水中主要成分为泥沙等。类比同类工程，施工期废水中SS污染物浓度约2000～3000mg/L，如果随意排放，会危害土壤、妨碍水体自净；若直接排入河中，将影响河水水质，增加水体的浑浊度、降低透光率，从而影响水生生物栖息环境；车辆机械检修清洗产生的含油废水如渗入土壤，可能会进一步污染地下水。因此，施工临时场地设置平流式自然沉淀池，施工生产废水排入沉淀池进行沉淀后，澄清液可回用作施工用水或用于洒水降尘。施工生产废水不外排，对颜家河水质除少量雨水带来的地表径流影响外基本无影响。混凝土养护废水大多被吸收或蒸发，对周边环境影响不大。 （5）疏浚物废水 本项目疏浚物晾晒过程中产生少量污水导流至沉淀池，经沉淀后场地洒水降尘。 （6）生活污水 施工高峰期施工人数50人，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），施工期用水定额按80 L/人•d计算，共用水量4m3/d，排放量为3.2m3/d。生活污水主要污染物有CODCr、BOD5和氨氮等，如果施工期生活污水直接排入颜家河，将对河流水质产生不利影响。本工程布设的临时施工生活区，分别布置在河道工程保护占地内。施工区和生活区生活污水修建防渗旱厕收集，并定期清淘，严禁将生活污水随意泼洒，生活污水不外排，对颜家河水质影响不大。 综上，施工产生的废水和生活污水对周围环境影响较小。 4 施工期声环境影响分析 本工程施工使用挖掘机、推土机、装载机等施工机械以及运输车辆。 施工期间，施工人员和施工机械的进驻，车辆运输及各种施工活动的开展，打破本区原有的宁静，使施工区变成一个繁忙的施工场地，施工期噪声主要来自各种施工机械设备及运输车辆。其主要声源及源强见下表。 表4-3 施工期主要声源及源强 序号 设备名称 最大声级值dB（A） 1 推土机 86 2 装载机 90 3 挖掘机 84 施工机械及设备中既有固定噪声源又有移动噪声源，多为露天工作，排放的噪声直接辐射到周围的环境中，其传播距离较远，在传播的过程中噪声随距离的增加而衰减。 （1）施工期声环境影响预测 1）预测模式 根据工程在各施工阶段，不同施工机械产生的噪声，在某一时刻的传播可以按点声源分析其影响范围和影响程度，利用噪声衰减公式对各种施工机械产生的噪声衰减情况进行计算，根据计算结果阐述本项目施工噪声对周围环境的影响，噪声衰减公式如下： LP=LP0-20·lg(R/R0) 式中： LP—距声源R米处的噪声预测值，dB(A)； LPO—距声源参考距离R0米处的参考声级，dB(A)。 2）预测结果 设备噪声距离衰减值见下表。 表4-4 施工机械及设备噪声距离衰减值表 单位：dB（A） 序号 设备名称 声源处噪声及声源距离 距离施工机械距离(m) 5 10 15 30 50 60 100 120 180 1 推土机 86(5m) 86 80 76 70 66 64 60 58 51 2 装载机 90(5m) 90 84 80 74 70 68 64 62 55 3 挖掘机 84(5m) 84 78 74 68 64 62 58 56 49 （2）影响分析 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间噪声限值为70dB(A)，夜间噪声限值为55dB(A)。从上表可以看出，各单台设备在50m处产生的声级值均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准限值要求；夜间施工设备噪声达标距离在180m处才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中夜间标准限值要求。而施工过程中，多种施工器械经常混合使用，混合噪声对声环境的影响更大，在不采用任何隔声措施的情况下，项目施工期昼间与夜间均存在一定程度的超标。 因此，施工期应采取措施，减少施工噪声对声环境的影响，具体如下： （1）施工现场合理布置 科学合理的布置产噪设备，施工现场的固定噪声源相对集中，以减少影响的范围，并设置隔音设施，降低噪声。 （2）合理安排施工作业时间 在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，把排放噪声强度大的应尽量安排在白天施工，禁止夜间（22：00~6：00）施工。 （3）合理选择施工机械设备 施工过程中，施工单位必须选择符合国家有关标准的施工机械及运输车辆，选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，注意维修养护及正确使用，使之保持较好工作状态和低声级水平；对排放高强度噪音的施工机械设备应设置隔声或消音装置，减少对环境的影响。 （4）加强施工管理 运输车辆在行经居民区时，应严格执行限速行驶，并禁止鸣笛，以减少噪声对周围环境的危害。 综上，通过采取以上措施后，建筑施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，施工期对外环境影响较小，可以为现有环境所接受。 5 施工期固体废物影响分析 （1）弃土 本工程在施工过程中，将产生弃土弃渣等固体废物，主要集中在工程的清基、填筑等工程。本次弃渣中清淤弃渣和清基弃渣，清淤弃渣中含水量较大，在临时堆存场所应采取拦挡，禁止随意堆放，应采取措施避免废水横流导致二次污染现象，其他清基弃渣应采取相应措施，避免和减轻因堆存导致水土流失现象。 施工开挖的弃土方和清淤方若处理不当，随意堆放，不仅影响项目所在区的景观环境质量，而且易产生水土流失。淤泥方堆放在临时堆场，采用自然晾干，设有沉淀池，并配套建设防渗措施及拦挡，可以有效减少水土流失。开挖的弃土方和淤泥方施工开挖的弃土方和河道清淤的淤泥方大部分回用于工程及填方，剩余部分用于社会相关部门土地平整、生态修复等项目。 （2）生活垃圾 本工程生活区的施工人员将产生一定量的生活垃圾，生活垃圾产生为0.5kg/人·d，根据施工高峰人数为50人，生活区产生生活垃圾0.025t/d，生活垃圾若随意堆放，不仅影响施工区环境景观，而且影响施工区环境卫生，夏秋季节易造成蚊、蝇孳生或鼠类繁殖，导致疾病流行，进而威胁施工人员身体健康。因此，需对施工生活区的生活垃圾统一收集清运，送城市生活垃圾填埋场进行处理。 综上，施工期产生的固体废物采取相应措施处理，固体废物处置率达到100%，对周围环境影响较小。 6 施工期地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“A水利 5河湖整治 其他”项目，地下水环境影响评价项目类别为报告表Ⅳ类，根据导则4.1条款规定，不开展地下水环境影响评价。 7 施工期土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目所属行业类别为水利工程，本项目属于附录A中的其他类，为Ⅲ类。根据6.2.1章节，生态影响型建设项目评价工作等级划分依据，本项目所在区域无盐化、酸化和碱化现象，生态敏感程度为不敏感，项目类别为III类，故本项目不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1 对植被影响 本项目为河道整治项目，项目运营期对当地植被影响很小。 2 对动物影响 项目运营期由于工程设备的撤离以及项目绿化恢复措施的实施，原有施工期收到一定不利影响的野生动物类群将随着生态环境的改善而逐渐回归原有栖息地，从而种群得以逐渐恢复。 3 对水生生态影响 项目运营期以保护河流水质为核心，积极实施周边外源污染的治理，对水生生态影响很小。 4 景观 采取本项目提出的各项生态保护措施，本项目建成后能够改善整体水体环境，对河流生态系统造成的是正影响。 本项目建成后可提高区域防洪等级，减少汛期洪水对河道两岸的冲蚀，降低水土流失量，降低河道两岸农田水涝面积，提高农作物产量，保护区域人民群众人身财产安全，因此本项目对生态环境影响是有利的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、工程选址合理性分析 本项目工程内容主要是在绥化市兰西县红光镇、红星乡，颜家河干流河段位于刘申屯至大德泉河段内左右两岸范围内新建护岸工程，河段内进行清淤疏浚工程，提高当地河段防洪标准，选线合理。 本工程临时道路连接现有村道，施工运期材料运输利用现有村道和临时道路进行运输，便于施工。生产区占地类型为草地。远离居民集中区，不会对居民造成影响，草地易于恢复，布局合理。 项目区域内无国家、省、市级自然保护区，风景名胜区，名胜古迹及饮用水水源保护区等环境敏感目标。 本项目排放污染物主要发生在施工期，采取有效治理后，对周围环境质量影响不大。通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 2、临时堆场选址合理性分析 项目临时堆场占地类型为草地，设置2处，分段集中布置，临时堆场周围均为荒草地和国有未利用地，设有临时通道连接村路，方便运输，周围最近居民区距离300m，距离较远，淤泥在堆放的过程中会产生少量恶臭，恶臭的最大影响距离为100m，离居民区较远，故不会影响到居民。在河道清淤级护岸施工完成后，平整堆场在利用剥离的表土进行覆土，然后进行植被恢复，可有效治理水土流失。选址合理。 综上所述，从环境制约因素、环境影响程度、环保角度分析，本项目的选址是可行的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1 施工期生态环境保护措施 （1）林地、草地、旱田等保护措施 施工占地对生态环境的影响范围为施工范围内，施工占地破坏了占地范围内的植被，使占地范围内的动物离开该区域，一些小型的昆虫无法及时躲避造成死亡，生态影响的对象主要是动植物，使生物量和生物多样性迅速减少。 主体工程占地将永久性的改变土地类型，该地区的生物量无法得到修复，永久占地对生态环境的影响是永久的。因此，在施工过程中严格控制施工占地，按征地要求，不能超出界限。 临时占地在施工结束后，通过土地翻耕、平整、植树种草，恢复为原地类。因此临时占地的影响时段主要在施工期。影响时间短，影响程度低。植被恢复后，在附近生活的动物会慢慢占领该区域，生物多样性也会慢慢得到改善。临时占地生态恢复费用较高，因此严格控制施工临时占第范围，施工用原辅材料的堆放等尽量占用永久占地。 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号），临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。 本工程临时用地用于本项目的临时堆场、临时道路及施工生产区的建设，不得进行转让、出租、抵押临时用地。本项目临时用地恢复责任主体为本项目的建设单位，占用耕地的，施工过程中进行表土剥离，施工结束后拆除临时建筑物，将剥离表土回填，进行复垦，恢复为耕地。 （2）临时堆场 临时堆场占地共31634m2（47.45亩），设置2处临时堆场，一处位于张平店屯西南侧，一处位于后姜家屯西北侧，占用地类为荒草地、国有未利用地。临时堆场主要设置晾晒场、表土暂存场，及临时弃土堆放场，临时堆场需设置拦挡墙，晾晒场需进行地面防渗，疏浚物自然晾干，晾晒场设置导流沟，晾晒废水进导流沟进入沉淀池，沉淀后用于降尘不外排。待施工完毕后对堆场采取全面整地措施恢复原地类，临时场地清理地面后，恢复草地18.98亩，播撒草籽，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷。 （3）临时道路保护措施 本工程新建临时道路占地面积35000m2（52.49亩），占用地类全部为旱田、草地、林地。施工前进行表土剥离，剥离的表土统一存放在附近临时堆场，施工期结束后，表土全部用于土地复垦。工程施工结束，占地区恢复原地类，恢复耕地19.95亩，种植原有农作物玉米等；恢复林地8.92亩，恢复为乔木林；恢复草地23.62亩，播撒草籽，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷。 （4）施工生产区保护措施 施工场地及生活区恢复为草地，恢复面积为1680m2（2.53 亩），占用地类全部为荒草地；施工前进行表土剥离，剥离表土集中堆放在附近堆场，施工结束后，表土回填，恢复原地类，恢复草地1680m2（2.5亩），播撒草籽，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷。 （5）水生生物及野生动物保护措施 加强科学管理，在确保施工质量前提下提高施工进度，尽量缩短水下作业时间。加强对施工设备的管理与维修保养，杜绝施工机械泄漏石油类物质以及建筑材料散落物等；工作人员的生活污水及生活垃圾不允许直接排放或抛弃，应设立临时厕所与垃圾箱，设专人定期清理，以减少对水质的污染；不得随意丢弃清淤和施工废渣，要集中收集堆放，运送到指定弃方处；在保证工程质量的前提下，尽量缩短施工时间；以避免和减小水中施工活动对鱼类的影响。 施工期对陆生生物的保护对象主要为一些可食用的野生动物，野兔、野鸡、鸟类等。保护范围为施工区域内以及周围2km范围内。保护时段为施工期。 施工期间，应做好施工人员的管理教育工作，对施工人员进行生态保护宣传教育，深入宣传贯彻国家颁布的《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国渔业法》，并认真执行《中华人民共和国水产资源繁殖保护条例》有关规定，提高施工人员的生态环境保护意识，保护工程施工区域的动植物资源和水生生物资源严禁捕鱼，严禁猎杀野生动物，严禁随意破坏植被。建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物，禁止施工人员食用蛙类、鸟类、兽类等；限制施工人员在施工以外区域活动，禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。 严格执行环境保护各项方针、政策法规，认真落实项目区周围植被和野生动物保护等各项措施，促进周围生态环境保护和建设，促进本区域的社会、经济、环境协调持续发展。 （6）水土保持措施 护岸工程施工过程中土方量较小，即挖即填，并及时覆盖护岸工程，水土流失能得到有效控制。 临时工程主要是堆场、临时道路和施工场地及生活区，施工结束后，将临时工程恢复为原有情况（主要为耕地和草地）。耕地恢复原有旱田农作物，主要种植玉米。草地播撒草籽，草籽撒播前需进行深翻整地，施足底肥，深耕细作，保证土壤温度，为草种出苗和生长创造良好的条件。草籽播种时间选在春季或秋季，秋播不宜太晚，要求出苗后能有一个月的生长期，以利于越冬。播种深度考虑到项目区土壤比较粘重及草籽的种类，一般在2cm～3cm最佳，播种后需要压土。当年出苗率与成活率在90%以上。 2 施工期大气污染防治措施 针对本项目的施工特点，本次评价建议采取如下控制措施： （1）加强文明施工，在开挖集中区，非雨日洒水降尘，每日2次，春季大风日应采取禁止土方开挖或经常洒水降尘的措施，有效防止粉尘及扬尘发生。 （2）运输车辆加盖蓬布，减速慢行，防止运输过程中的二次扬尘污染。 （3）施工用原料在堆放过程中用苫布盖好，物料堆放有序，有效减少二次扬尘对环境空气的影响。 （4）施工机械完好率要求在90%以上，定期检查、维修，确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放要求。运输车辆和施工机械选用优质、污染小的燃油。运输车辆应配备车轮洗刷设备，或在离开施工场地时用软管冲洗。合理安排施工运输车辆行驶时间，缩短道路扬尘影响时段。施工期对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，要及时更新。 （5）途经施工区村屯干道的运输车辆，实行限速管理，时速应小于20km/h，干旱、多风季节，路段每天洒水不少于两次，减少扬尘污染。 （6）按照国家有关劳动保护的规定，对产尘量较大的现场作业人员，发放防尘劳保用品如防尘口罩等。 （7）及时检查柴油发电机是否漏油，减少废气的排放。 （8）河道清淤工程应尽可能选择在枯水期分段进行，在施工场地周围建设围栏，围屏高度一般为2.5~3m，避免废气直接扩散到岸边。 （9）为减轻淤泥恶臭污染物的影响，晾晒过程喷洒生物除臭剂。生物除臭剂表面不仅能有效地吸咐、分解空气中的恶臭气体分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与植物液中的酸性缓冲液发生反应，最后生成无味、无毒的有机盐。如硫化氢在植物液的作用下反应生成硫酸根离子和水；氨在植物液的作用下，生成氮气和水。经过共聚、置换、发酵等较为复杂的工艺过程，生物除臭剂对恶臭污染物具有较强的催化分解效能，最终使得恶臭气体可以得到催化分解，达到较理想的脱臭除臭效果。目前，生物除臭剂产品已在众多领域得到应用，且效果显著，如：橡胶、塑料挤出、油漆、污水池、垃圾填埋场、鱼粉、造纸、包装、电子、树脂、石油、化工、印刷印染、医药、污水厂、垃圾中转站、养殖场等，一般除臭率均在50%以上。 采取以上措施后能有效减少施工期大气污染，施工期无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物浓度限值；柴油发电机以无组织形式排放可以满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2相关标准限值要求，具有可行性。淤泥堆场恶臭对周围环境影响较小。施工期对大气环境的影响暂时的，随着施工活动结束，影响消失。 3 施工期水污染防治措施 （1）清淤水污染防治措施 ①为减少施工活动的影响程度和范围，应认真做好现场准备工作，疏浚作业之前对施工区进行浚前测量，疏浚区的测量范围应包括设计疏浚区及其边界线外一定范围内的水深和地形。疏浚前测量可按施工的先后顺序、分区分期，在接近工程开工时进行。 ②尽可能在设计时间内完成施工进度，最大限度地减少施工船舶在水中的往返次数，非特殊情况不应随意延长工期。 ③加强对施工扰动产生的SS进行有效的防控。环评要求建设单位在疏浚区的河道中间浅滩处进行疏浚作业时应布设防污帘，进一步有效的控制悬浮物的沉降速率，缩短悬浮物在水中的完全沉降距离，同时，建设单位还应在疏浚作业的下游位置布设围油栏，避免疏浚的溢油事件发生后，泄露油品随水流至下游的水环境保护区。 （2）施工生产废水及生活污水防治措施 施工临时场地设置平流式自然沉淀池，施工生产废水排入沉淀池进行沉淀后，澄清液可回用作施工用水。施工生产废水不外排，对颜家河水质除少量雨水带来的地表径流影响外基本无影响。混凝土养护废水大多被吸收或蒸发，对周边环境影响不大。 本工程临时施工场地及生活区，生活污水修建防渗旱厕收集，并定期清淘，严禁将生活污水随意泼洒，生活污水不外排，对颜家河水质影响不大。 河道疏浚物运输至堆场静置脱水后大部分回用于工程及填方，剩余部分回填周围环境土坑，堆场脱水经收集后沉淀池沉淀后回用于降尘。 综上，本项目施工期废水量不大，水质成分也不复杂，主要施工过程中管理到位，污染防治措施得以落实，对周边环境影响很小。 4 施工期噪声污染防治措施 施工期采取以下措施，可以减少施工噪声对声环境的影响，具体如下： （1）施工现场合理布置 科学合理的布置产噪设备，施工现场的固定噪声源相对集中，以减少影响的范围，并设置隔音设施，降低噪声。 （2）合理安排施工作业时间 在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，把排放噪声强度大的应尽量安排在白天施工，禁止夜间（22：00~6：00）施工。 （3）合理选择施工机械设备 施工过程中，施工单位必须选择符合国家有关标准的施工机械及运输车辆，选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，注意维修养护及正确使用，使之保持较好工作状态和低声级水平；对排放高强度噪音的施工机械设备应设置隔声或消音装置，减少对环境的影响。 （4）加强施工管理 运输车辆在行经居民区时，应严格执行限速行驶，并禁止鸣笛，以减少噪声对周围环境的危害。 综上，通过采取以上措施后，具有可行性，建筑施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，可以为现有环境所接受，对周围环境影响较小。 5 施工期固体废物污染防治措施 本工程在施工过程中，项目产生的弃土方和清淤方回填周围环境的土坑。剩余部分用于社会相关部门土地平整、生态修复等项目。施工生活区的生活垃圾统一收集清运，送城市生活垃圾填埋场进行处理。项目完成一个段落剥离表土立即回填。 综上，采取以上措施后，施工期固体废物处置率达到100%，具有可行性，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 兰西县水务局下属建设管理处负责定期巡查、检修。出现破损时，及时上报修复。 对评价区范围内的动物种类、数量及其觅食、迁徙、繁殖等活动规律进行调查，评估工程实施对野生动物的影响，如湿地动物种类数量稳定、未受到显著干扰，则认为工程对野生动物没有不良的影响。 工程项目的实施，会造成区域内以草地为主体的生态结构发生极小程度的改变，草地生态受到轻微影响，通过各种植被恢复措施和防范措施，同时利用工程建设投资中的环境保护资金、水土保持资金进行环境治理、水土保持治理，恢复在项目区造成的生态环境影响。本项目为河道整治项目，项目运营期对环境影响为有利影响。 |
| 其他 | 1 环境监测计划 根据《建设项目环境保护管理条例》规定：“建设项目的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。” 兰西县水务局下设的河道管理站，负责工程环境管理和监督工作，积极贯彻国家及有关部门的环保方针、政策及法规条例，认真落实污染防治规划及各时期环境保护措施。对工程施工过程中各项环保措施执行情况进行监督检查，制定施工期及运营期环境管理办法，并监督实施。 在工程施工期设立环境监理，根据国家法律、法规和政策及施工合同中的环保条款，通过日常巡视，下发指令性文件等方式，监督、审查和评估施工环境保护措施的执行情况，及时发现和指正施工单位的违反环境保护政策行为，及时将监理情况反馈给工程监理和工程建设管理部门。 根据本工程的特点，主要进行施工期环境监测。本工程施工期为9个月，因此，施工期环境监测周期为9个月。 表5-1 施工期环境监测计划 环境要素 监测断面（点） 监测项目 监测时段频率 地表水环境 颜家河护岸1个 pH、BOD5、COD、SS、氨氮、粪大肠菌群 施工高峰期每季度监测一次，每次连续监测2天。 环境空气 施工区沿线设置4个监测点，分别为半步道屯、张平店、前姜家屯、后姜家屯 TSP 施工高峰期，每个季度监测一次，每次连续监测2天。 |
| 环保投资 | 本项目总投资4744.82万元，环保投资32.27万元，环保投资占总投资比例为0.68%，环保投资详见下表。 表5-2 环保投资一览表 序号 项目 治理内容或措施 费用（万元） 施工期 废气 洒水降尘、密目网遮盖、围挡 3 废水 防渗旱厕 1.5 噪声 减震、维修保养 1 固废 垃圾箱 0.75 生态保护 围堰、表土剥离、土地平整及植被恢复 18 其它 环境管理、设备养护、自行监测 8 合计 32.27 总投资 4744.82 环保投资比 0.68 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽量减少施工临时占用土地，按征地要求，不能超出界限；施工中注意保护施工区周围地面植被，保护施工区可能出现的野生动物。对施工扰动区域采取临时防护措施和植物措施相结合的方式进行综合治理。施工结束后，拆除临时占地上的设施，所有临时占地清理平整土地后，分层回填，恢复原有地类。临时道路恢复成草地、林地、旱田，恢复面积35000m2（52.49亩）。施工场地及生活区恢复为草地，恢复面积为1680m2（2.53亩），临时堆场恢复为草地、国有未利用地，恢复面积为31634m2（47.45亩），平整后播撒草籽，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷。清淤方及施工开挖的弃土方和河道清淤的淤泥方大部分回用于工程及填方，剩余部分用于社会相关部门土地平整、生态修复等项目。堆场平整恢复成原有地类。 | 临时设施已全部拆除，全部弃土已得到有效利用，临时道路恢复成草地、林地、旱田，恢复面积35000m2（52.49亩）。施工场地及生活区恢复为草地，恢复面积为1680m2（2.53亩），临时堆场恢复为草地、国有未利用地，恢复面积为31634m2（47.45亩），平整，播撒草籽，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷。清淤方及施工开挖的弃土方和河道清淤的淤泥方大部分回用于工程及填方，剩余部分用于社会相关部门土地平整、生态修复等项目。堆场平整恢复成原有地类。 | / | / |
| 水生生态 | 保护工程施工区域的水生生物资源。施工期禁止向水体排放废物 | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工临时场地设置平流式自然沉淀池，施工生产废水排入沉淀池进行沉淀后，澄清液可回用作施工用水。 施工区和生活区生活污水修建防渗旱厕收集，并定期清淘，外运堆肥；河道疏浚物运输至堆场静置脱水后大部分回用于工程及填方，剩余部分回填周围环境土坑，堆场脱水经收集后沉淀池沉淀后回用于降尘 | 施工期废水无外排。施工结束后，防渗旱厕全部拆除，临时占地全部恢复为原地类 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用正规厂家、噪声较低的环保型设备。加强设备的维护和保养。运输车辆禁止鸣高音喇叭，尤其是经过沿线村屯时应限速行驶，时速应小于20km/h，并禁止鸣笛。设备安装隔离发动机振动部件，同时要加强各种机械设备的维修和保养，在 22:00~6:00 间不得施工 | 达到施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，即昼 间70dB(A)，夜间 55dB(A) | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 定期洒水降尘，物料的运输、堆存全部苫盖，不得露天堆放。车辆设备定期检修。风大天气禁止运输。车辆路过村屯，车速低于20km/h，柴油发电机产生量小，严格控制发电机状态；堆场淤泥恶臭采用除臭剂除臭 | 施工期颗粒物的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准；柴油发电机废气排放浓度符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（第三、四）阶段》（GB20891-2014）中表2相关标准限值要求；恶臭影响较小 | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的弃土方和清淤方大部分回用于工程及填方，剩余部分回填周围环境土坑；施工生活区的生活垃圾统一收集清运，送城市生活垃圾填埋场进行处理。 | 处置率100% | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工期地表水、环境空气、生态及人群健康监测 | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本工程是一项兴利减灾的水利工程项目，工程竣工后，提高了颜家河防洪等级，使其免受洪水灾害，减轻洪水造成的经济损失，改善区域生存环境，对河道周围景观及生态环境将起到极大的改善作用，其社会效益、经济效益、环境效益显著。工程在施工期将对周围环境产生不利影响，这些不利影响通过采取必要的环境保护措施可以得到减缓或避免，无环境制约因素，从环境角度出发可行。因此，本项目的建设从环境保护的角度而言是可行的。

# 附图1  项目地理位置图

# 附图2  项目线路走向图

附图3  项目平面布置示意图

附图4  水系图

附图5  环境保护目标分布图

# 附图6 环境空气现状监测点位图（引用）

附图7  河道淤泥监测点位图

附图8  张平店屯西南侧河道淤泥堆场布设图

附图9  后姜家屯西北侧河道淤泥堆场布设图

# 附件1  监测报告

# Text boxes

河滩地临时堆放点（永久占地范围内）

挖掘机

回填或利用

装载机

临时晾晒场

淤泥

图例

项目线路走向