# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：黑龙江省绥化市兰西县兰西牧原年产30万吨饲料加工项目（重新报批）

建设单位（盖章）：黑龙江兰西牧原农牧有限公司

编制日期：        2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黑龙江省绥化市兰西县兰西牧原年产30万吨饲料加工项目（重新报批） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2019-231222-03-03-082864 |
| 建设单位 联系人 | 李聪 | 联系方式 | 18045516873 |
| 建设地点 | 黑龙江省绥化市兰西县平山镇 |
| 地理坐标 | （126度06分01.320秒，46度23分22.290秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1320饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业，15饲料加工132* |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2019-231222-03-03-082864 |
| 总投资 （万元） | 9000.21 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 2.22 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工 建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33333.5 |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价类别 设置原则 本项目设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设 项目 本项目为饲料加工项目，不产生二噁英、苯并[a]芘等有毒有害废气，不需设置大气专项评价。 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目为饲料加工项目，无工业废水直排，本项目食堂废水经隔油池后，与其他废水一起排入厂区防渗化粪池，近期拉运至兰西县污水处理厂处理。远期待平山镇污水处理站建成投产后，通过污水管道排入平山镇污水处理站处理。不需设置地表水专项评价。 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目运营期风险物质为天然气，存储在厂内设置LNG罐，最大在线量超过临界量，需设置环境风险专项评价。 生态 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及河道取水，不需设置。 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及海洋，不需设置。 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展专项评价。 本项目周边不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，但是本项目地下水评价范围内存在集中式饮用水源（平山镇集中供水井），需设置地下水专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类：鼓励类中“第十九项：“轻工”第27条、粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用。因此，本项目符合国家产业政策要求。 2、与《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号）符合性分析 （1）本项目与管控单元管控要求相符性 本项目所在的绥化市兰西县平山镇属于重点管控区（水环境农业污染重点管控区）。本项目与重点管控单元管控要求相符性分析见下表1-2。 表1-2 本项目与重点管控单元管控要求相符性分析一览表 管控 类型 管控要求 本项目情况 符合性分析 空间布局约束 1.合理划分畜禽养殖区，严格区分养殖区、限养殖区与禁止养殖区。 2.加快农业结构调整。松嫩平原地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。 本项目属于饲料加工项目，主要建设饲料加工车间等，利用玉米、小麦、豆粕等原料经清理、粉碎、膨化、配料、混合、制粒及包装后制成猪饲料产品，为企业养殖场自用，不作为产品外售。 本项目位于黑龙江省绥化市兰西县平山镇，符合产业政策、环保政策及相关负面清单求。 符合 污染物排放管控 1.加强畜禽养殖污染防治，现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设粪污水贮存、处理、利用等设施；规范畜禽养殖业发展，推进区域内的畜禽养殖企业粪污的资源化利用。 2.控制农业面源污染，加强农村环境综合整治，推进重大病虫统防统治和绿色防控，推广测土配方和精准施肥，加强废弃农药、化肥及包装物回收和监管。 本项目属于饲料加工项目，本项目食堂废水经隔油池后，与其他废水一起排入厂区防渗化粪池，近期拉运至兰西县污水处理厂处理。远期待平山镇污水处理站建成投产后，通过污水管道排入平山镇污水处理站处理。 符合 环境风险防控 / 本项目涉及的风险物质主要为天然气，使用量较小，贮存在LNG储罐内，本项目明确了其防范措施及应急处置预案。 / 资源利用效率 / 本项目用水及用电量较小 / 由上表可知，本项目符合《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号）中水环境农业 污染重点管控区要求相符。 （2）与“三线一单”相符性 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）指出：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态 保护 红线 本项目厂址位于黑龙江省绥化市兰西县平山镇，所在区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区，因此，可推断本项目拟选厂址不在黑龙江省和绥化市生态保护红线内。 资源 利用 上限 土地资源：本项目占地面积33333.5m2，均为工业用地。 水资源：本项目建成后生产用水来源于厂区内自备水井。水资源能够满足本项目的使用要求。 综上，本项目符合资源利用上限要求。 环境 质量 底线 ①本项目处于环境空气达标区。结合环境影响和保护措施章节分析，项目运营期，排放的臭气浓度、颗粒物能满足相应的排放标准限值要求，对环境空气影响可被接受。 ②本项目废水排入化粪池内，拉运至兰西县污水处理厂；待平山镇污水处理站及市政污水管线建成后，通过管线排入平山镇污水处理站。 ③本项目投产后四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区排放限值。 ④本项目产生的固体废物通过采取相应的处理措施后，可实现固体废物处理的无害化，减量化及资源化的目标。 综上，本项目运营期所排放的污染物经各类污染防治措施处理后，均能达标排放，对环境影响可被接受，符合环境质量底线要求。 环境 准入 负面 清单 本项目选址不在黑龙江省重点生态功能区内，所以不在《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》要求范围内。本项目设置了有效的污染物排放控制和环境风险防控措施，符合《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号）相关要求。 3、选址可行性与平面布置可行性 （1）选址可行性 本项目属于饲料加工项目，位于黑龙江省绥化市兰西县平山镇，本项目中心地理坐标E126°06'01.32"，N46°23'22.29"，项目所在区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区等，本项目拟选厂址不在黑龙江省和绥化市生态保护红线内。 本项目厂区东北侧约215m处为平山镇集中供水井，属于集中式水源井，经计算保护范围为13.2m（详见地下水环境影响专项评价），本项目不在敏感区内；项目所在区域地下水流向为西北向东南方向，因此平山镇集中供水井位于本项目地下水流向的侧游方向，本项目对该供水井的影响较小；兰西县平山镇主导风向为西北方向，本项目位于主导风向下风向，对平山镇居民影响较小，本项目下风向及地下水下游方向最近敏感目标为厂区南侧约1.80km处的石家围子，距离较远，本项目对居民影响较小。本项目生产过程中产生的各污染物经处理后能够实现达标排放，且对周边环境影响较小。 本项目占地33333.5m2，根据《平山镇土地利用总体规划（2006-2020年）》（未更新，仍用该版本），本项目用地为城镇建设用地（详见附图5），本项目用地符合兰西县平山镇土地利用总体规划要求。 综上所述，本项目符合国家产业政策，本项目选址合理。 （2）项目平面布置可行性分析 本项目位于黑龙江省绥化市兰西县平山镇，本项目占地面积33333.5m2，厂区大门设在西侧，从大门进入厂区内道路，西侧为综合楼，原料车间和主车间等加工区域位于场区南侧，仓储位于场区中部和东南部。厂区铺设东西方向主干道和南北主干道，运输、出入方便。整个厂区路网清晰，各部分功能分区明确，联系便捷，对外联系方便，生产区、贮存区均有道路连接，满足运输及消防要求，布局合理。项目位置图见附图1，厂区平面布置见附图2。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 黑龙江兰西牧原农牧有限公司于2019年开展了黑龙江省绥化市兰西县兰西牧原年产30万吨饲料加工项目，项目位于黑龙江省绥化市兰西县平山镇，年产猪饲料30万吨。主要建设饲料加工车间等，利用玉米、小麦、豆粕等原辅料经过清理、粉碎、膨化、配料、混合、制粒及包装等加工工艺制成猪饲料产品，为企业养殖场自用，不作为产品外售。绥化市兰西生态环境局于2020年2月4日对该项目环评报告进行了批复（绥兰环发[2020]6号），目前该项目已开工建设，由于生产及实际情况的限制，在建设过程中企业对建设内容及平面布置进行了调整，该项目进行了如下主要变动： 1、本项目厂址、生产工艺，生产规模均不变； 2、建设内容发生调整，新增辅料卸车棚一座，对外综合楼及生活锅炉房等建筑物不建设，其他构筑物的面积或数量等发生改变； 3、项目平面布置发生变化； 4、生产过程中环保设施除尘器的布置和数量发生变化； 5、生产供汽锅炉由1台6t/h变为1台8t/h蒸汽燃气一体冷凝式锅炉，生活供暖锅炉由1台1t/h变为1台0.5t/h热水锅炉。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。详见表2-1。 表2-1 项目符合重大变动清单要求对照表 序号 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号） 本项目变动内容 结论 一 性质 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 / / 二 规模 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 / / 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 / / 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 / / 三 地点 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 / / 四 生产工艺 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 生产供汽锅炉由1台6t/h变为1台8t/h蒸汽燃气一体冷凝式锅炉，生活供暖锅炉由1台1t/h变为1台0.5t/h热水锅炉。燃料用量增多，导致（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； 符合 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 / / 五 环境保护措施 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 生产过程中环保设施除尘器的布置和数量发生变化； / 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 / / 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 生产过程中环保设施除尘器的布置和数量发生变化；排气筒位置和高度发生改变；主车间部分排气筒高度由41.2降低至37m；根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》4.5.2.5 饲料加工、植物油加工工业排污单位废气排放口全部为一般排放口； / 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 / / 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 / / 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 / / 根据上表，该项目符合重大变动要求，应进行重新报批。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日修订），本项目属于“十、农副食品加工业”中“饲料加工132*”中“年加工1万吨及以上的”，应编制环境影响报告表。受黑龙江兰西牧原农牧有限公司的委托，黑龙江和正环保科技有限公司承担了该项目重新报批的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织了技术人员到现场踏勘，认真了解了项目所在区域及周边环境情况，收集了有关资料，在此基础上，按有关技术要求编制完成了该项目的环境影响报告表。 2、项目建设现状及存在的环境问题 目前，该项目已按照重新报批后的项目平面布置进行建设，主体工程基本建设完成，主要设备已进厂。不存在环境问题。 3、建设内容及规模 本项目年生产规模为30万吨猪饲料，项目占地面积33333.5 m2，位于黑龙江省绥化市兰西县平山镇。本项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等。具体工程内容见下表2-2。 表2-2 工程组成一览表 工程 组成 工程 名称 建设规模及内容 备注 主体 工程 主车间 位于厂区内南侧，原料车间西侧，新建1座，六层，钢筋混凝土框架结构，占地500m2，建筑面积3000m2，高度36m，主要用于生产猪饲料产品，设饲料加工生产线4条，均为15t/h颗粒生产线，合计60t/h，16h/d，猪饲料生产能力为30万t/a； 新建 原料车间 位于厂区内南侧，主车间东侧，新建1座，1层，钢结构，占地面积3000m2，建筑面积3000m2，主要用于存储饲料生产所需预混剂等辅料及辅料配料工序，辅料主要采用袋/桶装贮存，最大储量1000t，满足17天生产需要； 卸粮棚 位于厂区内东北侧，仓储系统北侧，新建1座，一层，钢结构，建筑面积650m2，设卸粮系统，主要用于原料卸料； 清理车间 位于厂区东北侧，卸粮棚南侧，新建1座，一层，钢结构，建筑面积共75m2，设清理系统，主要用于原辅料杂质清理； 辅料 卸车棚 场区东南侧，原料车间东侧，1层1座，占地面积240m2，建筑面积240 m2； 辅助 工程 生产 综合楼 位于厂区内西南侧，机修锅炉房西侧，新建1座，2层，砖混结构，占地232m2，建筑面积464m2，主要包括办公、食堂、宿舍等。食堂位于生产综合楼二楼，建筑面积50m2，食堂灶头数为2个，规模为小型食堂。 开票 综合楼 位于厂区内西侧，生产综合楼北侧，新建1座，2层，砖混结构，占地240m2，建筑面积480m2，主要包括理化检验中心及收购链工作人员住宿5间宿舍； 化验室 本项目设置化验室，位于生产综合楼内，占地约40m2，负责进厂原、辅材料和出厂产品的质量分析化验以及对各车间分析化验的指导、监督和仲裁，各车间生产过程中的检验，则由本车间负责。化验室采用近红外检测，不使用水。 机修及锅炉房 位于厂区内西南侧，新建1座，1层，钢结构，占地80m2，锅炉房内设置8t/h一体化冷凝式燃气蒸汽锅炉一台和0.5t/h热水锅炉一台，所用燃料为天然气，由新建50m3 LNG储罐提供；机修房主要用于机械修理及机修设备储存； 电房 位于厂区内中部，新建1座，1层，钢结构，占地85m2，内设高低压配电设备等； 消防泵房 位于厂区内东南侧，新建1座，1层，框架结构，占地100m2，主要包括发电机泵、水泵及消防控制设备； 门卫 位于厂区内西南侧，新建1座，砖混结构，总建筑面积为35m2，用于门卫保安值班及休息； 停车场 分别位于厂区西侧，共设40个地上车位，占地240m2（2×3×40m）； 道路 厂区新设道路呈环状设置，占地面积6500m2； 储运 工程 仓储系统 位于厂区内中部，原料采用立筒仓储存，立筒钢板仓结构，其中一期建设1座装配锥底仓（仓容5000吨/个）、4座装配锥底仓（仓容1200吨/个）及3座钢板豆粕仓（仓容250吨/个）；储存周期约为10天，储能为10550吨； 辅料仓 位于厂区内东侧，紧邻辅料卸车棚，用于存储辅料，最大储量约为1000t； 成品仓 位于主车间内，成品仓14座（16吨/座），共224吨，满足约4小时生产成品储存量。碳钢材质，仓顶检修人孔；仓顶配置560×560mm检修人孔，仓体全部采用整体压制、焊接八角仓，要求直段3mm厚，锥斗4mm厚； 公用 工程 供水 本项目生产及生活给水为自备水井供水；本项目生产及生活用水量约82.1m3/d，自建1口水井，出水量为15m3/h，满足项目用水要求； 新建 消防 新建一座消防泵房，主要包括发电机泵、水泵及消防控制设备；设消防水池一座，位于厂区内东侧，消防泵房东侧，地下结构，有效容积400m3；各建筑物内备有手提式干粉灭火器，防火砂箱、锹、钩等灭火器材。在生产车间、成品库、办公楼等处设置灭火疏散指示标志。厂内设消防应急通讯设施，设立火灾集中到消防值班室的报警系统。 排水 采用雨污分流制，雨水进入雨水管网，本项目污水由生产废水、生活污水、循环水排污水、清洗废水组成，食堂废水经隔油池后，与其它废水一起排入防渗化粪池，拉运至兰西县污水处理厂；化粪池位于厂区内东北侧，有效容积40m3； 供电 本项目用电量为780×104kWh/a，用电由市政提供，厂区内生产区、生活区建设高低压配电设备； 供热 冬季厂区供暖采用0.5t/h热水锅炉供暖，生产所用蒸汽由厂区自建8t/h燃气锅炉提供，本项目所需蒸汽量约为3.63t/h，满足供汽需求； 新建50m3 LNG储罐，最大储量约为21.1t，位于厂区内北侧，占地约45m2； 环保 工程 噪声 防护 措施 安装低噪声设备，采取加强设备减振等噪声防治措施。运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 大气 防护 措施 原粮初清筛工段有组织 （1）玉米小麦原料清筛工艺粉尘治理措施：在上料阶段采用风机+风管+1套脉冲除尘器去除粉尘，集气效率98%，除尘效率99%，除尘后气体经投料棚侧面1根15m高排气筒(DA001)排放； （2）清筛工段粉尘治理措施：在原料清理间内初清筛及清理筛工段安装风机+风管，经1套沙克龙除尘+脉冲袋式除尘器处理，集气效率98%，沙克龙除尘效率90%，布袋除尘效率99%，通过清理间侧面1根15m高排气筒(DA002)排放； （3）原料车间辅料投料工段粉尘治理措施：在投料阶段采用风机+风管+1套脉冲除尘器去除粉尘，集气效率98%，除尘效率99%，除尘后气体经原料车间侧墙1根15m高排气筒(DA003)排放； 主车间加工有组织废气 （1）主车间粉碎工段： ①投料工段粉尘治理措施：在原料投料工序设置风机+风管+2套脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气经风管合并后通至主车间屋顶排放，排气筒高度为37m(DA004)； ②粉碎工段粉尘治理措施：在原料粉碎工序设置风机+风管+3套脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气通过主车间侧面三根15m高排气筒(DA005-DA007)排放； （2）主车间膨化工段： ①膨化冷却粉尘治理措施：在膨化冷却系统设置风机+风管+1台沙克龙除尘器，集气效率98%，除尘效率为90%，处理后的废气通过1根排气筒（DA008）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度为37m； ②膨化粉碎工段粉尘治理措施：在膨化粉碎系统设置风机+风管+1台脉冲除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气通过主车间侧面一根15m高排气筒（DA009）排放； （3）主车间配料混合工段粉尘治理措施： ①配料工段： 粉碎工段经粉碎后原料通过3台粉碎提升机提升进入配料仓，分别设置3套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气经风管合并后通过1根排气筒（DA010）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度为37m； 膨化工段经膨化粉碎后原料通过1台膨化提升机提升进入配料仓，在投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，，处理后的废气通过主车间侧面一根23m高排气筒（DA011）排放； 在辅料投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气与粉碎投料废气经风管合并后通过1根排气筒（DA004）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度为37m； ②主车间混料工段粉尘治理措施：在混合机投料口安装风机+风管，废气收集后经1套脉冲除尘器处理，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气通过主车间侧面一根15m高排气筒（DA012）排放； ③成品检验：在混合后投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气与配料工段的粉碎提升机投料废气经风管合并后通过1根排气筒（DA010）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度为37m； （4）主车间制粒冷却工段粉尘治理措施：在制粒冷却工段分别设置风机+风管+ 3 套沙克龙除尘器处理，集气效率98%，除尘效率为90%，处理后的废气通过3根风管（DA013-015）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度为37m； （5）主车间物料筛选工段粉尘治理措施：在物料筛选工段设置风机+风管+3套脉冲袋式除尘器处理，集气效率98%，除尘效率为90%，每套除尘器配备1根风管，共设3根风管，，处理后的废气经风管合并后通过1根排气筒（DA016）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度为37m； （6）包装粉尘治理措施：该工段安装风机+风管，废气收集后经2套脉冲除尘器处理，集气效率98%，收尘效率99%，处理后的废气通过主车间侧面1根15m高排气筒（DA017）排放； 锅炉烟气治理措施：锅炉燃料为天然气，为清洁能源，烟尘通过2根8 m高排气筒（DA018、DA019）排放； 食堂油烟治理措施：安装油烟净化器，净化效率不低于60%； 无组织废气：采用风管+除尘器对有组织粉尘进行收集，减少无组织粉尘的产生量，加强厂区绿化及通风，降低无组织粉尘及少量异味逸散的影响； 水环境 防护 措施 本项目污水排放量约17.6m3/d，排入防渗化粪池，近期拉运至兰西县污水处理厂，远期待平山镇污水处理站建成投产后，通过市政污水管线排至平山镇污水处理站；防渗化粪池位于厂区内东北侧，有效容积40m3，污水管线长400m，管线材质采用聚乙烯材料； 本项目采用雨污分流制，厂区东北侧建设一座雨水池，有效容积60m3，池底设置雨水泵，流量为137.54L/S，实现自动启停，厂区外东侧设置一条雨水排水渠，将雨水引入城镇现有雨水沟渠中。 固体废物防护措施 ①初清筛杂质：原粮经初清筛筛除的玉米芯、石块、泥块、麻袋片、线头等杂质，产生量约 30t/a，属于一般固体废物，经收集后清运至垃圾填埋场处理。 ②金属杂质：原料经永磁筒磁选出的铁屑等金属类杂质，产生量约 5t/a，属于一般固体废物，经收集后定期外售综合利用。 ③原粮除尘灰：原粮接收、除杂过程中产生的粉尘，产生量约为 8.579t/a，属于一般固体废物，经收集后清运至垃圾填埋场处理。 ④主车间除尘器收集粉尘：主车间生产工序中产生的粉尘，产生量为11.899t/a，这部分粉尘回用于生产，不外排。 ⑤废包装物：本项目玉米、豆粕等原辅料倒出后产生废旧编织袋等包装材料，产生量约 0.1t/a，属于一般固体废物，收集后交由废物回收商处理。 ⑥生活垃圾：生活垃圾产生量为18.6t/a，及时清运至垃圾填埋场处理。 ⑦餐饮垃圾：餐饮垃圾产生量为7.44t/a，经收集后委托有资质单位处置。 ⑧离子交换树脂：本项目废离子交换树脂产生量为0.05t/5a，属于一般固体废物，由厂家更换时返厂处理。 ⑨机修废物：机修产生废机油及沾染废机油等废物，产生量为0.1t/a，属于危险废物暂存于厂内危废暂存间，由有资质单位处置。 ⑩废布袋：布袋除尘器更换废布袋产生量为0.1t/a，属于一般固体废物，收集后外售综合利用。 危废暂存间 新建危废暂存间，位于机修锅炉房内，占地面积约2.5m2，最大储存量为5t，用于储存本项目危险废物机修废物0.05t/a，委托有资质单位处理；危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）要求； 防渗工程 ①化粪池、污水管线为重点防渗；污水管线采用优质UPVC防渗管材，并采取严格防渗处理；化粪池防渗采用25cm厚度C25抗渗钢筋混凝土，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。 ②危废暂存间：铺设2mm厚HDPE膜防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其修改单）要求。 ③主车间、原料车间、锅炉水软化装置区、树脂再生装置区的地面一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗要求。 ④办公区、道路等为简单防渗区，进行一般水泥地面硬化。 绿化工程 厂界四周种植高大树木，厂内空地种植低矮灌木丛及草地，绿化面积约5000m2。 表2-3 本项目建筑物一览表 序号 车间 建（构）筑物名称 层数 数量 建筑面积/m2 备注 1 生产 主车间 F6 1 3000 混凝土钢框架结构 2 原料车间 F1 1 3000 钢框架结构 3 清理车间 F1 1 75.0 钢框架结构 4 卸粮棚 F1 1 650 钢框架结构 5 辅助卸粮棚 F1 1 240 钢框架结构 6 办公生活 开票综合楼 F2 1 480 砖混结构 7 生产综合楼 F2 1 464 砖混结构 8 附属 门卫 F1 1 35 砖混结构 9 电房 F1 1 85 钢结构 10 机修及锅炉房 F1 1 80 钢结构 11 机泵房 F1 1 100 钢结构 12 合计 8209 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号 名称 型号 数量 备注 1 脉冲除尘器 21 新购 2 沙克龙除尘器 5 新购 3 刮板输送机 11 新购 4 提升机 14 新购 5 物料初清筛 4 新购 6 滚筒式磁选机 5 新购 7 粉碎机 AHZC06120 3 新购 SFSP56*40 1 新购 8 单轴高效混合机 1 新购 9 制粒机 SZLH535*190（K15） 4 新购 10 喂料调质器 MUWL600 4 新购 11 调质器 MUTZ600 8 新购 12 冷却器 出料水分≤13%，温度≤室温5℃。 5 新购 13 粒料初清筛 4 新购 14 膨化机 TPHE200 1 新购 15 膨化冷却器 1 新购 16 膨化粉碎机 1 新购 17 双斗皮带打包秤 1 新购 18 缝包输送机 1 新购 19 移动散装秤 2 新购 20 风机 29 新购 21 螺杆式空压机（配置1台冷干机、2个空气过滤器、1个2m³的储气罐） 2 新购 22 稳定器 4 新购 23 生产锅炉 8t/h 1 新购 24 生活锅炉 0.5t/h 1 新购 5、原辅材料及能源消耗 本项目所需玉米、小麦、豆粕原料由全国采购获得，通过汽车运输，主要原料玉米满足《饲料用玉米》（GB/T 17890-2008），杂质含量＜1.00%，水分≤14%。本项所需的辅料主要是石粉钙粉、氨基酸、乳清粉及预混剂，所需辅料通过市场采购获得。本项目所用原、辅材料及能源名称及数量详见表2-5。 表2-5 原辅材料、能源消耗情况一览表 名称 单位 年用量 储存量（t） 储存方式 运输 来源 小麦(粒状) t/a 230200 9800 钢板仓储系统 汽运 外购 玉米（粒状） t/a 汽运 外购 粕类（碎片状） t/a 38000 750 钢板仓储系统 汽运 外购 石粉钙粉 t/a 3800 500 原料车间 汽运 外购 氨基酸 t/a 3000 30 辅料仓 汽运 外购 乳清粉 t/a 690 7 辅料仓 汽运 外购 豆油 t/a 390 4 原料车间 汽运 外购 预混剂 t/a 4500 60 辅料仓 汽运 外购 其他 t/a 1500 30 辅料仓 汽运 外购 新鲜水 万m3/a 2.64 / / 自备水井 动力电 万kwh/a 780 / / 国家电网 蒸汽 万t/a 1.80 / / 燃气锅炉 本项目物料平衡见表2-6。 表2-6 饲料生产工艺物料平衡表 入方 出方 序号 项目 t/a 序号 项目 t/a 1 小麦(粒状) 230200 1 饲料 300023.884 2 玉米（粒状） 2 石块 30.00 3 粕类（碎片状） 38000 3 金属 5.00 4 石粉钙粉 3800 4 原粮投料及清筛工艺除尘灰除尘灰 8.579 5 氨基酸 3000 5 收集粉尘（返回工艺） 11.889 6 乳清粉 690 6 有组织排放粉尘 0.226 7 豆油 390 7 无组织粉尘 0.422 8 预混剂 4500 8 9 其他 1500 9 10 蒸汽 18000 入方合计 300080.00 出方合计 300080.00 图2-1 本项目物料平衡图（t/d） 6、生产规模及产品方案 本项目年生产猪饲料30万吨。本项目产品猪饲料为企业养殖场自用，不作为产品外售。主要用于牧原集团下属兰西牧原养殖场的饲料供应，与各养殖场之间无相互影响。产品方案见表2-7。 表2-7 产品方案一览表 序号 产品名称 设计能力(t/a) 小时产量(t/h) 去向 1 猪饲料 300023.884 （散装+袋装） 60.49 为兰西牧原农牧有限公司下属养殖场配套使用 7、公用工程 （1）给水工程 本项目用水来源为厂区自备水井供水，水井深度为120m，出水量为15m3/h。本项目用水主要为锅炉补充水、生活用水、车间地面清洗用水及室内外消防用水等，本项目生活饮用水外购；供水能力满足拟建项目的用水要求。 ①生活用水 参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），结合本项目情况及当地经济发展状况，人均生活用水量按50L/（人·d）计，本项目劳动定员120人，年工作天数为310d，生活用水量为14.4m3/d，4464.0m3/a。 ②生产用水 本项目新建1台8.0t/h一体化冷凝式燃气蒸汽锅炉（使用负荷90%），为饲料加工过程提供蒸汽，锅炉年运行310天，每天运行16小时（每年运行4960小时），蒸汽产生量为35712m3/a（115.2m3/d）。本项目生产用水量约60kg/t产品计算，用水（蒸汽）量为18000m3/a（58.06m3/d，3.62m3/h），由蒸汽锅炉提供生产蒸汽用于物料膨化，蒸汽在供应和使用过程中与物料直接接触，全部进入物料中；膨化机封闭使用，该过程中几乎无蒸汽损失，不进行考虑；蒸汽锅炉产生蒸汽部分用于生产，剩余蒸汽在系统内循环，循环量约为为17712m3/a（57.14m3/d）。本项目采用一体化冷凝式燃气蒸汽锅炉，损耗率按5%计，则本项目锅炉损耗水量为1785.6m3/a（5.76m3/d）。锅炉补水量包括锅炉蒸汽补水量及锅炉损耗量（管道损耗及排污损耗），锅炉补水量为19784.2m3/a（63.82m3/d，3.99m3/h）。 本项目新建1台0.5t/h燃气热水锅炉（使用负荷90%），用于冬季供暖；同理，锅炉年运行180天，每天运行16小时（每年运行2880小时），蒸汽用水量为1296m3/a（7.20m3/d）。锅炉损耗率按5%计，则本项目锅炉损耗水量为64.8m3/a（0.36m3/d）。锅炉补水量包括锅炉蒸汽用水量及锅炉损耗量（管道损耗及排污损耗），总量为1360.8m3/a（7.56m3/d）。热水锅炉用水部分来源于冷凝水回用，回收率约为锅炉负荷的95%，则蒸汽锅炉补水量为64.8m3/a（0.36m3/d）。 蒸汽锅炉用水需要将供给的原水进行软化处理，去除掉原水中Ca2+、Mg2+等阳离子形成软水。本项目软水处理采用离子交换方式去除原水中含有的硬度离子，本项目配套建设1套制水能力为20m3/h的全自动软化水器，得水率按95%计。则本项目锅炉新鲜水需水量为204804.63 m3/a（67.56m3/d，4.22m3/h）。 ③车间及地面清洗用水 一般定期对设备及车间地面进行清洗，预计清洗频次为10次/a，清洗用水量约为3.0m3/次，30m3/a。 ④消防给水系统 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，本工程建筑耐火等级为一、二级，生产类别为丙、丁类，通过建筑物体积的计算，室外消火栓用水量为30L/s，室内消火栓用水量为25L/s，火灾延续时间按2小时计，则建筑物一次火灾消防用水量为396m3，本项目设有400m3储水池，可以满足生产、消防需用量。 厂区给水方式采用分设，消防、生产及生活给水采用各自独立供水管网系统。由自备水井供水，送入地下式消防水池，当火灾发生时开启加压供水、灭火，消防泵的两根出水管与厂区管网相连，形成环状管网。 表2-8 用水情况一览表 单位：m3 序号 名 称 年用水m3/a 日用水(m3/d) 小时用水（m3/h） 1 生产用水 19849（循环19008） 67.6（循环58.6） 4.35 2 生活用水 4464 14.4 0.90 3 清洗用水 30 3.0t/次(约0.1m3/d)) / 4 合计 24343 82.1 5.25 （2）排水 本项目化验室采用近红外检测，不使用水。本项目无生产废水产生。本项目排水主要为生活污水、车间及地面清洗废水、锅炉排污水及软水制备系统产生的浓水等。 ①生活污水 按照用水量80%计算，则生活污水排放量为3565m3/a（11.5m3/d）。 ②车间及地面清洗废水 按照用水量80%计算，则车间及地面废水排放量为24m3/a（0.08m3/d）。 ③锅炉排污水 本项目新建1台8t/h一体化冷凝式燃气蒸汽锅炉，产汽量为8.0t/h，运行时间为4960h；新建1台0.5t/h燃气热水锅炉，用于冬季供暖，运行时间为2880h；锅炉排污水按锅炉负荷的2%计，则2台燃气锅炉排污水量740.2m3/a（2.4m3/d），其主要污染物为COD、SS、无机盐等。锅炉排污是为了控制锅炉炉水的水质，使炉水中盐度、碱度及杂质保持在一定限度以内，需要从锅炉中不断地排除含盐、碱量较大的炉水和沉积的水渣等，水质较洁净。 ④软水制备系统产生浓水 本项目锅炉用水需要软化水，得水率按95%计，净化装置废水产生量为处理水量的5%，则该部分废水产生量为10240.23m3/a（3.38m3/d），主要污染物质为SS、无机盐等，水质较洁净。 本项目实行雨污水分流制，本项目生产装置及成品库等均为室内设施，不设初期雨水收集系统，雨水设独立排水系统直排市政雨水排水管网。 本项目食堂废水经隔油池后，与其他废水一起排入厂区防渗化粪池，近期拉运至兰西县污水处理厂处理。远期待平山镇污水处理站建成投产后，通过污水管道排入平山镇污水处理站处理。本工程水平衡图见图2-2。 图2-2 项目运营期水平衡图（单位：m3/d） 供热 冬季厂区供暖采用一台0.5t/h热水锅炉供暖。 新建8t/h蒸汽燃气一体冷凝式锅炉一台，提供生产所用蒸汽。 根据建设单位提供，8t/h蒸汽锅炉消耗燃气总量约157.5万m3/a，0.5t/h热水锅炉消耗燃气总量约14.4万m3/a，合计171.9万m3/a。 供电 本项目建成后，年用电量约为780万kwh。由当地电网接入。 （5）消防 本项目主要生产原料为玉米、小麦等，储存在原料仓储系统内，总车间、原料车间的生产火灾危险类别为丙类；玉米、产品为丙类火灾危险储存物品。 厂区总平面布置中，各建筑物之间间距均大于20米，并设有环形通道，对不同生产装置实施分隔，以减少相互危害，便于安全管理和消防，厂区内通道满足消防通道要求。 本项目生产中危险性最大的为总车间，生产类别局部为丙类，建筑耐火等级为二级。依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定，同一时间内火灾次数为一次，通过建构筑物的体积计算，本项目室外消防栓用水量为30L/s，室内消防栓用水量为25L/s，火灾延续时间按2小时，则本建筑物一次火灾消防用水量为396m3，本项目建设400m3消防水池，完全可以满足消防及生产、生活用水要求。厂内设环状消防管网，消防水泵为自灌式，储水池内设有消防保证水位信号，微机变频控制柜配置使用，以控制池内保证有足够的消防水量。 各建筑物内备有手提式干粉灭火器，防火砂箱、锹、钩等灭火器材。在生产车间、成品库、办公楼等处设置灭火疏散指示标志。厂内设消防应急通讯设施，设立火灾集中到消防值班室的报警系统。 （6）辅助工程 本项目设置化验室，负责进厂原、辅材料和出厂产品的质量分析化验以及对各车间分析化验的指导、监督和仲裁，各车间生产过程中的检验，则由本车间负责。 8、劳动定员及工作制度 本项目建成后新增劳动定员总数为120人，其中50人为生产人员，70人为办公人员。为了保证各生产装置正常、连续、稳定、安全运行的需要，本项目生产实行“二班”制，每班8小时，年操作日310天，全年工作4960小时。 9、总平面布置 本项目建设地点为黑龙江省绥化市兰西县平山镇，占地面积33333.5 m2。本项目主要建设主车间、原料车间、仓储系统、综合楼、卸粮棚、锅炉房等。 总平面布置原则：总平面布置依据厂区用地自然条件，结合国家有关规定和生产工艺流程顺序及要求，做到平面布置经济合理、各种工艺管线短捷顺畅、安全防护距离到位。 生产区总平面布置以满足生产需求，物流通畅，消防设施、易燃易爆点醒目，绿化和给排水系统标示明确。 生产区布置：原料车间、主车间并列位于厂区内南侧，原料仓储系统位于厂区内中部，卸粮棚布置在原料仓储系统北侧，清理间设置在卸粮棚南侧。 厂区道路：厂区新设道路与原有道路相接呈环状设置。 厂区绿化：沿厂区道路、建筑物之间的空地种植花草树木，进行绿化、美化。 厂区消防：建筑物耐火等级均为一、二级，建筑物之间防火间距均大于或等于10m，环状络网设置满足消防车辆通行便捷的需要。 本项目厂区平面布置图见附图2。 10、贮存与运输 （1）原料主要为玉米、小麦原料等，贮存在原料仓储系统内，通过汽车运输。 （2）辅助材料主要为粕类、氨基酸、预混剂等，贮存在辅料仓内；辅料石粉钙粉及豆油等，贮存在原料车间内；均通过汽车运输至厂内。 11、拟投产日期 本项目拟投产日期为2021年12月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程及产污环节 （1）工艺流程简述 本项目属于重新报批项目，目前项目已基本建成，本项目施工工艺不涉及大量土方开挖、基础施工、主体结构施工等工序，主要包含建设完善及配套设备安装等。施工期主要污染物包括施工期扬尘、施工废水、施工工人生活污水、机械设备噪声及固体废物等。施工期工艺流程及产排污节点见图2-3。 ②工艺流程及产排污节点图 图2-3 施工期工艺流程及产排污节点图 2、营运期工艺流程及产污节点 （1）生产工艺流程简述： 1）原料接收清理工序 ①玉米、小麦仓储存系统： 设一条独立的投料接收清理系统，投料为液压翻板汽车卸料方式。投料口配1套除尘系统。 物料经过投料口刮板机、提升机输送到双筒初清筛，清理后可进入永磁滚筒除铁，也可进入组合振动筛进一步清理杂质，物料经两台筛筛下的杂质由缓冲仓经皮带机输送至杂质回收车；物料经除铁后由提升机、刮板机输送到筒仓；筒仓内物料由刮板机、提升机输送至主车间。筒仓设计倒仓工艺，物料经倒仓刮板输送至投料口提升机进行倒仓，可以进一步进行清理杂质。 ②豆粕仓储存系统： 设一条独立的投料接收清理系统，投料为人工卸料方式，投料口配1套除尘系统；物料经过投料口刮板机、提升机输送到双筒初清筛，清理后可进入永磁滚筒除铁，物料经除铁后进入提升机、刮板机输送到筒仓，筒仓内物料由刮板机、提升机输送至主车间。筒仓设计倒仓工艺，物料经倒仓刮板输送至投料口提升机进行倒仓，可以进一步进行清理杂质。 在原料接收过程中会产生一定量的粉尘和噪声。 2）清理工序： 原料在进入粉碎工段前需进行筛选和磁选除杂处理，去除原料中参杂的石块、泥块、麻袋片、线头、金属等杂物。谷物原料需进行上述处理；鱼粉、石粉、微量元素等粉末原料，杂质清理均在原料生产厂中完成，一般不需要在饲料厂清理，本项目对此类原料进行了磁选处理，提高粉料的纯度。设计3条原料投料接收系统，原料接收产能100t/h。 一条原料仓库辅料接收系统，配备一套自动拆包投料系统。物料投料口除尘，经刮板机后设置两路：一路经提升机输送后进入粉料清理筛清理杂质，清理后进人永磁滚筒除铁，除铁后经分配器进入配料仓；另一路经提升机后进入圆筒初清筛清理杂质，清理后进人永磁滚筒除铁，后经分配器进入待粉碎仓，主要考虑增加物料的互换灵活性，既可以进粉碎仓也可进配料仓。 一条玉米、大麦、高粱筒仓来料接收系统，经提升机后进入圆筒初清筛清理杂质，清理后进人永磁滚筒除铁，除铁后进行流量秤计量，计量后经分配器进入待粉碎仓； 一条辅料钢板仓来料接收系统，经刮板机后设置两路：一路经提升机输送后进入粉料清理筛清理杂质，清理后进人永磁滚筒除铁，除铁后经分配器进入配料仓；另一路经提升机后进入圆筒初清筛清理杂质，清理后进人永磁滚筒除铁，后经分配器进入待粉碎仓，主要考虑增加物料的互换灵活性，既可以进粉碎仓也可进配料仓。 原料清理工段会产生一定量的粉尘、固废和噪声。 3）粉碎工序： 清理后的粒状原料在经粉碎处理，设计3台AHZC06120粉碎机，其中2台单机功率200kw，一台160kw。粉碎机AHZC06120产能：Φ2.5mm筛孔200kw≥25吨/时, 160kw≥20吨/时。粉碎机均采用叶轮喂料器变频喂料，可根据粉碎机产能来调节进料速度，以实现满负荷工作，提高粉碎效率，降低耗电，且工作稳定可靠。每台粉碎机配置轴承测温，轴承自润滑。每条粉碎线配置检测粉碎机筛网破损情况。原料经过粉碎后，送至配料仓进入配料工序。 4）膨化工序： 设计1个待膨化仓，总仓容27m³。原料膨化机TPHE200（玉米配置），产能1.5-2.0吨。冷却后物料经粉碎机SFSP56*40粉碎后物料进配料仓。 5）配料、混合工序： 根据产品配方要求，定量称量各类原料，送至单轴混合机进行混合处理，配料精度动态≤0.3%F/S，静态≤0.1%F/S。混合后的物料经永磁筒处理后送入制粒仓。项目采用混合设备为高效密封设备，基本无粉尘产生，但投料和出料口会产生少量粉尘。本工段会产生一定量的粉尘、固废和噪声。 一次配料系统共设计20个仓，总仓容：390m³。配料仓为碳钢材质，仓容满足8个小时一个班的生产用量（以容重0.55g/l为准）； 配料系统选用1台4000kg/批的配料秤、1台3000kg/批的配料秤、1台1000kg/批的配料秤、1台250kg/批的配料秤；配料秤配置的所有传感器均选择托利多品牌，保证配料精度。设置一台 4t/批单轴高效混合机，批次式混合。配置在线水分蛋白检测。考虑原料、配方变化等特殊情况，混合系统分别配置一个人工添加投料口，配置复核秤防止小料差错。 6）预混剂、小料配料添加工序： 氨基酸、小料由人工投料口投料，预混剂由吨袋投料口投料。 来料采用仓顶扫码，人工投料进仓功能，配置吨袋架；具备用量统计，报表输出功能（电控系统设计包含此功能） 配料仓全部配置气锤，出仓机出料全部配置单翼蝶阀。 1台100kg/批配料秤，用于赖氨酸及预混剂的配料；其他氨基酸及小料由增重式微量秤配料。 预混剂、小料配料系统由计算机自动程序控制完成。 7）制粒、冷却工序： ①调质、制粒：饲料压粒前通入蒸汽和添加液料，饲料与蒸汽和添加液料搅拌混合、湿热调质作用；使饲料中淀粉糊化提高饲料消化率和营养价值，杀菌，增加饲料粘着性（有利饲料成型），提高制粒机生产效率，降低饲料粉化率提高产品质量。通常调质蒸汽的添加量是进料的 3%，物料调质时间为 15~30min。然后通过制粒机压制成不同粒径的颗粒料。 ②冷却工段：从制粒机刚压出的颗粒料，含水率为 13~17%，温度为 75~85℃，这种状态的颗粒易碎，也不宜贮运。需要用冷却器将其迅速冷却至接近室温（一般比室温高 6~8℃），水分降至 12~13%，使颗粒边硬，防止霉变，便于运输和贮存。 ③颗粒分级：通过分级筛提取合格的产品，把不合格的小颗粒或粉末筛选出来重新制粒，并把几何尺寸大于合格产品的颗粒重新回到破碎机中破碎。分级筛分级时会产生少量的粉尘，设备运行时会产生一定噪声。 冷却后物料经提升机输送分级筛，物料进成品仓。 8）成品散装发放、包装工序 产品包装由料仓接口机械自动定量秤自动定量秤定量，缝包输送机封口后贴标签，然后输送装置运送入成品仓。成品仓满足储存4小时的生产成品用量。成品仓碳钢材质，仓体全部采用整体压制、焊接八角仓。配置专用散装出料闸门，节省空间，确保散装物料的顺畅流动，自动调节出料。配置二套移动式散装秤，精度高，装车方便快捷。成品料预留配置双斗皮带式包装秤，满足袋装成品包装的需求。该工序会产生少量的粉尘和噪声。 工艺流程及产污节点图 运营期饲料加工生产工艺流程及产排污节点见图2-4。 图2-4 运营期生产工艺流程及产污节点图 表2-9 本项目排污节点汇总表 类别 产污环节 污染物类型 污染因子 措施 废气 卸粮棚（投料棚） 粉尘 颗粒物 1套脉冲袋式除尘器+15m排气筒 清理间 粉尘 颗粒物 1套沙克龙+脉冲袋式除尘器 原料车间 （人工投料口） 粉尘 颗粒物 1套脉冲袋式除尘器 主车间粉碎工段 （粉碎投料） 粉尘 颗粒物 2套脉冲袋式除尘器 主车间粉碎工段 粉尘 颗粒物 3套脉冲袋式除尘器 主车间膨化工段 （膨化冷却） 废气 颗粒物、臭气浓度 1套沙克龙旋风除尘器 主车间膨化工段 （膨化粉碎） 粉尘 颗粒物 1套脉冲袋式除尘器 主车间配料混合工段（粉碎提升） 粉尘 颗粒物 1套脉冲袋式除尘器 主车间配料混合工段（膨化提升） 粉尘 颗粒物 1套脉冲袋式除尘器 主车间配料混合工段（检验筛） 粉尘 颗粒物 1套脉冲袋式除尘器 主车间制粒冷却工段 粉尘 颗粒物 3套沙克龙旋风除尘器 主车间物料筛选工段 粉尘 颗粒物 3套脉冲袋式除尘器 主车间成品包装工段 粉尘 颗粒物 2套脉冲袋式除尘器 全厂无组织废气 无组织废气 颗粒物、臭气浓度 加强绿化及通风等 8t/h蒸汽锅炉 锅炉烟气 SO2、NOx、颗粒物 / 0.5t/h热水锅炉 锅炉烟气 SO2、NOx、颗粒物 / 食堂 油烟废气 油烟废气 油烟净化器处理 废水 办公生活 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS等 食堂废水经隔油池后，与其他废水一起排入厂区防渗化粪池，近期拉运至兰西县污水处理厂处理。 车间及地面清洗 清洗废水 锅炉 锅炉排污水 软水制备设备 软水制备浓水 噪声 设备运行 LAeq 隔声、减振 固废 初清筛工段 初清筛杂质 至垃圾填埋场处理 磁选工段 金属杂质 废品回收 车间加工工段 除尘器收集粉尘 返回生产工艺 原粮清筛工段 原粮清筛工艺除尘灰 至垃圾填埋场处理 开包及包装工段 废包装物 废品回收 布袋除尘器 废布袋 外售综合利用 离子交换树脂 废离子交换树脂 厂家更换时回收利用 机修房 机修废物 危废暂存间暂存，交有资质单位统一处置 办公生活 生活垃圾 环卫部门 餐厨垃圾 送垃圾填埋场填埋 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为重新报批项目，厂区原为空地，目前已基本建成，未投产运营，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、大气环境 （1）数据来源 本次环境空气质量现状达标区判定引用《2019年黑龙江省生态环境状况公报》中绥化市环境空气质量数据，绥化市基本污染物监测因子有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3 ；补充监测TSP数据来自《黑龙江省绥化市兰西县兰西牧原年产30万吨饲料加工项目质量环境现状监测报告》（黑龙江永青环保科技有限公司，2019年12月）；臭气浓度现状监测数据来自《黑龙江兰西牧原农牧有限公司兰西七场生猪养殖项目现状监测报告》（黑龙江永青环保科技有限公司，2019年11月）。 （2）空气质量达标区判定 2019年，绥化市环境空气质量优良天数比例约为86%，同比降低4.2个百分点，环境空气质量综合指数居全省13位；绥化市基本污染物监测因子中SO2、NO2、PM10、CO和O3 均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的一级标准，其中PM10浓度为56μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；PM2.5浓度为36μg/m3，超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求；综上可知，绥化市环境空气质量较差，项目所在区域环境空气质量为不达标区。 （3）其他污染物 ①TSP、臭气浓度 表3-1 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对 厂址 方位 相对厂界距离/m X Y 距厂址西南侧厂界1# 77 102 TSP 2019.12 / 10 平山镇（距厂址270m处）2# 473 -70 TSP 2019.12 下风向 270 兰西七场生猪养殖项目厂址（距厂址980m处）3# 999 -1085 臭气浓度 2019.11 侧下风向 980 石家围子（距厂址1820m处）4# 355 -1861 臭气浓度 2019.11 侧下风向 1820 注：本项目厂界西南角为坐标原点。 本项目其他污染物监测结果见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 点位 名称 监测点 坐标/m 污染物 平均 时间 评价标准 监测浓度范围/ （μg/m3） 最大浓度 占标率/% 超标 概率/ % 达标 情况 X Y （μg/m3） 1# 77 102 TSP 1h 300 37~45 15.0 0 达标 2# 473 -70 TSP 1h 300 40~48 16.0 0 达标 3# 999 -1085 臭气浓度 1h -- ≤11（无量纲） -- -- -- 4# 355 -1861 臭气浓度 -- ≤11（无量纲） -- -- -- 综上，本项目位于不达标区：评价区域除PM2.5超标外，PM10、TSP、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，主要原因可能是受到秸秆燃烧及冬季采暖燃煤排放的颗粒物所致。臭气浓度最大值为11（无量纲）。 2、水环境 本项目废水经厂区防渗化粪池后，近期拉运至兰西县污水处理厂，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排入呼兰河。 距离本项目最近的地表水为什达沟，位于项目东侧5.7km，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030）及《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23、T740-2003），什达沟无地表水水体功能区划。 呼兰河位于项目东侧21.7km。根据绥化市《2020年第一季度环境质量季报》、《2020年第二季度环境质量季报》及绥化市环境质量月报（2020年9月-12月）可知，呼兰河绥望桥断面水质为Ⅳ类（目标为Ⅲ类），与2019年同期（Ⅳ类）相比，水质类别无变化。呼兰河兰西榆林镇断面水质为Ⅲ类（目标为Ⅳ类），与2019年同期（Ⅲ类）相比，水质类别无变化。 本项目所在区域呼兰河干流位于呼兰河绥望桥断面与兰西榆林镇断面之间，类比上游（绥望桥）断面水质为Ⅳ类（目标为Ⅲ类），主要污染物为化学需氧量。呼兰河干流流经兰西县境内的断面未达到其功能区水质目标要求。 3、声环境 根据《黑龙江省绥化市兰西县兰西牧原年产30万吨饲料加工项目质量环境现状监测报告》（黑龙江永青环保科技有限公司，2019年12月），厂界噪声检测结果见表3-3。 表3-3 厂界噪声检测结果统计表 单位：dB（A） 检测点位 12月5日 12月6日 昼间 夜间 昼间 夜间 东侧1# 44.7 40.6 44.5 40.3 南侧2# 44.9 40.1 45.2 40.2 西侧3# 45.3 40.5 45.1 41.0 北侧4# 44.6 41.2 45.8 40.7 西侧交通5# 46.8 40.7 46.9 41.2 从声环境现状检测结果来看，厂界处的4个检测点的噪声值昼间最大为46.9dB(A)，夜间最大值为41.2dB(A)，厂界各检测点昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区标准要求。 4、地下水 本项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，东北侧距离215m处为平山镇集中式饮用水源。结合污染源、保护目标分布情况，本项目共设置5个地下水监测点位，其中监测点位1~4#均位于本项目下游，1~4#监测数据均引自《黑龙江兰西牧原农牧有限公司兰西七场生猪养殖项目现状监测报告》（黑龙江永青环保科技有限公司，2019年11月）；监测点位5#位于本项目上游，本项目于2019年12月4日对监测点位5#（平山镇）进行了监测，监测数据来自《黑龙江省绥化市兰西县兰西牧原年产30万吨饲料加工项目质量环境现状监测报告》（黑龙江永青环保科技有限公司，2019年12月）。监测点位具体位置及数据见表3-6及3-7。数据留作背景值，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。 表3-4 地下水水质监测点基本情况表 序号 监测点位 监测层位 井坐标 井深 数据来源 1 1# 石家围子 承压水 E126°05'45" N46°22'13" 100 兰西七场 2 2# 复兴村 潜水 E126°06'34" N46°26'13" 40 3 3# 西太平屯 潜水 E126°07'58" N46°22'12" 30 4 4# 金宝屯 潜水 E126°07'22" N46°22'40" 30 5 5# 平山镇 潜水 E126°05'58.23" N46°23'27.09" 30 本项目 表3-5（1） 地下水水质现状监测结果统计表 单位：mg/L 监测点 pH 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 挥发酚类 氰化物 砷 汞 铬（六价） 无量纲 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 1# 7.47 0.185 1.92 0.016L 0.003L 0.002L 0.3×10-3L 0.04×10-3L 0.004L 2# 7.8 0.168 1.77 0.016L 0.003L 0.002L 0.3×10-3L 0.04×10-3L 0.004L 3# 7.52 0.166 1.85 0.016L 0.003L 0.002L 0.3×10-3L 0.04×10-3L 0.004L 4# 7.36 0.164 1.82 0.016L 0.003L 0.002L 0.3×10-3L 0.04×10-3L 0.004L 5# 7.36 0.166 1.97 0.016L 0.003L 0.002L 0.3×10-3L 0.04×10-3L 0.004L 最大值 7.8 0.185 1.97 0.016L 0.003L 0.002L 0.3×10-3L 0.04×10-3L 0.004L 最小值 7.36 0.164 1.77 0.016L 0.003L 0.002L 0.3×10-3L 0.04×10-3L 0.004L 均 值 7.54 0.17 1.84 0.016L 0.003L 0.002L 0.3×10-3L 0.04×10-3L 0.004L 标准差 0.19 0.01 0.06 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 检出率 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 超标率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅲ类标准 6.5～8.5 ≤0.5 ≤20 ≤1.0 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 表3-5（2） 地下水水质现状监测结果统计表 单位：mg/L 监测点 总硬度 氟化物 溶解性总固体 耗氧量 铅 镉 铁 锰 总大肠菌群 细菌总数 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100mL CFU/mL 1# 252 0.985 355 1.95 2.50×10-3L 0.50×10-3L 0.03L 0.06 <3 37 2# 275 1.04 334 2.1 2.50×10-3L 0.50×10-3L 0.03L 0.04 <3 33 3# 265 0.986 341 2.01 2.50×10-3L 0.50×10-3L 0.03L 0.05 <3 34 4# 243 0.947 328 2.03 2.50×10-3L 0.50×10-3L 0.03L 0.07 <3 30 5# 232 0.927 315 1.97 2.50×10-3L 0.50×10-3L 0.03L 0.04 <2 29 最大值 275 1.04 355 2.1 2.50×10-3L 0.50×10-3L 0.03L 0.07 <3 37 最小值 232 0.927 315 1.95 2.50×10-3L 0.50×10-3L 0.03L 0.04 <3 29 均 值 258.75 0.99 339.50 2.02 2.50×10-3L 0.50×10-3L 0.03L 0.06 <3 33.50 标准差 14.10 0.04 11.62 0.06 未检出 未检出 未检出 0.01 未检出 2.89 检出率 100% 100% 100% 100% 0 0 0 100% 0 100% 超标率 0 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅲ类标准 ≤450 ≤1.0 ≤1000 ≤3.0 ≤0.01 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.1 ≤3 ≤100 根据《黑龙江省绥化市兰西县兰西牧原年产30万吨饲料加工项目质量环境现状监测报告》（黑龙江永青环保科技有限公司，2019年12月）及《黑龙江兰西牧原农牧有限公司兰西七场生猪养殖项目现状监测报告》（黑龙江永青环保科技有限公司，2019年11月），项目所在区域地下水各监测点位地下水监测指标除氟化物超标外，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水环境质量良好，氟化物超标原因为地质原因所致。 具体情况详见地下水环境影响专项评价。 5、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目应结合污染源、保护目标分布情况设置土壤监测点，留作背景值。本项目与黑龙江兰西牧原农牧有限公司兰西七场临近，兰西牧原七场位于本项目南侧约为990m，本项目引用兰西牧原七场土壤监测数据可代表项目所在区域土壤环境质量状况。黑龙江永青环保科技有限有限公司于2019年11月对本项目所在区域3个土壤监测点位（均为表层样）进行了采样监测，监测具体位置见附图3，监测数据见表3-6。 表3-6 土壤监测结果表 单位：mg/kg（pH无量纲） 监测 位置 检测项目及结果 pH 砷 汞 铅 镉 铬 铜 镍 锌 南1# 7.07 4.54 0.115 3.85 0.24 15.2 17.4 21.5 20.3 南2# 7.08 4.23 0.203 4.94 0.28 16.8 13.3 23.6 24.5 南3# 7.05 3.85 0.175 4.82 0.34 17.2 15.6 20.4 22.9 执行标准 6.5～7.5 30 2.4 120 0.3 200 100 100 250 执行标准 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中限值标准（筛选值） 监测结果表明，对土壤监测点进行采样分析，监测结果分别为：pH为7.05～7.08，砷浓度为3.85～4.54mg/kg，汞浓度为0.115～0.203mg/kg，铅浓度为3.85～4.94mg/kg，镉浓度为0.24～0.34mg/kg，铬浓度为15.2～17.2mg/kg，铜浓度为13.3～17.4mg/kg，镍浓度为20.4～23.6mg/kg，锌浓度为20.3～24.5mg/kg，土壤所检项目均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境保护目标分布情况见表3-7。 本项目的建设地点位于黑龙江省绥化市兰西县平山镇，本项目厂址现为空地，东侧为平山镇居民区，北侧为闲置商服、饭店、客运站及粮仓等，南侧、西侧均为空地。评价范围内无国家、省、市级文物、古迹保护单位，也无风景名胜区和环境脆弱区。 表3-7 本项目环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标名称 环境功能区划及环境保护要求 环境空气 本项目位于黑龙江省绥化市兰西县平山镇内，厂界外500m范围内为平山镇居民区，本项目厂界外500m范围内无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标。 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 二级标准要求 声环境 本项目厂界外50m范围内。 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 地下水 本项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，但存在地下水集中式饮用水水源。 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 生态 本项目不新增建设用地，无生态环境保护目标 / 主要环境敏感目标见表3-8，项目与周边敏感目标示意图见图3-1。 表3-8 主要环境敏感点一览表 环境 要素 保护目标 方位 坐标/m 距厂界距离/m 人群分布 环境质量要求 X Y 环境空气 平山镇居民区 EN 447 69 210 2000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准； 地表水环境 呼兰河 E 21.7km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 声环境 厂界外50m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水 平山镇饮用水井 E 集中式用水源 215 ＞1000 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 厂界外500m范围内地下水敏感目标 图3-1 主要环境敏感点及评价范围示意图 图3-2 厂界附近非环境敏感目标的筑物情况示意图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期执行标准 （1）废气 本项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值要求。 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（单位：mg/m3） 污染物 无组织排放监控浓度限值 最高允许排放浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 表3-10 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 类别 标准值 施工噪声 昼间 夜间 70 55 2、营运期执行标准 （1）废气 ①锅炉烟气 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，具体标准值详见表3-11。 表3-11 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物名称 颗粒物 SO2 NOx 林格曼黑度，级 燃气锅炉 20 50 200 ≤1 ②工艺粉尘 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准监控浓度限值，具体标准值见表3-12。 表3-12 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级 严格50% 监控点 浓度 颗粒物 120 15 3.6 1.8 周围外浓度最高点 1.0 23 11.0 5.5 37 34.2 17.1 注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气筒高度应高于周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”； ③臭气浓度 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准值，见表3-13。 表3-13 恶臭污染物排放标准 位置 臭气浓度（无量纲） 排气筒 2000 厂界 20 ④食堂油烟 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准执行，见表3-14。 表3-14 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率 食堂油烟 2.0 60% （2）废水 本项目废水经厂区防渗化粪池后，近期拉运至兰西县污水处理厂处理，远期待平山镇污水处理站建成投产后，通过市政污水管线排入平山镇污水处理站处理。本项目排水执行兰西县污水处理厂进水水质标准。 表3-15 本项目废水排放执行标准 标准名称及级（类）别 污染因子 标准值 单位 数值 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 pH 6~9 COD mg/L 500 氨氮 mg/L / SS mg/ 400 BOD5 mg/L 300 元素磷 mg/L 0.3 动植物油 mg/L 100 软化水再生废水、锅炉排污水中溶解性总固体（全盐量）执行《 污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）限值要求。 表3-15（2） 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 标准名称及级（类）别 污染因子 标准值 单位 数值 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） TDS mg/L 2000 （3）噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见表3-16。 表3-16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》 （GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制因子为：COD、NH3-N、颗粒物、SO2以及NOx。本项目污水近期排至兰西县污水处理厂，远期排至平山镇污水处理站处理，因此污水中COD、NH3-N总量计入污水处理厂总量中。 污染物排放总量见表3-17。 表3-17 污染物排放总量表（单位：t/a） 序号 污染物 排放量 1 COD （0.87） 2 NH3-N （0.12） 3 颗粒物 0.83 4 SO2 0.69 5 NOx 1.60 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘 为控制扬尘的影响，建设单位应严格采取以下施工污染控制对策： （1）建设工程施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，编制防止扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等内容。 （2）建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土。 （3）建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作。 （4）基础施工必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业； （5）风速大于4级及以上禁止土方和拆除等易起尘的施工作业； （6）工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。 通过以上污染防治措施的实施，可有效的减少扬尘的产生，使施工扬尘对环境的影响降至最低，并随着施工期的结束而影响随之消失。本项目施工期颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值要求。 2、废水 本项目施工周期短，施工人员均为附近村庄居民，因此施工期不设施工营地。施工期间产生的废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。 施工期废水主要为生活污水、施工废水。 （1）生活污水 本工程高峰期施工临时区人数约20人。按日人均用水量50L，产生的污水量为用水量的80%计，施工人员日产生活污水为0.8t，年均污水排放量48t（工期按60天计算），排入临时防渗旱厕，定期清掏处理。 （2）建筑施工废水 建筑施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工阶段基础施工等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。本项目施工废水产生量约2m3/d，评价建议在施工场地内设置1m3隔油池一座和3m3沉淀池一座，隔油池和沉淀池串联，施工废水经隔油沉淀后用于施工机械冲洗和厂区地面抑尘，不得直接排入地表水体。 3、噪声 为减少噪声对周围环境的影响，应采取以下措施： （1）尽量选用低噪声设备，并加强它们的检修与维护，使之始终处于良好的工作状态； （2）运输车辆在场内尽量少鸣笛，同时加强车辆保养维护，保持车辆运行良好，降低噪声； （3）根据施工时序合理安排施工时间。高噪声设备如焊机、挖掘、装载机等夜间（22:00~6:00）停用； （4）难以实施消声、隔声处理的高噪声设备，夜间（22:00～6:00）禁用。 施工过程中采取本报告的防治措施后，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 4、固体废物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如金属管线废料、包装箱、包装袋等、碎砖和碎混凝土块等，建筑垃圾由施工单位集中收集后，妥善处理，合理利用；本项目产生土方量较少，主要用于场区平整；生活垃圾主要是工地工人废弃物品，集中收集后由当地市政环卫部门统一清运处理。由于工地风速较大，撒落的泥土容易随风飘落到其他地区形成扬尘污染，生活垃圾容易腐烂发味，既污染环境，又可能传播疾病。因此对于固体废物应集中堆放及时清理，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。在采取一定的污染防治对策和措施后，可减少施工期固体废物对环境的影响。 5、水土流失 施工可能造成一定的水土流失，采取的防治措施主要为：①要求项目在施工期间严格控制作业带；②施工期尽量设置在降雨较小的季节，可以减少水土流失；③施工过程中，剥离表土堆放前，设置临时土袋拦挡，堆土周边设置临时排水沟，施工结束后，拆除填土编织袋挡墙。④本项目剥离的表土采取表土分层开挖，分层剥离，分层回填的方式，最后进行地面恢复。⑤施工结束后，进行绿化工程。采取以上措施后，可减少施工期施工作业对水土流失的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 1、污染物产生及排放情况 通过对生产工艺及公用工程的分析可以看出，本工程废气主要包括原粮接收与清筛工艺粉尘、饲料加工过程废气、锅炉烟气以及油烟废气；饲料加工过程中产生废气主要包括加工工艺粉尘、制粒冷却粉尘、膨化冷却工艺废气、包装粉尘等。 （1）原粮接收与清筛工艺粉尘 饲料生产过程中的除杂、粉碎、混合、制粒、冷却、包装各工序均产生粉尘。饲料生产粉尘的粒度和比重有以下特点：①玉米、豆粕粉尘粒度为 15~200μm，该粉尘占粉尘总量的98%~98%左右；矿物微量元素、钙、磷等粉尘的粒度为 6~20μm，该粉尘占粉尘总量的 2%~5%左右。②粉尘比重的差异：钙、磷、盐及矿物微量元素的粉尘比重达2.1~2.8t/m3；玉米、豆粕的粉尘比重约为 0.6~1.7t/m3。 饲料生产粉尘按可回用性分成两类：一类是前处理粉尘，包括原料接收、除杂粉尘，主要为无机粉尘（砂土、金属粉末等），这部分粉尘不可回用到生产工序中，作为固体废物。二是有机粉尘，是生产工序中产生的粉尘，包括粉碎及混合工段以后产生的粉尘，该部分可以回用到生产中。如分级产生的粉尘可以回用到制粒工序。 原粮接收、筛分及除杂过程中会产生一定量的粉尘，该工段产生的粉尘主要是砂土、金属粉末等无机粉尘，不能回用于生产。根据工艺设计，工程拟将该工段主要包括玉米、小麦及豆粕等卸粮棚，清理间，原料车间辅料投料。本项目输送过程密闭，成套精选设备，设置除尘器。分别在清粮风机投料口，筛分、去石、磁选装置上方设置风管，管口尺寸应不小于所在位置的污染物扩散的断面面积。 1）原料在卸粮投料过程中产生粉尘，利用5000m3/h引风机产生的负压经风管收集，经由管道送入1套脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％）处理后通过投料棚侧面1根15m高排气筒（DA001）排放，排气筒内径350mm。 2）原粮接收后进入清理间进行初清筛及清理筛处理，清筛工段安装风机+风管，经1套沙克龙除尘+脉冲袋式除尘器（设计捕集率≥ 98%，沙克龙除尘器除尘效率≥90%，脉冲袋式除尘器除尘效率≥99%）处理后通过清理间侧面一根15m高排气筒（DA002）排放，排气筒内径350mm。 3）辅料小料经人工投料口进入原料车间进行暂存，人工投料口设置风机+风管，收集后废气经1套脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％）处理后通过原料车间侧墙一根15m高排气筒（DA003）排放，排气筒内径350mm。 根据企业提供资料及物料衡算，原粮接收与清筛工序各工段粉尘产排情况见表4-1。 表4-1 原粮接收与清筛工艺废气产生及排放情况一览表 产排污环节 污 染 物 种 类 产生情况 排 放 形 式 治理设施 排放情况 标准值 浓度 mg/m3 产生 速率 产生量 处理能力、收集效率、治理 工艺去除率 是否为可行 技术 浓度 mg/m3 排放量 排放 浓度mg/m3 排放 速率kg/h kg/h t/a kg/h t/a 投料棚 粉尘 223.029 1.115 5.531 有 组 织 风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（5000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 2.230 0.011 0.055 120 1.8 / 0.023 0.113 无组织 / / / 0.023 0.113 1.0 / 清理间 粉尘 278.786 0.558 2.766 有组织 风机+风管+沙克龙旋风 除尘器+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，沙克龙除尘器除尘效率90%，脉冲袋式除尘器除尘效率99%） ( 0.279 0.001 0.003 120 1.8 / 0.011 0.056 无组织 / / / 0.011 0.056 1.0 / 原料车间 粉尘 34.557 0.069 0.343 有组织 风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 0.346 0.001 0.003 120 1.8 / 0.001 0.007 无组织 / / / 0.001 0.007 1.0 / （2）饲料加工工艺粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中饲料加工行业产污系数-配合饲料-≥10万吨/年对应的产污系数（0.041kg/t产品）计，本项目预加工生产猪饲料300053.884t/a，则粉尘产生量为12.30t/a，2.48kg/h。主车间饲料加工工序主要分为粉碎投料工段、粉碎工段、膨化工段、膨化冷却工段、配料工段、混料工段、物料筛选工段、制粒冷却工段及产品包装工段。 1）粉碎工段 ①粉碎投料 粒状原料在配料使用前，需进行粉碎处理。粉碎机密封性良好，粉碎机运行过程一般不会产生粉尘，主要是进料和出料口会产生少量粉尘，本项目在玉米（小麦）及豆粕投料口分别设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％），处理后的废气经风管合并后通过1根排气筒（DA004）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度37m，内径350mm。根据企业提供资料及物料衡算，本项目粉碎投料工段产生粉尘量3.0 t/a。有组织粉尘产生量2.940t/a，产生速率0.593kg/h，产生浓度148.185mg/ m3；每套风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.006kg/h、排放浓度为1.48mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.029t/a。 本项目配料混合工段-辅料投料口废气与粉碎工段-粉碎投料废气经风管合并后通过1根排气筒（DA004）通至主车间屋顶高空排放。根据企业提供资料及物料衡算，本项目配料混合工段-辅料投料过程产生粉尘量0.8 t/a。有组织粉尘产生量0.784t/a，产生速率0.158kg/h，产生浓度79.032mg/ m3；每套风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.002kg/h、排放浓度为0.79mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.008t/a。 综上，合并后有组织粉尘排放速率合计0.008kg/h，排放浓度合计2.27mg/m3，排放量合计0.037t/a。 ②粉碎工段 本项目粉碎工段设置3套粉碎系统（1#、2#、3#），每套粉碎系统设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％），处理后的废气各自通过主车间侧面1根15m高排气筒（DA005-DA007）排放，排气筒内径均为350mm。 根据企业提供资料及物料衡算，本项目粉碎过程产生粉尘量为2.7 t/a，则每套粉碎系统产生粉尘量为0.9 t/a。则每套粉碎系统有组织粉尘产生量0.882t/a，产生速率0.178kg/h，产生浓度88.911mg/ m3；每套风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.002kg/h、排放浓度为0.89mg/ m3，粉碎工段粉尘排放量0.009t/a。 2）膨化工段 ①膨化冷却 本项目膨化机密封性良好，膨化机运行过程一般不会产生粉尘，主要是进料和出料口会产生少量粉尘。本项目在膨化机冷却器设置1套风机+风管+1台沙克龙旋风除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥90％），处理后的废气通过1根排气筒（DA008）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度37m，内径350mm。饲料膨化加工过程中，饲料本身会散发一定的异味。本项目所用主要原料为小麦玉米，无味；其他辅助材料多为无味，含少量异味香味，无臭味原辅料，生产工序为密闭生产，饲料异味产生量较小，类比可知，臭气浓度小于2000。 根据企业提供资料及物料衡算，本项目膨化工段-膨化冷却过程产生粉尘量0.2 t/a。有组织粉尘产生量0.196t/a，产生速率0.040kg/h，产生浓度19.758mg/ m3；风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.004kg/h、排放浓度为1.98mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.020t/a。 ②膨化粉碎 本项目在在膨化粉碎系统设置1套风机+风管+脉冲除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％），处理后的废气通过主车间侧面一根15m高排气筒（DA009）排放，排气筒内径350mm。根据企业提供资料及物料衡算，本项目膨化工段-膨化粉碎过程产生粉尘量0.8 t/a。有组织粉尘产生量0.784t/a，产生速率0.158kg/h，产生浓度79.032mg/ m3；风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.002kg/h、排放浓度为0.79mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.008t/a。 3）配料混合工段 ①配料工段 粉碎（含粉碎及膨化粉碎）后的原料通过电子秤称量，经提升机提升进入配料仓；辅料经经提升机提升进入配料仓，进行科学配料。配料仓、预混料仓封闭，密封性良好，运行过程一般不会产生粉尘，主要是进料和出料口会产生少量粉尘。 A.本项目粉碎工段经粉碎后原料通过3台粉碎提升机提升进入配料仓，分别设置3套风机+风管+脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％），处理后的废气经风管合并后通过1根排气筒（DA010）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度37m，内径350mm。根据企业提供资料及物料衡算，该工段产生粉尘量0.8 t/a。有组织粉尘产生量0.784t/a，产生速率0.158kg/h，产生浓度79.032mg/ m3；每套风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.002kg/h、排放浓度为0.79mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.008t/a。 成品检验废气与配料工段-粉碎提升机投料废气经风管合并后通过1根排气筒（DA010）通至主车间屋顶高空排放。根据企业提供资料及物料衡算，该工段产生粉尘量0.2 t/a。有组织粉尘产生量0.196t/a，产生速率0.040kg/h，产生浓度19.758mg/ m3；风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.0004kg/h、排放浓度为0.198mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.002t/a。 综上，合并后粉尘排放速率合计0.0024kg/h，排放浓度合计0.99mg/m3，排放量合计0.010t/a。 本项目膨化工段经膨化粉碎后原料通过1台膨化提升机提升进入配料仓，在投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％），处理后的废气通过主车间侧面一根23m高排气筒（DA011）排放，排气筒内径350mm。根据企业提供资料及物料衡算，该工段产生粉尘量0.2 t/a。有组织粉尘产生量0.196t/a，产生速率0.040kg/h，产生浓度19.758mg/ m3；风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.0004kg/h、排放浓度为0.198mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.002t/a。 C.本项目在辅料投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％），处理后的废气与粉碎工段-粉碎投料废气经风管合并后通过1根排气筒（DA004）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度37m，内径350mm。根据企业提供资料及物料衡算，该工段产生粉尘量0.8 t/a。有组织粉尘产生量0.784t/a，产生速率0.158kg/h，产生浓度79.032mg/ m3；每套风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.002kg/h、排放浓度为0.79mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.008t/a。 ②混料工段 配料后投入定量混合机进行搅拌混合。项目采用高效密封混合设备，混合机基本无粉尘产生，粉尘主要产生在投料和出料环节，在混合机设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％），处理后的废气通过主车间侧面一根15m高排气筒（DA012）排放，排气筒内径350mm。根据企业提供资料及物料衡算，该工段产生粉尘量0.2 t/a。有组织粉尘产生量0.196t/a，产生速率0.040kg/h，产生浓度19.758mg/ m3；风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.0004kg/h、排放浓度为0.198mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.002t/a。 ③成品检验 混料后进一步进行成品检验，经成品检验筛合格的产品为粉料饲料，部分进入粉料成品仓储存。粉尘主要产生在投料和出料环节，在混合后投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％），处理后的废气与配料工段-粉碎提升机投料废气经风管合并后通过1根排气筒（DA010）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度37m，内径350mm。根据企业提供资料及物料衡算，该工段产生粉尘量0.2 t/a。有组织粉尘产生量0.196t/a，产生速率0.040kg/h，产生浓度19.758mg/ m3；风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.0004kg/h、排放浓度为0.198mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.002t/a。 4）制粒冷却工段 该工段运转过程中会通入一定量的蒸汽，同时在混合过程中添加了一定量的液料，可以有效抑制该工段粉尘的产生。通过物料平衡可知，制粒冷却工段粉尘产生量约0.30t/a，本项目设置3台制粒机，共设置3套风机+风管+沙克龙旋风除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥90％），每套除尘器配备1根风管，共设3根风管，处理后废气经3根风管（DA013-015）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度为37m，内径350mm。根据企业提供资料及物料衡算，该工段产生粉尘量0.3 t/a。每台制粒机有组织粉尘产生量0.098t/a，产生速率0.020kg/h，产生浓度9.879mg/ m3；风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.002kg/h、排放浓度为0.99mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.01t/a。 5）物料筛选 颗粒通过分级筛分级时以及不合格产品重新破碎过程会产生一定量的粉尘，粉尘主要产生在投料和出料环节。物料筛选工段设置3台颗粒成品提升机，该工段粉尘产生量约0.1t/a。废气经3套风机+风管+脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％），处理后的废气经风管合并后通过1根排气筒（DA016）通至主车间屋顶高空排放，排气筒高度37m，内径350mm。根据企业提供资料及物料衡算，该工段产生粉尘量0.1 t/a。每台提升机有组织粉尘产生量0.098t/a，产生速率0.020kg/h，产生浓度9.879mg/ m3；风机风量合计6000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.0002kg/h、排放浓度为0.099mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.001t/a。 6）成品包装工段 该工段产品进入料仓过程及成品袋装、封口过程均均会产生少量粉尘。该工段设置2套移动秤风网，每套移动秤风网设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器(设计捕集率≥98％，除尘效率≥99％），处理后的废气经风管合并通过主车间侧面1根15m高排气筒（DA017）排放，排气筒内径350mm。根据企业提供资料及物料衡算，本项目包装工段产生粉尘量3.0 t/a。有组织粉尘产生量2.940t/a，产生速率0.593kg/h，产生浓度148.185mg/ m3；风机风量2000m3/h，则有组织粉尘的排放速率0.006kg/h、排放浓度为1.48mg/ m3，粉碎投料工段粉尘排放量0.029t/a。 表4-2 有组织废气污染物产生及排放情况一览表 产排污环节 污 染 物 种 类 产生情况 排 放 形 式 治理设施 排放情况 标准值 排气筒编号 浓度 mg/m3 产生 速率 产生量 处理能力、收集效率、治理 工艺去除率 是否为可行 技术 浓度 mg/m3 排放量 排放 浓度mg/m3 排放 速率kg/h（严格50%） kg/h t/a kg/h t/a 粉碎工段 - 粉碎投料 粉尘 148.185 0.593 2.940 有 组 织 2套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（4000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 1.482 0.006 0.029 120 17.1 DA004（37m） / 0.012 0.060 无组织 / / / 0.012 0.060 1.0 / 粉碎工段-粉碎1# 粉尘 88.911 0.178 0.882 有组织 1套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，布袋除尘器除尘效率99%） ( 0.889 0.02 0.009 120 1.8 DA005（15m） / 0.004 0.018 无组织 / / / 0.004 0.018 1.0 / 粉碎2# 粉尘 88.911 0.178 0.882 有组织 1套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，布袋除尘器除尘效率99%） ( 0.889 0.02 0.009 120 1.8 DA006（15m） / 0.004 0.018 无组织 / / / 0.004 0.018 1.0 / 粉碎3# 粉尘 88.911 0.178 0.882 有组织 1套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，布袋除尘器除尘效率99%） ( 0.889 0.02 0.009 120 1.8 DA007（15m） / 0.004 0.018 无组织 / / / 0.004 0.018 1.0 / 膨化工段-膨化冷却 粉尘 19.758 0.040 0.196 有组织 1套风机+风管+沙克龙 除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，除尘效率90%） ( 1.976 0.004 0.020 120 17.1 DA008（37m） / 0.001 0.004 无组织 / / / 0.001 0.004 1.0 / / 臭气浓度 2000（无量纲） 有组织 / / ＜2000（无量纲） ＜2000（无量纲） / DA008（37m） 20（无量纲） 无组织 加强厂区绿化 / ＜20（无量纲） ＜20（无量纲） / / 膨化工段-膨化粉碎 粉尘 79.032 0.158 0.784 有组织 1套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 0.790 0.002 0.008 120 1.8 DA009（15m） / 0.003 0.016 无组织 / / / 0.003 0.016 1.0 / / 配料混合工段-粉碎提升 粉尘 79.032 0.158 0.784 有组织 3套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（6000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 0.790 0.002 0.008 120 17.1 DA010（37m） / 0.003 0.016 无组织 / / / 0.003 0.016 1.0 / / 配料混合工段-辅料投料 粉尘 79.032 0.158 0.784 有组织 1套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 0.790 0.158 0.008 120 1.8 DA004（37m） / 0.003 0.016 无组织 / / / 0.003 0.016 1.0 / / 配料混合工段-膨化提升 粉尘 粉尘 19.758 0.040 0.196 有组织 1套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+23m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 0.198 0.0004 0.002 120 5.5 DA011（23m） / 0.001 0.004 无组织 / / / 0.001 0.004 1.0 / / 配料混合工段-混料 粉尘 19.758 0.040 0.196 有组织 1套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 0.198 0.0004 0.002 120 1.8 DA012（15m） / 0.001 0.004 无组织 / / / 0.001 0.004 1.0 / / 配料混合工段-检验筛 粉尘 19.758 0.040 0.196 有组织 1套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 0.198 0.0004 0.002 120 17.1 DA010（37m） / 0.001 0.004 无组织 / / / 0.001 0.004 1.0 / / 制粒冷却工段1# 粉尘 9.879 0.020 0.098 有组织 1套风机+风管+沙克龙除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，除尘效率90%） ( 0.99 0.002 0.01 120 17.1 DA013（37m） / 0.0004 0.002 无组织 / / / 0.0004 0.002 1.0 / / 制粒冷却工段2# 粉尘 9.879 0.020 0.098 有组织 1套风机+风管+沙克龙除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，除尘效率90%） ( 0.99 0.002 0.01 120 17.1 DA014（37m） / 0.0004 0.002 无组织 / / / 0.0004 0.002 1.0 / / 制粒冷却工段3# 粉尘 9.879 0.020 0.098 有组织 1套风机+风管+沙克龙除尘器+15m高排气筒（2000m3/h,收集效率98%，除尘效率90%） ( 0.99 0.002 0.01 120 17.1 DA015（37m） / 0.0004 0.002 无组织 / / / 0.0004 0.002 1.0 / / 物料筛选工段 粉尘 3.293 0.020 0.098 有组织 3套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（6000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 0.033 0.0002 0.001 120 17.1 DA016（37m） / 0.0004 0.002 无组织 / / / 0.0004 0.002 1.0 / / 成品包装工段 粉尘 148.185 0.593 2.940 有 组 织 2套风机+风管+脉冲袋式 除尘器+15m高排气筒（4000m3/h,收集效率98%，除尘效率99%） ( 1.482 0.006 0.029 120 1.8 DA017（15m） / 0.012 0.060 无组织 定期洒水及加强绿化 ( / 0.012 0.060 1.0 / / 表4-3 大气排放口基本情况一览表 排放口编号 排气筒底中心坐标/m 排气筒 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 高度/m 内径/m 流速m3/h 温度℃ PM10 SO2 NOx DA001 124 92 15 0.35 5000 20 4960 连续 0.011 / / DA002 120 84 15 0.35 2000 20 4960 连续 0.001 / / DA003 78 7 15 0.35 2000 20 4960 连续 0.001 / / DA004 78 18 36 0.35 6000 20 4960 连续 0.008 / / DA005 72 12 15 0.35 2000 20 4960 连续 0.002 / / DA006 76 14 15 0.35 2000 20 2880 冬季连续 0.002 / / DA007 71 18 15 0.35 2000 20 4960 连续 0.002 / / DA008 78 15 36 0.35 2000 20 4960 连续 0.004 / / DA009 78 14 15 0.35 2000 20 4960 连续 0.002 / / DA010 74 11 36 0.35 8000 20 4960 连续 0.0024 / / DA011 72 21 23 0.35 2000 20 4960 连续 0.0004 / / DA012 77 27 15 0.35 2000 20 4960 连续 0.0004 / / DA013 83 17 36 0.35 2000 20 4960 连续 0.002 / / DA014 83 14 36 0.35 2000 20 4960 连续 0.002 / / DA015 90 13 36 0.35 2000 20 4960 连续 0.002 / / DA016 88 22 36 0.35 6000 20 4960 连续 0.0002 / / DA017 85 9 15 0.35 4000 20 4960 连续 0.006 / / DA018 60 16 8 0.4 2951 120 4960 连续 0.033 0.127 0.295 DA019 65 27 8 0.2 465 120 2880 连续 0.005 0.020 0.046 备注：项目厂界西南角为坐标原点（0,0） （3）厂区无组织粉尘 项目原料玉米、小麦、豆粕储存过程产生少量无组织粉尘，本项目物料加料、传送带转运、包装以及除尘设备未捕集的粉尘通过车间自然通风的形式，以无组织形式进入大气环境。根据以上分析，未捕集的粉尘量约为 0.42t/a，即排放速率为 0.085kg/h。原辅料储存及生产过程中产生少量异味，类比可知，臭气浓度小于20。 厂区定期洒水，减少粉尘逸散。 （4）锅炉烟气 本项目新建机修锅炉房，设置1台8t/h的蒸汽锅炉和1台0.5台t/h的热水锅炉。 1）蒸汽锅炉烟气 新建一座8t/h燃气蒸汽锅炉为生产装置提供蒸汽，年运行时间均为310天（每天16小时），使用天然气原料，设一根8m排气筒（DA019），内径为300mm，消耗燃气总量约157.5万m3/a。 锅炉烟气污染物因子为颗粒物、SO2、NOx。蒸汽锅炉大气污染物排放情况见下表。 表4-4 蒸汽锅炉大气污染物排放情况 产排污环节 污 染 物 种 类 产生情况 排 放 形 式 治理设施 排放情况 标准值 浓度 mg/m3 产生量 t/a 处理能力、收集效率、治理 工艺去除率 是否为可行技术 浓度 mg/m3 排放量 排放浓度mg/m3 kg/h t/a 生产蒸汽供应 PM10 11.182 0.164 有 组 织 / / 11.182 0.033 0.164 20 SO2 43.048 0.630 43.048 0.127 0.630 50 NOx 100 1.463 100 0.295 1.463 200 源强计算过程：参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中相关方法，采用物料衡算法计算二氧化硫、氮氧化物排放量，产排污系数法计算颗粒物排放量，根据附录C，烟气量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）经验公式估算基准烟气量（表5基准烟气量取值表）。 ①烟气量 本项目Qnet，ar（收到基低位发热量）取值为31.4MJ/m3，则基准烟气量Vgy=0.285Qnet，ar+0.343=9.292 m3/m3。 则本项目蒸汽锅炉烟气量为14634900 m3/a。 ②SO2 SO2产生量按如下公式计算： 式中：E SO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3，本项目取157.5万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，本项目以200mg/m3计； ηs—脱硫效率，%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本项目K取1.00。 经计算，蒸汽锅炉SO2产生量为0.63t/a（0.127kg/h），产生浓度均为43.048mg/m3。 ③NOx 氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值，计算公式： ENOx——核算时段内NOx排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口NOx浓度，根据厂家提供资料，本工程烟气NOx产生浓度为100mg/m3； Q——核算时段内标干烟气排放量，m3； ηNOx——脱硝效率，0%。 经计算，本项目NOx排放量为1.463t/a（0.295kg/h），排放浓度为100mg/m3。 ④颗粒物 颗粒物产生量按如下公式计算： 式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，m3，本项目取157万m3； βj—第j种污染物产排污系数，mg/m3-燃料，根据《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》(环境保护部公告2017年第81号），每立方米天然气燃烧产生烟尘103.9mg。 经计算，蒸汽锅炉颗粒物产生量为0.164t/a（0.033kg/h），产生浓度均为11.182mg/m3。 2）热水锅炉烟气 新建一座0.5t/h热水锅炉为厂区冬季供暖，供暖时间约为10月至次年4月份，年运行时间均为180天（每天16小时），锅炉年运行2880小时，本项目热水锅炉每小时耗气量约为50m3，则热水锅炉需消耗气天然气量约为14.4万m3/a，0.5t/h热水锅炉设一根8m高烟囱（DA020），内径为300mm。 锅炉烟气中排放大气污染物为颗粒物、SO2、NOx。参照以上计算过程，热水锅炉大气污染物排放情况见下表。 表4-5 热水锅炉大气污染物排放情况 产排污环节 污 染 物 种 类 产生情况 排 放 形 式 治理设施 排放情况 标准值 浓度 mg/m3 产生量 t/a 处理能力、收集效率、治理 工艺去除率 是否为可行技术 浓度 mg/m3 排放量 排放浓度mg/m3 kg/h t/a 冬季供暖 PM10 11.182 0.015 有 组 织 / / 11.182 0.005 0.015 20 SO2 43.048 0.058 43.048 0.020 0.058 50 NOx 100.000 0.134 100 0.046 0.134 200 （5）油烟废气 本项目设置职工食堂，根据项目就餐人数拟设置2个标准灶，属于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的“小型”餐饮单位。 项目劳动定员120人，按人均每天食用动植物油30g，动植物油挥发量占食用油总量的3%计算，按单个灶头基准排风量2000m3/h、每天烹饪时间按6 h计，油烟产生量为15g/h、33.48kg/a，油烟产生浓度为3.75mg/m3，采用净化效率≥60%的油烟净化器处理，通过专用烟道引出楼顶集中排放，油烟排放量、排放速率、排放浓度分别为13.14kg/a、6.0g/h、1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求(油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3)。 2、排放口信息 4-6 全厂排放口信息汇总表 编号 名称 地理坐标 排气筒高度/m 内径 （mm） 烟气温度/℃ E N DA001 排气筒1 126.100879° 46.389803° 15 350 20 DA002 排气筒2 126.100782° 46.389748° 15 350 20 DA003 排气筒3 126.100376° 46.389123° 15 350 20 DA004 排气筒4 126.100171° 46.389259° 37 350 20 DA005 排气筒5 126.100385° 46.389266° 15 350 20 DA006 排气筒6 126.100370° 46.389219° 15 350 20 DA007 排气筒7 126.100361° 46.389180° 15 350 20 DA008 排气筒8 126.100085° 46.389093° 37 350 20 DA009 排气筒9 126.100356° 46.389149° 15 350 20 DA010 排气筒10 126.100148° 46.389137° 37 350 20 DA011 排气筒11 126.100350° 46.389123° 23 350 20 DA012 排气筒12 126.100344° 46.389109° 15 350 20 DA013 排气筒13 126.100245° 46.389188° 37 350 20 DA014 排气筒14 126.100256° 46.389200° 37 350 20 DA015 排气筒15 126.100222° 46.389186° 37 350 20 DA016 排气筒16 126.100163° 46.389110° 37 350 20 DA017 排气筒17 126.100340° 46.389076° 15 350 20 DA018 烟囱1 126.099763° 46.389215° 8 300 120 DA019 烟囱2 126.099763° 46.389108° 8 300 120 3、污染物防治措施可行性及达标分析 （1）废气治理措施汇总 表4-7 项目大气污染物防治措施一览表 污染源 污染物 防治措施 去除效率 达标情况 卸粮棚 粉尘 1套风机+风管+脉冲布袋除尘器+15m 排气筒（DA001） 收集效率98%，除尘器去除率99% 达标 清理间 粉尘 1套风机+风管+沙克龙+脉冲布袋除尘器+15m排气筒（DA002） 收集效率98%，沙克龙除尘器去除率90%，脉冲袋式除尘器去除率99% 达标 原料车间 粉尘 1套风机+风管+脉冲布袋除尘器+15m 排气筒（DA003） 收集效率98%，除尘器去除率99% 达标 粉碎工段 - 粉碎投料 粉尘 2套风机+风管+脉冲袋式除尘器+37m高排气筒（DA004） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 粉碎工段-粉碎1# 粉尘 1套风机+风管+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA005） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 粉碎2# 粉尘 1套风机+风管+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA006） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 粉碎3# 粉尘 1套风机+风管+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA007） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 膨化工段-膨化冷却 粉尘、臭气浓度 1套风机+风管+沙克龙除尘器+37m高排气筒（DA008） 收集效率98%，除尘效率90% 达标 膨化工段-膨化粉碎 粉尘 1套风机+风管+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA009） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 配料混合工段-粉碎提升 粉尘 3套风机+风管+脉冲袋式除尘器+37m高排气筒（DA010） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 配料混合工段-辅料投料 粉尘 1套风机+风管+脉冲袋式除尘器+37m高排气筒（DA004） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 配料混合工段-膨化提升 粉尘 1套风机+风管+脉冲袋式除尘器+23m高排气筒（DA011） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 配料混合工段-混料 粉尘 1套风机+风管+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA012） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 配料混合工段-检验筛 粉尘 1套风机+风管+脉冲袋式除尘器+37m高排气筒（DA010） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 制粒冷却工段1# 粉尘 1套风机+风管+沙克龙除尘器+37m高排气筒（DA013） 收集效率98%，除尘效率90% 达标 制粒冷却工段2# 粉尘 1套风机+风管+沙克龙除尘器+37m高排气筒（DA014） 收集效率98%，除尘效率90% 达标 制粒冷却工段3# 粉尘 1套风机+风管+沙克龙除尘器+37m高排气筒（DA015） 收集效率98%，除尘效率90% 达标 物料筛选工段 粉尘 3套风机+风管+脉冲袋式除尘器+37m高排气筒（DA016） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 成品包装工段 粉尘 2套风机+风管+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA017） 收集效率98%，除尘效率99% 达标 厂内无组织颗粒物 集气罩未收集粉尘 定期洒水及加强绿化 / 达标 厂区无组织臭气浓度 无组织 加强绿化 / 达标 锅炉房 SO2 采用天然气为燃料 / 达标 NOx 颗粒物 食堂 油烟 油烟净化器 净化效率≥60% 达标 （2）废气收集、处理措施的可行性 1）本项目工艺粉尘的产生量约为12.3t/a。输送过程密闭，成套精选设备自带除尘器。本项目产生工艺粉尘利用引风机由管道送入脉冲袋式除尘器和沙克龙旋风除尘器处理(设计捕集率≥98%，脉冲袋式除尘器除尘效率≥99%，沙克龙旋风除尘器≥90%），除尘后的气体通过排气筒排空，排气筒内径350mm。风机捕集不到产生的无组织粉尘排放量0.42t/a（0.085kg/h）；经处理后有组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放速率及监控浓度限值要求（15m排气筒排放速率≤1.8kg/h，23m排气筒排放速率≤5.5kg/h，37m排气筒排放速率≤17.1kg/h；颗粒物有组织排放浓度120mg/m3，周界外浓度最高点1.0mg/m3）。 2）本项目8t/h蒸汽锅炉及0.5t/h热水锅炉均以天然气为燃料，蒸汽锅炉和热水锅炉分别设置1根8m高排气筒（DA018、DA019），锅炉烟气分别经8m高排气筒（内径300mm）排放。8t/h蒸汽锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度为分别为11.182mg/m3、43.048mg/m3、100mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准（颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/m3）限值要求。 0.5t/h热水锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度为分别为11.182mg/m3、43.048mg/m3、100mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准（颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/m3）限值要求。 3）恶臭废气处理措施 饲料膨化加工过程中，饲料本身会散发一定的异味。本项目所用主要原料为小麦玉米，无味；其他辅助材料多为无味，含少量异味香味，无臭味原辅料，生产工序为密闭生产，饲料异味产生量较小，类比可知，臭气浓度小于2000（无量纲）。加强绿化及管理，有效减少异味产生。 环保措施介绍： 粉尘处理措施： 袋式除尘器：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡隔板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出，含尘气体通过滤袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多，增加滤袋阻力，致使处理风量逐渐减少，为正常工作，要控制阻力在一定范围内（140-170毫米水柱），必须对滤袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的滤袋内，滤袋瞬间急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘器的正常运行。 图4-1 布袋除尘器原理示意图 风管收集效率达到98%以上，脉冲布袋除尘效率达到99%以上。DA001-DA017排气筒排放速率、排放浓度，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中标准限值要求。 无组织废气的处理措施： ①风管未收集的粉尘 原粮接收与清理、破碎、膨化、筛分、制粒机、包装等工序均经密闭提升机输送； 加工车间定期清扫、洒水等措施，可使粉尘较大部分在车间内沉降至地面。 ②密闭车间无组织恶臭气体 厂区采用封闭式管理，外围护应使用砖砌围墙，高度应≥2m，并确保牢固和整洁，出入门符合规范要求。 加强厂区及周边绿化，绿化树木选择能抗污力强、净化空气好的植物，充分利用绿色植物吸收恶臭，减轻臭气的影响。 经各项废气处理措施处理后，项目厂界无组织排放的臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准中新扩改建控制标准值要求〔厂界浓度20（无量纲）〕。项目厂界无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点1.0mg/m3要求。 食堂油烟废气治理措施可行性论证： 本项目设置职工食堂，根据项目就餐人数（120人）设置2个标准灶，配套2套风机风量总为4000 m3/h，采用净化效率≥60%的油烟净化器处理，油烟排放量、排放速率、排放浓度分别为13.14kg/a、6.0g/h、1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。 类比《吉林农安牧原农牧有限公司永平分场生猪养殖建设项目竣工环境保护验收监测报告》，监测报告编号：JLZXHC（2018-07）D026，监测公司为吉林省众鑫工程技术咨询有限公司。该项目食堂平均就餐人数在177人左右，设置2个基准灶头。食堂油烟设置油烟净化器进行处理，处理效率为60%以上，处理后的油烟经管道高于屋顶3米排放。监测结果显示项目食堂油烟最大排放浓度为1.32mg/m3，去除效率介于68.3%~96.5%；以上检测结果符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关排放要求。综上，项目食堂油烟废气治理措施可行。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并结合本项目的排污状况制定废气监测计划。 表4-8 营运期环境监测计划表 项目 监测指标 监测点 监测频次 执行排放标准 废气 颗粒物 厂界 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建要求 颗粒物 DA001-DA017排气筒 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求 臭气浓度 DA008排气筒 1次/半年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 SO2、NOx、颗粒物 DA018-DA019排气筒 1次/半年 《锅炉大气污染物排放标准》（GB132717-2014）表2新建燃气锅炉要求 油烟废气 专业烟道 1次/半年 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2 废水 COD、氨氮 防渗化粪池 1次/年 兰西县污水处理厂进水标准 噪声 厂界噪声 厂界外1m 1次/半年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 地下水 COD、氨氮 跟踪监测井 1次/年 《地下水环境质量标准》 5、非正常工况 本项目非正常工况为加工车间布袋破损，达不到应有的处理效率，布袋除尘器处理效率为90%、沙克龙除尘器处理效率为80%的非正常排放（考虑最不利情况）。非正常排放见表4-9。 表4-9 本项目非正常工况下污染物排放状况一览表 非正常排放源 非正常排放 原因 污染物 非正常排放浓度/mg/m3 非正常排放速率/kg/h 单次持续时间/h 年发生频次/次 卸粮棚 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 22.303 0.11 2 1 清理间 布袋除尘器布袋受损，沙克龙除尘器故障 颗粒物 55.757 0.11 2 1 主车间粉碎工段-粉碎投料 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 22.722 0.075 2 1 粉碎工段-粉碎1# 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 8.891 0.018 2 1 粉碎2# 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 8.891 0.018 2 1 粉碎3# 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 8.891 0.018 2 1 膨化工段-膨化冷却 沙克龙除尘器故障 颗粒物 3.952 0.008 2 1 膨化工段-膨化粉碎 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 7.903 0.016 2 1 配料混合工段-粉碎提升 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 4.610 0.020 2 1 配料混合工段-膨化提升 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 1.976 0.004 2 1 配料混合工段-混料 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 1.976 0.004 2 1 配料混合工段-检验筛 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 1.976 0.004 2 1 制粒冷却工段1# 沙克龙除尘器故障 颗粒物 1.976 0.004 2 1 制粒冷却工段2# 沙克龙除尘器故障 颗粒物 1.976 0.004 2 1 制粒冷却工段3# 沙克龙除尘器故障 颗粒物 0.329 0.002 2 1 物料筛选工段 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 14.819 0.059 2 1 成品包装工段 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 4.610 0.020 2 1 粉碎工段-粉碎投料 布袋除尘器布袋受损 颗粒物 1.976 0.004 2 1 出现此种情况时应及时检修，并加强设备的日常维护管理。 6、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），各类工业企业卫生防护距离初值可按下式计算： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时，kg/h。 Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； R——大气有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数；无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别查表取值。 由上式计算，本项目建成后卫生防护距离计算结果见表4-10。 表4-10 卫生防护距离计算表 污染源 卫生防护距离计算系数 面积（m2） 排放量 （kg/h） 计算 结果 （m） 卫生防护距离（m） A B C D 卸粮棚 350 0.021 1.85 0.84 650 TSP 0.023 7.68 50 清理间 350 0.021 1.85 0.84 75 TSP 0.011 0.758 50 原料车间 350 0.021 1.85 0.84 3000 TSP 0.001 0.057 50 加工车间 470 0.021 1.85 0.84 3000 TSP 0.050 21.62 50 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）要求，本项目卫生防护距离设置为50m。 图4-2 本项目卫生防护距离图 本项目厂界外50m范围内无医院、学校、居民区等环境敏感保护目标，距离厂界最近敏感点为北侧平山镇民房，最近距离约为215m，因此本项目建设符合环境防护距离要求。 7、环境影响分析 本项目处于非达标区。距厂界外100m范围内无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。厂界西北侧为平山镇居民区，距离厂界最近距离为215m。本项目原粮卸料、清筛及加工过程产生粉尘，经风机+风管+脉冲袋式除尘器和沙克龙除尘器处理后，经排气筒排放；厂界无组织排放臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求〔厂界浓度20（无量纲）〕。车间内定期清扫、洒水等措施，可使粉尘较大部分在车间内沉降至地面；通过以上措施后，粉尘排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中标准限值要求。锅炉烟气经8m高排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。食堂油烟采用净化效率≥60%的油烟净化器处理，处理后的油烟通过专用烟道排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。 综上所述，本项目建成后对周边大气环境影响较小，项目大气污染物排放方案可行。 二、废水 1、废水产生及排放情况 本项目废水主要为生活污水、车间及地面清洗废水、锅炉排污水和软水软水制备系统产生浓水。 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节 废水类别 污染物种类 产污 浓度 mg/L 产生量 t/a 污染治理设施 废水 排放量 m3/a 排放 浓度 mg/m3 排放量 t/a 排 放 方 式 排放 去向 排放 规律 排放口编号 排放口 类型 处理能力、收集效率、治理工艺 去除率 是否为 可行技术 锅炉 锅炉排污740.2t/a COD 60 0.0444 / / / COD：137.4mg/L；氨氮：19.6mg/L；SS：88.5mg/L；BOD5：90.9mg/L；TDS：1580.9mg/L；动植物油：2.6mg/L； COD：1.91t/a；氨氮：0.27t/a；SS：1.26t/a；BOD5：1.87t/a；TDS：21.96t/a；动植物油：0.04t/a； / 经厂区防渗化粪池后，近期拉运至兰西县污水处理厂；远期待平山镇污水处理站及市政污水管网建成，通过污水管网排至平山镇污水处理站 / / / 氨氮 15 0.0111 BOD5 50 0.0370 SS 40 0.0296 TDS 2000 1.4804 生活污水 生活污水3565t/a COD 350 1.2478 氨氮 30 0.1070 BOD5 200 0.7130 SS 220 0.7843 动植物油 10 0.0357 软水制备系统 产生浓水10240.2 t/a COD 60 0.6144 氨氮 15 0.1536 BOD5 50 0.5120 SS 40 0.4096 TDS 2000 20.480 车间及地面 清洗废水24t/a COD 100 0.0024 氨氮 15 0.0004 BOD5 50 0.0012 SS 250 0.0060 废水污染源源强核算过程： ①生活污水： 本项目生活污水产生量3565m3/a（11.5m3/d），本项目生活污水中各类水污染物产生源强分别为：COD：350mg/L，BOD5：220mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：30mg/L，动植物油：10mg/L，经厂区防渗化粪池后，近期拉运至兰西县污水处理厂处理，远期待平山镇污水处理站及市政污水管网建成，通过污水管网排至平山镇污水处理站处理。 ②车间地面清洗废水 本项目车间地面清洗废水产生量24m3/a（2.4m3/次），类比牧原集团已建成运营的项目的资料，确定车间地面清洗废水主要污染物COD：100mg/L，BOD5：50mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：15mg/L，经厂区防渗化粪池后，近期拉运至兰西县污水处理厂处理，远期待平山镇污水处理站及市政污水管网建成，通过污水管网排至平山镇污水处理站处理。 ③锅炉排污水 排水量按锅炉负荷的2%计，则排污水量为740.2m3/a（2.4m3/d），废水主要污染物COD：60mg/L，BOD5：50mg/L，SS：40mg/L，NH3-N：15mg/L，TDS：2000mg/L，经厂区防渗化粪池后，近期拉运至兰西县污水处理厂处理，远期待平山镇污水处理站及市政污水管网建成，通过污水管网排至平山镇污水处理站处理。 ④软水制备系统浓水 净化装置废水产生量为处理水量的5%，则该部分废水产生量为10240.23m3/a（3.38m3/d），废水主要污染物COD：60mg/L，BOD5：50mg/L，SS：40mg/L，NH3-N：15mg/L，TDS：2000mg/L，经厂区防渗化粪池后，近期拉运至兰西县污水处理厂处理，远期待平山镇污水处理站及市政污水管网建成，通过污水管网排至平山镇污水处理站处理。 综上，本项目废水产生量为14569.4m3/a，经厂区防渗化粪池后，排放主要污染物COD：137.4mg/L；氨氮：19.6mg/L；SS：88.5mg/L；BOD5：90.9mg/L；TDS：1580.9mg/L；动植物油：2.6mg/L；COD：1.91t/a；氨氮：0.27t/a；SS：1.26t/a；BOD5：1.87t/a；TDS：21.96t/a；动植物油：0.04t/a。近期拉运至兰西县污水处理厂处理，满足兰西县污水处理厂进水水质标准（COD：500mg/L；氨氮：35mg/L；SS：400mg/L；BOD5：300mg/L；TDS：2000mg/L；动植物油：100mg/L）。 污染物防治措施可行性及达标分析 兰西县污水处理厂升级扩容改造项目正在建设，该项目总投资4365.64万元。主要建设内容是对原污水处理厂进行升级扩容改造，包括改造CAST生化池4座、EBIS工艺安装、污泥脱水间改造、外网工艺管线安装、箱式变电站安装、新建磁分离单元、改造鼓风机房、更换提升水泵及紫外线消毒设备等改造项目，并增加磁混凝深度处理间及工艺设备，加大出水处理能力。截至目前，项目主体工程已完工，正在进行设备安装调试和内部装修。该项目于2019年7月26日开工建设，项目完成后，该县污水处理标准将由一级B提升到一级A，处理规模由1.5万吨/.天升级为每天2万吨/.天。 从兰西县污水处理厂污水处理能力及接受水质要求方面，均满足接收本项目污水要求。综上，本项目产生的废水排入防渗化粪池，定期拉运至兰西县污水处理厂处理可行。 三、噪声 1、噪声影响分析 本项目噪声主要为提升机、粉碎机、膨化机、混料机、制粒机、风机等设备运行及车辆运输噪声。本项目噪声产生及治理情况见表4-12。 表4-12 主要设备噪声源一览表（单位：dB(A)） 生产 工序 噪声源 声源 类型 噪声声源 降噪措施 噪声 排放值 持续时间（h） 核算 方法 噪声 值 工艺 核算 方法 噪声值 加工车间 粉碎机 频发 类比法 80 选择低噪声设备、隔声、减振 类比法 55 4960 膨化机 频发 类比法 80 类比法 55 提升机 频发 类比法 70 类比法 45 制粒机 频发 类比法 75 类比法 40 包装机 频发 类比法 80 类比法 55 混合机 频发 类比法 70 类比法 45 风机 频发 类比法 70 类比法 55 脉冲袋式除尘器 频发 类比法 80 类比法 55 沙克龙除尘器 频发 类比法 80 类比法 55 锅炉房 蒸汽锅炉 频发 类比法 80 类比法 55 4960 热水锅炉 频发 类比法 80 类比法 55 软水制备设备 频发 类比法 80 类比法 55 食堂 油烟净化器 频发 类比法 80 类比法 55 1860 机泵 输送水泵 频发 类比法 80 类比法 55 4960 地下水泵 频发 类比法 80 类比法 55 电机 频发 类比法 80 类比法 55 引风机 频发 类比法 70 类比法 45 2、噪声污染防治措施 本项目选用低噪声设备，风机基础安装减振垫，采用隔声等降噪措施，可以有效降低噪声对外环境的不利影响。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并结合本项目的排污状况制定噪声监测计划。 表4-13 运行期噪声监测计划 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界 Leq（A） 1次/包年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 若建设单位不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。 四、固体废物 本工程产生的固体废物包括原粮清筛工艺除尘灰、初清筛杂质、加工工艺集尘系统收集粉尘、生活垃圾及餐厨垃圾、废包装物、废布袋、废树脂及机修产生废机油及沾染废机油等废物。 1、初清筛杂质产生量为30t/a，送至垃圾填埋场进行填埋处理。 2、磁选工段产生金属杂质5t/a，收集后外售综合利用。 3、集尘系统收集的粉尘包括原粮清筛工艺除尘灰及车间加工工艺除尘灰，其中原粮清筛工艺除尘灰产生量为8.579t/a，不可回收，集中收集后交由环卫部门统一清运处理；车间加工工艺除尘灰为11.889t/a，可回用于生产。 4、生活垃圾及餐厨垃圾 本项目定员120人，每人垃圾产生量按0.5kg/d估算，日均产生垃圾量为60.0kg，年总生活垃圾产生量为18.6t/a，经集中收集后交由环卫部门统一清运处理。餐厨垃圾产生量为0.2kg/人•天，则项目运行期间餐厨垃圾产生量为7.44t/a，经集中收集后暂存在厂区设置的垃圾箱内，定期送至送垃圾填埋场填埋处理。 3、废布袋 本项目布袋除尘器需定期更换废布袋，每5年更换一次，更换量约0.05t，收集后外售综合利用。 4、废树脂 软水制备装置需定期更换废树脂，每年更换一次，更换量约0.1t，废树脂未纳入《国家危险废物名录》（2021版），废树脂不属于危险废物，由厂家更换后回收。 5、废包装物 根据建设单位提供资料，各类包装袋产生量约0.1t/a，收集后外售处理。 6、机修废物 主要为机修过程中的废机油、含油废物等，年产生量约0.1t，根据《国家危险废物名录》（2021版），机修废物属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物），废物代900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物， 暂存在危废间内，定期委托有资质单位处理。 本项目新建危废暂存间，占地面积约为5m2，最大储存量为2.5t，用于储存本项目产生危险废物，暂存后委托有资质单位处理。 固体废物产生及处置情况见下表。 表4-14 固体废物源强一览表 产生 环节 装置 固体废物 名称 固废属性 产生量 （t/a） 利用（处置） 方式和去向 利用/处置量（t/a） 卸粮棚集尘系统 除尘器 粉尘 一般固废 8.579 送至垃圾填埋场进行填埋处理 8.579 清理间磁选工段 双层圆筒初清筛 杂质 一般固废 5 外售综合利用 5 初清筛工段 双层圆筒初清筛 杂质 一般固废 30 送至垃圾填埋场进行填埋处理 30 主车间集尘系统 除尘器 粉尘 一般固废 11.889 回用于生产 11.889 全厂集尘系统 布袋除尘器 废布袋 一般固废 0.05t/5a 外售综合利用 0.05t/5a 软水制备设备 废树脂 废树脂 一般固废 0.1 由厂家更换后回收 0.1 废包装物 包装 废包装物 一般固废 0.1 收集后外售 0.1 机械修理 机修 废柴油及含油抹布等 危险废物HW49 900-249-08 危险特性：T，I 0.1 委托有资质单位处置 0.1 员工 生活 员工 生活 生活垃圾 一般固废 18.6 环卫部门 18.6 餐厨垃圾 一般固废 7.44 送至送垃圾填埋场填埋处理 7.44 环境管理要求： （1）危险废物收集过程污染防治措施 按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）在产生场所对危险废物分类收集，以减少污染，便于运输和生产调度。 ①严格遵循《危险废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188 号）进行包装；盛装危险废物的容器在醒目位置必须粘贴符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18598-2001）及2013修改单公告中标签，并标明危险废物的名称重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 ②装运危险废物的容器应不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ③运输前应确保危险废物的包装容器完好无损。 （2）危险废物贮存过程污染防治措施 本项目新建危废间一座，占地面积5m2，可贮存危险废物量约2.5t。本项目危废产生量为0.1t/a，可满足本项目贮存需求。 ①危险废物贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范； ②贮存场所必须有专用标志； ③贮存区应远离火源，并避免高温和阳光直射； ④贮存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与矿物油相容；贮存区必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑤）贮存区必须建设危险废物收集系统，用于收集不慎泄露的危险废物； ⑥贮存区应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容积的最大储量或总储量的五分之一； ⑦建设单位均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位； ⑧必须定期对危险废物贮存区设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑨危险废物暂存间做防腐、防渗处理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》中防渗、防风、防雨、防晒等相关要求。 表4-15 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场 所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 含油废物 HW08 900-249-08 危废 暂存间 5m2 吨桶（1m3） 2.5t 30-60d （3）危废委托处置的环境影响分析 本项目产生的危废约0.1t/a，建议委托黑龙江京盛华环保科技有限公司进行处置。黑龙江京盛华环保科技有限公司黑龙江京盛华危险废物资源化集中处置项目目前正在验收中，全场总填埋能力105.2万m3，服务年限15年；焚烧车间规模为21000t/a（70t/d），共处置危险废物45类，只有（HW10）多氯（溴）联苯类废物不进行处置。可满足本项目产生危险废物处置需求。 综上，本项目建成投运后，建议委托黑龙江京盛华环保科技有限公司进行危险废物处置。 五、地下水、土壤 （1）主要污染途径 拟建项目为饲料加工项目，根据项目工程分析，建设项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别见表4-16。 表4-16 拟建项目对地下水、土壤环境影响污染源、途径及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染物 类型 污染途径 全部污染物 指标 特征因子 备注 废水 污水管道 废水 污染物 垂直入渗、地表漫流 COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 COD、NH3-N 管道 破裂 防渗 化粪池 池体 废水 污染物 垂直入渗、地表漫流 COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 COD、NH3-N 池体 破裂、防渗措施不到位 （2）地下水、土壤环境影响分析 拟建项目污水管道、防渗化粪池一旦出现破裂，便会造成废水泄露，在此情况下，高浓度废水外排进入环境，可能对自然水体、土壤的环境质量造成不良影响，影响场内绿植生长，甚至导致其死亡，也可能影响周边人群及动物的健康。另外，废水通过渗透进入地下水环境，可能会污染场区和周边区域地下水。因此，拟建工程应重点做好事故防范和应急措施，杜绝污水处理系统事故运行。 项目营运过程中，除绿化用地外，均进行地面硬化防渗处理，因此产生的泄漏物料等污染物，不会直接与土壤接触下渗或随雨水外流污染土壤环境。本项目拟采取的分区防渗的措施见表4-17。分区防渗见附图4。 表4-17 地下水污染防治分区一览表 防渗级别 防渗部位 防渗要求 防渗工艺 重点污染防渗区域 防渗化粪池 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 25cm厚度C25抗渗钢筋混凝土 污水管线 采用优质UPVC防渗管材 危废间 渗透系数≤10-10cm/s 铺设2mm厚HDPE膜防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料） 一般污染防渗区域 卸粮棚、清理间、原料车间、加工车间及锅炉房等 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 采用20cmC25抗渗钢筋混凝土进行的浇注 简单防渗区域 道路 一般地面硬化 水泥地面硬化 办公区 采取各类防治措施后，本项目对地下水、土壤环境的影响较小。 （3）地下水、土壤跟踪监测计划 1）地下水跟踪监测计划： 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境 》（HJ610-2016）中有关地下水环境监测与管理的相关规定，本评价提出如下要求： ①建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器，以便及时发现问题，采取措施。 ②跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。 ③制定地下水环境跟踪与信息公开计划，落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，主要包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。生产设备、管线、贮存与运输装置、污染贮存与处理装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。信息公开计划至少应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。 ④制定地下水污染应急响应制度，明确污染状况下采取的控制措施、切断污染源的途径等。 表4-18 地下水监测井布设情况 点位 坐标 方位 距离(m) 井 深 井 结构 监测 层位 监测因子 监测 频次 基本功能 1# E126°06'06.88" N46°23'20.10" 项目厂内东南侧 / 20 单管 单层 潜水 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数 1次/ 季 环境影响 跟踪监测点 2）土壤跟踪监测计划： 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中有关土壤环境监测与管理的相关规定，本评价提出如下： ①监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近； ②监测指标应选择建设项目特征因子； ③每5年内开展1次跟踪监测； 本项目与黑龙江兰西牧原农牧有限公司兰西七场临近，兰西牧原七场位于本项目南侧约为990m，本项目引用兰西牧原七场土壤监测数据可代表项目所在区域土壤环境质量状况。本项目采用兰西牧原七场现有土壤跟踪监测点及监测数据。 表4-19 土壤跟踪监测布点一览表 序号 监测点位 样品要求 监测因子 监测频次 执行标准 1# “黑龙江兰西牧原农牧有限公司兰西七场”现有土壤跟踪监测点 表层样 （0-0.2m） pH、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌、铬 项目投产运行后每5年监测一次 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中pH＞7.5农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 六、风险 本项目严格按照国家的有关技术标准、规范进行设计和实施，并落实本报告提出的风险防范措施及应急预案，则项目所涉及的风险影响因素、风险危害程度可以达到同行业可接受的水平，风险事故一旦发生，也可以将环境危害降到最低水平。 七、环保投资 本项目总投资9000.21万元，其中环保投资为200万元，占项目总投资的2.22%。本项目环保投资详见下表。 表4-20 环保投资一览表 序号 名称 内容 投资 施工期 废气 施工现场出入口设洗车设备；施工现场道路、作业场地硬化；洒水设备、防尘遮布 2.0 废水 设简易沉淀池，回用喷洒抑尘 1.5 噪声 低噪声设备、施工围挡，施工设备降噪 1.0 固废 施工垃圾及生活垃圾的收集、清运及处置 0.5 运营期 废气治理 生产过程废气：风机风管+除尘器（脉冲袋式除尘器、沙克龙除尘器）+DA001-DA017排气筒（15m、23m及37m高） 160 锅炉烟气：2座8,m高排气筒 食堂油烟：油烟净化器1套+专用烟道 厂区：加强厂区及厂界绿化 废水 治理 防渗化粪池、污水管线 10 噪声 治理 隔声、减振等 6 固废 处理 密闭带盖垃圾桶、危废暂存间 4 地下水 分区防渗、地下水监控井 15 合计 —— 200 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原粮清筛工艺粉尘 | 颗粒物 | 玉米小麦原料清筛工艺粉尘治理措施：在上料阶段采用风机+风管+1套脉冲除尘器去除粉尘，集气效率98%，除尘效率99%，除尘后气体经投料棚侧面1根15m高排气筒(DA001)排放； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  |  |  | 在原料清理间内初清筛及清理筛工段安装风机+风管，经1套沙克龙除尘+脉冲袋式除尘器处理，集气效率98%，沙克龙除尘效率90%，布袋除尘效率99%，通过清理间侧面1根15m高排气筒(DA002)排放； |  |
|  |  |  | 原料车间辅料投料粉尘治理措施：在投料阶段采用风机+风管+1套脉冲除尘器去除粉尘，集气效率98%，除尘效率99%，除尘后气体经原料车间侧墙1根15m高排气筒(DA003)排放； |  |
|  | 主车间生产工艺 | 颗粒物、臭气浓度 | 主车间粉碎工段： ①投料工段粉尘治理措施：在原料投料工序设置风机+风管+2套脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气经风管合并后通至主车间屋顶(DA004)排放； ②粉碎工段粉尘治理措施：在原料粉碎工序设置风机+风管+3套脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气通过主车间侧面三根15m高排气筒(DA005-DA007)排放； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；《恶臭污染物排放标准》（14554-93）中表2限值要求（臭气浓度<2000，无量纲） |
|  |  |  | 主车间膨化工段： ①膨化冷却粉尘治理措施：在膨化冷却系统设置风机+风管+1台沙克龙除尘器，集气效率98%，除尘效率为90%，处理后的废气通过1根排气筒；（DA008）通至主车间屋顶高空排放； ②膨化粉碎工段粉尘治理措施：在膨化粉碎系统设置风机+风管+1台脉冲除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气通过主车间侧面一根15m高排气筒（DA009）排放； |  |
|  |  |  | 主车间配料混合工段粉尘治理措施： ①配料工段： 粉碎工段经粉碎后原料通过3台粉碎提升机提升进入配料仓，分别设置3套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气经风管合并后通过1根排气筒（DA10）通至主车间屋顶高空排放； 膨化工段经膨化粉碎后原料通过1台膨化提升机提升进入配料仓，在投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，，处理后的废气通过主车间侧面一根23m高排气筒（DA011）排放； 在辅料投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气与粉碎投料废气经风管合并后通过1根排气筒（DA004）通至主车间屋顶高空排放； ②主车间混料工段粉尘治理措施：在混合机投料口安装风机+风管，废气收集后经1套脉冲除尘器处理，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气通过主车间侧面一根15m高排气筒（DA012）排放； ③成品检验：在混合后投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气与配料工段的粉碎提升机投料废气经风管合并后通过1根排气筒（DA010）通至主车间屋顶高空排放； |  |
|  |  |  | 主车间制粒冷却工段粉尘治理措施：在制粒冷却工段分别设置风机+风管+ 3 套沙克龙除尘器处理，集气效率98%，除尘效率为90%，处理后的废气通过3根风管（DA013-015）通至主车间屋顶高空排放； |  |
|  |  |  | 主车间物料筛选工段粉尘治理措施：在物料筛选工段设置风机+风管+3套脉冲袋式除尘器处理，集气效率98%，除尘效率为90%，每套除尘器配备1根风管，共设3根风管，，处理后的废气经风管合并后通过1根排气筒（DA016）通至主车间屋顶高空排放； |  |
|  |  |  | 包装粉尘治理措施：该工段安装风机+风管，废气收集后经1套脉冲除尘器处理，集气效率98%，收尘效率99%，处理后的废气通过主车间侧面1根15m高排气筒（DA017）排放； |  |
|  | 锅炉房 | SO2、NOx、颗粒物 | 采用天然气为燃料 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准 |
|  | 无组织 | 无组织颗粒物、臭气浓度 | 加强厂区周边绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建标准值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值要求 |
| 地表水 环境 | 生活污水、车间及地面清洗废水、锅炉排污水、软水制备浓水和生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N TDS | 经防渗化粪池后，拉运至兰西县污水处理厂；远期待平山镇污水处理站及市政污水管网建成后，通过污水管线排至平山镇污水处理站处理 | / |
| 声环境 | 提升机、粉碎机、筛选机、膨化机、风机、包装机等 | 噪声 | 选择低噪声设备、隔声、减振；加强设备维护、检修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 固体废物 | 集尘系统 | 部分粉尘 | 回用于生产 | 妥善处置 |
|  |  | 部分粉尘 | 环卫部门 |  |
|  | 清筛系统 | 清筛杂质 | 外售综合利用 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 | 送至送垃圾填埋场填埋处理 |  |
|  | 软水制备设备 | 废树脂 | 由厂家更换后回收 |  |
|  | 布袋除尘器 | 废布袋 | 外售综合利用 |  |
|  | 原辅料及产品包装 | 废包装物 | 外售综合利用 |  |
|  | 机修 | 含油废物 | 交由有资质单位处理 |  |
| 地下水、 土壤 | （1）本项目拟采取的分区防渗的措施： ①危废暂存间、化粪池、污水管线为重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 化粪池的防渗工艺：采用25cm厚度C25抗渗钢筋混凝土，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 危废暂存间的防渗工艺：铺设2mm厚HDPE膜防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）。 污水管线：采用优质UPVC防渗管材，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②卸粮棚、清理间、加工车间及锅炉房等的地面为一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗要求。 原料车间、主车间的地面防渗工艺：采用20cmC25抗渗钢筋混凝土进行的浇注。 ③道路、办公室为简单防渗区域，进行水泥地面硬化。 （2）跟踪监测：地下水跟踪监测井1眼、土壤跟踪监测点1个。 |
| 环境风险 防范措施 | 确保贮存设施完好并定期检查；做好天然气风险事故、废水泄漏的防范措施，制定对应的事故应急预案。 1、本项目在工程设计施工及生产运营中应严格执行《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》和相关企业安全卫生设计规范，并采取如下环境风险防范措施： ①输送天然气导管上的阀门要灵活、严密，不能漏气。 ②导气管应经常检查，确保不漏气。 ③导气管上应装上压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，重新进料充气，以防止回火。 2、及时编制环境风险事故应急预案，并到环保部门进行备案。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工验收： 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定，建设单位应及时开展验收工作。本项目环保设施竣工验收情况见表5-1。 表5-1 建设项目环保验收一览表 污染物产生环节 治理措施 验收内容及标准 废气 原粮清筛工艺 颗粒物 玉米小麦原料清筛工艺粉尘治理措施：在上料阶段采用风机+风管+1套脉冲除尘器去除粉尘，集气效率98%，除尘效率99%，除尘后气体经投料棚侧面1根15m高排气筒(DA001)排放； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 在原料清理间内初清筛及清理筛工段安装风机+风管，经1套沙克龙除尘+脉冲袋式除尘器处理，集气效率98%，沙克龙除尘效率90%，布袋除尘效率99%，通过清理间侧面1根15m高排气筒(DA002)排放； 原料车间辅料投料粉尘治理措施：在投料阶段采用风机+风管+1套脉冲除尘器去除粉尘，集气效率98%，除尘效率99%，除尘后气体经原料车间侧墙1根15m高排气筒(DA003)排放； 主车间 生产 工艺 颗粒物 主车间粉碎工段： ①投料工段粉尘治理措施：在原料投料工序设置风机+风管+2套脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气经风管合并后通至主车间屋顶(DA004)排放； ②粉碎工段粉尘治理措施：在原料粉碎工序设置风机+风管+3套脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气通过主车间侧面三根15m高排气筒(DA005-DA007)排放； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物 主车间膨化工段： ①膨化冷却粉尘治理措施：在膨化冷却系统设置风机+风管+1台沙克龙除尘器，集气效率98%，除尘效率为90%，处理后的废气通过1根排气筒（DA008）通至主车间屋顶高空排放； ②膨化粉碎工段粉尘治理措施：在膨化粉碎系统设置风机+风管+1台脉冲除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气通过主车间侧面一根15m高排气筒（DA009）排放； 颗粒物 主车间配料混合工段粉尘治理措施： ①配料工段： 粉碎工段经粉碎后原料通过3台粉碎提升机提升进入配料仓，分别设置3套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气经风管合并后通过1根排气筒（DA10）通至主车间屋顶高空排放； B. 膨化工段经膨化粉碎后原料通过1台膨化提升机提升进入配料仓，在投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，，处理后的废气通过主车间侧面一根23m高排气筒（DA011）排放； C. 在辅料投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气与粉碎投料废气经风管合并后通过1根排气筒（DA004）通至主车间屋顶排放； ②主车间混料工段粉尘治理措施：在混合机投料口安装风机+风管，废气收集后经1套脉冲除尘器处理，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气通过主车间侧面一根15m高排气筒（DA012）排放； ③成品检验：在混合后投料口设置1套风机+风管+脉冲袋式除尘器，集气效率98%，除尘效率为99%，处理后的废气与配料工段的粉碎提升机投料废气经风管合并后通过1根排气筒（DA010）通至主车间屋顶高空排放； 颗粒物 主车间制粒冷却工段粉尘治理措施：在制粒冷却工段分别设置风机+风管+ 3 套沙克龙除尘器处理，集气效率98%，除尘效率为90%，处理后的废气通过3根风管（DA013-015）通至主车间屋顶高空排放； 颗粒物 主车间物料筛选工段粉尘治理措施：在物料筛选工段设置风机+风管+3套脉冲袋式除尘器处理，集气效率98%，除尘效率为90%，每套除尘器配备1根风管，共设3根风管，，处理后的废气经风管合并后通过1根排气筒（DA016）通至主车间屋顶高空排放； 颗粒物 包装粉尘治理措施：该工段安装风机+风管，废气收集后经1套脉冲除尘器处理，集气效率98%，收尘效率99%，处理后的废气通过主车间侧面1根15m高排气筒（DA017）排放； 无组织粉尘 颗粒物 加强绿化 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 无组织恶臭 臭气浓度 加强绿化 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1浓度限值 锅炉烟气 颗粒物 SO2 NOx 燃料采用天然气，8m排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》（GB132717-2014）表2燃气锅炉 饮食油烟 油烟废气 油烟净化器，效率≥60% 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模浓度限值 废水 生活污水 COD、 BOD5、 氨氮、 SS、 TDs、动植物油 动 经防渗化粪池后，拉运至兰西县污水处理厂；远期待平山镇污水处理站及市政污水管网建成后，通过污水管线排至平山镇污水处理站处理。 兰西县污水处理厂进水标准 锅炉排污水及软水制备浓水 车间地面清洗废水 噪声 噪声 设备噪声 减振、消声、隔声等 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体废物 初清筛杂质 一般固废 / 清运至垃圾填埋场处理 金属杂质 外售综合利用 原粮清筛工艺除尘灰 清运至垃圾填埋场处理 主车间除尘器收集粉尘 回收至生产工艺 废原料包装袋 外售综合利用 生活垃圾 清运至垃圾填埋场处理 厨馀垃圾 食堂聚乙烯桶暂存 清运至垃圾填埋场处理 废离子交换树脂 / 由厂家更换时回收 废布袋 / 外售综合利用 机修废物 危险废物 危废暂存间暂存 由有资质单位统一处理 2、排污许可证制度衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。为此，在本项目建成后，试运行前应该向生态环境主管部门申请排污许可证，将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。 3、排污口规范化整治技术要求： （1）合理确定废气及废水排污口位置，并按《污染源监测技术规范》设置采样点。 （2）按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化的排污口应设置相应的环境保护图形标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、褪色等情况时，应及时修复或更换。 （3）按要求填写《中华人民共和国规范化排污 口标志登记证》并根据登记证的内容建立排污口档案。 （4）规范化整治排污口的有关设施属于环境保护设施，企业应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行管理。设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，示例见表5-2、表5-3。 表5-2 标志的形状及颜色 名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 表5-3 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气 向大气环境排放 2 污水排放口 表示污水 向水体排放 3 噪声排放源 表示噪声 向外环境排放 4 一般固体废物 表示固体废物 贮存、处置场 / 危险废物 |

# 六、结论

综上所述，项目在运营期产生废水、废气、噪声及固体废物污染等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求。在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理，拟建项目的环境影响可被周围环境所接受。因此，该项目建设从环境保护角度分析是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  |  |  | 0.69t/a |  | 0.69t/a | +0.69t/a |
|  | NOx |  |  |  | 1.60t/a |  | 1.60t/a | +1.60t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.83t/a |  | 0.83t/a | +0.83t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | （0.87t/a） |  | （0.87t/a） | +（0.87t/a） |
|  | NH3-N |  |  |  | （0.12t/a） |  | （0.12t/a） | +（0.12t/a） |
| 一般工业 固体废物 | 初清筛杂质 |  |  |  | 30t/a |  | 30t/a | +30t/a |
|  | 磁选废物 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | +5t/a |
|  | 原粮除尘灰 |  |  |  | 8.579t/a |  | 8.579t/a | +8.579t/a |
|  | 废树脂 |  |  |  | 0.05t/5a |  | 0.05t/5a | +0.05t/5a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 18.6t/a |  | 18.6t/a | +18.6t/a |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 7.44t/a |  | 7.44t/a | +7.44t/a |
|  | 主车间集尘系统收集的粉尘 |  |  |  | 11.899t/a |  | 11.899t/a | +11.899t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装物 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险 废物 | 机修废物 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

## 附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目平面布置图

附图3  现状监测布点图

附图4  本项目地下水分区防渗图

## 附图5  平山镇土地利用总体规划图

## 附件1  项目备案承诺书

## 附件3  本项目环境质量现状检测报告

## 附件3  引用兰西七场的检测报告

## 附件4  环境影响评价自查表

附表1  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km( | 边长=5km☑ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a☑ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  | 其他污染物（TSP、臭气浓度 ） | 不包括二次PM2.5□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准( |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充检测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 | 拟替代的污染源 | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
|  |  | 本项目非正常排放源□ |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他( |
| （不适用） | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  |  | （ ）h |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） | 有组织废气监测 | 无监测□ |
|  |  |  | 无组织废气监测 |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑  不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（-)厂界最远（-）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0.69)t/a | NOx:(1.60)t/a | 颗粒物:(0.83 )t/a | VOCs:( - )t/a |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

附表2  建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 天然气 | 油类物质 | / |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 2.11 | 0.1 |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 | 5km范围内人口数 4415 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）/人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1□ | 1≤Q＜10( | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3□ | M4( |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4☑ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1□ | E2□ | E3( |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3( |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3( |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+□ | Ⅳ□ | Ⅲ□ | Ⅱ□ | Ⅰ☑ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ | 简单分析☑ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ | 易燃易爆☑ |
|  | 环境风险类型 | 泄露☑ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |
|  | 影响途径 | 大气☑ | 地表水☑ | 地下水☑ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法□ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_____m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_____m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间_____h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |
|  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间_____d |
| 重点风险防范措施 | 建立应急预案等 |
| 评价结论与建议 | 本项目从环境风险角度分析是可行的 |
| 注：“□”为勾选项，“_____”为填写项。 |

附表3  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他☑ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放☑；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□； 其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数 （）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测背景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | COD | 0.87 | 60 |
|  |  | 氨氮 | 0.12 | 8 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ☑；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动☑；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （总排口） |
|  |  | 监测因子 | （） | （COD、BOD5、SS、NH3-N、pH） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

# Text boxes

图 例

项目厂界

大气/地下水范围

噪声范围

图 例

项目厂界

厂界外50m

厂界附近建筑物

图 例

项目厂界

卫生防护距离

图 例

项目厂界

兰西七场（引用）

大气监测点位

噪声监测点位

地下水监测点位

土壤监测点位（引用）

引用现状数据项目位置及监测点位

本项目现状监测点位放大示意图

本项目