# 宜昌市房屋市政结构优质工程评价办法

# （征求意见稿）

第一章  总  则

第一条 为促进全市建筑业高质量发展，规范建筑结构优 质工程评价工作，不断推进全市建筑工程结构施工质量稳步提升，鼓励建筑施工企业强化全过程质量控制，根据《中华人民 共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规，结合我市建筑行业实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于宜昌市建筑业协会（以下简称“市建协”）会员单位，在本市行政区域内新建工程的评价。

第三条 结构评价活动，遵循企业自愿、主管部门（行业协会）推荐、专家核查、评委评审，以及“优中选优”和公开、公正、公平的原则。

第四条 宜昌市建筑结构优质工程评价（以下简称结构评价）由市建协组织，每半年一次。

第二章  核查申请

第五条 结构评价分为网上申请和纸质申请，网上申请网址：http://www.ycjsjg.net/pysb/login.seam，纸质申请材料提交到市建协工程技术部。

第六条 工程主体结构分部工程通过验收后，向评审办提出结构评价申请。应以单位工程或多个单位工程组合进行申报，市政工程按照合同标段申报。完成网上填报后递交《宜昌市优质工程结构评价申请表》（见附件3）一式两份，提供能反映工程质量特色和施工过程质量控制的PPT（U盘）。申报资料包含如下内容：

一、宜昌市优质工程结构评价申请表；

二、能反映工程质量特色和施工过程质量控制的创优小结；

三、反映地基基础、主体结构等重要部位、主要工序、隐蔽工程施工质量的图片5-10张，包括地基基础、地下室结构成型图片、结构一层（或标准层、屋面层）的钢筋绑扎、柱（剪力墙）竖向构件、梁板结构、砌体砌筑成型等图片。

第七条 有以下情况之一的工程不得申请：

- 申报项目因质量、安全事故等相关原因在社会上造成恶劣影响；

- 项目施工中发生因违反相关法律法规、技术标准或相关管理规定而受到政府主管部门的通报批评或行政处罚；

- 使用国家、省、市明令淘汰的建筑工艺、材料、构配件、设备产品；

- 主体结构已隐蔽，无法进行施工质量评价的工程。

第三章  现场核查

第八条 协会秘书处对申报资料进行登记，按月组织现场核查。

核查组由3名专家组成，其中2名正式专家、1名见习专家。专家从宜昌市建筑业协会专家库名单随机抽取。

第九条 现场核查执行《宜昌市建筑结构优质工程评价标准》（见附件3）。核查时发现工程存在附件2中的情况，终止核查。

第十条 核查组向申请单位反馈核查情况，对现场存在的重大安全隐患及一票否决事项及时向协会工程技术部报告。

第十一条 核查组将核查结果提交评委会评审。

第四章 评委会评审

第十二条 评委会组成

评委会由有关部门和具备高级及以上技术职称、熟悉建筑

安全技术的专家13名组成，设主任委员1人、副主任委员2人，评价工作实行评委会主任负责制。

第十三条 评审程序

每半年组织一次评审。核查组在评审会上向评委报告核查情况，并将当期符合评审条件的工程提交评委会集中评审，评委会通过审查、讨论、评议，最后投票确定通过评审名单，公示7天后发文公布评价结果。

第十四条 评审标准

评审一票否决条件：

- 项目施工中发生因违反相关法律法规、技术标准或相关管理规定而受到政府主管部门的通报批评或行政处罚；

- 使用国家、省、市明令淘汰的建筑工艺、材料、构配件、设备产品；

- 结构施工质量问题发生投诉、举报并经查属实的;

四、存在违法发包、转包、分包及挂靠等违法行为被举报经查属实的；实体结构或主要建筑材料监督抽测不合格，经验证属实的。

五、推荐参评省级建筑结构优质工程核查得分不低于85分。

第十五条 获评施工现场有下列情况之一的，一经核实， 从评价名单中删除。

- 申报材料弄虚作假的；

- 获评后，项目发生亡人安全生产责任事故的；

- 获评后，项目被市级以上政府行政主管部门处罚或通报批评的。

第十六条 宜昌市建筑结构优质工程评价工作在市行业主管部门指导下由宜昌市建筑业协会组织实施，评选结果报市行业主管部门。

第五章  公  告

第十七条 通过市结构评价的项目，由市建协发文公布。

第十八条 向荣获市结构评价称号的施工单位、项目经理、监理单位、项目总监授予证书。

第十九条 核查人员要秉公办事，廉洁自律，坚持严格、认真、公正、公平的工作态度，严守纪律，严格执行国家廉政建设有关规定。

第六章  附  则

第二十条 本办法由宜昌市建筑业协会负责解释。

第二十一条 本办法颁布之日起实行，原办法同时废止。

附件：

- 宜昌市建筑结构优质工程评价申请表

- 宜昌市建筑结构优质工程评价否决项

- 宜昌市建筑结构优质工程评价标准

附件1

宜昌市优质工程结构评价申请表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  |
| 工程规模 |  | 层数（高度） |  |
| 申请核查时间 |  | 工程进度 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 项目经理 |  | 联系电话 |  |
| 总承包单位意见： 盖章 年 月 日 |
| 推 荐 单 位 | 建设单位意见： 盖章 年 月 日 |
|  | 县市区行业协会意见： 盖章 年 月 日 |
|  | 工程项目所在地质量监督机构意见： 盖章 年 月 日 |

附件2

宜昌市建筑结构优质工程评价否决项

项目名称：                                   总承包单位：

| 序号 | 核查标准 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构已隐蔽，无法进行施工质量评价的工程； |  |
| 2 | 地基（桩基）未按要求进行检测；承载力检测不满足设计要求；桩身完整性检测一类桩比例未达到85%或存在三、四类桩的； |  |
| 3 | 重大设计变更未经图纸审查的 |  |
| 4 | 未按设计及规范要求进行变形观测或变形观测结果不满足设计及规范要求的 |  |
| 5 | 混凝土试块强度或结构实体检测混凝土强度评定不符合规范规定，经检测机构鉴定检测后仍不满足设计要求； |  |
| 6 | 混凝土标养试块养护条件不符合标准要求，混凝土同条件养护试件留置及养护不符合设计、规范及方案要求的； |  |
| 7 | 地基基础、地下室及主体结构存在渗漏及加固补强的； |  |
| 8 | 楼板厚度、钢筋保护层厚度检查不符合规范要求； |  |
| 9 | 存在严重质量隐患（纵向受力钢筋漏筋长度达30cm及以上，构件主要受力部位出现蜂窝面积达300cm2、夹渣深度达3cm及以上、孔洞,砼构件涨模面积达500cm2及以上，有影响结构性能或使用功能的裂缝，连接部位有影响结构传力性能的缺陷）； |  |
| 10 | 钢结构防腐、防火涂层厚度检测不满足设计及规范要求； |  |
| 11 | 工程技术资料、检验报告弄虚作假的工程； |  |
| 12 | 未开展常见质量问题防治，未落实样板引路制度。 |  |
| 结论 |  |

检查人员：                                    检查时间：

附件3

宜昌市优质工程结构评价标准

第一条 评分方法

（一）市优质工程结构评价核查时，核查组对申报工程的质量管理、质量资料、实体质量、建筑业10项新技术应用、优秀施工工艺（常见质量问题防治）做法视频共5项进行核查。

（二）评分表包括质量管理、质量资料、实体质量、建筑业10项新技术、优秀施工工艺（常见质量问题防治）等5个分项核查评分表和一张核查评分汇总表。

（三）分项核查评分表中各核查项目得分应为对照核查标准所得分数之和，每分项表得分应为表内各检查项目实得分数之和。

（四）核查评分表不得采用负值，各核查项目所扣分数之和不得超过该项目应得分数。

（五）质量管理、质量资料、实体质量核查评分表核查项目中设有保证项目和一般项目，当保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足保证项目总计分的80%，此项核查表不应得分，同时取消该工程评审资格。

（六）汇总表满分为100分，各分项核查表在汇总表中所占满分的分值分别为：质量管理15分、质量资料20分、实体质量45分、建筑业10项新技术10分、优秀施工工艺（常见质量问题防治）10分。汇总表总得分应为各分项核查评分表实得分值之和。

有缺项时汇总表总得分=×100

（七）以汇总表总得分、实测实量得分、保证项目达标情况及混凝土构件回弹抽测情况作为一个结构工程是否具备省结构优质工程参评资格的依据。具备参评资格的工程必须同时具备：混凝土构件回弹抽测符合设计值，保证项目符合第5条规定，实测实量得分15以上（含）且汇总表总得分值应在80分以上（含）。

第二条 核查得分80分及以上的工程有资格参加评委会评审。

第三条 核查评分表

核查评分表分为：

表2.0.1　　市优质工程结构评价核查评分汇总表

表2.0.2　　质量管理核查评分表

表2.0.3　　质量资料核查评分表

表2.0.4.1　实体质量（混凝土结构）核查评分表

表2.0.4.2　实体质量（砌体结构）核查评分表

表2.0.4.3　实体质量（钢结构）核查评分表

表2.0.4.4　实体质量（市政道路、桥梁）核查评分表

表2.0.5　　建筑业10项新技术应用评分表

表2.0.6    优秀施工工艺（常见质量问题防治）

表2.0.7    宜昌市优质工程结构评价表

表2.0.1

市优质工程结构评价核查评分汇总表

项目名称：                                   总承包单位：

| 申报单位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  | 项目总监 |  |
| 建筑面积 |  | 结构类型 |  |
| 项目名称及分值 |  |
| 质量管理（15分） |  |
| 质量资料（20分） |  |
| 实体质量（45分） |  |
| 10项新技术（10分） |  |
| 优秀工艺（常见质量问题）（10分） |  |
| 总计100分 |  |
| 综合得分 |  |
| 核查评语 核查组组长： 年 月 日 |

表2.0.2

质量管理核查评分表

项目名称：                                   总承包单位：

| 序号 | 核查项目 | 核查标准 | 应得 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 质量保证体 系 | 项目管理机构健全；项目管理人员配备齐全，项目管理制度完备；项目管理主要负责人持证上岗。（一项不符扣1分） | 3 |  |
| 2 |  | 质量责任制 度 | 项目经理与项目法人签定质量责任书；项目内部建立岗位质量责任制度并很好履行；管理人员质量责任制考核合格。（一项不符扣1分） | 3 |  |
| 3 |  | 质量保证条 件 | 计量器具在检定有效期内使用；建筑材料堆放有序并有很好的保护条件。（一项不符扣1分） | 2 |  |
| 4 |  | 目标及 措 施 | 项目质量管理目标明确；围绕质量目标制定了质量保证措施；实行目标考核制度。（一项不符扣1分） | 3 |  |
| 5 | 一般项目 | 施工组织设 计 | 按要求审批；施工部署合理，主要施工方法具有指导性和针对性。（一项不符扣1分） | 2 |  |
| 6 |  | 分部（分项）工程技术交底 | 交底全面并符合规范要求；交底具有针对性和可操作性；交底履行签字手续；落实到一线操作工人。（一项不符扣0.5分） | 2 |  |
| 小计 |  |  |  | 15 |  |

检查人员：                                    检查时间：

表2.0.3

质量资料核查评分表

项目名称：                                   总承包单位：

| 序号 | 核查项目 | 核查标准 | 应得 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 图纸会审及变更洽商记录 | 按要求进行图纸会审，图纸会审及变更洽商记录手续规范、签章齐全；涉及地基基础、主体结构变更经施工图设计审查部门审查。（一项不符扣1分） | 2 |  |
| 2 |  | 隐蔽工程检查及验收记录 | 隐蔽工程项目检查及验收齐全、真实；检查记录填写规范，记录情况与实际相符，签字齐全。（一项不符扣1分） | 2 |  |
| 3 |  | 地基基础、主体结构质量验收记录及检测报告 | 地基验槽记录手续规范、签章齐全；基桩及处理地基质量按规范和设计进行了检测并达到要求；建设单位组织相关参建主体参加地基基础、主体结构质量验收；结构实体检测合格；各参建主体验收意见一致，质量验收记录齐全。（一项不符扣2分） | 8 |  |
| 4 |  | 质量保证及见证取样送检检测资料 | 钢筋、水泥、砖、构配件等出厂合格证和试验报告对应齐全；涉及结构安全的试块、试件实行见证取样送检制度；试块、试件检验评定合格。（一项不符扣2分） | 6 |  |
| 5 | 一般项目 | 沉降观测记录 | 按要求设置沉降观测点；沉降观测记录反映结构无异常沉降现象。（一项不符扣1分） | 2 |  |
| 小计 |  |  |  | 20 |  |

检查人员：                                    检查时间：

表2.0.4.1

实体质量（混凝土结构）核查评分表

项目名称：                                   总承包单位：

| 序号 | 核查项目 | 核查标准 | 应得分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 现浇梁板墙柱混凝土外观 | 内实外光；表面平整；无蜂窝、麻面；无孔洞、露筋；无夹渣、烂根现象。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 3 |  |
| 2 |  | 施工缝 留置 | 位置符合规范要求。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 3 |  | 混凝土梁板 墙柱节点 | 节点清晰，无凿补现象，无缩颈、错位现象。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 4 | 一般项目 | 模板拼缝 及拆模 | 模板拼缝严密，梁柱棱角不现砂；按规范的强度要求拆模，无缺棱掉角现象。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 1 |  |
| 5 |  | 填充墙与梁墙柱结合部位 | 按要求留设锚拉筋；顶砌符合规范要求。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 6 |  | 预留孔洞 | 位置准确，尺寸符合要求；无事后打凿现象。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 7 |  | 成品保护 | 楼梯踏步平整，梯板厚度满足设计要求，无缺棱掉角现象；砼楼面基本平整，无脚印；踏步高差符合规范要求。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 3 |  |
| 8 | 实测实量 | 混凝土强度抽测值达到设计要求，构件垂直度、平整度、轴线偏移、截面尺寸符合规范要求；随机抽测楼层不少于4层，其中首层、顶层、特殊层必查，每层累计不少于20点，每幢不少于80点。实测得分率85%，得15分，每增加1%，加1分。 | 30 |  |
| 小计 |  |  |  | 45 |  |

检查人员：                                    检查时间：

表2.0.4.2

实体质量（砌体结构）核查评分表

项目名称：                                   总承包单位：

| 序号 | 核查项目 | 核查标准 | 应得分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 砂浆灰缝 | 灰缝饱满、无透缝、瞎缝、平直，厚度符合规范要求。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 4 |  |
| 2 |  | 留槎、 接槎 | 留槎方式正确、马牙槎先退后进、尺寸符合要求；接槎处灰缝密实。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 4 |  |
| 3 |  | 现浇构件 | 截面尺寸符合设计要求，混凝土内实外光、表面平整，无蜂窝、麻面、露筋现象；无夹渣、烂根；强度达到设计要求。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 4 |  |
| 4 |  | 预制构件 | 无露筋、裂缝等现象；无下挠现象；板底支承面平整、严实；安装时做到硬找平、软座浆，安装完后支承处无补灰现象；相邻两板高差不超过5mm；搁置长度符合规范要求。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 4 |  |
| 5 | 一般项目 | 砌体材料 及墙面 | 砌体材料外观质量较好，无缺棱掉角、色差明显等现象；墙面干净、整齐无污染。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 6 |  | 组砌方法 | 组砌方法正确，无混砌现象；无2皮砖以上的通缝。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 7 |  | 板缝及灌缝 质量 | 板底缝宽≮2cm；板缝用不低于C20的掺微膨胀剂细石砼浇灌；缝宽>4cm用吊模，内设构造筋。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 3 |  |
| 8 |  | 管线凿槽 | 多孔砖、空心砖、小砌块墙体严禁横向凿槽；槽宽、深适宜；位置正确、合理。（一处不符扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 9 | 实测实量 | 垂直度、平整度、轴线偏移、十皮砖灰缝厚度、水平灰缝平直度、预留门窗洞口尺寸符合检验评定标准中允许偏差的要求。随机抽测楼层，每层不少于20点，每幢不少于80点。实测得分率85%，得15分，每增加1%，加0.5分。 | 20 |  |
| 小计 |  |  |  | 45 |  |

检查人员：                                    检查时间：

表2.0.4.3

实体质量（钢结构）核查评分表

项目名称：                                   总承包单位：

| 序号 | 检查 项目 | 检查标准 | 应得分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安全等级为一级和大跨度钢结构构件材料、进口材料的复验报告。焊接、连接紧固标准件检验报告。 | 5 |  |
|  |  | 一、二级焊缝、焊接球接点焊逢、螺栓球接点网架焊缝超声波、射线探伤报告。高强螺栓抗滑移试验报告。 | 5 |  |
|  |  | 结构安全等级为一级，跨度40m以上的网架结构节点承载力试验报告。 | 5 |  |
| 2 | 一般项目 | 钢材、钢铸件、焊接材料、连接紧固标准件、焊接球、螺栓螺、封板、锥头、套筒、压型板、防腐材料、防火涂料合格证明。 | 2 |  |
|  |  | 焊工焊考合格证明，首次使用的钢材、焊接材料、连接方法的焊接工艺评定。焊缝观感检查记录。 | 4 |  |
|  |  | 高强螺栓扭矩板手计量检定报告，高强螺栓紧固施工记录（力矩复拧记录及外露丝扣）。 | 2 |  |
|  |  | 防腐涂装检查记录。 | 2 |  |
|  |  | 有涂层、镀层的压型金属板成型后外观及尺寸检查记录。 | 2 |  |
|  |  | 基础砼强度，定位轴线基础标高检查记录。 | 4 |  |
|  |  | 地脚螺栓复查记录（含砼强度），网架结构支座定位轴线和支座锚栓位置，支承面顶板的位置、标高、水平度检查记录。 | 2 |  |
|  |  | 网架结构总拼装及屋面工程挠度值检测资料。 | 2 |  |
| 3 | 允许偏差 | 轴线定位1（3） | 2 |  |
| 4 |  | 基础标高±2（0，-3） | 2 |  |
| 5 |  | 单层结构整体垂直度H/1000且≤25mm | 2 |  |
| 6 |  | 多层结构整体垂直度H/2500+10，且≤50mm | 2 |  |
| 7 |  | 总拼完成后挠度值≤1.15倍设计值（mm） | 2 |  |
| 小计 |  | 45 |  |

检查人员：                                    检查时间：

表2.0.4.4

实体质量（市政道路、桥梁）核查评分表

项目名称：                                   总承包单位：

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 （超过则否决） | 应得分 （45） | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水 混凝土 | 露筋 | 露筋1～3处 | 2 |  |
|  |  | 蜂窝孔洞 夹渣 | 蜂窝、孔洞、夹渣1～6处 | 2 |  |
|  |  | 裂缝 | 非贯穿裂缝1～10处 | 2 |  |
|  |  | 外形缺陷 | 缺棱掉角、线角不直等缺陷1～10处 | 2 |  |
|  |  | 外表缺陷 | 麻面、掉皮、起砂等缺陷1～10处 | 2 |  |
|  |  | 尺寸与偏位 | 尺寸不准、偏位等缺陷1～6处 | 2 |  |
|  |  | 修补 | 批嵌面积大于200cm2或打磨面积大于600cm2的缺陷1～10处 | 5 |  |
| 2 | 钢结构 | 焊缝缺陷 | 焊缝有溢流、夹渣、咬肉、气孔等缺陷1～6处 | 3 |  |
|  |  | 涂装缺陷 | 涂装涂刷不均匀、有皱纹、流滴、缺漏、剥落返修等缺陷1～10处 | 3 |  |
| 3 | 其它 | 防撞墙 变形缝 | 防撞墙变形缝嵌夹渣、漏嵌，宽度超标等缺陷1～10处 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 梁底标高 及梁缝 | 相邻梁底高差偏大（边梁除外），梁缝间隙不均匀等缺陷1～10处 | 2 |  |
|  |  | 支座 | 支座铁件锈蚀1～6处 | 2 |  |
|  |  | 进水格栅 | 进水格栅位置不正1～10处 | 2 |  |
|  |  | 混凝土 铺装层 | 桥面混凝土铺装层疏松起壳1～6处 | 2 |  |
| 4 | 管片及管片 拼装 | 管片外形 缺陷 | 管片缺棱、掉角或作修补的面积大于100 cm2的缺陷1～15处 | 2 |  |
|  |  | 螺母、螺栓就位 | 螺母终拧后螺栓丝扣未外露1～10处 | 2 |  |
|  |  | 手孔封堵 | 手孔封堵不饱满1～10处 | 2 |  |
| 5 | 隧道 防水 | 隧道渗漏 | 每100环隧道渗漏1～10处 | 2 |  |
|  |  | 嵌缝 | 每100环因堵漏作嵌缝（非设计指定的）1～10处 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  | 45 |  |

检查人员：                                    检查时间：

表2.0.5

优秀施工工艺（常见质量问题防治）核查评分表

项目名称：                                   总承包单位：

| 序号 | 核查项目 | 核查标准 | 应得 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新材料 新工艺 | 使用建设部、省建设厅、市住建局推广使用的新型材料或该材料在某一区域范围内具有示范作用；施工工艺在本地区具有创新、示范作用，有一定技术含量。（每两项符合得１分） | 2 |  |
| 2 | 优秀工艺 做法视频 | 工艺流程、工艺要点、视频规范性（一项不符合扣1分） | 4 |  |
| 3 | 常见质量问题防治措施 | 现象、原因分析、防治措施。（一项不符合扣1分） | 4 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10 |  |

检查人员：                                    检查时间：

表2.0.6

宜昌市优质工程结构评价表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  |
| 工程规模 |  | 层数（高度） |  |
| 申请核查时间 |  | 工程进度 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 项目经理 |  | 联系电话 |  |
| 专家核查意见： 核查组长： 年 月 日 |
| 市建筑协会评委会评价意见： 年 月 日 |