## 附2：

# 宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场

# 评价办法（试行）

第一章  总    则

第一条  为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》和《湖北省建设工程安全生产管理办法》，引导建筑施工企业安全文明施工，提高我市建筑工程安全标准化水平，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于宜昌市建筑业协会（以下简称“市建协”）会员单位，在本市行政区域内新建工程的评价。

第三条  安全评价活动，遵循企业自愿、主管部门（行业协会）推荐、专家核查、评委评审，以及“优中选优”和公开、公正、公平的原则。

第四条  宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价（以下简称安全评价）由市建协组织，每半年一次。

第二章  核查申请

第五条  安全评价分为网上申请和纸质申请，申请网址：http://www.ycjsjg.net/pysb/login.seam。

第六条  工程主体结构分部工程进度达70%时，向评审办提出安全评价申请，应以施工许可证涵盖的范围进行申请 。完成网上填报后递交《宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价申请表》（见附件1）一式两份，提供能反映工程安全文明施工管理特色及施工期间主要部位的PPT文件（U盘）；网上申请材料内容包括：

- 宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价申请表；

- 项目经理、安全员安全知识考核合格证书；

- 宜昌市建筑业协会会员证扫描件；

- 安全生产许可证；

- 宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价亮点总结；

- 施工许可证；

- 房屋建筑工程反映工程基础、主体、装修各阶段施工的主要部位（施工现场全貌、基础、主体结构、作业区、办公区、生活区和施工用电、脚手架、塔吊、外用电梯、物料提升机等）安全生产、文明施工情况的原始照片不少于30张，并加文字说明；

- 市政公用工程反映基坑、墩柱、桥梁、路基、管线、隧 道等主要施工内容（各施工点全貌、管线保护、交通疏解、加 工区、作业区、办公区、生活区和施工用电、脚手架、龙门 吊、汽车吊等）安全生产、文明施工情况的原始照片不少于30张，并加文字说明。

第七条  有以下情况之一的工程不得申请：

- 未被人力资源和社会保障局评为“标准化安薪项目”的；

- 申报企业《安全生产许可证》超过有效期，项目经理、安全员《安全生产考核合格证书》超过有效期的；

- 项目施工中发生因违反安全生产法律法规或强制性标准而受到市级建设行政主管部门的行政处罚；

- 项目因安全生产不符合要求受到市级以上建设行政主管部门通报批评的；

- 项目使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备；

- 项目对社会投诉或媒体曝光，未及时采取有效措施，造成较大社会影响，经查有责的；

- 提出核查申请后，因申请单位原因放弃核查的项目。

第三章  现场核查

第八条  协会秘书处对申报资料进行登记，按月组织现场核查。

核查组由2名专家组成，随机从宜昌市建筑业协会专家库中抽取。

第九条  现场核查执行《宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价申请表标准》（见附件3）。核查时发现工程存在附件2中的情况，终止核查。

第十条  核查组向申请单位反馈核查情况，对现场存在的重大安全隐患及一票否决事项及时向协会工程技术部报告。

第十一条 核查组将核查结果提交评委会评审。

第四章 评委会评审

第十二条  评委会组成

评委会由有关部门和具备高级及以上技术职称、熟悉建筑安全技术的专家13名组成，设主任委员、副主任委员，评价工作实行评委会主任负责制。

第十三条  评审程序

每半年组织一次评审。核查组在评审会上向评委报告核查情况，并将当期符合评审条件的工程提交评委会集中评审，评委会通过审查、讨论、评议，最后投票确定通过评审名单，公示7天后发文公布评价结果。

第十四条  评审标准

评审一票否决条件：

- 项目因安全生产不符合要求受到市级以上行业主管部门通报批评的；

- 建设项目施工中发生因违反安全生产法律法规或强制性标准而受到政府主管部门的行政处罚；

三、项目使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备；

四、项目对社会投诉或媒体曝光，未及时采取有效措施，造成较大社会影响，经查有责的；

五、推荐参评市级安全文明施工现场核查的项目核查得分不低于75分，推荐参评省级安全文明施工现场核查的项目核查得分不低于80分。

第十五条  获评施工现场有下列情况之一的，一经核实，从评价名单中删除：

- 申报材料弄虚作假的；

- 获评后，项目发生亡人安全生产责任事故的；

- 获评后，项目因安全生产不符合要求被市级以上建设行政主管部门处罚或通报批评的。

第十六条  安全评价工作在市建设行政主管部门指导下由宜昌市建筑业协会组织实施，评选结果报市建设行政主管部门。

第五章  公    告

第十七条  通过市安全评价的项目，由市建协发文公布。

第十八条  向通过市安全评价项目的施工单位、项目经理、监理单位、项目总监授予证书。

第十九条  核查人员要秉公办事，廉洁自律，坚持严格、认真、公正、公平的工作态度，严守纪律，严格执行国家廉政建设有关规定。

第六章  附    则

第二十条  本办法由宜昌市建筑业协会负责解释。

第二十一条  本办法颁布之日起施行，原办法同时废止。

附件：

1.宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价申请表

2.宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价否决项（参考《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》）

3.宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价标准

附件1

宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价申请表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  |
| 工程规模 |  | 层数（高度） |  |
| 申请核查时间 |  | 工程进度 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 项目经理 |  | 联系电话 |  |
| 总承包单位意见： 盖章 年 月 日 |
| 推 荐 单 位 | 建设单位意见： 盖章 年 月 日 |
|  | 县市区行业协会意见： 盖章 年 月 日 |
|  | 工程项目所在地安全监督机构意见： 盖章 年 月 日 |

附件2

宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价否决项

| 项目名称： 总承包单位： |
| --- |
| 序号 | 分类 | 情形 | 结果 |
| 1 | 施工安全管理 | 1.未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动。 |  |
|  |  | 2.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。 |  |
|  |  | 3.建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。 |  |
|  |  | 4.危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。 |  |
| 2 | 基坑工程 | 1.对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施。 |  |
|  |  | 2.基坑土方超挖且未采取有效措施。 |  |
|  |  | 3.深基坑施工未进行第三方监测。 |  |
|  |  | 4.有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；2.基坑侧壁出现大量漏水、流土；3. 基坑底部出现管涌；4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。 |  |
| 3 | 模板工程 | 1.模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 |  |
|  |  | 2.模板支架承受的施工荷载超过设计值。 |  |
|  |  | 3.模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。 |  |
| 4 | 脚手架工程 | 1.脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 |  |
|  |  | 2.未设置连墙件或连墙件整层缺失。 |  |
|  |  | 3.附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。 |  |
|  |  | 4.附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏。 |  |
|  |  | 5.附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。 |  |
| 5 | 起重机械及吊装工程 | 1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记。 |  |
|  |  | 2.塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。 |  |
|  |  | 3.施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。 |  |
|  |  | 4.起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。 |  |
|  |  | 5.建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。 |  |
|  |  | 6.施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效。 |  |
|  |  | 7.建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 |  |
| 6 | 高处作业 | 1.钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置。 |  |
|  |  | 2. 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施。 |  |
|  |  | 3. 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接。 ¦ |  |
| 7 | 施工临时用电 | 特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压。 |  |
| 8 | 有限空间作业 | 1.有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则。 |  |
|  |  | 2.有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。 |  |
| 9 | 拆除工程 | 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。 |  |
| 10 | 暗挖工程 | 1.作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工。 |  |
|  |  | 2.施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施。 |  |
| 11 | 其他 | 1.使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。 |  |
|  |  | 2.其他违法违规行为；违反法规且危害程度大的行为。 |  |

检查人：                                                    检查时间：

附件3

宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价标准

第一条 核查得分75分及以上的工程有资格参加评委会评审。

第二条 现场评价评分表

评分表分为：

表2.01  安全管理检查评分表

表2.02  文明施工检查评分表

表2.03  施工用电检查评分表

表2.04  安全防护检查评分表

表2.05  脚手架及模板支架检查评分表

表2.06  机械设备检查评分表

表2.07  宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价表

表2.01

安全管理检查评分表

项目名称：                                                                        总承包单位：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全生产 责任制 | 1.未落实安全生产责任制的扣10分; 2.未配备各工种安全技术操作规程，扣2～10分; 3.未落实安全生产资金保障制度，扣5分。 | 10 |  |  |
| 2 |  | 目标管理 | 1.无责任目标考核规定或未执行的扣8～10分。 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工组织设计 | 1.施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分; 2.未编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，扣10 分; 3.未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣10分; 4.未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣2～10分。 | 10 |  |  |
| 4 |  | 安全技术交底 | 无书面安全技术交底扣10分。 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安全检查 | 1.未建立安全检查制度扣10分; 2.无安全检查记录，扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安全教育 | 1.未建立安全教育培训制度，扣10分; 2.施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣2分。 | 10 |  |  |
|  | 一 般 项 目 | 小计 | 60 |  |  |
| 7 |  | 班前安全活动 | 班前安全活动无记录的扣10分。 | 10 |  |  |
| 8 |  | 特种作业持证上岗 | 一人未经培训从事特种作业的扣4分。 | 10 |  |  |
| 9 |  | 工伤事故处理 | 工伤事故未按规定报告的扣5—10分。 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全标志 | 现场未按要求设置安全标志的扣5—10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | 100 |  |  |

检查人：                                                                 检查时间：

表2.02

文明施工检查评分表

项目名称：                                                                    总承包单位：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 现场围挡 | 1.在市区主要路段的工地周围未设置高2.5M围挡的扣10分； 2.一般路段的工地周围未设置高于1.8M围挡的扣10分。 | 10 |  |  |
| 2 |  | 封闭管理 | 施工现场进出口无大门的扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工现场 | 1.工地地面未做硬化处理的扣5分； 2.工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣5分。 | 10 |  |  |
| 4 |  | 材料堆放 | 1.建筑材料堆放不整齐、未标出名称、品种的扣6分； 2.易燃易爆物品未分类存放的扣4分。 | 10 |  |  |
| 5 |  | 现场住宿 | 1.宿舍搭设不符合要求的扣10分； 2.施工作业区与办公、生活区不明显划分的扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 现场防火 | 1.无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分； 2.消防设施不完备的扣4～8分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 治安综合治理 | 治安防范措施不力、常发生失盗事件的扣3～5分。 | 10 |  |  |
| 8 |  | 施工现场标牌 | 大门口处挂的五牌一图内容不全，缺一项扣2分。 | 10 |  |  |
| 9 |  | 生活设施 | 1.无厕所、随地大小便扣10分； 2.食堂不符合卫生要求扣10分； 3.生活垃圾未及时清理、未装容器的扣3～5分。 | 10 |  |  |
| 10 |  | 保健急救 | 1.无保健医药箱的扣5分； 2.无急救措施和急救器材的扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | 100 |  |  |

检查人：                                                                 检查时间：

备注：市政工程参照执行，可以根据实际做一定调整。

表2.03

施工用电检查评分表

项目名称：                                                                     总承包单位：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 外电防护 | 1.高压电线小于安全距离又无防护措施的扣10分； 2.防护措施不符合要求、封闭不严密的扣5～10分。 | 10 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零 保护系统 | 1.未采用TN-S系统的扣10分； 2.保护接零设置错误的每处扣4分。 | 10 |  |  |
| 3 |  | 配电箱 开关箱 | 1.线路不符合“三级配电两级保护”要求的每条扣5分； 2.配电箱开关箱装配不符合要求的每处扣2分。 | 10 |  |  |
| 4 |  | 现场照明 | 1.室内线路及灯具安装高度低于2.4M未使用安全电压供电的扣10分； 2.潮湿作业场所未使用36V以下安全电压的扣10分。 | 10 |  |  |
| 5 |  | 漏电保护器 | 漏电保护器参数不匹配一处扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 | 未对使用电器设备验收人员未进行安全技术交底的扣5～10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 配电线路 | 架空线路不符合要求的扣7～10分。 | 10 |  |  |
| 8 |  | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配扣10分。 | 10 |  |  |
| 9 |  | 变配电装置 | 配电房（室）不符合安全规定的扣10分。 | 10 |  |  |
| 10 |  | 用电档案 | 无专项用电施工组织设计的扣10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | 100 |  |  |

检查人：                                                                 检查时间：

表2.04

安全防护检查评分表

项目名称：                                                      总承包单位：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 高处作业防护 | 2m（含）以上的高处作业无防护每处扣5分。 | 10 |  |  |
| 2 |  | 临边防护 | 临边防护不严、栏杆高度不够每一处扣2分。 | 10 |  |  |
| 3 |  | 防护棚 | 人行通道、物料提升机进料口无防护棚，每一处扣5分。 | 10 |  |  |
| 4 |  | 楼梯口、电梯井和管道井防护 | 楼梯口、电梯井和管道井一处无防护扣10分。 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安全帽与安全带 | 一人不戴安全帽扣5分；一人不系安全带扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安全网 | 1.在建工程外侧立网封闭不严的扣5分； 2.未按要求设置水平安全网的扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 预留洞口防护 | 大于30cm的预留口无防护的一处扣5分。 | 10 |  |  |
| 8 |  | 爬梯、架梯的 防护 | 固定爬梯无扶手每一处扣5分；架梯无控制角度的绳链每个扣5分。 | 10 |  |  |
| 9 |  | 辐射、弧光防护 | 电焊人员不用防护面罩每人扣5分。 | 10 |  |  |
| 10 |  | 粉尘防护 | 粉尘场所作业人员不戴防尘口罩每人扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | 100 |  |  |

检查人：                                                                 检查时间：

表2.05

脚手架及模板支架检查评分表

项目名称：                                                                          总承包单位：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 搭设方案 | 1.脚手架无搭设方案或方案编审不符合要求扣10分； 2.超过24m高度的落地式脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架无计算书扣10分。 | 10 |  |  |
| 2 |  | 落地式脚手架、悬挑式脚手架 | 1.立杆基础不实、不平、无排水设施扣5分； 2.悬挑脚手架悬挑梁材质、锚固、搁置不符合要求的扣5～10分； 3.施工层不满铺脚手板、防护未超出作业面的每处扣4分。 | 10 |  |  |
| 3 |  | 制式（附着升降式、门型、挂式、吊篮）脚手架 | 1.使用不合格产品扣10分； 2.安装不符合要求、维护不到位、安全保护装置失灵的扣10分。 | 10 |  |  |
| 4 |  | 模板支架 | 1.无模板支架搭设方案或方案编审不符合要求的扣10分； 2.未进行技术交底的扣5分； 3.模板支架未按方案搭设的扣10分。 | 10 |  |  |
| 5 |  | 卸料平台 | 1.卸料平台无设计计算书或未验收投入使用的扣10分； 2.未设置限载标识的扣5分。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 | 脚手架、模板支架未验收投入使用的扣10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 架体与剪刀撑 | 高度24m以上的脚手架没有连续设剪刀撑的扣10分。 | 10 |  |  |
| 8 |  | 脚手架材质 | 脚手架材质不符合要求的扣10分。 | 10 |  |  |
| 9 |  | 内脚手架 | 内脚手架不设扫地杆与剪刀的撑扣10分。 | 10 |  |  |
| 10 |  | 操作人员 | 脚手架搭设和操作不是专业人员的扣10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | 100 |  |  |

检查人：                                                                 检查时间：

表2.06

机械设备检查评分表

项目名称：                                                                       总承包单位：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安拆方案 | 1.无安装、拆卸方案每机扣10分； 起重设备未执行“一体化”管理的扣10分。 | 10 |  |  |
| 2 |  | 塔吊 | 1.塔吊地脚螺杆长度不足、螺帽缺失的每处扣5分； 2.基础积水扣5分。 | 10 |  |  |
| 3 |  | 物料提升机 | 使用不合格产品的扣10分； | 10 |  |  |
| 4 |  | 保险限位装置 | 塔吊、物料提升机、外用电梯无安全限位保险装置一机扣10分； | 10 |  |  |
| 5 |  | 验收及检验 | 机械设备安装后未经验收和检验投入使用的一机扣10分； | 10 |  |  |
| 6 |  | 操作和防护 | 1.操作人员无证上岗每人扣5分； 2.起重设备防护、层门、转料平台设置不规范的扣5～10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 混凝土搅拌机 | 混凝土搅拌机无保险挂钩少一个扣5分； | 10 |  |  |
| 8 |  | 小型电动机具 | 小型电动机具无皮带轮防护罩一机扣5分； | 10 |  |  |
| 9 |  | 手持电动工具 | 手持电动工具不配备移动式的开关箱一机扣5分； | 10 |  |  |
| 10 |  | 维修及报废 | 机械设备不及时维修带病运转一机扣5分； | 10 |  |  |
|  |  | 小计 | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | 100 |  |  |

检查人：                                                                 检查时间：

表2.07

宜昌市房屋市政工程安全文明施工现场评价表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  |
| 工程规模 |  | 层数（高度） |  |
| 申请核查时间 |  | 工程进度 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 项目经理 |  | 联系电话 |  |
| 专家核查意见： 核查组长： 年 月 日 |
| 评委会评价意见： 年 月 日 |