## LH-D7A 数字电路实验箱

实验箱由铝木合金箱体、开关电源、常用信号源和实验电路区组成。其中实验电路区采用全开放模式，可根据需求灵活配置实验电路，以满足不同层次学生的教学实验要求。

一、技术指标

1.1直流稳压电源 ：DC±12V/1.5A，DC：5V/1.5A，其中+5V电源有过压保护、欠压保护和短路报警和自动关断功能，确保实验电路元件和人身安全。

1.2 可调直流输出：+1.2V～+12V（/0.5A）、-1.2V～-12V（/0.5A）。

1.3 常用信号源

1）提供二组正负单脉冲发生电路，带电平指示。

2）0～1MHZ连续可调时钟电路。

3）固定脉冲分16路输出,分别是1HZ、2HZ、10HZ、100HZ、200HZ、300HZ、400HZ、500HZ、700HZ、800HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ、250KHZ、500KHZ、1MHZ。

4）18路开关量输入显示电路，输入端带保护功能，指示灯亮表示高电平‘1’，指示灯灭表示低电平‘0’。

5）18路开关量输出电路，输出端自带显示电路，直观显示开关量的输出状态，同时输出端带保护功能。可输出低电平‘0’、高电平‘1’（为正逻辑）。

6）6位七段LED共阳数码显示器，自带BCD码译码电路，供数字钟、日历等实验显示用；2位独立数码管，可装共阳或共阴数码管。

7）2组BCD码拨盘开关输出电路，输出端带保护功能。

1.4 时序脉冲发生电路

可产生四路脉冲信号，脉冲周期与输入的时钟信号相同，四个脉冲之间依次相差1个输入时钟周期。

1.5 扬声器、蜂鸣器及驱动电路：可用作时钟报时、报警及音乐演奏的发声装置。

1.6 测试工具

1）提供三状态数字逻辑测试电路，分CMOS和TTL两种电平测试方式，高电平红灯亮，低电平绿灯亮，高阻黄灯亮。

2）自带50MHZ液晶显示频率计。测量精度1%。

1.7 实验电路区： 独立电路板设计，和实验信号源完全隔离，防止实验电路区接线时的误操作损坏主机箱。实验电路区配置如下：

- 配置开放式实验区，含2只IC8、8只IC14、5只IC16、1只IC20、1只IC40锁紧插座（兼容IC18-IC40等）。

- 提供独立10MHZ晶振1个、8Ω喇叭、蜂鸣器各1个、1×2开关2个

- 电位器500欧、1K、10K、100K各1个。

4）电阻10R/100R/470R/1K/2.7K/4.7K/5.1K/10K各1个，电容0.01uF/0.033uF/0.1uF各1个，电解电容1uF/4.7uF/10uF/100uF各1个。

5）还设有多个高可靠锁紧式防转叠插座(与集成块插座、镀银长紫铜管及固定器件等已

内部连好)作为实验连接点、测试点，实验接线时，只要拿锁紧插头线相互连接即可。

7) 2个扩展模块电路接入区：尺寸各为155×100mm，可选配固定线路实验模块。学生可以进行创新性练习，以提高学生的思维能力和动手能力。

1.8 可拆卸式实验模块(选配）

- 分立元件模块板，板上含电阻10Ω、100Ω、200Ω、470Ω、510Ω、1K、1.2K、1.5K、4.7K、5.1K、10K、22K、47K、100K、150K、22M；20P、30P、100和100P可调、240P、300P、680P、0.01uF、0.02uF、0.047uF、0.1uF、10uF/16V、47uF/16V、100uF/16V；二极管2AK2、2CK13、2CK15、IN4007；三极管3DG6和3DK2；晶振32768HZ；电位器100K（2个）、47K、15K、10K、1K、330Ω各1个，满足数字电路最基础实验要求。

1.9 实验线路的连接

全部信号引出插孔采用自锁紧式涂金插孔，永不氧化，美观漂亮。实验导线有两种分别为Φ0.5的单股铜芯线（与面包板兼容）和自锁紧可叠插导线。

1.10 机箱：坚固型铝合金框架，厚实的 ABS 塑料包角，参考外形尺寸 480×360×148mm。

二、实验项目

基础实验

1. 晶体管开关特性、限幅器与钳位器

2. TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试

3. CMOS集成逻辑门的逻辑功能与参数测试

4. 集成逻辑电路的连接和驱动

5. 组合逻辑电路的设计与测试

6. 译码器及其应用

7. 数据选择器及其应用

8. 触发器及其应用

9. 计数器及其应用

10. 移位寄存器及其应用

11. 脉冲分配器及其应用

12. 使用门电路产生脉冲信号——自激多谐振荡器

13. 单稳态触发器与施密特触发器——脉冲延时与波形整形电路

14. 555时基电路及其应用

综合实验（需另配器件）

15. D/A、A/D转换器

16. 智力竞赛抢答装置

17. 电子秒表

18. 三位半直流数字电压表

19. 数字频率计

20. 拔河游戏机

四、实验箱配置

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LH-D7A主机箱 | 含机箱、工作电源、常用信号源、实验电路区等 | 1台 |
| 2 | 供电电源线 | 1.5m | 1根 |
| 3 | 2号实验导线 | 30cm-50cm | 35根 |
| 4 | 保险丝 | 2A | 2支 |
| 5 | 实验指导书 |  | 1本 |

附：使用本实验箱需配套仪器仪表：万用表和示波器。