## LH-DEK完全模块化电子设计创新实训箱

LH-DEK是针对电子设计应用的创新实训而研发的一种完全模块化的创新实训箱。提供给学生的可以是一套完全独立的完整的器件，由学生自己焊接组装、调试，也可以是一套组装好的具有专门功能的单片机或EDA应用小系统，学生可以自己写程序，实现自己的功能，培养学生的动手能力、分析问题和解决问题的能力，为培养高素质的应用型人才打好扎实的基础。

一、总体硬件组成和结构形式

1、由铝木合金箱体、高性能线性电源（也可以USB取电）、基础信号源、单片机实训模块接入区和单片机实训模块等组成。

2、实验箱供电电源交流单相220V/50Hz。

二、详细技术参数

1、基础信号源

1）提供+5V/2A 电源，由三组4芯电源座输出。

2）提供±12V/1A，由2组5芯电源插座输出。

3）提供0～5V连续可调模拟量输出1路，作为 A/D转换的模拟量。

以上每路电源均设置短路、过流保护功能。

4）提供8路开关量输入和输出电路，输入和输出接口分别用8芯排线引出。

5）设置2位共阴或共阳数码管，段码用8芯排线引出，位码用镀金插孔引出。

6）提供二路带消抖±单脉冲信号输出。

7）设置1MHZ和500KHZ国定脉冲输出。

8）设置IC-14集成电路插座一个，用于灵活扩展常用门电路。

9）设置高电平和低电平复位电路个一路。

10）设计有4相5线步进电机、5V直流电机及其驱动电路。

以上电路输出端均带保护电路，在接线错误时，不会损坏设备。

2、单片机实训模块

1）LH-CZ模拟出租车计费器

模拟出租车计费器是一个小型的单片机控制系统，由电机、速度测量、速度计算、费用计算等部分组成，完全模拟出租车计费系统设计。详细组成如下：

1、STC89C51 带ISP下载功能51单片机。

2、A44E电机测速传感器。

3、直流电机及驱动。

4、LCD1602液晶显示器。

5、24C02 I²C存储器

6、PCF8563 实时时钟

7、1个蜂鸣器

8、8个LED数码管显示。

9、6个单独的按钮。

10、18B20温度测量模块。

11、LCD12864液晶块扩展接口。

12、RS232通信接口

13、12个LED指示灯。

可开设的实验项目

1、流水跑马灯实验

2、直流电机调速、测速实验。

3、实时时钟实验。

4、1602液晶显示实验

5、计程车计价器设计实验

6、霍尔传感器应用实验

- LH-JT交通灯自动控制

一、组成

1、12个LED指示灯

2、8个数码管

3、控制开关

4、RS232通信电路

5、带ISP下载功能51单片机STC89C51 、在线下载电路。

二、实验内容

- LED显示实验

- 数码管显示实验

- 按键实验

- 中断控制实验

- 交通灯自动控制实验（综合实验）

3）LH-DM电子密码锁（考勤机）

一、组成

1、6个数码管

2、16个按键

3、IC卡读写电路

4、控制开关

5、RS232通信电路

6、STC89C51 带ISP下载功能51单片机、在线下载电路。

二、实验内容

- 数码管动态显示

- 键盘扫描

- IC卡读写实验

- 液晶显示实验

- 模拟电子密码锁(综合实验)

- LH-CS超声波倒车雷达

利用超声波传感器实现距离的测量

- 组成

1、STC89C51 带ISP下载功能51单片机、在线下载电路

2、一对超声波传感器(接收器和发送器）

3、温度补偿电路

4、直流电机和电机控制电路

5、4位数码管和4个按键

二、实验内容

1、单片机编程实验

2、按键控制实验

3、数码管显示实验

4、电机控制实验

5、继电器控制实验

6、超声波传感器实验

7、距离测量实验

5）LH-HJ环境测试仪

用于测量环境温度和湿度及光线明暗。

一、组成

1、STC89C51 带ISP下载功能51单片机、在线下载电路

2、温度、湿度、光强度传感器

3、小信号处理电路

4、16×16点阵显示电路

5、时钟电路

6、小型按键

二、实验内容

1、点阵显示器应用实验

2、温度、湿度和光强度传感器的应用实验

3、模数转换实验

4、单片机编程实验

6）LH-HW 红外测温

由在线下载51单片机、下载器、红外温度传感器、LCD1602液晶显示器等组成，可实时测量和显示温度值。

7）LH-CAN CAN通信

由在线下载51单片机、下载器、CAN通信芯片SJA1000和TJA1050T、液晶显示器LCD1602等组成，可实现单片机控制下的CAN通信。

8）LH-SC数据采集系统：51单片机系统、数据采集、显示等电路组成，实时显示采集数据。

9）LH-DY 数字电压表：由51单片机系统、传感器、数码管显示器等组成。

10）51系列单片机核心模块

可以自己创建单片机应用小系统。

含有兼容51系列单片机STC89C52芯片，以及通用带锁紧装置的IC座1个，所有I/O口引脚完全对外引出，每组I/O口用8芯排线座引出，数据输出口必须带负载扩展功能（如接有上拉电阻），并用2个8芯排线座并联引出。该模块单元还含有外置+5V电源输入接口1个、USB电源接口1个、+5V引出插座2个、电源开关一个、复位按钮一个、晶振电路、经锁存的低位地址线A0～A2用插孔引出、RS232在线下载通信接口1个、外部接口用的控制线用插孔引出。

11）温度闭环测控模块

由高精度温度传感器、加热管SLM3、专用散热器、4寸风扇、小信号放大电路LM324、模数转换电路和超温报警显示等部件组成一完整的温度闭环控制系统。

12）FPGA模块单元

FPGA模块单元的配置有二种方式：第一种是只包含EP2C5T144C8芯片一块，有串行配置芯片及下载接口构成FPGA最小系统，其所有I/O口线全部用排针引出。其他外围的接口和单片机共用。第二种是FPGA系统完全独立，核心板上多余的I/O脚可以扩展其它实验。FPGA系统详细参数在本文最后介绍。

13）可以无限扩展单片机的各种实训和实验项目

3、机箱：铝木合金材料，绿色环保，造型美观大方。参考外形尺寸：480×360×148mm