## LH-DGDZ2 高级电工技术实验装置

一、技术指标

1、输入电源：三相五线，交流380V±10%，50HZ

2、置容量：≦1KVA

3、外型尺寸：参考值1500×700×1300MM

4、工作环境：温度-10°C ～ +40°C,相对湿度85%（25C）

5、安全保护：接地保护，漏电保护（动作电流＜30mA），过载保护

二、实验装置基本组成和技术参数

1、实验桌

实验桌体铁质喷塑，结构坚固，造型美观大方，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，铺设绝缘橡胶垫，桌体下部设有抽屉、小型储物柜，用于放置工具、电路模块及资料等，台脚用带刹车的尼龙材质万向轮，中间还设有支撑脚，可移动可固定。

- 实验凳

每张实验桌配置1张实验凳。凳面是进口PP注塑成型。

3、电源仪表控制屏

铝质激光雕刻面板，提供交流电源、示波器、信号源、指示灯、指示仪表，控制开关、按钮等。具体如下：

1）供电部分

1.1 提供交流工作电源 ，输出单相交流220V和三相四线380V；

1.2 配三相0V～380V连续可调交流调压器；

1.3 配220V单相交流电源5孔面板输出插座1个。

1.4 无线数字接收模块1套，接受教师的控制命令，实现学生实验台的工作电源有教师无线控制。

2）指示灯、显示仪表与控制按钮

2.1安装电源指示仪表3只，通过切换开关可指示电网输入线电压和调压输出线电压。

2.2安装电源指示灯一个。

2.3安装电源总控开关一个、起停按钮各一个。

2.4安装事故急停按钮一个。

2.5设置短路、漏电及断电报警装置一套。

2.6 数字交流电流表1只，测量范围0-200MA ，三位半显示，精度0.5级，量程自动切换；

2.7数字交流电压表1只，测量范围0-500V，三位半显示，精度0.5级，量程自动切换；

3）嵌入式函数信号发生器

3.1输出正弦波、方波、三角波、锯齿波，频率范围0-10MHZ。

3.2 4脉方波输出10ns-1s。

3.3 TTL/CMOS数字信号波0-10MHZ。

3.4 LCD1602液晶显示。

4）嵌入式液晶显示频率计

4.1频率范围0-60MHZ,频率分辨率0.01HZ,输出幅度6V。

4.2 LCD1602液晶显示。

5）嵌入式液晶显示双通道示波器

5.1带宽：每通道70MHz。

5.2通道：垂直独立双通道+外触发；

5.3采样速率：实时采样率1GSa/s，

5.4存储深度：10M，

5.5触发方式：边沿触发、视频触发、脉宽触发、斜率触发、交替触发，

5.6垂直分辨率：8bit分辨率（两个通道同时采样）

5.7自动测量：峰-峰值、均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B、延迟A→B，具有通过/失败测试功能。

5.8输出接口：USB HOST（U盘储存）、USB DEVICE、LAN、AUX（触发输出/PassFail）。

5.9电源：100~240VACRMS,CATⅡ

5.10显示：8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕，65535色，800×600像素。

5.11支持数字操作：加、减、乘、除、FFT

5.12支持电池选配，达到便携效果。

5.13全自动量程功能，轻松实现即触即测效果

4、实验挂箱

1）电工实验挂箱（一）

1.1配三相四线带漏电保护电源开关。

1.2有三路短路保护、三路电源指示灯、三路电流接口座、三相四线电源输出接线端子。

1.3配三相灯组负载：每相有三个15W灯泡，用3只开关控制通断，共9只灯泡。每相设计有电流插座，便于相电流的测量。

1.4日光灯器件组：设有10W镇流器、10W日光灯管、启辉器以及用于改善功率因数的高压电容（1µF/500V、2.2uf/500V、4.7µF/500V）。

1.5  R、L、C元件特性组：设有1kΩ/25W功率电阻、1H/0.5A电感及1µF/500V高压电容各一只，通过实验可测试各元件的参数。
   	1.6升降压铁芯变压器1只, 36V/220V ，原、副边均设有电流插座便于电流的测试，可测量原、副边电流。

1.7双绕组变压器1只：220V/双路12V。

1.8设置交流电压表一只，量程0～450V；交流电流表一只，量程0～500mA，带有短路保护。

2）电工实验挂箱（二）

2.1 配置3只380V交流接触器CJX2

2.2 1只热继电器JRS1D

2.3 1只时间继电器JS14S

2.4 3只控制开关（带1常开和1常闭触点）

2.5 变压器26V和6.3V各1组

2.6 制动电阻10Ω/25W1只、整流桥1组

2.7 数字式单相功率、功率因数表1只，测量范围0-500V，0-2A，精度0.5级

2.8数字交流毫安表1只，测量范围0-200MA ，三位半显示，精度0.5级，量程自动切换。

3）电路原理实验挂箱

3.1直流稳压输出 DC：±12V/1.5A，DC：5V/1.5A。

3.2直流稳压可调输出:DC:0～±24V/1A连续可调输出,每路电源均有短路保护自动恢复功能。

3.3恒流源：0～50mA可调恒流源输出，有开路保护功能。

3.4提供直流电流表2只，分1mA 、50mA 测量。

3.5提供直流电压表2只，分3V、30V测量。

3.6 函数信号发生器

输出波形：方波、三角波、正弦波

幅值：正弦波：0～10V（10V为峰—峰值，且正负对称）

三角波：0～14V（14V为峰—峰值，且正负对称）

方波：0～14V（14V为峰—峰值，且正负对称）

频率范围：分四档10HZ～100HZ、100HZ～1KHZ、1KHZ～10KHZ、10KHZ～100KHZ。

3.7 安全保护措施：设计有电源输入输出专用保护电路板，具有接地保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合环保标准；

3.8 挂箱外形参考尺寸：422×475×150mm。

3.9 实验模块配置

1）元器件伏安特性的测量

2）电路中电位的研究

3）戴维南定理和诺顿定理

4）叠加定理和互易定理

5) 基尔霍夫定律的验证

6）电容充放电的研究

7）无源双口网络

8）一阶动态电路

9）二阶动态电路

10交流参数的测定

11）串、并联谐振电路

12）受控源VCVZ、VCCS电路

13）回转器电路

4）数字电路挂箱

4.1直流稳压电源 DC：±12V/1.5A，DC：5V/1.5A，其中+5V电源有过压保护、欠压保护和短路报警和自动关断功能，确保实验电路元件和人身安全。

4.2 直流稳压连续可调输出:DC:1.5～9V（或任意值）。

4.3 常用信号源

1）提供二组正负单脉冲发生电路，带电平指示。

2）1HZ～10KHZ分2档连续可调时钟电路，1HZ～100HZ和100HZ～10KHZ。

3）固定脉冲分9路输出,分别是1HZ、2HZ、10HZ、100HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ、500KHZ、1MHZ，其中1HZ带指示灯显示。

4）12路开关量输入显示电路，输入端带保护功能。

5）12路开关量输出电路，输出端自带显示电路，直观显示开关量的输出状态，同时输出端带保护功能。

6）6位七段LED共阳数码显示器，自带BCD码译码电路；2位独立数码管，可装共阳或共阴数码管。

7）2组BCD码拨盘开关输出电路，输出端带保护功能。

4.4 测试小工具

1）提供三状态数字逻辑测试电路，并有声光提示。

4.5 实验电路区： 独立电路板设计，和实验信号源完全隔离，防止实验电路区接线时的误操作损坏主机箱。实验电路区配置如下：

- 配置开放式实验区，含2只IC8、8只IC14、1只IC16(可以再扩展3只）、1只IC18、1只IC20、1只IC40锁紧插座（兼容IC28/IC24/IC18等)。

- 提供独立10MHZ晶振、8Ω喇叭、蜂鸣器、ST135光电开关和1×2开关各1个。

- 设计有导线测试座一组，可测量实验导线的通断。

4) 还设有多个高可靠锁紧式防转叠插座(与集成块插座、镀银长紫铜管及固定器件等已内部连好)作为实验连接点、测试点，实验接线时，只要拿锁紧插头线相互连接即可。

5) 2个扩展模块电路接入区：尺寸各为155×100mm，可选配固定线路实验模块。学生可以进行创新性练习，以提高学生的思维能力和动手能力。

4.6 挂箱外形参考尺寸：422×475×150mm。

5）模拟电路实验挂箱

5.1 直流稳压电源 DC：±12V/1.5A，DC：5V/1.5A，有短路保护自动恢复功能，确保实验电路元件和人身安全。

5.2 直流稳压连续可调输出:DC:±1.5V～±15V。

5.3 低压交流输出AC： 0V、14V、16V、18V和带中心抽头双路7.5V。				5.4 直流信号源：双路-5V～+5V, -0.5V～+0.5V连续可调。

5.5 函数发生器

输出波形：方波、三角波、正弦波

幅值：正弦波：0～10V（10V为峰—峰值，且正负对称）

三角波：0～20V（20V为峰—峰值，且正负对称）

方波：0～20V（20V为峰—峰值，且正负对称）

频率范围：分四档10HZ～100HZ、100HZ～1KHZ、1KHZ～10KHZ、10KHZ～100KHZ。

5.6 实验模块电路

1）单级放大电路

2）二级放大电路

3）射极跟随器电路

6）差动放大电路

7）负反馈放大电路

8）半波、全波、桥式整流和滤波和并联稳压电路

9）集成功率放大电路

10）互补对称功率放大电路

11）2组运算放大器电路，可以组成各种运放功能电路

12）分立元件区：设计有1个8Ω扬声器、1个桥堆、1个单结晶体管BT33、1个470uF和0.1uF电容、4个5.1V稳压管、1个三极管接插做、1个集成稳压管接插座、1个1W/51电阻、1个51K电阻,另有二极管、电容、电阻、三极管等分立元件接入区，用镀银长紫铜管做插孔，可以满足大小不同的管脚的接插。

5.7挂箱外形参考尺寸：422×475×150mm。

5、180W三相交流异步电动机1台：星形/三角形联接；铝合金外壳。

6、实验导线：自锁紧护套实验导线32根（红、黄、绿、黑各8根），2号实验导线40根，红、黄、绿、黑各10根。

7、实训工具

含10MM十字螺丝刀、10MM一字螺丝刀、6寸尖嘴钳、6寸钢丝钳、6寸剥线钳、6寸斜口钳、批头手柄、套筒、18.5MM强力剪、电烙铁等。

8、配套资料

实验指导书电子档和纸质各1套。

三、实验项目

满足电工、电路、电子技术全部实验大纲要求，详细如下：

1、电工和电路分析实验

1）基本电工仪表的使用与测量误差的计算

2）减少仪表测量误差的方法

3）线性与非线性电路元件伏安特性的测绘

4）电位、电压的测定及电路电位图的绘制

5）基尔霍夫定律验证及故障判断

6）叠加定理验证及故障判断

7）电压源与电流源的等效变换

8）戴维南定理的验证

9）诺顿定理验证

10）互易定理验证

11）受控源的研究实验

12）典型电信号的观察与测量

13）RC一阶电路响应的测试

14）二阶动态电路响应的研究

15）RC串、并联选频网络特性测试

16）R、L、C串联谐振电路的研究

17）回转器实验

18）负阻抗变换器实验

19）日光灯电路及功率因数的提高

20）三相负载的Y型连接及三相电路功率的测量

21）三相负载的△型连接及三相电路功率的测量

22）交流元件频率特性的测试

23）RLC串联谐振电路

24）单相铁心变压器特性的测试

25）三相交流电路电压、电流的测量

26）三相交流电路有功功率的测量

27）三相交流电路功率因数及相序的测量

28）日光灯电路实验

29）三相鼠龙笼式异步电动机点动和自锁控制

30）三相鼠龙笼式异步电动机正反转控制

31）三相鼠龙笼式异步电动机Y-△降压起动控制

32）三相鼠龙笼式异步电动机的能耗控制

33）三相鼠龙笼式异步电动机顺序控制

34）工作台往返自动控制

2、模拟电路实验

- 基本单级放大电路

- 两级放大电路

- 负反馈放大电路

- 差动放大电路

- 集成功率放大器和互补对称功率放大器实验

- 整流滤波实验

- 串联稳压和集成稳压电路实验

- RC正弦波振荡器

- LC振荡器及选频放大器

- 电流/电压转换电路

- 电压/频率转换电路

- 模拟运算电路：①电压跟随器②反向比例放大器③同相比例放大器④反相求和比例放大器⑤双端输入求和放大电路

- 积分与微分电路：①积分电路②微分电路③微积分电路

- 波形发生电路： ①方波发生器②占空比可调的矩形波发生器③三角波发生电路④锯齿波发生电路

- 有源滤波器：①低通滤波器②高通滤波器③带阻滤波器

- 电压比较器：①过零比较器②反相滞回比较器③同相滞回比较器

- 波形变换电路

- 运算放大器指标测试

3、数字电路实验

1）门电路逻辑功能及测试实验

2）组合逻辑电路（半加器、全加器及逻辑运算）的设计实验

3）触发器实验（一）R-S、D、JK

4）触发器实验（二）三态输出触发器、锁存器

5）时序电路测试与研究

6）集成计数器及寄存器实验

7）译码器和数据选择器实验

8）波形产生及单稳态触发器实验

9）门电路的驱动能力测试实验

10）CMOS门电路测试实验

11）TS、OC门的功能测试及应用实验

12）TTL不同系列芯片性能和参数的测定实验

13）TTL与CMOS相互连接实验

14）MSI加法器实验

15）竞争冒险实验

16）触发器应用实验

17）寄存器及其应用实验

18）计数器MSI芯片的应用

19）顺序脉冲和脉冲分配器电路

20）施密特触发器及其应用实验

21）单稳态触发器及其应用实验

22）多位LED动态扫描显示实验

23）交通灯控制实验

- 实验装置单套配置表

| 序号 | 设备仪器名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验装置台体 | LH-DGDZ2型 | 套 | 1 | 台体上下部框架和台面 |
| 2 | 供电电源及电源保护系统 |  | 套 | 1 | 单相和三相交流电源、三相调压器、指示灯、指示仪表，控制开关、控制按钮和三相电源保护板等 |
| 3 | 测量仪表 | 万用表 | 只 | 1 |  |
|  |  | 频率计 | 只 | 1 | 详细见基本组成和技术参数 |
|  |  | 示波器 | 只 | 1 | 详细见基本组成和技术参数 |
| 4 | 函数信号发生器 | 嵌入式液晶显示 | 只 | 1 | 详细见基本组成和技术参数 |
| 5 | 实验挂箱 | 电工挂箱1 | 个 | 1 | 详细见基本组成和技术参数 |
|  |  | 电工挂箱2 | 个 | 1 | 详细见基本组成和技术参数 |
|  |  | 电路原理挂箱 | 个 | 1 | 详细见基本组成和技术参数 |
|  |  | 数字电路挂 | 个 | 1 | 详细见基本组成和技术参数 |
|  |  | 模拟电路挂箱 | 个 | 1 | 详细见基本组成和技术参数 |
| 6 | 三相交流异步电机 |  | 台 | 1 | 180W,星形/三角形联接 |
| 7 | 实验导线 |  | 套 | 1 | 自锁紧护套实验导线32根（红、黄、绿、黑各8根），2号实验导线40根，红、黄、绿、黑各10根。 |
| 8 | 实训工具 |  | 套 | 1 | 含10MM十字螺丝刀、10MM一字螺丝刀、6寸尖嘴钳、6寸钢丝钳、6寸剥线钳、6寸斜口钳、批头手柄、套筒、18.5MM强力剪、电烙铁等。 |
| 9 | 配套资料（共4本） |  | 套 | 1 | 电工实验指导、电路原理实验、数字电路实验指导、模拟电路实验指导书 |
| 10 | 学生凳 |  | 张 | 1 |  |