LH-PLC-3B可编程控制器实验箱

LH-PLC-3B PLC可编程序控制器实验箱用于开展PLC控制技术实验的设备，主要实现可编程逻辑控制、常用电机控制、传感器信号采集等功能，便于进行电路设计和控制程序设计，能够使用网络通信和其他控制系统互联。

一、技术性能

1、PLC主机采用西门子S7-1214DC/DC/DC ，功能上完全满足目前高等院校的PC教学要求。

2、采用模块化设计，包括PLC主机模块、传感器模块、继电器模块、指示灯模块、开关模块、步进电机和电机驱动模块、直流电机和正反转控制模块、编码器模块，各模块间相互独立。在主机模块中，所有输入输出端口都通过导线连接到实验板上的镀金孔上。用户可方便扩展自己的模块，为以后实验系统的升级提供了保障。

3、本实验箱采用实物产品，提高了实验的真实程度，确保了实验的实用性。

4、配备MCGS工控组态软件，让学生直观地进行PLC的基本指令练习、对PLC实际应用的实验通过组态棒图进行动态跟踪，实验对象形象逼真，接近工业现场的实际应用，通过本装置的训练，使学生很快就能适应现场的实际操作。
 	5、实验项目扩展配置，使用可靠，在教学活动或项目开发中易于使用和维护，是目前国内市场上一款性价比极高的PLC教学实验设备。

二、详细组成

1、开关电源：1)直流稳压电源24V/3A 1组；2)直流稳压电源5V/2A 1组。

2、PLC主机：西门子S7-1214DC/DC/DC PLC主机1件，采用24V直流供电、24V直流输入、24V直流输出，具有14路数字量输入，10路数字量输出，2路模拟量输入，每个布尔指令执行时间不慢于0.08微秒，高速计数器不少于6个，脉冲输出可以组成不少于4个脉冲发生器。

3、7寸触摸屏:昆仑通态TPC7062Ti 1组,具有网络通信功能,带USB接口。

4、步进电机及驱动器：步进电机48BYGH602-11B 1件，步进电机专用驱动器TB6600  1件。

5、直流电机：24V直流电机RS-385SD 1个,24V光电编码器ZKP3806-001G-1000BZ1-5C2 1件，继电器HK3FF-DC24V 2个。可完成闭环控制实验。

6、传感器模块：1）双轴加速度传感器1个，带模拟量输出；2）超声波传感器 1个。

7、继电器模块：设计有4个24V继电器JZX-22F，继电器线圈引出到实验板上，继电器触点学生可以任意连接

8、按钮开关： 有4个不带锁按钮开关，4个带锁按钮开关，2个急停开关，4个信号指示灯。

9、在实验箱的设计中留出了所有的输入、输出、公共端子，用户可方便扩展自己的模块，以及以后实验系统的升级。
三、实验内容

- 基本指令练习

- 与或非功能的实验

- 定时器/计数器功能实验

- 直流电机正反转控制实验

- 步进电机控制实验

- 编码器信号检测实验

- 加速度传感器数据采集实验

- 超声波传感器应用实验

- PLC控制交通灯实验

- 数码管显示PLC控制实验

- 数码显示的触摸屏制作实验

四、实验箱配置

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LH-PLC-3B主机箱 | 含机箱、详细组成里的全部内容 | 1台 |
| 2 | 供电电源线 | 1.5m | 1根 |
| 3 | 2号实验导线 | 30cm-80cm | 25根 |
| 4 | 保险丝 | 2A | 1本 |
| 5 | 实验指导书 |  | 1套 |

附：使用本实验箱需要配置电脑一台