编号：AQJSB-2022-04

中国船舶重庆长征重工有限责任公司

2022年-2023年环境监测工作的采购信息

- 采购方式：询比采购

- 采购项目概况

2.1 按照《排污许可管理办法》法律法规要求，结合我公司实际情况，我公司拟于近期对环境控制情况进行一次全面的监测，监测项目主要包括废水、废气、噪声排放、土壤、地下水等，现面向社会公开采购，拟设监测布点及监测因子等信息见下表。

| 序号 | 项目类别 | 监测点位 | 监测因子 | 采样方法及采样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气（有组织） | 3米预处理线抛丸机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 2 | 废气（有组织） | 3米预处理生产线喷漆排口 | 颗粒物、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃 | 非连续采样（4个） |
| 3 | 废气（有组织） | 2米预处理生产线抛丸机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 4 | 废气（有组织） | 2米预处理生产线喷漆排口 | 颗粒物、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃 | 非连续采样（4个） |
| 5 | 废气（有组织） | 喷砂车间除尘排口（轨交部） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 6 | 废气（有组织） | 静电喷涂排口（轨交部制管车间） | 颗粒物、二甲苯 | 非连续采样（4个） |
| 7 | 废气（有组织） | 喷漆车间催化燃烧废气排口 | 颗粒物、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃 | 非连续采样（4个） |
| 8 | 废气（有组织） | 精密铸造抛丸机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 9 | 废气（有组织） | 2001抛丸机(锻造老区1-3#) | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 10 | 废气（有组织） | 5001抛丸机(锻造老区4-5#) | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 11 | 废气（有组织） | 锻造加热炉1#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 12 | 废气（有组织） | 锻造加热炉2#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 13 | 废气（有组织） | 锻造加热炉3#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 14 | 废气（有组织） | 锻造加热炉4#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 15 | 废气（有组织） | 锻造加热炉5#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 16 | 废气（有组织） | 锻造加热炉6#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 17 | 废气（有组织） | 铸造新区加热炉排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 19 | 废气（有组织） | 铸造新区2#抛丸机排口(原2号抛丸机) | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 20 | 废气（有组织） | 铸造新区3#抛丸机排口（露天抛丸机） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 21 | 废气（有组织） | 铸造新区电弧炉+精炼炉废气排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 | 非连续采样（4个） |
| 22 | 废气（有组织） | 铸造老区1#加热炉废气排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 23 | 废气（有组织） | 铸造老区2#加热炉废气排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 24 | 废气（有组织） | 铸钢老区1#抛丸废气排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 25 | 废气（有组织） | 铸钢老区2#抛丸废气排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 26 | 废气（有组织） | 铸造老区落砂1#废气排口（旧砂废气排口） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 27 | 废气（有组织） | 铸造老区落砂2#废气排口（旧砂废气排口） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 28 | 废气（有组织） | 铸造老区落砂3#废气排口（旧砂废气排口） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 29 | 废气（有组织） | 铸造老区新砂处理废气排口（新砂系统） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 30 | 废气（有组织） | 铸造老区整体离心混砂机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 31 | 废气（有组织） | 铸造老区非标混砂机排口（铸造老区落砂机） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 32 | 废气（有组织） | 铸造老区外模混砂机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 33 | 废气（有组织） | 铸钢老区3吨电弧炉1# | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 34 | 废气（有组织） | 铸钢老区3吨电弧炉2# | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 35 | 废气（有组织） | 锻造老区6#抛丸机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 36 | 废气（有组织） | 精密铸造焙烧炉（型壳焙烧炉） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 37 | 废水 | 铸区污水处理站总排口 | PH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、色度、五日生化需氧量、总磷，总氮 | 非连续采样（4个） |
| 38 | 废水 | 车辆污水处理站总排口2次（含每年上半年1次、下半年1次） | PH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、阴离子表面活性、磷酸盐、五日生化需氧量、氰化物 | 非连续采样（4个） |
| 39 | 噪声 | 轨道交通事业部（3处） | 厂界噪声昼间等效A声级 | 非连续采样（4个） |
| 40 | 噪声 | 老厂区（3处） | 厂界噪声昼间等效A声级 | 非连续采样（4个） |
| 41 | 废气（无组织） | 综合污水处理站（MF0130-0136）2处 | 氨气、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃 | 非连续采样（4个） |
| 42 | 废气（无组织） | 精铸厂房厂界外（MF0129）2处 | 颗粒物、 | 非连续采样（4个） |
| 43 | 废气（无组织） | 锻造公司厂房外（MF0120-MF0125）802-804厂房2处（含每年上半年1次、下半年1次） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 44 | 废气（无组织） | 锻造公司厂房外（MF0126）热处理厂房2处（含每年上半年1次、下半年1次） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 45 | 废气（无组织） | 轨交部厂房外（含每年上半年1次、下半年1次） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 非连续采样（4个） |
| 46 | 厂区地下水监测 | 新区车辆污水处理站与轨交部厂房旁（1个地下水监测点） | 按《地下水质量标准》（GB4848-2017）执行 | 按《地下水质量标准》（GB4848-2017）执行 |
| 47 | 厂区土壤监测 | 厂区5个点位，厂区外对应监测1个点位 | (GB36600-2018)中45项必测项目和PH值 | 按《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |

2.2  监测时间：我公司提前3天电话沟通给成交人预约上类表中监测排口。

2.3  监测地点：重庆长征重工有限责任公司

2.4  采购规格： 整体式竞价，分零报价。

2.5  付款方式：供应商必须按照我公司排污许可证的监测要求完成监测，并出具监测报告（监测报告含纸质版2份及电子版）。供应商完成所有事项后，供应商开具增值税专用发票后15个工作日内我公司将该笔监测款项支付。

三、技术要求

3.1、采购项目需实现的功能：根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《排污许可证》的要求采购

3.2、供应商负责完成我公司上述所有监测因子的监测并出具合规有效的监测报告。如供应商只具备部分因子的监测能力，可以由其委托具有其他因子监测能力的有资质监测单位施行，供应商须同时向采购单位提供资质证明材料。

3.3、 在供应商投标总价相等的情况下，采购方优先选择具备独立完成上述所有监测因子监测能力的单位。

* 3.4、我公司少部分监测点位因生产原因不能一次性完成监测，监测时间由我公司待定，我公司监测时间确定后，供应商立即安排监测。(出具：原件时间确认函，并加盖公章)。甲方于2022年7月中旬前收到乙方向提交的有效的环境监测报告,下半年的监测工作与监测报告在2022年10月中旬前提交完成。2023年7月中旬前收到乙方向提交的有效的环境监测报告,下半年的监测工作与监测报告在2023年10月中旬前提交完成。（监测内容同上表相同）

*3.5、供应商必须按照我公司排污许可证的监测要求完成监测，并出具监测报告，监测报告要求：地下水监测和土壤监测为单独的监测报告。

四、商务要求

*4.1 供应商提供相应的资质证明资料，加盖鲜章的营业执照复印件或扫描件，供应商报价函。(供应商必须是重庆社会环境监测机构管理系统里面合格监测机构名录的成员单位).

4.2 明确报价所含增值税税率。

4.3 报价及响应文件有效期：5个工作日（报价及响应文件截止之日起算）；

*4.4 接收报价及响应文件的截止时间；2022年4月12日（下午17：00点）

4.5投标保证金（本次不适用）

履约保证金（本次不适用）

4.6 供应商有串通行为、行贿行为、利用伪造的或无效的资质证明文件等弄虚作假行为的，其报价及响应文件无效，从发现之日起3年内不得参与我公司的采购活动；情节严重的，从发现之日起5年内不得参与我公司的采购活动。供应商在递交报价及响应文件的截止时间后撤销其报价及响应文件的，从其撤销文件之日起3个月内不得参与我公司的采购活动。供应商以上行为给我公司造成损失的，我公司有权依法提请政府行政监督部门对其查处并承担赔偿责任。

4.7 报价及响应文件的组成：响应函（签字、盖章）、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（签字、盖章）、报价表（签字、盖章）、资格证明文件、商务条款偏离表（签字、盖章）、技术条件偏离表（签字、盖章）、投入使用设备表等；

4.8 报价及响应文件的份数和密封：报价函1份和响应文件一份（响应文件里包含商务和技术），响应文件必须采用不可拆卸的方式分别进行装订。封面须标明采购项目名称及编号、供应商名称、日期，在封面及侧面骑缝处加盖供应商公章。报价及响应文件须密封包装，并在密封包装的骑缝处加盖公章。

*4.9 文件响应方式：纸质版文件响应

五、评审方法及评审标准

5.1  评审方法（勾选）：最低评价法

5.2  最低评价法，是指报价及响应文件满足采购需求信息的全部实质性要求，且报价最低的供应商为本次采购项目成交人的评审方法；

环境监测技术服务合同

合同编号：AQJSB-2022-04

甲方：重庆长征重工有限责任公司                                                               签订地点：重庆市大渡口区

乙方：XXXXXXX

一 、合同目的                                                                            签订日期：

根据《中华人民共和国大气污染防治法》《排污许可管理办法》国家有关环境监测法律法规和技术规范的规定， 甲乙双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约双方共同恪守。

二、环境监测技术服务内容

| 序号 | 项目类别 | 监测点位 | 监测因子 | 采样方法及采样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气（有组织） | 3米预处理线抛丸机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 2 | 废气（有组织） | 3米预处理生产线喷漆排口 | 颗粒物、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃 | 非连续采样（4个） |
| 3 | 废气（有组织） | 2米预处理生产线抛丸机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 4 | 废气（有组织） | 2米预处理生产线喷漆排口 | 颗粒物、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃 | 非连续采样（4个） |
| 5 | 废气（有组织） | 喷砂车间除尘排口（轨交部） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 6 | 废气（有组织） | 静电喷涂排口（轨交部制管车间） | 颗粒物、二甲苯 | 非连续采样（4个） |
| 7 | 废气（有组织） | 喷漆车间催化燃烧废气排口 | 颗粒物、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃 | 非连续采样（4个） |
| 8 | 废气（有组织） | 精密铸造抛丸机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 9 | 废气（有组织） | 2001抛丸机(锻造老区1-3#) | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 10 | 废气（有组织） | 5001抛丸机(锻造老区4-5#) | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 11 | 废气（有组织） | 锻造加热炉1#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 12 | 废气（有组织） | 锻造加热炉2#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 13 | 废气（有组织） | 锻造加热炉3#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 14 | 废气（有组织） | 锻造加热炉4#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 15 | 废气（有组织） | 锻造加热炉5#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 16 | 废气（有组织） | 锻造加热炉6#排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 17 | 废气（有组织） | 铸造新区加热炉排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 19 | 废气（有组织） | 铸造新区2#抛丸机排口(原2号抛丸机) | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 20 | 废气（有组织） | 铸造新区3#抛丸机排口（露天抛丸机） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 21 | 废气（有组织） | 铸造新区电弧炉+精炼炉废气排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 | 非连续采样（4个） |
| 22 | 废气（有组织） | 铸造老区1#加热炉废气排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 23 | 废气（有组织） | 铸造老区2#加热炉废气排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 24 | 废气（有组织） | 铸钢老区1#抛丸废气排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 25 | 废气（有组织） | 铸钢老区2#抛丸废气排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 26 | 废气（有组织） | 铸造老区落砂1#废气排口（旧砂废气排口） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 27 | 废气（有组织） | 铸造老区落砂2#废气排口（旧砂废气排口） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 28 | 废气（有组织） | 铸造老区落砂3#废气排口（旧砂废气排口） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 29 | 废气（有组织） | 铸造老区新砂处理废气排口（新砂系统） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 30 | 废气（有组织） | 铸造老区整体离心混砂机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 31 | 废气（有组织） | 铸造老区非标混砂机排口（铸造老区落砂机） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 32 | 废气（有组织） | 铸造老区外模混砂机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 33 | 废气（有组织） | 铸钢老区3吨电弧炉1# | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 34 | 废气（有组织） | 铸钢老区3吨电弧炉2# | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 35 | 废气（有组织） | 锻造老区6#抛丸机排口 | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 36 | 废气（有组织） | 精密铸造焙烧炉（型壳焙烧炉） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 非连续采样（4个） |
| 37 | 废水 | 铸区污水处理站总排口 | PH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、色度、五日生化需氧量、总磷，总氮 | 非连续采样（4个） |
| 38 | 废水 | 车辆污水处理站总排口2次（含每年上半年1次、下半年1次） | PH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、阴离子表面活性、磷酸盐、五日生化需氧量、氰化物 | 非连续采样（4个） |
| 39 | 噪声 | 轨道交通事业部（3处） | 厂界噪声昼间等效A声级 | 非连续采样（4个） |
| 40 | 噪声 | 老厂区（3处） | 厂界噪声昼间等效A声级 | 非连续采样（4个） |
| 41 | 废气（无组织） | 综合污水处理站（MF0130-0136）2处 | 氨气、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃 | 非连续采样（4个） |
| 42 | 废气（无组织） | 精铸厂房厂界外（MF0129）2处 | 颗粒物、 | 非连续采样（4个） |
| 43 | 废气（无组织） | 锻造公司厂房外（MF0120-MF0125）802-804厂房2处（含每年上半年1次、下半年1次） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 44 | 废气（无组织） | 锻造公司厂房外（MF0126）热处理厂房2处（含每年上半年1次、下半年1次） | 颗粒物 | 非连续采样（4个） |
| 45 | 废气（无组织） | 轨交部厂房外（含每年上半年1次、下半年1次） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 非连续采样（4个） |
| 46 | 厂区地下水监测 | 新区车辆污水处理站与轨交部厂房旁（1个地下水监测点） | 按《地下水质量标准》（GB4848-2017）执行 | 按《地下水质量标准》（GB4848-2017）执行 |
| 47 | 厂区土壤监测 | 厂区5个点位，厂区外对应监测1个点位 | (GB36600-2018)中45项必测项目和PH值 | 按《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |

2.1 监测地点：重庆长征重工有限责任公司

2.2 乙方根据甲方提供的开票信息及资质提供xxxxxxxxxx税率的增值税专用发票。

2.3 费用收取方式按照合同第五条“结算方式”执行。

2.4 监测报告要求：（1）监测表中1项-45项为1本报告，（2）监测表中46项-47项为1本报告。每一本报告均出具2份纸质版。

二、合同完成期限

甲方于2022年7月中旬前收到乙方向提交的有效的环境监测报告,下半年的监测工作与监测报告在2022年10月中旬前提交完成。2023年7月中旬前收到乙方向提交的有效的环境监测报告,下半年的监测工作与监测报告在2023年10月中旬前提交完成。（监测内容同上表相同）

三、甲方提供工作条件要求

甲方为乙方提供监测对象及服务项目相关资料信息，为乙方提供开展监测服务所需要工况、场地、安全条件和临时搭接电源。

四、乙方的责任和义务

4.1乙方进入甲方场所开展监测服务活动前2天通知甲方，按照甲方回复的可开展监测的时间、范围执行监测。

4.2 乙方进入甲方场所开展监测服务活动必须服从甲方的各项管理要求，全过程的安全责任由乙方自行全部承担。

4.3 乙方出具的监测报告从形式上、内容上必须符合现行相关法律法规和行业标准的要求，如报告存在不合规情况，甲方有权向乙方追究责任和要求赔偿。

4.4 乙方按本合同约定的时限完成相关工作。

4.5

我公司少部分监测点位因生产原因不能一次性完成监测，监测时间由我公司待定，我公司监测时间确定后，乙方立即安排监测。

五、合同金额及付款条件

5.1、本合同每年金额为：                  元(大写：              ) ，总金额为                元（大写：              ），本合同无预付款。

5.2、在乙方全部履行完成本合同约定的责任和义务的情况下，甲方收到乙方的合规性报告及增值税发票后15日内甲方以电汇或支票方式向乙方付清应付款额。

5.3、本合同每年付款一次。付款方式以合同5.2条款执行。

5.4、因本合同所发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，可向重庆市大渡口区人民法院提起诉讼解决。

六、违约责任和争议解决

6.1  如因乙方原因拒不履行合同的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额30 %的违约金。

6.2  若甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷，先通过双方协商解决，若协商无果，可以向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

6.3  乙方未能完成监测内容所有监测因子的监测、乙方未按时完成合同进度要求、乙方向甲方出具的监测报告存在合规性缺陷，根据乙方违约程度甲方有权扣减直至拒绝支付本合同费用而不承担责任。

6.4  乙方在进入甲方场所开展监测服务活动过程中，若给甲方造成了人员伤害或财产损失，由乙方承担全部责任并全额赔偿。

七、保密

乙方应公正、客观、科学地开展监测活动，乙方人员进入甲方监测工作点时，不乱拍照，不外传监测点的工作场所照片、短视频等发朋友圈，如有违反该条例，应当向甲方承担违约责任金或损害赔偿，违约责任金5000元（伍仟元整）。除法律法规要求监测时必要的拍摄除外。

八、合同有效期限

合同签署之日起，2年内有效。

九、合同生效

9.1  本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

9.2  本合同未尽事宜，可经双方协商后签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

9.3  合同期限：本协议有效期自签订之日起两年内有效。

甲方：重庆长征重工有限责任公司                                     乙方：

地址：重庆市大渡口区伏牛溪                                         地址：

授权委托代理人签字（盖章）：                                       授权委托代理人签字（盖章）：

电话：023-62733148                                                 电话：

传真：02368541015                                                  传真：

邮政编码：400083                                                   邮政编码：

开户银行：中国工商银行股份有限公司重庆华凤支行                     开户银行：

账号：3100026709022102890                                          账号：

六、联系方式

1.联系人及电话

| 部门 | 联系人 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全技术部门 | 李海燕 | 023-62733148 | 18725975875 |
| 招议标采购管理办公室 | 周鹏 | 023-62733269 | 18502348053 |
| 投诉部门 | 王叔文 | 023-62733247 | 13752954573 |

- 采购部门联系地址：重庆市大渡口区伏牛溪重庆长征重工有限责任公司采购部

邮编：400083

3.投标电子邮箱czzg08@cssccq.com  投标传真023-62733097（仅限接收采用最低评标价法的投标文件），如是电子邮件投标的，邮件请主题以“AQJSB-2022-04+贵公司简称”的形式清晰标示。

4.如贵公司错过本次投标机会，请持续关注我公司网站www.cssccq.com，我公司将及时在网站上发布其它采购需求信息。

备注：带“*”符号的属不允许偏离的实质性要求和条件，我公司有权将未满足带“*”条款的投标文件视为作废。

重庆长征重工有限责任公司

2022年3月30日