青岛碱业发展有限公司原固废中心地块围挡安装工程招标文件

一、招标说明 ：

（1）招标单位：青岛碱业发展有限公司

（2）工程名称：原固废中心地块围挡安装工程

（3）工程地点：青岛市李沧区安顺路2号

二、工程内容：

1、彩钢瓦围挡安装：

（1）沿地块边界安装小草绿色彩钢瓦围挡约1200米（彩钢瓦围挡安装边界见附件1）。

（2）彩钢瓦围挡，型号为：YX15-225-900，厚度为0.5mm，围挡高度为1.8米，颜色为小草绿，支撑材料为：镀锌方管（40mm*40mm，厚度为1.0mm）（样品图详见附件2）。

（3）投标单位按米（含税，安装费，材料费，辅件等）提报综合单价，最终按实际工作量结算。

（4）质保期为1年，质保期内歪倒、破损（非人为）投标方需免费修复。

2、方格网围挡安装：

（1）沿地块边界安装方格网围挡约400米（方格网围挡安装边界附图1）。

（2）方格网片（样品图详见附件3）由招标方提供，方格网片立柱（镀锌钢管40mm*40mm，厚度为1.0mm，高度2米）、铁丝等辅件由投标方提供。

（3）投标单位按米（含税，含安装费、立柱费、辅件等）提报综合单价，最终按实际工作量结算。

（4）质保期为1年，质保期内歪倒、破损（非人为）投标方需免费修复。

3、提供并在招标方指定位置安装警示牌40个，材质为铝塑板尺寸为宽40cm*长60cm，上喷涂红色字体，内容为“污染区域，禁止入内”。

三、结算方式：

1、施工完成，验收合格后，收到发票后支付总费用的90%，剩余10%为质保金，质保期满后，无质量问题，无息支付剩余质保金。

2、本工程采用现汇支付。

四、工期要求：

1、中标单位接到中标通知书并签订相应施工合同和安全协议后，开始施工，工期为7天，每逾期一天，则扣罚合同总价款的5%至40%为止。

五、报价方式：

1、投标方需提报综合单价（彩钢瓦围挡     元/米，含  税，方格网围挡安装    元/米，含   税），最终按实际工作量结算。

六、招标安排：

（1）采用公开招标的方式。

（2）2023年3月21日14：50签到，抽签确定投标顺序。2023年3月21日15：00开标。开标地点：青岛市李沧区四流北路78号，青岛碱业发展有限公司供销部二楼会议室。投标单位须按招标文件要求的时间参加会议，逾期不到者，视为自动放弃。

7、投标要求：

（1）勘察现场

投标方经过招标方的允许，可因勘察目的进入招标方工程现场，但投标方不得因此使招标方及其人员承担任何责任和蒙受损失。投标方应对由勘察现场而造成的事故、人身伤害、财产损失以及其它任何损失和引起的费用开支承担责任。若投标方投标之前未勘察过现场，将取消其投标资格。投标方对本招标项目的风险和义务应十分了解，并在其投标文件中充分考虑现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标方自行承担。

（2）投标书一式五份，密封盖章，于2023年3月21日14：50以前送达开标地点。

（3）持法人授权委托书参加投标。

（4）2023年3月20日18:00前，投标方须将投标保证金5000元人民币(伍千元整)电汇至招标方财务部，不中标一周内无息退款，中标后投标保证金转为履约保证金，待工程结束后无息返还（不接受转账、支票等）。保证金未交者无投标资格。

八、验收方式：

由招标方、投标方双方共同验收，验收应符合招标文件、国家相应标准中的技术要求。

九、联系人：孙  广

联系电话：15192675532

青岛碱业发展有限公司

2023年3月14日

附件一：围挡安装边界图：

红色线为彩钢瓦围挡安装边界；黑色线为方格网围挡安装边界

附件二：彩钢瓦样品图：

附件三、方格网片（招标方提供）样品图：