临沂市中医医院显微镜

集中竞价采购须知

为了公开、公平、公正地集中竞价采购设备，本着合理、竞争、经济的原则，我院拟对本次采购活动参照招标形式进行集中竞价，相关事项如下：

一、竞价人需要提供的书面文件

1、生产、经营企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、（加盖公章的复印件）。

2、竞价人是代理经销企业的，所代理产品的经营许可证和生产企业授权书等相关证书文件。

3、法定代表人身份证明。

4、竞价委托代理人的身份证明和法定代表人授权委托书。

5、参加竞价产品的生产厂家相关资质、资格、批件等证书、证明文件。

6、参与产品的技术指标、特性、参数、检验、测试报告、相关批件等资格和质量证明文件。

7.提供近三年山东省内三甲医院的用户名单，联系电话。

二、竞价采购项目参数及相关要求：

1、OTICS无限远色差校正光学系统，采用二次色差校正；一体化机身；出色的人体工程学设计；

2、观察筒：铰链式一体化内置三目镜筒，30°倾斜，360°旋转，瞳距调节50mm～75mm；内置内六角固定螺钉，避免拆卸；

3、目镜：10×大视野、高眼点平场目镜，视场数Φ20mm，可带教学指针或分划板；

4、物镜转换器：内倾式内定位四孔转换器；

5、无限远平场消色差减光物镜：4×/10×，40×/0.66（S）；100×/1.25（S、oil）；减光物镜：从高倍物镜转换到低倍物镜时，通常需要将亮度调节减小，否则低倍观察太亮，减光物镜间转换无需亮度调节即可使用，提高了使用效率；

6、粗微调焦装置：左右粗微同轴调焦，粗调行程26mm，微调每圈0.2mm，微调格值2μm，左侧带有松紧调节装置，并有调焦上限装置，避免压碎载玻片；

7、载物台：机械移动载物台，无突出X轴平台，低手位操作；面积145 mm×140 mm ,移动范围76 mm×52 mm，双片夹结构；

8、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25，带可变光栏；旋转上下升降装置；

9、偏光装置：起偏器、检偏器；

10、摄像接口：含C接口、F摄像接口；

11、照明系统：进口欧司朗3W-LED光源照明系统，低电压输入，确保使用安全，LED超长使用寿命，连续使用6万小时以上，可使用USB充电宝供电，以便于野外实地现场考察实验。非球面照明，内置平衡滤片，亮度更均衡，亮度连续可调；

12、整机采用人体工程学设计，金属结构，全机防霉处理；

13、生产企业已通过ISO14001认证、ISO9001认证、ISO13485认证、CE认证证书及RoHS认证，产品性能符合医疗器械性能标准

二、显微相机技术参数（B32）

1、全新的内外升级；

2、阳极氧化金属外壳一次成型，优越的散热和内部屏蔽干扰涂层技术；

3、独特的采用多层AR增透技术；进一步提高通透率及消除杂散光；

4、采用SONY COMS芯片；

5、AJ-Vert分析软件，通过微软官方数字认证；

6、感光芯片：彩色CMOS，500万纯物理像素；芯片尺寸：幅面对角线不小于7.2mm；扫描方式：逐行扫描；

7、显示帧频：MAX. 50FPS, 5FPS@FULL FRAME

8、数据接口：USB2.0

9、光谱响应能力：VIS~NIR可见范围全光谱波段响应；光学增透技术：传感器窗口采用多层AR增透技术

10、渲染模式：UltronTM 色彩引擎

11、全金属航空铝金属外壳，接口采用304不锈钢一次成型；具有良好的导热性和散热性；

12、双头镀金屏蔽干扰数据线，具有良好的传输数据性和抗干扰性；

13、曝光控制：自动追踪/手动双模式；白平衡能力：采用仪器灯光源专用校准模式；色彩重建：针对H.E染料复合色域的色彩重建引擎；

14、驱动程序兼容性：微软Windows 7、8、10以后的各版本（支持32位及64位）；支持ImageJ、IPP、DirectShow、Twain等常用驱动API；兼容马兰系统等LIS系统、HIS系统；

15、AJ-vert分析软件，免费升级，微软官方数字认证，主要功能包括：图像采集、录像、处理、大图实时拼接、实时景深扩展、清晰度因子、细胞计数、标尺、EXECL数据输出等。

三、标书、报价方式及其他

1、标书分正本1份，副本2份，并在标书标书袋上标明“正本”、“副本”字样。均固定装订成一册，不能活页装订或散装，盖单位公章和法定代表人印签后递交医院招标办。

2、医院将根据价格、业绩、售后服务承诺等进行综合评定。

四、报送时间、地点

标书报送及开标时间2022年12月20日14：00时。

标书报送地点：临沂市中医医院门诊七楼招标办。

联系电话：8215601