临沂市中医医院骨科显微镜

二次集中竞价采购须知

为了公开、公平、公正地集中竞价采购设备，本着合理、竞争、经济的原则，我院拟对本次采购活动参照招标形式进行集中竞价，相关事项如下：

一、竞价人需要提供的书面文件

1、生产、经营企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、（加盖公章的复印件）。

2、竞价人是代理经销企业的，所代理产品的经营许可证和生产企业授权书等相关证书文件。

3、法定代表人身份证明。

4、竞价委托代理人的身份证明和法定代表人授权委托书。

5、参加竞价产品的生产厂家相关资质、资格、批件等证书、证明文件。

6、参与产品的技术指标、特性、参数、检验、测试报告、相关批件等资格和质量证明文件。

7.提供近三年山东省内三甲医院的用户名单，联系电话。

二、设备技术规格要求：

适用于手外科、整形外科、计划生育科，男科，妇科等血管吻合的显微手术

1、双人双目180°体位，同光路、同倍率、同方位

2、目镜：12.5X/22B

3、工作距离：200mm、250mm

4、目距调节范围：44~80mm

5、放大倍率：10X、8X

6、视场直径：Φ27.5mm、Φ34.4mm

7、照明类型：0°同轴照明。

8、照明灯泡：8V/50W进口卤钨灯

9、物面最大光照度：30000LX。

10、平衡机架,

11、支架升降范围：弹簧臂调节范围370mm、物镜距离地面最低≤850mm，最高≥1150mm，电动微动升降范围40mm

12、电动微动升降速度2.5mm/s（脚踏电动升降）

13、方向调节范围：水平±1800，

14、横臂最大回转半径≥800mm，横臂伸展长度≥1000mm。

15、电源电压：220V±10%   50Hz

16、*****产品通过ISO9001：2000国际质量体系认证和欧盟CE认证，

三、售后服务承诺：

1. 质保期至少3 年，终身维修。

2. 三个工作日解决不了问题即提供备用机, 提供不了备用机按设备每天平均收益补偿医院损失。

3. 明确维修服务模式是到场维修还是寄件维修。

4. 设备安装原厂工程师应根据医院要求进行现场培训并做好相关记录，并提供厂家电子版设备使用说明书和设备简易操作流程及设备保养维护说明并根据医院要求做好厂家的维护保养和年度校准。

5. 严禁携带国家淘汰、禁止使用、技术落后、质量不过关的产品前来投标，产品生产日期为当年度生产，违者一经发现，终止投标并终身不能参与我方招标活动，投标结果无效。

6. 最短供货期，服务周到，产品免费送货到使用地点并安装培训。一旦中标，供货方式为根据中标价格，依据我方需要，随时需要随时发货，根据合同约定发货。

7.中标人所投报的进口设备在供货时须提供报关单装箱单并加盖公章，否则视为验收不合格。

8. 是属于计量或特种设备管理的设备，需经过主管部门检定后再于供货，检定费用含在设备投标价格中。设备（比如呼吸机、麻醉机、呼吸湿化器）投标时若需包含配套使用的各种接头，如氧气、负压吸引、压缩空气，以及消毒灭菌用的器械盒等。

9. 需提供有此设备生产、经营许可的证件，包括厂家的生产许可证、产品医疗器械注册证、经销商（代理商）经营许可证、代理授权证书、产品检验报告等，资质齐全。

10. 若有耗材、试剂或易损配件，必须在投标文件中：注明能否开放使用，是否是一次性物品，是否能重复使用（重复使用的消毒方式必须注明），注明使用寿命或质保期或有效期并单独报价，并提供厂家的生产许可证、产品医疗器械注册证、经销商（代理商）经营许可证、产品检验报告等，资质齐全。注明配置清单。

招标文件如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商做技术性的参考，供应商所投报的产品只要性能达到或超过招标文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对招标文件作出了实质性响应。

四、标书、报价方式及其他

1、标书分正本1份，副本2份，并在标书标书袋上标明“正本”、“副本”字样。均固定装订成一册，不能活页装订或散装，盖单位公章和法定代表人印签后递交医院招标办。

2、医院将根据价格、业绩、售后服务承诺等进行综合评定。

五、报送时间、地点

标书报送时间截止2020年8月6日11：30时。（每日8：00～17：00，周六、周日除外）

标书报送地点：临沂市中医医院门诊七楼招标办。

联系电话：8215201