Biosafer150-96超声波细胞破碎仪

# 产品简介

Biosafer超声波破碎仪用于小分量的多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎，同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药、化工、污水处理、纳米材料等领域,也可用于产生波提取、超声波材料制备、超声波萃取、超声波乳化等。

# 主要特征

- 大屏幕液晶显示。

- 微电脑控制，可储存50组工作数据。

- 超声时间,超声功率均可设置。

- 超声功率自动检测，防止超声功率随样品温度的变化而变化。

- 集成温度控制防止样品过热。

- 频率自动跟踪，故障自动报警。

# 技术参数：

- 工作频率（KHz）：20-25

- 超声功率（W）：150

- 随机变幅杆（mm）：6

- 处理量（ml）：0.2-100

- 超声时间（s）：0.1-99.9

- 可选变幅杆（mm）：Φ2、Φ3

# 配置：

主机，隔音箱，变幅杆一支