HK2019121HP–A

建设项目环境影响报告表

（征求意见稿）

| 项目名称： | 漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网河南省电力公司漯河供电公司 |

编制单位：武汉华凯环境安全技术发展有限公司

编制日期：二〇一九年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距线路的距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1. 建设项目基本情况	1

2. 建设项目所在地自然环境简况	15

3. 评价适用标准	17

4. 环境保护目标	19

5. 环境质量状况	26

6. 建设项目工程分析	31

7. 项目主要污染物产生及预计排放情况	33

8. 环境影响分析	34

9. 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

10. 结论与建议	53

附录	62

专题Ⅰ  电磁环境影响专题评价	63

附件

附件1：关于漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程环境影响评价的委托

附件2-1：漯河市城乡规划局原则同意线路方案意见

附件2-2：驻马店西平县住房和城乡建设局原则同意线路方案意见

附件3-1：《漯河市环境保护局关于对漯河110kV巨铁线、漯汇线、汇干线输电线路工程竣工环境保护验收批复意见》（包括本工程被π接的110kV汇源~干河陈输电线路）

附件3-2：《漯河市环境保护局关于对漯河舞阳县110kV北舞渡输变电工程和漯河220kV皇玉变110kV送出工程竣工环境保护验收批复意见》（包括本工程被π接的110kV普金~金盆赵输电线路，220kV皇玉变运行期名称为220kV普金变）

附件4-1：漯河市生态环境局 《关于漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程环境影响评价执行标准的意见》

附件4-2：驻马店市生态环境局 《关于漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程环境影响评价执行标准的意见》

附件5：漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程电磁环境及噪声现场监测报告

附件6-1：类比架空线路监测报告（架空线路电磁和噪声环境影响类比）

附件6-2：类比电缆线路监测报告（电缆线路电磁环境影响类比）

附图

附图1：本工程地理位置图

附图2：本工程110kV线路路径图

附图3：110kV线路杆塔一览图

附图4：110kV线路杆塔基础图

附图5：漯河供电区 2023年110千伏及以上电网规划图

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网河南省电力公司漯河供电公司 |
| 法人代表 | 杨舍近 | 联系人 | 孙宁 |
| 通讯地址 | 河南省漯河市郾城区黄河路713 号 |
| 联系电话 | 0395-6696222 | 传真 | 0395-6696222 | 邮政 编码 | 462000 |
| 建设地点 | 河南省漯河市源汇区、驻马店市西平县 |
| 立项 审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 442电力供应 |
| 占地面积 （平方米） | 663 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 项目总投资（万元） | 1460 | 其中：环境保护投资（万元） | 20 | 环境保护投资占总投资比例 | 1.37% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2020年 |
| 编制依据 环境保护法律、法规和行政规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订，自2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，自2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（自2018年12月29日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原中华人民共和国环境保护部令44号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（修改）》（中华人民共和国生态环境部令第1号）（2018年4月28日起施行）； （9）《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）； （10）《漯河市扬尘污染防治条例》（自2019年10月1日起施行）。 相关的标准和技术导则 （1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； （4）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （8）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）； （9）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012）（2014年修订）。 工程资料 （1）《国网河南省电力公司漯河供电公司关于委托编制漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程环境影响评价的函》； （2）《漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程可行性研究报告》（2019年1月，漯河汇力电力勘察设计有限公司）。 工程进展情况及环评工作过程 2019年1月，漯河汇力电力勘察设计有限公司完成了《漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程可行性研究报告》。 建设单位国网河南省电力公司漯河供电公司于2019年11月4日委托武汉华凯环境安全技术发展有限公司（以下称“我公司”）进行本工程的环境影响评价工作。我公司于2019年11月对工程所在区域进行了实地踏勘和调查，收集了工程资料和自然环境资料，并委托武汉华凯检测有限公司进行了电磁环境及声环境的现状监测。 在上述环境影响评价工作的基础上，结合本工程特点及实际情况，根据相关的技术规范、技术导则要求，进行了环境影响预测及评价，提出了相应的环境保护措施，在上述工作的基础上，编制完成了《漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程环境影响报告表》。 工程概况 工程一般特性 漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程位于河南省漯河市源汇区、驻马店市西平县，本工程包括新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路和新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路。 （1）新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 ①泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段：线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第九间隔，止于110kV汇干线36#塔，线路全长2.33km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，新建电缆排管0.1km，利用220kV线路同塔四回线路架空架设1.6km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路约1.93km位于漯河市源汇区，0.4km位于驻马店市西平县。 ②泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段：线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第十一间隔，止于110kV汇干线44#塔，线路全长1.13km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，新建电缆顶管0.15km，利用220kV线路同塔四回线路架空架设0.35km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路全线位于漯河市源汇区。 泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路工程需要拆除原110kV汇干线1.9km和8基杆塔（36#~43#）。 （2）新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 ①泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段：线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第十间隔，止于110kV普金线38#塔，线路全长3.63km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，利用泰山~汇源电缆排管0.1km，利用220kV线路同塔四回线路架空架设1.6km，利用220kV线路同塔混压双回线路架空架设1.3km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路约1.93km位于漯河市源汇区，1.7km位于驻马店市西平县。 ②泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段：线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第十二间隔，止于110kV普金线34#塔，线路全长3.53km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，利用泰山~干河陈110kV线路电缆顶管0.15km，利用220kV线路同塔四回线路架空架设0.35km，利用220kV线路同塔三回线路架空架设1.5km，利用220kV线路同塔混压双回架空架设0.9km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路约2.63km位于漯河市源汇区，0.9km位于驻马店市西平县。 泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路工程需要拆除原110kV普金线0.9km和5基杆塔（34#~38#）。 具体项目组成见表1-1，地理位置见附图1。 表 1-1 项目组成表 项目组成 规模 主体工程 泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 东π段 线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第九间隔，止于110kV汇干线36#塔，线路全长2.33km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，新建电缆排管0.1km，与220kV线路同塔四回线路架空架设1.6km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路约1.93km位于漯河市源汇区，0.4km位于驻马店市西平县。 西π段 线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第十一间隔，止于110kV汇干线44#塔，线路全长1.13km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，新建电缆顶管0.15km，与220kV线路同塔四回线路架空架设0.35km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路全线位于漯河市源汇区。 泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 东π段 线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第十间隔，止于110kV普金线38#塔，线路全长3.63km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，利用泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段电缆排管0.1km，与220kV线路同塔四回线路架空架设1.6km，与220kV线路同塔双回线路架空架设1.3km，新建单回线路架空架设0.2km；本线路约1.93km位于漯河市源汇区，1.7km位于驻马店市西平县。 西π段 线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第十二间隔，止于110kV普金线34#塔，线路全长3.53km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，利用泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段电缆顶管0.15km，与220kV线路同塔四回线路架空架设0.35km，利用220kV线路同塔三回线路架空架设1.5km，利用220kV线路同塔混压双回架空架设0.9km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路约2.63km位于漯河市源汇区，0.9km位于驻马店市西平县。 其他 泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路工程需要拆除原110kV汇干线1.9km和8基杆塔（36#~43#）；泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路工程需要拆除原110kV普金线0.9km和5基杆塔（34#~38#）。 本工程110kV线路利用220kV电缆隧道以及220kV架空线路段已在中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司编制的《河南漯河市区泰山220kV输变电工程环境影响报告表》进行了评价，因此本次对该部分线路工程电磁环境影响和声环境影响评价主要引用《河南漯河市区泰山220kV输变电工程环境影响报告表》中的结论。本次重点对0.1km电缆排管、0.15km电缆顶管以及各剖阶段0.2km 新建单回架空线路进行评价。 图 1-1 本工程接入系统方案示意图 图 1-2 本工程线路路径示意图以及本次评价内容 110kV输电线路 线路路径走向 （1）新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 ①泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段：线路从泰山变电站电缆向南出线后，利用220kV 隧道钻过南环及南洛高速，至南洛高速南侧满足架空线路对高速公路平行距离后，新建排管100 m（避开220kV电缆终端塔），电缆转架空，利用220kV线路工程四回路（上层为2 回220kV 线路、下层为2 回110kV线路）铁塔向东架空至京广铁路西侧。避开京广铁路自闭线安全距离向西南跨过苗圃、漯舞铁路后单回路架空接原110 千伏汇干线36#，断开干河陈侧，形成泰山-汇源线路。本线路全长2.33km，其中出站段0.43km利用220kV电缆隧道，新建电缆排管0.1km，利用220kV线路同塔四回架空线路1.6km，新建单回架空线路0.2km。在剖接点附近新建1基塔。 ②泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段：线路从泰山变电站电缆向南出线后，利用220 kV工程隧道钻过南环及南洛高速，至南洛高速南侧满足架空线路对高速公路平行距离后，新建电缆顶管150m钻过漯舞铁路，电缆转架空利用220 kV同塔四回路（上层为2 回220kV 线路、下层为2 回110kV线路）0.35 km向西至018县道东侧。单回路架空接原110kV 汇干线44#，断开汇源变侧，形成泰山-干河陈线路。本线路全长1.13km。其中出站段0.43km利用220kV电缆隧道，新建电缆顶管0.15km，利用220kV线路同塔四回架空线路0.35km，新建单回架空线路0.2km。在剖接点附近新建1基塔。 泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路工程需要拆除原110kV汇干线1.9km和8基杆塔（36#~43#）。 在泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段44#塔东北侧有一个中洁燃气加气站，该加气站有1个60m3的液化天然气（LPG）储气罐和12m3的压缩天然气（CNG）储气瓶组，该加气站为一级加气站。LPG储气罐安装在地面上，CNG储气瓶组安装在压缩间内，有4台加气机。本项目新建杆塔高度32.1m，距离中洁加气站加气机、压缩间、储气罐的距离分别为63m、90m、120m，均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012）（2014年修订）规定的无绝缘层架空电力线路与CNG工艺设备、一级加气站LNG 设备最大安全距离即1.5 倍杆(塔)高（48.15m）的要求。 （2）新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 ①泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段：线路从泰山变电站电缆向南出线后，利用220kV电缆隧道钻过南环及南洛高速，至南洛高速南侧满足架空线路对高速公路平行距离后，利用泰山-汇源电缆排管100m（避开220kV电缆终端塔），电缆转架空，利用220kV 线路工程同塔四回路（上层为2 回220kV 线路、下层为2 回110kV线路）铁塔向东架空至京广铁路西侧，避开京广铁路自闭线安全距离向西南跨过苗圃、漯舞铁路、庄园后接原110 千伏普金线38#塔，断开普照变侧，形成泰山-金盆赵线路。本线路全长3.63km，其中出站段0.43km利用220kV电缆隧道，利用泰山-汇源电缆排管0.1km，利用220kV线路同塔四回架空线路1.6km，利用220kV线路同塔混压双回架空线路（一边1 回220kV 线路、另一边1回110kV线路）1.3km，新建单回架空线路0.2km。在剖接点附近新建1基塔。 ②泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段：线路从泰山变电站电缆向南出线后，利用220 千伏工程隧道钻过南环及南洛高速，至南洛高速南侧满足架空线路对高速公路平行距离后，利用泰山-干河陈电缆顶管150 m钻过漯舞铁路，电缆转架空利用220 kV线路同塔四回路0.35 km向西至018县道东侧，然后左转向南利用220kV线路同塔三回路（上层为2 回220kV 线路、下层为1 回110kV线路）1.5 km，再利用220kV线路同塔混压双回路0.9km，接原110kV普金线34#，断开金盆赵变侧，形成泰山-普照线路。本线路全长3.53km。其中出站段0.43km利用220kV电缆隧道，利用泰山-干河陈电缆顶管0.15km，利用220kV线路同塔四回架空线路0.35km，利用220kV线路同塔三回架空线路1.5km，利用220kV线路同塔混压双回线路0.9 km，新建单回架空线路0.2km。在剖接点附近新建1基塔。 泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路工程需要拆除原110kV普金线0.9km和5基杆塔（34#~38#）。 本工程线路路径见附图2。 2015年9月27日漯河市环境保护局以漯环〔2015〕121号文《关于对漯河110kV巨铁线、漯汇线、汇干线输电线路工程竣工环境保护验收批复意见》通过了本工程被π接的110kV汇源~干河陈输电线路竣工环境保护验收；2014年7月18日漯河市环境保护局以漯环〔2014〕131号文《关于对漯河舞阳县110kV北舞渡输变电工程和漯河220kV皇玉变110kV送出工程竣工环境保护验收批复意见》通过了本工程被π接的110kV普金~金盆赵输电线路竣工环境保护验收，220kV皇玉变运行期名称为220kV普金变。 导线 本工程电缆线路采用YJLW03-ZR-64/110-1×1000 型铜单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。架空线路导线型号选择JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。本工程导线基本参数见表1-2。 表 1-2 输电线路导线参数表 架空线路导线型号 JL/G1A-400/35 根数（根）/直径（mm） 铝 48/3.22 钢 7/2.50 计算截面（mm2） 铝股 390.88 钢股 34.36 综合 425.24 计算外径（mm） 26.82 长期允许载流量（A） 882 电缆型号 YJLW03-ZR-64/110-1×1000型 允许最高工作电压（kV） 126 电缆载流量（A） 1050 导体截面（mm2） 1000 导体外径（mm） 40.4 杆塔、基础及导线对地最小距离 （1）杆塔 泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段和泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段110kV新建杆塔采用 “1B2-DJ”模块杆型；泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段和泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段110kV新建杆塔采用“1GGB2-DJ”模块杆型。其他杆塔利用220kV线路工程杆塔。本工程110kV新建杆塔塔型一览表见表1-3。 表 1-3 本工程杆塔型号一览表 线路名称 杆塔型号 呼称高度（m） 使用数量 泰山变π接汇源~干河陈110kV线路 东π段 1B2-DJ 21 1 西π段 1GGB2-DJ 24 1 泰山变π接普照~金盆赵110kV线路 东π段 1B2-DJ 21 1 西π段 1GGB2-DJ 24 1 合计 4 （2）基础 根据本工程沿线的地质和水文条件，结合铁塔型式和施工条件，本线路杆塔均采用支柱柔性阶梯式基础。 （3）导线对地最小设计距离 根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，110kV输电线路导线对地最小允许距离取值见表1-4。 表 1-4 110kV输电线路在不同地区110kV导线的对地最小允许距离 导线经过地区 最小距离（m） 计算条件 居民区 7.0 最大计算弧垂 非居民区 6.0 最大计算弧垂 导线对建筑物 最小垂直距离 5.0 最大计算弧垂 边导线对建筑物 最小净空距离 4.0 最大计算风偏 最小水平距离 2.0 无风 导线对树木 （自然生长高度） 最小垂直距离 4.0 最大计算弧垂 最小净空距离 3.5 最大计算风偏 导线对果树、经济林、城市绿化灌木、街道行道最小垂直距离 3.0 最大计算弧垂 （4）交叉跨越距离 根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，110kV输电线路导线对公路、弱电线路和电力线等被跨越物的设计垂直距离取值见表1-5。 表 1-5 110kV输电线路导线与道路及各种架空线路交叉跨越的距离 被跨越物名称 最小距离（m） 计算条件 公路 至路面 7.0 最大计算弧垂 弱电线路 至被跨越物 3.0 最大计算弧垂 电力线 至被跨越物 3.0 最大计算弧垂 （5）交叉跨越情况 配套110kV输电线路主要交叉跨越情况见表1- 6。 表 1-6 配套110kV输电线路主要交叉跨越情况 序号 对象 跨越次数 最低跨越高度要求（m） 备注 1 高速公路 1 7.0 南洛高速，高架桥高9m 2 普通公路 1 7.0 018县道 工程占地及物料、资源等消耗 本工程占地情况见表1-7。 表 1-7 本工程占地情况 项目性质 永久占地（m2） 临时占地（m2） 施工扰动面积（m2） 占地性质 输电线路 329 334 663 建设用地 合计 329 334 663 / 本工程涉及到的物料主要是钢筋混泥土及工程所需要的各种设备，钢筋混泥土可在当地购买，设备可经当地道路运至工程施工地，工程附近交通便利。 施工工艺及方法 架空线路施工方案 （1）施工准备 施工准备阶段主要是施工备料及施工道路的建设。工程所需砂石材料均为当地购买，采用汽车、人力两种运输方式。 （2）杆塔基础施工方案 在基坑开挖前要熟悉开挖基坑的施工图及施工技术手册，了解基坑的尺寸等要求。对于杆塔基础的坑深，应以设计图纸的施工基面为基础。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 基础施工时，尽量缩短基坑曝露时间，尽量做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动。 （3）杆塔组立及架线施工 根据杆塔结构特点分解组立，采用张力牵引放线架设导线，每5~7km设置一处张力场和牵引场，每处牵张场占地约150m2，张力牵引放线施工示意如图1-3所示。 图 1-3 张力牵引放线施工示意图 （4）施工营地 本输电线路工程施工时各施工点人数一般少于20人，单杆施工时间少于2个月，施工人员一般就近租用民房或工屋，不另行设置施工营地。 （5）施工弃土 根据本线路工程所挖土具有土方量较小、分散等特点，在建设期开挖回填后多余的土方就地平整在征地范围内杆塔周围，然后撒上草种或者采取人工绿化措施，以防止水土流失的发生。 电缆敷设线路段 电缆隧道施工工艺流程主要包括施工材料的准备、电缆隧道基槽开挖、浇筑混凝土底板垫层、电缆隧道墙体砌筑、电缆隧道压顶混凝土施工、扁铁安装、粉刷、底找坡压光。避开220kV电缆终端塔时采用电缆排管，钻过漯舞铁路时采用电缆顶管。电缆施工期主要的环境影响为基槽开挖产生的弃土、弃渣影响。 电缆敷设施工工艺流程主要包括管道基槽开挖、底层挖平、导管底铺混凝土底板垫层、电缆穿管敷设、试牵引、敷设电缆。电缆穿管施工期主要的环境影响为管道基槽开挖产生的弃土、弃渣影响。 线路拆除 线路拆除时，拆除顺序为先拆导线，再拆杆塔，最后挖掘基础。采用张力牵引放线拆除导线，根据杆塔特点分解拆除，基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动，废旧杆塔及基础材料要及时运走回收。开挖后的施工弃土就地回填平整，在施工结束前清理施工迹地，并尽快复垦。 主要经济技术指标 投资额 本工程主要经济技术指标见表1-8。 表 1-8 本工程主要经济技术指标 序号 项目 单位 指标 1 本工程110千伏输电线路 万元 1460 合计 万元 1460 建设周期 本工程计划于2020年建成投运。 环境保护投资 本工程总投资1460万元，其中环境保护投资20万元，占工程总投资的1.37%，具体见表1-9。 表 1-9 本工程环境保护投资估算表 序号 项 目 投资估算（万元） 一、工程环境保护投资 10 1 施工期固废处置费 1 2 施工期沉淀池及清运费 2 3 施工期场地防尘费 2 4 噪声治理费用 1 5 生态恢复补偿费用 4 二、其他环保费用 10 6 环境影响评价费用 5 7 竣工环保验收费用 5 三、环境保护投资费用合计 20 四、工程总投资 1460 五、环境保护投资占总投资比例 1.37% 与政策、法规、标准及规划的相符性 本工程属于《产业结构调整指导目录（2019年本》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）鼓励类 “电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 本工程位于漯河市源汇区、驻马店市西平县，本工程选线取得了漯河市城乡规划局和驻马店西平县住房和城乡建设局的书面同意文件（见附件2-1和附件2-2），符合当地城乡发展的规划。 本工程属于漯河供电区2023年110kV及以上电压等级电网规划中110kV输变电工程，符合漯河市电网发展规划。 |
| 与本工程有关的原有工程污染情况及主要环境问题： 与本工程有关的原有工程污染情况 本工程110kV输电线路均为新建项目，无原有污染情况。 与本项目有关的原有主要环境问题 经现场踏勘和现状监测，不存在与本项目有关的原有环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

区域概况 本工程110kV输电线路位于漯河市源汇区、驻马店市西平县，工程所在区域地势平坦开阔，交通便利。工程地理位置见附图1。 自然环境 地形地貌 沿线地貌属平原地带，地势较为平坦、开阔，地形起伏很小。 地质 线路沿线位于平原区，未见明显的不良地质作用，场地稳定性较好，适宜本工程建设。 水文特征 本工程输电线路不涉及地表水体。 气候气象特征 工程建设地属于北温带大陆性气候，四季分明，气候湿润，其气候特征详见表2-1。 表 2-1 工程建设地气候特征一览表 项目 特征值 平均气温 14.7℃ 最高气温 43.1℃ 最低气温 -15.9℃ 平均相对湿度 72.1％ 平均降雨量 786mm 平均风速 2.5m/s 植被 经现场踏勘，本工程输电线路沿线植被主要为城市道路绿化植被。 本工程线路沿线评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态敏感区。建设区域不涉及国家级、省级珍稀保护动植物。本工程110kV输电线路沿线现状见图2-1。 图 2-1 本工程110kV输电线路沿线现状

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据漯河市生态环境局《关于漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程环境影响评价执行标准的意见》以及驻马店市生态环境局《关于漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程环境影响评价执行标准的意见》，本工程执行标准如下： 电磁环境 环境中工频电场强度和工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值，架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场强度控制限值为10kV/m，电磁环境评价标准限值见表3-1。 表 3-1 电磁环境评价执行标准及其限值 项目 评价标准 标准来源 工频电场强度 公众曝露控制限值4000V/m 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所控制限值10kV/m 工频磁感应强度 公众曝露控制限值100μT 声环境 本工程110kV输电线路及其敏感目标位于乡村地区的执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区环境噪声限值；位于居住、商业、工业混杂区的执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值；跨越南环路、南洛高速或临近南环路、南洛高速两侧35m±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区环境噪声限值。 声环境评价标准限值见表3-2。 表 3-2 声环境质量标准限值 评价标准 标准来源 昼间55dB（A），夜间45 dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区 昼间60dB（A），夜间50dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区 昼间70dB（A），夜间55 dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区 |
| --- | --- |
| 污染物排放或控制标准 | 施工场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声排放执行标准限值见表3-3。 表 3-3 噪声评价标准值 评价标准 标准来源 昼间70 dB（A），夜间55dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 总量控制指标 | 无 |

# 环境保护目标

评价范围 电磁环境 本工程架空线路边导线地面投影外两侧各30m，110kV电缆线路为电缆廊管两侧各外延5m范围内。 声环境 本工程新建110kV输电线路声环境影响评价范围为架空线路边导线地面投影外两侧各30m。 生态 本工程110kV输电线路生态评价范围为边导线地面投影外以及电缆管廊两侧各300m范围内的带状区域。 评价工作等级 电磁环境 本工程110kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程110kV架空输电线路电磁环境影响评价工作等级为二级。 声环境 本工程新建110kV输电线路声环境影响预测按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ2.4-2014）规定采用类比评价，地下电缆不进行声环境影响评价。 生态 本工程影响区域为一般区域，占地面积0.00663km2≤2km2，长度6.93km≤50km，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态影响评价工作等级为三级。 环境保护目标 生态敏感目标 根据环境状况调查，生态评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区和饮用水源保护区等其他特别保护要求的对象。 电磁环境敏感目标 本工程110kV电缆线路电磁环境评价范围内没有电磁环境敏感目标；泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段电磁环境评价范围存在1处电磁环境敏感目标；泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段存在1处电磁环境敏感目标。 本工程电磁环境敏感目标的名称、功能、分布、规模及其与本工程相对位置关系见表4-1、图4-1~图4-2。 表 4-1 本工程电磁环境敏感目标概况 编号 名称 功能 分布 规模 代表性敏感点 楼层结构 最高建筑物高度 与本工程 相对位置关系 一、新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 （1）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段 / （2）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段 1 018县道与南洛高速交叉口 商铺 漯河市源汇区干河陈乡 1个 家门口烟酒商行 1层平顶 3.2m 线路东北侧22m 2 商铺 1个 卫涛胡辣汤早餐店 1层尖顶 4.0m 线路东北侧28m 3 厂房 1个 预制板厂 1层尖顶 4.5m 跨越 4 商铺 1个 琳琳批发部 2层平顶 6.0m 跨越 5 仓库 1个 德峰冷库 1层尖顶 6.4m 跨越 6 商铺 1个 冠宇汽车服务中心 1层尖顶 4.2m 线路西南侧21m 二、新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 （1）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段 / （2）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段 7 寺后张村 养殖 驻马店市西平县人和乡 1个 张志安养猪场 1层尖顶 4.3m 跨越围墙一角，距离房屋10m 8 养殖 1个 空置的养殖场 1层尖顶 4.5m 跨越围墙内空地，距离房屋10m 声环境敏感目标 本工程110kV架空输电线路声环境评价范围不存在声环境敏感目标。

图4-1-A  泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段跨越 018县道与南洛高速交叉口环境敏感目标卫星图

图4-1-B 泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段跨越 018县道与南洛高速交叉口环境敏感目标示意图

图4-2-A  泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段临近寺后张村环境敏感目标卫星图

图4-2-B  泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段临近寺后张村环境敏感目标示意图

# 环境质量状况

电磁环境现状 根据电磁环境现状调查、影响预测及评价的需要，本次监测对本工程110kV电缆线路、环境敏感目标及剖接点附近线下进行布点监测。本工程电磁环境现状监测结果详见表5-1。 表 5-1 电磁环境质量现状监测结果 监测点位 监测点位名称 监测点位置 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度（μT) 一、新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 （1）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段 E1 电缆排管 线路正上方 1.41 0.058 E2 36#塔剖接点附近 线下 58.70 0.132 （2）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段 E3 电缆顶管 线路正上方 0.79 0.029 E4 家门口烟酒商行 西侧1m处 9.74 0.126 E5 卫涛胡辣汤早餐店 西侧1m处 7.95 0.105 E6 预制板厂 东侧线下 34.81 0.223 E7 琳琳批发部 东侧线下 38.47 0.213 E8 德峰冷库 东侧线下 22.82 0.128 E9 冠宇汽车服务中心 东侧1m处 5.61 0.088 二、新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 （1）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段 E10 38#塔剖接点附近 线下 51.50 0.115 （2）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段 E11 张志安养猪场 线下 14.77 0.076 E12 空置的养殖场 线下 15.46 0.149 根据电磁环境现状监测，本工程110kV电缆排管和电缆顶管工频电场强度现状监测值为0.79V/m~1.41V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.029μT~0.058μT，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值；电磁环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为5.61V/m~38.47V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.076μT~0.223μT，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值；泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段36#塔剖接点附近以及泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段38#塔剖接点附近工频电场强度现状监测值为51.50V/m~58.70V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.115μT~0.132μT，工频电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m，工频磁感应强度满足100μT公众曝露控制限值。 本工程电磁环境现状监测点位及布点方法、监测频次、监测方法及仪器、监测结果等详见电磁环境影响专题评价。 声环境质量现状 （1）监测布点 根据声环境现状调查、影响预测及评价的需要，本次监测110kV架空输电线路剖接点附近线下进行布点监测。具体监测点位见表5-2和图5-1。 表 5-2 声环境质量现状监测点位 监测点位 监测点位名称 监测点位置 一、新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 （1）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段 S1 36#塔剖接点附近 线下 （2）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段 S2 44#塔剖接点附近 线下 二、新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 （1）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段 S3 38#塔剖接点附近 线下 （2）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段 S4 34#塔剖接点附近 线下 图 5-1 本工程噪声监测点位示意图 （2）监测项目 昼间等效声级Ld和夜间等效声级Ln。 （3）监测单位 武汉华凯检测有限公司 （4）监测时间及环境条件 监测时间及监测时环境天气状况见表5-3。 表 5-3 监测时间及监测条件状况表 监测时间 天气状况 温度（℃） 湿度%RH 风速（m/s） 2019.11.10 晴 5~23 35-45 1.2~2.0 （5）监测方法及测量仪器 监测方法及测量仪器按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）。测量仪器的检定及有效期信息详见表5-4。 表 5-4 声环境现状监测所使用的仪器 序号 仪器设备名称 型号 检定单位 有效日期 1 多功能声级计 AWA6228/109925 湖北省计量测试技术研究院 2020.6.26 （6）监测结果 监测结果见表5-5。 表 5-5 声环境现状监测结果 单位： dB（A） 监测点位 监测点位名称 监测点位置 监测值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 一、新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 （1）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段 S1 36#塔剖接点附近 线下 46 37 55 45 （2）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段 S2 44#塔剖接点附近 线下 62 50 70 55 二、新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 （1）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段 S3 38#塔剖接点附近 线下 47 37 55 45 （2）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段 S4 34#塔剖接点附近 线下 50 43 70 55 （7）评价及结论 由表5-5可知，泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段36#塔剖接点附近以及泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段38#塔剖接点附近昼间噪声监测值为46dB（A）～47dB（A），夜间噪声监测值为37dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区环境噪声限值要求；泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段44#塔剖接点附近以及泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段34#塔剖接点附近昼间噪声监测值为50dB（A）～62dB（A），夜间噪声监测值为43dB（A）~50dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区环境噪声限值要求。 生态环境现状 本工程所在区域生态评价范围内无国家和地方保护的野生动植物集中栖息地，本工程110kV输电线路评价范围内主要为城市生态系统。

# 建设项目工程分析

工艺流程简述 输变电工程是将电能的特性（主要指电压、交流或直流）进行变化并从电能供应地输送至电能需求地的工程项目。输变电工程在运行期将产生工频电场、工频磁场以及噪声，输变电工程工艺流程见图6-1。 图 6-1 本工程工艺流程图 主要污染工序： 产污环节分析 本工程施工期土建施工、设备安装等过程中可能产生施工扬尘、施工噪声、施工废污水以及施工固体废物，运行期产生工频电场、工频磁场。 本工程建设期和运行期的产污环节参见图6-2。 图 6-2 110kV输电线路施工期和运行期产污节点图 污染源分析 施工期 本工程施工期对环境产生的污染因子如下： （1）施工噪声：施工机械以及运输车辆产生。 （2）施工扬尘：设备运输过程中产生；电缆沟及线路塔基开挖、杆塔及线路拆除、设备运输过程中产生。 （3）施工废水：施工废水及施工人员的生活污水。 （4）固体废物：线路施工过程中产生的建筑垃圾，电缆沟及线路塔基开挖产生的弃方，杆塔拆除产生的导线、杆塔等，施工人员产生的生活垃圾等。 （5）生态：线路塔基开挖及拆除、电缆沟占用土地、破坏植被以及由此带来的水土流失等。 运行期 本工程110kV输电线路在运行时，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场及噪声。 本工程环境保护特点 （1）施工期可能产生的废气、废水、噪声、固体废物以及对生态造成影响。 （2）运行期环境影响主要为电磁环境影响以及噪声影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工 | 施工扬尘 | 少量 | 定期洒水抑尘 |
|  | 运行期 | 无 | 无 | / | / |
| 水污染物 | 施工期 | 施工 | 施工废水 | / | / |
|  |  |  | 生活污水 | / | / |
|  | 运行期 | 无 | 无 | / | / |
| 固体废物 | 施工期 | 杆塔基础施工 | 施工弃土 | / | / |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | / | / |
|  |  | 线路及杆塔拆除 | 导线、绝缘材料、杆塔 | / | 由漯河供电公司回收 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | / | 委托环卫部门处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械噪声源强为60dB（A）~85dB（A）。 |
| 工频电磁场 | 运行期 | 本工程110kV输电线路产生的电磁环境影响最大预测值满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）控制限值。 |
| 主要生态影响 本工程110kV输电线路占用土地、施工期破坏植被和引起水土流失，产生一定的生态环境影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 生态影响评价 （1）生态影响源项分析 本工程施工期对生态的影响主要表现在线路施工活动对土地的占用、扰动以及对植被破坏造成的生态影响。 1）土地占用 本工程永久占地改变土地利用性质，临时施工场地破坏植被。本工程占地663m2，其中永久占地329m2，临时占地334m2。 2）植被破坏 本工程占地区域植被在施工期遭到不同程度的损坏。新建杆塔和基础开挖以及杆塔基础拆除时对基底土层产生扰动。 3）水土流失 本工程110kV输电线路杆塔基础开挖及建筑材料堆放时会对地表造成扰动和破坏，若不采取必要的水土保持措施，可能造成水土流失，从而造成生态影响。 （2）拟采取的生态保护措施及效果 1）土地占用保护措施 对于永久占地生态保护，按照相关规定进行绿化。对于临时占地生态保护，严格控制施工作业范围。 2）植被保护措施 施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复。杆塔基础拆除区域在施工结束后应及时恢复其原有的使用功能。 3）水土保持措施 ①合理安排施工时序，尽量避免雨季施工作业； ②先建挡土墙、排水设施等水土保持措施； ③对裸露开挖面和临时堆土用苫布覆盖，避免雨水直接冲刷； ④施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺设，防止水土流失。 （3）生态影响分析 在采取上述生态保护措施之后，本工程施工期对生态产生的影响不会改变本工程所在区域生态系统的结构和功能，而且随着施工结束而逐渐恢复。 声环境影响分析 （1）声源 配套110kV输电线路施工期在杆塔架设、电缆沟开挖过程中，机械设备等产生噪声，其噪声源强为70dB（A）。 （2）拟采取的声环境保护措施 1）加强施工期的环境管理工作，并接受环境保护部门监督管理； 2）施工过程中加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械； 3）强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置。 （3）声环境影响分析 在采取上述措施后，本工程施工期的噪声对周围声环境的影响较小，随着施工期的结束其对环境的影响也将随之消失。 施工扬尘分析 （1）环境空气污染源 施工扬尘主要来自于土建施工的土方挖掘、施工材料运输等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m 以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工阶段，尤其是施工初期，本工程基础开挖和土石方运输都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 （2）拟采取的环境保护措施 为尽量减少施工扬尘对大气环境的影响，按照《漯河市扬尘污染防治条例》、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》等文件强化扬尘综合治理。施工期应采取如下扬尘污染防治措施： ①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 ②施工时，应使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 ③施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ④车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒； ⑤基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度，防止起尘；四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑥施工场地内堆放的物料、土方等应100%进行覆盖。 ⑦进出场地的车辆应应限制车速，场内道路，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑧施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；并且围挡要坚固、平稳、严密、整洁、美观。 ⑨工地内非道路移动机械使用油品及车辆应确保100%达标。 采取上述措施后，施工期对环境空气地影响能得到有效控制。 施工扬尘环境影响分析 本工程110kV输电线路是点位间隔占地的线性工程，各塔基开挖工程量小，点分散，且单塔施工周期一般在1个月以内、施工作业时间一般在1周以内。故塔基施工对周围50m以内环境空气的影响只是短期的，并且在施工完成后能够很快恢复，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。 固体废物环境影响分析 （1）施工固废来源 本工程110kV输电线路施工期产生的固体废物主要为电缆沟及杆塔基础施工弃土、废旧导线及电器设备等。 拟采取的环境保护措施及效果 1）加强施工期环境管理，施工前做好施工环境保护知识培训； 2）分类收集堆放建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾及时清运到指定地点，生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理； 3）线路塔基弃土就地平整在铁塔四角之间的区域进行植被恢复； 4）废旧导线及电器设备由建设单位物资部门回收处理。 （3）环境影响分析 在采取了上述环境保护措施后，本工程施工期产生的固体废物不会对环境产生影响。 污水排放分析 （1）废污水污染源 本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。输电线路施工人员分散于工程沿线，一般就近租用民房或工屋，生活污水依托当地污水处理系统处理；施工废水包括砂石料加工、施工机械和进出车辆的冲洗水。 （2）拟采取的环境保护措施 1）做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业； 2）施工废水经隔油池、沉淀池处理后，上清液回用于施工现场车辆冲洗和洒水抑尘； 3）采用吸水材料覆盖洒水的方式进行混凝土养护； 4）线路施工人员产生的生活污水依托当地污水处理系统处理。 （3）水环境影响分析 采取以上措施后，施工废污水不会对水环境产生不良影响，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。 营运期环境影响分析 电磁环境影响预测与评价 本工程新建110kV单回架空输电线路电磁环境影响采用类比监测和模式预测的方式；新建110kV电缆输电线路电磁环境影响采用类比监测方式；由于本工程110kV线路利用220kV电缆隧道以及220kV架空线路段已在《河南漯河市区泰山220kV输变电工程环境影响报告表》进行了评价，因此本次对该部分线路工程电磁环境影响评价主要引用《河南漯河市区泰山220kV输变电工程环境影响报告表》中的结论。 本工程环境影响评价按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）要求设置了电磁环境影响专题评价，对于类比对象选择、类比监测因子、监测方法及仪器、监测布点、预测因子、预测模式和预测工况及环境条件的选择等内容详见电磁环境影响专题评价，下面电磁环境影响分析内容引用电磁环境影响专题评价中的电磁环境影响分析内容。 新建单回架空输电线路电磁环境影响分析 （1）新建110kV单回架空输电线路电磁环境影响类比分析 本工程110kV单回架空输电线路选择与本工程线路相似的已验收河南漯河110kV王孟~巨陵线作为类比对象。通过类比分析，本工程110kV单回架空输电线路建成投运后产生的工频电场强度和工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 （2）新建110kV单回架空输电线路电磁环境影响模式预测及分析 由预测结果可知，本工程新建110kV输电线路东π段经过非居民区线下耕地、道路等场所线路段，导线对地最小距离6.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为2224V/m，位于边导线内，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为34.52μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值；经过居民区线路段，导线对地最小距离7.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为1653.5V/m，位于边导线内，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为27.12μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT的公众曝露控制限值。 本工程110kV输电线路西π段经过非居民区线下耕地、道路等场所线路段，导线对地最小距离6.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为2246V/m，位于边导线外0.3m，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为34.40μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值；经过居民区线路段，导线对地最小距离7.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为1664.9V/m，位于边导线外0.3m，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为26.88μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT的公众曝露控制限值。 本工程110kV输电线路跨越018县道与南洛高速交叉口线路段，本次预测导线抬升至对地最小距离16m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为314.4V/m，位于边导线外4.3m，距线路中心8m处，工频磁感应强度最大预测值为5.72μT，位于边导线内线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求。 新建电缆输电线路电磁环境影响类比分析 为了了解电缆沟电磁环境，本环评从电压等级、电缆型号、电缆排列方式及所在区域等方面，根据类比工程条件的相似性选择已验收的洛阳110kV 陡普线/110kV 溯普线进行类比分析。由类比监测结果可知，类比对象洛阳110kV 陡普线/110kV溯普线衰减断面上，距地面1.5m处的工频电场强度为0.7V/m～2.4V/m，工频磁感应强度为0.013μT～0.0684μT，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值。洛阳110kV陡普线/110kV溯普线地下电缆电磁环境水平能够反映本工程110kV电缆建成运行后的电磁环境影响。因此，本工程110kV地下电缆投运后工频电场及工频磁场均能够分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的的评价标准要求。 电磁环境敏感目标电磁环境影响分析 本工程110kV输电线路评价范围内电磁环境敏感目标的电磁环境影响预测结果见表8-1。 表 8-1 本工程110kV输电线路电磁环境敏感目标处电磁环境影响预测结果 编号 分布 代表性敏感点 楼层结构 最高建筑物高度 与本工程 相对位置关系 预测楼层 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度（μT） 线高要求 1 018县道与南洛高速交叉口 家门口烟酒商行 1层平顶 3.2m 线路东北侧22m 一层 127.3 1.63 16m 一层楼顶 129.1 1.82 2 卫涛胡辣汤早餐店 1层尖顶 4.0m 线路东北侧28m 一层 90.2 1.18 3 预制板厂 1层尖顶 4.5m 跨越 一层 314.4 4.64 4 琳琳批发部 2层平顶 6.0m 跨越 一层 314.4 4.64 二层 392.3 6.43 二层楼顶 559.6 9.32 5 德峰冷库 1层尖顶 6.4m 跨越 一层 314.4 4.64 6 冠宇汽车服务中心 1层尖顶 4.2m 线路西南侧21m 一层 135.2 1.73 7 寺后张村 张志安养猪场 1层尖顶 4.3m 跨越围墙一角，距离房屋10m 一层 1664.9 26.88 7m 8 空置的养殖场 1层尖顶 4.5m 跨越围墙内空地，距离房屋10m 一层 1664.9 26.88 本工程110kV输电线路评价范围内电磁环境敏感目标的工频电场强度最大预测值为1664.9V/m，工频磁感应强度最大预测值为26.88μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 利用220kV线路段电磁环境影响分析 根据《河南漯河市区泰山220kV 输变电工程环境影响报告表》中输电线路电磁环境影响评价，利用220kV线路段电磁环境评价结论如下： （1）工频电场 ①同塔四回段线路 本工程同塔四回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为6m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.61kV/m，小于10kV/m。 线路经过居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为7m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.02kV/m，满足4000V/m的评价标准；距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值为4.01kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV线路边导线外2m的工频电场强度最大值为3.61kV/m，满足4000V/m的评价标准。 ②同塔三回段线路 本工程同塔三回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为6m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为3.62kV/m，小于10kV/m。 线路经过居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为7m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.93kV/m，满足4000V/m的评价标准；距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值为4.84kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV边导线外2m的工频电场强度最大值为5.80kV/m，不满足4000V/m的评价标准。 ③混压双回段线路 本工程混压双回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为6.5m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为6.89kV/m，小于10kV/m。 线路经过居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为7.5m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为5.58kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值为9.18kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面7.5m高度处，边导线外2.5m的工频电场强度最大值为11.25kV/m，不满足4000V/m的评价标准。 （2）工频磁场 ①同塔四回段线路 本工程同塔四回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为31.19μT，小于100μT的评价标准。 本工程同塔四回段线路经过居民区，典型杆塔条件下距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为25.05μT、59.08μT，均满足100μT的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV线路边导线外2m的工频磁感应强度最大值为62.25μT，满足100μT的评价标准。 ②同塔三回段线路 本工程同塔三回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为6m时，距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为40.03μT，小于100μT的评价标准。 本工程同塔三回段线路经过居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为7m时，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为31.77μT、69.81μT，均满足100μT的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV边导线外2m的工频磁感应强度最大值为82.75μT，满足100μT的评价标准。 ③混压双回段线路 本工程混压双回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为6.5m时，距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为25.34μT，小于100μT的评价标准。 本工程混压双回段线路经过居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为7.5m时，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为21.02μT、43.77μT，均满足100μT的评价标准；距离地面7.5m高度处，边导线外2.5m的工频磁感应强度最大值为75.50μT，满足100μT的评价标准。 声环境影响分析 新建110kV单回架空线路声环境影响分析 本工程新建单回架空110kV输电线路声环境影响评价采用类比监测的方法进行。 （1）类比对象 本次新建110kV单回架空线路选择王孟~巨陵110kV输电线路单回路段作为类比监测对象。 表 8-2 类比线路与本工程线路相似性对比情况 类比条件 类比线路 本工程输电线路 差异 王孟~巨陵110kV输电线路 110kV架空输电线路 电压等级（kV） 110 110 相同 架线型式 单回路架空 单回路架空 相同 环境条件 河南漯河、平原地貌 河南漯河、平原地貌 相同 （2）可比性分析 类比线路与本工程配套110kV输电线路的电压等级相同，架设型式、边导线两侧30m范围内的环境条件相似，因此，类比对象王孟~巨陵110kV输电线路单回路段与本工程新建110kV单回输电线路具有可比性。 （3）类比监测点 王孟~巨陵110kV输电线路单回路段类比监测点位于6#~7#杆塔之间，最大弧垂处导线对地距离为17m。 （4）监测内容 等效连续A声级。 （5）监测方法及监测频次 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定监测方法进行监测，昼间、夜间各监测一次，每个监测点位监测时间1min。 （6）监测单位及测量仪器 监测单位：国网河南省电力科学研究院。 监测仪器：噪声测量仪器（AWA6218A+型噪声频谱分析仪，由河南省计量科学研究院检定，在检定有效期）。 （7）监测时间、监测环境、运行工况 测量时间：2017年4月7日。 气象条件：多云、温度7~13℃、风速0~1.5m/s。 监测环境：类比线路监测点附近平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术条件要求。 类比线路运行工况见表8-3。 表 8-3 类比线路运行工况 序号 项目 电压（kV） 电流（A） 1 王孟~巨陵110kV输电线路 113.6 48.25 （8）监测结果 类比输电线路中心下方距离地面1.5m高处噪声类比监测结果见表8-4，监测报告见附件6-1。 表 8-4 类比输电线路噪声测试结果 类比线路 测量值（dB（A）） 标准值（dB（A）） 王孟~巨陵110kV输电线路单回路段 昼间42.1/夜间38.4 昼间55/夜间45 （9）新建单回架空110kV输电线路声环境影响评价 由类比监测结果可知，110kV类比线路中心下距离地面1.5m高度处的噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区环境噪声限值。根据上述类比监测结果，本工程投运后，输电线路沿线声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类、4a类声环境功能区环境噪声限值。 利用220kV线路段声环境影响分析 根据《河南漯河市区泰山220kV 输变电工程环境影响报告表》中输电线路声环境影响类比分析，220kV和110kV同塔四回、同塔三回、混压双回架空输电线路投运后的声环境也能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类、4a类声环境功能区环境噪声限值。 地表水环境影响分析 本工程110kV输电线路运行期无废水产生，不会对水环境产生影响。 固体废物影响分析 本工程110kV输电线路运行期无固体废物的产生。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预防治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | TSP | ①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 ②施工时，应使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 ③施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ④车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒； ⑤基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度，防止起尘；四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑥施工场地内堆放的物料、土方等应100%进行覆盖。 ⑦进出场地的车辆应应限制车速，场内道路，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑧施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；并且围挡要坚固、平稳、严密、整洁、美观。 ⑨工地内非道路移动机械使用油品及车辆应确保100%达标。 | 减轻扬尘对环境空气质量的影响 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 利用当地的生活污水处理设施。 | / |
|  |  | 施工废水 | 简易澄清、回用洒水抑尘 |  |
|  | 运行期 | 生活污水 | / | / |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集处理 | / |
|  |  | 弃土、建筑垃圾 | 存放到指定地点 |  |
|  |  | 线路及杆塔拆除 | 导线、绝缘材料、杆塔 | 由漯河供电公司回收 |
|  | 运行期 | / | / | / |
| 噪声 | 施工期 | 加强施工期的环境管理工作，并接受环境保护部门监督管理； 2）施工过程中加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械； 3）强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置。 |
| 电磁 环境 | 选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等，降低电磁环境影响；架空线路合理选择导线、金具及绝缘子等电气设备、设施。 新建110kV单回架空输电线路经过线下耕地、道路等场所时导线对地最小距离控制在6.0m及以上，同时应给出警示和防护指示标志；临近居民区时导线对地最小距离控制在7.0m及以上；本工程110kV输电线路跨越南洛高速线路段，导线对地最小距离应控制在16.0m及以上。 利用220kV同塔四回段线路、同塔三回段线路经过非居民区时，底层导线最小对地高度不低于6m；本工程混压双回段线路经过非居民区时，底层导线最小对地高度不低于6.5m。 利用220kV同塔四回段线路经过居民区时经过一层居民区时，底层导线最小对地高度不小于7m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7.1m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7m。利用220kV同塔三回段线路经过一层居民区时，底层导线最小对地高度不小于7m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7.6m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外2.2m；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于9.0m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外3.2m。利用220kV混压双回段线路经过一层居民区时，导线最小对地高度不小于9.5m，或在7.5m线高情况下拆迁控制范围为边导线外3.2m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于11m，或在7.5m线高情况下拆迁控制范围为边导线外4.7m；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于12.2m，或在7.5m最低线高情况下拆迁控制范围为边导线外5.8m。 采取以上措施后，本工程配套110kV输电线路电磁环境影响范围内的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值要求。 |
| 生态保护措施及预期效果 对于永久占地采取绿化或者异地补偿绿化，对于临时占地生态保护，严格控制施工作业范围。施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复；杆塔基础拆除区域应及时恢复其原有使用功能。 在采取上述生态保护措施之后，本工程施工期对生态产生的影响不会改变本工程所在区域生态系统的结构和功能，而且随着施工结束而逐渐恢复。 |

环境保护措施及竣工环境保护验收 环境保护措施 本工程环境保护措施经汇总见表9-1。 表 9-1 环境保护措施 序号 环境影响因素 不同阶段 环境保护措施 1 电磁 环境 设计阶段 （1）选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等，降低电磁环境影响；架空线路合理选择导线、金具及绝缘子等电气设备、设施。 （2）新建110kV单回架空输电线路经过线下耕地、道路等场所时导线对地最小距离控制在6.0m及以上，同时应给出警示和防护指示标志；临近居民区时导线对地最小距离控制在7.0m及以上；本工程110kV输电线路跨越南洛高速线路段，导线对地最小距离应控制在16.0m及以上。 （3）利用220kV同塔四回段线路、同塔三回段线路经过非居民区时，底层导线最小对地高度不低于6m；本工程混压双回段线路经过非居民区时，底层导线最小对地高度不低于6.5m。 （4）利用220kV同塔四回段线路经过居民区时经过一层居民区时，底层导线最小对地高度不小于7m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7.1m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7m。利用220kV同塔三回段线路经过一层居民区时，底层导线最小对地高度不小于7m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7.6m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外2.2m；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于9.0m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外3.2m。利用220kV混压双回段线路经过一层居民区时，导线最小对地高度不小于9.5m，或在7.5m线高情况下拆迁控制范围为边导线外3.2m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于11m，或在7.5m线高情况下拆迁控制范围为边导线外4.7m；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于12.2m，或在7.5m最低线高情况下拆迁控制范围为边导线外5.8m。 2 声环境 设计阶段 / 3 施工 噪声 施工阶段 ①加强施工环境管理，并接受环境保护部门监督。 ②加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械。 ③强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置。 4 施工 扬尘 施工 阶段 ①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 ②施工时，应使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 ③施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ④车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒； ⑤基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度，防止起尘；四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑥施工场地内堆放的物料、土方等应100%进行覆盖。 ⑦进出场地的车辆应应限制车速，场内道路，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑧施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；并且围挡要坚固、平稳、严密、整洁、美观。 ⑨工地内非道路移动机械使用油品及车辆应确保100%达标。 5 施工 污水 施工阶段 ①做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。 ②施工废水经隔油池、沉淀池处理后，上清液回用于施工现场车辆冲洗和洒水抑尘。 ③采用吸水材料覆盖洒水的方式进行混凝土养护。 ④线路施工人员产生的生活污水利用当地污水处理系统处理。 6 施工 固废 施工阶段 ①加强施工期环境管理，施工前做好施工环境保护知识培训。 ②分类收集堆放建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾及时清运到指定地点，生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理，杆塔拆除过程中产生的废旧设备由漯河市供电公司回收。 ③线路塔基弃土就地平整在塔基四周区域进行植被恢复。 7 生态 环境 施工阶段 ①对于永久占地采取绿化或者异地补偿绿化，对于临时占地生态保护，严格控制施工作业范围； ②施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复； ③杆塔基坑开挖时，减少对基底土层的扰动。开挖后的施工弃土就地回填平整，在施工结束前清理施工迹地，并尽快复垦； ④杆塔基础拆除区域应及时恢复其原有使用功能。 8 水土 流失 施工阶段 ①合理安排施工时序，尽量避免雨季施工作业； ②先建挡土墙、排水设施等水土保持措施； ③对裸露开挖面和临时堆土用苫布覆盖，避免雨水直接冲刷； ④施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺设，防止水土流失。 9 水环境 运行阶段 / 10 固体 废物 运行阶段 / 11 环境 管理 运行阶段 ①对当地公众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。 ②依法进行运行期的环境管理工作。 工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本工程需要配套建设的上述环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本工程竣工后，建设单位应进行环境保护设施竣工验收。竣工环境保护验收相关内容见表9-2。 表 9-2 工程竣工环境保护验收内容 序号 验收对象 验收内容 1 相关资料、手续 项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。 2 实际工程内容及方案设计情况 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响情况。 3 环境保护相关评价制度及规章制度 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 4 各项环境保护设施落实情况 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。调查输电线路架设高度是否满足环境影响评价文件提出的高度要求。 5 环境保护设施正常运转条件 各项环境保护设施是否有合格的操作人员、操作制度。 6 污染物排放达标情况 工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求。 7 生态保护措施 是否落实施工期的表土防护、植被保护与恢复、弃土弃渣的处理、杆塔基础拆除区域土地功能恢复等生态保护措施。未落实的，建设单位应要求施工单位采取补救和恢复措施。 8 公众意见收集与反馈情况 工程施工期和试运行期实际存在的、公众反映的环境问题是否得以解决。 9 环境敏感区处环境影响因子验证 监测本工程评价范围内环境保护目标的噪声等环境影响指标是否与预测结果相符。 环境管理与监测计划 本工程的建设将会对工程区域自然环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环境保护防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 施工期的环境管理和监督 鉴于施工期环境管理工作的重要性，同时根据国家有关要求，本工程施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环境保护要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环境保护设计要求施工。施工期环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环境保护法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 （7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 （9）工程竣工后，将各项环境保护措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 运行期的环境管理和监督 根据项目所在区域的环境特点，必须在运行主管单位分设环境管理部门，配备相应专业的管理人员。 环境管理部门的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立电磁环境影响监测、生态现状数据档案，并定期报当地环境保护行政主管部门备案； （3）检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行； （4）不定期的巡查线路各段，特别是环境保护对象，保护生态不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调； （5）协调配合上级环境保护主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。 环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，其主要是：收集环境状况基本资料；整理、统计分析监测结果上报本工程所在县级至省级环境保护行政主管部门。电磁、声环境影响监测工作可委托有资质的单位完成。 本工程环境监测计划 ①监测点位布置：电缆线路断面、环境敏感目标以及架空线路断面。 ②监测项目：工频电场、工频磁场和噪声。 ③竣工验收：在项目运行后，应及时申请环境保护竣工验收。 ④监测频次：在项目竣工环境保护验收后，根据需要进行监测。 调查输电线路沿线走廊内植被分布情况以及影响变化情况，施工期生态破坏及植被恢复情况。

# 结论与建议

与产业政策、相关规划相符性分析 本工程符合国家产业政策，符合漯河市、驻马店市的城乡发展规划及漯河市电网发展规划。 工程概况 漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程位于河南省漯河市源汇区、驻马店市西平县，本工程包括新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路和新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路。 （1）新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 ①泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段：线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第九间隔，止于110kV汇干线36#塔，线路全长2.33km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，新建电缆排管0.1km，利用220kV线路同塔四回线路架空架设1.6km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路约1.93km位于漯河市源汇区，0.4km位于驻马店市西平县。 ②泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段：线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第十一间隔，止于110kV汇干线44#塔，线路全长1.13km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，新建电缆顶管0.15km，利用220kV线路同塔四回线路架空架设0.35km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路全线位于漯河市源汇区。 泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路工程需要拆除原110kV汇干线1.9km和8基杆塔（36#~43#）。 （2）新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 ①泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段：线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第十间隔，止于110kV普金线38#塔，线路全长3.63km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，利用泰山~汇源电缆排管0.1km，利用220kV线路同塔四回线路架空架设1.6km，利用220kV线路同塔混压双回线路架空架设1.3km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路约1.93km位于漯河市源汇区，1.7km位于驻马店市西平县。 ②泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段：线路起于泰山220kV变电站110kV配电装置东数第十二间隔，止于110kV普金线34#塔，线路全长3.53km，其中利用220kV电缆隧道0.43km，利用泰山~干河陈110kV线路电缆顶管0.15km，利用220kV线路同塔四回线路架空架设0.35km，利用220kV线路同塔三回线路架空架设1.5km，利用220kV线路同塔混压双回架空架设0.9km，新建单回线路架空架设0.2km。本线路约2.63km位于漯河市源汇区，0.9km位于驻马店市西平县。 泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路工程需要拆除原110kV普金线0.9km和5基杆塔（34#~38#）。 工程总投资1460万元，其中环境保护投资20万元，占工程总投资的1.37%。 环境概况 沿线地貌属平原地带，地势较为平坦、开阔，地形起伏很小。输电线路沿线植被主要为城市道路绿化植被。 环境质量现状 （1）电磁环境质量现状 根据电磁环境现状监测，本工程110kV电缆排管和电缆顶管工频电场强度现状监测值为0.79V/m~1.41V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.029μT~0.058μT，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值；电磁环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为5.61V/m~38.47V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.076μT~0.223μT，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值；泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段36#塔剖接点附近以及泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段38#塔剖接点附近工频电场强度现状监测值为51.50V/m~58.70V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.115μT~0.132μT，工频电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m，工频磁感应强度满足100μT公众曝露控制限值。 （2）声环境质量现状 泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段36#塔剖接点附近以及泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段38#塔剖接点附近昼间噪声监测值为46dB（A）～47dB（A），夜间噪声监测值为37dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区环境噪声限值要求；泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段44#塔剖接点附近以及泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段34#塔剖接点附近昼间噪声监测值为50dB（A）～62dB（A），夜间噪声监测值为43dB（A）~50dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区环境噪声限值要求。 环境影响评价主要结论 电磁影响评价结论 （1）新建110kV单回架空输电线路电磁环境影响类比分析 本工程110kV单回架空输电线路选择与本工程线路相似的已验收河南漯河110kV王孟~巨陵线作为类比对象。通过类比分析，本工程110kV单回架空输电线路建成投运后产生的工频电场强度和工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 （2）新建110kV单回架空输电线路电磁环境影响模式预测及分析 由预测结果可知，本工程新建110kV输电线路东π段经过非居民区线下耕地、道路等场所线路段，导线对地最小距离6.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为2224V/m，位于边导线内，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为34.52μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值；经过居民区线路段，导线对地最小距离7.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为1653.5V/m，位于边导线内，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为27.12μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT的公众曝露控制限值。 本工程110kV输电线路西π段经过非居民区线下耕地、道路等场所线路段，导线对地最小距离6.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为2246V/m，位于边导线外0.3m，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为34.40μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值；经过居民区线路段，导线对地最小距离7.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为1664.9V/m，位于边导线外0.3m，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为26.88μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT的公众曝露控制限值。 本工程110kV输电线路跨越018县道与南洛高速交叉口线路段，本次预测导线抬升至对地最小距离16m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为314.4V/m，位于边导线外4.3m，距线路中心8m处，工频磁感应强度最大预测值为5.72μT，位于边导线内线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求。 （3）本工程110kV电缆输电线路电磁环境类比分析 本工程110kV电缆输电线路选择与本工程线路相似的已验收的洛阳110kV 陡普线/110kV 溯普线作为类比对象，通过类比分析，本工程110kV地下电缆投运后工频电场及工频磁场均能够分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的的评价标准要求。 （4）电磁环境敏感目标处电磁环境影响 本工程110kV输电线路评价范围内电磁环境敏感目标的工频电场强度最大预测值为1664.9V/m，工频磁感应强度最大预测值为26.88μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 （5）利用220kV线路段电磁环境影响分析 根据《河南漯河市区泰山220kV 输变电工程环境影响报告表》中输电线路电磁环境影响评价，利用220kV线路段电磁环境评价结论如下： 1）工频电场 ①同塔四回段线路 本工程同塔四回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为6m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.61kV/m，小于10kV/m。 线路经过居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为7m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.02kV/m，满足4000V/m的评价标准；距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值为4.01kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV线路边导线外2m的工频电场强度最大值为3.61kV/m，满足4000V/m的评价标准。 ②同塔三回段线路 本工程同塔三回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为6m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为3.62kV/m，小于10kV/m。 线路经过居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为7m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.93kV/m，满足4000V/m的评价标准；距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值为4.84kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV边导线外2m的工频电场强度最大值为5.80kV/m，不满足4000V/m的评价标准。 ③混压双回段线路 本工程混压双回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为6.5m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为6.89kV/m，小于10kV/m。 线路经过居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为7.5m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为5.58kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值为9.18kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面7.5m高度处，边导线外2.5m的工频电场强度最大值为11.25kV/m，不满足4000V/m的评价标准。 2）工频磁场 ①同塔四回段线路 本工程同塔四回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为31.19μT，小于100μT的评价标准。 本工程同塔四回段线路经过居民区，典型杆塔条件下距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为25.05μT、59.08μT，均满足100μT的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV线路边导线外2m的工频磁感应强度最大值为62.25μT，满足100μT的评价标准。 ②同塔三回段线路 本工程同塔三回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为6m时，距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为40.03μT，小于100μT的评价标准。 本工程同塔三回段线路经过居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为7m时，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为31.77μT、69.81μT，均满足100μT的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV边导线外2m的工频磁感应强度最大值为82.75μT，满足100μT的评价标准。 ③混压双回段线路 本工程混压双回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为6.5m时，距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为25.34μT，小于100μT的评价标准。 本工程混压双回段线路经过居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为7.5m时，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为21.02μT、43.77μT，均满足100μT的评价标准；距离地面7.5m高度处，边导线外2.5m的工频磁感应强度最大值为75.50μT，满足100μT的评价标准。 声环境影响评价结论 本工程110kV单回架空输电线路选择与本工程线路相似的已验收河南漯河110kV王孟~巨陵线作为类比对象。通过类比分析，本工程投运后，输电线路沿线声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类、4a类声环境功能区环境噪声限值。 根据《河南漯河市区泰山220kV 输变电工程环境影响报告表》中输电线路声环境影响类比分析，220kV和110kV同塔四回、同塔三回、混压双回架空输电线路投运后的声环境也能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类、4a类声环境功能区环境噪声限值。 水环境影响评价结论 本工程110kV输电线路运行期无废水产生，不会对水环境产生影响。 固体废物影响分析 本工程110kV输电线路运行期无固体废物的产生。 电磁环境保护措施 （1）选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等，降低电磁环境影响；架空线路合理选择导线、金具及绝缘子等电气设备、设施。 （2）新建110kV单回架空输电线路经过线下耕地、道路等场所时导线对地最小距离控制在6.0m及以上，同时应给出警示和防护指示标志；临近居民区时导线对地最小距离控制在7.0m及以上；本工程110kV输电线路跨越南洛高速线路段，导线对地最小距离应控制在16.0m及以上。 （3）利用220kV同塔四回段线路、同塔三回段线路经过非居民区时，底层导线最小对地高度不低于6m；本工程混压双回段线路经过非居民区时，底层导线最小对地高度不低于6.5m。 （4）利用220kV同塔四回段线路经过居民区时经过一层居民区时，底层导线最小对地高度不小于7m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7.1m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7m。利用220kV同塔三回段线路经过一层居民区时，底层导线最小对地高度不小于7m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7.6m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外2.2m；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于9.0m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外3.2m。利用220kV混压双回段线路经过一层居民区时，导线最小对地高度不小于9.5m，或在7.5m线高情况下拆迁控制范围为边导线外3.2m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于11m，或在7.5m线高情况下拆迁控制范围为边导线外4.7m；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于12.2m，或在7.5m最低线高情况下拆迁控制范围为边导线外5.8m。 采取以上措施后，本工程配套110kV输电线路电磁环境影响范围内的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值要求。 公众参与意见采纳情况 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），通过在漯河网、驻马店网发布环境影响评价信息公告，并在《东方今报》上刊登环境影响评价信息公告和现场张贴环境信息公告等公众参与形式，征求公众对本工程环境影响评价和环境保护措施的意见和建议。在网站公告、当地公共媒体登报及现场公告后，均未收到公众关于本工程环境影响评价和环境保护措施有关的意见或建议。 综合结论 综上所述，漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程符合国家产业政策，符合漯河市、驻马店市的城乡发展规划及漯河市电网发展规划。本工程所在区域电磁环境、声环境均满足相应环境质量标准，经过环境影响预测，在采取本报告表提出的各项环境保护措施后，本工程产生的电磁环境影响、声环境影响等均满足国家相关标准，本工程产生的生态影响不会影响所在区域生态系统的结构和功能。因此，本工程的建设从环境影响的角度而言是可行的。

# 附录

专题评价

专题Ⅰ  电磁环境专题评价

附件

附件1：关于漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程环境影响评价的委托

附件2-1：漯河市城乡规划局原则同意线路方案意见

附件2-2：驻马店西平县住房和城乡建设局原则同意线路方案意见

附件3-1：汇源~干河陈110kV输电线路工程竣工环保验收手续

附件3-2：普照~金盆赵110kV输电线路竣工环保验收手续

附件4-1：漯河市生态环境局 《关于漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程环境影响评价执行标准的意见》

附件4-2：驻马店市生态环境局 《关于漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程环境影响评价执行标准的意见》

附件5：漯河市区泰山220千伏变电站110千伏送出工程电磁环境及噪声现场监测报告

附件6-1：类比架空线路监测报告（架空线路电磁和噪声环境影响类比）

附件6-2：类比电缆线路监测报告（电缆线路电磁环境影响类比）

附图

附图1：本工程地理位置图

附图2：本工程110kV线路路径图

附图3：110kV线路杆塔一览图

附图4：110kV线路杆塔基础图

附图5：漯河供电区 2023年110千伏及以上电网规划图

# 专题Ⅰ  电磁环境影响专题评价

# 总则

## 评价标准

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场强度控制限值为10kV/m。

## 评价工作等级

本工程110kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标，因此，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程架空输电线路电磁环境影响评价工作等级为二级。

## 评价范围

本工程架空线路边导线地面投影外两侧各30m，110kV电缆线路为电缆廊管两侧各外延5m范围内。

## 电磁环境保护目标

本工程110kV电缆线路电磁环境评价范围内没有电磁环境敏感目标；泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段电磁环境评价范围存在1处电磁环境敏感目标；泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段存在1处电磁环境敏感目标。

本工程电磁环境敏感目标的名称、功能、分布、规模及其与本工程相对位置关系见表1-1。

表 1-1    本工程电磁环境敏感目标概况

| 编号 | 名称 | 功能 | 分布 | 规模 | 代表性敏感点 | 楼层结构 | 最高建筑物高度 | 与本工程 相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 |
| （1）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段 |
| / |
| （2）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段 |
| 1 | 018县道与南洛高速交叉口 | 商铺 | 漯河市源汇区干河陈乡 | 1个 | 家门口烟酒商行 | 1层平顶 | 3.2m | 线路东北侧22m |
| 2 |  | 商铺 |  | 1个 | 卫涛胡辣汤早餐店 | 1层尖顶 | 4.0m | 线路东北侧28m |
| 3 |  | 厂房 |  | 1个 | 预制板厂 | 1层尖顶 | 4.5m | 跨越 |
| 4 |  | 商铺 |  | 1个 | 琳琳批发部 | 2层平顶 | 6.0m | 跨越 |
| 5 |  | 仓库 |  | 1个 | 德峰冷库 | 1层尖顶 | 6.4m | 跨越 |
| 6 |  | 商铺 |  | 1个 | 冠宇汽车服务中心 | 1层尖顶 | 4.2m | 线路西南侧21m |
| 二、新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 |
| （1）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段 |
| / |
| （2）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段 |
| 7 | 寺后张村 | 养殖 | 驻马店市西平县人和乡 | 1个 | 张志安养猪场 | 1层尖顶 | 4.3m | 跨越围墙一角，距离房屋10m |
| 8 |  | 养殖 |  | 1个 | 空置的养殖场 | 1层尖顶 | 4.5m | 跨越围墙内空地，距离房屋10m |

# 电磁环境现状评价

武汉华凯检测有限公司于2019年11月10日对本工程电磁环境现状进行了监测。

## 监测因子

工频电场、工频磁场

## 监测点位及布点方法

本次监测对110kV电缆线路、110kV架空线路典型线位以及电磁环境敏感目标处进行了布点监测。具体监测布点情况详见图2-1。

表 2-1   本工程电磁环境质量现状监测布点情况

| 监测点位 | 监测点位名称 | 监测点位置 |
| --- | --- | --- |
| 一、新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 |
| （1）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段 |
| E1 | 电缆排管 | 线路正上方 |
| E2 | 36#塔剖接点附近 | 线下 |
| （2）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段 |
| E3 | 电缆顶管 | 线路正上方 |
| E4 | 家门口烟酒商行 | 西侧1m处 |
| E5 | 卫涛胡辣汤早餐店 | 西侧1m处 |
| E6 | 预制板厂 | 东侧线下 |
| E7 | 琳琳批发部 | 东侧线下 |
| E8 | 德峰冷库 | 东侧线下 |
| E9 | 冠宇汽车服务中心 | 东侧1m处 |
| 二、新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 |
| （1）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段 |
| E10 | 38#塔剖接点附近 | 线下 |
| （2）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段 |
| E11 | 张志安养猪场 | 线下 |
| E12 | 空置的养殖场 | 线下 |

图 2-1  电磁环境现状监测布点示意

## 监测频次

各监测点位各监测一次。

## 监测仪器及监测方法

监测仪器采用符合《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）规定的综合场强测量仪，测量仪器相关参数详见表2-2。

表 2-2   综合场强测量仪相关参数

| 仪器型号 | SEM-600/LF-04 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 电场0.01V/m~100kV/m，磁场1nT~30mT |
| 检定单位 | 中国舰船研究设计中心检测校准实验室 |
| 检定有效日期 | 2020.9.19 |

## 监测气象条件

晴，湿度35%~45%RH。

## 监测结果

各监测点位的电磁环境现状监测结果见表2-3。

表 2-3  电磁环境质量现状监测结果

| 监测点位 | 监测点位名称 | 监测点位置 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建泰山变π接汇源~干河陈110kV输电线路 |
| （1）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段 |
| E1 | 电缆排管 | 线路正上方 | 1.41 | 0.058 |
| E2 | 36#塔剖接点附近 | 线下 | 58.70 | 0.132 |
| （2）泰山变π接汇源~干河陈110kV线路西π段 |
| E3 | 电缆顶管 | 线路正上方 | 0.79 | 0.029 |
| E4 | 家门口烟酒商行 | 西侧1m处 | 9.74 | 0.126 |
| E5 | 卫涛胡辣汤早餐店 | 西侧1m处 | 7.95 | 0.105 |
| E6 | 预制板厂 | 东侧线下 | 34.81 | 0.223 |
| E7 | 琳琳批发部 | 东侧线下 | 38.47 | 0.213 |
| E8 | 德峰冷库 | 东侧线下 | 22.82 | 0.128 |
| E9 | 冠宇汽车服务中心 | 东侧1m处 | 5.61 | 0.088 |
| 二、新建泰山变π接普照~金盆赵110kV输电线路 |
| （1）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段 |
| E10 | 38#塔剖接点附近 | 线下 | 51.50 | 0.115 |
| （2）泰山变π接普照~金盆赵110kV线路西π段 |
| E11 | 张志安养猪场 | 线下 | 14.77 | 0.076 |
| E12 | 空置的养殖场 | 线下 | 15.46 | 0.149 |

## 评价结论

根据电磁环境现状监测，本工程110kV电缆排管和电缆顶管工频电场强度现状监测值为0.79V/m~1.41V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.029μT~0.058μT，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值；电磁环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为5.61V/m~38.47V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.076μT~0.223μT，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值；泰山变π接汇源~干河陈110kV线路东π段36#塔剖接点附近以及泰山变π接普照~金盆赵110kV线路东π段38#塔剖接点附近工频电场强度现状监测值为51.50V/m~58.70V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.115μT~0.132μT，工频电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m，工频磁感应强度满足100μT公众曝露控制限值。

# 电磁环境预测与评价

## 新建110kV单回架空输电线路电磁环境影响分析

本工程新建110kV单回架空输电线路电磁环境影响采用类比监测和模式预测的方式；新建110kV电缆输电线路电磁环境影响采用类比分析方式。

### 新建单回110kV架空输电线路电磁环境影响类比分析

#### 类比对象选择

本次类比从电压等级、杆塔型式、导线型号、导线排列方式及所在区域等方面，尽量选择与本工程线路相似的已验收输电线路进行类比监测。本工程110kV单回线路选择漯河已通过验收的王孟~巨陵110千伏单回输电线路作为类比对象。

表 3-1  类比架空线路与本工程架空线路相似性对比情况

| 类比条件 | 类比线路 | 本工程110kV单回线路 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 王孟~巨陵单回线路 |  |  |
| 电压等级（kV） | 110 | 110 | 相同 |
| 架线型式 | 单回路架空 | 单回路架空 | 相同 |
| 相序排列 | A B C | A B C | 相同 |
| 所在地区 | 河南省漯河市，平原 | 河南省漯河市，平原 | 相同 |

由上表可知，类比线路与本工程线路电压等级相同，所在地区均位于河南省漯河市，类比线路分别与本工程线路电压等级、相序、架线型式均相同，环境条件均相似，因此，选择漯河市110kV王孟~巨陵单回线路作为类比对象是可行且可信的。

类比监测时类比线路的运行工况见表3-2。

表 3-2   类比线路监测时运行工况

| 项目 | 电压（kV） | 电流（A） | 有功功率（MW） | 无功功率（Mvar） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV王孟~巨陵线 | 112.5 | 50.14 | 2.0 | 1.2 |

#### 类比监测因子

工频电场、工频磁场。

#### 监测方法及仪器

《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ 681-2013）。

表 3-3    类比监测所使用的仪器

| 监测指标 | 工频电场强度、工频磁感应强度 |
| --- | --- |
| 使用仪器 | PMM8053A综合场强分析仪 |
| 校准单位 | 河南省计量科学研究院 |

#### 监测布点

110kV王孟~巨陵单回线路类比监测断面位于6#~7#杆塔之间，工频电场、工频磁场监测以弧垂最低位置处导线对地投影对地投影为起点，然后垂直于导线方向布点，每隔5m测一个点，测至距离线路中心50m处。共布11个测点。导线弧垂对地距离17m。

#### 类比结果分析

类比线路漯河110kV王孟~巨陵单回线路工频电场、工频磁场类比监测结果见表3-4及图3-1~图3-2。

表 3-4  漯河110kV王孟~巨陵单回线路工频电场、工频磁场类比监测结果

| 距线路中心距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 615.3 | 0.110 |
| 5 | 680.2 | 0.098 |
| 10 | 631.2 | 0.089 |
| 15 | 520.7 | 0.084 |
| 20 | 394.4 | 0.080 |
| 25 | 309.8 | 0.074 |
| 30 | 207.9 | 0.065 |
| 35 | 145.9 | 0.051 |
| 40 | 105.4 | 0.037 |
| 45 | 70.34 | 0.018 |
| 50 | 56.68 | 0.013 |

图 3-1   漯河110kV王孟~巨陵单回线路工频电场

图 3-2  漯河110kV王孟~巨陵单回线路工频磁场

由表3-4及图3-1~图3-2可知，漯河王孟~巨陵110kV单回线路离地1.5m处工频电场强度最大值为680.2V/m，工频磁感应强度为0.110μT，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。通过类比监测预测，本工程线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度随随距离增加而迅速衰减，工频电场强度、工频磁感应强度最大值分别小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的评价标准。

### 新建单回110kV架空输电线路电磁环境影响模式预测及分析

#### 预测因子

工频电场、工频磁场。

#### 预测模式

预测模式采用按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）附录C、D计算模式。

##### 预测工况及参数选取

（1）预测参数

本工程配套110kV输电线路导线型号JL/G1A-400/35钢芯铝心线，东π段塔型选择1B2-DJ型单回路塔，西π段采用1GGB2-DJ型单回路塔。本工程110kV输电线路导线参数见表3-5，预测杆塔见图3- 3。

表 3-5    本工程线路预测参数

| 线路名称 | 东π段 | 西π段 |
| --- | --- | --- |
| 架设型式 | 单回路 | 单回路 |
| 杆塔型式 | 1B2-DJ | 1GGB2-DJ |
| 相序 | A B C | A B C |
| 电压（kV） | 110 | 110 |
| 电流（A） | 882 | 882 |
| 导线类型 | JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线 |
| 导线截面（mm2） | 425.24 | 425.24 |
| 导线外径（mm） | 26.82 | 26.82 |
| 线间距 | 水平距离(m) | 7.2（AB）/0.5（AC）/7.7（BC） | 6.9（AB）/0.5（AC）/7.4（BC） |
|  | 垂直距离(m) | 3.5 | 4.0 |
| 环境条件 | 平原地貌 | 平原地貌 |

| 1B2-DJ | 1GGB2-DJ |
| --- | --- |

图 3-3   本工程110kV输电线路模式预测杆塔图

##### 预测内容

根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），在最大计算弧垂情况下，110kV导线经过非居民区时对地距离应不小于6.0m，经过居民区时对地距离应不小于7.0m，跨越公路时对路面距离应不小于7.0m。

本工程110kV输电线路预测内容为经过非居民区线下耕地、道路线路段和临近寺后张村房屋、跨越018县道与南洛高速交叉口等三种典型情况。

##### 预测计算结果

- 本工程110kV输电线路东π段经过非居民区线下耕地、道路线路段，导线对地最小距离6.0m时距地面1.5m高度处和经过居民区导线对地最小距离7.0m时地面1.5m高度处的电磁环境影响预测结果见表3-6、图3-4和图3-5。

表 3-6   本工程110kV输电线路东π段经过非居民区线下耕地、道路线路段和经过居民区线路段电磁环境预测结果

| 距线路中心的距离（m） | 距边相导线距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非居民区对地6.0m距地1.5m | 非居民区对地6.0m距地1.5m | 居民区对地7.0m距地1.5m | 居民区对地7.0m距地1.5m |
| 0 | 边导线内 | 1277.8 | 34.52 | 1044 | 27.12 |
| 1 | 边导线内 | 1458.1 | 33.97 | 1135.8 | 26.62 |
| 2 | 边导线内 | 1816 | 33.06 | 1355.4 | 25.75 |
| 3 | 边导线内 | 2116.2 | 31.44 | 1556 | 24.44 |
| 4 | 边导线内 | 2224 | 28.91 | 1653.5 | 22.64 |
| 5 | 0.8 | 2121.2 | 25.65 | 1628.8 | 20.48 |
| 6 | 1.8 | 1879.4 | 22.15 | 1508.6 | 18.16 |
| 7 | 2.8 | 1590.4 | 18.85 | 1337.8 | 15.89 |
| 8 | 3.8 | 1316.5 | 15.97 | 1155.3 | 13.82 |
| 9 | 4.8 | 1084.4 | 13.55 | 985.1 | 11.99 |
| 10 | 5.8 | 898.1 | 11.57 | 837.5 | 10.42 |
| 12 | 7.8 | 637.3 | 8.61 | 613.3 | 7.97 |
| 14 | 9.8 | 474.1 | 6.60 | 463.1 | 6.22 |
| 16 | 11.8 | 366.1 | 5.19 | 360.4 | 4.96 |
| 18 | 13.8 | 290.5 | 4.18 | 287.5 | 4.03 |
| 20 | 15.8 | 235.3 | 3.43 | 233.9 | 3.33 |
| 25 | 20.8 | 148.7 | 2.24 | 148.9 | 2.20 |
| 30 | 25.8 | 101 | 1.57 | 101.6 | 1.55 |
| 35 | 30.8 | 72.4 | 1.16 | 73 | 1.15 |
| 40 | 35.8 | 54.2 | 0.89 | 54.7 | 0.89 |
| 50 | 45.8 | 33.3 | 0.57 | 33.6 | 0.57 |
| 60 | 55.8 | 22.4 | 0.40 | 22.5 | 0.06 |

图 3-4  本工程110kV输电线路东π段经过非居民区线下耕地、道路线路段和经过居民区线路段工频电场强度分布趋势图

图 3-5    本工程110kV输电线路东π段经过非居民区线下耕地、道路线路段和经过居民区线路段工频磁感应强度分布趋势图

（2）本工程110kV输电线路西π段经过非居民区线下耕地、道路线路段，导线对地最小距离6.0m时距地面1.5m高度处和经过居民区导线对地最小距离7.0m时地面1.5m高度处的电磁环境影响预测结果见表3-7、图3-6和图3-7。

表 3-7    本工程110kV输电线路西π段经过非居民区线下耕地、道路线路段和经过居民区线路段电磁环境预测结果

| 距线路中心的距离（m） | 距边相导线距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非居民区对地6.0m距地1.5m | 非居民区对地6.0m距地1.5m | 居民区对地7.0m距地1.5m | 居民区对地7.0m距地1.5m |
| 0 | 边导线内 | 1385.6 | 34.40 | 1135.4 | 26.88 |
| 1 | 边导线内 | 1461.2 | 33.96 | 1160.2 | 26.52 |
| 2 | 边导线内 | 1780.5 | 33.18 | 1346.2 | 25.79 |
| 3 | 边导线内 | 2098 | 31.77 | 1548.8 | 24.61 |
| 4 | 0.3 | 2246 | 29.46 | 1664.9 | 22.95 |
| 5 | 1.3 | 2178 | 26.34 | 1659.7 | 20.89 |
| 6 | 2.3 | 1951.2 | 22.88 | 1551.2 | 18.61 |
| 7 | 3.3 | 1659.6 | 19.53 | 1382.8 | 16.34 |
| 8 | 4.3 | 1374.3 | 16.57 | 1196.5 | 14.24 |
| 9 | 5.3 | 1129.3 | 14.07 | 1019.7 | 12.37 |
| 10 | 6.3 | 932.2 | 12.01 | 865.4 | 10.75 |
| 12 | 8.3 | 658.9 | 8.92 | 631.8 | 8.22 |
| 14 | 10.3 | 491.5 | 6.82 | 477.6 | 6.41 |
| 16 | 12.3 | 382.2 | 5.35 | 373.7 | 5.10 |
| 18 | 14.3 | 306 | 4.30 | 300.4 | 4.14 |
| 20 | 16.3 | 250 | 3.52 | 246.4 | 3.41 |
| 25 | 21.3 | 160.8 | 2.29 | 159.8 | 2.24 |
| 30 | 26.3 | 110.6 | 1.60 | 110.5 | 1.58 |
| 35 | 31.3 | 80 | 1.18 | 80.2 | 1.17 |
| 40 | 36.3 | 60.2 | 0.91 | 60.5 | 0.90 |
| 50 | 46.3 | 37.3 | 0.58 | 37.6 | 0.58 |
| 60 | 56.3 | 25.2 | 0.40 | 25.4 | 0.40 |

图 3-6    本工程110kV输电线路西π段经过非居民区线下耕地、道路线路段和经过居民区线路段工频电场强度分布趋势图

图 3-7    本工程110kV输电线路西π段经过非居民区线下耕地、道路线路段和经过居民区线路段工频磁感应强度分布趋势图

（3）本工程110kV输电线路跨越018县道与南洛高速交叉口线路段，南洛高速路面高9m，考虑导线对路面最小距离不小于7.0m，本次预测导线抬升至对地最小距离16m时距地面1.5m高度处的电磁环境影响。该路段电磁环境影响预测结果见表3-8，图3-8和图3-9。

表 3-8   本工程110kV输电线路跨越018县道与南洛高速交叉口线路段电磁环境预测结果

| 距线路中心的距离（m） | 距边相导线距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 跨越居民区对地16.0m距地1.5m | 跨越居民区对地16.0m距地1.5m |
| 0 | 边导线内 | 320.2 | 5.72 |
| 1 | 边导线内 | 303.4 | 5.70 |
| 2 | 边导线内 | 294.8 | 5.64 |
| 3 | 边导线内 | 293.7 | 5.54 |
| 4 | 0.3 | 297.9 | 5.41 |
| 5 | 1.3 | 304.2 | 5.25 |
| 6 | 2.3 | 310.2 | 5.06 |
| 7 | 3.3 | 313.9 | 4.86 |
| 8 | 4.3 | 314.4 | 4.64 |
| 9 | 5.3 | 311.4 | 4.42 |
| 10 | 6.3 | 305.1 | 4.19 |
| 12 | 8.3 | 285.1 | 3.74 |
| 14 | 10.3 | 259.2 | 3.32 |
| 16 | 12.3 | 231.7 | 2.93 |
| 18 | 14.3 | 205.2 | 2.59 |
| 20 | 16.3 | 181.1 | 2.29 |
| 25 | 21.3 | 132.8 | 1.70 |
| 30 | 26.3 | 99.1 | 1.29 |
| 35 | 31.3 | 75.7 | 1.00 |
| 40 | 36.3 | 59.1 | 0.80 |
| 50 | 46.3 | 38.1 | 0.53 |
| 60 | 56.3 | 26.2 | 0.38 |

图 3-8  本工程110kV输电线路跨越018县道与南洛高速交叉口线路段工频电场强度分布趋势图

图 3-9 本工程110kV输电线路跨越018县道与南洛高速交叉口线路段工频磁感应强度分布趋势图

##### 预测结果分析

由表3-6预测结果可知，本工程110kV输电线路东π段经过非居民区线下耕地、道路等场所线路段，导线对地最小距离6.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为2224V/m，位于边导线内，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为34.52μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值；经过居民区线路段，导线对地最小距离7.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为1653.5V/m，位于边导线内，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为27.12μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT的公众曝露控制限值。

由表3-7预测结果可知，本工程110kV输电线路西π段经过非居民区线下耕地、道路等场所线路段，导线对地最小距离6.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为2246V/m，位于边导线外0.3m，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为34.40μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值；经过居民区线路段，导线对地最小距离7.0m时，距地面1.5m高度处，工频电场强度最大预测值为1664.9V/m，位于边导线外0.3m，距线路中心4m处，工频磁感应强度最大预测值为26.88μT，位于边导线内，线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT的公众曝露控制限值。

由表3-8 预测结果可知，本工程110kV输电线路跨越018县道与南洛高速交叉口线路段，本次预测导线抬升至对地最小距离16m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为314.4V/m，位于边导线外4.3m，距线路中心8m处，工频磁感应强度最大预测值为5.72μT，位于边导线内线路中心处，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求。

### 新建110kV电缆线路电磁环境类比分析

本工程0.1km电缆排管和0.15km电缆顶管为地下电缆，电缆线路电磁环境影响采用类比分析的方式进行。

（1）类比对象选择

在选择类比线路时，选取与本工程线路电压等级、敷设方式、导线排列方式等条件相同或类似的已运行的线路进行电磁环境质量测量，以预测分析线路建成运行后的电磁环境影响。本工程110kV电缆线路选取与本工程线路类似的洛阳110kV 陡普线/110kV 溯普线作为类比对象，类比线路与本工程线路可比性见表3-9。

表 3-9  类比电缆输电线路和本工程电缆输电线路类比情况一览表

| 线路名称 | 洛阳110kV 陡普线/110kV 溯普线 | 本工程电缆线路 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 线路回路数 | 双回路 | 双回路 |
| 电缆型号 | YJLW02-64/110-1×1000型 | YJLW03-ZR-64/110-1×1000型 |
| 排列方式 | 横向排列 | 横向排列 |
| 沿线地形 | 平地 | 平地 |

类比对象电压等级、铺设方式、环境条件与本工程输电线路相同，类比对象电缆型号与本工程基本类似。因此，因此，选择110kV 陡普线/110kV 溯普线作为类比对象是可行且可信的。

（2）类比监测因子

工频电场、工频磁场

（3）监测方法及仪器

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

监测仪器：电磁场强仪。

（4）监测时间

监测时间：2019年8月19日。

天气：多云，湿度60%RH。

（5）监测监测结果

110kV 陡普线/110kV 溯普线：电缆监测断面选择以地下电缆线路中心正上方的地面为起点，沿垂直于线路方向，工频电场、工频磁场监测点间距为1m，顺序测至电缆管廊外延5m处。

表 3-10  110kV 陡普线/110kV 溯普线工频电场、工频磁感应强度测量结果一览表

| 测点位置 | 工频电场强度 （V/m） | 工频磁感应强度 （μT） |
| --- | --- | --- |
| 输电电缆线路中心正上方 | 2.4 | 0.068 |
| 距输电电缆线路中心1m | 1.9 | 0.057 |
| 距输电电缆线路中心2m | 1.7 | 0.053 |
| 距输电电缆线路中心3m | 1.0 | 0.039 |
| 距输电电缆线路中心4m | 1.0 | 0.021 |
| 距输电电缆线路中心5m | 0.7 | 0.013 |

由监测结果可知，类比对象洛阳110kV 陡普线/110kV 溯普线地下电缆衰减断面上，距地面1.5m处的工频电场强度为0.7V/m～2.4V/m，工频磁感应强度范围为0.013μT～0.0684μT，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的的评价标准要求。

由前述的类比可行性分析可知，110kV 陡普线/110kV 溯普线运行期产生的工频电场、工频磁场分别能够反映本工程110kV电缆线路投运后产生的工频电场、工频磁场水平。因此，本工程110kV电缆输电线路建成投运后产生的工频电磁场均能够满足相应评价标准的限值要求。

### 电磁环境敏感目标的电磁环境影响预测与评价

本工程评价范围内电磁环境敏感目标处电磁环境影响预测结果见表3-11。

表 3-11  本工程电磁环境敏目标预测结果

| 编号 | 分布 | 代表性敏感点 | 楼层结构 | 最高建筑物高度 | 与本工程 相对位置关系 | 预测楼层 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） | 线高要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 018县道与南洛高速交叉口 | 家门口烟酒商行 | 1层平顶 | 3.2m | 线路东北侧22m | 一层 | 127.3 | 1.63 | 16m |
|  |  |  |  |  |  | 一层楼顶 | 129.1 | 1.82 |  |
| 2 |  | 卫涛胡辣汤早餐店 | 1层尖顶 | 4.0m | 线路东北侧28m | 一层 | 90.2 | 1.18 |  |
| 3 |  | 预制板厂 | 1层尖顶 | 4.5m | 跨越 | 一层 | 314.4 | 4.64 |  |
| 4 |  | 琳琳批发部 | 2层平顶 | 6.0m | 跨越 | 一层 | 314.4 | 4.64 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二层 | 392.3 | 6.43 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二层楼顶 | 559.6 | 9.32 |  |
| 5 |  | 德峰冷库 | 1层尖顶 | 6.4m | 跨越 | 一层 | 314.4 | 4.64 |  |
| 6 |  | 冠宇汽车服务中心 | 1层尖顶 | 4.2m | 线路西南侧21m | 一层 | 135.2 | 1.73 |  |
| 7 | 寺后张村 | 张志安养猪场 | 1层尖顶 | 4.3m | 跨越围墙一角，距离房屋10m | 一层 | 1664.9 | 26.88 | 7m |
| 8 |  | 空置的养殖场 | 1层尖顶 | 4.5m | 跨越围墙内空地，距离房屋10m | 一层 | 1664.9 | 26.88 |  |

本工程评价范围内电磁环境敏感目标的工频电场强度最大预测值为1664.9 V/m，工频磁感应强度最大预测值为26.88μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。

### 利用220kV线路段电磁环境影响分析

根据《河南漯河市区泰山220kV 输变电工程环境影响报告表》中输电线路电磁环境影响评价，利用220kV线路段电磁环境评价结论如下：

（1）工频电场

①同塔四回段线路

本工程同塔四回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为6m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.61kV/m，小于10kV/m。

线路经过居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为7m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.02kV/m，满足4000V/m的评价标准；距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值为4.01kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV线路边导线外2m的工频电场强度最大值为3.61kV/m，满足4000V/m的评价标准。

②同塔三回段线路

本工程同塔三回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为6m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为3.62kV/m，小于10kV/m。

线路经过居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为7m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.93kV/m，满足4000V/m的评价标准；距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值为4.84kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV边导线外2m的工频电场强度最大值为5.80kV/m，不满足4000V/m的评价标准。

③混压双回段线路

本工程混压双回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为6.5m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为6.89kV/m，小于10kV/m。

线路经过居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为7.5m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为5.58kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值为9.18kV/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面7.5m高度处，边导线外2.5m的工频电场强度最大值为11.25kV/m，不满足4000V/m的评价标准。

④单回段线路

本工程单回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为6.5m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为6.31kV/m，小于10kV/m。

线路经过居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为7.5m时，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为4930V/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面4.5m高度处的工频电场强度最大值为9160V/m，不满足4000V/m的评价标准；距离地面7.5m高度处，边导线外2.5m以外的工频电场强度最大值为17910V/m，不满足4000V/m的评价标准。

（2）工频磁场

①同塔四回段线路

本工程同塔四回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为31.19μT，小于100μT的评价标准。

本工程同塔四回段线路经过居民区，典型杆塔条件下距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为25.05μT、59.08μT，均满足100μT的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV线路边导线外2m的工频磁感应强度最大值为62.25μT，满足100μT的评价标准。

②同塔三回段线路

本工程同塔三回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为6m时，距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为40.03μT，小于100μT的评价标准。

本工程同塔三回段线路经过居民区，典型杆塔条件下底层导线最小对地高度为7m时，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为31.77μT、69.81μT，均满足100μT的评价标准；距离地面7.5m高度处，110kV边导线外2m的工频磁感应强度最大值为82.75μT，满足100μT的评价标准。

③混压双回段线路

本工程混压双回段线路经过非居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为6.5m时，距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值为25.34μT，小于100μT的评价标准。

本工程混压双回段线路经过居民区，典型杆塔条件下导线最小对地高度为7.5m时，距离地面1.5m、4.5m高度处的工频磁感应强度最大值分别为21.02μT、43.77μT，均满足100μT的评价标准；距离地面7.5m高度处，边导线外2.5m的工频磁感应强度最大值为75.50μT，满足100μT的评价标准。

# 电磁环境保护措施

## 新建110kV单回架空输电线路电磁环境保护措施

本工程110kV输电线路经过非居民区线下耕地、道路等场所线路段，导线对地最小距离应控制在6.0m及以上，同时应给出警示和防护指示标志；本工程110kV输电线路临近居民区线路段，导线对地最小距离应控制在7.0m及以上；本工程110kV输电线路跨越南洛高速线路段，导线对地最小距离应控制在16.0m及以上。

## 利用220kV线路段电磁环境保护措施

非居民区：本工程同塔四回段线路、同塔三回段线路经过非居民区时，底层导线最小对地高度不低于6m；本工程混压双回段线路经过非居民区时，底层导线最小对地高度不低于6.5m。

居民区：（1）利用220kV同塔四回段线路经过一层居民区时，底层导线最小对地高度不小于7m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7.1m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7m；（2）利用220kV同塔三回段线路经过一层居民区时，底层导线最小对地高度不小于7m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于7.6m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外2.2m；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于9.0m，或在7m最低线高情况下拆迁控制范围为110kV边导线外3.2m。（3）利用220kV混压双回段线路经过一层居民区时，导线最小对地高度不小于9.5m，或在7.5m线高情况下拆迁控制范围为边导线外3.2m；经过二层居民区（或一层平顶）时，导线最小对地高度应不小于11m，或在7.5m线高情况下拆迁控制范围为边导线外4.7m；经过三层居民区（二层平顶）时，导线最小对地高度应不小于12.2m，或在7.5m最低线高情况下拆迁控制范围为边导线外5.8m。

# 电磁环境影响评价结论

在采取上述电磁环境保护措施以后，本工程线路产生的电磁环境影响均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应控制限值，从电磁环境影响角度，本工程的建设是可行的。

# Text boxes

拟拆除厂房