技术参数要求：

| 控制界面 | 按键式LCD显示屏 |
| --- | --- |
| 振荡转速范围 | 30~350rpm |
| 转速控制精度 | 1rpm |
| 振幅 | 25/26/50mm 可选 |
| 温度控制模式 | PID 控制模式 |
| 温度控制范围 | 4℃ ~60℃ |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 温度稳定性 | ±0.1℃ |
| 温场均匀性 | ±0.5℃ |
| 加热功率 | 750W |
| 制冷功率 | 280W |
| 定时功能 | 0-999.9小时 |
| 托板尺寸 | 550x900 mm |
| 最大承载量 | 50 kg |
| 夹具类型 | 万用弹簧网、固定瓶夹、深孔板夹、试管架等可选 |
| 锥形瓶最大承载数量 | 60 x 250 ml ；40x 500 ml ；24 x 1000 ml ；15 x 2000 ml 选用粘性片承载量将增加10% 左右 |
| 箱体容积 | 315L |
| 照明 | Fl 管，30 瓦 |
| 灭菌方式 | UV紫外灭菌 |
| 工作环境温度 | 5℃到40℃ |
| 电源 | 220~240V/50~60Hz |
| 重量 | 单层220kg |