罗山金矿有限公司1号竖井提升机制动系统

采购招标公告

一、项目名称：罗山金矿有限公司1号竖井提升机制动系统采购。

二、招标概况：

1、招标范围：罗山金矿有限公司1号竖井提升机制动系统；

2、材料采购技术要求详见《罗山金矿有限公司1号竖井提升机制动系统技术要求》；

3、供货周期：60天；

4、付款方式：合同签订后15日内付合同总价的30%预付款；发货前付合同总价的30%提货款；安装完成，验收合格发票入账后次月8日付合同总价的30%（出卖人提供全额增值税发票），余下的10%货款作为质保金，待质保期满无质量问题一次性无息付清。

三、对投标人的资质要求：

1、独立法人资格，具有独立签订合同的权利和具有圆满履行合同的能力，具备增值税一般纳税人资格；
    2、在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验、售后服务等方面具有相应的资格和能力。
   四、投标时请携带投标文本包含以下资料：

1、营业执照副本复印件；

2、法定代表人证书或法人代表授权书、被授权人身份证原件及复印件；

3、公司产品介绍及近3年的主要销售业绩；

4、相关资质证书（如安全生产许可证、安全标志证书等、业务资质证书等）；

5、投标文件为一正五副本，以上复印件要求加盖公章。
五、招标时间：2021年1月4日下午14:00

招标地点：山东中矿集团有限公司贸易部（招远市辛庄镇南潘家村东）
六、招标单位：罗山金矿有限公司

商务联系人：王庆学

联系电话：13361360800

技术咨询：杨兴春

联系电话：13963864999
    地址：招远市辛庄镇南潘家村东

玲南金矿有限公司

2020年12月19日

罗山金矿有限公司

1号竖井提升机制动系统技术要求

# 1号竖井提升机位于罗山金矿地面，主机设备为上海冶金矿山机械厂生产、型号为JKMD-4×4，现用液压站为上海冶金矿山机械厂2007年11月份生产、型号为K730.07、油箱容积500L、油压14Mpa，提升机制动系统有十组制动器二十个闸头，均分在制动闸盘两侧。上海冶金矿山机械厂已经退出提升机供货领域，该厂早期的设备技术水平与目前主流技术水平相比已经明显落后，其中也包括制动器装置，其后期的技术支持和备件供应也不能满足运行要求。现用液压站无恒减速功能，无备用回路。金矿计划更换制动系统。

# 新制动系统技术要求如下:

# 1.供货范围：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 新型盘形制动器装置 | TP1-80（4支架共10对） | 1套 |
|  | 恒减速液压站 | E6141E | 2台 |
|  | 电气控制柜 | 配套 | 1台 |
|  | 智能闸检测系统 | ZJX型 | 1套 |
|  | 测速机及连接装置 | 配套 | 1台 |
|  | 液压管路及管件 | 配套 | 1套 |
|  | 专用工具 | TS247G/扭力扳手 | 1套 |
|  | 测压装置 | DI-11 | 2件 |
|  | 弯管器 | WGQ | 1套 |
|  | 维修工具箱 | 配套 | 1套 |
|  | 电气易损件 | 配套 | 1套 |
|  | 密封圈、密封垫 | 配套 | 各10 |

# 2.需实现主要功能：

# 1）工作制动；2）井中恒减速安全制动；3）井中备用恒力矩二级安全制动；4）井口一级安全制动；5）系统自诊断功能；6）故障监控功能。

# 3.主要结构和技术参数

### 3.1恒减速电控柜：

# 1)	电控柜所需电源AC380V，50Hz由现场供电系统提供，柜内带有电源系统的控制开关；

# 2)	采用西门子S7-1500系列PLC，电控配有触摸屏，能够显示制动器系统主要状态及故障报警画面；

# 3)	采用恒减速控制器控制每一台液压站实现恒减速安全制动，能够实现速度和压力闭环控制；

# 4)	电控柜控制两台站的调压信号，能在开闸前实现蓄能器充压，正常开闸时将主控给定信号隔离处理；

# 5)	电磁阀的工作电源均采用进口电源模块；

# 6)	采用测速发电机信号作为速度反馈，测速机由生产厂家提供；

# 7)	恒减速制动系统的电控接口需要和电控厂家配合以完成对接。

# 3.2闸检测系统：

智能闸监测系统集成检测、运算、控制、监视输出为一体的独立的电气控制系统，系统以西门子PLC作为主控制器，配置高精度传感器，完成对外部数据的采集，检测值的内部运算、保护及报警功能输出。可以实现对提升机闸盘间隙、闸盘温度、闸盘偏摆、制动油压值的实时在线动态监测。整个系统配置简单，接线安装方便，检测准确，精度高，同时智能化程度高，可以通过触控显示器实现参数修正和零位校准等，操作维护方便。

# 3.3制动器装置：

1）采用油缸后置盘型制动器；

2）采用进口密封件、进口碟形弹簧和进口卡套管接头；

3）具有闸盘间隙、闸瓦磨损及弹簧疲劳检测显示和监控功能；

4）具有闸盘偏摆无接触监测功能；

5）制动器主要特点和性能

| 主要特点与功能 | 恒减速专用制动器 |
| --- | --- |
| 碟簧寿命 | 2×106 |
| 碟簧品牌 | 德国MUBEA |
| 密封寿命 | 24个月 |
| 密封品牌 | 德国MERKEL |
| 管件 | 国际一线品牌 |
| 盘型制动器的动态响应 | 1.5－2Hz |
| 制动器空行程时间 | ≤0.2s |
| 时间常数（建立恒定减速度的时间） | 0.6秒 |

6）制动器装置技术参数

| 序号 | 规范 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 制动器装置数量 | 4 |  |
|  | 制动单元总数 | 10对 |  |
|  | 制动单元型号 | TP1-80 |  |
|  | 最大工作油压 | 14MPa |  |
|  | 在2mm闸间隙的夹持力 | 2×80kN |  |
|  | 在2mm闸间隙的制动力 | 56KN（摩擦系数=0.35） |  |
|  | 衬垫型号 | 非石棉 |  |
|  | 摩擦系数 | 0.4 |  |
|  | 用于计算的摩擦系数 | 0.35 |  |
|  | 在2mm闸间隙的预期弹簧寿命 | 2×106 |  |
|  | 闸间隙调节范围 | 0-2mm |  |
|  | 闸间隙的控制类型 | 模拟量 |  |

# 7）制动器装置主要元件表

| 序号 | 名称 | 元件厂家 |
| --- | --- | --- |
|  | 碟簧 | 德国MUBEA |
|  | 密封件 | 德国MERKEL |
|  | 配管 | 国际一线品牌 |

# 8）制动装置包括：制动器单元、连接管路系统、控制阀门及制动器支架。在发货时整体交付使用；

# 9）每个制动闸座都提供有一个带有手动操作阀门的管路分支系统，这样在测试和维护时，可以打开或关断每个制动器；

# 10）整个制动器装置颜色需与提升机相同；

# 11）制动器装置利用原基础设计，改造安装方便。

### 3.4恒减速液压站：

### 1）主要技术参数

| 序号 | 规范 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油箱容积 | 500L |  |
|  | 油泵 | 恒压变量泵 |  |
|  | 电机 | AC380V,50Hz， |  |
|  | 高压过滤器精度 | 10μm |  |
|  | 过滤器堵塞报警 | 具备 |  |
|  | 油箱加热器 | AC220V，1kW×2 |  |
|  | 油箱冷却方式 | 风冷 |  |
|  | 油箱液位控制 | 具备 |  |
|  | 蓄能器类型 | 皮囊式 |  |
|  | 蓄能器充气介质 | 氮气 |  |
|  | 独立回油通道 | ≥2条 |  |
|  | 压力传感器 | 具备 |  |
|  | 油箱温度传感器 | Pt100 |  |
|  | 电磁阀线圈控制电压 | DC24V±10% |  |
|  | 液压站的工作油温 | ≤65℃ |  |
|  | 比例阀控制电压 | 0-10VDC |  |
|  | 工作介质 | L-HM46# 抗磨液压油 |  |

2）两个液压站一用一备，通过手动球阀进行切换；

3）液压泵阀、压力传感器、冷却器、管路附件等元器件采用进口元器件；

4）具有油温加热、冷却装置，能对系统自动调温，具有液位控制装置和加油过滤器；

5）电机采用高效、节能电机、性能可靠。油泵装置采用恒压变量泵，以在提升工作开闸状态有效减少液压系统发热；

6）主要元件表

| 序号 | 名称 | 元件厂家 |
| --- | --- | --- |
|  | 冷却器 | 德国HYDAC |
|  | 单向阀，节流阀 | 德国HYDAC |
|  | 压力传感器 | 美国SENEX |
|  | 压力开关 | 德国STAUFF |
|  | 柱塞泵 | 日本YUKEN |
|  | 压力阀 | 日本YUKEN |
|  | 电磁换向阀 | 意大利ATOS |
|  | 比例溢流阀 | 意大利ATOS |
|  | 电磁换向阀 | 德国力士乐 |
|  | 比例方向阀 | 意大利ATOS |

表格: 恒减速液压站主要元件表（以上元件或采用同档次其他进口品牌）

# 5.其他要求：

# 1）要求携带图纸3套、电子版图纸1套,详细提供主要配件目录，并提供产品合格证；

# 2）要求厂家现场指导安装，制动系统安装尺寸需厂家现场测绘与现场场地尺寸相符，厂家需提供相关设备的原理、操作和使用维护的技术培训；

# 3）新制动系统应符合

# ——《煤矿安全规程》（现行版）

# ——《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2015

# ——《多绳摩擦式提升机》GB/T10599-2010

# ——《煤矿提升系统工程设计规范》GB/T51065-2014

# ——《矿井提升机和矿用提升绞车 安全要求》GB20181-2006

# ——《矿井提升机和矿用提升绞车 液压站》JB/T3277-2017

# ——《矿井提升机智能恒减速电液制动系统》Q/HM 1162-2010

# ——《矿井提升机和提升绞车  安全要求》GB 20181

# ——《矿井提升机和矿用提升绞车  液压站》JB/T 3277

# ——《矿井提升机  盘形制动器闸瓦》JB/T 3721

# ——《矿井提升机和矿用提升绞车  盘形制动器碟形弹簧》JB/T 3812

# ——《矿井提升机和矿用提升绞车  盘形制动器》JB 8519

# ——《液压系统通用技术条件(GB/T 3766-2001，eqv ISO 4413：1998)》GB/T 3766

# ——《液压元件  通用技术条件》GB/T 7935

# ——《液压传动  油液固体颗粒污染等级代号（ISO 4406:1999,MOD）》GB/T 14039

# ——《矿井提升机和矿用提升绞车 盘形制动器》（JB8519-2015）

# ——《矿井提升机和矿用提升绞车 摩擦衬垫》（JB/T10347-2015）

# ——《煤矿用多绳摩擦式提升机 安全检验规范》（AQ1036-2007）

# ——《煤矿地面多绳摩擦式提升系统设计规范》(MT5021-2005)

# ——《旋转电机 定额和性能》（GB755-2008）

# ——《重型机械通用技术条件 产品检验》（Q/HM9601-2000）

# ——《重型机械通用技术条件 锻件无损探伤》（JB/T5000.15-2007）

# —— 国际标准化组织（ISO）的有关标准。

2020年12月8日