第一部分  招标书

本次招标是对中矿金业股份有限公司玲南金矿井下炸药运输车辆及运人车辆进行招标。为了招标工作的顺利进行，中矿金业股份有限公司成立招标小组负责领导和主持本次招标工作。

一、项目名称：井下炸药运输车辆及运人车辆招标。

二、招标内容：

1、招标范围：井下炸药运输车辆及运人车辆招标。

2、设备制造标准按国家现行规定（国标、部标、专业标准）。

三、有关说明：

1、制造设备所需的材料、外协、配套、外购件等，均由制造厂负责。

2、设备投标的总报价为落地价，一次性投标，包括外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、运杂、装卸等全部费用。

3、质量及验收：质量验收按国家有关规定及双方约定进行验收。

4、设备交货方式：设备制造完毕，经出厂检验合格后，根据合同按台套由制造厂办理运输。

5、到货地点：中矿金业股份有限公司玲南金矿（山东省招远市玲珑镇台上村）。

6、交货期：2个月。

7、设备表面喷漆颜色由供货方按常规执行。

8、设备包装按国家或部颁标准执行。

9、凡涉及报价的补充说明或更正，均以中矿金业股份有限公司书面依据为准。

10、参与投标的单位不得对自己的其它产品进行捆绑销售。

11、付款方式：中标合同签订后，需方按中标价的以下比例向供方付款：（1）合同签订后预付30%。（2）设备到货安装调试合格后付60%；（3）其余10%货款作为质保金，设备正常运行12个月没有问题后一次性付清。若出现产品质量和售后服务问题给需方造成损失，双方可以协商从质保金中抵扣，抵扣不足部分由供方负担。

第二部分  投标人须知

一、招标文件：

1、招标文件包括本标书所列两个部分。

二、招标文件的解释：

招标前对招标方提出的问题通过书面进行答疑，所形成的材料与本招标书具有同等效力。

三、招标文件的补充或修正：

对招标文件的补充或修正，将以书面形式通知所有的投标方。

四、投标资格文件：

1、营业执照副本复印件；

2、授权委托人身份证复印件；

3、特许经营许可证书（如安全生产许可证、安全标志证书等）、业务资质证书；

4、公司简介及公司经营的产品详细目录；

5、公司近2年的销售业绩；

6、当日法人代表授权委托书；

7、投标文件为一正三副本，如有差别，以正本为准。

8、以上复印件要求加盖公章。投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有授权代表的签章。

五、设备投标书：

1、投标方应该按照招标文件要求的内容填写齐全，综合说明部分可根据要求做对应阐述。

2、投标方必须对“投标设备名称、数量及报价明细表”中的全部设备进行投标，只投其中部分设备者，标书无效。

3、投标方将上述明细表中各个单项价及总投价，填入栏内。

六、投标书的密封及标记：

1、投标书应把设备投标书装在不透明信袋内并密封，并在封签处加盖公章（或合同章）。

2、装投标书的信袋上应写明：

（1）招标单位：中矿金业股份有限公司

（2）招标项目名称：

（3）投标企业名称：

七、投标日程：

投标方必须于2019年 4月1日8：30时在中矿金业股份有限公司贸易部（山东省招远市辛庄镇北截村，如有变化另行通知）投递投标书并参加招标会，届时请投标方派代表参加。

八、投标书解释：

为利于评标审查，投标后，在评标过程中，可随时请投标方对其投标书进行必要的解释或补充说明。

九、评标、定标：

1、招标小组根据投标单位的技术力量、交货日期、社会信誉、公司业绩、产品性能、产品报价、付款条件及售后服务等方面综合考虑中标单位。最低价格不作为中标的唯一依据。

2、招标小组有权选择和拒绝投标者中标。

十、中标通知：

1、招标小组可能在投标会议结束的当天揭标，并签发中标通知书；也可能选择预中标单位进行考察，根据考察情况确定中标单位。选择何种方式，招标小组根据具体情况决定。

十一、签订合同：

中标方收到中标通知后，应于两日内与需方签订合同。

十二、其他事项：

1、如遇中标方违约，招标小组可以从候选中标单位中重新选定中标单位，组织供需双方签订购销合同。

2、有关标书的函电请按以下通讯录联系。

招标单位：中矿金业股份有限公司

投标地址：山东省招远市辛庄镇北截村东中矿金业股份有限公司贸易部

邮编：265401

电话：0535—8319028

传真：0535—8319028

联 系 人：王庆学 133 6136 0800

技术咨询：杨兴春 139 6386 4999

第三部分  设备技术参数及供货范围

# 金矿斜坡道炸药车及指挥车技术要求

中矿金业玲南金矿斜坡道需购进运输炸药车和指挥人车各1辆。

使用环境：玲南金矿斜坡道设计净断面为宽4米*高3.5米，全长8100米。其中0至6250米斜坡道直线段坡度为15%，弯道段坡度为3%--6%，6250至8100米斜坡道直线段坡度为20%，弯道段坡度为3%--6%，斜坡道至上而下每隔300-400米在斜坡道或与分段平巷连接入口处设坡度不大于3%，长度为20米的缓坡段，来满足错车要求，斜坡道部分地面采用混凝土浇筑。

炸药车及配置炸药箱具有矿安标志认证，指挥车具有矿安标志认证。

炸药车平常运量为4吨，最高运量为5吨，按5吨要求配置炸药箱；指挥车乘人10-12座。

要求炸药车及指挥车必须是专业生产厂家，不考虑改装车。

整车胶管、线缆要有阻燃措施；制动采用封闭湿式多盘制动器，弹簧制动，液压释放。炸药箱采用可拆卸式固定并能够安设运送材料斗箱或托架。

炸药运输车采用中间铰接结构，运人车前后一体结构。均采用水冷发动机，发动机尾气净化、消音、排放，以及整机其它要求均要符合国家安监总局金属非金属矿山井下无轨人车技术要求规定。

车辆最大规格控制在长*宽*高分别为7500*2000*2200

2019年3月17日

中矿金业股份有限公司