云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司2019年环境信息公开表

单位基本信息

| 单 位 名 称 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 71941619-7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 地 址 | 玉溪市红塔区北城街道梅园村 | 地 理 位 置 | 中心经度102°32′37.52″中心纬度24°27′58.76″ |
| 法 定 代 表 人 | 黄亨本 | 邮 政 编 码 | 653101 |
| 环 保 负 责 人 | 李红春 | 联 系 电 话 | 0877-2094778 |
| 行 业 类 别 | 32401 | 电 子 邮 箱 | 1030522729@qq.com |
| 生 产 周 期 | 330天/年 | 污染源管理级别 | 国控 |
| 单 位 简 介 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司成立于2000年，地处“聂耳故乡”玉溪市。集团公司目前拥有玉昆钢铁有限公司、玉溪汇溪金属铸造制品有限公司、福玉钢铁有限公司等13家子公司，总资产85.15亿元，年产值185亿元，是一家集矿业、焦化、球团、烧结、炼钢、轧钢、制氧、水泥、发电等为一体的中国制造500强、云南省百强民营企业。公司产品除了云南外，还远销广东、广西、四川、贵州、重庆及东南亚国家等地，参与了白鹤滩水电站、昆明长水机场、玉磨铁路等国家、省、市重点工程建设，产品质量、保供能力都得到合作单位的高度赞誉。 为了认真贯彻国家产业政策，玉昆钢铁集团决定新建2023年转型升级项目，项目预计投资总额212亿元，总占地面积8000亩以上，项目建成后，将实现年产值360亿元，年利税30亿，实现就业1.2万人以上，建成年产700万吨现代化花园式钢铁企业，工业技术水平达到国内领先，安全、环保、节能处于行业领先水平，成为我国西南地区最大的民营钢铁企业。 公司的发展得到社会各界的广泛认可，先后被各级党委、政府、行业主管部门评为文明单位、重点保护单位、AAA信用等级、纳税大户、优强企业、先进企业、突出贡献企业、爱心慈善企业、云南省百强企业前30强等。 |

生产经营（管理服务）主要内容

| 项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150万吨/年铁钢材生产线 | 生铁190万吨/年，粗钢260万吨/年，钢材290万吨/年 | 炼铁工艺流程，炼钢工艺流程，轧钢工艺流程 | 废气、噪声 |

废水排放信息（  年  月）（无排放）

| 废水排放口编号位置1 |  | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 |  |  | ≤mg/L | mg/L | （与排污许可证一致） |
| 监测单位和方式 |  |  | ≤mg/L | mg/L | 吨/年 |
| 监 测 时 间 | 年 月 日 时 |  | ≤mg/L | mg/L | 吨/年 |
| 核定年排放废水总量 | 吨/年 |  | ≤mg/L | mg/L | 吨/年 |
| 实际年排放废水总量 | 吨/年 |  | ≤mg/L | mg/L | 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 循环使用，零排放 |  | ≤mg/L | mg/L | 吨/年 |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置1 | DA035：烧结机头排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 50≤mg/m3 | 34.63 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | 200≤mg/m3 | 62.83 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 213.95 mg/m3 |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置2 | DA023：球团竖炉排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 50≤mg/m3 | 17.86 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | 200≤mg/m3 | 45.47 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 24.33 mg/m3 |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置3 | DA021：一炼钢混铁炉除尘及二炼钢二次除尘+炼钢混铁炉 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28664-2012《炼钢工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 11.43 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置4 | DA008：烧结一期机尾排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 30≤mg/m3 | 14.57 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置5 | DA034：烧结二期机尾排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 30≤mg/m3 | 10.79 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置10 | DA013：1#650高炉炉前排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28663-2012《炼铁工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 9.43 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置12 | DA012：1#650高炉供料系统排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28663-2012《炼铁工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 10.54 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置13 | DA010：2#1080高炉炉前、炉顶排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28663-2012《炼铁工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 11.2 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置14 | DA014：2#1080高炉供料系统排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28663-2012《炼铁工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 25≤mg/m3 | 10.47 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置16 | DA015：1#、2#高炉热风炉共用废气排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28663-2012《炼铁工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 10.37 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | 100≤mg/m3 | 10.26 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 76.83 mg/m3 |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（ 年 月）

| 废气排放口编号位置17 | DA016：一炼钢1#一次除尘排口（停产未监测） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28664-2012《炼钢工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 50≤mg/m3 | mg/m3 |
| 监测单位和方式 |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（ 年 月）

| 废气排放口编号位置18 | DA019：一炼钢2#一次除尘排口（停产未监测） | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28664-2012《炼钢工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 50≤mg/m3 | mg/m3 |
| 监测单位和方式 |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年11月）

| 废气排放口编号位置20 | DA026：二轧加热炉空烟排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 13 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 红塔区环境监测站 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 117 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 2019年 11月 19日 时 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年11月）

| 废气排放口编号位置21 | DA028：三轧加热炉空烟排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 12 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 红塔区环境监测站 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 56 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 2019年 11月 18日 时 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年11月）

| 废气排放口编号位置22 | DA030：高速盘螺生产线加热炉空烟排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 11 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 红塔区环境监测站 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 50 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 2019年 11月 18日 时 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年11月）

| 废气排放口编号位置24 | DA027：二轧加热炉煤烟排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 11 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 红塔区环境监测站 | 二氧化硫 | 150≤mg/m3 | 47 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 2019年 11月 19日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 166 mg/m3 |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年11月）

| 废气排放口编号位置25 | DA029：三轧加热炉煤烟排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 9 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 红塔区环境监测站 | 二氧化硫 | 150≤mg/m3 | 20 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 2019年 11月 18日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 82 mg/m3 |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年11月）

| 废气排放口编号位置26 | DA031：高速盘螺生产线加热炉煤烟排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28665-2012《轧钢工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 9 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 红塔区环境监测站 | 二氧化硫 | 150≤mg/m3 | 23 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 2019年 11月 14日 时 | 氮氧化物 | 300≤mg/m3 | 60 mg/m3 |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置28 | DA003：50t锅炉排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 9.51 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | 50≤mg/m3 | 15.91 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 | 氮氧化物 | 200≤mg/m3 | 62.72 mg/m3 |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置30 | DA017：一炼钢二次烟尘排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB28664-2012《炼钢工业大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 20≤mg/m3 | 9.76 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

废气排放信息（2019年）

| 废气排放口编号位置31 | DA002：电厂80t锅炉排口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 10≤mg/m3 | 2.78 mg/m3 |
| 监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | 100≤mg/m3 | 25.66 mg/m3 |
| 监 测 时 间 | 在线监控2019年度报表 | 氮氧化物 | 200≤mg/m3 | 64.13 mg/m3 |
| 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 |  |  |  |

噪声排放信息（2019年11月）

| 执行的排放标准 | GB12348—2008《工业企业厂界环境噪排放标准》 | 规定排放限值 | 昼间≤ 65（70）分贝，夜间≤ 55分贝 厂界铁路一侧执行括号内标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 云南清源环境科技有限公司 | 实际监测数值 | 昼间：56.28 夜间：48.23 |
| 监 测 时 间 | 2019年 8月 7日 时 | 排放方式 | 无组织排放 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | 危险废物 | 危废HW08900-249-08 | 31.72吨/年 | 31.72吨/年 |  | 2019年产生31.72吨，交由云南泽仁清运服务有限公司处置 |

环境监测信息

| 监测单位和方式 | 在线监测；红塔区环境监测站监督性监测；自行监测 | 监 测 点 位 图 | 见附件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测年度报告 | 废气结果采用在线监测和2019年12月31日红塔区监测站监测报告，噪声结果采用2019年四季度自行监测报告。 | 自行监测方案 | 玉昆自行监测方案.pdf |
| 手工监测结果数据 | 见附件 | 自动监测结果数据 | （详见在线监控年报表） |

水污染治理设施建设运营信息

| 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球团软水处理站 | 1 | 2009年10月 | 阴阳离子交换树脂工艺 | 240吨/天 | 215吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 一炼钢软水处理站 | 1 | 2009年10月 | 阴阳离子交换树脂工艺 | 1680吨/天 | 1366吨/天 | 24小时/天 | 一炼钢基本停产 |
| 二炼钢软水处理站 | 1 | 2009年10月 | 阴阳离子交换树脂工艺 | 2880吨/天 | 2290吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 高炉软水站 | 1 | 2009年10月 | 阴阳离子交换树脂工艺 | 1000吨/天 | 713吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 一轧软水站 | 1 | 2009年10月 | 阴阳离子交换树脂工艺 | 1400吨/天 | 1350吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 二轧软水站 | 1 | 2009年10月 | 阴阳离子交换树脂工艺 | 850吨/天 | 839吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 三轧软水站 | 1 | 2009年10月 | 阴阳离子交换树脂工艺 | 1400吨/天 | 1350吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 高速盘螺生产线软水站 | 1 | 2009年10月 | 阴阳离子交换树脂工艺 | 860吨/天 | 860吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 制氧厂软水站 | 2 | 2009年10月 | 阴阳离子交换树脂工艺 | 2400吨/天 | 2220吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 发电厂脱盐水站 | 1 | 2009年10月 | 阴阳离子交换再生用盐酸工艺 | 600吨/天 | 540吨/天 | 24小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结机头静电除尘+烧结脱硫塔 | 1套 | 2009年10月 | 静电除尘+湿式石灰石-石膏脱硫 | 820000m3/h | 727672m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 原料1#布袋除尘 | 1套 | 2009年10月 | 布袋除尘 | 60000m3/h | 43846m3/h | 8小时/天 | 正常 |
| 原料2#布袋除尘 | 1套 | 2009年10月 | 布袋除尘 | 75400m3/h | 36551m3/h | 8小时/天 | 正常 |
| 1#650高炉炉前布袋除尘 | 1套 | 2009年10月 | 布袋除尘 | 450000m3/h | 145507m3/h | 12小时/天 | 正常 |
| 1#650高炉炉顶布袋除尘 | 1套 | 2009年10月 | 布袋除尘 | 80000m3/h | 41504m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 1#650高炉供料布袋除尘 | 1套 | 2009年10月 | 布袋除尘 | 350000m³/h | 150009m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 2#1080高炉炉前布袋除尘 | 1套 | 2009年10月 | 布袋除尘 | 750000m3/h | 292916m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 2#1080高炉供料布袋除尘 | 1套 | 2009年10月 | 布袋除尘 | 500000m3/h | 217661m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 高炉原料中转站布袋除尘 | 1套 | 2009年10月 | 布袋除尘 | 60150m³/h | 30047m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 高炉热风炉 | 1套 | 2009年10月 | 重力+旋风+布袋 | 60000m3/h | 187390m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 高炉喷煤布袋除尘 | 1套 | 2009年10月 | 布袋除尘 | 68971m3/h | 58623m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 二炼钢3#炉一次烟尘 | 1套 | 2009年10月 | 双文全湿式除尘器 | 132000m3/h | 82158m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 二炼钢4#炉一次烟尘排口 | 1套 | 2009年10月 | 双文全湿式除尘器 | 132000m3/h | 64887m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 一炼钢混铁炉与二炼钢 一次烟尘、三次烟尘布袋除尘 | 1套 | 2009年10月 | 布袋除尘器 | 1250000m3/h | 14397m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 一炼钢1#炉一次湿式除尘 | 1套 | 2009年10月 | 双文全湿式除尘器 | 78000m3/h | m3/h | 24小时/天 | 基本未生产 |
| 一炼钢2#炉一次湿式除尘 | 1套 | 2009年10月 | 双文全湿式除尘器 | 78000m3/h | m3/h | 24小时/天 | 基本未生产 |
| 一炼钢二次烟尘排口 | 1套 | 2019年7月 | 布袋除尘器 | 1100000m3/h | 455892m3/h | 24小时/天 | 基本未生产 |
| 球团竖炉静电收尘+球团脱硫塔 | 1套 | 2009年10月 | 静电除尘器+石灰—石膏法脱硫 | 295614m3/h | 195668m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 球团成品筛分布袋除尘 | 1套 | 2017年4月 | 布袋除尘器 | 70000m3/h | 23664m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 烧结机尾1期机尾静电加布袋除尘 | 1套 | 2019年6月 | 静电+布袋除尘 | 650000m3/h | 571159m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 烧结机尾2期机尾静电加布袋除尘 | 1套 | 2019年6月 | 静电+布袋除尘 | 650000m3/h | 288510m3/h | 24小时/天 | 正常 |
| 破碎车间布袋除尘 | 1套 | 2019年8月 | 布袋除尘器 | 150000m3/h | m3/h | 24小时/天 | 基本未生产 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料场 | 2套 | 2009年10月 | 消声器+厂房隔音 | 15分贝 | 18分贝 | 24小时/天 | 正常 |
| 烧结厂 | 13套 | 2009年10月 | 消声器+厂房隔音 | 15分贝 | 15分贝 | 24小时/天 | 正常 |
| 球团厂 | 3套 | 2009年10月 | 消声器+厂房隔音 | 15分贝 | 15分贝 | 24小时/天 | 正常 |
| 总厂高炉 | 14套 | 2009年10月 | 消声器+厂房隔音 | 15分贝 | 15分贝 | 24小时/天 | 正常 |
| 炼钢 | 31套 | 2009年10月 | 消声器+厂房隔音 | 15分贝 | 15分贝 | 24小时/天 | 正常 |
| 轧钢 | 131套 | 2009年10月 | 消声器+厂房隔音 | 15分贝 | 15分贝 | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司150万吨/年铁钢材项目环境影响现状评价报告书 | 北京国寰环境技术有限责任公司 | 编写日期： 2016年12月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于同意玉溪玉昆钢铁集团有限公司150万吨/年铁钢材项目环保临时备案的函 | 云南省环境保护厅 | 云环函 [2016]618号 | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 |  |  |  | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 排污许可证 | 玉溪市环境保护局 | 证书编号91530402719416197E001p | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 已制订《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司公司（玉昆基地）突发环境事件应急预案》，并于2019年11月5日在玉溪市环境保护局备案。 备案编号：53040022019050H |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已制订《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司公司（玉昆基地）突发环境事件应急预案》，并于2019年11月5日在玉溪市环境保护局备案。应急预案中第三章为环境风险评估情况 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 截流措施为：厂区实行雨污水分流，生产车间—室外生产区设置排水沟，工艺管线密封防腐防泄漏；设备配备的阀门、仪表接头等密闭，无跑、冒、滴、漏现象。全厂设置独立的雨水排水管道、生产废水管道、生活污水管道，杜绝串漏。公司各个生产单元均有专人负责，相关措施日常管理及维护良好，现封闭循环或串级使用，不外排。 毒性气体泄漏紧急处置装置：公司煤气生产、使用场所均配备相应数量的消防器材，生产车间配备便携式有毒气体检测仪和过滤式防毒面具，配置相当数量的空气呼吸器。 毒性气体泄漏监控预警措施：公司煤气使用场所装有煤气泄漏报警器，并安装视频监控，安排专人进行24小时巡回检查。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 近年，我公司未发生突发环境事件；今后还应继续加强现场管理及监督，积极避免突发环境事件发生。 |
| 落实整改要求情况 | 我公司暂无上级主管部门下发的整改要求。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 |  |  |  |  |
| ISO14001环境管理体系认证 | 中冶检测认证有限公司 | 2019年 | 符合认证要求 | 19 P2E 0003 L |
| 清洁生产审核 | 云南省环境保护厅 | 2015年度 | 通过 | 云环通[2016]37号 |
| 绿色产品认证 |  |  |  |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 |  |
| --- | --- |
| 缴纳排污费（税）情况 | 我公司2019年度按时缴纳排污费，无拖延、无欠缴情况，2019年排污费总额为：5837979.75元。 |
| 履行社会责任情况 | 在企业稳步发展的同时，公司积极关注其经营活动对经济、社会环境等方面的影响，并通过社区参与，与其他群体和组织、地方团体、社会和政府部门进行密切合作，来实现企业的发展和利益。严格按照要求落实环保措施，加大环保投入力度，发展循环经济，通过优化、合理利用资源，实施节能减排，实现企业与社会和自然的和谐统一，并自觉地承担社会责任，为社会尽义务，采取多种形式回报社会，使之与区域经济发展和谐统一。多年来，公司为地方光彩事业、公益事业等捐款超过4000万元，维护了企业良好的负责任的社会形象。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 公司依据《中华人民共和国环境保护法》和相关的环保法律文件，逐步建立健全了环保管理机构和各项环保管理规章制度，在企业发展的同时始终坚持以人为本，以环境保护、节能减排为宗旨，把环境保护工作作为一切工作的主要抓手，结合生产发展和环保工作需要，按照国家相关环保要求，先后制定了《环境保护目标责任制》、《建设项目环境保护管理制度》、《环境保护设施运行管理制度》、《环境事故管理制度》等多项环境保护管理制度。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 公司先后投入4.8亿元用于对高炉生产线、烧结生产线、炼钢生产线进行环保设施配套改造治理，使废气、粉尘、噪音都得到了有效治理，有效解决了生产工艺过程中烟气、粉尘无组织排放污染环境问题。先后成立了安全环保部和能源管理部门，负责全公司环保、节能减排工作，确保企业发展与生态保护和谐统一。在生产经营活动中积极治理“三废”，在建设项目中严格执行“三同时”的相关规定，各项污染物经红塔区环境监测站监测，全部达标排放，未发生环境污染事故或生态破坏事件。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 公司冶炼过程中产生的工业固废主要为冶炼渣（高炉水渣）、钢渣、废钢、氧化铁皮等，根据国家环保局、国家经贸委、外经贸部、公安部联合颁发的《国家危险废物目录》公布的种类，公司冶炼产生的工业固废不属于危险废物。产生的工业固废全部外售或回用，工业固体废物综合利用率达到100%。 |
| 年度资源消耗总量 | 2019年度:水5305730吨，电89058.95万度，无烟煤391178.4吨。 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |