招  标  文  件

项目编号：TYZB-2021-11

项目名称：三坐标数控深孔钻床

通裕重工股份有限公司

二〇二一年一月二十九日

标书内容目录

一、招标内容

二、投标方资格要求

三、相关要求

四、承包范围

五、质保期及交货地点

六、工期及投标有效期

七、报名、投标、开标时间及地点

八、投标文件的要求及份数

九、相关费用

十、发票开具及付款情况

十一、投标文件的编制

十二、其他说明

通裕重工股份有限公司现有“三坐标数控深孔钻床”项目进行招标，欢迎符合要求的投标方按招标文件规定的内容，参加本项目的投标。

- 招标内容

通裕重工股份有限公司三坐标数控深孔钻床一台，具体内容详见本文件。

二、投标方资格要求

1、投标方应具有独立法人资格和一般纳税人资格，并具有相应的资质；

2、投标方应具有所投标设备供货能力的单位或代理商；

3、投标方应具有与所投标设备类似的业绩；

4、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

5、在最近三年内没有骗取中标、严重违约，所承包项目未发生重大及以上质量安全责任事故；

6、投标方不存在尚未了结的重大诉讼案件；

7、相关法律法规对合格投标方的其他要求。

三、相关要求

1、该机床同时包含BTA深孔钻(内排屑)和枪钻(外排屑)两种形式。可加工具有坐标孔分布的工件。通过一次钻削即可达到一般需要钻、扩、铰工序才能保证的加工精度和表面粗糙度。

2、机床采用数控系统控制，可用来加工具有坐标孔分布的工件。X轴驱动刀具、立柱系统横向移动、Y轴驱动刀具系统升降移动、Z1和Z2轴驱动刀具纵向移动。

3、钻孔孔径及加工范围

枪钻：φ5mm～φ35mm

BTA：φ25mm～φ90mm

最大钻孔长径比：150:1

最大孔深：BTA 5000mm，枪钻2500mm

X轴行程：5000mm

Y轴行程：2500mm

4、加工精度

孔偏斜度：≤0.8mm/1000mm

粗 糙 度：Ra1.6～6.3um

孔径精度：IT8～IT11

5、主要配套件要求

（1）主轴轴承必须在SKF、FAG、NSK三种品牌中选取。

（2）采用西门子系统品牌。

（3）润滑、护罩等附件选用知名品牌。

6、机床主要参数

| 技术规格 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作范围 | 钻孔直径范围 | BTA | Φ25～Φ90mm |  |
|  |  | 枪钻 | Φ5～Φ35mm |  |
|  | 钻孔最大深度 | BTA | 5000mm |  |
|  |  | 枪钻 | 2500mm |  |
| 机床性能 | Z1轴 (枪钻) | 进给速度范围 | 5～500mm/min | 无级 |
|  |  | 快速移动速度 | 8000mm/min |  |
|  | Z轴 (BTA) | 进给速度范围 | 5～500mm/min | 无级 |
|  |  | 快速移动速度 | 8000mm/min |  |
|  | X轴 | 快速移动速度 | 3000mm/min |  |
|  |  | 行程 | 5000mm |  |
|  |  | 定位精度/重复定位 | 0.04mm/0.025mm |  |
|  | Y轴 | 快速移动速度 | 3000mm/min | 无级 |
|  |  | 行程 | 2500mm |  |
|  |  | 定位精度/重复定位 | 0.04mm/0.025mm |  |
|  | 枪钻 钻杆箱 | 最高转速 | 4500r/min | 无级 |
|  | BTA 钻杆箱 | 最高转速 | 1000r/min | 无级 |

7、其他要求

（1）X轴导轨护罩采用双层防护形式，内层为风琴护罩，外层为钢护罩。

（2）钻杆箱移动(Z轴)用导轨采用滚珠直线导轨(可协商，选取生产厂家最成熟方案)，刀具系统横向移动(X轴) 用导轨采用静压导轨，刀具垂直方向移动(Y轴)用导轨采用矩形滑动导轨（或静压导轨）。

（3）主轴箱平衡采用配重块或平衡油缸均可，若采用配重块形式，配重与垂直滑台之间的连接采用不旋转钢丝绳连接。

（4）床体、箱体等基础件采用优质铸铁铸造。为保证铸件质量，机床主要关键零件(床体、工作台、立柱、钻杆箱、授油器等)的铸件采用木模铸造，不使用消失模铸造。本机床所使用的铸件符合以下标准：

JB/T3997-1994 金属切削机床灰铸铁件技术条件

JB/T5000.4-2007 重型机械通用技术条件铸铁件。

请参考以上要求提供详细的设备方案、参数、精度标准、主要外购件的品牌等，并提供床身、立柱、滑台、主轴箱等主要机床大件的外形图，供双方讨论协商。

8、其他

中标方与招标方签订安全施工协议，进厂施工前向招标方缴纳合同总金额5%的安全施工保证金，待设备安装完毕无任何安全事故无息退还，施工中出现的一切安全事故及由此引起的损失由中标方自行承担。

技术负责人：  李利强    13791305325    刘宝钢   13793493389

四、承包范围

本项目包含三坐标数控深孔钻床的设计、制作、运输、装卸、安装、调试、培训、质保、维修服务等全部工作。中标后中标方不准转包，一经发现中标方转包，招标方有权解除合同，中标方并向招标方支付合同总金额20%的违约金；或支付合同总金额的20%的违约金继续履行合同。

五、质保期及交货地点

1、质保期为自终验收合格之日起二年。质保期内实行三包服务，在质保期内如出现任何质量问题，中标方在接到招标方电话通知2小时内响应并指导排除故障，若出现招标方无法排除的故障时，在24小时内派技术服务人员到达现场提供维修方案及期限，经双方确认后中标方进行免费维修或更换。在超出双方确认的维修期限且未经招标方同意，按延误交货期承担违约金，并承担因中标方设备质量原因给招标方造成的经济损失。质保期满后，免费为招标方提供相关的技术咨询技术支持并实施低收费终身维护提供备件。

2、交货地点：通裕重工股份有限公司指定厂区。

六、工期及投标有效期

1、工期：各投标方自报最短工期（指合同双方签字盖章生效之日起至安装调试完成交付使用的期限）。由于中标方原因，每拖延一天扣除合同总额5‰的违约金。延期超过20天，招标方有权解除合同，中标方并向招标方支付合同总金额20%的违约金；或支付合同总金额20%的违约金继续履行合同。

2、投标有效期：90天。

七、报名、投标、开标时间及地点

报  名 时 间：2021年1月29日—2月20日；

投标截止时间：2021年2月23日上午8时30分；

开  标 时 间：2021年2月23日上午9时；

报名及投标文件递交地点：通裕重工股份有限公司招标委员会办公室

开标地点：通裕重工股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室（山东省禹城市国家高新技术产业开发区富华街东首）；

联系电话：   刘猛      18866002356     传真：0534－7525566。

八、投标文件的要求及份数

投标书一式5份，其中正本1份，副本4份（另带一份USB接口电子U盘），报价单独密封，加盖公章。

九、相关费用

1、标书费每份壹仟元整（￥1000.00），招标方开具财务收据，无论中标与否，概不退还。

2、投标方交纳投标保证金壹拾万元整（￥100000.00）。下列任一情况发生时，投标保证金将被定性为违约金，投标方承担违约责任，投标保证金不予退还：

⑴投标方在招标文件中规定的投标截止日期后撤销投标文件的；

⑵投标方采用任何不正当手段骗取中标的；

⑶中标方在规定期限内未能按规定签订合同或接受对错误修正的；

⑷中标方的其他责任造成违约的。

3、中标服务费：中标方须向招标方交纳中标服务费，中标服务费按中标合同金额分段提取，中标金额在100万元及以下的部分为5‰，中标金额在100万元～200万元（含200万元）的部分为3‰，中标金额在200万元以上的部分为2‰。

4、标书费、投标保证金、中标服务费交纳采用电汇方式。

开户银行及账号：

单位名称：通裕重工股份有限公司

开户银行：工商银行禹城市支行

账    号：1612003509200007454

5、投标方请于2021年2月22日12时前将投标保证金、标书费电汇至招标方指定账户，以开户银行出具的资金到账凭证为准，将于中标方与招标方签订合同后无息退还。

6、本次招标开标，采取评标、议标方式，不向未中标单位做任何解释。

7、中标单位收到中标通知2日内到招标方交纳中标服务费并签订合同，过期视为自动放弃。

十、发票开具及付款情况

1、中标方须开具含税13%增值税专用发票，中标方根据招标方要求及时开具发票，如中标方不能及时开具发票，招标方有权顺延付款期限，相关责任由中标方承担。

2、本项目以现汇或承兑付款。具体付款进度如下：

（1）合同双方签字盖章生效后预付合同总金额的30%，同时中标方交纳合同总金额10%的合同履约保证金；

（2）所有部件全部送达招标方现场，经招标方验证确认（该验证仅为对产品数量和表面质量的初步确认，不视为招标方对中标方产品质量的认可）后付合同总金额的30%；

（3）设备安装调试完成，试运行验收合格后中标方开具含税13%全额增值税发票后付合同总金额的30%，同时无息返还10%的履约保证金；

（4）余款10%为质保金，自验收合格之日起两年后无质量异议付清。

十一、投标文件的编制

1、投标的语言及计量单位

⑴由投标方编写的投标文件，投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

⑵投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。

2、投标文件构成

⑴投标文件及商务部分（统一格式）包括：

①投标函；

②开标一览表；

③分项报价一览表（必须详细注明设备各个组件、部件的名称、规格型号、材质、单位、数量、单价、总额、厂家或品牌，且分项报价之和与设备总价一致）；

④技术规格偏离表；

⑤商务条款偏离表；

⑥服务承诺函（阐述服务内容及年限）；

⑦项目质量承诺函（阐述质保年限）；

⑵资格证明文件包括：

①法定代表人授权委托书及身份证复印件、授权代表身份证复印件及员工证明（加盖公章）；

②营业执照副本及其他证书复印件（当年年检合格并加盖公章）；

③质量管理体系认证证书及其他证书复印件（加盖公章）；

④投标方（制造方）情况表；

⑤设备生产许可证（复印件，实行设备生产许可证制度的产品提交）；

⑥近两年与本次招标设备类似的设备经营业绩表及业绩证明材料（包括招标方名称、项目名称、合同日期、联系人、联系方式等）；

⑦投标设备生产所获国优、部优、省优等荣誉证书（复印件并加盖公章）；

⑧近三年的经会计师事务所或审计师事务审计的投标方财务报表（利润及分配表、资产负债表、现金流量表）。

3、投标书附件的编制及编目

投标书附件由投标方视需要自行编制，可以包括以下内容：

①提供该投标项目主要技术数据和性能的详细描述；

②设备生产加工制作、验收标准；

③投标方提出的合理化建议；

④设备生产的技术服务和售后服务内容及措施；

⑤详细的交货清单及工期；

⑥投标方认为应提交的其他证明文件。

4、投标报价（单独密封，并注明工期及付款响应情况）

⑴所有投标均以人民币报价。

⑵投标方要以表格格式报价，报现汇和承兑两种价格，并由法人代表或授权代表签署。

⑶最低报价不是中标的唯一依据。

⑷投标报价应包括承包范围内的全部内容。

5、投标文件的签署及规定

⑴投标方应填写全称，同时加盖印章。

⑵投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

⑶投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

⑷投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

⑸投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

十二、其他说明

投标方应保证所投标的设备不侵犯任何第三方的权利和知识产权。如发生侵害第三方权利的情况，中标方应负责与第三方交涉，并承担由此发生的全部法律和经济责任，并对因该侵权行为给招标方造成的损失承担赔偿责任；如使用第三方知识产权，应提供相应授权。

通裕重工股份有限公司

二〇二一年一月二十九日

附：开标一览表

开标一览表

投标方名称：

招标编号：               TYZB-2021-11

| 序号 | 投标报价项目明细 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 数量 | 报价（万元） |
|  |  |  | 现汇 | 承兑 |
|  | 三坐标数控深孔钻床 | 1台 | 大写： （￥ ） | 大写： （￥ ） |
| 2 | 招标文件响应程度：① 商务条款： ； ② 技术条款： 。 |
| 3 | 工期：合同双方签字盖章生效之日 天安装调试完成交付使用。 |
| 4 | 质保期： |
| 5 | 设计使用寿命： |
| 6 | 售后服务：接招标方电话通知 小时内响应， 小时到达现场。 |
| 7 | 重要说明： |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标单位（盖章）：

年    月     日