湖南新五丰股份有限公司猪场智能监控设备采购及安装项目

邀请招标公告

湖南新五丰股份有限公司就其猪场智能监控设备集中招标采购（包安装）进行国内公开招标，现邀请合格投标人投标。

一、采购人名称：湖南新五丰股份有限公司

二、项目名称：湖南新五丰股份有限公司猪场智能监控设备采购及安装项目

三、采购内容：带★为必须满足项

| 设备名称 | ★海康威视设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通摄像枪机 | 400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:NAS(NFS，SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m | 台 | 1 | 含：壁装海康支架（铝合金），电源：12V/1A圆头、插墙式，国标。 |
| 环境检测枪机 | 200万星光级1/1.8”CMOS 【支持485接入环境量】 可通过RS-485接口接入环境量传感器，实时感知农业生产环境的变化 视频数据和环境量数据统一通过摄像机网口模块上传，可透传给第三方 感知数据在摄像机前端进行解析，判断监测指标是否超过阈值 视频画面OSD显示：可在后台自行选择要叠加进画面中的传感器，使看视频的同时感知环境变化，传感器名称、单位可自定义 每个环境量增加OSD是否要显示的配置项 | 台 | 1 | 含：485型空气温湿度传感器，传感器配线长度要求8米以上，电源：12V/1A圆头、插墙式，国标。 |
| 警戒摄像机 | 400万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 x 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:内置麦克风和扬声器 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A) 红外照射距离:最远可达50米 | 台 | 1 | 含：壁装海康支架（铝合金），电源：12V/1A圆头、插墙式，国标。 |
| 对讲球机 | 【PTZ系列400万像素2.5寸红外网络高清mini PTZ摄像机】 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.05Lux @ (F2.0，AGC ON)；黑白：0.005Lux @ (F2.0，AGC ON)；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (2560×1440), 60Hz: 30fps(2560×1440) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:30米 焦距:2.8-6mm，2倍光学变倍 水平视角:100-45度(广角-望远) 光圈数:F1.8-F2.5 Smart图像增强:数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平350°监控无死角；垂直0°-90° 水平速度:水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：50°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s 支持萤石接入 WiFi指标: 无线标准:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 频率范围:2.4 GHz 至 2.4835 GHz 信道带宽:支持20/40MHz 安全:64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS 传输速率:11b:11Mbps； 11g:54Mbps； 11n:上限150Mbps 传输距离:50米（无遮挡无干扰,因环境而异） 电源接口:DC12V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持POE供电(802.3af) 音频输入/输出:1个内置麦克风；1个内置功放；1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:1路报警输入；1路报警输出； SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:9W max（其中红外灯2.5W max） 工作温度和湿度:-10℃-50℃；湿度小于90% 防护等级:4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | 台 | 1 | 内置麦克风扬声器，自带海康支架 |
| 全景球机 | 图像传感器:1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:200米 焦距:5.9-147.5mm，25倍光学变倍 Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转） 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 CVBS输出接口:BNC头 具有RS485控制接口 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） | 台 | 1 | 含：壁装海康支架/铝合金 |
| AI开放平台摄像机 | 200万星光级1/2.7” CMOS海康威视AI开放平台筒型网络摄像机 支持AI模型的下发和运行，生成检测结果并上传业务平台 支持对特定目标的检测，并对检测结果分类，检测和分类结果均可上传业务平台 支持视频任务，对实时视频进行分析，按照设定的帧率进行分析，并按照设定的报警间隔上传结果 支持抓图轮巡任务，按照设定的时间间隔进行抓图分析，并按照设定的报警间隔上传结果 支持16种目标检测，并对其中4种目标进行分类 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485(half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) 补光距离:白光：50米 | 台 | 1 |  |
| 硬盘录像主机64路16盘位 | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |
| 硬盘录像主机32路8盘位 | 32路8盘位，2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 1 |  |
| 存储设备 | 海康专供盘 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 1 | 支持不少于1个月以上的录像回放记录 |
| 存储设备 | 海康专供盘 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 1 |  |
| 防雷 | 防雷级别：双重防雷；最大电流：10A；额定电压：250V；最大功率：2500W；插口：2*5扁孔+2*2孔；开关：机械式按键开关；产品尺寸：222*58*29mm 强电装配盒、32A2P控制开关、避雷控制、避雷针、避雷接地等等 | 套 | 1 |  |
| 电视机 | 55寸电视机；屏幕尺寸： 54.6" 对角；背光类型：DLED；屏幕宽高比：16 : 9；解析度：3840 x 2160；对比度：1200:1(Typical)；亮度：250cd / ㎡(Typical)；‘可视角度：178°(水平) /178°(垂直) Typical；视频：MPEG1/2/4 + MP4+AVI+H.265等；视频输入： AV *1、 HDMI2.0*3(HDMI3 with ARC)；最高分辨率 HDMI：3840 x 2160；中国能效等级：2级（2.0）；节能认证：有 | 台 | 1 |  |
| 路由器 | 1、固化≥5个10/100/1000M电口，其中最多支持≥4个WAN口 2、支持≥200台终端同时在线 3、支持基于用户、应用以及时间段的流控策略配置；支持流量带宽保障和流量带宽弹性功能 4、支持静态路由、运营商地址库等 5、支持应用特征库免费升级，提供官网截图 6、提供国家强制性产品认证型式试验证书（CCC）复印件，并加盖投标专用章 7、为保证设备兼容与统一，要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 1 | 更换原猪场使用的低端家用出口带宽路由器为企业级千兆路由器 |
| 路由器 | 1、固化≥10个10/100/1000M电口，其中最多支持≥4个WAN口，支持标准的802.3.af/at。支持最大≥8个LAN口作为POE口，整机最大功率≥70W。 2、支持≥200台终端同时在线 3、支持基于用户、应用以及时间段的流控策略配置；支持流量带宽保障和流量带宽弹性功能 4、支持静态路由、运营商地址库等 5、支持应用特征库免费升级，提供官网截图 6、提供国家强制性产品认证型式试验证书（CCC）复印件，并加盖投标专用章 7、为保证设备兼容与统一，要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 1 |  |
| 核心交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps 3、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术，提供官网截图证明并加盖投标专用章； 4、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV，提供官网截图证明并加盖投标专用章； 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 7、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告并加盖投标专用章； 8、提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件，并加盖招投标专用章； 9、提供国家强制性产品认证证书（3C），并加盖招投标专用章； | 台 | 1 |  |
| 汇聚交换机 | 1、实配固化10/1000M以太网端口≥24个，SFP千兆光接口≥2个，千兆电接口≥2个 2、交换容量≥192Gbps，且转发性能≥42Mpps，标准机架式 3、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品支持防雷端口浪涌≥10KV，提供官网截图及链接作为证明材料 4、为了保证在极端环境下设备仍可正常工作，要求所投产品工作温度可适应最低温≤-5℃，且最高温≥55°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图（要求和技术白皮书的功能名称一致） 6、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台 7、支持CPU保护机制，通过对送CPU的报文进行区分对待处理，从而使交换机的处理器和信道带宽资源能够得到保护，并保证报文的正常转发以及协议状态的正常，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图（要求和技术白皮书的功能名称一致） 8、提供工信部入网许可证复印件，并加盖招投标专用章 9、为保证设备兼容与统一，要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 1 |  |
| POE交换机 | 1、实配固化10/1000M以太网端口≥5个（其中4个口支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥54W） 2、交换容量≥10Gbps，转发性能≥7.44Mpps 3、支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 7、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂招投标专用章 | 台 | 1 |  |
| POE交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥9个（其中8个口支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥120W） 2、交换容量≥18Gbps，转发性能≥13.392Mpps 3、支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 7、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂招投标专用章 8、为保证设备兼容与统一，要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 1 |  |
| POE交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥16个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥240W），SFP千兆光接口≥2个 2、交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.784Mpps 3、支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 7、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂招投标专用章 8、为保证设备兼容与统一，要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 1 |  |
| POE交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥370W），SFP千兆光接口≥2个 2、交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.688Mpps 3、支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 7、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂招投标专用章 8、为保证设备兼容与统一，要求与核心交换机同一品牌 | 台 | 1 |  |
| 光纤模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 1 |  |
| 光纤收发器 | 单模单纤传输，最长传输距离可达3km | 个 | 1 |  |
| 光纤收发器 | 全千兆单模单纤光纤交换机，提供2个1000Mbps电口和8个1.25Gbps SC光口，可将电口信号与光口信号进行转换，并通过光纤进行远距离数据传输。 | 个 | 1 |  |
| 光纤收发器 | 全千兆单模单纤光纤交换机，提供1个1000Mbps电口和4个1.25Gbps SC光口，可将电口信号与光口信号进行转换，并通过光纤进行远距离数据传输。 | 个 | 1 |  |
| 无线网桥 | 1、固化≥2个10/100Base-T以太网口，其中PoE口支持24V PoE供电 2、支持 802.11a/n/ac协议，5GHz提供最高提供867Mbps的无线桥接协商速率 3、支持默认录像机端与摄像头端自动桥接配对 4、水平60°无线覆盖范围内支持最多一对五桥接，提供官网截图并加盖投标专用章 5、支持设备上电自动信道调整 6、支持桥接距离1KM 7、提供无线电发射设备型号核准证，并加盖原厂招投标专用章 8、为保证设备兼容与统一，要求与核心交换机同一品牌 | 对 | 1 |  |
| 无线AP | 1、支持标准的802.11ac协议，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式； 2、2.4GHz 2条流，支持2x2 MIMO；5GHz 单条流； 3、实配≥1个10/100/1000Base-T以太网上联端口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 7、支持云平台统一管理，能够呈现设备的在线状态、相关性能参数 8、提供无线电发射设备型号核准测试报告以及核准证，并加盖原厂招投标专用章 9、为保证设备兼容与统一，要求与核心交换机同一品牌 | 个 | 1 |  |
| 网线 | UTP六类4对非屏蔽双绞线；裸铜23AWG;带撕裂绳；每箱305米； 标准：YD/T1019 产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的100米信道（六节点）并提供第三方检验报告 通过标准最高传输频率250MHz测试 额定传输速率(NVP)：68% 单根导体直流电阻：≤7.8Ω/100m 导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 产品通过90M FLUKE测试并提供证书 产品符合REACH要求。 | 箱 | 1 | 弱电材料：采用大唐电信6类双绞线 |
| 水晶头 | 六类非屏蔽；符合T568A和T568B线序结构； 两件式设计，8P8C 金片：三叉铜合金塑胶壳材料：聚碳酸脂 镀金厚度：50u” 适用芯线直径：0.98mm~1.05mm 插拔次数：≥1000次 拉力测试：≥20N 介质耐电压：1000VAC/60S | 盒 | 1 | 弱电材料：采用大唐电信水晶头 |
| 光纤 | 单模12芯 | 米 | 1 |  |
| 光纤 | 单模6芯 | 米 | 1 |  |
| 光纤跳线 | FC SC类3米 | 根 | 1 |  |
| 光电复合线 | 单模4芯+2*1.0电源线 | 米 | 1 |  |
| 监控电源线 | 2*1.5平方线缆，100米/卷 | 卷 | 1 | 强电材料：采用金杯品牌线材 |
| 电视机支架 | 普通电视机壁挂支架 | 个 | 1 |  |
| KVM切换器 | 工业级2进1出HDMI KVM多电脑切换器；一套键鼠和显示器来控制2台主机，分辨率高达4096*2160/3840*2160@60HZ（4:2:0）；切换方式：自动、按键、键盘、桌面控制器； | 个 | 1 |  |
| KVM切换器 | 工业级4进1出HDMI KVM多电脑切换器；一套键鼠和显示器来控制4台主机，分辨率高达4096*2160/3840*2160@60HZ（4:2:0）；切换方式：自动、按键、键盘、桌面控制器； | 个 | 1 |  |
| 高清线 | 3米HDMI2.0锌合金高清线；线芯:镀锡铜；外壳：锌合金；支持最高分辨率：3840*2160/60HZ；支持21:9宽高比；支持多音频流；32个音频通道；自动音视频同步；18Gbps总带宽 | 根 | 1 |  |
| 高清线 | 5米HDMI2.0锌合金高清线；线芯:镀锡铜；外壳：锌合金；支持最高分辨率：3840*2160/60HZ；支持21:9宽高比；支持多音频流；32个音频通道；自动音视频同步；18Gbps总带宽；具有方向性 | 根 | 1 |  |
| 机柜 | 1.2米网络 机柜 | 个 | 1 |  |
| 壁柜 | 挂壁网络机柜6U | 个 | 1 |  |
| 壁柜 | 挂壁网络机柜9U | 个 | 1 |  |
| 终端盒 | 24口 | 个 | 1 |  |
| 终端盒 | 8口 | 个 | 1 |  |
| 终端盒 | 4口 | 个 | 1 |  |
| 防水箱 | 600防水箱；规格尺寸400mm*280mm*150mm适合放置监控电源、5口交换机与8口交换机 | 个 | 1 |  |
| 支架 | 海康铝合金 环保喷漆 外形尺寸（mm） 65×95×189 | 个 | 1 |  |
| 支架 | 全景摄像机海康支架及高清球机支架 | 个 | 1 |  |
| 支架 | 抱箍海康支架(含两个抱箍) | 个 | 1 |  |
| 立杆 | 3.5组合米立杆，含基础一套,底盘25cm*25cm厚度1.2cm（含地笼、枪机支架） | 根 | 1 |  |
| 人脸分析服务器 | 支持人脸名单库比对报警，最大48路图片流人脸分析比对或24路视频流人脸抓拍加比对；支持周界防范报警（越界、区域入侵），最大32路200W视频流或64路图片流（说明：周界视频流最高支持800W分辨率，32路200W，16路400W，8路800W）；64个人脸名单库，总库容50万张，路人库50万张 支持陌生人报警；支持人脸签到和考勤；支持人脸1v1比对；支持以脸搜脸、按姓名检索人脸、按属性检索人脸；支持按属性检索人体；支持按属性检索车辆 硬件规格： 3U标准机架式；2个HDMI，1个VGA,HDMI+VGA组内同源 支持双4K异源输出；16盘位，可满配8TB/10TB硬盘；支持硬盘热插拔，4个千兆网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘；IO报警：16进8出 软件性能： 输入带宽：400M，64路H.265、H.264混合接入；最大支持20×1080P解码；支持H.265、H.264、SVAC混合解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |
| 全彩摄像机 | 200万星光级AI轻智能抓拍筒型网络摄像机 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 内置GPU芯片。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 支持两种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 最低照度: 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 镜头: 4-6mm@ F1.6，水平视场角：79°-55.5°，垂直视场角：43.5-31°，对角线视场角：92°-64° 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 1920×1080 存储功能: 支持最大标准Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC/ Micro SDXC(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1个RJ45 ，1个10M / 100M自适应以太网口 报警接口: 1 输入，1 输出(报警输出最大支持DC12V 20mA) 音频接口: 1 输入(Line in)1输出（Line out）（2芯terminal block）(最大输入幅值：3.3Vpp,输入阻抗：4.7KΩ，接口类型：非平衡) 1内置microphone 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 红外补光距离（抓拍人脸）: 10m 红外补光距离（治安监控）: 50m | 台 | 1 |  |
| 环境摄像机 | 【物联网摄像机】 200万星光级1/1.8”CMOS 【支持485接入环境量】 可通过RS-485接口接入部分第三方环境量传感器，实时感知农业生产环境的变化 视频数据和环境量数据统一通过摄像机网口模块上传，可透传给第三方 感知数据在摄像机前端进行解析，判断监测指标是否超过阈值 为大农业生产管控及农产品溯源提供信息/视频/图像方面的依据 视频画面OSD显示：可在后台自行选择要叠加进画面中的传感器，使看视频的同时感知环境变化，传感器名称、单位可自定义 每个环境量增加OSD是否要显示的配置项 【支持两种智能资源切换】：人脸抓拍（默认）、Smart事件 【人脸抓拍】：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 【smart事件】：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 【匹配传感器】 304900179 485型空气温湿度传感器，FTH-12A-OW | 台 | 1 |  |
| 数猪摄像机 | 200万星光级1/2.7” CMOS海康威视AI开放平台筒型网络摄像机 设备内置高效白光阵列灯，低功耗 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持不少于4个算法库。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 支持AI模型的下发和运行，生成检测结果并上传业务平台 支持对特定目标的检测，并对检测结果分类，检测和分类结果均可上传业务平台 支持视频任务，对实时视频进行分析，按照设定的帧率进行分析，并按照设定的报警间隔上传结果 支持抓图轮巡任务，按照设定的时间间隔进行抓图分析，并按照设定的报警间隔上传结果 支持4个模型包存储，每个模型包支持1个检测模型和4个分类模型； 支持16种目标检测，并对其中4种目标进行分类 支持抓图任务模式下的模型调度功能，最大支持4个模型包串行执行 支持配置事件规则，检测分类结果按照设置的规则过滤，产生报警 支持区域人数统计和跨线统计，统计结果叠加OSD 最低照度:彩色: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：103°~34°，垂直视场角：55°~19°，对角线视场角：123°~39° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 | 台 | 1 |  |
| 周界报警摄像机 | 【400万+声光报警】热成像双光谱网络筒型摄像机； 热成像：分辨率160 × 120；焦距10mm；视场角：15.96°×12°; 可见光：分辨率2688*1520；焦距8mm； 视频模式：双光融合； 吸烟检测距离：15m； CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 温度异常报警功能，测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值）测温范围：-20℃~150℃； 区域入侵报警有效距离：70m； 红外照射距离：30米； 在35%的网络丢包环境中,设备预览图像效果良好,不卡顿（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 电源：DC12V/POE，8W；（默认标配DC12V电源） 工作温度和湿度：设备支持在-50℃-80℃范围内正常工作（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 防护等级：IP67; | 台 | 1 |  |
| 轻智能声光警戒机 | 200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 内置GPU芯片。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 支持联动白光报警 支持联动声音报警 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角81.9°[6mm(50.8°),8mm(38.7°),12mm(24.2°)可选] 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:内置麦克风和扬声器 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A) 电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC12V:9W Max; PoE:10.5W Max 红外照射距离:最远可达50米 防护等级:IP67 | 台 | 1 |  |
| 星光摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最小照度: 彩色: 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 镜头: 4mm, 水平视场角81°(6mm,8mm,12mm可选) 宽动态范围: 120dB 视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口: 1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口) 报警接口 : 2对报警输入输出接口（三极管:超过30毫安建议加继电器） 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC12V±20% / PoE(802.3af) 电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口 功耗: DC12V:7W Max; PoE: 9W Max 红外照射距离: 最远50米 防护等级: IP67 | 台 | 1 |  |
| 高清球型摄像机 | 【400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机】 道路监控：支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测，多场景巡航检测、云存储服务功能 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能 摄像机宽动态范围不小于120dB（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览 图像传感器:1/1.8＂ progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440) 设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:200米 焦距:5.9-147.5mm，25倍光学变倍 Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转） 水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 电源接口:AC24V±25% 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出 具有RS485控制接口 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:60W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max） 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于95% 防护等级:IP67 | 台 | 1 |  |
| 全景摄像机 | 1600万180°三代蓝宝石AR球型鹰眼】 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。 可视域功能：内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台；支持集中布控功能，可快速调取目标可视域范围内球机实现机群监控。 支持防破坏预警功能；可获取并解析卫星信号中的时间信息以实现高精度自动校时功能 为移动标签提供默认的标定信息； 全景摄像机：传感器类型: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为:主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400（以公安部型式检验报告为准） 全景通道采用4个靶面尺寸为 1/1.8＂的镜头，分辨率为均为2560×1440，细节通道采用1个 1/1.8＂4MP CMOS，分辨率为均为2560×1440。（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 视场角: 水平180°，垂直100°；视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；分辨率及帧率: 主码流：50Hz: 25fps ( 5520x2400);60Hz: 30fps ( 5520x2400) 细节跟踪摄像机：图像传感器: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色：彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR；红外功能: 红外照射距离250m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整；Smart图像增强: 120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、SmartIR、电子防抖 焦距: 6.0-240mm，40倍光学变倍；水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设； 水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设； 垂直预置点速度：200°/s 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；分辨率及帧率: 主码流：50Hz:25fps (2560x1440,) 60Hz:30fps (2560x1440)；电源接口: DC36V 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据；支持 Hi-PoE供电 光纤接口: 采用FC接口，内置光纤模块（1000M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离） 具有RS485控制接口：报警输入/输出: 7路报警输入；2路报警输出；音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 电源: DC36V (Max. 90 W), Hi-PoE (Max. 75 W)，IR MAX.12W 工作温度和湿度: -40℃-70℃；湿度小于90% 防护等级: IP66 | 台 | 1 |  |
| 64路录像机 | 支持人脸、周界、视频结构化三种模式切换，默认人脸模式 一、人脸模式性能： 名单库比对报警（16路图片流或8路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张，路人库10万张，支持陌生人报警，支持人员频次统计，支持人脸签到和考勤，支持人脸1V1比对，支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 支持高频人员统报警功能，对指定时间内重复出现次数多于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图；支持按通道、时间进行人员频次报警事件检索，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库；支持高频人员碰撞任务，统计重复出现指定次数的人员（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 二、周界模式性能： 最高支持16路常规距离检测周界（200W视频流） 三、视频结构化模式性能： 4路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W），同时支持8路图片流人脸比对 1)支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图 2)支持人体分析，本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型）支持人体建模，支持以人搜人 支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位 2个千兆网口 | 台 | 1 |  |
| 32路录像机 | 【人脸小超脑/FA】 名单库比对报警（16路图片流或8路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人库10万张 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（提供权威检测报告证明并加盖原厂公章） 说明：人脸模式最高支持800W分辨率 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |  |
| 16路录像机 | 【人脸小超脑/FA】 名单库比对报警（8路图片流或4路视频流） 16个人脸名单库，总库容5万张 支持陌生人报警 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 说明：人脸视频流最高支持800W分辨率，800w支持2路，200w/400w支持4路 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进8出 软件性能： 输入带宽：256M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |  |
| 16路普通录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |
| 32路普通录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |
| 施工费 |  | 天 | 1 |  |

设备配套辅材及安装施工要求★：

1、电信光纤收发器、路由器、交换机等全部安装在机柜内。

2、温湿度传感器的安装需要根椐猪场栏舍的具体条件进行安装，原则上应该远离顶棚和风机水帘，能体现整体栏舍温湿度的位置进行安装（该延长线路和拉杆固定的地方必须加线架杆安装），同时要能避开栏舍清洗消毒时喷淋到传感器，给传感器带来腐蚀损坏。

3、修复全部原有已安装摄像头。

4、所有走线均要求套管安装。

5、整体工程（包括所有合同清单内的设备和辅材人工费用）要求质保三年。

6、详细的安装施工要求请参照附件《新五丰猪场监控安装要求》。

新五丰猪场视频监控整体要求

为加强猪场生物安全的跟踪管理，提高猪场生产现场管理水平，特对猪场做智能化视频监控建设。

一、业务要求及建成目标：★

1）生物安全的严防严控，凡是直接影响猪场生物安全的关键点：进场内（包括厂区大门和生产区大门）的洗澡隔离点、出猪台、烘干房、料塔、猪粪出口、沼气池，储水池、病死猪处理场、内场消毒房、场外消毒点、以及场内主要道路、人流出入口、周界围墙等等，都要有监控全覆盖，做到生物安全的可监管，关键点位实时报警；

2）对关键出入口或监控点位实现人员轨迹跟踪可查询、陌生人系统报警等；

3）生产区内猪场栏舍安装可以探测栏舍温度、可以远程视频对讲功能摄像头；

4）对厂内周界及关键点位安装警戒摄像头，实现实时报警功能；

5）出猪台的出入及识别管理：对出猪台能自动识别猪只点数并形成报表；

6）办公楼顶楼至最点安装全景摄像头，对个别场外无法安装摄像头的区域实现多点预置监控覆盖；

7）监控录像记录存储容量能保存30天以上可查询。

二、功能技术要求

1、实现猪场网络设备的统一可视化管理，把分布到各猪场的路由器，交换机统一连接成一个跨互联网的平台集中管理，实时对猪场的办公网络，视频监控网络的通断，流量，摄像头好坏进行云监控。降低猪场网络设备的维护成本。（此条件至少2个猪场必须满足要求）★

2、通过公司的视频监控平台安装智能化模块，超脑硬盘录像机，带抓拍，带POE供电的摄像头组成公司的智能化视频监控网络。（此条件为可选要求）

三、厂区内监控点摄像头安装要求：★

1）栏舍内安装原则：

A、栏舍长度小于40米，安装1个温控摄像头；如多个这样的栏舍并行排列的，可以采用温控摄像头和对讲球机或普通枪机交替安装（育肥猪场因噪音比较大可以不考虑安装语音摄像头）；

B、栏舍长度大于40米小于60米，安装1个温控摄像头和1个对讲球机（母猪场）或普通枪机；

C、栏舍长度大于60米小于100米，安装1个普通枪机、1个温控摄像头、1个对讲球机（安装在栏舍中间位置）；

D、以上栏舍如果宽度大于40米，可加装2个普通枪机。

2）栏舍外安装原则：

A、主要马路通道、人流物流车流关键点，都需要全覆盖无死角；

B、厂区周界围墙需要全覆盖无死角，重点位置安装警戒摄像头（由厂长确定警戒点位）；

C、厂区以外的地方，如：储水池、病死猪处理场、生物安全检测站、场外消毒点等等，需要全覆盖无死角，部份无法安装布线的地方，可以考虑使用无线网桥或通过全景摄像头设置预置点的方式覆盖；

D、厂区大门口、办公楼门口、生产区门口这三个位置可安装对讲球机，如现已经安装有普通枪机的地方需要更换成对讲球机，同时该球机不能安装在室外雨淋得到的地方；

E、冲凉房安装温度检测装置；

F、卖猪台、中转房安装点数AI摄像头，附加点数分析系统；

G、3层以上的办公楼安装一个全景摄像头。

四、视频监控安装要求★

1）生产区与办公区采用光纤联接，猪场所有的硬盘录像机放置在办公楼，安装硬盘录像机的位置与最近栏舍布线距离超过200米的，必须光纤布线，栏舍之间交换机的布线距离超过100米的必须光纤布线。特殊环境如马路有高压线、重型机械车辆通过等无法铺设光纤的区域可使用无线网桥的方式联接；

2）所有有线网络的传输线路和设备均使用千兆交换机和6类双绞线、水晶头施工布设安装，同时双绞线需要套管安装铺设。

3）所有监控主机、服务器和摄像头的网络IP地址必须按总部规划指定的网段配置。猪场办公网络与监控网络必须网络隔离，不能同一网段；

4）使用网桥的联接方式，要考虑网桥设备和接入的摄像头数量的网络容量负载问题；合理布局网桥数量和位置，防止雷击风险；

5）生产区以外的所有监控设备（网络设备、摄像头）必须全部由办公室监控室统一供电（因特殊环境比较偏远除外）；生产区每栋栏舍的所有监控设备（网络设备、摄像头）的供电必须集中统一一个配电柜供电（不同栏舍群之间可以分一到二个配电柜，但必须集中供电）；强电和弱电的线路都要采用分开套管铺设安装，全线路无裸露的地方，特别是摄像头的网络接口和电源线接口要做软管密封。

6）防控要求：严格按照猪场的生物安全防控制度要求施工，如人员和材料进场的检测、隔离和消毒等等。

7）施工进度要求：安装人员一旦进场，进场后最长不超过25天安装完成。

8）温湿度传感器的安装必须安装在栏舍的中间位置，且必须远离顶棚和风机水帘，能体现整体栏舍温湿度平均值的地方，根据栏舍的具体情况该延长线路或拉杆固定的地方必须加线架杆安装，同时要能避开栏舍清洗消毒时喷淋到传感器，给传感器带来腐蚀损坏。（此条件为必选要求）

9）出猪台、赶猪道位置的摄像头必须安装在猪流行走的正上方位置（该延长线路或拉杆固定的地方必须加线架杆安装）。（此条件为必选要求）

五、其它要求★

1）办公楼、员工宿舍安装wifi无死角覆盖。

2）防雷，防高压电处理：办公楼机房，楼顶安装的监控设备，机柜的插座都要考虑防雷及电压由220伏转成380伏造成的损坏。（此条件为必选要求）

3）场内办公人员在10人以上须配置VPN防火墙带路由功能的网关硬件设备，同时支持与新五丰总部VPN对接。具体设备配置要求可分为两个设备档位：

A、10-50人：网络层吞吐量2G，应用层吞吐量250M，并发连接数800000，新建连接数（CPS）15000，IPSec VPN最大加密速度60M，安全特征库：WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库。

B、50-100人：网络层吞吐量3G，应用层吞吐量450M，并发连接数1200000，新建连接数（CPS）25000，IPSec VPN最大加密速度100M。

六、设备及保修要求，

1）摄像头技术要求支持POE供电。（此条件为可选要求，以设备稳定运行为基本前提条件）

2）网络交换机要求，栏舍网络交换机必须支持POE供电，栏舍交换机，汇聚交换机，三层交换机，路由器必须支持云平台统一管理，并提供云平台管理平台。（此条件至少2个猪场必须满足要求）★

3）设备保修，要支持设备保修3年，3年内设备由于雷电击坏，非人为因素设备损坏都由安装公司免费更换和维修。（此条件为必选要求）★

四、采购货物安装情况：

（一）货物名称及数量：

预计采购周期：2020年5月至2021年5月，具体时间以合同签订为准。

投标人具体施工情况按采购人每期每批下达的施工安装要求确定的规格、数量执行，采购人保留调整施工地点和采购规格、数量的权利。采购周期内，如招标货物在工艺等方面有较大调整，或者招标货物的技术标准发生较大改变，需要调整价格的，采购人可根据实际情况随时重新招标，也可组织此标段内的入围供应商通过谈判确定新的价格及供货事宜。

（二）完工时间、地点和数量：

1、完工时间：在合同约定的有效期内，投标人按采购人要求时间内施工完毕。

2、施工地点：在合同约定的有效期内，投标人按采购人指定地点施工，施工地点包括但不限于下述地点：详见附件。

3、根据公开招标的实际需要，上表中所使用的招标货物名称与采购人实际采购的物料名称不同，投标人具体供货名称与规格以双方签订的合同为准。

五、投标范围要求：投标人在投标报名时须明确参与全部产品报价,漏报将导致废标。

六、投标人资质要求：

1、投标人是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的独立法人，且必须具备一般纳税人资格。

2、投标人须提供海康威视的监控设备原厂授权书。

3、投标人能提供在行业内主要养猪企业智能监控施工的证明资料或文件（同时提供以下证明资料：采购合同或协议、发票）。

4、本项目不接受联合体投标。

5、投标人需承诺所提供给采购人的产品价格为全湖南省范围内最低价格（按签订合同价格表为准）。一经发现超出上述价格限定的，投标将被拒绝。在供货周期内发现超出上述价格限定的，将取消其供应资格。

七、获取采购文件：

1、报名及采购文件发放时间：2020年5月26日至5月30日，每天8:30～11:30，14:30～16:30（北京时间）。

2、报名地点：长沙市五一西路二号第一大道19楼本公司招标办。

3、要求：

（1）本项目采用资格后审，开标当天各投标人按招标文件要求递交资格审查文件，现场审核资质。资格审查不合格的投标人将不予参加评标。

（2）第一次报名截止后，投标人不足三家的标段将重新接受报名，重新报名截止后仍然不足三家的，采购人将采用竞争性谈判确定该标段的中选供应商。

4、投标人在领取采购文件后放弃投标的，请至少于开标前一周书面告知本公司招标办联系人，以维护投标人诚信经营声誉，同时便于招标办组织招标活动。

九、投标截止时间及开标评标时间、地点及注意事项：

1、投标截止及开标时间：2020年6月5日上午9:30（北京时间），迟交的投标资料将被拒绝。

2、投标及开标地点：本公司十九楼会议室（逾期送达或者不按照采购文件要求密封的投标资料将被拒收）。届时请投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式。

3、投标人递交投标文件的数量：投标人须按所投标段提交投标文件文本。投标文件一份正本，肆份副本。投标资料密封材料上注明招标项目名称、采购编号、所投标段、投标人名称、投标人地址以及在开标日和开标时间前不得开启的说明。投标人对投标文件须逐页编写页码。采购人对投标文件文本不退还。

十、联系方式

招标人：湖南新五丰股份有限公司

地址：  湖南省长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼

联系人：杨勇

电话：13874831366

邮箱号：57848486@qq.com

十一、招标公告发布媒体

发布媒体：湖南新五丰股份有限公司网站、中国采购与招标网

十二、资质材料:

1、以书本形式装订成册(胶装),并编写目录、标明页码,加盖投标人公章，不得采用活页夹。

2、材料目录要求:请严格按照目录顺序进行材料装订,并标明具体页码。

所需资料目录如下：

法人代表授权委托书（附件1）

反商业贿赂承诺书（附件2）

守法诚信承诺书（附件3）

一般纳税人证明

企业资质证件

（1）、营业执照

（2）、经营许可证

代理产品资料

生产厂家1：***

（1）、授权书

（2）、生产厂家营业执照

（3）、生产厂家生产许可证

附件1：

法人授权委托书

湖南新五丰股份有限公司:

我  （姓名）        系          公司法定代表人。现授权我公司   （姓名）           （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理参与                         项目投标事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。

本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

委托单位名称：                    （盖章）

法定代表人姓名：              （签名或盖章）

年   月   日

| 法定代表人二代身份证复印件 | 委托代理人二代身份证复印件 |
| --- | --- |

注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本项目专用，无委转委托权；

2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。代理人代为承认、放弃或者变更,必须由法定代表人的特别授权；

3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；

附件2：

反商业贿赂承诺书

湖南新五丰股份有公司：

很荣幸被邀请参加贵司的          招标采购项目，一旦我方成为贵司供货方，在此供货年度内，我司本着与贵司长期友好合作的态度，为更好的服务于贵司，我司郑重承诺：

在产品提供过程中，不以任何名义给予贵司任何部门人员回扣提成等行为。不采取不正当手段获取商业机会或商业利益。

若我司违反上述承诺，愿意无条件接受贵司处罚决定并承担相应损失。

生产厂家负责人（签字及公章）               供应商负责人（签字及公章）

日期：                                     日期：

附件3：                    守法诚信承诺书

湖南新五丰股份有限公司：

我方郑重承诺，与贵公司不存在有可能影响采购公正的利害关系。

1、遵纪守法，不触底线，公平公正参与竞争。我方提供的各种证照真实、合法、齐全、有效，单位、法人代表（实际控制人）、项目经理三年内无刑事犯罪记录，无因招投标活动受过行政处罚以及其他违法犯罪记录，未出现在农业部及行业内等相关部门发布的各类黑榜中，坚决抵制围标串标、恶意投诉、买卖资质等违法违规行为。

2、诚实守信，不端不装，优质高效履行合同。一旦中标，我方将严格遵守采购文件的约定，不附加条件,及时商谈、签约、履约，不短斤少两、以次充好，不偷工减料、虚报冒领；变更规范、合理，交接事实清楚、单据完备。

3、承诺提供给采购人的产品价格（同一产品和同一规格,规格不同，按单位价格同比）为全湖南省范围内最低价格（按签订合同价格表为准）。

特别声明：如发现我方有违上述条款，任何时候我方都愿意承担相应的法律责任，自愿放弃中标(中选、合作)资格，承担没收投标保证金、履约保证金或按合同违约责任的顶格处罚；贵公司可单方终止合同并且有权通过媒体公开上述行为，拒绝我方参加贵公司今后任何采购活动。

专此承诺。

承诺人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日